江门市***

QTZ63塔吊基础计算书

工程名称：江门市***

工程地点：江门市***酒店北面

建设单位：江门市***房地产发展有限公司

设计单位：广东***勘察设计院

施工单位：广东省第***筑集团有限公司

编制单位：广东***公司        审批单位：广东省第***筑集团有限公司

部   门：***工程项目部   部    门：总工室

编制人：   刘 星 军           审批负责人：

审核人：

编制日期：2004年2月28日     审核日期：     年   月   日

***共设四台塔吊，其中三台（1~3#）是QTZ5515型固定式塔吊，另外一台QTZ63型固定式塔吊。以下是QTZ63型固定式塔吊基础计算书。

QTZ63固定基础节塔式起重机桩基础（四桩基础）

桩基承台尺寸及载荷表

| 桩基承台边长L （㎜） | 桩基承台高h （㎜） | 桩基承台重量Fg （KN） | 垂直载荷 Fv （KN） | 水平载荷 Fh （KN） | 弯矩 M （KN·m） | Φ400预应力管桩单桩承载力设计值（KN） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 抗压 | 抗拉 |
| 5000 | 1300 | 812.5 | 795 | 43.7 | 2345 | 1650 | 405 |

- 单桩作用荷载计算（如图10）

（1）当塔吊臂与桩基承台边线平行时

=（812.5+795）/4±[（2345+43.7×1.3）×2]/（4×22）

=401.875±300.226=702.1KN（101.65KN）

（2）当塔吊臂与桩基承台边线成45°时

=（812.5+795）/4±[（2345+43.7×1.3）×2√2▔]/

2（ 2√2▔）2

=401.875±424.65=826.53KN（-22.775KN）

- 单桩抗压与抗拔承载力计算

（1）抗压承载力计算

式中  Rk—单桩轴向承载力标准值；

R—单桩轴向承载力设计值；

qp—桩端土的承载力标准值；

Ap—桩身横截面面积；

Up—桩身周边长度；

qsi——桩周土的摩阻力标准值；

li—按土层划分的各段桩长；

Qmax—单桩承受最大压力计算值。

有效桩长为6m的桩进行抗压承载力计算：

土质为全风化岩qsi=90kPa，qpk=4000kPa

=3.14X0.22X4000+90X6X3.14X0.4=1178.4KN

因为　Rk=1178.4KN≥（Fg+Fv）/4=401.875KN,且1.2Rk=1.2×1178.4=1414KN≥Qmax=826.53KN时，满足要求。

(2) 抗拔承载力的计算(当Qmin<0的情况时)

当+≥时，满足要求。

在桩施打前，根据地质资料进行验算，满足要求后才能施工。

式中  Uk—单桩竖向极限抗拔承载力标准值；

γs—桩侧阻抗力分项系数，取1.65；

Gp—管桩自重；

Up—桩身周边长度；

——抗拔系数，取0.5；

qsi——桩周土的摩阻力标准值；

—按土层划分的各段桩长；

Qmin—单桩承受最大拉力计算值。

+=90×6×3.14×0.4×0.5/1.65+5.65=211.2>

满足要求

- 桩基承台配筋计算（砼C35，钢筋Ⅱ级）

已知  =4000㎜， b=5000㎜，h0=h-100=1300-100=1200㎜，=500㎜，

S=1200㎜，=702.1KN，=-22.775KN,

f㎝ = 19N/㎜2

所以 q=5000×10-3×1300×10-3×25=162.5KN/m。

∵MA-A= －q2= —×162.5×0.52= －20.3KN·m

MB-B =sin450==(-22.775)×（4000-1200）×10-3/2=-31.89KN·m

MC-C ==2×702.1×（4000-1200）×10-3/2=1965KN·m

下面对B-B截面及C-C截面进行配筋计算（如图11）

（1）B-B截面配筋计算：

∵MA-A=－31.89KN·m   为负弯矩

==1.4×31.89×106/（19×5000×12002）＝0.00032

查表： = 1

∴==1.4×20.3×106/（310×1×1200）＝120㎜2

取构造配筋，φ12@200双向配筋（面筋）

（2）C-C截面配筋计算：

∵MC-C=1965KN·m

∴==1.4×1965×106/（19×5000×12002）= 0.0203

查表： = 0.99

fcm——混凝土弯曲抗压强度设计值（N/mm2）

∴==1.4×1547.5×106/（310×0.99×1200）=5865㎜2

取φ18@200双向配筋（底筋）

- 承台受冲切承载力的计算

（1）塔吊对承台的冲切（如图12）

式中  —桩反力设计值；

—冲切系数；

—冲跨比，=，取值范围为0.2~1之间；

—受冲切承载力截面高度影响系数；

—混凝土轴心抗拉强度设计值；

—冲切破坏锥体的有效高度。

∵800㎜<h=1300㎜<2000㎜，=1.57N/㎜2，s=1200㎜，

h0=h-100=1300-100=1200㎜，=702.1KN

∴==0.96，a=（4000-1200）/2-200=1200㎜，

λ==1200/1200=1， =0.84/（1+0.2）=0.7

∴=0.7×（1200+1200）×0.96×1.57×1200×10-3=3007KN

∴=2 Qmax=2×702.1=1404.2KN <=3007KN，满足要求。

（2）角桩对承台的冲切（如图13）

式中  —桩反力设计值；

—角桩冲切系数；

—角桩冲跨比，=，取值范围

为0.2~1之间；

—受冲切承载力截面高度影响系数；

—混凝土轴心抗拉强度设计值；

—角桩冲切破坏锥体的有效高度。

a—从承台底角桩内边缘引45°冲切线与承台顶面或承台变阶处相交点至角桩内边缘的水平距离；

c—从角桩内边缘至承台外边缘的距离。

∵800㎜<h=1300㎜<2000㎜，=1.57N/㎜2，s=1200㎜，h0=h-100=1200㎜

c=500+200=700㎜，=614.135KN

∴==0.96，a=（4000-1200）/2-200=1200㎜，

λ==1200/1200=1， =0.56/（1+0.2）=0.47。

∴=2×0.47×（700+1200/2）×0.96×1.57×1200×10-3=2187KN

∴=614.135KN<=2187KN，满足要求。

5.  承台受剪切承载力的计算（如图14）

, ，=

式中  —斜截面的最大剪力设计值；

—承台计算截面处的计算宽度；

—剪切系数；

—剪跨比，=，取值范围

为0.3~3之间；

—受剪切承载力截面高度影响系数；

—混凝土轴心抗拉强度设计值；

—受剪切截面的有效高度。

∵=1.57N/㎜2，=5000㎜，s=1200㎜，h0=h-100=1300-100=1200㎜

=702.1KN

∴a=（4000-1200）/2-200=1200㎜，λ==1200/1200=1.0， ==0.9，=1.75/（1+1）=0.875

∴=0.9×0.875×1.57×5000×1200×10-3=7418KN

∴V=2 Qmax=2×702.1=1404.2KN<=7418KN，满足要求。

- 承台局部受压承载力的计算

（1）桩顶承台局部受压

π（-）

式中  —桩顶反力设计值；

— 桩外直径；

— 桩内直径；

—混凝土轴心抗压强度设计值。

∵=16.7N/㎜2，=400㎜，=210㎜，=826.53KN

∴π（-）=×3.14×（-）×16.7×10-3=1519.4 KN

∴= Qmax=826.53KN<π（-）=1519.4 KN，满足要求。

（2）塔吊柱脚下承台局部受压

式中 —塔吊柱脚压力设计值；

— 塔吊柱脚承重钢板边长；

—混凝土轴心抗压强度设计值；

∵=16.7N/㎜2，= 500㎜，=795KN，M=2345KN·m

∴=5002×16.7×10-3=4175KN

∴= =198.75+994.25=1193KN < a2=4175KN，满足要求。

================================================================

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600