第 一 部 分 ：

上海造币厂印花改扩建工程

工程桩、围护桩

施

工

组

织

设

计

编 制 单 位 ： 上 海 市 第 七 建 筑 有 限 公 司

编 制 日 期 ： 一 九 九 九 年 十 二 月

1

一、编制依据

（ 一 ）   编 制 依 据

上 海 华 东 建 筑 设 计 研 究 院 设 计 的 有 关 施 工 图 纸 、 施 工 现 场 地

质 勘 探 报 告 、 国 家 及 上 海 市 现 行 有 关 施 工 规 范 、 标 准 及 文 件 ：

《 地 基 与 基 础 工 程 及 验 收 规 范 》（ GBJ202-83）；

《 混 凝 土 结 构 工 程 施 工 及 验 收 规 范 》（ GB  50204-92）；

《 建 筑 工 程 质 量 检 验 评 定 标 准 》（ GBJ301-88）；

《 软 土 地 基 深 层 搅 拌 加 固 法 技 术 规 程 》（ YBJ225-91）；

上 海 市 《 钻 孔 灌 注 桩 施 工 规 程 》（ DBJ08-202-92）；

沪 建 股 七 司 （ 1999） 技 字 第    58   号 《 关 于 加 强 一 九 九 九 年 度 建

筑 工 程 冬 期 施 工 管 理 的 通 知 》；

沪 建 安 监 总 （ 1999） 第  035 号 《 关 于 <建 筑 施 工 安 全 检 查 标 准

>（ JGJ59-99） 实 施 要 求 的 通 知 》；

本 工 程 投 标 文 件 、 施 工 总 承 包 合 同 。

（ 二 ）   编 制 范 围

工 程 桩 基 和 围 护 工 程 以 及 施 工 现 场 总 体 布 置 。

（ 三 ） 上 海 市 第 七 建 筑 有 限 公 司 质 量 保 证 手 册   C  版 及 程 序 文

件 。

1

二、工程概况

（ 一 ）   工 程 性 质

上 海 造 币 厂 印 花 改 扩 建 项 目 ， 由 上 海 造 币 厂 投 资 兴 建 ， 华 东

建 筑 设 计 院 设 计 ，由 我 上 海 市 第 七 建 筑 有 限 公 司 中 标 总 承 包 施 工 。

（ 二 ）   工 程 地 理 位 置 及 周 围 环 境 情 况

上 海 造 币 厂 印 花 改 扩 建 工 程 建 设 基 地 位 于 上 海 市 普 陀 区 光 复

西 路  17 号 上 海 造 币 厂 内 。本 工 程 建 筑 基 地 原 为 旧 厂 房 ，现 已 拆 除

并 经 平 整 ， 已 实 现 " 三 通 一 平 "。

施 工 基 地 的 中 南 面 为 上 海 市 市 级 保 护 建 筑 （ 厂 部 办 公 楼 ），

北 侧 是 生 产 车 间 ， 西 侧 为 综 合 仓 库 ， 东 面 为 厂 区 与 大 隆 机 器 厂 围

墙 边 界 。 其 中 市 级 保 护 建 筑 （ 厂 部 办 公 楼 ） 为 独 立 基 础 ； 综 合 库

房 基 础 为 钻 孔 灌 注 桩 ； 生 产 车 间 基 础 为 预 制 桩 基 ， 这 些 建 筑 离 开

拟 建 大 楼 较 近 ， 尤 其 是 厂 部 办 公 楼 ， 它 将 是 本 工 程 施 工 过 程 中 主

要 保 护 对 象 。

详 见 附 图  1      工 程 地 理 环 境 平 面 示 意 图 。

（ 三 ）   建 筑 简 况

上 海 造 币 厂 印 花 改 扩 建 工 程 基 地 面 积   2050m  ， 总 建 筑 面 积 约 为

26245m  ，其 中 ，地 下 一 层 建 筑 面 积 约 为  1430m  ，地 上 建 筑 面 积 约 为

2

26344  m  。地 下  1 层 ，地 上  18 层 。地 下 一 层 主 要 为 设 备 用 房 及 车 库 ，

一 至 六 层 为 印 花 生 产 车 间 及 其 辅 助 用 房 ，七 至 十 八 层 为 科 研 开 发 及 教

育 培 训 的 用 房 。 建 成 后 将 成 为 上 海 造 币 厂 以 印 花 的 工 艺 生 产 研 究 开

发 、 教 育 培 训 为 一 体 的 综 合 性 智 能 化 大 楼 。

（ 四 ）   结 构 简 况

上 海 造 币 厂 印 花 改 扩 建 工 程 结 构 为 全 现 浇 钢 筋 混 凝 土 框 架 -剪 力

墙 结 构 体 系 ，主 体 抗 震 等 级 为 二 级 。基 础 为  700 钻 孔 钢 筋 混 凝 土 工

程 灌 注 桩 桩 基 承 载 箱 形 基 础 ， 桩 身 混 凝 土 强 度 等 级 为    C30 ， 桩 长

43.35～ 47.85m 不 等 ， 基 础 底 板  1.0～ 1.5m。

2

2

2

2

本 工 程 工 程 桩 钻 孔 灌 注 桩  700、 主 筋   10 18， 共   275  根 ，

其 中 根 据 设 计 要 求 试 桩  2 组 ， 每 组 做 锚 桩  4 根 。

（ 五 ）   地 质 条 件

根 据 建 设 单 位 提 供 地 质 资 料 可 知 ，本 工 程 场 地 表 层 为 第 ① 层  3.7m

厚 杂 填 土 层 ， 往 下 为 第 ② 1 层   0.4m  左 右 厚 褐 黄 色 粉 质 黏 土 层 ,再 往 下

为 第 ② 3 层  9.6m  厚 灰 色 砂 质 粉 土 层 ,再 下 面 是 第 ⑤ 1 层  2.8m  厚 灰 色 黏

土 层 ,本 工 程 混 凝 土 灌 注 桩 桩 尖 持 力 层 位 于 第 ⑧ 1 层 灰 色 黏 土 层 ，承 载

力 较 好 。另 ，根 据 地 质 勘 探 报 告 可 知 ，场 地 内 无 暗 浜 存 在 ，整 个 场 地

原 有 混 凝 土 地 坪 及 设 备 基 础 均 已 清 除 。

本 工 程 地 基 土 中 第 ① 层 杂 填 土 层 结 构 松 散 ，透 水 性 好 ，作 为 坑 壁

时 稳 定 性 差 ，故 我 们 采 取 适 当 增 加 护 筒 长 度 的 方 法 来 解 决 ，第 ② 1.  第

② 3 层 土 的 透 水 性 也 较 好 ，尤 其 是 第 ② 3 层 灰 色 砂 质 粉 土 ，易 塌 方 、冒

水 ，极 易 形 成 流 砂 ，无 论 作 为 坑 壁 或 坑 底 ，稳 定 性 均 较 差 ，综 合 以 上

地 质 情 况 ，经 设 计 要 求 在 正 式 施 工 前 ，先 进 行 试 成 孔（ 非 工 程 桩 位 置 ），

以 进 一 步 了 解 地 下 土 质 情 况 ， 为 工 程 钻 孔 灌 注 桩 施 工 积 累 资 料 。

（ 六 ）   围 护 体 系 简 况

本 工 程 围 护 体 系 由 我 公 司 根 据 本 工 程 场 地 条 件 、 周 边 环 境 以

及 实 际 情 况 ， 且 重 点 考 虑 对 于 南 侧 市 级 保 护 建 筑 的 保 护 所 设 计 。

主 要 采 用 钻 孔 灌 注 桩 挡 土 ， 水 泥 搅 拌 桩 止 水 的 围 护 形 式 ， 由 于 北

侧 和 东 侧 因 场 地 较 为 狭 小 ， 故 采 用 水 泥 搅 拌 桩 套 打 钢 筋 混 凝 土 灌

注 桩 的 形 式 。 围 护 体 钻 孔 灌 注 桩 主 楼 部 分 为  700@850， 深 度 为

-15.4m， 深 坑 处 为 -18.5m， 裙 房 部 分 采 用  650@800   灌 注 桩 ， 深

度 为 -13.9m， 局 部 深 坑 处 为 -17.4m， 插 入 第   4  层 中 。 围 护 体 搅 拌

桩 为 双 头  700@500， 主 楼 和 裙 房 深 度 均 为 -14.8m。

附 图  2-1   支 撑 、 立 柱 平 面 布 置 示 意 图   ；

附 图  2-2   支 撑 剖 面 示 意 图 （ 一 ）；

附 图  2-3      支 撑 剖 面 示 意 图 （ 二 ）。

3

（ 七 ）   工 程 标 高

根 据 建 设 单 位 提 供 的 施 工 图 纸 以 及 本 工 程 地 质 报 告 ，本 工 程 总 高

度 为  95.80m，室 内 ±0.000 相 当 于 绝 对 标 高  3.700m，地 下 室 层 高  5.1m，

一 ～ 六 层 为 印 花 生 产 车 间 及 辅 助 用 房 ， 层 高  5.10m； 七 层 为 会 议 厅 、

休 息 室 、 健 身 房 等 ， 层 高  5.4m； 八 ～ 十 八 层 层 高 为  3.8m。 目 前 场 地

经 平 整 后 自 然 土 平 均 标 高 为 绝 对 标 高    3.200m， 建 成 后 室 内 外 高 差

0.600m。

4

三、工程桩与围护桩施工方案

本 工 程 钻 孔 灌 注 桩 以 及 围 护 体 均 由   机 械 公 司 四 公 司 施 工 ， 我 市

建 七 公 司 作 为 总 承 包 ，将 对 桩 基 施 工 单 位 在 整 个 工 程 桩 、围 护 桩 施 工

过 程 中 的 施 工 部 署 及 工 艺 流 程 、主 要 分 项 施 工 技 术 措 施 、质 量 、进 度 、

安 全 以 及 文 明 施 工 等 方 面 采 取 有 效 的 措 施 进 行 总 承 包 管 理 及 控 制 。

（ 一 ）   施 工 部 署 及 流 程

1.  硬 地 坪 已 施 工 完 毕 ，在 进 行 试 桩 同 时 ，先 进 行 围 护 体 深 层 搅 拌

桩 施 工 ，搅 拌 桩 机 先 在 靠 厂 部 办 公 楼 一 侧 由 中 间 向 两 边 开 始 施 工 ，同

时 进 行 工 程 桩 试 桩 施 工 ，待 试 桩 施 工 完 毕 后 ，钻 孔 机 转 而 进 行 围 护 体

灌 注 桩 施 工 ，施 工 顺 序 与 搅 拌 桩 相 同 。围 护 结 构 局 部 灌 注 桩 与 搅 拌 桩

套 打 处 ， 应 间 隔  3～ 10d 后 施 工 。

2.   根 据 建 设 单 位 提 供 电 源 总 功 率 为   300kW， 本 工 程 围 护 桩 施 工

布 置  2 台 深 层 搅 拌 机 及  2 台 钻 孔 桩 机 。

3.  2 台 钻 孔 机 先 进 行 试 桩 ， 到 试 桩 结 束 后 ， 转 而 进 行 围 护 体 钻 孔

灌 注 桩 施 工 ，待 围 护 体 施 工 及 试 桩 测 试 完 毕 后 ，转 入 工 程 桩 施 工 ，此

时 再 增 加  2 台 钻 孔 桩 机 ，同 时 进 行 工 程 桩 施 工 ，相 邻 工 程 桩 施 工 必 须

跳 打 。

4.在 工 程 桩 以 及 围 护 桩 施 工 的 同 时 穿 插 进 行 围 护 体 压 顶 梁 施 工 。

（ 二 ）   测 量 定 位 及 总 体 标 高 控 制

1. 本 工 程 的 总 体 测 量 定 位 工 作 根 据 华 东 建 筑 设 计 研 究 院 设 计

的 总 平 面 图 中 所 确 定 的 坐 标 定 位 点 为 依 据 ， 由 我 公 司 测 量 队 进 行

总 体 定 位 ， 即 引 测 主 控 轴 线 。

2.定 位 具 体 主 控 轴 线 为 ： 东 西 向 以  1、 4、 7 轴 ， 南 北 向 以  A、

C、 F 轴 为 主 控 轴 线 ，以 主 控 轴 线 交 点 作 为 轴 线 控 制 点 ，考 虑 到 桩

基 工 程 施 工 中 对 其 影 响 造 成 位 移 ， 所 以 将 主 控 轴 线 控 制 点 均 引 测

至 挖 土 范 围 以 外 的 厂 区 建 筑 、 围 墙 及 道 路 上 ， 并 且 在 墙 上 采 用 明

显 的 红 漆 标 注 ， 道 路 上 用 深  50cm 钢 筋 混 凝 土 保 护 。

5

详 见 附 图  3

施 工 轴 线 平 面 控 制 点 布 置 示 意 图

3.本 工 程 高 程 水 准 点 由 勘 测 院 引 至 施 工 现 场 外 ，再 由 我 项 目 部

测 量 员 引 测 至 施 工 现 场 ，并 结 合 硬 地 坪 施 工 做 好 场 地 的 测 平 工 作 。

4.   试 桩 的 放 样 由 工 程 桩 、 围 护 桩 施 工 分 包 单 位 测 量 员 进 行 ，

我 总 承 包 项 目 部 项 目 工 程 师 对 其 进 行 复 测 校 对 ， 然 后 报 请 监 理 单

位 进 行 复 核 验 收 。 在 整 个 工 程 桩 基 施 工 过 程 中 的 轴 线 标 高 中 间 控

制 工 作 由 分 包 单 位 进 行 ， 总 承 包 项 目 部 测 量 员 及 项 目 工 程 师 进 行

复 合 相 对 ， 以 确 保 桩 位 的 准 确 。

5.   为 确 保 本 工 程 轴 线 控 制 的 准 确 性 ， 在 整 个 工 程 桩 以 及 围 护

桩 施 工 完 后 ， 对 现 场 进 行 轴 线 复 测 。

（ 三 ）   施 工 准 备 工 作

1.场 地 准 备

场 地 的 总 体 布 置 ，包 括 围 墙 、硬 地 坪 以 及 仓 库 、工 具 库 、标 养 室

等 临 设 已 施 工 完 毕 ， 水 电 均 已 满 足 施 工 要 求 。

2.   施 工 用 电 、 用 水 及 现 场 排 水

（ 1） 施 工 用 电 ：

本 工 程 施 工 区 域 临 时 施 工 用 电 从 建 设 单 位 提 供 的 位 于 场 地 西 南

侧 配 电 间 （ 300kW  电 源 ） 接 出 ， 分 两 路 采 用 架 空 电 线 沿 临 时 围 墙 接

至 施 工 区 域 ，一 路 供 应 施 工 用 电 ，另 一 路 供 应 现 场 辅 助 设 施 用 电 。并

沿 施 工 现 场 四 周 约 每 隔   20m  设 一 只 固 定 配 电 箱 。 当 电 缆 经 过 主 要 施

工 路 口 时 ， 作  6m 高 架 空 ， 同 时 设 置 投 光 灯 ， 用 于 夜 间 施 工 照 明 。

有 关 本 工 程 施 工 用 电 内 容 具 体 详 见 附 件 二《 施 工 用 电 组 织 设 计 》。

（ 2） 施 工 用 水 ：

本 工 程 桩 基 施 工 用 水 除 厕 所 卫 生 、 标 养 室 试 块 养 护 用 水 外 ， 主

要 用 水 是 工 程 桩 与 围 护 桩 施 工 用 水 ，根 据 计 算 用 水 量 约  5L/s；总 用 水

量  Q=10L/s 设 计 ， 则 供 水 管 径 为 ：

1/2

D=4Q×1000/（V）    =[（4×10×1000）/（3.14×1.5）]

1/2

6

=92mm

式 中  V— 管 网 中 的 水 流 速 度 （ 一 般 取  1.2～ 1.5m/s）

故 现 场 建 设 单 位 提 供 的 水 源 管 径   100mm， 能 够 满 足 桩 基 施 工 用

水 量 要 求 。

本 工 程 桩 基 施 工 阶 段 临 时 用 水 采 用 建 设 单 位 已 提 供 的 施 工 区 域

南 侧  100 水 源 ，分 二 路 接 出 水 管 ，一 路 为 施 工 用 水 ，另 一 路 为 辅 助

设 施 用 水 ， 用 水 管 道 口 径 为  50  以 组 成 供 水 网 络 ， 并 在 各 需 要 用 水

部 位 留 出 水 龙 头 。

现 场 所 有 水 管 均 沿 围 墙 或 路 下 敷 设 ， 穿 越 重 载 车 道 需 作 加 固 处

理 。

详 见 附 图  4《 施 工 临 时 用 水 、 电 布 置 图 》。

（ 3）   施 工 排 水 ：

由 于 施 工 场 地 条 件 限 制 ，在 桩 基 、围 护 体 施 工 阶 段 暂 不 设 二 级 沉

淀 池 ，施 工 污 水 主 要 利 用 钻 孔 灌 注 桩 施 工 阶 段 设 置 的 纵 横 泥 浆 网 沟 以

及 专 用 泥 浆 沉 淀 池 作 为 排 放 渠 道 ，并 进 行 沉 淀 ，待 稍 微 清 澈 后 用 抽 水

机 抽 入 建 设 单 位 指 定 的 污 水 管 道 。待 压 顶 梁 施 工 完 毕 后 ，立 即 进 行 排

水 沟 施 工 ， 并 设 置 二 级 沉 淀 池 。

对 于 临 时 厕 所 生 活 污 水 ， 排 入 现 场 现 有 化 粪 池 。

3.   施 工 机 械

4.     施 工 现 场 混 凝 土 硬 地 坪 施 工 ：

（ 1）   按 照 有 利 文 明 施 工 、安 全 生 产 的 原 则 ，整 个 场 地 铺 设 混 凝

土 硬 地 坪 。根 据 施 工 安 排 、现 场 踏 勘 的 情 况 ，规 划 出 泥 浆 池 、沉 淀 池 、

循 环 槽 、 排 浆 池 的 位 置 ， 布 置 主 施 工 干 道 。

（ 2）在 现 场 ，放 测 临 时 设 施 的 预 留 位 置 ，其 余 部 分 铺 设  10cm 厚

的 道 碴 、 15cm 厚 的 混 凝 土 地 坪 。

具 体 详 见 附 图  5《 工 程 桩 、 围 护 桩 施 工 阶 段 平 面 布 置 图 》；

附 图  6《 围 护 体 系 与 工 程 桩 施 工 流 程 示 意 图 》。

7

（ 3）   围 护 桩 、 工 程 桩 施 工 技 术 措 施

在 组 织 施 工 前 ，由 桩 基 及 围 护 桩 施 工 单 位 编 制《 上 海 造 币 厂 印 花

改 扩 建 工 程 桩 基 及 围 护 施 工 方 案 》。

（ 4）   压 顶 梁 施 工

根 据 围 护 设 计 及 基 坑 周 边 建 筑 的 实 际 情 况 ，在 围 护 工 程 桩 顶 部 浇

筑  C30，1200mm×600mm 钢 筋 混 凝 土 压 顶 梁 一 道 ，在 围 护 桩 施 工 过 程

中 穿 插 进 行 压 顶 梁 的 施 工 。

压 顶 梁 混 凝 土 施 工 分 两 次 浇 捣 ，先 从 南 面 中 间 开 始 向 两 端 进 行 浇

筑 ， 施 工 缝 留 设 在 东 、 西 两 侧 中 间 位 置 。

压 顶 梁 模 板 采 用 小 钢 模 ， 钢 管 支 模 。

（ 5） 施 工 进 度 控 制 计 划

试 桩 ： 1999.12.28～ 1999.12.31；

围 护 灌 注 桩 、 搅 拌 桩 ： 1999.12.30～ 2000.3.1；

工 程 桩 ： 2000.2.4～ 2000.3.10；

压 顶 梁 ： 2000.2.10～ 2000.3.10。

四、对桩基础施工单位的管理协调配合措施

1.由 我 公 司 负 责 进 行 施 工 现 场 障 碍 物 清 除 ，整 平 场 地 ，总 体 定

位 工 作 ，并 修 建 现 场 临 时 彩 钢 板 围 墙 、道 路 ，根 据 打 桩 平 面 布 置 ，

设 置 好 桩 基 以 及 围 护 体 施 工 阶 段 必 须 的 临 时 设 施 ，安 装 水 电 线 路 ，

为 工 程 桩 、 围 护 桩 施 工 单 位 创 造 良 好 的 现 场 施 工 条 件 。

2.在 本 工 程 硬 地 坪 场 地 施 工 完 成 后 ， 由 工 程 桩 、 围 护 桩 施 工

单 位 测 量 放 线 人 员 根 据 我 公 司 提 供 的 控 制 线 和 设 计 图 纸 进 行 样 桩

放 测 ， 总 承 包 项 目 经 理 部 测 量 员 参 与 配 合 ， 并 在 施 工 过 程 中 每 天

对 控 制 轴 线 和 标 高 作 系 统 检 查 ， 分 包 单 位 应 对 控 制 点 做 好 保 护 工

作 ， 如 需 移 动 时 ， 必 须 先 请 示 总 承 包 项 目 经 理 部 项 目 工 程 师 ， 再

检 查 其 正 确 性 ， 并 做 好 相 应 的 施 工 记 录 。 样 桩 放 测 完 毕 后 ， 由 我

总 承 包 部 项 目 工 程 师 进 行 复 核 ， 并 协 同 监 理 人 员 验 收 。

8

3.整 个 测 量 定 位 工 作 由 我 公 司 测 量 队 和 施 工 现 场 测 量 员 ，使 用

高 精 度 全 站 仪 、 水 平 仪 ， 根 据 建 设 单 位 提 供 的 控 制 点 和 水 准 点 等

相 关 资 料 以 及 按 照 设 计 桩 位 布 置 图 ， 进 行 定 位 轴 线 及 控 制 线 的 放

测 ， 并 将 水 准 点 标 高 引 测 在 沿 线 临 设 和 永 久 建 筑 物 上 ， 经 我 公 司

项 目 部 复 合 无 误 后 ， 将 有 关 资 料 提 供 工 程 桩 、 围 护 桩 施 工 单 位 ，

在 施 工 过 程 中 ， 对 轴 线 、 桩 位 以 及 标 高 等 ， 全 方 面 进 行 技 术 复 核

工 作 。 样 桩 的 放 样 工 作 由 工 程 桩 、 围 护 桩 施 工 单 位 测 量 员 进 行 ，

我 总 承 包 项 目 工 程 师 对 其 进 行 复 测 ， 然 后 由 监 理 复 核 验 收 ， 从 而

做 到 多 层 控 制 ， 避 免 产 生 较 大 误 差 。 在 每 根 工 程 桩 打 入 前 ， 由 我

总 承 包 部 技 术 人 员 再 次 检 验 样 桩 位 置 是 否 正 确 后 ，方 可 进 行 沉 桩 。

4.在 工 程 桩 围 护 桩 施 工 过 程 中 ，制 定 严 格 有 效 的 总 承 包 管 理 措

施 ， 实 行 岗 位 责 任 制 ， 把 管 理 落 实 到 实 处 ， 使 桩 基 施 工 单 位 在 整

个 施 工 过 程 处 于 受 控 的 状 态 下 而 有 序 地 进 行 具 体 施 工 ， 对 施 工 中

所 产 生 的 困 难 和 需 要 ， 由 我 总 承 包 项 目 经 理 部 及 时 的 进 行 协 调 与

配 合 ， 使 工 程 桩 、 围 护 桩 施 工 单 位 在 保 证 施 工 质 量 、 安 全 、 工 期

的 前 提 下 顺 利 完 成 工 程 桩 、 围 护 桩 施 工 。

5.在 桩 机 设 备 进 场 以 及 各 项 准 备 工 作 完 成 后 ，应 汇 同 建 设 单 位

单 位 、 监 理 单 位 、 设 计 单 位 以 及 桩 基 分 包 单 位 等 方 面 有 关 负 责 人

到 场 确 认 检 验 设 备 和 工 艺 是 否 符 合 要 求 ， 各 项 指 标 是 否 与 设 计 相

符 后 ， 即 进 行 试 打 桩 ， 如 有 出 入 ， 由 总 承 包 部 项 目 工 程 师 及 时 配

合 各 方 进 行 研 究 、 处 理 。

6.在 施 工 前 ， 我 总 承 包 部 应 做 好 对 工 程 桩 、 围 护 桩 施 工 单 位

做 好 安 全 及 技 术 交 底 工 作 ， 同 时 监 督 分 包 单 位 对 生 产 班 组 相 应 的

技 术 、 安 全 交 底 工 作 ， 在 认 真 签 署 好 沉 桩 令 后 ， 施 工 分 包 单 位 即

可 按 照 本 工 程 桩 、 围 护 桩 施 工 组 织 设 计 开 始 施 工 。

7.在 整 个 施 工 过 程 中 ，由 总 承 包 部 安 全 员 负 责 施 工 现 场 全 面 的

安 全 管 理 及 监 督 工 作 ， 同 时 分 包 单 位 应 严 格 执 行 总 承 包 部 安 全 员

9

所 下 达 的 各 项 指 令 ，

8.在 施 工 过 程 中 ， 由 总 承 包 部 施 工 员 、 技 术 员 协 同 工 程 桩 、

围 护 桩 施 工 单 位 有 关 人 员 做 好 各 项 施 工 记 录 ， 如 发 现 与 设 计 要 求

有 出 入 ， 及 时 由 项 目 工 程 师 会 同 有 关 单 位 ， 协 商 解 决 。

9.工 程 验 收 ：钻 孔 灌 注 桩 工 程 验 收 时 ，施 工 单 位 提 交 总 包 单 位

的 资 料 除 原 施 工 组 织 设 计 已 要 求 的 以 外 ， 还 须 增 加 桩 动 、 静 载 试

验 报 告 、 桩 位 实 测 偏 差 竣 工 图 （ 由 设 计 、 监 理 、 建 设 单 位 、 总 承

包 签 字 认 可 ）、各 种 技 术 资 料（ 如 设 计 变 更 通 知 、技 术 核 定 单 等 ）。

五、冬期施工技术措施

本 工 程 工 程 桩 与 围 护 桩 施 工 在 今 年   12  月 下 旬 至 明 年   1、 2  月

份 ， 故 气 温 较 低 ， 因 此 在 施 工 中 应 严 格 执 行 沪 建 安 监 总 （ 1999）

第   035  号 《 关 于 <建 筑 施 工 安 全 检 查 标 准 >（ JGJ59-99） 实 施 要 求

的 通 知 》， 且 相 应 地 制 定 以 下 措 施 ：

1.根 据 以 上 通 知 要 求 ，当 室 外 日 平 均 气 温 连 续  5d 稳 定 于  5℃ ，且

最 低 气 温 低 于 -3℃ 时 ， 均 按 冬 期 施 工 规 定 进 行 施 工 。

2.在 进 行 施 工 时 ，应 与 气 象 台 、站 保 持 联 系 ，及 时 收 听 天 气 预 报 ，

防 止 寒 流 突 然 袭 击 。因 此 在 现 场 应 准 备 好 防 冻 保 暖 物 品 ，防 冻 剂 、草

包 等 ，临 时 施 工 供 水 管 应 做 好 防 冻 保 温 工 作 ，采 用 草 绳 缠 绕 进 行 保 护 。

现 场 严 禁 烤 火 ， 宿 舍 内 严 禁 使 用 电 炉 。

3.应 及 时 做 好 施 工 现 场 明 沟 排 水 工 作 ， 及 时 排 除 泥 浆 沟 内 积 水 。

4.做 好 冬 期 施 工 混 凝 土 、 砂 浆 外 掺 剂 的 试 配 试 验 工 作 ， 提 出 施 工

配 合 比 。如 压 顶 梁 混 凝 土 浇 捣 后 应 及 时 覆 盖 塑 料 薄 膜 加 草 包 ，采 取 防

冻 蓄 热 养 护 方 法 ，对 于 混 凝 土 强 度 达 到 设 计 强 度 等 级 的  40%，同 时 亦

2

不 低 于   50kG/cm   之 前 ， 应 保 持 草 包 内 混 凝 土 表 面 温 度 不 低 于   5℃ ，

若 气 温 较 低 时 ， 对 于 混 凝 土 构 件 应 延 长 养 护 期 ， 适 当 延 长 拆 模 时 间 ，

以 保 证 混 凝 土 的 施 工 质 量 。

5.混 凝 土 工 程 、围 护 灌 注 桩 的 冬 期 施 工 ，其 成 孔 应 按 下 列 要 求

10

进 行 ：

对 于 长 螺 旋 钻 孔 机 的 钻 头 宜 选 用 锥 形 钻 头 并 镶 焊 合 金 刀 片 。

钻 进 冻 土 时 应 加 大 钻 杆 对 土 层 的 压 力 ， 并 防 止 摆 动 和 偏 位 。 钻 成

的 桩 孔 应 及 时 覆 盖 保 护 。

泥 浆 护 壁 成 孔 灌 注 桩 宜 在 初 冬 或 春 融 期 施 工 ， 泥 浆 温 度 不 得

低 于  5℃ ， 并 不 得 掺 氯 盐 防 冻 剂 。

人 工 挖 孔 其 孔 口 应 保 温 ， 孔 内 应 做 好 通 风 。

6.混 凝 土 工 程 、 围 护 灌 注 桩 的 混 凝 土 施 工 应 符 合 下 列 要 求 ：

混 凝 土 材 料 的 加 热 、 搅 拌 、 运 输 、 浇 筑 应 符 合 《 建 筑 工 程 冬

期 施 工 规 程 》JGJ104-97 的 有 关 规 定 。混 凝 土 填 入 土 孔 的 温 度 不 应

低 于  5℃ 。

初 冬 或 深 冬 期 节 在 冻 胀 和 强 冻 胀 土 地 基 上 施 工 的 灌 注 桩 ， 应

采 取 防 止 或 减 小 桩 身 与 冻 土 之 间 产 生 切 向 冻 胀 力 的 防 护 措 施 。

地 基 土 在 冬 期 处 于 冻 结 状 态 下 进 行 桩 基 静 荷 载 试 验 时 ， 应 将

试 桩 周 围 的 冻 土 融 化 或 挖 除 。 在 负 温 下 试 验 时 ， 试 桩 四 周 地 表 土

和 锚 桩 横 梁 支 座 均 应 做 保 温 防 冻 处 理 措 施 。

六、安全生产施工技术措施

1.施 工 现 场 安 全 管 理 应 严 格 执 行 政 府 、集 团 等 上 级 单 位 以 及 上

海 造 币 厂 有 关 部 门 就 安 全 生 产 规 定 和 各 有 关 安 全 生 产 文 件 ,   严 格

执 行 沪 建 安 监 总（ 1999）第  035 号《 关 于 <建 筑 施 工 安 全 检 查 标 准

>（ JGJ59-99）实 施 要 求 的 通 知 》 要 求 ， 建 立 健 全 和 落 实 本 工 程 安

全 责 任 制 ,切 实 做 好 安 全 生 产 管 理 工 作 。

2. 所 参 加 施 工 的 作 业 人 员 必 须 经 安 全 技 术 操 作 培 训 合 格 后 方

可 进 入 现 场 进 行 施 工 。 特 殊 工 程 必 须 持 有 操 作 证 上 岗 作 业 ,   严 禁

无 证 上 岗 作 业 。 各 分 包 工 程 、 工 序 施 工 前 均 应 由 施 工 负 责 人 进 行

书 面 交 底 。

3. 总 承 包 部 专 职 安 全 员 应 根 据 本 工 程 施 工 特 点 ,   结 合 安 全 生

11

产 制 度 和 有 关 规 定 ,   经 常 进 行 现 场 检 查 督 促 整 改 ， 如 发 现 严 重 的

不 安 全 情 况 时 ,   有 权 指 令 停 止 施 工 ,   并 立 即 报 告 项 目 经 理 ,   经 处

理 后 方 可 继 续 施 工 。

4.在 同 一 供 电 系 统 中 ,   不 得 将 一 部 分 电 气 设 备 接 地 ,   而 将 另 一

部 分 电 气 设 备 接 零 ,   电 气 设 备 的 接 地 点 应 以 单 独 的 接 地 与 接 地 干

线 连 接 ,   严 禁 在 一 个 接 地 线 中 串 接 几 个 接 地 点 。

5. 在 低 压 线 路 中 严 禁 利 用 大 地 作 零 线 供 电 ,   不 得 借 用 机 械 本

身 钢 结 构 做 工 作 零 线 ,   保 护 零 线 上 不 得 加 装 熔 断 器 或 断 路 设 备 。

6.电 气 装 置 遇 到 跳 闸 时 ,   不 得 强 行 合 闸 ,   应 查 明 原 因 ,   排 除 故

障 后 再 行 合 闸 。 线 路 故 障 的 检 修 应 挂 牌 告 示 并 由 专 职 电 工 负 责 ,

非 专 业 人 员 不 得 擅 自 开 箱 合 闸 。

7.气 焊 钢 瓶 在 存 放 和 使 用 时 ,  须 距 明 火  10m 以 上 ,  并 避 免 在 阳

光 下 曝 晒 ,   搬 动 时 不 能 碰 撞 钢 瓶 ,   并 戴 设 盖 帽 ,应 注 意 氧 气 、 乙 炔

瓶 安 放 间 距 应 大 于  5m,   且 严 禁 置 于 厂 区 高 压 电 线 下 。

8. 氧 气 乙 炔 减 压 器 上 应 有 安 全 阀 和 防 回 火 器 ,   高 低 压 表 应 完

好 ,计 量 正 确 。

9. 严 格 动 用 明 火 审 批 手 续 ,   动 用 明 火 必 须 同 步 做 好 防 护 监 控

措 施 ,   施 工 现 场 必 须 建 立 防 火 档 案 ,   并 按 施 工 总 人 数 的    10%比 例

建 立 消 防 组 织 ,   并 开 展 正 常 活 动 。

10.施 工 现 场 严 禁 使 用 电 炉 和 电 加 热 器 具 ,生 活 区 域 更 衣 ,宿 舍

的 照 明 采 用  36 伏 低 电 压 。

11. 发 生 事 故 或 事 故 苗 子 ,   必 须 做 到 三 不 放 过 原 则 即 事 故 ( 苗

子 )原 因 分 析 不 清 不 放 过 ,   事 故 (苗 子 )责 任 者 和 群 众 没 有 受 到 教 育

不 放 过 ,   没 有 防 范 措 施 不 放 过 。

12.施 工 现 场 成 立 以 项 目 经 理 负 责 制 ， 由 各 专 业 工 种 队 伍 或 专

业 分 包 负 责 人 组 成 的 消 防 安 全 工 作 小 组 ， 建 立 工 作 制 度 ， 定 期 组

织 进 行 消 防 安 全 检 查 ， 落 实 制 度 ， 消 防 隐 患 ， 尤 其 是 重 点 部 位 ，

12

更 应 制 度 齐 全 ，措 施 到 位 ，有 岗 有 人 ，确 保 消 防 工 作 落 实 至 实 处 。

13.钻 机 进 场 组 装 前 对 架 体 电 焊 焊 缝 进 行 认 真 检 查 。

14.组 装 后 对 传 动 部 分 须 设 置 安 全 防 护 罩 ， 钢 丝 绳 及 吊 索 具 必

须 符 合 安 全 标 准 。

15.各 类 移 动 机 具 必 须 可 靠 、完 好 ，并 设 置 二 级 漏 电 保 护 装 置 。

16. 做 好 定 期 及 不 定 期 的 安 全 检 查 专 业 检 查 和 季 节 性 各 类 检

查 ， 做 好 各 类 安 全 管 理 台 帐 及 资 料 管 理 工 作 。

17.本 工 程 安 全 保 证 组 织 机 构 （ 见 图  6-1）。

18.本 工 程 消 防 保 证 组 织 机 构 （ 见 图  6-2）。

13

安 全 保 证 组 织 机 构

项目经理

制定有关安全消防规章制度

监督指导安全消防措施贯彻

落实安全消防奖惩工作

项目工程师

施工员

安全员

消防员

编制安全消防方案

安全设施设备验收

特殊安全消防交底

施工安全消防交底

过程安全消防监督

班组安全消防教育

安全消防监督整改

职工违章教育处理

安全消防台帐积累

消防器材保养维修

使用制度落实

电焊安全消防教育

分包单位

遵守安全生产六大纪律     加强自我保护意识

听从管理指挥

图  6-1

安 全 保 证 组 织 机 构

14

消 防 保 证 组 织 机 构

消防器材的配备更新

氧气乙炔仓

防

火

员

消防检查监督、制度落实

重

点

部

位

配电间木工间

重点部位消防工作培训

义务消防员

临时油库

公

司

防

火

领

导

小

组

项

目

部

工

作

小

组

安

全

员

防火安全检查、复查

职工违章教育处理

宣传、教育、工作

施

工

员

班组防火安全交底

三级动火制度审批

消防隐患落实制度

公

共

设

施

现场动火

宿舍办公室

食堂、浴室

义

务

消

防

员

班组防火宣传工作

宿舍防火监督

执行防火整改意见

图 6-2

消 防 保 证 组 织 机 构

15

七、文明施工、标化管理实施措施

1.根 据 公 司 有 关 规 定 ，按 统 一 标 准 做 好 十 牌 四 图 ，在 工 地 出 入

口 按 标 准 规 定 制 作 ， 并 用 白 漆 刷 写 文 明 及 安 全 工 作 的 宣 传 标 语 ，

合 理 布 置 现 场 各 种 临 设 ， 材 料 的 储 存 、 堆 放 点 ， 组 成 以 项 目 经 理

为 首 的 工 作 班 子 ， 实 施 现 场 标 准 化 动 态 管 理 ， 确 保 整 个 现 场 在 有

序 的 条 件 下 组 织 施 工 。

2.现 场 临 设 及 施 工 道 路 总 体 布 置 时 ，必 须 同 步 考 虑 工 程 基 地 范

围 内 的 永 久 总 体 道 路 ， 避 免 冲 突 、 影 响 总 体 管 线 的 施 工 ， 并 且 所

有 施 工 道 路 均 浇 筑 钢 筋 混 凝 土 面 层 ， 且 道 路 以 外 的 场 地 ， 同 时 浇

筑 混 凝 土 面 层 ， 以 便 于 更 好 的 进 行 文 明 施 工 管 理 。

3.进 入 现 场 进 行 施 工 后 ，所 有 施 工 人 员 应 认 真 学 习 上 海 造 币 厂

有 关 进 厂 施 工 的 特 殊 要 求 并 在 施 工 中 严 格 执 行 ， 同 时 应 及 时 与 厂

区 周 边 社 区 、 有 关 部 门 单 位 ， 取 得 联 系 ， 共 同 联 手 抓 好 文 明 施 工

的 工 作 。

4.对 于 施 工 区 域 重 点 关 键 部 位 ，一 方 面 需 做 好 安 全 生 产 、消 防

安 全 等 方 面 警 标 、 宣 传 及 布 置 相 应 的 设 施 器 材 之 外 ， 同 时 必 须 加

强 有 关 文 明 标 化 施 工 的 宣 传 、 标 识 及 相 应 的 配 套 设 施 。

5. 对 于 施 工 区 域 内 设 置 的 排 水 排 污 系 统 总 承 包 部 将 指 定 专 人

疏 通 。

6. 强 调 全 员 管 理 概 念 ,   对 进 入 现 场 的 所 有 施 工 人 员 进 行 必 要

的 教 育 及 宣 传 ,   强 化 文 明 施 工 意 识 ,   做 到 谁 施 工 ,   谁 负 责 。

7.大 门 按 标 准 图 规 格 制 作 ,   为 四 扇 拆 叠 式 大 门 ,   下 装 滑 轮 ,门

扇 一 律 漆 成 白 色 ,   间 隔 绘 制 公 司 的 标 志 图 案 和 简 称 。 门 墩 按 标 准

图 规 格 、 模 数 制 作 ,   一 律 为 正 方 形 断 面 ,   上 做 正 方 形 悬 挑 压 顶 。

8.工 地 所 设 的 厕 所 ，报 请 环 保 及 卫 生 部 门 批 准 ，由 专 人 负 责 管

理 。

16

9.办 公 室 内 悬 挂 卫 生 、防 火 制 度 牌 。周 围 设 加 盖 垃 圾 箱 ,  安 装

水 斗 和 下 水 管 。公 共 场 所 有 专 人 负 责 日 常 清 扫 ,  保 持 干 净 整 洁 ,  并

配 好 有 效 的 灭 火 器 材 。

10.厕 所 分 别 设 置 男 、女 厕 所 ,  男 厕 所 设 小 便 槽 。   隔 断 贴 白 磁

砖 ,   墙 面 贴 白 磁 砖 至  1.2m 高 ,   地 面 贴 防 滑 地 砖 ,   定 时 启 动 水 箱 冲

洗 。

11.施 工 现 场 按 标 准 制 作 有 顶 盖 茶 棚 ,   茶 桶 必 须 上 锁 ,   茶 水 和

消 毒 水 有 专 人 定 时 更 换 ,   并 保 证 供 水 。

12.在 明 显 的 正 门 两 侧 围 墙 上 分 别 绘 出 本 工 程 建 设 效 果 图 ,   标

明 工 程 概 况 、 建 设 单 位 、 设 计 单 位 、 监 理 、 施 工 单 位 名 称 ,   项 目

负 责 人 名 字 和 监 督 电 话 。 正 门 一 侧 围 墙 后 设 三 根   1m  间 距   12m  的

金 属 旗 杆 ,并 按 标 准 制 作 。

13.对 于 现 场 文 明 施 工 及 标 化 管 理 ， 方 面 现 场 项 目 部 有 自 律 的

检 查 考 评 制 度 外 ， 公 司 标 化 领 导 小 组 定 期 对 现 场 进 行 检 查 考 核 ，

以 督 促 项 目 部 在 文 明 施 工 方 面 有 更 高 层 次 的 提 高 ， 以 确 保 达 到 上

海 市 " 市 级 文 明 工 地 " 标 准 。

14.施 工 过 程 中 ， 合 理 编 制 施 工 进 度 安 排 ， 采 取 合 理 的 施 工 方

案 ， 采 用 性 能 良 好 的 施 工 机 械 ， 减 少 和 避 免 噪 声 、 粉 尘 等 对 厂 区

内 环 境 造 成 影 响 法 。

15.定 期 打 扫 和 喷 洒 工 地 道 路 及 工 地 周 边 厂 区 道 路 ，工 地 门 口

安 装 冲 洗 设 备 ，确 保 离 开 工 地 的 车 辆 上 不 能 有 泥 土 、碎 片 等 类 似

物 体 带 到 公 共 道 路 上 。

16.本 工 程 文 明 施 工 保 证 组 织 机 构 （ 见 图  7-1）。

17

文 明 施 工 保 证 组 织 机 构

项

目

工

程

师

编制合理场布图

现场给排水布置

检查标准化工作

项

目

制订标化制度

监督标化措施落实

经

理

施

工

员

落手清交底

施工过程中监督

落手清预检

建立标化奖惩制度

分

包

单

位

标

化

主

管

标化检查整改

违章教育处理

标化资料记录

图 7-1    文 明 施 工 保 证 组 织 机 构

18

八、质量保证措施

（ 一 ）   质 量 保 证 体 系

1.   在 总 承 包 项 目 经 理 部 建 立 完 整 的 质 保 体 系 ， 严 格 按 各 个 分

管 职 责 进 行 严 格 管 理 。

2.   以 总 承 包 部 项 目 工 程 师 为 技 术 、 质 量 总 负 责 下 ， 质 量 监 督

员 ， 按 图 和 规 范 要 求 进 行 全 面 的 技 术 监 督 、 质 量 监 督 ， 凡 不 符 合

设 计 和 规 范 要 求 的 应 及 时 发 出 整 改 指 令 ， 直 至 合 格 为 止 。

3.   由 项 目 工 程 师 、 质 量 监 督 人 员 协 同 监 理 全 面 负 责 桩 基 工 程

施 工 质 量 控 制 。

4.   每 道 工 序 开 工 前 由 项 目 工 程 师 为 首 的 有 关 技 术 及 质 量 监 督

人 员 进 行 事 先 交 底 ， 并 与 被 交 底 人 员 签 好 交 底 记 录 ， 做 到 事 先 心

中 有 底 ， 事 后 有 据 可 查 。

5.   施 工 员 、 关 砌 、 木 翻 、 钢 翻 应 经 常 深 入 现 场 作 业 点 进 行 巡

视 检 查 ， 做 到 事 先 有 控 制 ， 事 后 有 检 查 。

6.  各 项 工 序 自 检 合 格 后 及 时 提 供 给 建 设 单 位 、监 理 单 位 验 收 。

对 建 设 单 位 和 监 理 单 位 提 出 的 整 改 意 见 应 及 时 组 织 人 员 进 行 整

改 ， 不 得 延 误 和 敷 衍 ， 整 改 合 格 后 应 请 监 理 复 验 。

7.   对 所 有 材 料 、 成 品 或 半 成 品 在 采 购 前 和 进 场 未 用 前 应 验 收

把 关 。 质 保 书 、 合 格 证 、 试 验 单 、 复 验 报 告 必 须 齐 全 ， 并 装 订 成

册 。

8.  及 时 做 好 施 工 记 录 ，随 时 做 好 技 术 和 质 量 资 料 ，装 订 成 册 。

（ 二 ）   质 量 保 证 措 施

1.   在 总 承 包 部 设 置 专 职 质 量 员 进 行 施 工 监 督 ， 发 现 质 量 苗 子

或 隐 患 及 时 查 找 原 因 ， 并 落 实 整 改 措 施 。

2.   施 工 员 认 真 、 准 确 填 写 施 工 记 录 ， 对 施 工 中 出 现 的 特 殊 情

况 应 有 详 细 的 记 录 。

19

3.   在 钻 孔 灌 注 桩 施 工 中 严 格 把 好 " 护 筒 埋 设 垂 直 关 ， 开 孔 慢 速

钻 进 关 和 软 硬 互 层 控 制 进 尺 关 "。 使 用 双 腰 带 笼 式 钻 头 ， 保 证 钻 头 有

足 够 的 长 径 比 ，使 钻 头 起 扶 正 作 用 。开 孔 钻 进 和 软 硬 地 层 换 层 钻 进 时 ，

钻 机 的 转 速 不 应 大 于   40r／ min。 每 次 加 接 钻 杆 ， 必 须 检 查 主 动 钻 杆

是 否 对 中 转 盘 中 心 ，并 及 时 调 整 钻 机 平 台 。每 打 完 一 根 钻 杆 后 应 上 下

活 动 ， 检 查 垂 直 度 。

4.   孔 底 沉 渣 控 制

（ 1） 成 孔 后 进 行 一 次 清 孔 ， 一 次 清 孔 应 以 孔 口 没 有 泥 屑 返 出 为

终 止 标 准 。

混 凝 土 灌 注 前 进 行 二 次 清 孔 。二 次 清 孔 结 束 后 ，由 质 检 员 对 沉 淤

进 行 测 量 ， 达 标 后 方 可 开 具 《 浇 灌 令 》， 进 行 混 凝 土 灌 注 。 沉 淤 指 标

测 量 达 到 设 计 要 求  30min 内 必 须 进 行 混 凝 土 浇 灌 ，否 则 需 再 次 测 渣 或

清 孔 。

（ 2） 清 孔 效 果 与 泥 浆 性 能 有 很 大 关 系 ， 必 须 在 泥 浆 循 环 系 统 中

设 置 沉 淀 池 ，以 利 沉 淀 泥 块 及 改 善 泥 浆 性 能 。终 孔 一 次 清 孔 时 ，应 将

钻 具 上 下 活 动 并 慢 速 转 动 ，破 碎 泥 块 ，排 出 泥 屑 。一 次 清 孔（  700），

用  4PNL 泵 ，时 间 不 少 于  1.5h，结 束 时 ，孔 口 应 无 泥 块 返 出 ，泥 浆 密

度 应 控 制 在  1.32  左 右 ， 黏 度 控 制 在  18s～ 22s。 二 次 清 孔 时 ， 逐 渐 替

换 调 浓 泥 浆 ， 混 凝 土 灌 注 前 的 泥 浆 密 度 控 制 在  1.15， 黏 度 控 制 在

20～ 26s 之 间 ，保 证 沉 渣 小 于  100mm。如 果 泥 浆 黏 度 较 大 ，且 清 孔 时

间 不 长 ，在 孔 壁 稳 定 的 前 提 下 ，应 将 泥 浆 密 度 尽 量 调 低 ，甚 至 控 制 在

1.20 以 内 ，使 之 更 有 利 于 混 凝 土 灌 注 。在 实 际 操 作 中 ，应 切 实 把 握 泥

浆 密 度 与 泥 浆 携 带 沉 渣 能 力 、黏 度 与 孔 壁 稳 定 性 的 内 在 关 系 ，否 则 对

施 工 极 为 不 利 ， 这 一 点 在 试 桩 施 工 中 反 映 明 显 。

二 次 清 孔 的 结 束 应 遵 守 以 下 原 则 ： 如 果 清 孔 时 间 符 合 要 求 ， 但

沉 渣 不 符 合 要 求 ，必 须 进 行 三 次 清 孔 ；如 果 沉 渣 符 合 要 求 ，但 清 孔 时

间 少 于 组 织 设 计 规 定 的 时 间 ，应 延 长 清 孔 时 间 ，保 证 孔 内 、孔 外 泥 浆

20

的 完 全 置 换 。 泥 浆 测 试 时 的 取 样 点 为 护 筒 口 。

5.   围 护 钻 孔 灌 注 桩 在 施 工 过 程 中 对 泥 浆 密 度 <1.3， 黏 度 <

∥

26   ， 孔 底 沉 渣 厚 度 <30cm。

6.   钢 筋 笼 吊 放 、 垂 直 度 控 制

（ 1） 钢 筋 笼 应 在 孔 深 、 孔 径 、 垂 直 度 、 孔 底 沉 渣 等 成 孔 质 量 检

查 合 格 ，办 理 隐 蔽 工 程 签 证 手 续 后 ，即 行 吊 放 。在 钢 筋 笼 制 作 场 ，设

一 简 易 葫 芦 龙 门 架 两 点 起 吊 笼 子 至 大 平 板 车 上 ，运 至 孔 口 。搬 运 过 程

应 平 起 、 平 放 ， 防 止 弯 曲 、 变 形 。

（ 2） 孔 口 用 多 台 焊 机 同 时 焊 接 ， 减 少 焊 接 时 间 。 主 筋 对 接 时 ，

在 自 然 状 态 下 ，上 、下 节 笼 子 必 须 垂 直 ，主 筋 平 行 排 列 ，必 要 时 须 用

测 锤 量 测 ，后 用 卡 尺 卡 牢 主 筋 ，使 主 筋 沿 弧 线 平 行 并 排 ，并 先 全 部 点

焊 固 定 ，保 证 垂 直 度 ，然 后 再 逐 一 满 焊 。焊 缝 长 度 、宽 度 、厚 度 及 焊

缝 质 量 严 格 按 规 范 及 设 计 要 求 进 行 检 查 。

（ 3） 钢 筋 笼 入 孔 吊 放 时 ， 钢 丝 绳 用 十 字 钢 架 撑 开 ， 防 止 起 吊 时

钢 筋 笼 受 力 变 形 ，下 入 孔 内 时 ，对 准 钻 孔 中 心 ，扶 正 保 持 垂 直 ，然 后

徐 徐 放 入 。

（ 4） 吊 放 过 程 中 ， 应 避 免 钢 筋 笼 碰 撞 孔 壁 ， 下 至 设 计 桩 顶 标 高

时 ，用 吊 筋 将 钢 筋 笼 固 定 在 机 架 或 钢 轨 上 。吊 筋 采 用  4 根  25 钢 筋 ，

吊 环 采 用  14 钢 筋 ， 环 径  25cm。

（ 5） 钢 筋 笼 在 安 放 之 前 ， 应 办 理 钢 筋 笼 验 收 签 证 。

（ 6） 钻 孔 灌 注 桩 混 凝 土 浇 捣

混 凝 土 灌 注 要 求 连 续 进 行 ，中 途 不 得 停 顿 ；灌 注 过 程 中 要 及 时 测

量 混 凝 土 面 上 升 高 度 ， 导 管 埋 深 不 少 于  4m。

桩 水 下 混 凝 土 灌 注 时 ， 由 于 导 管 的 断 面 积 小 于 桩 截 面 积 ， 混 凝

土 面 上 升 不 均 匀 ， 离 导 管 近 的 混 凝 土 面 上 升 快 ， 故 应 注 意 导 管 埋 深 ，

防 止 桩 身 夹 泥 。 做 好 混 凝 土 灌 注 记 录 。

混 凝 土 灌 注 时 利 用 行 星 式 卷 扬 机 提 升 、下 降 速 度 快 的 特 点 ，提 动

21

导 管 ，对 混 凝 土 进 行 捣 插 ，以 提 高 桩 身 混 凝 土 密 实 度 及 桩 身 与 地 基 土

的 紧 密 结 合 ， 避 免 了 吊 车 灌 浆 不 能 频 繁 、 快 速 捣 插 的 缺 点 。

为 提 高 桩 顶 部 分 的 混 凝 土 强 度 ， 在 灌 注 至 距 桩 顶    3～ 4m  时 ， 应

采 用 导 管 反 复 插 捣 混 凝 土 。 桩 顶 应 充 分 返 浆 ， 确 保 桩 头 混 凝 土 强 度 。

拔 管 应 严 格 按 下 表 进 行 。

混 凝 土 灌 注 时 ， 必 须 保 证 导 管 居 中 ， 以 防 止 碰 击 钢 筋 笼 。 因 此 ，

要 求 钻 孔 机 安 装 、 就 位 固 定 、 居 中 ， 如 有 移 位 应 重 新 校 核 中 心 。

灌 注 过 程 中 ， 每 根 桩 做 一 组 混 凝 土 试 块 ， 标 明 桩 号 及 制 作 日 期 ，

置 标 准 状 态 中 养 护  28d 后 测 试 强 度 。

（ 7）围 护 钻 孔 灌 注 桩 桩 位 ，放 样 桩 位 误 差 <1cm，深 层 搅 拌 桩

桩 位 布 置 与 设 计 图 误 差 <30cm。

（ 8） 桩 位 垂 直 度 控 制 ： 桩 架   6m  上 方 放 垂 线 ， 便 于 直 观 控 制

桩 架 垂 直 度 ， 做 好 深 层 标 记 。

（ 9） 深 层 搅 拌 桩 质 量 保 证 措 施

（ 10）搅 拌 桩 水 泥 掺 量 为  13%， 水 灰 比  0.5， 水 泥 强 度 等 级 普

32.5 号

（ 11）搅 拌 桩 第 一 次 喷 浆 提 升 速 度  0.5m/分 ，第 二 次 喷 浆 提 升

速 度  0.5m/分 。

（ 12） 深 层 搅 拌 桩 每 桩 做   28d  水 泥 土 块 强 度 试 验 ， 还 需 同 时

多 做 三 组  90 d 试 块 抗 压 强 度 试 验 。

（ 13） 搅 拌 桩 喷 浆 必 须 连 续 ， 中 途 不 得 断 浆 ， 否 则 下 沉 重 喷 。

（ 三 ） 本 工 程 质 量 保 证 计 划 (略 )

九、对周围管线及建筑物的保护措施

1.本 工 程 的 周 围 管 线 及 建 筑 物 的 监 测 将 由 建 设 单 位 委 托 专 业 的 环

境 监 测 单 位 进 行 施 工 监 测 。

2.在 围 护 设 计 方 案 中 ，已 考 虑 对 周 围 管 线 及 建 筑 物 的 保 护 措 施（ 详

见 围 护 方 案 ）， 项 目 体 将 严 格 按 方 案 施 工 。

22

3.我 总 承 包 项 目 部 根 据 建 设 单 位 提 供 的 地 下 管 线 图 和 现 场 总 平 面

图 ，及 土 质 勘 探 报 告 、水 准 点 引 测 布 点 ，在 周 围 管 线 及 建 筑 物 上 按 专

业 监 测 方 案 设 置 必 要 的 沉 降 观 测 点 和 位 移 点 。特 别 是 在 施 工 区 域 西 南

侧 ，为 厂 区 办 公 楼 ，是 市 级 保 护 建 筑 ，我 项 目 体 将 此 作 为 重 点 关 注 对

象 ，改 进 施 工 流 程 部 署 ：围 护 灌 注 桩 、搅 拌 桩 施 工 先 从 厂 区 办 公 楼 开

始 ，最 早 的 围 护 ---厂 区 办 公 楼 的 土 体 ，以 此 能 够 在 后 期 施 工 中 ，由 于

围 护 体 系 以 应 具 有 一 定 的 强 度 而 能 够 发 挥 作 用 ，下 面 的 工 程 桩 围 护 桩

施 工 就 能 够 最 小 的 侵 扰 厂 区 办 公 楼 的 土 体 ， 达 到 我 们 预 期 的 效 果 。

十、方案附表

混凝土、砂浆试块制作计划表

工程名称：上海造币厂印花改扩建项目

C1—6

试块名称

设计

强度

等级

试块

组数

备注     试块名称

设计强度

等级

试块组数

备注

地下室底板

地下室墙板

地下室顶板

基础（箱形）

防水带

地梁（基础梁）

圈梁、圈梁节头

雨篷、雨篷梁

阳台、阳台梁

过梁

楼板

门架

梁

托架

行架

天沟

桁架

基础墙

砌体

粉刷

砂浆

升板

23

水箱

楼梯（平台、梁、

柱、板）

框架

迭合梁

两次灌浆

场地、车行道

墙板

柱帽

桩

桩

屋架

应力孔道

灌浆

1.   钻孔灌注桩混凝土抗压：C30，每根做 1 组试块。

2.   深层搅拌桩：每根 1 组。

3

3.   压顶梁混凝土抗压：C30，每 100m  做 1 组

天窗架

填表人：

编制日期：1999.12

24

工程技术复核计划表

工程名称：上海造币厂印花改扩建项目

序号

1

2

3

4

5

6

复核项目

轴线标高

样桩

桩位控制

桩位垂直度

钢管支撑标高

混凝土配合比

施工人员或班组

关砌

关砌、桩基单位

关砌、桩基单位

关砌、桩基单位

关砌

试块员

C1—7

技术复核人

项目工程师

技术员

技术员

技术员

技术员

技术员

备注

填表人：

编制日期：1999.12

隐蔽工程验收计划表

25

工程名称：上海造币厂印花改扩建项目

序号

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

验收项目

沉桩深度

孔径

孔壁稳定

孔底沉渣厚度

钢筋焊接

钢筋笼制作加工

钢筋焊接

验收人

质量员

质量员

质量员

质量员

质量员

质量员

质量员

C1—8

备注

填表人：

编制日期：1999.12

主要施工机械一览表

26

工程名称：上海造币厂印花改扩建项目

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

机械名称

潜水钻机

深层搅拌机

高压泵

泥浆泵

电焊机

排浆车

污水泵

灰浆机

空压机

规  格

KQ-80

SPJ-2

Y-2

BX1-500

HB6-3

3

0.6m

单位

台

台

台

台

台

辆

台

台

台

数量

4

2

1

5

5

4

3

3

10

C1—20

施工部位、用途

成孔

围护搅拌桩

工程桩、围护桩

钢筋焊接

外运泥浆

泥浆排放

围护桩

凿桩

填表人：

编制日期：1999.12

27

混凝土浇灌令签署计划

工程名称：上海造币厂印花改扩建项目

C1—补 1

工程部位

数量

规格内容

审批

签署人

备注

令    别

沉桩令

沉桩令

沉桩令

混凝土浇

捣令

围护钻孔灌

注桩

围护深层搅

拌桩

工程桩

压顶梁

244

416

275

150m

3

700、

650

700 双

头

700

C30

公司

总工程师

1999.12.28

公司

公司

项目体

总工程师

总工程师

项目工程师

1999.12.28

1999.12.28

2000.2.10

填表人：

编制日期：2002.3

十一、方案附件：

附 件 一 ：

28

上 海 造 币 厂 印 花 改 扩 建 工 程

临 设 及 文 明 施 工 方 案

一 、     编 制 依 据

1.建 设 单 位 提 供 施 工 场 地 总 平 面 图 。

2.建 设 单 位 提 供 场 地 的 现 场 测 量 数 据 。

二 、     临 时 设 施 施 工 说 明

1.   所 有 临 时 设 施 总 平 面 图 布 置 见 本 施 组 的 附 图  5。

2.施 工 现 场 不 设 工 人 宿 舍 、 管 理 人 员 办 公 室 ， 办 公 室 由 建 设

单 位 提 供 施 工 区 域 外  50m  ， 另 建 设 单 位 提 供 场 外  100  m   宿 舍 。

3.厕 所 为 单 层 砖 砌 墙 体 结 构 （ 厚  240mm）。

4.厕 所 地 面 为 地 砖 ， 大 、 小 便 槽 铺 白 瓷 砖 ， 墙 面 白 瓷 砖 台 度

高  1200mm，以 上 为 内 墙 涂 料 刷 白 。窗 台 离 地  1600mm，高  600mm，

平 面 位 置 见 附 图  7。

5.所 有 墙 体 均 为 三 皮 大 放 脚 砖 砌 条 形 基 础 ， 埋 深  180mm。

6.临 设 墙 面 粉 刷 为  1∶ 1∶ 4 水 泥 砂 浆 加 内 、 外 墙 涂 料 。

7.施 工 现 场 用 水 由 标 养 室 后 水 阀 引 出 用 水 。

8.施 工 现 场 平 面 布 置 图 上 的 施 工 道 路 ， 为 单 层 双 向 钢 筋 混 凝

土 道 路 ， 待 场 地 平 整 及 灌 注 桩 施 工 以 后 进 行 铺 筑 。

9.彩 钢 板 临 时 围 墙 由 施 工 人 员 先 砌 砖 基 础 ， 然 后 紧 贴 内 墙 敲

下 一 段    1.6m   的 钢 管 ， 用 一 字 扣 件 再 接 一 根 钢 管 做 立 杆 ， 上 下 各

20cm 横 向 钢 管 与 立 杆 相 连 ， 绑 住 彩 钢 板 。 详 见 附 图  8。

10.危 险 品 仓 库 分 别 为 乙 炔 、 氧 气 存 放 处 ， 二 者 相 距    6m。 外

挂 灭 火 器 。

三 、     文 明 施 工 标 化 管 理 措 施

1.根 据 公 司 有 关 规 定 ， 按 统 一 标 准 做 好 十 牌 四 图 ， 并 在 其 旁

边 设 三 根 间 距    1m  的 金 属 旗 杆 ， 用 白 漆 刷 写 文 明 及 安 全 工 作 的 宣

传 标 语 ， 合 理 布 置 现 场 各 种 临 设 ， 材 料 的 储 存 、 堆 放 点 ， 组 成 以

2

2

29

项 目 经 理 为 首 的 工 作 班 子 ， 实 施 现 场 标 准 化 动 态 管 理 ， 确 保 整 个

现 场 在 有 序 的 条 件 下 组 织 施 工 。

2.现 场 临 设 及 施 工 道 路 总 体 布 置 时 ， 必 须 同 步 考 虑 工 程 基 地

范 围 内 的 永 久 总 体 道 路 ，避 免 冲 突 、影 响 总 体 道 路 、管 线 的 施 工 ，

因 此 本 工 程 临 时 道 路 分 为 混 凝 土 道 路 和 砂 浆 道 路 两 种 ， 以 便 将 来

总 体 施 工 之 前 凿 除 。

3.施 工 区 域 重 点 关 键 部 位 一 方 面 须 做 好 安 全 生 产 、 消 防 安 全

等 方 面 警 示 、 宣 传 及 布 置 相 应 的 器 材 之 外 ， 同 时 必 须 加 强 有 关 文

明 标 化 的 宣 传 、 标 识 及 相 应 的 配 套 设 施 。

4.强 调 全 员 管 理 概 念 ， 对 进 入 施 工 现 场 的 所 有 人 员 进 行 必 要

的 教 育 及 宣 传 ， 强 化 文 明 施 工 意 识 ， 做 到 谁 施 工 谁 负 责 。

5.大 门 按 标 准 图 规 格 制 作 ， 为 四 扇 折 叠 式 大 门 ， 门 扇 一 律 漆

成 白 色 ， 间 隔 绘 制 公 司 的 标 志 图 案 。 门 墩 按 标 准 图 规 格 、 模 数 制

作 ， 一 律 为 正 方 形 断 面 ， 上 做 正 方 形 悬 挑 压 顶 。

6.工 地 所 设 的 厕 所 由 专 人 负 责 管 理 ， 污 水 须 经 化 粪 池 发 酵 处

理 后 方 可 进 入 市 政 排 水 管 网 。

7.办 公 室 内 悬 挂 卫 生 放 火 制 度 牌 。 周 围 设 加 盖 垃 圾 箱 。 公 共

场 所 专 人 负 责 日 常 清 扫 ，保 持 干 净 整 洁 ，并 配 好 有 效 的 放 火 器 材 。

8.施 工 现 场 按 标 准 制 度 作 有 顶 盖 茶 棚 ， 茶 筒 必 须 上 锁 ， 茶 水

和 消 毒 水 有 专 人 定 时 更 换 ， 并 保 证 供 水 。

9.对 于 现 场 文 明 施 工 及 标 化 管 理 ， 除 现 场 项 目 部 有 自 检 的 考

评 制 度 外 ， 公 司 标 化 领 导 小 组 定 期 对 现 场 进 行 检 查 考 核 ， 以 督 促

项 目 部 在 文 明 施 工 方 面 有 更 高 层 次 的 提 高 。

10.定 期 打 扫 工 地 道 路 ，离 开 工 地 的 车 辆 不 能 将 大 量 泥 土 等 物

体 带 到 外 面 公 共 道 路 上 。

30

附 件 二 ：

现 场 临 时 用 电 组 织 设 计

一、现场用电设计

1.  电源：本工程由建设单位在场地的西南角配电间（300kW  电源）接出，

采用架空线路沿围墙接至施工区域。施工用电采用三相五线制，施工现场四周约

每隔 20m 设一只固定配电箱。

2.  施工用电采用三级用电，即从总配电箱到过路控制箱分配电箱开关

电箱

3.  施工现场临时用电必须采用保护系统的三相五电制，必须使用五芯电缆。

4.  本工程实施照明、施工动力分路供电的方式，配备施工动力、照明的专

用分配电箱。

5.  本阶段主要施工机械设备略。

6.  现场用电量计算：

（  1）针对本工程实际现场条件进行相应的施工区域内施工场地总体布置：

采取封闭施工，搭设临时彩钢板围墙保证材料运输道路通畅，满足施工要求

和厂区内交通通畅及环境保护要求；

施工区域与生活区域分开（工人场外住宿，由建设单位解决，主要施工材料

堆放，材料驳运），各种生产设施布置便于施工生产安排，满足安全防火、劳动

保护的要求。

符合总体施工需要，一旦室外总体道路、绿化施工开始，封闭施工区域内所

有施工临设可服从总体绿化施工安排，根据要求进行调整、拆除或移位。

（  2）  施工所需用电量依据用电负荷计算：

试桩阶段：

1）采用 2 台 KQ-800 钻机、2 台 SPJ-Ⅱ型深层搅拌机、2 台泥浆泵、1 台污

水泵、3 台电焊机。

2）计算用电量（室内外照明用电按总用电量 10%计算）。

31

有P  1=254kW

取       K  1=0.6

P  2=66kVA

K  2=0.75

COSϕ=0.75

则  P=1.05×(K  1P  1/ COSϕ + K2P2)×1.1

=1.05×(0.6×254/0.75+0.75×66)×1.1；

291.9kW

由上述计算结果可知建设单位提供的 300kW 施工电源能够满足施工要求。

工程桩与围护桩施工阶段：

1）采用 2 台 KQ-800 钻机、2 台 SPJ 型深层搅拌机、2 台泥浆泵、3 台污水

泵、5 台电焊机、轻型井点 2 套。

2）计算用电量（室内外照明用电按总用电量 10%计算）。

有P1=288kW

取       K  1=0.6

P2=110kVA

K  2=0.75

COSϕ=0.75

则  P=1.05×(K  1P  1/ COSϕ + K  2P  2)×1.1

=1.05×(0.6×288/0.75+0.75×110)×1.1；

361.4kW

由上述计算结果可知建设单位提供的 300kW 施工电源不能满足施工要求。

因此，由工程桩以及围护桩专业施工单位自行配备发电机，以满足施工需要。

3） 对于施工现场临时仓库、标养室、加工棚照明等用电均采用降压措施用

36V 低压电。

7.  变压器、电线及电线截面选择

根据负荷选用 400kVA 变压器，施工现场临时用电采用 TN-S 保护系统的三

相五线制。电源进线为  50mm  塑铜线，支线  3×50+2×25mm  橡胶电缆，分支

2

线选用 3×35+3×16mm  橡胶电缆，中钻分路选用 KO 六型分路电箱，1 号配电

箱选用 KO 一型，照明箱为 KO 三型。

（  1）  KO 六型分路电箱选用 RC1A/200A 熔断器，DZ10-250/300 型塑壳断

路器。

（  2）KO一型 1 号配电箱 KO 一型 1 号配电箱选用 RC1A/200A，RC1A/100A，

2

2

32

RC1A/30A，RC1A/60A，RC1A/15A 熔断器，塑壳断路器使用 DZ10--250/330 型，

DZ15L--100/4·9·1 型漏电断路器，DZ10--100/330 型空气开关，DZ15L--40/3·90·2

型漏电断路器，AB62--20/2 型漏电断路器。

（  3）  KO 二型 3 号动力箱选用 RC1A/30A 熔断器，AB68--40/3 型漏电断路

器。

（  4）  KO 三型照明电箱选用 RC1A/15A 熔断器，DZL18--20/12 型漏电断路

器。

二、安全用电技术措施

1.  安全用电应满足上海市建设工程施工安全技术手册中的有关规定。

2.  各部门应按分项工程检查，对存在隐患的部位、内容应定期检查记录表

中，并按限定的整改完成时间进行复查验收，跟随定期检查记录中限定的整改完

成时间进行。主要是为了检查工程存在的隐患是否得到了整改，实际整改措施是

否符合规定。施工场地每周一次对分项分部的用电方面进行定期检查。

3.  依据施工现场临时用电安全技术规范、法规，对现场配线设施、高压线

路防护、熔丝及开关的选择、现场照明、用电标志、电器消防设备的布置等进行

检查。

4.  针对雨期易发生触电伤人事故的特点，对现场临电的线路、配电箱、设

备等可能遭受雨淋、水淹、线路绝缘易损坏等情况，依据临时用电安全技术规范

的有关规定，雷雨时，停止露天作业并尽快离开铁丝网等金属物件。高度  20m

以上的建筑物四周的塔吊、脚手架均需做避雷针、防雷接地因下线。

5.  变电所总配电室、总配电箱、供电线路电工要经常巡查、维修及复查保

养。

6.  各类电箱及电器设备电工要经常检查维修、保养总配电箱，分配电箱周

围 0.8m 严禁堆物。

7.  电工要经常对接地（接零）系统进行检查，维修及复查测定。

8.  电工对变电所以及用电重点监控场所部位要加强监控检查。

33

9.  对移动机具、移动照明灯具、手持电动工具要经常检查维修保养。

10.  建立带电作业及监护制度，监护人员不得离岗。

11.  持证上岗，非专职电工禁止拆装乱弄电器设备。

12.  拆除工程要彻底干净，不留尾巴，断开电源后进行，按照先装后拆，后

装先拆的原则。架空拆除要防止腐烂、倒杆伤人、电线坠落伤人。

13.  带电作业时按带电作业制度操作。

14.  施工现场所有电器用具必须经二级漏电保护，电动机具电源线禁止随地

拖拉。

15.  在潮湿的场所或金属构架导体性能良好的作业场所，宜使用 12V 电压。

16.  各种电动机械设备必须有可靠的安全接地和防护防雷装置电器绝缘方能

使用。

17.  现场树立醒目的安全标志。

18.  有关电器设备要经验收合格后方能投入使用。

19.  完善机械设备安全生产责任制，主要机械的进场，拆除出场必须要有专

人监护并严格按各线验收制度定期检查。

20、本方案未提及之处，各机械电器均应遵守上海市建设工程机械电器安全

技术规范。

三、电器防火措施

1.  灭火机的配置

门卫处设置 2 只二氧化碳灭火机，配电间设置 2 只二氧化碳灭火机，每只

立配旁设置 1 只二氧化碳灭火机，危险品仓库、食堂配置 2 只 1211 型灭火机，

电脑房配置 1 只 1211 型灭火机，乙炔、氧气间各设置一只 1211 型灭火机。

2.  防火职责：项目经理是工地防火第一负责人，层层落实防火责任制，由

安全员任兼职消防员，并进行专业技术培训，外包队伍也应设立专职兼职消防员，

行使对施工人员的防火监督职能。

3.  对重点防火区域、易燃易爆危险品仓库、木库采取相应的电气防燃、防

34

爆措施。

4.  各类电箱、开关板采用阻燃及高强度绝缘材料。

5.  各类电动机要按电机容量配置熔断器及布线。

6.  办公室、宿舍、材料用房选择的电线与电气设备容量相匹配，禁止乱拉

乱接电线及插座，禁止使用大容量的照明灯具及家用电热设备。

7.  施工需要碘钨灯照明的灯架应放稳定，不得靠近木制品或易燃易爆物品

的地方，工作完后应切断电源，收集好灯具。

8.  宿舍内严禁使用电炉、煤气炉、电热杯，严禁用碘钨灯取暖、烘衣服等。

宿舍内使用 36V 低电压，不得擅自乱接电线，不准在宿舍内放易燃易爆物品。

35

附件三：

上海造币厂印花改扩建工程基坑工程施工阶段

施工及环境监测专项方案

一、工程概况

上海造币厂印花改扩建工程位于光复西路 17 号上海造币厂内，南临市级保

护建筑上海造币厂办公大楼。西侧为综合仓库，北侧为生产车间，东面为厂区与

大隆机器厂围墙边界。

本工程为地下 1 层，地上 18 层框架-剪力墙结构，工程建筑总面积为

26245 ㎡，基础采用筏板加钻孔灌注桩。基坑占地总面积约为  2500 ㎡，基坑开

挖深度一般为 6.4m，局部深坑为 7.9m。

本工程基坑支护采用钻孔灌注桩挡土，水泥土深层搅拌桩作止水帷幕，设置

一道钢支撑的形式。

本工程施工场地狭小，位于基坑四周有建筑物及重要的地下管线，特别是靠

基坑南侧的厂部办公楼为市级优秀保护建筑，该建筑基础形式为独立基础。

二、监测工作目的

由于基坑工程开挖深度较深，施工周期较长。为确保在基坑开挖和地下室施

工过程中围护结构以及基坑附近其他建筑和地下管线的安全，保证工程施工的顺

利进行，特别是要确保市级优秀保护建筑厂部办公楼在临近基坑施工过程中不产

生裂缝和损坏，从而要在基坑施工时进行同步监测，其监测的目的是：

1.为本工程基坑施工技术管理提供第一手资料和依据，用监测数据反馈设计

并指导现场施工，以确定和优化各项施工技术参数。

2.根据一定的量侧限值作预警预报。一旦出现事故苗子，可及时采取相应对

策和技术措施来避免事故，确保工程安全。

3.确保相邻的市级优秀保护建筑办公大楼的结构安全，使不久前刚加固和重

新装修过的大楼不受任何损坏。

4.积累技术数据，量测资料可供今后同类工程基坑支护设计和施工时参考。

三、监测的内容

36

1.量测挡土钻孔灌注桩墙在基坑施工阶段的墙顶沉降和水平位移；

2.量测挡土钻孔灌注桩的挠曲变形；

3.量测钢管支撑在各个施工阶段的轴力变化；

4.量测钢支撑在立柱处的竖向变形；

5.观测基坑周围的地表土的沉降和水平位移，评价对邻近地下管线和相邻工

程安全的影响；

6.  观测基坑内外地下水位的升降变化；

7.  邻近基坑的周围建筑物的沉降观测，特别是对保护建筑造币厂办公大楼

适当增加测点和测读频率，不仅在基坑施工期间要加强对保护建筑的沉降观测，

而且在基坑施工完成后上部建筑施工期间仍要定期观测。

四  、报警值

1.市重点保护建筑----厂部办公楼，单日竖向位移大于 5mm；连续 3 日，每

日竖向位移大于 3mm；相邻框架柱竖向位移累计差异沉降值大于 20mm。

2.一般建筑物累计差异沉降值大于 30mm。

3.地下管线变形大于 10mm 或日变形量大于 3mm。

4.厂部办公楼处围护体水平位移大于  25mm，一般建筑物水平位移大于

30mm，格构柱立柱沉降大于 20mm，支撑轴力大于等于 2000kN。

5.围护结构的累计变形大于 30mm 或日变形量大于 3mm。

6.坑外地下水位与初始值比较，下降大于 500mm。

五、测点布置和监测方法

1.钻孔灌注桩围护结构的挠曲变形量测

由于土方开外所引起的水土压力变化，必然导致基坑围护结构的挠曲变形和

内力变化。一旦知道挡土钻孔灌注桩的挠曲变形曲线，就可间接地推断排桩所受

的侧向水土压力大小和分布情况以及桩身内力的大小。具体实施方法可在基坑周

边选择若干具有控制意义的钻孔灌注桩。桩内垂直方向设置测斜管，测斜管数量

初步确定为 9 根，基坑的东、西、北三条边的中点各设置两根，基坑的南边设置

三根测斜管。测斜管长度比灌注桩长略短，约 13～15m。

37

在基坑开挖前，用测斜仪侧得各测斜管的初始挠曲值。在开挖过程中再测得

各阶段的挠曲值，两者差值即为测斜管各施工阶段的实际挠曲值。一般以管口为

基准点，测得的实际上是相对于管口的挠曲变形曲线。

各监测点布置图详见附图《造币厂基坑施工监测测点图》。

2.基坑周边的水平位移和不均匀沉降观测

基坑周边的灌注桩顶端和基坑外侧地表土受开挖影响会产生水平位移和不

均匀沉降。其量测限值将是预警预报的重要依据。量测桩顶和地表土的水平位移

可采用高精度经纬仪观测，事先沿基坑周边设置若干个测点。测点间距 15～20m

左右，将经纬仪架设在几个固定的控制点，直接观察测点偏离视准线的偏移值，

即可得到桩顶及地表面的水平位移值。

用精密水准仪，可测得各测点的高程，与初始高程比较就可得到各测点的沉

降值。水准观察点可与水平位移测点合而为一。

3.钢支撑轴力和立柱处不均匀沉降的量测

作为基坑围护结构重要组成部分，各道支撑将承受很大的轴力。随时了解支

撑内轴力大小对防止支撑失稳具有重要意义。

挑选轴力较大或位置特殊的 4 根钢支撑，并为了便于分析比较，共 6 个测点

布置轴力计，拟量测基坑施工时的钢支撑轴力。

钢支撑的中间支点—立柱之间的不均匀沉陷对钢支撑内力和整个支撑体系

的稳定影响甚大，现选择 5 根立柱设置沉降观测点，用精密水准仪测得各测点的

高程变化，以取得立柱与立柱、立柱与基坑围护墙顶的沉降差。

4.地表水位变化的观测

由于基坑所处的地质情况，其第③层土层为砂质粉土，砂性重、透水性强，

开挖时容易产生流砂现象。特别当基坑围护墙挡水性能差时，会引起基坑外的土

体随渗水流失，导致基坑周围地面的沉降加大和建筑物开裂。而围护墙的渗水必

然引起基坑内外地下水位的较大变化，设置水位观测孔是非常必要的。现在基坑

外侧各边共设置 6 个水位观测孔，在基坑内侧设置 4 个水位观测孔，如条件允许

则在离开基坑远处再设置 1～2 个水位观测孔，以作比较之用。共计 10～12 个水

38

位观测孔。

水位观测可直接用标尺量测。

5.保护建筑办公大楼的现场调查和沉降观测

在基坑施工前，要对保护建筑进行调查，深入了解大楼的建筑格局和结构现

状，记录下房屋原来的损坏情况。在施工过程中经常对保护建筑进行观测，一旦

发现问题及时通报有关方面。

在保护建筑上设置测点。在基坑施工阶段每天观测该建筑物的沉降。在基坑

施工结束，上部建筑施工时，仍然进行沉降观测，观测频率可根据房屋的沉降速

率改为一周至半个月。在结构封顶后建议仍然进行一段时间内沉降观测，当然时

间间隔可适当长一些。

六、提交成果及数据

1.在基坑土方开挖前，埋设好测斜管，设置水位观测孔、围护墙顶以及基坑

周围地坪的水平位移和沉降观测点。提交测点平面图。

2.在钢支撑就位后，立即设置钢支撑轴力计，记录初始读数。

3.在基坑施工过程中，根据施工进展情况，及时进行观测，每次观测后，及

时提交测量成果。观测频率可根据施工进度和基坑位移情况调整，在基坑土方开

挖至基础底板完成期间，应每天量测。

4.当沉降值，水平位移值和结构内力值超过警戒线时，应及时通知建设单位、

监理单位、施工单位和其它有关部门。

5.在监测工作结束后，提交总测试报告。

39

附件四：

上海造币厂印花改扩建工程

质

量

保

证

计

划

编制单位：上海市第七建筑有限公司第一工程管理部

编制日期：一九九九年十二月

40

目

录

1.编制依据

2.质量目标

3.关键过程

4.质量体系要素

4.1 主要管理职责

4.2 质量体系

4.3 合同评审

4.5 文件和资料控制

4.6 采购和工程分包

4.7 顾客提供产品的控制

4.8 产品标识和可追溯性

4.9 过程控制

4.10 检验和试验

4.11 检验、测量和试验设备的控制

4.12 检验和试验状态

4.13 不合格品的控制

4.14 纠正和预防措施

4.15 搬运、储存、包装、防护和交付

4.16 质量记录的控制

4.17 内部质量体系审批

4.18 培训

4.19 服务

4.20 统计技术

41

1.编制依据

上海市第七建筑有限公司《质量保证手册》C 版。

上海市第七建筑工程公司工程承包合同《程序文件汇编》C 版。

2.工程桩、围护桩施工阶段质量目标

桩基合格。

3.关键过程

本工程以轴线标高控制来确保整个工程垂直度作为关键工程。

控制目标：确保本工程桩施工轴线偏差<50mm；垂直度偏差控制在  1.5%以

内

责任人：技术(蔡宇)、关砌（钟卫星）、施工（钱良生）、质监员（陈良章）

控制记录：技术复核单、建筑轴线（控制点）复测成果表

控制措施：由项目工程师就本关键过程对项目体所有人员进行技术交底、作

好设置轴线垂直控制点、由技术员复核轴线，专职测量员进行轴线复核

4.质量体系要素

项目组织机构图见附图。

4.1 主要管理职责

（  1）项目经理

－负责质量保证体系的实施，确保体系正常有效运行

－督促、检查项目管理人员质量职责执行情况，并实行严格考核

－负责协调和建设单位、监理等关系

－负责和分承包方（供应商和承包商）之间的协调

－项目体施工质量安全第一责任人

（  2）项目副经理

－全面负责施工过程的有关施工质量

－协助项目经理搞好安全、质量、标化工作，具体负责进度及质量、安全

工作

42

－负责督促各部门对外包、分包进行分部分项的质量交底

－负责组织技术、技监进行分部分项质量验收

－具体负责和分承包方（供应商和分包商）之间的协调处理

（  3）项目工程师

－负责结构阶段的图纸会审解决有关的技术问题

－协助项目经理搞好质量工作

－具体负责项目体的技术和质量工作

－负责编写施工方案／施工组织设计／质量保证计划

－处理有关技术问题

（  4）项目经济师

－协助项目经理搞好质量工作

－负责质量成本预测、控制与考核

－负责合同的督促、实施

（  5）综合办主任

－全面负责对外联系工作

－负责政府主管部门,上级部门及项目体制定的各种文件的接收、保管、

记录

－负责分管培训

（  6）技术员

－协助项目工程师结构图纸会审，解决施工中的有关技术、质量

－对需特别防护的产品或区域，提出建议和要求

－参与已完工程的竣工验收和交付事宜

－协助项目工程师搞好质量工作

－负责设计变更及处理有关技术问题

－参与施工组织设计编制

－技术方面的资料收集及装订、收发

（  7）质监员

43

－负责技术复核隐蔽验收

－协助项目工程师搞好技术质量工作

－负责分部分项、各道工序质量检查

－负责组织不合格在施半成品、成品评定与处理，负责返工在施

品、成品的重新验证，跟踪督促返工整改

－督促原材料、构配件工程设备  的质量记录资料的正确性、完整性。

－收集汇总产品过程的有关质量信息，调查分析不合格产品产生的原因，

提出纠正和预防措施要求，负责分管纠正和预防措施的制定督促和控制

－指导、督促有关部门纠正和预防措施的制定、实施和控制

（  8）物管员

－负责砂、砖石、水泥及其他材料的搬运、储存和防护质量管理

－负责有关不合格品的标识、记录和隔离

－负责进场材料检验，按规定取样送检

－负责收集质保书、合格证、试验报告

－负责组织有关材料标识和可追溯性的管理

－组织水泥及其它材料进场、点验、标识、登记、维护和发料，及时收集、

填写、汇总相应的资料和记录，有追溯性要求时能提供定性资料

（  9）施工员

－协助项目副经理对施工过程的有关施工质量进行控制

－对各工序进行技术、质量、安全交底

－督促人员对已完分项工程和单位工程作出可能的记录进行标识

－编写施工日记

－负责物料的搬运、储存、防护和交付

－负责监督施工质量，协助质监员对在施品进行验收

（10）项目工程师助理钢翻

－负责钢筋配筋及现场加工、现场钢筋施工质量、指导钢筋工施工

－负责钢筋的进场、点检、标识、登记

44

－负责收集、填写、汇总相应资料和记录

－在钢筋配筋及施工中发现问题应及时提出

（11）项目工程师助理钢翻施工员

－现场钢筋施工质量、指导钢筋工施工

－负责钢筋送检,详见检验与试验状态

（12）项目工程师助理木翻

－指定专人指导半成品、成品防护和交付，具体落实规定的要求和措施

－负责指导料工对模板、构配件的进场质检、标识、登记、收集填写汇总

相应资料和记录

－绘制翻样图指导木工支模施工

（13）项目工程师助理木翻施工员

－根据翻样图指导木工支模施工

－检查监督木工施工质量

（14）项目工程师助理关切

－负责轴线控制和垂直度控制弹线

－负责轴线、标高的复核，负责围护桩垂直度的控制

－负责保管经纬仪、水准仪

（15）项目安全员

－具体负责施工现场的安全

－对常规的安全设施、设备进行检查、监督和处理

－加强对外脚手、井道电梯的安全检查

（16）试块员

－作好混凝土坍落度试验

－作好混凝土试块和砂浆试块

－负责送检、收集检验和试验报告

（17）项目资料员

－对归档范围内质量记录进行收集、编目、查阅、留存、保管和处理

45

－负责项目体使用的规范规程，质量评定标准与顾客方和承包方来往的函

件以及其它资料的接收、记录、发放或传阅

（18）项目计量员

－对现场计量设备进行管理

（19）料工

－负责构配件物品、模板，以及其它材料的收料、验收、记录、收集有关

资料

－对所有收料如发现不合格品应予退回

（20）预算员

－编制施工预决算

－及时办理经济技术签证单

－负责工程经营资料管理工作

（21）劳动力管理员

－负责合同履约单的签发、验收、保管

－协助相关人员对分包商进行业绩评定

（22）各相关条线人员

－负责分管纠正和预防措施计划的制定、实施和控制

－配合主管部门做好纠正和预防措施的管理

－参与质量信息的收集和不合格原因分析

－浇混凝土时由值班人员目测商品混凝土外观质量并监督混凝土浇捣质

量，有试块员随机取样做试块送试验室检验

－拒收不合格产品、构件

－负责不合格品的标识、记录和隔离

－必要时参与顾客提供产品的验证

－必要时参与不合格品的评审和处置

4.2 质量体系〈略〉

4.3 合同评审

46

（  1）工程承包合同由工管部保管。

（  2）修订的合同文本在项目体中由项目经济师负责召集学习。

（  3）项目经理、项目经济师参与公司的合同评审。

执行文件：QG/SHQJ    ZLC×03.01－1999 合同评审程序。

4.4 文件和资料控制

（  1）设计图纸，有关的技术资料由技术员负责接收、发放、记录  。

（ 2）项目体使用的规范规程、质量评定标准与顾客方和承包方来往的函

件以及其它资料由项目资料员接收、记录、发放。

（ 3）政府主管部门，上级部门及项目体制定的各种管理文件由综合办资

料员接收、保管、记录、发放或传阅。

（  4）项目体内部文件由项目经理审批。

（  5）失效的管理类文件与资料由资料员进行记录。

执行文件：QG/SHQJ    ZLC×05.01－1999 文件和资料控制程序。

4.5 采购与工程分包合同

（  1）物料采购

物管员编制物料进场计划。

钢翻员对现场钢筋进行验收、记录并收集有关资料。

料工对进场模板、构配件进行验收、记录并收集有关资料。

物管员对进场砂、水泥等其它材料进行验收、记录并收集有关资料。

顾客方要求验收时应由上述人员分别向顾客方提供有关资料，协助验收。

执行文件：QG/SHQJ    ZLC×06.02－1999 物料采购程序。

（  2）专业分包

项目经理助理收集、专业分包计划纳入总进度计划，保管有关记录。

项目副经理对专业分包商的合同履约，工程进度、工程质量进行控制。

执行文件：QG/SHQJ    ZLC×05.01－1999  专业分包程序。

（  3）劳务分包

项目副经理对劳务分包的施工全过程监控。

47

质监员、施工员对劳务分包的分部分项，各道工序质量进行验收并记录

劳务分包计划纳入总进度计划。

执行文件：QG/SHQJ    ZLC×05.01－1999 劳务分包程序。

4.6 顾客提供产品的控制

（  1）顾客提供的产品主要分为：各种建筑材料及在施工产品。

（  2）料工对进场门窗进行验证，记录。

（  3）物管员对装修材料进行验证，记录。

（ 4）质监员、施工员对在施工产品进行验证、记录，如有问题应向项目

经理汇报，由项目经理作出决定。

（  5）技术员必要时参与顾客提供产品的验证。

（ 6）各条线人员对顾客提供的产品应进行验收、记录、储存和维护、标

识、必要时组织技术、质量部门参与验证。

执行文件：QG/SHQJ    ZLC×07.01－1999 顾客提供产品的控制程序。

4.7 产品标识和可追溯性

（  1）木翻员对进入现场的构配件、模板挂牌标识并管理(30cm×20cm 白牌)

由料工进行记录。

（ 2）钢翻员对进入现场的钢筋标识，管理并记录(30×20cm 白牌)。

（ 3）物管员对进入现场的砂、水泥以及其它材料进行标识，管理并记录

(30cm×20cm 白牌)。

（  4）施工员对在施品在施工日记中记录，以便产品具有可追溯性。

（  5）各条线人员应按联系单、质保书、合约组织材料进场验收、标识、登

记、维护和转序，及时收集、填写相应的资料和记录，有追溯性要求时能提供实

证资料。

执行文件：QG/SHQJ    ZLC×07.01－1999 产品标识和可追溯性程序。

4.8 过程控制

（  1）项目经理助理编制总进度计划、分包计划、保管有关记录。

（  2）项目工程师负责编制汇总施工组织设计，包括施工方法、技术措施、

48

设备安装、冬雨期施工。

（  3）技术员对施工组织设计、专业分项工程向施工员进行技术交底，由施

工员向施工班组进行技术交底，并保留有关记录。

（  4）安全员向施工员进行各分项安全技术交底，由施工员向施工班组进行

安全技术交底，并保留有关记录。

（  5）主要机械设备以及主要机械设备的分布，详见施工组织设计，各专业

工种的上岗人员必须要有专业上岗证书。

（  6）关键过程。

基础施工阶段轴线标高控制：整个测量定位工作由我公司测量队和施工现

场测量员，使用高精度全站仪、水平仪，根据建设单位提供的控制点和水准点等

相关资料以及按照设计桩位布置图，进行定位轴线及控制线的放测，并将水准点

标高引测在沿线临设和永久建筑物上，经我公司项目部复合无误后，将有关资料

提供工程桩、围护桩施工单位，在施工过程中，定期对施工单位进行相关轴线、

桩位以及标高等方面进行的技术复核工作。

桩位控制：样桩的放样工作由工程桩、围护桩施工单位测量员进行，我总承

包项目工程师对其进行复测，然后由监理复核验收，从而做到多层控制，避免产

生较大误差。在每根工程桩打入前，由我总承包部技术人员再次检验样桩位置是

否正确后，方可进行沉桩。桩位控制：围护钻孔灌注桩桩位，放样桩位误差＜1cm，

深层搅拌桩桩位布置与设计图误差＜30cm。桩位垂直度控制：桩架 6m 上方放垂

线，便于直观控制桩架垂直度，做好深层标记。

钻孔灌注桩施工清孔施工过程控制：

孔底沉渣控制：

成孔后进行一次清孔，一次清孔应以孔口没有泥屑返出为终止标准。次清

孔结束后，由质检员对沉淤进行测量，达标后方可开具《浇灌令》，进行混凝土

灌注。沉淤指标测量达到设计要求三十分钟内必须进行混凝土浇灌，否则需再次

测渣或清孔。

清孔效果与泥浆性能有很大关系，必须在泥浆循环系统中设置沉淀池，以

49

利沉淀泥块及改善泥浆性能。终孔一次清孔时，应将钻具上下活动并慢速转动破

碎泥块，排出泥屑。一次清孔（700），用 4PNL 泵，时间不少于 1.5h，结束时，

孔口应无泥块返出，泥浆密度应控制在 1.32 左右，黏度控制在 22～25s。二次清

孔时，逐渐替换调浓泥浆，混凝土灌注前的泥浆密度控制在  1.25  以内，黏度控

制在  20～26s 之间，保证沉渣小于  100mm。如果泥浆黏度较大，且清孔时间不

长，在孔壁稳定的前提下，应将泥浆密度尽量调低，甚至控制在  1.20  以内，使

之更有利于混凝土灌注。在实际操作中，应切实把握泥浆密度与泥浆携带沉渣能

力、黏度与孔壁稳定性的内在关系，否则对施工极为不利，这一点在试桩施工中

反映明显。

二次清孔的结束应遵守一下原则：如果清孔时间符合要求，但沉渣不符合

要求，必须进行三次清孔；如果沉渣符合要求，但清孔时间少于组织设计规定的

时间，应延长清孔时间，保证孔内、孔外泥浆的完全置换。泥浆测试时的取样点

为护筒口。

围护钻孔灌注桩在施工过程中对泥浆密度＜1.3，黏度＜26″,孔底沉渣厚度

＜30cm。

有关验收资料：分部分项工程技术复核记录，隐蔽工程验收记录，混凝土

分项工程质量检查评比表，钻孔灌注桩施工规程；软土地基深层搅拌加固法技术

规程；建筑工程质量评定标准。

上部结构施工阶段轴线、垂直度控制：

严格按照施工方案进行轴线控制预留孔的布置，在结构层施工时，每层设 7

只洞口，并用线坠喝经纬仪控制垂直度和轴线，洞口尺寸  200mm×200mm，对

楼层轴线控制点洞口，在不使用时应采取保护措施，可覆盖小块模板并固定。

在每层楼面弹线后由技术员对关砌工作进行复核，每施工完三层后由工管

部专职测量员进行轴线复核，并安实填写建筑轴线（控制点）复测成果表，以确

保垂直度的偏差控制范围为 1/1000，且不得超过 30mm，轴线偏差 5mm。

模板标高、轴线以及钢筋混凝土施工皆按《混凝土结构工程施工及验收规

范 GBJ204—92》执行。

50

混凝土浇捣之前必须做好控制标高，在浇捣混凝土时应拉好麻线，用样棒

控制混凝土板面标高。

有关验收资料：分部分项工程技术复核记录，隐蔽工程验收记录，混凝土

分项工程质量检查评比表。

（  7）械设备应由工管部安全科验收合格、挂牌。

（  8）安全员、质监员对施工机械预埋件进行隐蔽工程验收。

安全员应对常规的安全设施进行检查和验收。

安全员应对现场的消防设施进行检查、监督和处理。

执行文件：QG/SHQJ    ZLC×09.01-1997 过程控制程序。

执行文件：QG/SHQJ    ZLC×09.02-1997  施工现场机械设备控制与围护程

序。

执行文件：QG/SHQJ    ZLC×09.03-1997 施工安全管理程序。

4.9 检验和试验

（  1）各种材料成品、半成品进场必须有合格证书、质保书、化验报告、试

验报告等其它有关资料。

（  2）钢翻员负责钢筋进场检验，并收集有关质保书、合格证、试验报告，

有试块员按规定送检。

（  3）料工负责模板、进场检验和收集质保书、合格证、试验报告并记录。

（  4）物管员负责砖、水泥其它材料进场检验，收集质保书、合格证、试验

报告并记录。

（  5）试块员负责防水材料的送检、化验报告的收集  。

（  6）试块员负责商品混凝土坍落度的测试、商品混凝土试块送检并收集有

关资料。

（  7）钢翻员、木翻员分别对钢筋施工，模板支撑施工进行自检，在自检的

基础上，由施工员、质监员进行专检，最后请监理进行专检，如发现问题质监员

应开出整改通知。

（  8）项目体应加强自检和专检，质监员收集有关的检验资料，以配合顾客

51

方及上级部门的质量检查。

（  9）紧急放行：因施工急需而来不及验证而放行的物料，由项目经理填写

《物料紧急放行申请单》报工程管理部门技术主观审批。

（10）检验资料，由项目质监员保管。

执行文件：QG/SHQJ    ZLC×10.01－1999 物料检验和试验程序。

执行文件：QG/SHQJ    ZLC×10.02－1999 过程检验和试验最终检验。

4.10 检验、测量和试验设备的控制

（  1）项目体配备一台经纬仪，一台水准仪，由项目体关切负责保管。

（  2）砂浆施工时配备磅秤一台。

（  3）施工员、关切、技术员、质监员配备 30m 圈尺和 5m 短尺。

（  4）线坠由关切保管，小榔头托线板等有关检验工具由质监员保管。

（  5）项目体计量员（由试块员兼）对设备进行管理。

（  6）计量员对偏离校准状态的设备报工管部计量员送有关部门重新校正。

执行文件：QG/SHQJ    ZLC×12.01－1999 检验和试验状态的控制程序。

4.11 检验和试验状态

（ 1）各物料的检验和试验状态由产品标识中的各职能人员分别用白牌标

识，并实施管理。

（  2）在施品状态标识由施工员记入施工日记。

（  3）状态标识的变更由各职能人员负责。

执行文件：QG/SHQJ    ZLC×12.01－1999 检验和试验状态的控制程序

4.12 不合格品的控制

（  1）各物料不合格品应由检验和试验中的各职能人员负责与供应商联系退

回，在退回前应挂白牌标识，记录和隔离，并通报工管部。

（  2）在施品的不合格情况由质监员填写，由项目工程师负责轻微不合格品

和一般不合格品的评审和处理，严重不合格品应上报公司。

（  3）顾客方的有关不合格品的函件由项目经理负责签发。

（  4）质监员负责返工在施品、成品的重新验证，跟踪监督返工整改。

52

执行文件：QG/SHQJ    ZLC×13.01－1999 不合格品的控制程序。

4.13 纠正和预防措施

（ 1）由质监员收集有关轻微和一般不合格品的纠正和预防措施资料,技术

员、质监员共同填写，项目工程师批准。

（  2）项目工程师、技术员、质监员应提出轻微和一般不合格品的纠正和预

防措施，由技术员质监员填写，将预防措施信息提交工管部。

（  3）项目工程师、技术员、质监员、施工员、物管员、预算员应配合主管

部门做好纠正和预防措施的管理，参与质量信息的收集和不合格原因分析，负责

分管纠正和预防措施计划的制定、实施和控制。

执行文件：QG/SHQJ    ZLC×14.01－1999 纠正措施控制程序。

执行文件：QG/SHQJ    ZLC×14.02－1999 预防措施控制程序。

4.14 搬运储存、防护和交付

（  1）各种物料的搬运、储存和防护由施工员、物管员、木翻员、钢翻员负

责料工具体实施，各种物料应分类堆放。

（  2）专设危险品仓库堆放危险品，精密物资搬运详见安装搬运。

（  3）加强已建在施品产品的保护。

（  4）项目副经理负责产品的交付，提供产品的合格证书等有关资料。

（  5）技术员应对物件堆放场、库房作出安排，对需特别防护的产品或区域

提出建议和要求。

执行文件：QG/SHQJ    ZLC×15.01－1999 搬运、储存、防护和交付程序。

4.15质量记录和控制

各职能人员质量记录

项目工程师、技术员：

《有关文件汇总》

《项目资料员发来有关综合性来函》

《设计图纸接收台帐》

《设计图纸发放台帐》

53

《施工组织设计》

《技术核定单汇总》

《分部分项工程技术复核记录汇总》

《沉桩工程开工令汇总》

《施工组织设计/专项技术交底记录附页汇总》

《设计图纸交底会议纪要汇总》

《试块制作联系单汇总》

《有关技术资料发放台帐》

《质量记录台帐附质量记录目录清单》

质监员：

《单位工程验收证明单》

《技术复核单》

《隐蔽工程验收单》

《工程质量一般事故/重大工程质量事故报告表》

《钢材试验报告》

《钢材合格证试验报告》

《商品混凝土、原材料合格证及试验报告、混凝土抗压报告、混凝土配合比》

《单位工程质量综合评定表》

《工程技术质量保证资料核查表》

《桩基工程评定表》

《工程质量核验情况记录》

《工程质量情况记录一览表》

《质量检查记录表》

《工程质量核验申请表》

施工员：

《施工日记》

《安全交底书》

54

《三级动火证》

《隐蔽验收单》

木翻员：

《标识登记》

《检查记录、质保书》

《标识登记、规格数量》

《设计更接收手续》

《目测和器具检验》

物管员：

《主要物资收、发存、月报表》

《物料采购计划表》

《材料验收台帐》

《水泥验收台帐》

《水泥库收、发存明细表》

《材料收、发存、汇总表》

《材料收、发、耗用帐》

《月材料流动资金汇总表》

《质保书交接记录》

《技术复核卡》

预算、定额员：

《劳务分包商业绩评定表》

《合同履约单台帐》

《支持性文件台帐》

资料员：

《文件台帐目录》

《建设单位发函》

《设计来函》

55

《经营来函》

《机电来函》

《其它各单位来函》

《监理来函》

《七建技术类等发函》

《七建综合类发函》

《七建会议纪要》

《工地会议及其它会议纪要》

《七建样品提交申请》

《收文台帐》

《发文台帐》

安全员：

《安全生产管理职责》

《安全生产保证体系文件》

《采购（安全设施所需的材料、设备及防护用品）》

《分包管理》

《安全技术交底及动火审批》

《检查、检验》

《事故隐患控制》

《安全教育和培训》

执行文件：QG/SHQJZLC×16.01-1999质量记录和控制程序。

4.16内部质量体系审核（略）

4.17培训

（  1）项目体管理人员培训状况记录由综合办保管，管理人员必须持证上岗。

（  2）对不具备资格的人员由工管部安排参加培训。

执行文件：QG/SHQJZLC×18.01-1999培训程序。

4.18服务

56

（  1）工程交付后，回访服务由项目副经理负责接待，并提供必要的服务。

（  2）如顾客提出维修，合同期内由项目工程师编制维修方案。

执行文件：QG/SHQJZLC×19.01-1999服务程序。

4.19统计

（  1）砂浆、混凝土试块由公司试验室出具报告。

（  2）试块报告由质监员保留。

（  3）质监员应用统计方法进行建筑安装工程质量评定。

执行文件：QG/SHQJZLC×20.01-1999统计技术应用程序。

57

控 制 线

00

155

4000

10000

控

制

线

附 图  1   工 程 地 理 环 境 平 面 示 意 图

1

砼围檩1200×600

609钢管支撑

说明：

1、支撑体系由砼围檩、钢管支撑和立柱桩组成，

砼围檩为1200×600、钢管为609×12，

立柱桩采用工程桩内插入格构式钢柱。

2、由于本工程基坑挖土为6.40M，基础底板施

工完毕，若将支撑拆除，围护体悬臂达4.90M，

考虑地下室板墙施工时保留支撑。因此，围护

支撑布置形式将与设计单位协商，并征得设计

单位的认可。

腋角

表示立柱桩利用

工程桩

支撑、立柱

平面布置示意图

附图2-1

数量               重        量

图样标记

比例

支撑、立柱平面布置示意图

共

张

第

张

附 图  2-1

支 撑 、 立 柱 平 面 布 置 示 意 图

2

240厚砖墙加250×160圈梁（配筋4角各一根16，箍筋6@200）

砖墙中设构造柱@3000，构造柱箍筋422，箍筋8@200

240厚砖墙加250×160圈梁（配筋4角各一根16，箍筋6@200）

砖墙中设构造柱@3000，构造柱箍筋422，箍筋8@200

预埋拉结筋

22×2@300

（地表）-0.600m

地下室顶板

±0.000m

回填土

预埋拉结筋

22×2@300

（地表）-0.600m

地下室顶板

±0.000m

回填土

压顶梁1200×600

压顶梁1200×600

609×12钢管支撑

609×12钢管支撑

-2.000m

-2.000m

-4.300m

-4.700m

①   杂填土

18.0KN/m

② 黄褐色粉质粘土

19.4KN/m

②  3   灰色砂质粘土

19.3KN/m

地下室外板墙

地下室外板墙

-5.400m

-5.400m

底板

底板

-6.500m

-7.000m（-8.500m）

650@800灌注桩

700@850灌注桩

700@500双排

水泥土搅拌桩

700@500双排

水泥土搅拌桩

-13.900m

-14.300m

-14.800m

450     650

1200

-14.800m

-15.400m（-18.500m）

⑤  1   灰色粘土

17.9KN/m

400     700

1200

-17.100m

A-A

B-B

（B'-B'）

支撑剖面示意图（一）

说明：

1、由于本工程地基土砂性土层较厚，

透水性好，因此，水泥土搅拌桩

穿过砂土层，进入粘土层50cm，

底标高为-14.8m。

2、搅拌桩700（双头）@500，水

泥采用普425*，水泥掺量为13%。

3、钻孔灌注桩砼为水下C30。

4、搅拌桩与灌注桩套打时，先施工

搅拌桩后施工灌注桩，交叉时间

宜控制在3-10天。

5、括号内标高表示基坑外围局部深

坑位置。

附图2-2

数量               重        量

支撑剖面

示意图（一）

图样标记

比例

共

张

第

张

附 图  2-2

支 撑 剖 面 示 意 图 （ 一 ）

3

240厚砖墙加250×160圈梁（配筋4角各一根16，箍筋6 @200）

砖墙中设构造柱@3000，构造柱箍筋422，箍筋8@200

240厚砖墙加250×160圈梁（配筋4角各一根16，箍筋6 @200）

砖墙中设构造柱@3000，构造柱箍筋422，箍筋8@200

预埋拉结筋

22×2@300

（地表）-0.600m

地下室顶板

±0.000m

回填土

预埋拉结筋

22×2@300

（地表）-0.600m

地下室顶板

±0.000m

回填土

压顶梁1200×600

压顶梁1200×600

609×12钢管支撑

609×12钢管支撑

-2.000m

-2.000m

-4.300m

-4.700m

①   杂填土

18.0KN/m

② 黄褐色粉质粘土

19.4KN/m

② 3   灰色砂质粘土

19.3KN/m

压密注浆（南侧）

压密注浆（南侧）

地下室外板墙

-5.400m

地下室外板墙

-5.400m

底板

底板

-6.500m（-8.000m）

-7.000m

700@500双排

水泥土搅拌桩

700@500双排

水泥土搅拌桩

650@800灌注桩

700@850灌注桩

-13.900m（-17.400m）

-14.300m

-14.800m

-14.800m

-14.800m

1200

200  650

⑤ 1   灰色粘土

17.9KN/m

1200

200  650

-17.100m

C-C

（C'-C'）

D-D

说明：

1、由于本工程地基土砂性土层较厚，

透水性好，因此，水泥土搅拌桩

穿过砂土层，进入粘土层50cm，

底标高为-14.8m。

2、搅拌桩700（双头）@500，水

泥采用普425*，水泥掺量为13%。

3、钻孔灌注桩砼为水下C30。

4、括号内标高表示基坑外围局部深

坑位置。

支撑剖面示意图（二）

附图2-3

数量              重       量

支撑剖面

示意图（二）

图样标记

比例

共

张

第

张

附 图  2-3

支 撑 剖 面 示 意 图 （ 二 ）

4

00

55

控 制 线

0

00

10

TP1

4000

10000

控

制

线

图样标记

数量

重        量

比例

共

张

第

张

详 见 附 图  3

施 工 轴 线 平 面 控 制 点 布 置 示 意 图

5

配电箱

配电箱

说明：

1、本图为施工区域水电平面布

置图。

2、--S--S--表示水布置线路

--D--D--表示电布置线路

S 表示水源（DN100)

印花改扩建工程

箱

配电

配电箱

大门

配电间

便

门

十

牌         四         图

危     仓

险     库

品

标

养

室

工

具

室

附图4

临时用水、用

电平面布置图

绘  图

蔡 宇

附 图  4

施 工 临 时 用 水 、 电 布 置 图

6

大隆机器厂

（现两湾一宅工程基地）

循环沉淀池

配电箱

配电箱

循环沉淀池

综   合   库   房

印花改扩建工程

循

环

沉

淀

池

说明：

1、本工程工程桩、围护桩施工

阶段现场布置环场泥浆槽及纵

横沟网。

2、现场布置两个泥浆池进行泥

浆循环、沉淀，废弃泥浆均由

专用泥浆车运出场外。

3、钢筋笼制作平台随施工进程

随时调整。

4、所有泥浆沟上必须加设防护

盖板。

配电箱

配电箱

大门

循环沉淀池

配电间

环场泥浆沟

钢筋笼加工制作平台

十         牌         四         图

原有化粪池

临时厕所

泥

浆

池

便

门

泥浆池

危     仓

险     库

品

材料仓库

标

养

室

工

具

室

材料仓库

附图5

工程桩、围护桩施

工现场平面布置图

绘 图

蔡 宇

附 图  5

工 程 桩 、 围 护 桩 施 工 阶 段 平 面 布 置 图

7

700@500水泥土搅拌桩

L=11.8m

试桩

650@800混凝土灌注桩

L=12.0m

700@500水泥土搅拌桩

L=14.5m

工

程

桩

施

工

方

向

700@850混凝土灌注桩

L=16.6m

650@800混凝土灌注桩

L=15.5m

2#钻孔灌

注桩机

1#钻孔灌

注桩机

700@850混凝土灌注桩

L=13.5m

说明：

1、本工程围护桩施工布置2台STB-1深层搅拌机

及2台钻孔灌注桩机。

2、在进场后，先浇筑场地混凝土硬地坪，然后进

行围护结构止水帷幕深层搅拌桩施工，桩机先在

靠厂部办公楼一侧由中间向两侧开始施工，同时

进行工程桩试桩施工，待试桩工程桩完成后2台钻

孔机转而进行围护灌注桩施工，施工顺序与搅拌

桩相同。注意围护结构局部灌注桩与搅拌桩套打

处应间隔3-10天后施工。

3、到试桩结束后，2台钻孔机同时进行工程灌注

桩施工，相邻工程桩施工必须采取跳打的方式。

2#深层搅

拌桩机

1#深层搅

拌桩机

围护桩施工起点

700@500水泥土搅拌桩

L=13.5m

围护结构与工程桩

施工流程示意图

附图6

数量                重

图样标记

量

比例

共

张

第

张

附 图  6   围 护 体 系 与 工 程 桩 施 工 流 程 示 意 图

8