脚手架安装拆除施工方案

本工程由9幢号房及一地下车库组成，层数六层，结构为砖混结构，总高度17.85m，为30m以下普通脚手架，故采用单立根、双排钢管脚手架搭设；根据JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》施工要求，能够保证结构及外装饰施工的安全、可靠性。在选料、搭设等多角度优化的情况下，特拟订如下方案：

- 材料选用

1、采用外径48mm，壁厚3.5mm的钢管，其材质应符合G13700—793号钢的技术条件。

2、扣件式联接宜采用铸铁扣件，铸铁扣件应采用KT—33—8 可锻铸铁铸造，所有的扣件应有出厂合格证明方可使用。发现有脆裂、变形、滑丝等现象应禁止使用。

3、材料部门定货采购的钢管、扣件、螺丝等零配件，必须规格统一、材质优良，并应附有出厂证明书，不许采购等外次品。

- 脚手架搭设

1、立杆：

①高度在30m以下者，用单根立杆，立杆纵距1.6m—1.8m。

②里排立杆距墙面30cm，横楞里端离墙面不大小20cm，另一端伸出牵杠外边15—20cm。

2、立杆横距为1.00m。

3、底部高度一般为1.6m（遇特殊情况，须提高底部高度者，在任何情况下，都不大于2m），从第二步起，每步高度为1.8m。

4、脚手架的底脚必须牢固，应在墙基回土后搭设。回填土应分层夯实，达到坚实平整，上铺10cm厚道渣。在道渣上面浇捣10cm厚C20混凝土硬地坪，在混凝土地坪上铺设15×15cm铁板垫块，在每一立杆底做垫层，并做好四周排水沟、集水井，排水沟宽30cm，深25cm。

5、扣件脚手架的底部立杆应采用不同长度的钢管参差不齐。使相邻两根立杆上部接头相互错开，不在同一平面上，以保证脚手架的整体性。扣件和螺栓脚手架的立杆都应垂直稳定，底部都应用牵杠、横楞相互连接。

6、脚手架搭设顺序为：立杆→横楞→牵杠→搁栅→剪力撑→脚手笆→栏杆。所有杆件联接均须用螺栓或扣件，每个接点的螺栓帽均要拧紧。脚手架搭设应横平竖直。

7、脚手架每个搁栅上应满铺脚手笆，脚手笆四角应用18号铅丝同牵杠扎牢。施工操作步靠墙面部位应铺脚手板，脚手板离墙面不得大于20cm。脚手板沿长向铺设，其端点应伸出搁置点横楞10——20cｍ，并应重叠搁置。没有重叠处应用铅丝将脚手板与搁置点帮牢。

8、脚手架外侧，从第二步开始，每步均须在外立杆里侧设1.2ｍ高的防护栏杆和施工层３排18cm高的挡脚板。防护栏杆为60cm、120cm处二道，应与立杆扣牢，并应全部设防护安全网作全封闭施工。

9、脚手架从第二步开始每隔四步，应在里立杆与墙面之间铺设统长的安全隔离，底笆下应加两根搁栅与挑出横楞扎牢。底笆与搁栅绑扎，每笆不小于4点。作四步一隔离措施。

10、脚手架与主体结构的拉与撑，是保证脚手架安全的最重要因素。应在施工时执行如下规定：

- 水平方向每三个立杆间距（5.4m），垂直方向每二步（3.6m），设一拉撑点脚手架的外侧采用全封闭施工时，因承受风力较大，拉撑连杆应加密设置。即水平方向每二个立杆间距（3.6m），垂直方向每二步（3.6m）设一拉撑点。

- 钢管拉撑连杆，一端必须用扣件与脚手架紧紧扣牢，另一端在主体结构上预埋钢管，把拉撑连杆用筘件固定在预埋钢管上。故采用局部硬拉接混凝土强度必须达到150号以上。

- 拉撑连杆应与脚手架成垂直，应拉撑立杆与横楞交接处。

- 拉撑连杆局部用12#铅丝、同结构钢筋连接，采用软拉接。若分别设计成分开的受拉与受压不同构件时，两者应尽量靠近，距离限制在1m以内。

- 拉撑连杆的接力与压力强度，不得低于700Kg，经试验合格后方能使用。

- 沿建筑物周围搭设的脚手架，一般应采用闭合形式。如遇有吊物井架等脚手架必须断开时以及在非闭合形式的脚手架尽端处。该部位的拉撑连杆应加设置，而且在断开及尽端截面上，上下步里外排立杆之间应设侧向斜撑。

- 脚手架的最上部分，拉撑连杆应加密设置。即每二个立杆间（3.6m）设一拉撑点。

- 无论受或受拉的拉撑连杆，一定要到拆除脚手架时，才能  步而下拆除。施工中途如因妨碍其他工序操作，需要拆除个别拉撑连杆时，必须经单位工程施工责任人同意，并采取有效加固措施，经检查确实牢固可靠后（不准拉撑在如阳台栏杆、窗档等薄弱部位）方可去除，任何人不得擅自拆除。

11、沿脚手架纵向两端和转角处起，在脚手架外侧面每隔9m（水平距离）左右用斜撑杆搭成剪刀撑（既脚手架外侧面每81m2面积内有一刀剪刀撑）自上而下循序连续设置。斜杆用长钢管与地面成450~600夹角，最下面的斜杆与立杆连接点，离地面不大于50cm。剪刀撑的搭设是将一根斜杆结在立杆上，另一根斜杆结在横杆上，应用扣件扣牢。剪刀撑钢管的接长接点，不宜用插口式或对接扣件，应采用搭接方法，搭接长度不小于40cm，并采用两只转向扣件锁紧。

12、脚手架四周（角）应有接地保护及避雷装置。

13、脚手架搭设完工，应由公司负责人专业人员检查验收合格后可使用。本工程施工过程中应有专人管理负责检查，保修工作。

14、脚手架上施工荷载：

  - 砌筑脚手架上的均布不得超过270kg/m2，即脚手架堆砖数量，标准砖不得超过单行侧放三皮砖高。20孔砖不得超过单行侧放四皮砖高，非承重大三孔砖不超过单行平放五皮高。只允许两步脚手架同时堆放。

  - 粉刷脚手架上的均布荷载不得超过200kg/m2，只允许三步脚手架上同时施工。

- 脚手架应有专人定期进行沉降测量，发现问题应及时报告工程部领导，并立即采取措施。

- 脚手架拆除

- 脚手架拆除前应由单位工程负责人召集有关人员对工程进行全面检查与签证，确认建筑物已施工完毕，不需用脚手架时，方可进行拆除。

- 拆除脚手架时，应设置警戒区域，并有专人进行警戒，且有醒目的警戒标志。

- 拆除脚手架前，应将脚手架上的存留材料、杂物等清除干净。

- 拆除脚手架顺序：竹笆—栏杆—剪刀撑—搁栅—牵杠—横楞—立杆，按自上而下先装者后拆，后装者先拆，逐步拆除，一步一清，不得采用踏步式拆除法，不准上下同时拆除作业，剪刀撑应先拆中间扣，再拆两头扣，由中间操作人往下递杆子。

- 拆下的杆件与零配件，应按类分堆，用吊车吊下，严禁高空抛郑。

- 拆下的杆件与零配件运至地面时，应随时按品种，分规格堆放整齐妥善保管。

- 安全措施

为了确保施工安全，确保工程进度顺利进行，保障施工作业人员的自身权利，特作如下安全规定：

- 搭拆脚手架必须经由安全技术教育的架子工承担，并经常进行体格检查，凡患有高血压、心脏病等不适用于高空作业者，不 得上脚手架作业。

- 搭拆脚手架时，工人必须戴好安全帽、佩带好安全带，工具及零配件应要放入工具袋内，穿防滑鞋工作，袖口、裤口要扎紧。

- 脚手架登高扶梯必须在脚手架外侧单独设置，并应与脚手架连结。数量可根据工程而定，但不得使用脚手架内得直爬梯，严禁在脚手架、井架等处攀登上下。

- 在靠近架空输电线路搭设脚手架时，应按供电局规定，确保一定得安全距离，必要时应切断电源或迁移电线。

- 施工现场带电线路搭设脚手架如无可靠得安全措施一律不准通过脚手架，非电工不准擅自拉接电线电器装置。

- 搭设脚手架起步时，应设临时剪刀撑及临时抛撑，搭设中要随时按规定做好脚手架与主体结构的拉撑工作和铺好脚手笆，同时应设一道随脚手架搭设高度提升得安全网。

- 吊运脚手笆及脚手架钢管等，须用得保险吊钩，钢管严禁单点起吊，要堆放平稳，并严格控制脚手架的施工荷载。

- 在搭拆脚手架时，如果安全笆、杆件等尚未扣绑扎牢，或已拆开绑扣，均不得中途停止。

- 遇有恶劣气候（如风六级以上）影响施工安全时，不得进行高空脚手架搭拆作业。

- 严禁在脚手架上拉缆风绳和设置起重把杆或（挂）三角小平台。

- 严禁在脚手架上堆放钢模板，木料及多余的物料等以确保脚手架畅通和防止超荷载。

脚手架、模板工程、基坑专项方案解决专家：嘉意德施工安全计算软件http://www.hzjyd.com/aqinfo.htm

符合各地规范配套资料软件下载地址

| 各地版本 | 点击下载 |
| --- | --- |
| 工程竣工资料制作与管理软件(江苏版)V3.2 | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(云南版) V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(四川版) V3.2[最新] | 立即下载! |
| 公路工程资料软件V3.2[最新] | 立即下载! |
| 电力工程资料软件V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(青海版) V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(宁夏版) V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(海南版) V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(合肥版) V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(黑龙江版) V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(重庆) V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(浙江安全版) V3.2 | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(湖南专用版) V3.2 | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(新疆版) V3.2 | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(天津版) V3.2 | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(安徽版) V3.2 | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(福建安全版) V3.2 | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(福建市政版)V3.2 | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(河南质监站版) | 立即下载! |
| 郑州市重点工程专用资料软件[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(贵州版) V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(河南版) V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(广东版) V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(山西版)V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(湖北版)V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(福建版)V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(广西版)V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(甘肃版)V3.2[最新] | 立即下载! |
| 工程资料制作与管理软件[浙江土建专业版] | 立即下载! |
| 工程资料制作与管理软件[浙江市政专业版] | 立即下载! |
| 工程资料制作与管理软件[浙江安装专业版] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件[山东土建专业版] | 立即下载! |
| 工程竣工资料制作与管理软件(江苏版)V3.2 | 立即下载! |
| 注:共有全国26个省市各地近70版本,咨询电话:0571-88980586 更多下载:其它版本下载 |

所有正版软件均含免费的标书制作与管理软件[有500M素材与方案]