桥  涵  工  程  结  构  特  征  表

| 类别 | 项目名称 | 桩号 | 孔跨 | 桥涵长 m/座 | 基 础 | 下 部 结 构 | 上 部 结 构 | 桥面铺装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大桥 | 吕堰大桥 | K78+443 | 6-20 | 125.08 | 钻孔桩φ150cm，桩长20、25、33m， 计420m/14根 | 双柱式墩φ120cm，高4.0～9.5m； 双柱式台φ120cm，高2.0、3.0m | 预应力砼空心板 72块 | 30#防水砼 |
| 中 桥 | 双轮灌渠 中桥 | K74+899 | 3-20 | 65.04 | 钻孔桩φ150cm，桩长22、25m， 计188m/8根 | 双柱式墩φ120cm，高7、8m； 双柱式台φ120cm，高1.0m | 预应力砼空心板 36块 | 30#防水砼 |
|  | 分离式立交 | K75+717.8 | 16+30+16 | 67.04 | 钻孔桩φ150cm，桩长25、27m， 计474m/18根 | 三柱式墩φ130cm，高5.0、6.0m； 肋板台，高7.0m | 预应力砼空心板 32块 | 30#防水砼 |
|  | 钟寨中桥 | K75+917.6 | 2-13 | 31.04 | 钻孔桩φ120cm，桩长27、36m， 计180m/6根 | 双柱式墩φ100cm，高2.0m； 双柱式台φ100cm，高2.0m | 预应力砼空心板 24块 | 30#防水砼 |
|  | 李楼中桥 | K79+677.009 | 2-13 | 31.04 | 钻孔桩φ120cm，桩长27、32m， 计172m/6根 | 双柱式墩φ100cm，高3.0m； 双柱式台φ100cm，高1.0m | 预应力砼空心板 24块 | 30#防水砼 |
|  | 分离式立交 | K79+760 | 1-20 | 25.04 | 钻孔桩φ150cm，桩长18m， 计72m/4根 | 双柱式台φ120cm，高1.0m | 预应力砼空心板 12块 | 30#防水砼 |
|  | 占店中桥 | K81+973 | 2-13 | 31.04 | 钻孔桩φ120cm，桩长24、31m， 计296m/10根 | 双柱式墩φ100cm，高4.0m； 肋板台，高4.0m | 预应力砼空心板 24块 | 30#防水砼 |
|  | 滚龙沟中桥 | K82+520 | 3-20 | 65.04 | 钻孔桩φ150cm，桩长23、24、25m， 计288m/12根 | 双柱式墩φ120cm，高9.0m； 肋板台，高7.0m | 预应力砼空心板 36块 | 30#防水砼 |
|  | 沟南中桥 | K83+157.03 | 16+20+16 | 57.04 | 钻孔桩φ150cm，桩长23、33m， 计316m/12根 | 双柱式墩φ120cm，高5.0、4.0m； 肋板台，高5.0、6.0m | 预应力砼空心板 36块 | 30#防水砼 |
|  | 苏店河中桥 | K86+108 | 16+20+16 | 57.04 | 钻孔桩φ150cm，桩长21、22m， 计260m/12根 | 双柱式墩φ120cm，高6.5m； 肋板台，高6.0m | 预应力砼空心板 36块 | 30#防水砼 |
|  | 简店河中桥 | K86+897.6 | 2-20 | 45.04 | 钻孔桩φ150cm，桩长20、25m， 计240m/10根 | 双柱式墩φ120cm，高7.0m； 肋板台，高4.5m | 预应力砼空心板 24块 | 30#防水砼 |
|  | 王河中桥 | K87+190 | 2-10 | 45.04 | 钻孔桩φ150cm，桩长25、27m， 计266m/10根 | 双柱式墩φ120cm，高7.0m； 肋板台，高5.0m | 预应力砼空心板 24块 | 30#防水砼 |
|  | 蔡河中桥 | K87+398 | 3-20 | 65.04 | 钻孔桩φ150cm，桩长25、27m， 计316m/10根 | 双柱式墩φ120cm，高5.0m； 肋板台，高5.0m | 预应力砼空心板 36块 | 30#防水砼 |
|  | 分离式立交 | K88+022.79 | 16+20+16 | 57.04 | 钻孔桩φ150cm，桩长18m， 计304m/12根 | 双柱式墩φ130cm，高5.0m； 肋板台，高5.0m | 预应力砼空心板 36块 | 30#防水砼 |
| 小桥 | 赵冲小桥 | K84+964 | 1-10 | 29.84 | 钻孔桩φ100cm，桩长25m， 计600m/24根 | U型台，高9.0m | 预应力砼空心板 12块 | 30#防水砼 |
|  | 简店小桥 | K87+025.4 | 1-10 | 22.34 | 钻孔桩φ100cm，桩长20m， 计440m/22根 | U型台，高6.0m | 预应力砼空心板 12块 | 30#防水砼 |
| 涵 洞 | 圆管涵 |  | φ1.0、1.25、1.5 | 202.9/19 | 砼基础，钢筋砼圆管；砼翼墙、台帽 |
|  | 倒虹吸 |  | φ1.25、1.5 | 145.1/12 | 砼基础，钢筋砼圆管；浆砌石竖井 |
|  | 盖板涵 |  | 2、3、4 | 482.2/42 | 砼基础，浆砌石台身、翼墙，钢筋砼盖板、台帽 |
|  | 盖板边沟涵 |  |  | 235.0 |  |