公园景观水净化工程施工方案（简介）

以土壤为基底、基帮的公园景观湖、池塘、水库、和以水泥为基底的景观池等水体，由于：

- 受到周边污染源的污染，生态系统遭到破坏，生物多样化生存条件降低、功能下降的退化状态在我国相当普遍。

- 水体因长期承担着水体周边有毒物质的冲入，沉淀过程中逐步沉淀的重金属、有机化合物等有毒（害）物质的超量而造成水质污染。

- 水体接纳过多的氮、磷等营养物质，造成水质富营养化，藻类物质繁殖迅速，破坏了水生生态系统。

由于上述原因造成水质浑浊、发臭。针对上述情况，我司下属两个“研究院”自主研发了《中泽环保牌》核心防渗净水材料（用途详见简介），该材料施工方便、化学性能稳定、不老化、不溶出、不分解，无毒、无味、无污染，具有防渗漏和净化水质的显著效果。得到了国家建设部科技发展中心的推荐并已被列入建设部建设事业“十一五”技术公告的选用产品之一。根据对广州市公园水质的实地考察，特制订公园景观水净化工程施工方案（简介）如下：

广州市公园景观水净化工程可分为两种施工方案（均不含防渗漏工程）：

方案一、须进行排水的施工方案（土壤基底）：

1、查清周边污染源，要求园方进行截堵，防止产生二次污染。

2、排水前先作水质检测（委托广州市环保检测中心取样检测并提供水质检测报告）。

3、排干水后在湖的基面抪洒第一道消毒灭菌剂再抪洒一层凝固剂， ①消毒剂，②净化剂，③凝固剂

经过七天转化期后，使基底平面粘结（该凝固剂对生物无害）。

4、根据对原水质检测报告，调配相适应的净化水配方及材料并均匀铺于基面。（厚度为1－3公分根据基底泥厚度而决定厚度。）

5、在净化水材料上面再铺1公分厚的经清洁的粗砂。

6、在粗砂上再铺1公分厚经清洁的高硅质石英石砂粒状材料。

7、注水至原来水位，（如注回原来的水须作一次杀菌消毒）三天后取样化验，（水质明显好转并达到三米见底的清澈效果）净化后在无发生二次污染的情况下可完全达到景观水国家标准。有效期一年，以后每年需维护和保养。

方案二、水泥基底景观池的施工方案：

- 查清周边污染源，要求园方进行截堵，防止产生二次污染。

- 将水排干，清除池底尽可能达到清洁程度。

- 在水泥底基面均匀铺上1公分厚的净化水材料。

- 在净化水材料上面再均匀铺上1公分厚的经清洁的高硅质石英石砂粒状材料。

- 注水至原来水位。

- 一年内在无发生二次污染情况下可确保该景观池水质达到景观水国家标准。一年后需维护和保养。

以上方案仅供参考，具体实施以我司工程技术人员的现场施工方案为准。

环保科技发展有限公司

广东分公司

2008年2月28日

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

★建筑设计施工图纸
★建筑规划设计方案及施工图
★园林景观设计施工图纸
★室内装修设计图纸
★建筑结构设计方案与施工图
★给排水设计方案与施工图
★暖通空调设计方案与施工图
★电气设计方案与施工图
★设计施工组织方案大全
★建筑及景观表现PSD后期处理效果图

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600