# 第六 模板工程精品策划

## 6.1模板材料

顶板梁模板采用12mm厚双面覆木模竹胶板，地下室内外墙体模板采用15mm厚双面覆木模木胶板，地上部分墙体模板采用大钢模（面层钢板6mm厚），保证混凝土面的光洁度。

## 6.2模板加工

1、木胶板模板加工时拼缝采用硬拼缝，钢模板拼缝处必须打磨平整。

2、模板加工后必须检查验收和试组装，并按其规格、类型进行编号、标识。

## 6.3模板堆放

搭设模板堆放架子，架子斜杆倾角≤75°，

架子间设600mm通道。堆放区设标识牌和工具

架：标识牌标明模板适用范围、吊运保养方法、

脱模剂涂刷情况、使用安全等施工中注意点；工

具架用于放置自制角尺、拖布、清洗桶、铁铲子、

扫帚等维护、保养用具。模板堆放区四周设2米

高防护架，满挂绿色密目安全网。

## 6.4模板安装

1、模板安装前必须清理干净，并涂刷脱摸剂，

涂刷后用干棉纱再擦拭一遍。

2、顶板梁底模保证起拱高度1‰，起拱线顺直，不得有拆线。

3、连续梁在支设底模及侧模时必须拉通线。

4、顶板梁模板支设必须保证上下层支

撑同心，并在支撑下垫通长木方。

5、节点模板安装

梁柱节点

梁墙节点

梁柱节点、墙柱节点模板尺寸准确，边角顺直，拼缝平整。.

墙体模板拼缝节点

门洞口模板：

## 6.5模板拆除

1、拆模强度要求：冬施4MPa，常温墙柱1.2MPa、梁板达到100%设计强度标准值。

拆模申请单和拆模报告

2、拆除的模板及时维修保养、清理干净、涂刷脱模剂。

# Text boxes

梁柱节点做法

梁墙节点做法