目录

第1卷	风机移位方案	2

第2卷	临时风机	2

第3卷	临时风机位置	2

# 风机移位方案

风机移位方案：

首先制作并安装临时风机型钢底座，预制风管，然后移走并安装1＃风机，此间需保证2＃风机在原风机房正常工作。夜间2＃风机停运时，新安装风管与原主风管碰头，调试1＃风机运行，然后停运2＃风机，并移位安装。

# 临时风机

厨房排烟温度较高，若采用轴流风机，因电机内置，电机易烧坏，同时风机扬程要求较大，因此，最适宜采用离心风机。为节约建设方投资，临时排烟风机仍采用原风机；

# 临时风机位置

设于冷却塔屋面上，借用冷却塔支撑点作型钢底座受力点，并作相应减振措施。

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600