附件一：计算书

目        录

1	理正边坡稳定分析成果	1

1.1	Ⅰ－Ⅰ剖面	1

1.2	Ⅱ－Ⅱ剖面	5

1.3	Ⅲ－Ⅲ剖面	8

1.4	Ⅳ－Ⅳ剖面	11

2	Geoslpe 计算成果	14

2.1	Ⅰ-Ⅰ剖面（Ⅰ区）	14

2.2	剖面Ⅳ－Ⅳ（Ⅱ区）	18

# 理正边坡稳定分析成果

## Ⅰ－Ⅰ剖面

------------------------------------------------------------------------

### 计算项目： Ⅰ－Ⅰ土坡稳定（工况1－一般气象条件＋土体自重）

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	剩余下滑力计算

不考虑地震

不同土性区域数 4

区号    重度     饱和重度    粘聚力  内摩擦角  全孔压 节点编号

(kN/m3)    (kN/m3)    (kPa)    (度)    系数

1    19.300    19.960    25.000    20.000  ---

2    19.300    20.000    15.000    18.000  ---

3    17.800    18.230    15.000    12.000  ---

4    25.800    26.300  24440.000    21.150  ---

[水面信息]

采用总应力法

考虑渗透力作用

不考虑边坡外侧静水压力

[计算条件]

剩余下滑力计算目标: 计算剩余下滑力

剩余下滑力计算时的安全系数:  1.015

计算结果: 剩余下滑力 = -0.942(kN)

本块下滑力角度   = 328.833(度)

[计算条件]

剩余下滑力计算目标: 计算剩余下滑力

剩余下滑力计算时的安全系数:  1.000

计算结果: 剩余下滑力 = -21.855(kN)

本块下滑力角度   = 328.833(度)

------------------------------------------------------------------------

### 计算项目： Ⅰ－Ⅰ土坡稳定（工况2－久雨（暴雨）＋土体自重）

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	剩余下滑力计算

不考虑地震

[坡面信息]

不同土性区域数 4

区号    重度     饱和重度    粘聚力  内摩擦角  全孔压 节点编号

(kN/m3)    (kN/m3)    (kPa)    (度)    系数

1    19.300    19.960    25.000    20.000  ---

2    19.300    20.000    15.000    18.000  ---

3    17.800    18.230    15.000    12.000  ---

4    25.800    26.300  24440.000    21.150  ---

[水面信息]

采用总应力法

考虑渗透力作用

不考虑边坡外侧静水压力

[计算条件]

剩余下滑力计算目标: 计算剩余下滑力

剩余下滑力计算时的安全系数:  0.851

计算结果: 剩余下滑力 = 0.478(kN)    本块下滑力角度   = 328.833(度)

[计算条件]

剩余下滑力计算目标: 计算剩余下滑力

剩余下滑力计算时的安全系数:  1.000

计算结果: 剩余下滑力 = 250.877(kN)    本块下滑力角度   = 328.833(度)

------------------------------------------------------------------------

### 计算项目： Ⅰ－Ⅰ加固土坡稳定（工况1－一般气象条件＋土体自重）

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	剩余下滑力计算

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 12

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       0.381       2.947           0

2       3.791       0.000           0

3       3.561       2.049           0

4       2.136       1.229           0

5       4.855       2.794           0

6       3.829       2.203           0

7       4.060       0.935           0

8       7.920       2.844           0

9       3.572       1.995           0

10       3.813       1.233           0

11       0.452       0.377           0

12       5.858       5.284           0

[土层信息]

不同土性区域数 4

区号    重度     饱和重度    粘聚力  内摩擦角  全孔压 节点编号

(kN/m3)    (kN/m3)    (kPa)    (度)    系数

1    19.300    19.960    25.000    20.000  ---

2    19.300    20.000    15.000    18.000  ---

3    17.800    18.230    15.000    12.000  ---

4    25.800    26.300  24440.000    21.150  ---

[水面信息]

采用总应力法

不考虑渗透力作用

不考虑边坡外侧静水压力

[滑面信息]

滑面线段数 9    滑面线起始点坐标: (0.000,0.000)

滑动面线号 水平投影(m)  竖直投影(m)  矢高(m)  粘聚力(kPa) 内摩擦角(度)

1       1.941      -1.174      0.000     ----      ----

2       3.130      -1.112      0.000     ----      ----

3       4.056      -0.190      0.000     ----      ----

4       5.735       0.940      0.000     ----      ----

5       6.100       2.515      0.000     ----      ----

6       8.547       5.978      0.000     ----      ----

7       7.060       6.740      0.000     ----      ----

8       6.000       6.740      0.000     ----      ----

9       6.000      10.570      0.000     ----      ----

[筋带信息]

采用锚杆

锚杆道数: 10

筋带号  距地面  水平间距  总长度	  倾角    材料抗拉	锚固段	  锚固段  粘结强

高度(m)    (m)     (m)	  (度)     力(kN)	长度(m)  周长(m)  度(kPa)

1      3.00     3.60    15.00    25.00    720.00     3.00     0.41   400.00

2      4.60     3.60    15.00    25.00    720.00     3.00     0.41   400.00

3      6.20     3.60    15.00    25.00    720.00     3.00     0.41   400.00

4      7.80     3.60    15.00    25.00    720.00     3.00     0.41   400.00

5      9.40     3.60    12.00    25.00    720.00     3.00     0.41   400.00

6     11.00     3.60    12.00    25.00    720.00     3.00     0.41   400.00

7     12.60     3.60    12.00    25.00    720.00     3.00     0.41   400.00

8     14.20     3.60    12.00    25.00    720.00     3.00     0.41   400.00

9     15.80     3.60    12.00    25.00    720.00     3.00     0.41   400.00

10     17.40     3.60    12.00    25.00    720.00     3.00     0.41   400.00

[计算条件]

剩余下滑力计算目标: 计算剩余下滑力

剩余下滑力计算时的安全系数:  1.640

计算结果: 剩余下滑力 = -6.276(kN)   本块下滑力角度   = 328.833(度)

------------------------------------------------------------------------

### 计算项目： Ⅰ－Ⅰ加固土坡(仅考虑锚杆)稳定（工况2－久雨（暴雨）＋土体自重）

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	剩余下滑力计算

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 12

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       0.381       2.947           0

2       3.791       0.000           0

3       3.561       2.049           0

4       2.136       1.229           0

5       4.855       2.794           0

6       3.829       2.203           0

7       4.060       0.935           0

8       7.920       2.844           0

9       3.572       1.995           0

10       3.813       1.233           0

11       0.452       0.377           0

12       5.858       5.284           0

[土层信息]

不同土性区域数 4

区号    重度     饱和重度    粘聚力  内摩擦角  全孔压 节点编号

(kN/m3)    (kN/m3)    (kPa)    (度)    系数

1    19.300    19.960    25.000    20.000  ---

2    19.300    20.000    15.000    18.000  ---

3    17.800    18.230    15.000    12.000  ---

4    25.800    26.300  24440.000    21.150  ---

[水面信息]

采用总应力法

不考虑渗透力作用

不考虑边坡外侧静水压力

[滑面信息]

滑面线段数 9    滑面线起始点坐标: (0.000,0.000)

滑动面线号 水平投影(m)  竖直投影(m)  矢高(m)  粘聚力(kPa) 内摩擦角(度)

1       1.941      -1.174      0.000     ----      ----

2       3.130      -1.112      0.000     ----      ----

3       4.056      -0.190      0.000     ----      ----

4       5.735       0.940      0.000     ----      ----

5       6.100       2.515      0.000     ----      ----

6       8.547       5.978      0.000     ----      ----

7       7.060       6.740      0.000     ----      ----

8       6.000       6.740      0.000     ----      ----

9       6.000      10.570      0.000     ----      ----

[筋带信息]    采用锚杆

锚杆道数: 10

筋带号  距地面  水平间距  总长度	  倾角    材料抗拉	锚固段	  锚固段  粘结强

高度(m)    (m)     (m)	  (度)     力(kN)	长度(m)  周长(m)  度(kPa)

1      3.00     3.60    15.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

2      4.60     3.60    15.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

3      6.20     3.60    15.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

4      7.80     3.60    15.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

5      9.40     3.60    12.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

6     11.00     3.60    12.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

7     12.60     3.60    12.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

8     14.20     3.60    12.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

9     15.80     3.60    12.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

10     17.40     3.60    12.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

[计算条件]

剩余下滑力计算目标: 计算剩余下滑力

剩余下滑力计算时的安全系数:  1.250

计算结果: 剩余下滑力 = 38.597(kN) 本块下滑力角度   = 328.833(度))

------------------------------------------------------------------------

### 抗滑动桩验算

------------------------------------------------------------------------

原始条件:

墙身尺寸:

桩总长: 12.000(m)

嵌入深度: 6.000(m)

截面形状: 圆桩

桩径: 0.200(m)

桩间距: 0.600(m)

嵌入段土层数: 1

桩底支承条件: 铰接

计算方法: M法

土层序号    土层厚(m)    重度(kN/m3)    M(MN/m4)

1        50.000        25.800        20.000

初始弹性系数A: 0.000(MN/m3)

初始弹性系数A1: 0.000(MN/m3)

桩前滑动土层厚: 6.000(m)

桩顶锚索水平刚度: 1.000(MN/m)

物理参数:

桩混凝土强度等级: C25

桩纵筋:I12.6

桩纵筋级别: A3

桩最大抵抗弯矩：19.22 kNm(安全系数1.25)

桩最大抗剪力：561.1 kN(安全系数1.25)

坡线与滑坡推力:

参数名称              参数值

推力分布类型                矩形

桩后剩余下滑力水平分力    45.000(kN/m)

桩后剩余抗滑力水平分力     0.000(kN/m)

滑坡推力作用情况

[桩身所受推力计算]

假定荷载矩形分布:

桩后: 上部=4.500(kN/m) 下部=4.500(kN/m)

桩前: 上部=0.000(kN/m) 下部=0.000(kN/m)

桩前分布长度=6.000(m)

桩身内力计算

计算方法: m 法

内侧最大弯矩 = 18.797(kN-m) 距离桩顶 6.720(m)

外侧最大弯矩 = 19.281(kN-m) 距离桩顶 2.640(m)

最 大  剪 力 = 17.968(kN)   距离桩顶 6.000(m)

桩 顶  位 移 = 44(mm)

锚索水平拉力 = 14.432(kN)

------------------------------------------------------------------------

### 计算项目： Ⅰ－Ⅰ加固土坡(锚杆＋抗滑桩)稳定（工况2－久雨（暴雨）＋土体自重）

------------------------------------------------------------------------

Ⅰ－Ⅰ加固土坡稳定性验算

注：利用理正边坡稳定分析软件计算时，将抗滑桩所承担的抗滑力以锚杆力的形式施加。

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	剩余下滑力计算

不考虑地震

[坡面信息]

不同土性区域数 4

区号    重度     饱和重度    粘聚力  内摩擦角  全孔压 节点编号

(kN/m3)    (kN/m3)    (kPa)    (度)    系数

1    19.300    19.960    25.000    20.000  ---

2    19.300    20.000    15.000    18.000  ---

3    17.800    18.230    15.000    12.000  ---

4    25.800    26.300  24440.000    21.150  ---

[水面信息]

采用总应力法

不考虑渗透力作用

不考虑边坡外侧静水压力

[滑面信息]

滑面线段数 9    滑面线起始点坐标: (0.000,0.000)

滑动面线号 水平投影(m)  竖直投影(m)  矢高(m)  粘聚力(kPa) 内摩擦角(度)

1       1.941      -1.174      0.000     ----      ----

2       3.130      -1.112      0.000     ----      ----

3       4.056      -0.190      0.000     ----      ----

4       5.735       0.940      0.000     ----      ----

5       6.100       2.515      0.000     ----      ----

6       8.547       5.978      0.000     ----      ----

7       7.060       6.740      0.000     ----      ----

8       6.000       6.740      0.000     ----      ----

9       6.000      10.570      0.000     ----      ----

[筋带信息]

采用锚杆

锚杆道数: 11

筋带号  距地面  水平间距  总长度	  倾角    材料抗拉	锚固段	  锚固段  粘结强

高度(m)    (m)     (m)	  (度)     力(kN)	长度(m)  周长(m)  度(kPa)

1      3.00     3.60    15.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

2      4.60     3.60    15.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

3      6.20     3.60    15.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

4      7.80     3.60    15.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

5      9.40     3.60    12.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

6     11.00     3.60    12.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

7     12.60     3.60    12.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

8     14.20     3.60    12.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

9     15.80     3.60    12.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

10     17.40     3.60    12.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

11      1.00     1.00    40.00     0.00     45.00    20.00     0.41   400.00

[计算条件]

剩余下滑力计算目标: 计算剩余下滑力

剩余下滑力计算时的安全系数:  1.238

计算结果: 剩余下滑力 = -0.405(kN) 本块下滑力角度   = 328.833(度)

## Ⅱ－Ⅱ剖面

------------------------------------------------------------------------

### 计算项目：Ⅱ－Ⅱ土坡稳定（工况1－一般气象条件＋土体自重）

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	剩余下滑力计算

不考虑地震

[坡面信息]

不同土性区域数 4

区号    重度     饱和重度    粘聚力  内摩擦角  全孔压 节点编号

(kN/m3)    (kN/m3)    (kPa)    (度)    系数

1    19.300    19.960    25.000    20.000  ---

2    19.300    20.000    15.000    18.000  ---

3    17.800    18.230    15.000    12.000  ---

4    25.800    26.300  24440.000    21.150  ---

[水面信息]

采用总应力法

不考虑渗透力作用

不考虑边坡外侧静水压力

[滑面信息]

滑面线段数 8    滑面线起始点坐标: (0.000,0.000)

滑动面线号 水平投影(m)  竖直投影(m)  矢高(m)  粘聚力(kPa) 内摩擦角(度)

1       7.700      -4.670      0.000    15.000    12.000

2       9.600      -1.500      0.000    15.000    12.000

3       9.000       1.800      0.000    15.000    12.000

4      11.000       7.800      0.000    15.000    12.000

5       8.000       6.500      0.000    15.000    12.000

6       7.700       6.330      0.000    15.000    12.000

7       7.000       6.670      0.000    15.000    12.000

8       8.000       8.000      0.000    15.000    12.000

[计算条件]

剩余下滑力计算目标: 计算剩余下滑力

剩余下滑力计算时的安全系数:  1.160

计算结果: 剩余下滑力 = 2.719(kN) 本块下滑力角度   = 328.763(度)

------------------------------------------------------------------------

### 计算项目： Ⅱ－Ⅱ土坡稳定（工况2－久雨（暴雨）＋土体自重）

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	剩余下滑力计算

不考虑地震

[坡面信息]

不同土性区域数 4

区号    重度     饱和重度    粘聚力  内摩擦角  全孔压 节点编号

(kN/m3)    (kN/m3)    (kPa)    (度)    系数

1    19.300    19.960    25.000    20.000  ---

2    19.300    20.000    15.000    18.000  ---

3    17.800    18.230    15.000    12.000  ---

4    25.800    26.300  24440.000    21.150  ---

[水面信息]

采用总应力法

考虑渗透力作用

不考虑边坡外侧静水压力

[滑面信息]

滑面线段数 8    滑面线起始点坐标: (0.000,0.000)

滑动面线号 水平投影(m)  竖直投影(m)  矢高(m)  粘聚力(kPa) 内摩擦角(度)

1       7.700      -4.670      0.000    15.000    12.000

2       9.600      -1.500      0.000    15.000    12.000

3       9.000       1.800      0.000    15.000    12.000

4      11.000       7.800      0.000    15.000    12.000

5       8.000       6.500      0.000    15.000    12.000

6       7.700       6.330      0.000    15.000    12.000

7       7.000       6.670      0.000    15.000    12.000

8       8.000       8.000      0.000    15.000    12.000

[计算条件]

剩余下滑力计算目标: 计算剩余下滑力

剩余下滑力计算时的安全系数:  0.723

计算结果: 剩余下滑力 = 6.321(kN)        本块下滑力角度   = 328.763(度)

剩余下滑力计算时的安全系数:  1.000

剩余下滑力 = 1047.469(kN)        本块下滑力角度   = 328.763(度)

------------------------------------------------------------------------

### 计算项目：Ⅱ-Ⅱ加固土坡稳定（工况1－一般气象条件＋土体自重）

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	剩余下滑力计算

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 3

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1      13.000       0.000           0

2      47.330      25.000           0

3       8.000       5.000           0

[土层信息]

不同土性区域数 4

区号    重度     饱和重度    粘聚力  内摩擦角  全孔压 节点编号

(kN/m3)    (kN/m3)    (kPa)    (度)    系数

1    19.300    19.960    25.000    20.000  ---

2    19.300    20.000    15.000    18.000  ---

3    17.800    18.230    15.000    12.000  ---

4    25.800    26.300  24440.000    21.150  ---

[水面信息]

采用总应力法

不考虑渗透力作用

不考虑边坡外侧静水压力

[滑面信息]

滑面线段数 8    滑面线起始点坐标: (0.000,0.000)

滑动面线号 水平投影(m)  竖直投影(m)  矢高(m)  粘聚力(kPa) 内摩擦角(度)

1       7.700      -4.670      0.000     ----      ----

2       9.600      -1.500      0.000     ----      ----

3       9.000       1.800      0.000     ----      ----

4      11.000       7.800      0.000     ----      ----

5       8.000       6.500      0.000     ----      ----

6       7.700       6.330      0.000     ----      ----

7       7.000       6.670      0.000     ----      ----

8       8.000       8.000      0.000     ----      ----

[筋带信息]

采用锚杆

锚杆道数: 11

筋带号  距地面  水平间距  总长度	  倾角    材料抗拉	锚固段	  锚固段  粘结强

高度(m)    (m)     (m)	  (度)     力(kN)	长度(m)  周长(m)  度(kPa)

1      3.00     3.60    15.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

2      4.60     3.60    15.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

3      6.20     3.60    15.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

4      7.80     3.60    15.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

5      9.40     3.60    12.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

6     11.00     3.60    12.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

7     12.60     3.60    12.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

8     14.20     3.60    12.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

9     15.80     3.60    12.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

10     17.40     3.60    12.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

11      1.00     1.00    40.00     0.00     45.00    20.00     0.41   400.00

[计算条件]

剩余下滑力计算目标: 计算剩余下滑力

剩余下滑力计算时的安全系数:  1.240

计算结果: 剩余下滑力 = -1.919(kN)        本块下滑力角度   = 328.763(度)

------------------------------------------------------------------------

### 计算项目：Ⅱ-Ⅱ加固土坡稳定（工况2－久雨（暴雨）＋土体自重）

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	剩余下滑力计算

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 3

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1      13.000       0.000           0

2      47.330      25.000           0

3       8.000       5.000           0

[土层信息]

不同土性区域数 4

区号    重度     饱和重度    粘聚力  内摩擦角  全孔压 节点编号

(kN/m3)    (kN/m3)    (kPa)    (度)    系数

1    19.300    19.960    25.000    20.000  ---

2    19.300    20.000    15.000    18.000  ---

3    17.800    18.230    15.000    12.000  ---

4    25.800    26.300  24440.000    21.150  ---

[水面信息]

采用总应力法

不考虑渗透力作用

不考虑边坡外侧静水压力

[滑面信息]

滑面线段数 8    滑面线起始点坐标: (0.000,0.000)

滑动面线号 水平投影(m)  竖直投影(m)  矢高(m)  粘聚力(kPa) 内摩擦角(度)

1       7.700      -4.670      0.000     ----      ----

2       9.600      -1.500      0.000     ----      ----

3       9.000       1.800      0.000     ----      ----

4      11.000       7.800      0.000     ----      ----

5       8.000       6.500      0.000     ----      ----

6       7.700       6.330      0.000     ----      ----

7       7.000       6.670      0.000     ----      ----

8       8.000       8.000      0.000     ----      ----

[筋带信息]

采用锚杆

锚杆道数: 11

筋带号  距地面  水平间距  总长度	  倾角    材料抗拉	锚固段	  锚固段  粘结强

高度(m)    (m)     (m)	  (度)     力(kN)	长度(m)  周长(m)  度(kPa)

1      3.00     3.60    15.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

2      4.60     3.60    15.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

3      6.20     3.60    15.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

4      7.80     3.60    15.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

5      9.40     3.60    12.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

6     11.00     3.60    12.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

7     12.60     3.60    12.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

8     14.20     3.60    12.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

9     15.80     3.60    12.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

10     17.40     3.60    12.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

11      1.00     1.00    40.00     0.00     45.00    20.00     0.41   400.00

[计算条件]

剩余下滑力计算目标: 计算剩余下滑力

剩余下滑力计算时的安全系数:  1.220

计算结果:剩余下滑力 = -10.557(kN)        本块下滑力角度   = 328.763(度)

## Ⅲ－Ⅲ剖面

------------------------------------------------------------------------

### 计算项目：Ⅲ－Ⅲ土坡稳定（工况1－一般气象条件＋土体自重）

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	剩余下滑力计算

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 8

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       7.000       3.000           0

2       7.330       4.670           0

3       8.330       3.000           0

4       8.670       3.000           0

5       9.000       3.000           0

6      10.000       4.000           0

7      10.330       4.330           0

8       8.000       4.330           0

[土层信息]

不同土性区域数 4

区号    重度     饱和重度    粘聚力  内摩擦角  全孔压 节点编号

(kN/m3)    (kN/m3)    (kPa)    (度)    系数

1    19.300    19.960    25.000    20.000  ---

2    19.300    20.000    15.000    18.000  ---

3    17.800    18.230    15.000    12.000  ---

4    25.800    26.300  24440.000    21.150  ---

[水面信息]

采用总应力法

不考虑渗透力作用

不考虑边坡外侧静水压力

[滑面信息]

滑面线段数 8    滑面线起始点坐标: (0.000,0.000)

滑动面线号 水平投影(m)  竖直投影(m)  矢高(m)  粘聚力(kPa) 内摩擦角(度)

1       7.000      -2.670      0.000    15.000    12.000

2       7.330      -2.000      0.000    15.000    12.000

3       8.330      -0.330      0.000    15.000    12.000

4       8.670       3.000      0.000    15.000    12.000

5       9.000       5.000      0.000    15.000    12.000

6      10.000       7.330      0.000    15.000    12.000

7      10.330       9.330      0.000    15.000    12.000

8       8.000       9.670      0.000    15.000    12.000

[计算条件]

剩余下滑力计算目标: 计算剩余下滑力

剩余下滑力计算时的安全系数:  1.000

计算结果:剩余下滑力 = -2.781(kN)        本块下滑力角度   = 339.122(度)

------------------------------------------------------------------------

### 计算项目：Ⅲ－Ⅲ土坡稳定（工况2－久雨（暴雨）＋土体自重）

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	剩余下滑力计算

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 8

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       7.000       3.000           0

2       7.330       4.670           0

3       8.330       3.000           0

4       8.670       3.000           0

5       9.000       4.000           0

6      10.000       4.330           0

7      10.330       4.330           0

8       8.000       4.330           0

[土层信息]

不同土性区域数 4

区号    重度     饱和重度    粘聚力  内摩擦角  全孔压 节点编号

(kN/m3)    (kN/m3)    (kPa)    (度)    系数

1    19.300    19.960    25.000    20.000  ---

3    17.800    18.230    15.000    12.000  ---

4    25.800    26.300  24440.000    21.150  ---

[水面信息]

采用总应力法

考虑渗透力作用

不考虑边坡外侧静水压力

[滑面信息]

滑面线段数 8    滑面线起始点坐标: (0.000,0.000)

滑动面线号 水平投影(m)  竖直投影(m)  矢高(m)  粘聚力(kPa) 内摩擦角(度)

1       7.000      -2.670      0.000    15.000    12.000

2       7.330      -2.000      0.000    15.000    12.000

3       8.330      -0.330      0.000    15.000    12.000

4       8.670       3.000      0.000    15.000    12.000

5       9.000       5.000      0.000    15.000    12.000

6      10.000       7.330      0.000    15.000    12.000

7      10.330       9.330      0.000    15.000    12.000

8       8.000       9.670      0.000    15.000    12.000

[计算条件]

剩余下滑力计算目标: 计算剩余下滑力

剩余下滑力计算时的安全系数:  0.572

计算结果:剩余下滑力 = 0.699(kN)        本块下滑力角度   = 339.122(度)

剩余下滑力计算时的安全系数:  1.000

剩余下滑力 = 2742.256(kN)        本块下滑力角度   = 339.122(度)

------------------------------------------------------------------------

### 计算项目：Ⅲ-Ⅲ加固土坡稳定（工况1－一般气象条件＋土体自重）

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	剩余下滑力计算

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 4

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1      24.670      11.330           0

2      16.330       0.000           0

3      21.330      12.000           0

4       8.000       5.000           0

[土层信息]

不同土性区域数 4

区号    重度     饱和重度    粘聚力  内摩擦角  全孔压 节点编号

(kN/m3)    (kN/m3)    (kPa)    (度)    系数

1    19.300    19.960    25.000    20.000  ---

2    19.300    20.000    15.000    18.000  ---

3    17.800    18.230    15.000    12.000  ---

4    25.800    26.300  24440.000    21.150  ---

[水面信息]

采用总应力法

不考虑渗透力作用

不考虑边坡外侧静水压力

[滑面信息]

滑面线段数 8    滑面线起始点坐标: (0.000,0.000)

滑动面线号 水平投影(m)  竖直投影(m)  矢高(m)  粘聚力(kPa) 内摩擦角(度)

1       7.000      -2.670      0.000    15.000    12.000

2       7.330      -2.000      0.000    15.000    12.000

3       8.330      -0.330      0.000    15.000    12.000

4       8.670       3.000      0.000    15.000    12.000

5       9.000       5.000      0.000    15.000    12.000

6      10.000       7.330      0.000    15.000    12.000

7      10.330       9.330      0.000    15.000    12.000

8       8.000       9.670      0.000    15.000    12.000

[筋带信息]

采用锚杆

锚杆道数: 5

筋带号  距地面  水平间距  总长度	  倾角    材料抗拉	锚固段	  锚固段  粘结强

高度(m)    (m)     (m)	  (度)     力(kN)	长度(m)  周长(m)  度(kPa)

1     12.00     3.60    20.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

2     13.80     3.60    20.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

3     15.60     3.60    20.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

4     17.40     3.60    20.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

5     19.20     3.60    20.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

[计算条件]

剩余下滑力计算目标: 计算剩余下滑力

剩余下滑力计算时的安全系数:  1.310

计算结果:剩余下滑力 = -5.271(kN)        本块下滑力角度   = 339.122(度)

------------------------------------------------------------------------

### 计算项目：Ⅲ－Ⅲ加固土坡稳定（工况2－久雨（暴雨）＋土体自重）

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	剩余下滑力计算

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 4

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1      24.670      11.330           0

2      16.330       0.000           0

3      21.330      12.000           0

4       8.000       5.000           0

[土层信息]

不同土性区域数 4

区号    重度     饱和重度    粘聚力  内摩擦角  全孔压 节点编号

(kN/m3)    (kN/m3)    (kPa)    (度)    系数

1    19.300    19.960    25.000    20.000  ---

2    19.300    20.000    15.000    18.000  ---

3    17.800    18.230    15.000    12.000  ---

4    25.800    26.300  24440.000    21.150  ---

[水面信息]

采用总应力法

不考虑渗透力作用

不考虑边坡外侧静水压力

[滑面信息]

滑面线段数 8    滑面线起始点坐标: (0.000,0.000)

滑动面线号 水平投影(m)  竖直投影(m)  矢高(m)  粘聚力(kPa) 内摩擦角(度)

1       7.000      -2.670      0.000    15.000    12.000

2       7.330      -2.000      0.000    15.000    12.000

3       8.330      -0.330      0.000    15.000    12.000

4       8.670       3.000      0.000    15.000    12.000

5       9.000       5.000      0.000    15.000    12.000

6      10.000       7.330      0.000    15.000    12.000

7      10.330       9.330      0.000    15.000    12.000

8       8.000       9.670      0.000    15.000    12.000

[筋带信息]

采用锚杆

锚杆道数: 5

筋带号  距地面  水平间距  总长度	  倾角    材料抗拉	锚固段	  锚固段  粘结强

高度(m)    (m)     (m)	  (度)     力(kN)	长度(m)  周长(m)  度(kPa)

1     12.00     3.60    20.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

2     13.80     3.60    20.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

3     15.60     3.60    20.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

4     17.40     3.60    20.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

5     19.20     3.60    20.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

[计算条件]

剩余下滑力计算目标: 计算剩余下滑力

剩余下滑力计算时的安全系数:  1.310

计算结果:剩余下滑力 = -3.271(kN)        本块下滑力角度   = 339.122(度)

## Ⅳ－Ⅳ剖面

------------------------------------------------------------------------

### 计算项目： Ⅳ－Ⅳ土坡稳定（工况1－一般气象条件＋土体自重）

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	剩余下滑力计算

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 8

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1      11.000       5.000           0

2       6.670       4.000           0

3       7.000       2.330           0

4       8.000       2.670           0

5       6.000       1.330           0

6       6.000       2.670           0

7       8.330       3.000           0

8       9.330       4.000           0

[土层信息]

不同土性区域数 4

区号    重度     饱和重度    粘聚力  内摩擦角  全孔压 节点编号

(kN/m3)    (kN/m3)    (kPa)    (度)    系数

1    19.300    19.960    25.000    20.000  ---

2    19.300    20.000    15.000    18.000  ---

3    17.800    18.230    15.000    12.000  ---

4    25.800    26.300  24440.000    21.150  ---

[水面信息]

采用总应力法

不考虑渗透力作用

不考虑边坡外侧静水压力

[滑面信息]

滑面线段数 8    滑面线起始点坐标: (0.000,0.000)

滑动面线号 水平投影(m)  竖直投影(m)  矢高(m)  粘聚力(kPa) 内摩擦角(度)

1      11.000      -4.000      0.000    15.000    12.000

2       6.670      -1.000      0.000    15.000    12.000

3       7.000       0.000      0.000    15.000    12.000

4       8.000       0.330      0.000    15.000    12.000

5       6.000       1.700      0.000    15.000    12.000

6       6.000       3.330      0.000    15.000    12.000

7       8.330       8.000      0.000    15.000    12.000

8       9.330      16.650      0.000    15.000    12.000

[计算条件]

剩余下滑力计算目标: 计算剩余下滑力

剩余下滑力计算时的安全系数:  1.220

计算结果:剩余下滑力 = -0.440(kN)        本块下滑力角度   = 340.017(度)

------------------------------------------------------------------------

### 计算项目： Ⅳ－Ⅳ土坡稳定（工况2－久雨（暴雨）＋土体自重）

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	剩余下滑力计算

不考虑地震

[坡面信息]

不同土性区域数 4

区号    重度     饱和重度    粘聚力  内摩擦角  全孔压 节点编号

(kN/m3)    (kN/m3)    (kPa)    (度)    系数

1    19.300    19.960    25.000    20.000  ---

2    19.300    20.000    15.000    18.000  ---

3    17.800    18.230    15.000    12.000  ---

4    25.800    26.300  24440.000    21.150  ---

[水面信息]

采用总应力法

考虑渗透力作用

不考虑边坡外侧静水压力

[滑面信息]

滑面线段数 8    滑面线起始点坐标: (0.000,0.000)

滑动面线号 水平投影(m)  竖直投影(m)  矢高(m)  粘聚力(kPa) 内摩擦角(度)

1      11.000      -4.000      0.000    15.000    12.000

2       6.670      -1.000      0.000    15.000    12.000

3       7.000       0.000      0.000    15.000    12.000

4       8.000       0.330      0.000    15.000    12.000

5       6.000       1.700      0.000    15.000    12.000

6       6.000       3.330      0.000    15.000    12.000

7       8.330       8.000      0.000    15.000    12.000

8       9.330      16.650      0.000    15.000    12.000

[计算条件]

剩余下滑力计算目标: 计算剩余下滑力

剩余下滑力计算时的安全系数:  0.690

计算结果:剩余下滑力 = -6.724(kN)       本块下滑力角度   = 340.017(度)

剩余下滑力计算时的安全系数:  1.000

剩余下滑力 = 1735.056(kN)        本块下滑力角度   = 340.017(度)

------------------------------------------------------------------------

### 计算项目： Ⅳ－Ⅳ加固土坡稳定（工况1－一般气象条件＋土体自重）

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	剩余下滑力计算

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 3

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1      24.670      11.330           0

2      16.330       0.000           0

3      21.330      12.000           0

[土层信息]

不同土性区域数 4

区号    重度     饱和重度    粘聚力  内摩擦角  全孔压 节点编号

(kN/m3)    (kN/m3)    (kPa)    (度)    系数

1    19.300    19.960    25.000    20.000  ---

2    19.300    20.000    15.000    18.000  ---

3    17.800    18.230    15.000    12.000  ---

4    25.800    26.300  24440.000    21.150  ---

[水面信息]

采用总应力法

不考虑渗透力作用

不考虑边坡外侧静水压力

[滑面信息]

滑面线段数 8    滑面线起始点坐标: (0.000,0.000)

滑动面线号 水平投影(m)  竖直投影(m)  矢高(m)  粘聚力(kPa) 内摩擦角(度)

1      11.000      -4.000      0.000    15.000    12.000

2       6.670      -1.000      0.000    15.000    12.000

3       7.000       0.000      0.000    15.000    12.000

4       8.000       0.330      0.000    15.000    12.000

5       6.000       1.700      0.000    15.000    12.000

6       6.000       3.330      0.000    15.000    12.000

7       8.330       8.000      0.000    15.000    12.000

8       9.330      16.650      0.000    15.000    12.000

[筋带信息]

采用锚杆

锚杆道数: 5

筋带号  距地面  水平间距  总长度	  倾角    材料抗拉	锚固段	  锚固段  粘结强

高度(m)    (m)     (m)	  (度)     力(kN)	长度(m)  周长(m)  度(kPa)

1     12.00     3.60    20.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

2     13.80     3.60    20.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

3     15.60     3.60    20.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

4     17.40     3.60    20.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

5     19.20     3.60    20.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

[计算条件]

剩余下滑力计算目标: 计算剩余下滑力

剩余下滑力计算时的安全系数:  1.500

计算结果:剩余下滑力 = -7.687(kN)  本块下滑力角度   = 340.017(度)

------------------------------------------------------------------------

### 计算项目：Ⅳ－Ⅳ加固土坡稳定（工况2－久雨（暴雨）＋土体自重）

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	剩余下滑力计算

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 3

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1      24.670      11.330           0

2      16.330       0.000           0

3      21.330      12.000           0

[土层信息]

不同土性区域数 4

区号    重度     饱和重度    粘聚力  内摩擦角  全孔压 节点编号

(kN/m3)    (kN/m3)    (kPa)    (度)    系数

1    19.300    19.960    25.000    20.000  ---

2    19.300    20.000    15.000    18.000  ---

3    17.800    18.230    15.000    12.000  ---

4    25.800    26.300  24440.000    21.150  ---

[水面信息]

采用总应力法

不考虑渗透力作用

不考虑边坡外侧静水压力

[滑面信息]

滑面线段数 8    滑面线起始点坐标: (0.000,0.000)

滑动面线号 水平投影(m)  竖直投影(m)  矢高(m)  粘聚力(kPa) 内摩擦角(度)

1      11.000      -4.000      0.000    15.000    12.000

2       6.670      -1.000      0.000    15.000    12.000

3       7.000       0.000      0.000    15.000    12.000

4       8.000       0.330      0.000    15.000    12.000

5       6.000       1.700      0.000    15.000    12.000

6       6.000       3.330      0.000    15.000    12.000

7       8.330       8.000      0.000    15.000    12.000

8       9.330      16.650      0.000    15.000    12.000

[筋带信息]

采用锚杆

锚杆道数: 5

筋带号  距地面  水平间距  总长度	  倾角    材料抗拉	锚固段	  锚固段  粘结强

高度(m)    (m)     (m)	  (度)     力(kN)	长度(m)  周长(m)  度(kPa)

1     12.00     3.60    20.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

2     13.80     3.60    20.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

3     15.60     3.60    20.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

4     17.40     3.60    20.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

5     19.20     3.60    20.00    25.00    100.00     3.00     0.41   400.00

[计算条件]

剩余下滑力计算目标: 计算剩余下滑力

剩余下滑力计算时的安全系数:  1.500

计算结果:剩余下滑力 = -10.435(kN)        本块下滑力角度   = 340.017(度)

# Geoslpe 计算成果

## Ⅰ-Ⅰ剖面（Ⅰ区）

### 自然边坡：工况1－一般气候条件下

#### 设计参数

土层参数

土层 1

粉质粘土

土体模型	Mohr-Coulomb

重度	19.1

粘聚力	30

内摩擦角	20

土层 2

粉质粘土

土体模型	Mohr-Coulomb

重度	19.2

粘聚力	15

内摩擦角	18

Piezometric Line #	0

Ru	0

Pore-Air Pressure	0

土层 3

粘土

土体模型	Mohr-Coulomb

重度	17.8

粘聚力	15

内摩擦角	12

土层 4

砂岩

土体模型	Mohr-Coulomb

重度	26.3

粘聚力	30

内摩擦角	50

#### 地质剖面与分析模型

#### 计算结果

### 自然边坡：工况2－暴雨（久雨）条件下

#### 设计参数

土层参数

土层 1

粉质粘土

土体模型	Mohr-Coulomb

重度	19.1

粘聚力	15

内摩擦角	25

土层 2

粉质粘土

土体模型	Mohr-Coulomb

重度	19.2

粘聚力	10

内摩擦角	25

土层 3

粘土

土体模型	Mohr-Coulomb

重度	17.8

粘聚力	7

内摩擦角	22

土层 4

砂岩

土体模型	Mohr-Coulomb

重度	26.3

粘聚力	30

内摩擦角	50

#### 地质剖面与分析模型

#### 计算结果

### 加固边坡:工况1－一般气候条件下

#### 设计参数

土层参数

土层 1

粉质粘土

土体模型	Mohr-Coulomb

重度	19.1

粘聚力	30

内摩擦角	20

土层 2

粉质粘土

土体模型	Mohr-Coulomb

重度	19.2

粘聚力	15

内摩擦角	18

土层 3

粘土

土体模型	Mohr-Coulomb

重度	17.8

粘聚力	15

内摩擦角	12

土层 4

砂岩

土体模型	Mohr-Coulomb

重度	26.3

粘聚力	30

内摩擦角	50

#### 地质剖面与分析模型

指定滑弧法

#### 计算结果

### 加固边坡:工况2－暴雨（久雨）条件下

#### 设计参数

土层参数

土层 1

粉质粘土

土体模型	Mohr-Coulomb

重度	19.1

粘聚力	15

内摩擦角	25

土层 2

粉质粘土

土体模型	Mohr-Coulomb

重度	19.2

粘聚力	10

内摩擦角	25

土层 3

粘土

土体模型	Mohr-Coulomb

重度	17.8

粘聚力	7

内摩擦角	22

土层 4

砂岩

土体模型	Mohr-Coulomb

重度	26.3

粘聚力	30

内摩擦角	50

#### 地质剖面与分析模型

网格搜索法

指定滑弧法

### 计算结果

## Ⅳ－Ⅳ剖面（Ⅱ区）

### 自然边坡：工况1－一般气候条件下

#### 设计参数

土层参数

土层 1

粉质粘土

土体模型	Mohr-Coulomb

重度	19.1

粘聚力	20

内摩擦角	30

土层 2

粉质粘土

土体模型	Mohr-Coulomb

重度	19.2

粘聚力	18

内摩擦角	15

土层 3

粘土

土体模型	Mohr-Coulomb

重度	17.8

粘聚力	12

内摩擦角	15

土层 4

砂岩

土体模型	Mohr-Coulomb

重度	26

粘聚力	30

内摩擦角	50

#### 地质剖面与分析模型

#### 计算结果

### 自然边坡：工况2－暴雨（久雨）条件下

#### 设计参数

土层参数

土层 1

粉质粘土

土体模型	Mohr-Coulomb

重度	19.1

粘聚力	15

内摩擦角	25

土层 2

粉质粘土

土体模型	Mohr-Coulomb

重度	19.2

粘聚力	10

内摩擦角	25

土层 3

粘土

土体模型	Mohr-Coulomb

重度	17.8

粘聚力	7

内摩擦角	22

土层 4

砂岩

土体模型	Mohr-Coulomb

重度	26

粘聚力	30

内摩擦角	50

#### 地质剖面与分析模型

#### 计算结果

### 加固边坡：工况1－一般气候条件下

#### 设计参数

土层参数

土层 1

粉质粘土

土体模型	Mohr-Coulomb

重度	19.1

粘聚力	20

内摩擦角	30

土层 2

粉质粘土

土体模型	Mohr-Coulomb

重度	19.2

粘聚力	18

内摩擦角	15

土层 3

粘土

土体模型	Mohr-Coulomb

重度	17.8

粘聚力	12

内摩擦角	15

土层 4

砂岩

土体模型	Mohr-Coulomb

重度	26

粘聚力	30

内摩擦角	50

#### 地质剖面与分析模型

网格搜索法

指定滑弧法

#### 计算结果

### 加固边坡：工况2－暴雨（久雨）条件下

#### 设计参数

土层参数

土层 1

粉质粘土

土体模型	Mohr-Coulomb

重度	19.1

粘聚力	15

内摩擦角	25

土层 2

粉质粘土

土体模型	Mohr-Coulomb

重度	19.2

粘聚力	10

内摩擦角	25

土层 3

粘土

土体模型	Mohr-Coulomb

重度	17.8

粘聚力	7

内摩擦角	22

土层 4

砂岩

土体模型	Mohr-Coulomb

重度	26

粘聚力	30

内摩擦角	50

#### 地质剖面与分析模型

网格搜索法

指定滑弧法

#### 计算结果

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600