图七·3·③	   砼质量检验程序图

# Text boxes

水泥、砂、石、水、外加剂、外掺料取样

质量检查，是否合格

施工控制

发出配合比报告

加倍取样检查，是否合格

该批材料不用

水灰比控制

计量误差控制

选定配合比

坍落度控制

含砂率控制

复检结果评定，是否合格

试验检测

试样取样、制作、养护

结束

不合格

结构强度检查

非破坏性检查

合格

钻芯取样检查

该批砼报废处理

检验结果评定，是否合格

不合格

合格

合格

不合格

合格

不合格