柱模板安装采用单块组拼的方法。采用组合钢模板施工柱子，柱模板安装时，要点如下：

- 柱模与梁模连接处采用定型钢模板嵌补。

- 支设的柱模，其标高、位置要准确，支设应牢固。柱模板支撑应连成整体。

- 柱模根部要用水泥砂浆堵严，防止跑浆。

- 柱模的浇筑口和清扫口，在配模时应一并考虑留出。