现浇框架结构先安后浇法施工工艺

采用先安后浇法施工多层框架，就是在支好框架模板后，浇筑砼前，先将预制楼板安装的设计位置上，找平校正，灌完板缝后，再浇筑框架砼，使框架柱梁，预制楼板一次浇筑成型，增强了结构的整体性和抗震能力。

(1) 施工工艺

扎立柱钢筋→拼装立柱模板→拼装主次梁底模→扎主次梁钢筋→拼装主次梁侧模板→安装预制楼板→浇筑框架砼→搭设上层柱梁支模架子。

(2) 钢管支撑系统构造设计

现浇多层框架结构模板支撑系统的稳定是影响工程安全和质量的关键，本工艺采用的钢管支撑系统的基本构造是由长短不等，外径48mm，壁厚3.5mm的钢管和扣件联结的支撑结构，可适用于层高不同，造型各异的框架结构。

采用先安后浇法施工框架结构，预制楼板、现浇梁和施工荷载全部经过支撑立杆传至楼地面。 支撑系统中，立杆和扣件是受力的主要构件，应进行强度计算，以满足要求。

(3) 注意事项

1) 钢管支撑系统纵横方向必须按施工方案搭设剪刀支撑，保证支撑系统的稳定性，扣件必须拧紧。

2) 严禁在架上重叠堆放预制板或出现其他超载情况，必须按照施工程序施工，禁止违章作业。