122    地面垫层采用砂(砂石)垫层。

(1) 砂垫层厚度不宜小于60mm，砂石垫层厚度不宜小于100mm。

材料中不得含有草根等有机杂质。石子的最大粒径不得大于垫层厚度的2/3。冻结的砂(砂石)不得采用。

(2) 砂垫层压实时应适当洒水湿润，其密实度应符合设计要求。

(3) 砂石垫层必须摊铺均匀，不得有粗细颗粒分离现象。用辗压机辗压时，应适当洒水使砂石表面保持湿润，一般辗压不应少于三遍，并压至不松动为止。