蒸汽打桩机安全操作要求：(1)桩架组装起扳(或拆放)时，应严格按该机所规定的要求进行操作：①设附加配重的桩架，应先将配重装置好；②平台前端及导杆铰座的下面应铺平垫实；③作业前所用连接螺栓，销子应有专人检查紧固；④作业时，桩锤在高处，桩机不得行走，起锤时不得在锤下作业；⑤桩机周围5m以内应无高压线路，作业区应设明显标志。(2)蒸汽机桩机的锅炉安全附件(压力表、水位仪、安全阀)应齐全完好，卷扬机等传动部位应有防护罩，并及时清理炉渣，注意防火。(3)行走桩架的方木应对称搭接铺设，方木接头应错开，铺平；桩机滑移走管倾斜度不得大于1度；桩机横移至走管终端的距离，不得小于1m；走管端头应垫实。并设专人收紧左右缆风绳。(4)卷扬机卷筒钢丝绳应排列整齐。(5)液压滑船式桩机，前后油缸应交替循环顶升或下降，每次动作油缸行程不得超过10cm，严禁单向一次大距离动作，确保桩机稳定。(6)各类蒸汽打桩机在30m以上时，应设缆风绳。(7)作业停止时，应将桩锤落下，切断电源，走管式桩机左右缆风绳固定好。