三里河南区危改项目3-3剖面围护结构计算书

一、工程概况

三里河南区危改项目2-2剖面基坑开挖深度为7.8m，基坑坡角为84.3(，采用土钉墙作围护结构，共设5道土钉。

基坑附近有附加荷载如下表和下图所示。

| 编号 | P(kPa或kN/m) | a(m) | b(m) | c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 2 | 10 | 0 |

二、地质条件

场地地质条件和计算参数见表1。地下水位标高为-12m。

表1

| 土层 | 层底标高(m) | 层厚(m) | 重度(kN/m3) | ((() | c(kPa) | 渗透系数 (m/d) | 压缩模量 (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杂填土 | -4 | 4 | 20 | 30 | 20 |  |  |
| 细砂 | -7 | 3 | 20 | 35 | 0 |  |  |
| 卵石 | -15 | 8 | 20 | 40 | 0 |  |  |

三、工况

| 工况编号 | 工况类型 | 深度 (m) | 倾角 (() | 水平间距(m) | q(kPa) | 直径 (mm) | 长度 (m) | 钢筋直径(mm) | 钢筋根数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开挖 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 加钉 | 1 | 10 | 1.0 | 60 | 100 | 8.2 | 20 | 1 |
| 3 | 开挖 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 加钉 | 2.5 | 10 | 1.0 | 60 | 100 | 9 | 20 | 1 |
| 5 | 开挖 | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 加钉 | 4 | 10 | 1.0 | 80 | 100 | 7.2 | 20 | 1 |
| 7 | 开挖 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 加钉 | 5.5 | 10 | 1.0 | 80 | 100 | 6.8 | 20 | 1 |
| 9 | 开挖 | 7.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 加钉 | 7 | 10 | 1.0 | 80 | 100 | 6.4 | 20 | 1 |

四、计算

最后一工况土钉受力和承载力及基坑稳定性

| 土钉 编号 | 深度 (m) | 长度 (m) | 倾角 (() | 直径 (mm) | q (kPa) | 水平间距 | Tjk (kN) | Tuj (kN) | Tuj /Tuj | Tg (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 8.2 | 10 | 100 | 60 | 1.0 | 0 | 73 |  | 97 |
| 2 | 2.5 | 9.0 | 10 | 100 | 60 | 1.0 | 0 | 95 |  | 97 |
| 3 | 4 | 7.2 | 10 | 100 | 80 | 1.0 | 24 | 105 | 4.43 | 97 |
| 4 | 5.5 | 6.8 | 10 | 100 | 80 | 1.0 | 67 | 111 | 1.66 | 97 |
| 5 | 7 | 6.4 | 10 | 100 | 80 | 1.0 | 83 | 116 | 1.41 | 97 |

q		钉土粘结强度

Tjk		土钉所受荷载

Tuj		土钉承载力

Tg		土钉材料抗拉强度