关于地下一层施工缝做法

根据图纸设计要求，结合本工程实际地下水位较高的情况，地下一层墙体施工缝留置呈凹槽状，中间放置BW止水条。在近些年我们施工过的工程里BW止水条效果较好。具体做法见图。

中建一局四公司三里河南区危改项目经理部

# Text boxes

BW止水条