焊缝外观质量检查记录表

# GB50205-2001                GD2301057□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  | 验收部位 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 | 《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001） |
| 施工质量验收规范的规定 | 施 工 单 位 检 查 评 定 记 录 | 验收记录 |
| 项目 | 允许偏差（注：ｔ为连接处较薄的板厚）㎜ |  |
| 缺陷类型 | 二级 | 三级 | 符合设计要求 |  |
| 未焊满（指不足设计要求） | ≤0.2+0.02t,且≤1.0 | ≤0.2+0.04t, 且≤2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 每100.0焊缝内缺陷总长≤25.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根部收缩 | ≤0.2+0.02t,且≤1.0 | ≤0.2+0.04t, 且≤2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 长度不限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 咬边 | ≤0.05t,且≤0.5；连续长度≤100.0，且焊缝两侧咬边总长度≤10％焊缝总长 | ≤0.1t, 且 ≤1.0,长度不限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 弧坑裂纹 | — | 允许存在个别长度≤5.0的弧坑裂纹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电弧擦伤 | — | 允许存在个别电弧擦伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接头不良 | 缺口深度0.05t，且≤5.0 | 缺口深度0.1t，且≤1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 每1000.0焊缝不应超过1 处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表面夹渣 | — | 深度0.2t，ta ≤0.5 t，且≤20.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表面气孔 | — | 每50.0焊缝长度内允许直径≤0.4t,且≤3.0的气孔2个，孔距≥6倍孔径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工 单位 检查 结论 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位复查结论 | 专业监理工程师（建设单位 项目专业技术负责人）： 年 月 日 |