施工测量方案

- 工程概况：北京市恒聚油田化学剂有限公司宿舍楼位于北京市通州区 县镇  兴三街南侧，占地面积1355.86平方米，建筑面积8195.22平方米，结构形式为现浇框架和短肢减力墙结构，檐高22.65米，总高度为25.6米，室内外高差为招待所部分为0.45，室内地坪为正负0.000，相对于绝对标高16.65M 。住宅楼部分室内外之差为0.15M，室内地坪—0.30M，相对于绝对标高16.35M。基础为平板筏基、埋深—1.90M，C15混凝土垫层100MM厚，地板500MM厚。

- 控制的布置及施测：

根据建设单位要求和测绘院提供的红线点形式四边形进行控制。

根据施工组织设计，对楼层进行网状控制，兼顾正负0.000以上施工，设施控制轴线1、33、34、41轴、A、E轴线.。

根据建设的单位要求和测绘院提供的红线点形成四边形进行控制。

3     轴线及各控制的放样：

（1 基础施工轴线控制，直接采用基槽外控制点通视直线投测法，向基础投测轴线，再按投测控制线引放其他细部施工控制线，经校核无误后方可使用。

（2基础施工采用水准仪和钢尺导入基础标高控制点，经校核无误后方可使用。

（3正负0.000以上施工，采用正倒镜分中法投测其他细部轴线。

（4正负0.000以上高程传递，采用钢尺直接丈量法，每层均采用首层统一高程点向上传递，不得逐层向上丈量，且层层校核，因正负0.000以上结构采用竖向与横向一次性混凝土浇筑施工，在固定的竖向钢筋上抄测结构+0.5M控制点，以供结构施工标高控制。，

（5各层平面放出细部轴线，特别是柱、减力墙控制线必须校核。无误以便检查结构浇筑质量和以后的进一步施工。

（6二次结构施工以原有控制线为准，引放其它墙体，门窗洞口尺寸，外窗洞口，采用经纬仪投测，以贯通控制于外立面上，窗洞口标高以各层+0.5M线控制，保证窗口位置正确，上下垂直。

（7室内装饰面施工时，仍以各层+0.5M线控制标高，要求交圈闭和误差在限差范围内。

- 施工时的各项限差和质量保证措施

（1为保证误差在允许限差以内，各种控制测量必须按《城市测量规范》（CJJ8—89）执行，操作按规范进行，各项限差必须达到下列要求：控制轴线、轴线间误差大于20米为正负5MM、小于等于20米为正负3MM；各种结构控制轴线对于轴线小于等于正负3MM；标高小于正负5MM；垂直度层高小于等于8MM，且全高不大于20MM。

（2用于细部测量的控制点或线必须经过检查、测量坚持由整体到局部的原则。有方格网的必须校正对角线。所有结构控制线必须清楚明确。

（3到现场放样测量前，必须先熟悉图纸，对图纸技术交底中的有关尺寸进行计算复核。测量人员了解工程进度情况，掌握图纸变更洽商，并将变更内容反映到图纸上来，及时收集整理施工测量技术资料，并装订成册。

北京市恒聚油田化学剂有限公司宿舍楼

雨   季   施   工   方   案

编制：

审核：

批准：

北京市通州草厂建筑公司

北京市通州草厂建筑公司第七项目部