电  力  系  统

部分设备统一编号准则

SD 240-87

中华人民共和国水利电力部

关于颁发《电力系统部分设备统一编号准则》的通知

(87)水电讯字第41号

为加强电力系统调度运行管理，现颁发《电力系统部分设备统一编号准则》，其编号为SD240—87。本“准则”自发文之日起实行，在此之前所发的有关电力系统设备编号的文件一律作废。各单位在实行本“准则”中发现的问题，请及时告部科技司和电力调度通讯局。

1987年11月24日

1 总   则

1.1 为适应电网的发展和大电网间的互联；提高电力系统调度运行管理水平，特制定本准则。

1.2 凡500kV输变电设备，都应照本准则实行统一编号。

1.3 凡与500kV变压器中压、低压侧相联的设备，可参照本准则套编或按原系统编号原则编号。

1.4 新投产220kV设备，尽可能按照本准则套编。

1.5 330kV输变电设备的编号，按西北电管局总调度所制定的原则进行统编。

1.6 凡遇新投产而本准则又未明确的500kV设备的编号，都应报部电力调度通讯局审定。

1.7 本准则由所属电管局总调所(调度局)、独立省网由省电力局中调所负责组织实施。

2 电力系统部分设备名称

调度管理中常用的电力系统设备名称，按“电力系统调度术语”命名，其文字符号按有关设备术语的汉语拼音字母缩写而成，今后逐步过渡到使用国家标准GB7159-87。常用基本符号见表1。

表1  常用基本符号

| 项目 | 基本符号 | 名称汉语拼音 | 名称汉语 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F | fadianji | 发电机 |
| 2 | T | tiaoxianji | 调相机 |
| 3 | L | bianyaqi | 变压器 |
| 4 | M | muxian | 母线 |
| 5 | K | kaihuan | 断路器 |
| 6 | D | daozha | 隔离开关 |
| 7 | XL | xianlu | 线路 |
| 8 | LH | dianliuhuganqi | 电流互感器 |
| 9 | YH | dianyahuguanqi | 电压互感器 |
| 10 | DK | diankanqi | 电抗器 |
| 11 | BL | bileiqi | 避雷器 |
| 12 | CB | chuanglianbuchangqi | 串联补偿器 |
| 13 | JB | jingzhibuchangqi | 静止补偿器 |
| 14 | ZB | zuboqi | 阻波器 |
| 15 | J | ji | 极 |
| 16 | LB | jiaozhiliuluboqi | 交、直流滤波器 |
| 17 | FQ | huanliuzhanfaqiao | 换流站阀桥 |
| 18 | PB | pingbodiankangqi | 平波电抗器 |
| 19 | ZL | zaiboluboqi | 载波滤波器 |

3 交流500kV设备编号

3.1 电力系统交流500千伏设备实行双重编号，即由代码编号(以下简称编号)和设备名称两部分组成。

例如线路，以该线路两端厂(站)名称的简称命名，该线路两端断路器，按规定相应编号。

3.2 发电机、变压器等设备，按顺序分别为×号机，×号变，其主断路器按规定相应编号。

3.3 母线分别用1、2、3、4、5数字表示。

排列顺序规定为：从发电机、变压器侧向出线线路侧，由固定端向扩建端(平面布置)，自上而下(高层布置)排列，角形接线按顺时针方向排列。

例如：单母线，称1号母线(＃1M)。

单母线分段，分别称1号、3号母线(＃1M、＃3M)。

双母线，分别称1号、2号母线(#1M、#2M)。

双母线分段，分别称1号、2号母线、3号、4号母线(＃1M、＃2M、＃3M、＃4M)。旁路母线，称5号母线(＃5M)。

(若旁路母线为两段，则称为＃5M1、＃5M2)。

3.4 断路器编号：

断路器编号用四位数字表示，前两位数码“50”代表500kV电压等级，后两位数码依结线方式做以下规定：

3.4.1 完全一个半断路器结线开关编号：

完全一个半断路器结线设备按矩阵排列编号，如第一串的三个断路器，分别为5011(靠＃1M)、5012(中间)、5013(靠＃2M)，第二串为5021(靠＃1M)、5022(中间)、5023(靠＃2M)(参见附图3)。

串序自固定端向扩建端依序排列。

3.4.2 不完全一个半断路器结线开关编号：

3.4.2.1 如图1所示不完全一个半断路器结线方式，不完整串当一完整串处理，照完全一个半断路器结线的编号法编号。

3.4.2.2 图2所示一个半断路器结线方式，变压器高压侧开关按主变压器开关编号。

3.4.3 母联断路器及旁路断路器编号：

母联断路器及旁路断路器划分为(1)母联断路器、(2)旁路断路器、(3)母联兼旁路断路器(如图3接线)、(4)旁路兼母联断路器(如图4接线)四种。其中母联兼旁路断路器按母联断路器编号，旁路兼母联断路器按旁路断路器编号。

图  1

图  2

图  3

图  4

母联断路器用被联结的二条母线编号组成，小数在前，大数在后。

例如：1、2号母线间的联络断路器为5012。

3、4号母线间的联络断路器为5034。

4号母线与5号旁路母线间断路器为5045。

3.4.4 出线断路器编号：

出线断路器从5051起，按出线间隔顺序编号。

如：从固定端起第一个出线间隔的断路器为5051，从固定端起第二个出线间隔断路器为5052，……。

3.4.5 主变压器断路器编号：

按主变压器序号，其高压侧断路器相应编号为5001～5010。

主变压器中、低压侧断路器按1.3编号。

3.4.6 500kV的高压备用厂用变压器高压侧的断路器编号为5000。

3.4.7 500kV联络变压器断路器编号：

对双绕组500kV联络变压器序号确定和断路器编号问题可按以下原则之一处理：

a.按全厂、站主变压器序号统一编号。断路器编号与主变序号相对应。

b.单独给联络变压器以序号可采用50，49，其主断路器为5050，5049。

3.4.8 500kV角形结线的断路器从起始点顺时针编号，如：5001、5002、5003、5004、……。

3.4.9 500kV电抗器、电容器、滤波器断路器编号按以下原则处理：

a.出线上的电抗器、串联补偿电容器的断路器，以该出线断路器号加元件符号表示。

b.接在母线上的电抗器、滤波器断路器，按照出线元件处理。

3.5 隔离开关编号：

3.5.1 母线隔离开关编号：

母线隔离开关由所属的断路器和母线号五位数字组成。

如：母联5012号断路器的隔离开关，1号母线侧为50121，2号母线侧为50122(参见附图1)。

3.5.2 旁联隔离开关编号：

旁联隔离开关由所属旁联断路器号加相应母线号六位数字组成。

a.专用旁联隔离开关(如图5所示)编号末两位分别为所联主母线和旁母线号。

图  5

b.旁路兼母联断路器所属旁联隔离开关(如图4所示)编号，末两位分别为相关连两主母线号，其中，最末一位为隔离开关所接主母线号。其编号代表意义如下：

3.5.3 线路出线隔离开关、主变压器的主变隔离开关编号：

用断路器号和“6”五位数字组成。一个半断路器结线方式的线路出线隔离开关，按隶属母线侧隔离开关编号(参见附图3)。角形接线方式的出线隔离开关按顺时针方向相应隶属于滞后的断路器编号(参见附图4)。

如：出线断路器5051，其线路侧隔离开关为50516：

1号主变压器断路器5001，其主变侧隔离开关为50016(参见附图2)。

3.5.4 一个半断路器结线断路器、隔离开关编号：

用断路器号和所向母线号五位数字组成。

3.5.5 电压互感器隔离开关编号：

由表示电压等级的“5”、母线号和“9”三位数字组成。

如：1号母线的电压互感器隔离开关为519(参见附图1)。

3.5.6 避雷器隔离开关编号：

以“8”作为避雷器的标志，编号原则同3.5.5。

如：1号母线的避雷器隔离开关为518(参见附图2)。

3.5.7 线路侧电抗器、串联补偿器隔离开关按元件单元式编号，靠线路侧隔离开关为“1”，另侧为“2”。接在母线上的电抗器、滤波器隔离开关编号母线侧同3.5.1的规定，另侧按3.5.3的规定。

3.6 接地隔离开关编号：

3.6.1 接地隔离开关，除以下各款特殊规定外，均按隶属关系，由“隔离开关号+7”组成。

如：5051断路器与50512隔离开关间的接地隔离开关编号为505127。

3.6.2 线路出线上线路侧的接地隔离开关由“隔离开关号+隔离开关组别+7”组成(参见附图1)。

如：出线5051断路器，出线隔离开关为50516，其线路侧第一组接地隔离开关为5051617，隔离开关侧接地隔离开关则为505167。

3.6.3 母线上的接地隔离开关，由“电压级5+母线编号+组别+7”四位数组成。

如：1号母线上有两组接地隔离开关从固定端向扩建端依次编号为5117和5127。

3.6.4 电压互感器等元件的接地隔离开关，分别在该元件隔离开关编号之后加“7”表示。

如：1号母线的电压互感器隔离开关519与互感器间的接地隔离开关为5197，靠母线侧的接地隔离开关同3.6.3。

3.6.5 主变压器中性点接地隔离开关以“电压级5+主变压器号+0”组成。

4 直流500kV设备编号

4.1 电力系统直流500kV设备仍实行双重编号。

4.2 阀桥、滤波器、平波电抗器、载波滤波器、避雷器、电压互感器等设备，由非地电位端至地电位端，自换流变压器起往直流线路出线方向，依次编号。

设备编号由数码和元件缩写名称两部分构成，所代表的意义如下：

如附图5所示第一对极靠近阀桥的平波电抗器为011PB。

4.3 直流各极，按顺序分别为×J；×是奇数，表示正极，×是偶数，表示负极。

4.4 变压器编号：

换流站换流变压器依次0×B，编号原则同4.3。

4.5 断路器编号：

断路器设备由阀桥侧起往线路出线方向，自正接地极至负接地极依次编号，统一采用4位数表示，所代表的意义如下：

4.6 隔离开关编号：

按先编断路器后编隔离开关的原则编号，从属主设备，由5位数组成。

4.6.1 直流滤波器隔离开关(直流侧)编号代表意义如下：

4.6.2 线路隔离开关编号代表意义如下：

4.6.3 旁路隔离开关编号：

隔离开关从属断路器，旁路隔离开关按虚拟断路器所属隔离开关处理(如图6所示)。其编号代表意义如下：

图  6

4.6.4 极间联络隔离开关编号：

用被联结的两极编号加所属极序号5位数组成，小数在前，大数在后。其编号代表意义如下：

4.7 接地隔离开关编号用“从属设备+7”六位数码组成。

4.7.1 阀桥接地隔离开关编号代表意义如下：

4.7.2 换流变压器直流侧接地隔离开关编号：

换流变压器直流侧接地隔离开关按从属换流变压器的原则编号。编号由直流设备标识符、电压等级标识符、隶属换流变序号、接地隔离开关组别、接地隔离开关标识符五部分、六位数码组成。编号代表意义如下：

4.7.3 除4.7.1，4.7.2特殊规定外，其他接地隔离开关编号均由所属的隔离开关+7六位数组成。

4.8 换流变压器中性点接地隔离开关按照3.6.5编号。

附   录

附图 1 交流500kV双母线带旁路结线设备编号图例

附图 2 交流500kV双母线分段带旁路结线设备编号图例

附图 3 交流500kV一个半断路器结线设备编号图例

附图 4 交流500kV角形结线设备编号图例

附图 5 直流500kV设备编号图例