基坑排水施工方案

一、方案的选择

根据施工现场地表水和地下水的情况以及招标方的要求，本工程排水采用盲沟排水。

1、土方开挖之后，分别在建筑物的东北、西北、东南、西南角，在围护桩内距围护桩边600mm设置4只1.5m深的集水井。

2、集水井直径为800mm，在土方开挖之前用渗透性砼浇捣制作，且必须达到使用强度。

3、设置好集水井后，在距围护桩边500mm左右开挖300宽、400深的排水沟。排水沟用20—40mm粒径的卵石铺填，作成盲沟。

4、盲沟与4个集水井之间作成一个环状的排水系统。

二、施工方法及操作要点

1、在做集水井时，渗透性砼井筒的高度应作成1.8m高，待集水井埋设至预定标高后，井底30cm用砼浇灌，以避免地下水上涌造成流沙。

2、下沉集水井时，可以采用沉井的方法，由一名工人站在井内挖土，井外工人配合用振捣器振动井筒，以便井筒顺利下沉，亦不至于破坏筒边的土层。

3、盲沟的铺设应紧跟土方队作业，石子铺设应及时，以避免沟边土方位移。

4、盲沟应对照集水井的位置，开挖时应注意放坡2—3%，以使基坑地表及地下水顺利流入集水井。

5、集水井做好之后，应派专人抽水，直至地下室施工完毕，回填土完成，方可停抽。

6、抽水时要注意出水是否澄清，不可过分抽水，以避免造成水头差，出现流沙现象。