钻孔桩施工方案报工程师设钻孔平台

钻孔灌注桩施工工艺框图

平整场地及搭设钻孔平台

测量放样、埋设护筒、建泥浆池或泥浆船

取土实验

钻机就位、配制泥浆

备钢筋

试钻、钻孔

取样实验

退货

终孔、清孔

自检报工程师批准

钢筋笼制作

自检报工程师批准

吊放钢筋笼

自检报工程师批准

安放导管、浇水下混凝土

试块制作

采取补救措施

自检报工程师批准

、

结束

# Text boxes

报工程师审批

泥浆处理

取出钢筋笼

备沙、石料和水泥

取样实验

混凝土配合比设计

报工程师审批

混凝土拌合

退货