挑钢平台计算书

材料自重：

14＃工字钢：168.9N/m×31m＝5236N

木板：400N/m2×9＝3600N

防护栏杆：34.8 N/m×30m＝1044N

挡脚板：4.7 N/m×9＝42.3N

合计：9922.3N

施工荷载：3000N/ m2

1、计算次梁（采用14＃工字钢，间距600mm）

14#工字钢自重：168.9×1.2＝202.7 N/m

木板自重：400 N/ m2×0.6×1.2＝288 N/m

防护栏杆自重：34.8 N/m×1.2＝41.8 N/m

挡脚板自重：4.7 N/m×1.2＝5.6 N/m

合计：538.1 N/m

活荷载：3000 N/ m2×0.6＝1800 N/m

q＝538.1＋1800×1.4＝3058.1N/m

M＝1/8ql2＝3440.4 N·m

验算：

14＃工字钢：Wn＝102cm3，Wnf＝102×215＝21930 N·m

M< Wnf，满足要求。

2、计算主梁（采用14＃工字钢）

次梁传递：1/2×3058.1×3＝4587.2N

转换为均布荷载：4587.2÷0.6＝7645.3N/m

14#工字钢自重：168.9×1.2＝202.7 N/m

防护栏杆自重：34.8 N/m×1.2＝41.8 N/m

挡脚板自重：4.7 N/m×1.2＝5.6 N/m

q＝7895.4 N/m

为安全考虑，R3按不受力计算。

R1＝（7895.4×2.5×1.25－7895.4×0.5×0.25）÷3＝7895.4N

R2＝（7895.4×3－7895.4）÷0.707＝22334.9N

Mmax＝7894.5N·m，14＃工字钢Wnf＝21930 N·m>M，

满足要求。

3、验算钢丝绳：

钢丝绳所受拉力T＝5829.4×3÷（2×0.707）＝12367.9 N/m

选用直径18.5mm钢丝绳，取极限强度1700N/mm2，拉力总和为219079N，换算系数取0.82，夹角为45º。

安全系数K＝219079×0.82/12367.9＝15，所以安全。

4、吊环节点验算：

水平力＝竖向力＝12367.9×0.707＝8744.1N

吊环取d＝20mm，焊缝高度he＝8mm、长度Lw＝50mm

8744.1/[0.7×8×2×（50－10）]

＝19.5N/mm2＜1.22×160＝195N/mm2

计算补充说明：

施工中采用挑台原材料可根据现场实际情况进行调整，但不可低于计算书中所采用材料，以确保施工安全。

# Text boxes

q

3m

0.5m

0.5m

2m

0.5m

R1