附件二

外脚手架方案与设计

方案：本工程采用悬挑式钢管脚手架，钢管挑架取6层，立杆纵向距离1.5m,横向距离1.2m，步距1.8m,在立杆横距间共设置5根大横杆，对角节点设置剪刀撑。

- 荷载计算

取立杆纵距为1.5m,步距为1.8m，横距为1.2m为一个计算单元钢管挑架取6层，共2.8(6/1.8=9.5步，再增加二步，计算荷载按11.5步计算。

- 恒载计算

双排立杆：1.8(2(38.4=138.24N

大横杆：1.5(5(38.4=228N

小横杆：1.3(1(38.4=49.92N

剪刀撑：1.5((2 (38.4=81.45N

扣  件：8(1.5=120N/m

钢  片：1.5(1.0(90=135N

安全网：5(1.5(1.8=13.5N

连墙杆：0.5(38.4=19.2N

合  计             845.31N

所挑11.5步高度内的全部自重11.5(845.31=9721.1N

- 活载：在悬挑高度内允许两步架施工荷载(3000N/m2),动力系数1.5。

1.

3000(1.5(1.2(1.5(2=13500N

内立杆承受活载：10.5+0.27(1.2(1.5(3000(2=6300N

外立杆承受活载：0.5(1.2(1.5(3000(2=4500N

- 荷载组合：恒载分项系数1.2,活载分项系数1.4

9721.1

内排立杆：P内=         ( 1.2+6300(1.4=14652.7N

2

9721.1

外排立杆：P外=        (1.2+4500(1.4=12132.7N

2

- 验算

- 受力分析

LAD=(0.32+2.82=2.816m

LAB=(1.32+2.82=3.087m

2.8                             2.8

cos(=      = 0.994   sin(=0.109   cos(=     =0.907

  - 3.087

2.

14652.7(0.3+12132.7(1.3

Rcx=                        =7203.0N

2.8

P内    14652.7

NAD=      =          =14741.2N

cos(    0.994

NBC=Rcx－NADsin (

=7203.0－14741.2(0.109＝5632.6N

P外    12132.7

NAB=      =         =13376.8N

cos(    0.907

- 验算：

采用公式σ=N/(A，钢管选用(48(3.5mm,A=4.89cm2,r=1.57

W=5.98cm3

- AD杆验算

(=L。/r=282/1.57=180([(]=150

长细比不满足要求，中间加设一拉杆。

(=180/2=90([(]=150， 查得(=0.517

14741.2

则σ=              =58.3MPa([σ]=205Mpa

0.517(4.87(100

- AB杆验算

(=L。/r=310/1.57=198([(]=150

长细比不满足要求，在AB杆中间加设一水平拉杆，则

(=198/2=99([(]=150， 查得(=0.467

3.

13376.8

则σ=              =58.6MPa([σ]=205Mpa

0.467(4.89(100

- BC杆验算从略(方法同上)。

钢管挑架施工大样图

4.

附件一

模板工程施工方案与设计

1、柱模板

因本工程柱为异形柱，均包容在剪力墙内，故其模板同剪力墙模板一起安装，具体方案及计算详剪力墙。

2、梁、板模板

板底模、梁底模及梁侧模均采用1.8cm厚胶合板。梁侧模横、竖挡、斜支撑等采用50(50方木。垂直支撑用(48钢管搭设满堂架或用钢管琵琶撑。

梁板底部支撑布置见梁板支撑布置图。布置方案有两种，一种为桁架与木楞配合使用，另一种为钢管与木楞配合使用。板底50(100木楞间距不大于600,钢管或钢桁架间架不大于600,垂直支撑为钢管,间距900。梁底部支撑为两排钢管和琵琶撑间隔布置配合使用，或两排钢管琵琶撑，间距不大于800。

钢管垂直支撑架在纵横两个方向上均设两道连结杆，使支撑形成整体，同时减小立杆计算长度，确保支撑系统的稳定性。

梁侧模板顶端利用板底楞木作侧向支撑，底部横档钉牢在50(100横旦或琵琶撑托木上。部分梁高度在900(1800范围内,梁侧模需增加一道拉结螺栓(10@400,拉结螺栓可在砼初凝后拆下回收使用。

梁模安装前，先搭设满堂钢管支撑，在柱上定出梁中心线及梁底标高，安装底模并调整底模标高及起拱高度后固定。在梁底模安装无误后，

1.

绑扎梁钢筋，安装波纹管，然后安装侧模并加固，最后安装板底模。

3、墙模板

墙体模板采用1.8cm厚胶合板,竖档、横档、支撑采用50(100方木。横竖档交接处用(10穿墙螺栓加固。竖档间距400,横档间距600。内侧模用钢管对撑或斜撑加固，外侧模用钢管斜支撑加固。

装墙模时，先弹出中心线及两边线，立内侧模，待钢筋绑扎完毕，清扫干净，经隐蔽检查合格后，再立外侧模板。模板立起后，用50(500方木支撑固定。

模板安装完成后，须派专人负责检查模板平整度、垂直度、支撑系统稳定性，尤其应注意检查预留洞、预埋件留设位置的准确性。

4、模板及支撑系统强度验算

(1) 梁板模板及支撑验算:

A) 荷载计算: (取1m宽为计算单位)

(a)  板底荷载: 取地下室顶板板厚200mm)

砼自重: 24(0.2=4.8KN/m

钢筋重: 1.1(0.2=0.22KN/m

模板重: 0.5KN/m

施工荷载: 2.5KN/m

∑F=(4.8+0.22+0.5)(1.2+2.5(1.4=10.13KN/m

(b)  LL7梁荷载: (200(1200)

砼自重: 24(0.2(1.2=5.76KN/m

2.

钢筋重: 1.5(0.2(1.2=0.36KN/m

模板重: 0.5(0.2=0.10KN/m

施工荷载: 2(0.2=0.40KN/m

∑F=(5.76+0.36+0.10)(1.2+0.4(1.4=8.03KN/m

(C)  LL8梁荷载: (180(1800)

砼自重: 24(0.18(1.8=7.78KN/m

钢筋重: 1.5(0.18(1.8=0.486KN/m

模板重: 0.5(0.18=0.09KN/m

施工荷载: 2(0.18=0.36KN/m

B) 板底模及支撑验算

(a) 底模: 1.8cm七夹板,木楞间距<600mm

Mmax=0.107ql2

=0.107(10.13(0.62

=0.391KN－m

Mmax       0.391(106

σ=       =              = 7.24N/mm2<[σ]=11N/mm2

# W       1

(1000(182

8

(b) 木楞强度验算

50(100方木,桁架或钢管横旦间距<600,施工活载取1.5KN/m2。

3.

q=10.13－1.4(1=8.73KN/m

1

Mmax=   ql2

8

1

=   (8.73(0.62

8

=0.39KN－m

M      0.39(106

σ=       =           = 4.68<[σ]=13N/mm2

W     1

(50(1002

6

(c) 板底钢管横旦验算

立杆间距<900mm,施工活载取1.0KN/m2。

q=10.13－1.4(15＝8.03KN/m

F=0.6(0.6(8.03=2.90KN

Mmax= 0.266(290(0.9=0.694KN·m

Mmax    0.694(106

σ=       =             = 137<[σ]=215N/mm2

W       5077.8

(d) 板底支撑验算

N=8.03(0.60(0.9=4.34KN<5.0KN

每个扣件能承担荷载5.0KN。

(e ) 板底支撑稳定性验算

(48钢管，t=3.5mm,计算高度l=3.7m,A=489mm2,i=15.7

4.

L        3700

(=       =            = 235.7>[(]=150,中间设一拉杆

i         15.7

235.7

(=       = 118

2

查得(=0.387

N       4.34(103

σ=       =           = 22.9N/mm2<[σ]=215N/mm2

(A     0.387(489

C) 梁度模及支撑验算

- 断面200(1200LL7梁

- 底模：横且间距400，底模用1.8cm厚胶合板。

Mmax=0.107ql2

=0.107(8.03(0.42

=0.14KN－m

Mmax    0.14(106

σ=       =           = 22.9N/mm2<[σ]=215N/mm2

W     1

(200(182

6

(II) 横旦强度计算

采用双钢管时，支撑间距<800,中间加一道琵琶撑，双钢管间距为900。

1

Mmax=   (8.03(0.4(0.902

8

=0.32KN－m

5.

Mmax      0.32(106

σ=       =             = 3.84N/mm2<[σ]=13N/mm2

W       1

(50(1002

6

(III) 支撑计算

计算支撑时，施工荷载按1.0KN/m2计算

(F=8.03－1.4(0.2=12.43KN/m

板下支撑传递半跨的荷载至梁支撑：

q=8.03KN/m

则每根钢管支撑承受垂直荷载：

1

N=   (12.43(0.4+8.03(0.9(0.4)

2

=3.93KN<[N]=5KN

当板底支撑为桁架时，每根琵琶撑承受的垂直荷载

N=12.43(0.4+8.03(3.3(0.4=15.57KN

(10插销  A=78.5mm2 插销为双剪

N       15.57(103

τ=    =               =99.2<[τ]=170N/mm2

## 2A      2(78.5

- 断面180(1800(LL8梁)

- 底模：横旦间距300,底模用18mm,

胶合板Mmax=0.107ql2

=0.107(10.53(0.32

=0.10KN－m

6.

Mmax      0.10(106

σ=        =               =10.3<[σ]=13N/mm2

## W      1

## (180(182

6

- 横旦采用双钢管时，钢管间距500。

1

Mmax=   (10.53(0.3(0.52

8

=0.10KN·m

Mmax      0.10(106

σ=        =               =1.20<[σ]=13N/mm2

## W      1

## (50(1002

6

(III) 支撑计算

计算支撑时，施工荷载按1.0KN/m2计算

(F=10.53－1.4(0.18=10.28KN/m

板支撑为钢管满堂架时，板传递的荷载：

q=8.03KN/m2

每根钢管所承受荷载：

1

N=   (10.28(0.3+8.03(0.9(0.3)

2

=2.6KN<[N]=5KN

次梁底支撑为琵琶撑时：

N′=2W=2(2.6=5.2KN

(8插销, A=50mm2

N       5.2(103

τ=    =               =56<[τ]=170N/mm2

## 2A       2(50

## 7.

- 梁底支撑稳定验算：

据以上支撑系统计算，梁底单根钢管承受最大荷载为15.57KN, (48钢管，t=3.5,计算高度2.1m,A=489mm2,i=15.7mm,

L

(=   =134<[(]＝150,查得(=0.328

i

(2) 梁侧模强度计算：

Ａ） 梁高为1800mm。

- 侧压力计算：取浇筑速度V=2m/h,(1=1.0, (2=0.85

200

t0=       =4.44(h)

30+15

F=0.22(ct0(1(2V½

=0.22(24(4.44(1(0.85(2½

=28.2KN/m2

F=(Ch=24(1.8=43.2KN/m2

取二者最小值，F=28.2KN/m2

振捣砼时产生的荷载F1=4KN/m2

(b) 侧模验算

Mmax=0.107ql2

=0.107((28.2(1.2+4(1.4)(0.42

=0.68KN－m

Mmax    0.68(106

σ=       =           =12.6<[σ]=13N/mm2

W     1

(1000(182

6

- (c) 竖档验算：

竖档采用50(500松木，间距400

8.

1

Mmax=   ((28.2(1.2+4(1.4)(0.4(0.452

8

=0.40KN－m

Mmax      0.40(106

σ=       =             = 4.8<[σ]=13N/mm2

W       1

(50(1002

6

- (d) 拉结螺栓：拉结螺栓间距400。

N=2(0.625(ql

=2(0.625((28.2(1.2+4(1.4) (0.4(0.45

=8.9KN

N        8.9(106

σ=       =             = 114<[σ]=170N/mm2

A       (

(102

4

LL7梁的做法同LL8梁，不再做验算。

- 墙体模板计算

A）侧压力计算（计算高度3.9m）

F=0.22(ct0(1(2V½

200

t0=          =4.44(h)

30+15

浇筑速度V=1.0m/h, 取(1=1.0,(2=0.85

F=0.22(24(4.44(1(0.85(1.0½

=19.93KN/m2

F=(cH=24(3.9=93.6KN/m2

取二者最小值,F=19.93KN/m2

9.

F    19.93

有效压头高度,h=    =      =0.83

(c    24

倾倒砼时产生的荷载F1=2KN/m2,作用于有效压头范围内。

FC=19.93(1.2=23.92KN/m2

B)墙模强度计算

竖档间距400,取四跨连续梁计算

Mmax=0.107(23.92(0.42=0.410KN－m

Mmax        0.410(106

σ=       =               = 7.59<[σ]=11N/mm2

W        1

(1000(182

6

C) 竖档强度验算

横档间距600

q=0.4(23.92=9.57KN/m

Mmax=0.107(9.57(0.62=0.37KN·m

Mmax      0.37(106

σ=       =             = 4.44<[σ]=13N/mm2

W      1

(50(1002

6

D) 横档强度验算

N=23.92(0.4(0.6=5.74

Mmax=0.25(5.74(0.6=0.86KN·m

Mmax      0.86(106

σ=       =             = 10.3<[σ]=13N/mm2

W      1

(50(1002

6

10.

E) 穿墙螺检强度验算

(10穿墙螺栓,螺纹内径8mm

1

A=   (d2=50

4

## N=23.92(0.4(0.6=5.74KN

N      5.74(103

σ=       =             = 114.8<[σ]=170N/mm2

A            50

11.