搭设竹脚手施工方案

安

全

施

工

组

织

设

计

编制人：钱达生    审核人：袁雪松    批准人：秦仕岳

安置房塔设竹脚手架技术交底

一、竹脚手架的构造技术要求

材料选用：竹脚手架是用铅丝绑扎而成。竹杆应用生长三年以上的毛竹（楠竹），青嫩、枯黄、黑斑、虫蛀以及裂纹连通二节以上的竹杆都不能使用。

杆件小头直径：使用木杆搭脚手架时，立杆和斜杆（包括斜撑、抛撑、剪刀撑等）的小头不小于7厘米，大横杆的小头不小于8厘米。使用竹杆搭脚手架时，立杆、斜杆、顶撑、大横杆的小头不小于7.5厘米，小横杆的小头不小于9厘米。（本工程用毛竹搭设）

绑扎材料：12号铅丝绑扎。

竹脚手架的基本构造形式有双排和单排两种。但竹脚手架一般不宜搭单排，只有五步以下荷载较轻时方可使用单排竹脚手架。（本工程只能采用双排脚手架）竹脚手架的构造如下：

1、间距大横杆步距和小横杆间距：应根据脚手架的用途荷载和建筑平立面使用条件等确定。一般砌筑装修工程用的脚手架可和按表1选用。

竹脚步手架构造参数（单位：米）           表1

| 用途 | 脚手架构造形式 | 脚手架离墙 面的距离 | 立杆间距 | 操作层小横杆间距 | 大横杆 步距 | 小横杆挑向墙的悬臂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 横 向 | 纵 向 |  |  |  |
| 砌筑 | 竹脚手架 | 双排 | 0.5 | 1.0～1.3 | 1.3～1.5 | ≤0.75 | 1.2 | 0.4～0.5 |
| 装修 | 竹脚手架 | 双排 | 0.5 | 1.0～1.3 | 1.8 | ≤1.0 | 1.6～1.8 | 0.35～0.45 |

注: 1.大横杆的最下一步均可放大到1.8米；

2.单排脚手架立杆横向间距即指墙面的距离。

2.顶撑：竹脚手架用铅丝绑扎时，要在立杆旁加设顶撑顶住小横杆，以分担一部分荷载，以免使大横杆因受荷过大而下滑。上下顶撑应保持在同一垂直线上（图2）。

顶撑必须采用竹子的中段以下部分，每根顶撑扎篾三道与立杆绑牢，底层顶撑须将地面夯实，垫以碎石、石块、浇砼。

3.剪刀撑：竹脚手架均应在尽端的双跨内和中间每隔l5米左右的双跨内设置剪刀撑。根据需要也可设置纵向连续的多跨剪刀撑，但其最大宽度不得超过6跨。此种剪刀撑仅设在架子外侧与地面呈45°～60°角度，从下到上连续设置。杆子的交叉点应绑在立杆或横杆上(图3)。

图 3   木、竹手架的剪刀撑布置

4.抛撑和连墙点的设置：三步以上架子即应每隔7根立杆设置抛撑，架高大于7米不便设抛撑时，则应设置连墙点使架子与建筑物牢固连接。这样的连墙点，竖向每隔3步，纵向每隔5跨设置一个。常用的连接方法是在墙内预埋钢筋环或在墙内侧放短木棍，用8号铅丝穿过钢筋环或捆住短木棍拉住架子的立杆，同时将小横杆顶住墙面。

5.小横杆的抽拆：除所有连墙杆均须保留外，其余的小横杆可每隔一步或上下左右每隔一根抽拆周围转使用。

二、竹脚手架的塔设和拆除要点

1.基底处理：在沿墙1.5米处，基底土夯实，铺碎石垫压实，浇砼6cm～8cm砼。沿立杆底加绑扫地杆(如图  4)。

图4   扫地杆的设置                  图5立杆和大横杆的接头布置

2.杆件的搭设方法及注意事项：脚手架杆运到现场后，应先选择分类，宜把头大粗状者做立杆，直径顺直者做横杆，稍有弯曲者做斜杆。然后按照构造方案的规定架设杆件，并力求做到横平坚直，错开接头位置。具体要求是：

(1)立杆竖立应做到纵成线，横正方，杆身垂直。相邻两杆的接头应错开一步架。接头的搭接长度，竹杆均应跨两根横杆并不小于1.5米，绑扎不小于3道。为了使接长后立杆重心在一条直线上，搭接头的方向应互相错开，如果第一个接头在左边，第二个接头应放在右边，第三个接头又放在左边，以此类推；而且要大头朝下，小头朝上，上下垂直，保持重心平衡。如果杆子不直，应将其弯曲部分弯向架子的纵向，不要弯向里边或外边。

立杆搭接到建筑物顶部时，里排立杆要低于檐口40～50厘米，外排立杆要高出檐口；平屋顶80～100厘米，坡屋顶大于150厘米，以便绑扎栏杆。为了使立杆顶端有足够的断面，接最后一根立杆时应将大头朝上，而将杆子的多余部分往下错，这样做法，称为封顶。

(2)大横杆一般应绑在立杆里侧，力求做到平直；两杆接头应置于立杆处，并使小头压在大头上。搭接长度：竹杆应跨两根立杆并不小于2米，绑扎不小于3道。接头位置要上下里外错开，退同一步架里外两根大横杆的接头，不宜在同时一跨间内，上下相邻的两根大横杆的接头也应错开一根立杆(图5)。

(3)小横杆绑在大横杆上，靠立杆的小横杆则宜绑在立杆上。双排脚手架的小横杆，靠墙的一端应离开墙面5～15厘米。小横杆伸出立杆部分不应小于30厘米。

(4)脚手架搭设至三步以上时，即应绑设栏杆、挡脚板、抛撑、斜撑或剪刀撑等。最下一步斜撑或剪刀撑的底脚应距立杆70厘米(图6)

(5)随搭架随即设置连墙点与墙牢固锚拉。

图6斜撑的布置              图7铁钎及绑扎铅丝形状

a）铁钎；b）绑扎铅丝

3.绑扎注意事项

(1)铅丝绑扎要注意拧扭圈数。扭的少了绑扎不紧，扭的过多铅丝容易拧断，一般拧扭1.5～2圈即可。铅丝下料长度根据所绑杆子粗细而定，一般为1.3米～1.6米，鼻孔大小与所用铁钎直径相适应。一般不大于15毫米。图7为常用铁钎和铅丝形状。

4.遇到门窗洞口的搭设方法：过门洞时双排脚手架均可挑空l～2根立杆，并将悬空的立杆用斜杆逐根连接，使荷分布到两侧立杆上。

5.脚手板的铺设：脚手板应铺满、铺稳，离开墙面l2～l5厘米(便于用靠尺检察墙面)。对头铺设的脚手板，其接头下面设两根小横杆，板端悬空部分应保持lO～15厘米。搭接铺设的脚手板，其接头必须在小横杆上，搭接长度保持20～30厘米，板端挑出小横杆的长度保持10～15厘米。搭接方向要与脚手架上运输行车方向一致。

6.拆除注意事项：

(1)划出工作区标志，禁止行人进入；

(2)严格遵守拆除顺序，由上而下，后绑者先拆，先绑者后拆，一般是先拆栏杆、脚手板、剪刀撑、斜撑而后小横杆、大横杆、抛撑、立杆等；

(3)统一指挥，上下呼应，动作协调，当解开与另一人有关的结构时应先告知对方，以防坠落；

(4)材料工具要用滑轮和绳索运送，不得乱扔；

(5)在拆除过程中，最好不要中途换人，如必须换人时，应将拆除情况交待清楚，以免发生事故。