电线、电缆穿管和线槽敷线

分项工程检验批质量验收记录        DQ3.4.12

| 工程名称 |  | 检查批部位 |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工 单位名称 |  | 分包项目经理 |  | 专业工长 |  |
| 分包单位 |  | 施工执行标准 名称及编号 | 电气施工质量验收规范 GB50303-2002 | 施工班组长 |  |
| 序号 | GB50303—2002的规定 | 施工单位 检查评定记录 | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 三相或单相的交流单芯电缆，不得单独穿于钢导管内。 |  |  |
|  | 2 | 不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线，不应穿于同一导管内；同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内，且管内电线不得有接头。 |  |  |
|  | 3 | 爆炸危险环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于750V，且电线必须穿于钢导管内。 |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 电线、电缆穿管前，应清除管内杂物和积水。管口应有保护措施，不进入接线盒（箱）的吹直管口穿入电线、电缆后，管口应密封。 |  |  |
|  | 2 | 当采用多相供电时，同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致，即保护地线（PE线）应是黄绿相间色，零线用淡蓝色；相线用A相——黄色、B相——绿色、C相——红色。 |  |  |
|  | 3 | 线槽敷线应符合下列规定： 1、电线在线槽内有一定余量，不得有接头。电线按回路编号分段绑扎，绑揶点间距不应大于2m； 2、同一回路的相线和零线，敷设于同一金属线槽内； 3、同一电源的不同回路无抗干扰要求的线路可敷设同一线槽内；敷设于同一线槽内有抗干扰要求的线路用隔板隔离，或采用屏蔽电线且蔽护套一端接地。 |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 | 符合电气设计及施工质量验收规范 项目专业质检员： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |