施工进度横道图

工程项目部安全管理网络图

安1-2-1

工程项目部安全生产保证体系要素及职能分配表

安1-3-1

表1-0-2

| 编号 | 安 全 保 证 体 系 要 素 | 项目 经理 | 项 目 生 产 副经理 | 项 目 工程师 | 项目 材料 副经理 | 职 能 部 门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合办 | 施工科 | 技术科 | 安全科 | 经营科 | 材料设备科 | 宣传科 |
| 3.1 | 管理职能 | ★ | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 安全生产保证体系 | ★ | ● | ● | ● |  | ● | ● | ▲ | ● | ● |  |
| 3.3 | 采购 | ★ | ● | ● | ★ |  |  | ● | ▲ |  | ● | ● |
| 3.4 | 分包方控制 | ★ | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ▲ |  |
| 3.5 | 施工现场安全控制 | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |  | ● | ● |
| 3.6 | 检查、检验和标识 | ● | ★ | ● | ● |  | ● |  | ▲ |  | ● | ▲ |
| 3.7 | 事故隐患的控制 | ● | ★ |  |  |  | ● |  | ▲ |  | ● | ● |
| 3.8 | 纠正与预防措施 | ● | ★ | ● | ● |  | ● | ● | ▲ |  | ● |  |
| 3.9 | 教育与培训 | ● | ★ | ● |  | ● | ● | ● | ▲ |  |  | ★ |
| 3.10 | 安全记录 |  | ★ |  |  | ● | ● |  | ▲ |  | ● | ● |
| 3.11 | 内部安全体系审核 | ★ | ● | ● |  |  |  |  | ▲ |  |  |  |

注：  ★—主管领导    ▲—主管部门    ●—相关部门

开竣工日期：2000年2月20日—2001年11月20日   项目负责人：×××     制表人：×××      日期：2000年2月28日

工程项目部安全职能分配表

安1-3-1

表1-0-2

| 编号 | 安 全 保 证 体 系 要 素 | 项目 经理 | 项 目 生 产 副经理 | 项目 工程师 | 项目 材料 副经理 | 职 能 部 门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 办 | 施 工 科 | 技术科 | 安全科 | 经营科 | 设备科 | 材料科 | 宣传科 | 资料 员 |
|  |  | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
| 3.1 | 管理职能 | ★ | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 安全生产保证体系 | ★ | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |  | ● | ● |  |  |
| 3.3 | 采购 | ● | ● | ● | ★ |  |  |  |  |  | ● | ▲ |  |  | ● | ● |  |
| 3.4 | 分包方控制 | ● | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● |  |  |  |
| 3.5 | 施工现场安全控制 | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |  |  | ● | ● | ● |
| 3.6 | 检查、检验和标识 | ● | ★ | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● |  | ▲ |  |  | ● | ▲ | ● |
| 3.7 | 事故隐患的控制 | ● | ★ |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  | ▲ |  |  | ● | ● |  |
| 3.8 | 纠正与预防措施 | ● | ★ | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |  |  | ● | ● |  |
| 3.9 | 教育与培训 | ● | ★ | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |  |  |  | ▲ | ● |
| 3.10 | 安全记录 |  | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ |  | ● |  |  |  |
| 3.11 | 内部安全体系审核 | ★ | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：  ★—主管领导    ▲—主管负责人    ●—相关负责人

开竣工日期：2000年2月20日—2001年11月20日     项目负责人：×××      制表人：×××     日期：2000年2月28日

（4）安全管理网络图（见图2-0-3）

物 资 采 购 计 划 表

安3-1-2

编号：12                                                                                                               XDH002-06a表—03

工程名称：××花苑三期3号楼                                                                                                    2000-5-1

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 到货日期 | 有无特殊要求，预定供应商，采购责任人等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管 | φ48×3.25 | t | 600 | 根据现场进度调拨 | 根据库存设备发放 |
| 2 | 配电箱 | DD-GK-1 | 只 | 36 | 根据现场进度调拨 | 根据库存设备发放 |
| 3 | 配电箱 | BD-20 | 只 | 25 | 根据现场进度调拨 | 根据库存设备发放 |
| 4 | 配电箱 | DD-B-2 | 只 | 20 | 根据现场进度调拨 | 根据库存设备发放 |
| 5 | 扣件 |  | 只 | 90000 | 根据现场进度调拨 | 根据库存设备发放 |
| 6 | 塔吊 | QT80 | 台 | 1 | 根据现场进度调拨 | 根据库存设备发放 |
| 7 | 对焊机 | NL-100 | 台 | 1 | 根据现场进度调拨 | 根据库存设备发放 |
| 8 | 钢筋切断机 | WB40、30 | 台 | 2 | 根据现场进度调拨 | 根据库存设备发放 |
| 9 | 弯曲机 |  | 台 | 2 | 根据现场进度调拨 | 根据库存设备发放 |
| 10 | 木工机械 |  | 台 | 2 | 根据现场进度调拨 | 根据库存设备发放 |
| 11 | 电焊机 | BX-400F | 台 | 2 | 根据现场进度调拨 | 根据库存设备发放 |
| 12 | 潜水泵 |  | 台 | 3 | 根据现场进度调拨 | 根据库存设备发放 |
| 13 | 氧气、乙炔设备 |  | 套 | 1 | 根据现场进度调拨 | 根据库存设备发放 |
| 14 | 卷扬机 | 2T | 台 | 1 | 根据现场进度调拨 | 根据库存设备发放 |
| 15 | 密目网 | 6×1.8 | 张 | 500 | 根据现场进度调拨 | 根据库存设备发放 |
| 16 | 施工电梯 | SCD100/100 | 台 | 2 | 根据现场进度调拨 | 根据库存设备发放 |
| 17 | 竹笆 | 100×200 | 张 | 2000 | 根据现场进度调拨 | 根据库存设备发放 |

按库存数量核实发放

批准人：×××                                                           填表人：×××

物 资 采 购 计 划 表

安3-1-2

编号：12                                                                                                                XDH002-06a表03

工程名称：××花苑三期3号楼                                                                                                   2000-5-2

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 到货日期 | 有无特殊要求，预定供应商，采购责任人等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火机 | MT2 | 台 | 100 | 根据现场进度来采购 |  |
| 2 | 漏电开关 |  | 只 | 40 | 根据现场进度来采购 |  |
| 3 | 限位开关 |  | 只 | 10 | 根据现场进度来采购 |  |
| 4 | 安全帽 |  | 只 | 50 | 根据现场进度来采购 |  |
| 5 | 安全带 |  | 付 | 10 | 根据现场进度来采购 |  |
| 6 | 钢丝绳 |  | kg | 500 | 根据现场进度来采购 |  |
| 7 | 手拉葫芦 | 2T | 台 | 1 | 根据现场进度来采购 |  |
| 8 | 漏电保护箱 | DP-G-1，100A | 只 | 4 | 根据现场进度来采购 |  |
| 9 | 密目网 | 1.8×6 | 张 | 10 | 根据现场进度来采购 |  |
| 10 | 扣件 | 标准件 | t | 4 | 根据现场进度来采购 |  |
| 11 | 氧气、乙炔 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |

按该计划采购

批准人：×××                                                       填表人：×××

安 全 用 品 验 收 记 录

安3-2

单位名称××市××建筑安装工程有限公司           工程名称××花苑三期3号楼

| 用品名称 | 规 格 | 单位 | 收料日期 | 数 量 验 收 | 质 量 验 收 | 验收人 签 名 | 准用证编号及 发放部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年 | 月 | 日 | 送料数 | 实收数 | 发票或入库单 | 质保书号 | 检验状况 | 检验单 |  |  |
| 切断机 | WB-40 | 台 | 2000 | 5 | 4 | 1 | 1 | 内部调拨单 |  | 合格 | 验收单 | ××× | 二期仓库转入三期 |
| 切断机 | WB-30 | 台 | 2000 | 5 | 4 | 1 | 1 | 内部调拨单 |  | 合格 | 验收单 | ××× | 二期仓库转入三期 |
| 卷扬机 | JK1-2T | 台 | 2000 | 5 | 4 | 1 | 1 | 内部调拨单 |  | 合格 | 验收单 | ××× | 二期仓库转入三期 |
| 电焊机 | BX1-300 | 台 | 2000 | 5 | 4 | 2 | 2 | 内部调拨单 |  | 合格 | 验收单 | ××× | 二期仓库转入三期 |
| 弯曲机 | GW-40 | 台 | 2000 | 5 | 4 | 2 | 2 | 内部调拨单 |  | 合格 | 验收单 | ××× | 二期仓库转入三期 |
| 弯曲机 | GW-14 | 台 | 2000 | 5 | 4 | 1 | 1 | 内部调拨单 |  | 合格 | 验收单 | ××× | 二期仓库转入三期 |
| 对焊机 | HN-100 | 台 | 2000 | 5 | 4 | 1 | 1 | 内部调拨单 |  | 合格 | 验收单 | ××× | 二期仓库转入三期 |
| 木工平刨 |  | 台 | 2000 | 5 | 4 | 1 | 1 | 内部调拨单 |  | 合格 | 验收单 | ××× | 二期仓库转入三期 |
| 圆盘锯 |  | 台 | 2000 | 5 | 4 | 1 | 1 | 内部调拨单 |  | 合格 | 验收单 | ××× | 二期仓库转入三期 |
| 配电箱 | DD-GK-1型 | 只 | 2000 | 5 | 4 | 38 | 36 | 内部调拨单 |  | 合格 | 验收单 | ××× | 二期仓库转入三期 |
| 配电箱 | BD-20 | 只 | 2000 | 5 | 4 | 25 | 25 | 内部调拨单 |  | 合格 | 验收单 | ××× | 二期仓库转入三期 |
| 配电箱 | DD-B-2型 | 只 | 2000 | 5 | 4 | 20 | 20 | 内部调拨单 |  | 合格 | 验收单 | ××× | 二期仓库转入三期 |
| 潜水泵 |  | 台 | 2000 | 5 | 8 | 3 | 3 | 内部调拨单 |  | 合格 | 验收单 | ××× | 二期仓库转入三期 |
| 塔吊 | QT80 | 台 | 2000 | 5 | 8 | 1 | 1 | 内部调拨单 |  | 合格 | 验收单 | ××× | 二期仓库转入三期 |
| 密目网 | 6×1.8 | 张 | 2000 | 5 | 20 | 500 | 500 | 内部调拨单 |  | 合格 | 验收单 | ××× | 二期仓库转入三期 |
| 扣件 | 十字卡 | 只 | 2000 | 5 | 20 | 50000 | 50000 | 内部调拨单 |  | 合格 | 验收单 | ××× | 二期仓库转入三期 |
| 扣件 | 转卡 | 只 | 2000 | 5 | 20 | 25000 | 25000 | 内部调拨单 |  | 合格 | 验收单 | ××× | 二期仓库转入三期 |
| 扣件 | 接卡 | 只 | 2000 | 5 | 20 | 8000 | 8000 | 内部调拨单 |  | 合格 | 验收单 | ××× | 二期仓库转入三期 |
| 钢管 | ф4.8×3.25 | t | 2000 | 5 | 20 | 600 | 600 | 内部调拨单 |  | 合格 | 验收单 | ××× | 二期仓库转入三期 |
| 人货电梯 | SCD100/100 | 台 | 2000 | 9 | 20 | 2 | 2 | 内部调拨单 |  | 合格 | 验收单 | ××× | 二期仓库转入三期 |

负责人：×××         填表人：×××

安 全 用 品 验 收 记 录

安3-2

单位名称××市××建筑安装工程有限公司           工程名称××花苑三期3号楼

| 用品名称 | 规 格 | 单位 | 收料日期 | 数 量 验 收 | 质 量 验 收 | 验收人 签 名 | 准用证编号及 发放部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年 | 月 | 日 | 送料数 | 实收数 | 发票或 入库单 | 质保书号 | 检验状况 | 检验单 |  |  |
| 安全帽 | 塑料壳 | 只 | 2000 | 5 | 26 | 10 | 10 | 入库单 | 苏检劳字2000-03307 | 合格 | GB2811-89 | ××× | XDHJ-02-05 |
| 漏电开关 | DZ15L-100/490 | 只 | 2000 | 5 | 24 | 2 | 2 | 入库单 | C11039492-99 | 合格 | GB6829-95 | ××× |  |
| 密目网 | 6×1.8 | 张 | 2000 | 6 | 13 | 50 | 50 | 入库单 | 合格证 | 合格 | GB16909-20 | ××× | XDHK-01-04 |
| 灭火机充气 | 4型干粉 | 瓶 | 2000 | 6 | 23 | 103 | 103 | 入库单 | 合格证 | 合格 | GB12515 | ××× | XKW09 |
| 钢管 | φ4.8×3.25 | T | 2000 | 10 | 4 | 8.765 | 8.765 | 入库单 | 合格证 | 合格 |  | ××× | JC-04G-027 |
| 密目网 | 6×1.8 | 张 | 2000 | 10 | 13 | 100 | 100 | 入库单 | 合格证 | 合格 | GB16909 | ××× | JC-04K-035 |
| 扣件 | 接卡 | 只 | 2000 | 6 | 25 | 2000 | 2000 | 入库单 | 合格证 | 合格 | GB15831 | ××× | JC-04K-035 |
| 扣件 | 十字卡 | 只 | 2000 | 6 | 25 | 6950 | 6950 | 入库单 | 合格证 | 合格 | GB15831 | ××× | JC-04K-035 |
| 扣件 | 转卡 | 只 | 2000 | 6 | 25 | 2000 | 2000 | 入库单 | 合格证 | 合格 | GB15831 | ××× | JC-04K-035 |
| 扣件 | 接卡 | 只 | 2000 | 6 | 25 | 1000 | 1000 | 入库单 | 合格证 | 合格 | GB15831 | ××× | JC-04K-035 |
| 氧气罐 | O2≥99.2% | 瓶 | 2000 | 6 | 25 | 45 | 45 | 入库单 | 合格证 | 合格 | GB/T3863-95 | ××× |  |
| 乙炔 | 溶解乙炔 | 瓶 | 2000 | 6 | 25 | 30 | 30 | 入库单 | 合格证 | 合格 |  | ××× |  |
| 扣件 | 十字卡 | 只 | 2000 | 7 | 27 | 8000 | 8000 | 入库单 | 合格证 | 合格 | GB15831 | ××× | JC-04K-035 |
| 扣件 | 转卡 | 只 | 2000 | 7 | 27 | 700 | 700 | 入库单 | 合格证 | 合格 | GB15831 | ××× | JC-04K-035 |
| 钢管 | φ4.8×3.25 ×6000 | t | 2000 | 7 | 27 | 9.22 | 9.22 | 入库单 | 合格证 | 合格 |  | ××× |  |
| 灭火机具配件 | BC4型 | 具 | 2000 | 7 | 28 | 103 | 103 | 入库单 | 合格证 | 合格 | GB12515 | ××× | XKW09 |

说明：凡工程采购的属于采购控制安全用品的用品均应记入安全用品验收记录,因篇幅有限，这里只记到2000年7月28日，实际应记录至工程完工。

负责人：曹××         填表人：陈××

# 三  级  动  火  许  可  证

安5-5-3

| 单位名称 | ××市××建筑安装工程有限公司 | 工程名称 | ××花苑三期工程3号楼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动 火 须 知 1．在非固定的、无明显危险因素的场所进行动火作业等均属三级动火。 2．三级动火申请人应在三天前提出，批准最长期限为七天，期满后应重新办证，否则视作无证动火。 3．三级动火作业由所在班组填写，经本单位项目部施工负责人审查批准，方可动火。 4．本表一式三联：动火人、动火监护人及存查。 | 动火部位 | 基础钢筋限位、连接、预埋件制作与安装 |
|  | 动火时间 | 3 月 7 日 8 时 30分至 3 月 13日 18 时 30 分 |
|  | 防火措施 | 1.焊工必须持证上岗，无证人员不准进行焊割作业。 2.焊工及监护人员应摸清焊割现场周围情况，确认无安全隐患后，方可焊割。 3.清除装过各种可燃物体的容器和可燃物。 4.焊工作业必须遵守焊接安全技术操作规程。 5.监护人员在作业前应全面检查有无危险情；作业中要跟班看护；作业后，做好下班前的清理工作，并把焊接设备撒离现场，以防他人动火。 |
| 焊工姓名 | ×××、×××、××× 02-99024、01-960806、02-99036 | 监护人姓名 | 安全科 ××× |
| 申请动火人签名： 焊工班长：××× 日期：2000年3月7日 | 批准人姓名： 技术科：××× 安全科：××× 日期：2000年3月7日 |

# 三  级  动  火  许  可  证

安5-5-3

| 单位名称 | ××市××建筑安装工程有限公司 | 工程名称 | ××花苑三期工程3号楼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动 火 须 知 1.在非固定的、无明显危险因素的场所进行动火作业等均属三级动火。 2．三级动火申请人应在三天前提出，批准最长期限为七天，期满后应重新办证，否则视作无证动火。 3．三级动火作业由所在班组填写，经本单位项目部施工负责人审查批准，方可动火。 4．本表一式三联：动火人、动火监护人及存查。 | 动火部位 | 地下室钢筋限位、连接、预埋制作与安装 |
|  | 动火时间 | 3 月 19日 8 时 30分至 3 月 24日 18 时 30 分 |
|  | 防火措施 | 1．焊工必须持证上岗，无证人员不准进行焊割作业。 2．焊工及监护人员必须事先摸清焊、割现场周围情况，确认无安全隐患后，方可焊割。 3．清除各种存放可燃物体的容器和可燃物。 4．焊接作业必须遵守焊接安全技术操作规程。 5．焊、割部位有PVC塑料管线时，应采取切实有效的保护措施， 6．监护人员在作业前应察看现场，消除隐患；作业中要跟班看护；作业后，做好下班前清理工作，并把焊接设备撒离现场，以防他人动火。 |
| 焊工姓名 | ×××、×××、××× 02-99024、01-960806、02-99036 | 监护人姓名 | 安全科 ××× |
| 申请动火人签名： 焊工班长：××× 日期：2000年3月19日 | 批准人姓名： 技术科：××× 安全科：××× 日期：2000年3月19日 |

# 三  级  动  火  许  可  证

安5-5-3

| 单位名称 | ××市××建筑安装工程有限公司 | 工程名称 | ××花苑三期工程3号楼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动 火 须 知 1．在非固定的、无明显危险因素的场所进行动火作业等均属三级动火。 2．三级动火申请人应在三天前提出，批准最长期限为七天，期满后应重新办证，否则视作无证动火。 3．三级动火作业由所在班组填写，经本单位项目部施工负责人审查批准，方可动火。 4．本表一式三联：动火人、动火监护人及存查。 | 动火部位 | 1—2层钢筋限位、连接、预埋件制作与安装 |
|  | 动火时间 | 3 月 26日 8 时 30分至 4 月 3日 18 时 30 分 |
|  | 防火措施 | 1．焊工必须持证上岗，无证人员不准进行焊割作业。 2．焊工及监护人员必须事先摸清焊、割现场周围情况，确认无安全隐患后，方可焊割。 3．清除各种存放可燃物体的容器及可燃物品。 4．焊接作业必须遵守焊接安全操作技术规程。 5．焊、割部位若有PVC塑料管线、木模板、竹夹板等易燃物品，应采取切实有效的保护措施。 6．监护人员在作业前应察看现场，消除隐患；做好各工种协调工作；作业中要跟班看护；作业后，做好下班前的清理工作，并把焊接设备撤离现场，以防他人动火。 |
| 焊工姓名 | ×××、×××、××× 02-99024、01-960806、02-99036 | 监护人姓名 | 安全科 ××× |
| 申请动火人签名： 焊工班长：××× 日期：2000年3月26日 | 批准人姓名： 技术科：××× 安全科：××× 日期：2000年3月26日 |

# 三  级  动  火  许  可  证

安5-5-3

| 单位名称 | ××市××建筑安装工程有限公司 | 工程名称 | ××花苑三期工程3号楼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动 火 须 知 1．在非固定的、无明显危险因素的场所进行动火作业等均属三级动火。 2．三级动火申请人应在三天前提出，批准最长期限为七天，期满后应重新办证，否则视作无证动火。 3．三级动火作业由所在班组填写，经本单位项目部施工负责人审查批准，方可动火。 4．本表一式三联：动火人、动火监护人及存查。 | 动火部位 | 1—10层内补焊拉结筋 |
|  | 动火时间 | 6 月 30日 8 时 30分至 7 月 6日 18 时 30 分 |
|  | 防火措施 | 1．焊工必须持证上岗，无证人员不准进行焊割作业。 2．焊工及监护人员必须事先摸清焊、割现场周围情况，确认无安全隐患后，方可焊割。 3．清除各种存放可燃物品的容器及可燃物品。 4．焊割作业必须遵守焊接安全操作技术规程。 5．焊、割部位若有PVC塑料管线、木模板、竹夹板等易燃物品，应采取切实有效的保护措施。 6．监护人员在作业前应察看现场，消除隐患；做好各工种协调工作；作业中要跟班看护；作业后，做好下班前的清理工作，并把焊接设备撤离现场，以防他人动火。 |
| 焊工姓名 | ×××、×××、××× 02-99024、02-960806、02-99036 | 监护人姓名 | 安全科 ××× |
| 申请动火人签名： 焊工班长：××× 日期：2000年6月30日 | 批准人姓名： 技术科：××× 安全科：××× 日期：2000年6月30日 |

# 三  级  动  火  许  可  证

安5-5-3

| 单位名称 | ××市××建筑安装工程有限公司 | 工程名称 | ××花苑三期工程3号楼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动 火 须 知 1．在非固定的、无明显危险因素的场所进行动火作业等均属三级动火。 2．三级动火申请人应在三天前提出，批准最长期限为七天，期满后应重新办证，否则视作无证动火。 3．三级动火作业由所在班组填写，经本单位项目部施工负责人审查批准，方可动火。 4．本表一式三联：动火人、动火监护人及存查。 | 动火部位 | 斜屋面钢筋连接、限位、预埋件制作与安装 |
|  | 动火时间 | 9 月 13日 8 时 30分至 9月 20日 18 时 30 分 |
|  | 防火措施 | 1．焊工必须持证上岗，无证人员不准进行焊割作业。 2．进入施工现场必须戴好安全帽，穿好防护服，正确使用劳动防护用品。 3．高处作业及临边洞口必须设置安全防护栏、装安全网。 4．斜屋面施工必须有可靠立脚点。 5．焊割作业必须遵守焊接安全操作技术规程。 6．焊、割部位若有PVC塑料管线、木模板、竹夹板等易燃物品，应采取切实有效的保护措施。 7．监护人员在作业前应察看现场，消除隐患；做好各工种协调工作；作业中要跟班看护；作业后，做好下班前的清理工作，并把焊接设备撤离现场，以防他人动火。 |
| 焊工姓名 | ×××、×××、××× 02-99024、02-960806、02-99036 | 监护人姓名 | 安全科 ××× |
| 申请动火人签名： 焊工班长：××× 日期：2000年9月13日 | 批准人姓名： 技术科：××× 安全科：××× 日期：2000年9月13日 |

# 三  级  动  火  许  可  证

安5-5-3

| 单位名称 | ××市××建筑安装工程有限公司 | 工程名称 | ××花苑三期工程3号楼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动 火 须 知 1．在非固定的、无明显危险因素的场所进行动火作业等均属三级动火。 2．三级动火申请人应在三天前提出，批准最长期限为七天，期满后应重新办证，否则视作无证动火。 3．三级动火作业由所在班组填写，经本单位项目部施工负责人审查批准，方可动火。 4．本表一式三联：动火人、动火监护人及存查。 | 动火部位 | 14～10层割除外脚手拉接预埋管 |
|  | 动火时间 | 10 月 10日 8 时 30分至 10月 17日 18 时 30 分 |
|  | 防火措施 | 1．焊工必须持证上岗，无证人员不准进行焊、割作业。 2．进入施工现场必须戴好安全帽，穿好防护服，正确使用劳动防护用品。 3．高处作业若无可靠防护，必须扣好安全带， 4．焊、割作业必须遵守焊接安全操作技术规程。 5．焊、割下来的铁件必须集中在楼层，用垂直升降设备运输到地面。 6．监护人员在作业前应察看现场，消除隐患；并做好各工种协调工作；作业中，应跟班看护；作业后，做好下班前的清理工作，并把焊接设备撤离现场，以防他人动火。 |
| 焊工姓名 | ×××、×××、××× 02-99024、02-960806、02-99036 | 监护人姓名 | 安全科 ××× |
| 申请动火人签名： 焊工班长：××× 日期：2000年10月10日 | 批准人姓名： 技术科：××× 安全科：××× 日期：2000年10月10日 |

# 三  级  动  火  许  可  证

安5-5-3

| 单位名称 | ××市××建筑安装工程有限公司 | 工程名称 | ××花苑三期工程3号楼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动 火 须 知 1．在非固定的、无明显危险因素的场所进行动火作业等均属三级动火。 2．三级动火申请人应在三天前提出，批准最长期限为七天，期满后应重新办证，否则视作无证动火。 3．三级动火作业由所在班组填写，经本单位项目部施工负责人审查批准，方可动火。 4．本表一式三联：动火人、动火监护人及存查。 | 动火部位 | 14～10层阳台栏杆安装 |
|  | 动火时间 | 11 月 3日 8 时 30分至 11月 9日 18 时 30 分 |
|  | 防火措施 | 1．焊工必须持证上岗，无证人员不准进行焊、割作业。 2．进入施工现场必须戴好安全帽，穿好防护服，正确使用劳动防护用品。 3．高处作业若无可靠防护，必须扣好安全带， 4．焊、割作业必须遵守焊接安全操作技术规程。 5．清除装过各种可燃物体的容器和可燃物。 6．焊割部位外场装饰若已完成必须做好产品保护。 7．监护人员在作业前应察看现场，消除隐患；并做好各工种协调工作；作业中，应跟班看护；作业后，做好下班前的清理工作，并把焊接设备撤离现场，以防他人动火。 |
| 焊工姓名 | ×××、××× 02-99024、02-99036 | 监护人姓名 | 安全科 ××× |
| 申请动火人签名： 焊工班长：××× 日期：2000年11月3日 | 批准人姓名： 技术科：××× 安全科：××× 日期：2000年11月3日 |

# 三  级  动  火  许  可  证

安5-5-3

| 单位名称 | ××市××建筑安装工程有限公司 | 工程名称 | ××花苑三期工程3号楼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动 火 须 知 1．在非固定的、无明显危险因素的场所进行动火作业等均属三级动火。 2．三级动火申请人应在三天前提出，批准最长期限为七天，期满后应重新办证，否则视作无证动火。 3．三级动火作业由所在班组填写，经本单位项目部施工负责人审查批准，方可动火。 4．本表一式三联：动火人、动火监护人及存查。 | 动火部位 | 地下室设备安装 |
|  | 动火时间 | 12 月 7日 8 时 30分至12月 13日 18 时 30 分 |
|  | 防火措施 | 1．焊工必须持证上岗，无证人员不准进行焊、割作业。 2．进入施工现场必须戴好安全帽，穿好防护服，正确使用劳动防护用品。 3．焊、割作业必须遵守焊接安全操作技术规程。 4．清除装过各种可燃物体的容器和可燃物。 5．监护人员必须摸清焊、割现场及周围情况，协调各工种，暂停油漆等易燃工种作业，确认无安全隐患后，方可焊割。 6．监护人员在作业中，应跟班看护；作业后，做好下班前的清理工作，并把焊接设备撤离现场，以防他人动火。 |
| 焊工姓名 | ×××、×××、××× 02-98023、02-99041、02-99314 | 监护人姓名 | 安全科 ××× |
| 申请动火人签名： 焊工班长：××× 日期：2000年12月7日 | 批准人姓名： 技术科：××× 安全科：××× 日期：2000年12月7日 |

# 三  级  动  火  许  可  证

安5-5-3

| 单位名称 | ××市××建筑安装工程有限公司 | 工程名称 | ××花苑三期工程3号楼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动 火 须 知 1．在非固定的、无明显危险因素的场所进行动火作业等均属三级动火。 2．三级动火申请人应在三天前提出，批准最长期限为七天，期满后应重新办证，否则视作无证动火。 3．三级动火作业由所在班组填写，经本单位项目部施工负责人审查批准，方可动火。 4．本表一式三联：动火人、动火监护人及存查。 | 动火部位 | 提升机械拆卸 |
|  | 动火时间 | 2001年4 月 30日 8 时 30分至 5月 6日 18 时 30 分 |
|  | 防火措施 | 1．焊工必须持证上岗，无证人员不准进行焊、割作业。 2．进入施工现场必须戴好安全帽，穿好防护服，正确使用劳动防护用品。 3．高处及临边、洞口作业，必须搭设操作平台，设置防护栏杆、装安全网。无可靠防护时，必须扣好安全带。 4．焊、割作业必须遵守焊接安全操作技术规程。 5．焊割部位若装饰已完成，应注意产品的保护。 6．清除现场可燃物品，消除隐患。 7．作业中，监护人员应跟班看护；作业后，清理现场，以防他人动火。 |
| 焊工姓名 | ×××、×××、××× 02-98023、02-99041、02-99314 | 监护人姓名 | 安全科 ××× |
| 申请动火人签名： 焊工班长：××× 日期：2001年4月30日 | 批准人姓名： 技术科：××× 安全科：××× 日期：2001年4月30日 |

# 三  级  动  火  许  可  证

安5-5-3

| 单位名称 | ××市××建筑安装工程有限公司 | 工程名称 | ××花苑三期工程3号楼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动 火 须 知 1．在非固定的、无明显危险因素的场所进行动火作业等均属三级动火。 2．三级动火申请人应在三天前提出，批准最长期限为七天，期满后应重新办证，否则视作无证动火。 3．三级动火作业由所在班组填写，经本单位项目部施工负责人审查批准，方可动火。 4．本表一式三联：动火人、动火监护人及存查。 | 动火部位 | 围墙栏杆安装 |
|  | 动火时间 | 2001年5 月 10日 8 时 30分至 5月 16日 16 时 30 分 |
|  | 防火措施 | 1．焊工必须持证上岗，无证人员不准进行焊、割作业。 2．进入施工现场必须戴好安全帽，穿好防护服，正确使用劳动防护用品。 3．焊、割作业必须遵守焊接安全操作技术规程。 4．焊割部位周围若已装饰，应注意产品的保护。 5．清除现场可燃物品，消除隐患。 6．摸清周边及临近环境情况，确认无安全隐患后，方可动火，并配备灭火机。 7．监护人员应跟班看护，作业后清理现场，并把焊割设备撤离现场，以防他人动火。 |
| 焊工姓名 | ×××、×××、××× 02-98023、02-99041、02-99314 | 监护人姓名 | 安全科 ××× |
| 申请动火人签名： 焊工班长：××× 日期：2001年5月10日 | 批准人姓名： 技术科：××× 安全科：××× 日期：2001年5月10日 |

# 混 凝 土 试 块 抗 压 强 度 检 测 报 告

委托编号第 2000—507  号

报告编号第 2000—519  号

| 委 托 单 位 | ××市××建筑安装工程有限公司 | 工 程 名 称 | ××花苑三期工程3号楼 | 报告日期 | 2000.4.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 部 位 | 设 计 强 度 等 级 | 日 期 | 龄 期 （d） | 受 压 面 积 （mm） | 坍 落 度 （mm） | 混 凝 土 生 产 单 位 | 每m3 混凝土水泥用量（kg） | 水 泥 品 种 标 号 生 产 厂 | 养 护 条 件 | 检测结果 | 强 度 代 表 值 （MPa） | 折 合 标 准 试 块 强 度 （MPa） | 达 到 设 计 强 度 （%） | 备 注 |
|  |  | 成 型 | 试 压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 破 坏 荷 重 （kN） | 抗 压 强 度 （MPa） |  |  |  |  |
| 地下室1～18轴 梁、柱、板、梯 | C35 | 3月 25日 | 4月 4日 | 10 | 22500 | 130 | ××混 凝土厂 | 335 | Po42.5 ××水泥厂 | 同条件自然养护 | 635 | 28.2 | 28.4 |  | 81 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670 | 29.8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615 | 27.3 |  |  |  |  |
| 检测方法 | GBJ81 - 85 | 评 定 依 据 | GBJ107 - 87 |
| 备 注 | 强度值仅供拆模参考 | 见证单位：××市××区建设监理有限公司 见证人：××× 证号：1717 |

检测单位：××市××建筑工程质量检测中心		批  准：×××					审  核：×××					检  测：×××

# 混 凝 土 试 块 抗 压 强 度 检 测 报 告

委托编号第 2000—517  号

报告编号第 2000—529  号

| 委 托 单 位 | ××市××建筑安装工程有限公司 | 工 程 名 称 | ××花苑三期工程3号楼 | 报告日期 | 2000.4.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 部 位 | 设 计 强 度 等 级 | 日 期 | 龄 期 （d） | 受 压 面 积 （mm） | 坍 落 度 （mm） | 混 凝 土 生 产 单 位 | 每m3 混凝土水泥用量（kg） | 水 泥 品 种 标 号 生 产 厂 | 养 护 条 件 | 检测结果 | 强 度 代 表 值 （MPa） | 折 合 标 准 试 块 强 度 （MPa） | 达 到 设 计 强 度 （%） | 备 注 |
|  |  | 成 型 | 试 压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 破 坏 荷 重 （kN） | 抗 压 强 度 （MPa） |  |  |  |  |
| 地下室19～36轴 梁、柱、板、梯 | C35 | 3月 26日 | 4月 5日 | 10 | 22500 | 130 | ××混 凝土厂 | 335 | Po42.5 ××水泥厂 | 同条件自然养护 | 621 | 27.6 | 28.5 |  | 81.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657 | 29.2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 646 | 28.7 |  |  |  |  |
| 检测方法 | GBJ81 - 85 | 评 定 依 据 | GBJ107 - 87 |
| 备 注 | 强度值仅供拆模参考 | 见证单位：××市××区建设监理有限公司 见证人：××× 证号：1717 |

检测单位：××市××建筑工程质量检测中心		批  准：×××					审  核：×××					检  测：×××

# 混 凝 土 试 块 抗 压 强 度 检 测 报 告

委托编号第 2000—605 号

报告编号第 2000—619 号

| 委 托 单 位 | ××市××建筑安装工程有限公司 | 工 程 名 称 | ××花苑三期工程3号楼 | 报告日期 | 2000.4.26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 部 位 | 设 计 强 度 等 级 | 日 期 | 龄 期 （d） | 受 压 面 积 （mm） | 坍 落 度 （mm） | 混 凝 土 生 产 单 位 | 每m3 混凝土水泥用量（kg） | 水 泥 品 种 标 号 生 产 厂 | 养 护 条 件 | 检测结果 | 强 度 代 表 值 （MPa） | 折 合 标 准 试 块 强 度 （MPa） | 达 到 设 计 强 度 （%） | 备 注 |
|  |  | 成 型 | 试 压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 破 坏 荷 重 （kN） | 抗 压 强 度 （MPa） |  |  |  |  |
| 地下室1～18轴 梁、柱、板、梯 | C35 | 3月 25日 | 4月 26日 | 32 | 22500 | 130 | ××混 凝土厂 | 335 | Po42.5 ××水泥厂 | 同条件自然养护 | 810 | 36 | 35.7 |  | 102 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 792 | 35.2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 913 | 35.8 |  |  |  |  |
| 检测方法 | GBJ81 - 85 | 评 定 依 据 | GBJ107 - 87 |
| 备 注 | 强度值仅供拆模参考 | 见证单位：××市××区建设监理有限公司 见证人：××× 证号：1717 |

检测单位：××市××建筑工程质量检测中心		批  准：×××					审  核：×××					检  测：×××

# 混 凝 土 试 块 抗 压 强 度 检 测 报 告

委托编号第 2000—617  号

报告编号第 2000—620  号

| 委 托 单 位 | ××市××建筑安装工程有限公司 | 工 程 名 称 | ××花苑三期工程3号楼 | 报告日期 | 2000.4.27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 部 位 | 设 计 强 度 等 级 | 日 期 | 龄 期 （d） | 受 压 面 积 （mm） | 坍 落 度 （mm） | 混 凝 土 生 产 单 位 | 每m3 混凝土水泥用量（kg） | 水 泥 品 种 标 号 生 产 厂 | 养 护 条 件 | 检测结果 | 强 度 代 表 值 （MPa） | 折 合 标 准 试 块 强 度 （MPa） | 达 到 设 计 强 度 （%） | 备 注 |
|  |  | 成 型 | 试 压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 破 坏 荷 重 （kN） | 抗 压 强 度 （MPa） |  |  |  |  |
| 地下室19～36轴 梁、柱、板、梯 | C35 | 3月 26日 | 4月 27日 | 32 | 22500 | 130 | ××混 凝土厂 | 335 | Po42.5 ××水泥厂 | 同条件自然养护 | 815 | 36.2 | 35.9 |  | 103 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 772 | 34.3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835 | 37.1 |  |  |  |  |
| 检测方法 | GBJ81 - 85 | 评 定 依 据 | GBJ107 - 87 |
| 备 注 | 强度值仅供拆模参考 | 见证单位：××市××区建设监理有限公司 见证人：××× 证号：1717 |

检测单位：××市××建筑工程质量检测中心		批  准：×××					审  核：×××					检  测：×××

# 混 凝 土 试 块 抗 压 强 度 检 测 报 告

委托编号第 2000—533  号

报告编号第 2000—547  号

| 委 托 单 位 | ××市××建筑安装工程有限公司 | 工 程 名 称 | ××花苑三期工程3号楼 | 报告日期 | 2000.4.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 部 位 | 设 计 强 度 等 级 | 日 期 | 龄 期 （d） | 受 压 面 积 （mm） | 坍 落 度 （mm） | 混 凝 土 生 产 单 位 | 每m3 混凝土水泥用量（kg） | 水 泥 品 种 标 号 生 产 厂 | 养 护 条 件 | 检测结果 | 强 度 代 表 值 （MPa） | 折 合 标 准 试 块 强 度 （MPa） | 达 到 设 计 强 度 （%） | 备 注 |
|  |  | 成 型 | 试 压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 破 坏 荷 重 （kN） | 抗 压 强 度 （MPa） |  |  |  |  |
| 一层1～18轴 梁、柱、板、 梯、阳台 | C35 | 4月 5日 | 4月 15日 | 10 | 22500 | 130 | ××混 凝土厂 | 335 | Po42.5 ××水泥厂 | 同条件自然养护 | 675 | 30.0 | 30.4 |  | 87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 | 31.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680 | 30.2 |  |  |  |  |
| 检测方法 | GBJ81 - 85 | 评 定 依 据 | GBJ107 - 87 |
| 备 注 | 强度值仅供拆模参考 | 见证单位：××市××区建设监理有限公司 见证人：××× 证号：1717 |

检测单位：××市××建筑工程质量检测中心		批  准：×××					审  核：×××					检  测：×××

# 混 凝 土 试 块 抗 压 强 度 检 测 报 告

委托编号第 2000—507  号

报告编号第 2000—549  号

| 委 托 单 位 | ××市××建筑安装工程有限公司 | 工 程 名 称 | ××花苑三期工程3号楼 | 报告日期 | 2000.4.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 部 位 | 设 计 强 度 等 级 | 日 期 | 龄 期 （d） | 受 压 面 积 （mm） | 坍 落 度 （mm） | 混 凝 土 生 产 单 位 | 每m3 混凝土水泥用量（kg） | 水 泥 品 种 标 号 生 产 厂 | 养 护 条 件 | 检测结果 | 强 度 代 表 值 （MPa） | 折 合 标 准 试 块 强 度 （MPa） | 达 到 设 计 强 度 （%） | 备 注 |
|  |  | 成 型 | 试 压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 破 坏 荷 重 （kN） | 抗 压 强 度 （MPa） |  |  |  |  |
| 一层19～36轴 梁、柱、板、梯、阳台 | C35 | 4月 6日 | 4月 16日 | 10 | 22500 | 130 | ××混 凝土厂 | 335 | Po42.5 ××水泥厂 | 同条件自然养护 | 615 | 27.3 | 27.1 |  | 77 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 | 28.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585 | 26.0 |  |  |  |  |
| 检测方法 | GBJ81 - 85 | 评 定 依 据 | GBJ107 - 87 |
| 备 注 | 强度值仅供拆模参考 | 见证单位：××市××区建设监理有限公司 见证人：××× 证号：1717 |

检测单位：××市××建筑工程质量检测中心		批  准：×××					审  核：×××					检  测：×××

# 混 凝 土 试 块 抗 压 强 度 检 测 报 告

委托编号第 2000—551  号

报告编号第 2000—554  号

| 委 托 单 位 | ××市××建筑安装工程有限公司 | 工 程 名 称 | ××花苑三期工程3号楼 | 报告日期 | 2000.5.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 部 位 | 设 计 强 度 等 级 | 日 期 | 龄 期 （d） | 受 压 面 积 （mm） | 坍 落 度 （mm） | 混 凝 土 生 产 单 位 | 每m3 混凝土水泥用量（kg） | 水 泥 品 种 标 号 生 产 厂 | 养 护 条 件 | 检测结果 | 强 度 代 表 值 （MPa） | 折 合 标 准 试 块 强 度 （MPa） | 达 到 设 计 强 度 （%） | 备 注 |
|  |  | 成 型 | 试 压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 破 坏 荷 重 （kN） | 抗 压 强 度 （MPa） |  |  |  |  |
| 一层1～18轴 梁、柱、板、梯 阳台 | C35 | 4月 5日 | 5月 5日 | 30 | 22500 | 130 | ××混 凝土厂 | 335 | Po42.5 ××水泥厂 | 同条件自然养护 | 875 | 35.0 | 35.5 |  | 101 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 776 | 34.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 925 | 37.0 |  |  |  |  |
| 检测方法 | GBJ81 - 85 | 评 定 依 据 | GBJ107 - 87 |
| 备 注 | 强度值仅供拆模参考 | 见证单位：××市××区建设监理有限公司 见证人：××× 证号：1717 |

检测单位：××市××建筑工程质量检测中心		批  准：×××					审  核：×××					检  测：×××

# 混 凝 土 试 块 抗 压 强 度 检 测 报 告

委托编号第 2000—549  号

报告编号第 2000—556  号

| 委 托 单 位 | ××市××建筑安装工程有限公司 | 工 程 名 称 | ××花苑三期工程3号楼 | 报告日期 | 2000.5.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 部 位 | 设 计 强 度 等 级 | 日 期 | 龄 期 （d） | 受 压 面 积 （mm） | 坍 落 度 （mm） | 混 凝 土 生 产 单 位 | 每m3 混凝土水泥用量（kg） | 水 泥 品 种 标 号 生 产 厂 | 养 护 条 件 | 检测结果 | 强 度 代 表 值 （MPa） | 折 合 标 准 试 块 强 度 （MPa） | 达 到 设 计 强 度 （%） | 备 注 |
|  |  | 成 型 | 试 压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 破 坏 荷 重 （kN） | 抗 压 强 度 （MPa） |  |  |  |  |
| 一层19～36轴 梁、柱、板、梯 阳台 | C35 | 4月 6日 | 5月 6日 | 30 | 22500 | 130 | ××混 凝土厂 | 335 | Po42.5 ××水泥厂 | 同条件自然养护 | 867 | 34 | 35.7 |  | 102 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938 | 37.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 803 | 35.7 |  |  |  |  |
| 检测方法 | GBJ81 - 85 | 评 定 依 据 | GBJ107 - 87 |
| 备 注 | 强度值仅供拆模参考 | 见证单位：××市××区建设监理有限公司 见证人：××× 证号：1727 |

检测单位：××市××建筑工程质量检测中心		批  准：×××					审  核：×××					检  测：×××

# 混 凝 土 试 块 抗 压 强 度 检 测 报 告

委托编号第 2000—917  号

报告编号第 2000—929  号

| 委 托 单 位 | ××市××建筑安装工程有限公司 | 工 程 名 称 | ××花苑三期工程3号楼 | 报告日期 | 2000.9.23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 部 位 | 设 计 强 度 等 级 | 日 期 | 龄 期 （d） | 受 压 面 积 （mm） | 坍 落 度 （mm） | 混 凝 土 生 产 单 位 | 每m3 混凝土水泥用量（kg） | 水 泥 品 种 标 号 生 产 厂 | 养 护 条 件 | 检测结果 | 强 度 代 表 值 （MPa） | 折 合 标 准 试 块 强 度 （MPa） | 达 到 设 计 强 度 （%） | 备 注 |
|  |  | 成 型 | 试 压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 破 坏 荷 重 （kN） | 抗 压 强 度 （MPa） |  |  |  |  |
| 十八层1～18轴 梁、柱、板楼、阳台 | C35 | 9月 14日 | 9月 23日 | 9 | 22500 | 135 | ××混 凝土厂 | 335 | Po42.5 ××水泥厂 | 同条件自然养护 |  | 27 | 27.2 |  | 77.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.8 |  |  |  |  |
| 检测方法 | GBJ81 - 85 | 评 定 依 据 | GBJ107 - 87 |
| 备 注 | 强度值仅供拆模参考 | 见证单位：××市××区建设监理有限公司 见证人：××× 证号：1727 |

检测单位：××市××建筑工程质量检测中心		批  准：×××					审  核：×××					检  测：×××

# 混 凝 土 试 块 抗 压 强 度 检 测 报 告

委托编号第 2000—919  号

报告编号第 2000—934  号

| 委 托 单 位 | ××市××建筑安装工程有限公司 | 工 程 名 称 | ××花苑三期工程3号楼 | 报告日期 | 2000.9.24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 部 位 | 设 计 强 度 等 级 | 日 期 | 龄 期 （d） | 受 压 面 积 （mm） | 坍 落 度 （mm） | 混 凝 土 生 产 单 位 | 每m3 混凝土水泥用量（kg） | 水 泥 品 种 标 号 生 产 厂 | 养 护 条 件 | 检测结果 | 强 度 代 表 值 （MPa） | 折 合 标 准 试 块 强 度 （MPa） | 达 到 设 计 强 度 （%） | 备 注 |
|  |  | 成 型 | 试 压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 破 坏 荷 重 （kN） | 抗 压 强 度 （MPa） |  |  |  |  |
| 十八层19～36轴 梁、柱、板楼、阳台 | C35 | 9月 15日 | 9月 24日 | 9 | 22500 | 135 | ××混 凝土厂 | 335 | Po42.5 ××水泥厂 | 同条件自然养护 |  | 27.4 | 26.7 |  | 76.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.2 |  |  |  |  |
| 检测方法 | GBJ81 - 85 | 评定 依据 | GBJ107 - 87 |
| 备 注 | 强度值仅供拆模参考 | 见证单位：××市××区建设监理有限公司 见证人：××× 证号：1727 |

检测单位：××市××建筑工程质量检测中心		批  准：×××					审  核：×××					检  测：×××

# 混 凝 土 试 块 抗 压 强 度 检 测 报 告

委托编号第 2000—1014  号

报告编号第 2000—1017  号

| 委 托 单 位 | ××市××建筑安装工程有限公司 | 工 程 名 称 | ××花苑三期工程3号楼 | 报告日期 | 2000.10.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 部 位 | 设 计 强 度 等 级 | 日 期 | 龄 期 （d） | 受 压 面 积 （mm） | 坍 落 度 （mm） | 混 凝 土 生 产 单 位 | 每m3 混凝土水泥用量（kg） | 水 泥 品 种 标 号 生 产 厂 | 养 护 条 件 | 检测结果 | 强 度 代 表 值 （MPa） | 折 合 标 准 试 块 强 度 （MPa） | 达 到 设 计 强 度 （%） | 备 注 |
|  |  | 成 型 | 试 压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 破 坏 荷 重 （kN） | 抗 压 强 度 （MPa） |  |  |  |  |
| 十八层1～18轴 梁、柱、板、梯 阳台 | C35 | 9月 14日 | 10月 10日 | 26 | 22500 | 135 | ××混 凝土厂 | 335 | Po42.5 ××水泥厂 | 同条件自然养护 |  | 35.4 | 36.1 |  | 103 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.2 |  |  |  |  |
| 检测方法 | GBJ81 - 85 | 评 定 依 据 | GBJ107 - 87 |
| 备 注 | 强度值仅供拆模参考 | 见证单位：××市××区建设监理有限公司 见证人：××× 证号：1727 |

检测单位：××市××建筑工程质量检测中心		批  准：×××					审  核：×××					检  测：×××

# 混 凝 土 试 块 抗 压 强 度 检 测 报 告

委托编号第 2000—1014  号

报告编号第 2000—1013  号

| 委 托 单 位 | ××市××建筑安装工程有限公司 | 工 程 名 称 | ××花苑三期工程3号楼 | 报告日期 | 2000.10.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 部 位 | 设 计 强 度 等 级 | 日 期 | 龄 期 （d） | 受 压 面 积 （mm） | 坍 落 度 （mm） | 混 凝 土 生 产 单 位 | 每m3 混凝土水泥用量（kg） | 水 泥 品 种 标 号 生 产 厂 | 养 护 条 件 | 检测结果 | 强 度 代 表 值 （MPa） | 折 合 标 准 试 块 强 度 （MPa） | 达 到 设 计 强 度 （%） | 备 注 |
|  |  | 成 型 | 试 压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 破 坏 荷 重 （kN） | 抗 压 强 度 （MPa） |  |  |  |  |
| 十八层19～36轴 梁、柱、板、梯 阳台 | C35 | 9月 15日 | 10月 11日 | 26 | 22500 | 135 | ××混 凝土厂 | 335 | Po42.5 ××水泥厂 | 同条件自然养护 |  | 34.1 | 35.5 |  | 101 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.1 |  |  |  |  |
| 检测方法 | GBJ81 - 85 | 评 定 依 据 | GBJ107 - 87 |
| 备 注 | 强度值仅供拆模参考 | 见证单位：××市××区建设监理有限公司 见证人：××× 证号：1727 |

检测单位：××市××建筑工程质量检测中心		批  准：×××					审  核：×××					检  测：×××

# 混 凝 土 试 块 抗 压 强 度 检 测 报 告

委托编号第 2000—1021  号

报告编号第 2000—1023  号

| 委 托 单 位 | ××市××建筑安装工程有限公司 | 工 程 名 称 | ××花苑三期工程3号楼 | 报告日期 | 2000.9.29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 部 位 | 设 计 强 度 等 级 | 日 期 | 龄 期 （d） | 受 压 面 积 （mm） | 坍 落 度 （mm） | 混 凝 土 生 产 单 位 | 每m3 混凝土水泥用量（kg） | 水 泥 品 种 标 号 生 产 厂 | 养 护 条 件 | 检测结果 | 强 度 代 表 值 （MPa） | 折 合 标 准 试 块 强 度 （MPa） | 达 到 设 计 强 度 （%） | 备 注 |
|  |  | 成 型 | 试 压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 破 坏 荷 重 （kN） | 抗 压 强 度 （MPa） |  |  |  |  |
| 屋面1～18轴 梁、柱、板、 女儿墙 | C35 | 9月 21日 | 9月 29日 | 8 | 22500 | 135 | ××混 凝土厂 | 335 | Po42.5 ××水泥厂 | 同条件自然养护 | 605 | 26.9 | 27.0 |  | 77 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620 | 27.6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 595 | 26.4 |  |  |  |  |
| 检测方法 | GBJ81 - 85 | 评 定 依 据 | GBJ107 - 87 |
| 备 注 | 强度值仅供拆模参考 | 见证单位：××市××区建设监理有限公司 见证人：××× 证号：1727 |

检测单位：××市××建筑工程质量检测中心		批  准：×××					审  核：×××					检  测：×××

# 混 凝 土 试 块 抗 压 强 度 检 测 报 告

委托编号第 2000—1031  号

报告编号第 2000—1033  号

| 委 托 单 位 | ××市××建筑安装工程有限公司 | 工 程 名 称 | ××花苑三期工程3号楼 | 报告日期 | 2000.9.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 部 位 | 设 计 强 度 等 级 | 日 期 | 龄 期 （d） | 受 压 面 积 （mm） | 坍 落 度 （mm） | 混 凝 土 生 产 单 位 | 每m3 混凝土水泥用量（kg） | 水 泥 品 种 标 号 生 产 厂 | 养 护 条 件 | 检测结果 | 强 度 代 表 值 （MPa） | 折 合 标 准 试 块 强 度 （MPa） | 达 到 设 计 强 度 （%） | 备 注 |
|  |  | 成 型 | 试 压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 破 坏 荷 重 （kN） | 抗 压 强 度 （MPa） |  |  |  |  |
| 屋面19～36轴 梁、柱、板、 女儿墙 | C35 | 9月 22日 | 9月 30日 | 8 | 22500 | 135 | ××混 凝土厂 | 335 | Po42.5 ××水泥厂 | 同条件自然养护 | 645 | 28.7 | 28.7 |  | 82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660 | 29.3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 635 | 28.2 |  |  |  |  |
| 检测方法 | GBJ81 - 85 | 评 定 依 据 | GBJ107 - 87 |
| 备 注 | 强度值仅供拆模参考 | 见证单位：××市××区建设监理有限公司 见证人：××× 证号：1727 |

检测单位：××市××建筑工程质量检测中心		批  准：×××					审  核：×××					检  测：×××

# 混 凝 土 试 块 抗 压 强 度 检 测 报 告

委托编号第 2000—513  号

报告编号第 2000—527  号

| 委 托 单 位 | ××市××建筑安装工程有限公司 | 工 程 名 称 | ××花苑三期工程3号楼 | 报告日期 | 2000.10.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 部 位 | 设 计 强 度 等 级 | 日 期 | 龄 期 （d） | 受 压 面 积 （mm） | 坍 落 度 （mm） | 混 凝 土 生 产 单 位 | 每m3 混凝土水泥用量（kg） | 水 泥 品 种 标 号 生 产 厂 | 养 护 条 件 | 检测结果 | 强 度 代 表 值 （MPa） | 折 合 标 准 试 块 强 度 （MPa） | 达 到 设 计 强 度 （%） | 备 注 |
|  |  | 成 型 | 试 压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 破 坏 荷 重 （kN） | 抗 压 强 度 （MPa） |  |  |  |  |
| 屋面1～18轴 梁、柱、板、 楼梯、女儿墙 | C35 | 9月 21日 | 10月 17日 | 26 | 22500 | 120 | ××混 凝土厂 | 335 | Po42.5 ××水泥厂 | 同条件自然养护 | 808 | 35.9 | 37 |  | 123 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 837 | 37.2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 859 | 38.2 |  |  |  |  |
| 检测方法 | GBJ81 - 85 | 评 定 依 据 | GBJ107 - 87 |
| 备 注 | 强度值仅供拆模参考 | 见证单位：××市××区建设监理有限公司 见证人：××× 证号：1727 |

检测单位：××市××建筑工程质量检测中心		批  准：×××					审  核：×××					检  测：×××

# 混 凝 土 试 块 抗 压 强 度 检 测 报 告

委托编号第 2000—515  号

报告编号第 2000—530  号

| 委 托 单 位 | ××市××建筑安装工程有限公司 | 工 程 名 称 | ××花苑三期工程3号楼 | 报告日期 | 2000. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 部 位 | 设 计 强 度 等 级 | 日 期 | 龄 期 （d） | 受 压 面 积 （mm） | 坍 落 度 （mm） | 混 凝 土 生 产 单 位 | 每m3 混凝土水泥用量（kg） | 水 泥 品 种 标 号 生 产 厂 | 养 护 条 件 | 检测结果 | 强 度 代 表 值 （MPa） | 折 合 标 准 试 块 强 度 （MPa） | 达 到 设 计 强 度 （%） | 备 注 |
|  |  | 成 型 | 试 压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 破 坏 荷 重 （kN） | 抗 压 强 度 （MPa） |  |  |  |  |
| 屋面19～36轴 梁、柱、板、 楼梯、女儿墙 | C35 | 9月 22日 | 10月 18日 | 26 | 22500 | 135 | ××混 凝土厂 | 335 | Po42.5 ××水泥厂 | 同条件自然养护 | 812 | 36.1 | 36.2 |  | 103.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 774 | 34.4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 859 | 38.2 |  |  |  |  |
| 检测方法 | GBJ81 - 85 | 评 定 依 据 | GBJ107 - 87 |
| 备 注 | 强度值仅供拆模参考 | 见证单位：××市××区建设监理有限公司 见证人：××× 证号：1727 |

检测单位：××市××建筑工程质量检测中心		批  准：×××					审  核：×××					检  测：×××

# 脚 手 架 拆 除（包 括 拆 除 主 要 构 件）申 请 表

编号： 001                          安5-7

| 单位名称 | ××市××建设安装工程有限公司 | 工程名称 | ××花苑三期工程3号楼 | 需拆除杆件或其他部件名称 | 二层以下钢管脚手架 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注： 1．施工现场中凡是需要拆除整体脚手架，必须由该项目施工负责人提出申请，经项目部主管生产的项目经理审批同意后，方可拆除。 2．施工过程中，凡是需要拆除脚手架的受力杆件或在脚手架中开门洞、拆除脚手架拉结时，由具体施工班组长提出申请，经该项目施工负责人核查、确定拆除的范围和数量，并采取切实可行的加固措施后，由项目部技术、安全部门派人共同检查验收，合格后，再安排架子工班组进行拆除。 | 架体形式 | 落地扣件式钢管脚手架 | 架体材质 | 钢 管 | 拆除时间 | 2000.5.20 |
|  | 拆除原因： 二层模板已全部拆除，支模用钢管、模板已运至三层，三层以上附着升降脚手架已搭 设完成2个步架。因基础回填需要申请拆除地面二层至地下一层落地扣件式钢管脚手架。 申请人：××× 2000 年 5 月 20 日 |
|  | 加固补救措施： 1．门窗、洞口、阳台等已作防护，室内楼梯、洞口、临边防护设施已到位。 2．建筑物周边的通道口搭设防护棚、防护栏杆、装安全网。 施工负责人：××× 2000 年 5 月 20 日 |
|  | 拆除班组 | 架子班组 | 措施落实人 | 架子组长 ××× |
|  | 审批意见： 根据现场施工需要、落实安全防范措施。 同意拆除 项目部审批负责人：××× 2000 年 5 月 20 日 |

# 脚 手 架 拆 除（包 括 拆 除 主 要 构 件）申 请 表

编号： 002                          安5-7

| 单位名称 | ××市××建设安装工程有限公司 | 工程名称 | ××花苑三期工程3号楼 | 需拆除杆件或其他部件名称 | 附着升降脚手架 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注： 1．施工现场中凡是需要拆除整体脚手架，必须由该项目施工负责人提出申请，经项目部主管生产的项目经理审批同意后，方可拆除。 2．施工过程中，凡是需要拆除脚手架的受力杆件或在脚手架中开门洞、拆除脚手架拉结时，由具体施工班组长提出申请，经该项目施工负责人核查、确定拆除的范围和数量，并采取切实可行的加固措施后，由项目部技术、安全部门派人共同检查验收，合格后，再安排架子工班组进行拆除。 | 架体形式 | 附着升降脚手架 | 架体材质 | 钢 构 件 | 拆除时间 | 2001.5.20 |
|  | 拆除原因： 附着升降脚手架随外墙装饰完成从顶层降至底层，外墙窗安装，阳台栏杆安装已完成，外墙脚手架洞的修补及外墙面清洁工作采用吊篮。升降机已安装完毕，申请拆除附着升降脚手架。 申请人：××× 2000年 5 月 20 日 |
|  | 加固补救措施： 外墙面装饰工程基本完成，修补及清洁工作采用吊篮施工。各项安全措施已落实。 施工负责人：××× 2000年 5 月 20 日 |
|  | 拆除班组 | ××建筑机械服务销售中心 | 措施落实人 | ××× |
|  | 审批意见： 根据现场施工需要、落实安全防范措施。 同意拆除 项目部审批负责人：××× 2000年 5 月 20 日 |

脚 手 架 搭 设 验 收 单

安6-2

工程名称：××花苑三期3号楼            单位名称：××市××建筑安装工程有限公司

| 序号 | 验收项目 | 搭设要求 | 检点记录 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立杆基础 | 坚实平整、有排水措施，毛竹脚手埋地或设扫地杆 | 10 | 合格 |
| 2 | 架体与建筑物拉结 | 拉结点间距、水平垂直，距离符合要求，拉结材料符合要求 | 12 | 基本合格 |
| 3 | 防护栏杆及网 | 自第二步起设栏杆扶手。按规定设置围档封闭，密目网符合要求，操作层三步应设踢脚板 | 7 | 合格 |
| 4 | 施工层底笆满铺 | 底笆与大横杆绑扎点不少于4点 | 13 | 2点不合格 |
| 5 | 剪刀撑设置 | 每隔9m设一道剪刀撑，夹角为45°~ 60°，自下而上连续设置 | 5 | 合格 |
| 6 | 脚手架材质 | 钢管脚手管外径不得小于φ48mm，壁厚不得低于3.5mm，无严重锈蚀、裂纹、变形。不准使用青嫩、枯脆、白麻和虫蛀毛竹；小横杆、顶撑的裂缝不得超过二节，长杆裂缝不得超过四节；有效部分直径符合要求 | 8 | 优良 |
| 7 | 脚手架宽度 | 按设计宽度（1m）搭设 | 13 | 合格 |
| 8 | 立杆间距 | 立杆垂直偏差不大于全长的1/200，立杆间距按设计（1.8m）设置 | 13 | 合格 |
| 9 | 大小横杆 | 横平竖直、大横杆的固定间距不大于6m、挠度不大于杆长1/150 | 10 | 合格 |
| 10 | 四步一隔离 | 每隔四步设一道隔离措施 | 12 | 合格 |
| 11 | 登高设施 | 应设在脚手架外侧，斜道坡度按设计（ ）设置并设防滑条，上下爬梯装设稳固 | 7 | 合格 |
| 12 | 杆件搭设 | 接头错开，剪刀撑杆件接长扣件距离不得小于40cm，竹脚手立杆搭接不得小于1.8m | 10 | 合格 |
| 13 | 竹篾、扣件、铅丝 | 竹篾、铅丝绑扎圈数符合绑扎杆件的要求，扣件紧固力矩4.5~5N•m | 15 | 合格 |
| 14 | 通道口防护 | 按结构高度、搭设通道防护棚：长度6m | 2 | 合格 |
| 15 | 钢管脚手架接地 | 四角应设接地保护及避雷装置 | 2组 | 合格 |
| 16 | 安全网 | 按规定要求设置 |  | 合格 |
| 17 | 立杆 | 立杆对接必须交叉进行 | 16 | 合格 |
| 验收意见： 本脚手架是从基础承台边底板为基础向上搭设至二层，属施工临时过渡脚手，待上部附着挂架脚手搭设后，进行拆除。 脚手架验收合格。 | 注：1．验收栏目内有数据的，必须在验收栏内填写实测的数据，无数据的用文字说明。 2．此验收表只能作一次使用，分阶段验收合格后挂牌，每次验收合格后挂一次牌。验收合格牌必须有编号，并注明验收日期。 3．脚手架在使用过程中，必须要有定期的检查、保养制度。 |
| 脚手架总高度 | 12m | 验收日期 | 4.2 | 维修负责人 | ××× | 参加验收人员 | ××× |
| 验收时搭设高度 | 5.4m | 合格牌编号 | HJ-04-1 | 搭设班组及负责人 | ××× | 工程项目负责人 | ××× |

脚 手 架 搭 设 验 收 单

安6-2

工程名称：××花苑三期3号楼            单位名称：××市××建筑安装工程有限公司

| 序号 | 验收项目 | 搭设要求 | 检点记录 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立杆基础 | 坚实平整、有排水措施，毛竹脚手埋地或设扫地杆 | 10 | 合格 |
| 2 | 架体与建筑物拉结 | 拉结点间距、水平垂直，距离符合要求，拉结材料符合要求 | 12 | 合格 |
| 3 | 防护栏杆及网 | 自第二步起设栏杆扶手。按规定设置围档封闭，密目网符合要求，操作层三步应设踢脚板 | 8 | 合格 |
| 4 | 施工层底笆满铺 | 底笆与大横杆绑扎点不少于4点 | 10 | 合格 |
| 5 | 剪刀撑设置 | 每隔9m设一道剪刀撑，夹角为45°~ 60°，自下而上连续设置 | 6 | 个别不合要求 |
| 6 | 脚手架材质 | 钢管脚手管外径不得小于φ48mm，壁厚不得低于3.5mm，无严重锈蚀、裂纹、变形。不准使用青嫩、枯脆、白麻和虫蛀毛竹；小横杆、顶撑的裂缝不得超过二节，长杆裂缝不得超过四节；有效部分直径符合要求 | 7 | 材质 优良 |
| 7 | 脚手架宽度 | 按设计宽度（1m）搭设 | 10 | 合格 |
| 8 | 立杆间距 | 立杆垂直偏差不大于全长的1/200，立杆间距按设计（1.8m）设置 | 12 | 合格 |
| 9 | 大小横杆 | 横平竖直、大横杆的固定间距不大于6m、挠度不大于杆长1/150 | 10 | 合格 |
| 10 | 四步一隔离 | 每隔四步设一道隔离措施 | 11 | 二处有漏洞 |
| 11 | 登高设施 | 应设在脚手架外侧，斜道坡度按设计（ ）设置并设防滑条，上下爬梯装设稳固 | 6 | 合格 |
| 12 | 杆件搭设 | 接头错开，剪刀撑杆件接长扣件距离不得小于40cm，竹脚手立杆搭接不得小于1.8m | 10 | 合格 |
| 13 | 竹篾、扣件、铅丝 | 竹篾、铅丝绑扎圈数符合绑扎的杆件要求，扣件紧固力矩4.5~5 N•m | 13 | 合格 |
| 14 | 通道口防护 | 按结构高度、搭设通道防护棚：长度（ ）m |  | 合格 |
| 15 | 钢管脚手架接地 | 四角应设接地保护及避雷装置 | 2组 | 合格 |
| 16 | 安全网 | 按规定要求设置 | 10 | 合格 |
| 17 | 立杆 | 立杆对接必须交叉进行 | 16 | 合格 |
| 验收意见： 脚手架二次挂牌验收合格。 | 注：1。验收栏目内有数据的，必须在验收栏内填写实测的数据，无数据的用文字说明。 2．此验收表只能作一次使用，分阶段验收合格后挂牌，每次验收合格后挂一次牌。验收合格牌必须有编号，并注明验收日期。 3．脚手架在使用过程中，必须要有定期的检查、保养制度。 |
| 脚手架总高度 | 12m | 验收日期 | 4.22 | 维修负责人 | ××× | 参加验收人员 | ××× |
| 验收时搭设高度 | 12m | 合格牌编号 | HJ-04-2 | 搭设班组及负责人 | ××× | 工程项目负责人 | ××× |

# 模 板 支 撑 系 统 验 收 单

模板工程名称：三期3号楼地下一层， 1～18轴			                施工部位：梁柱、墙板、楼板、楼梯、阳台

施 工 单 位：××市××建筑安装工程有限公司			            支撑材料：钢管、木方料、                                    安6-3-1

| 序号 | 验收项目 | 验 收 要 求 | 检 点 记 录 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 方案完整，支撑系统设计计算、审批手续齐全。作业前应进行安全交底。交底资料完整 | 方案科学完整经审批手续齐全 | 施工方案符合要求， 资料齐全 |
| 2 | 支撑材质 | 支撑立柱材质：木杆应用松木或杉木，不得采用易变形、腐朽、折裂、枯节的木材；如采用钢管，管子外径不得小于φ48×3.5，钢管应无严重锈蚀、裂纹、变形 | 17 | ф48×3.5钢管合格，松木方料材质良好 |
| 3 | 立柱稳定 | 立柱底部的垫块材料，应符合施工组织设计要求，不得用砖块垫高 | 8 | 垫块采用木方料 |
|  |  | 按施工组织设计要求，支撑高度为（4.1）m时，立柱间水平撑设（四）道水平支撑，纵横向剪刀撑开档间距为（3）m。立柱间距符合设计要求，纵向（600）mm，横向（600）mm | 18 | 符合设计图纸及 规范要求 |
|  |  | 立柱接长杆件接头应错开，扣件距离不得小于500mm，木杆接长按设计要求 | 5 | 符合设计及规定要求 |
| 4 | 木杆连接及扣件 | 支撑木杆连接应采用符合要求的材料，不得采用铁丝、麻绳等绑扎；采用扣件固定其紧固力矩为4.5～5N·m，钢管支撑接长，应采用对接，不准绑接 | 20 | 连接紧固所采用的材料、形式符合规定 |
| 5 | 作业环境 | 2m以上高处支模作业，操作人员应有可靠的立足点，防护设施完善 | 9 | 搭设操作平台四周护栏 |
| 验收意见： 施工方案完整，计算科学，审批手续齐全。作业前交底及时，二级交底内容切合实际，措施可靠。资料及手续完整。支撑材料采用φ48×3.5钢管、方木、夹板符合要求，无锈蚀、裂纹、变形。立柱、墙板等构件的几何尺寸符合设计及规范要求，模板支撑的强度、刚度满足施工工艺要求和设计规定。连接可靠、规范。高处作业均已搭设了操作平台，设置防护栏杆。验收合格。 | 地下一层1～18轴模板支撑验收交接记录 |
|  | 移交部门 | 木工班组 | 模板支撑完成，验收合格，提请接收 |
|  | 接收部门 | 钢筋班组 | 符合要求，同意接收 |
|  | 接收部门 | 混凝土浇捣组 | 同意接收（施工过程请木工跟班监护） |
|  | 参加验收人员签名：×××、×××、××× |
| 支撑排架高度 | 4.1m | 验收日期 | 3.25 | 合格牌编号 | 001 | 搭设班组及负责人 | ××× | 施工负责人 | ××× |

模 板 支 撑 系 统 验 收 单

模板工程名称：三期3号楼一层1～18轴		            	        施工部位：梁柱、墙板、楼板、楼梯、阳台

施 工 单 位：××市××建筑安装工程有限公司            	        支撑材料：钢管、木方料、夹板                                安6-3-1

| 序号 | 验收项目 | 验 收 要 求 | 检 点 记 录 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 方案完整，支撑系统设计计算、审批手续齐全。作业前应进行安全交底。交底资料完整 | 方案科学完整经审批手续齐全 | 施工方案符合要求， 资料齐全 |
| 2 | 支撑材质 | 支撑立柱材质：木杆应用松木或杉木，不得采用易变形、腐朽、折裂、枯节的木材；如采用钢管，管子外径不得小于ф48×3.5，钢管应无严重锈蚀、裂纹、变形 | 15 | ф48×3.5钢管合格，松木方料材质良好 |
| 3 | 立柱稳定 | 立柱底部的垫块材料，应符合施工组织设计要求，不得用砖块垫高 | 8 | 垫块采用木方料 |
|  |  | 按施工组织设计要求，支撑高度为（3.9）m时，立柱间水平撑设（四）道水平支撑，纵横向剪刀撑开档间距为（3）m。立柱间距符合设计要求，纵向（600）mm，横向（600）mm | 12 | 符合设计图纸及 规范要求 |
|  |  | 立柱接长杆件接头应错开，扣件距离不得小于500mm，木杆接长按设计要求 | 5 | 符合设计及规定要求 |
| 4 | 木杆连接及扣件 | 支撑木杆连接应采用符合要求的材料，不得采用铁丝、麻绳等绑扎；采用扣件固定其紧固力矩为4.5～5N·m，钢管支撑接长，应采用对接，不准绑接 | 10 | 连接紧固所采用的材料、形式符合规定 |
| 5 | 作业环境 | 2m以上高处支模作业，操作人员应有可靠的立足点，防护设施完善 | 6 | 搭设操作平台四周护栏 |
| 验收意见： 施工方案完整，计算科学，审批手续齐全。作业前交底及时，二级交底内容切合实际，措施可靠。资料及手续完整。支撑材料采用ф48×3.5钢管、方木、夹板符合要求，无锈蚀、裂纹变形。立柱、墙板等构件的几何尺寸符合设计及规范要求模板支撑的强度、刚度满足施工工艺要求和设计规定。连接可靠、规范。高处作业均已搭设了操作平台，设置防护栏杆。验收合格。 | 一层1～18轴模板支撑验收交接记录 |
|  | 移交部门 | 木工班组 | 模板支撑完成，验收合格，提请接收 |
|  | 接收部门 | 钢筋班组 | 符合要求，同意接收 |
|  | 接收部门 | 混凝土浇捣组 | 同意接收（施工过程请木工跟班监护） |
|  | 参加验收人员签名：×××、×××、××× |
| 支撑排架高度 | 3.9m | 验收日期 | 4.2 | 合格牌编号 | 003 | 搭设班组及负责人 | ××× | 施工负责人 | ××× |

# 模 板 支 撑 系 统 验 收 单

模板工程名称：三期3号楼二层1～18轴	            		        施工部位：梁柱、墙板、楼板、楼梯、阳台

施 工 单 位：××市××建筑安装工程有限公司            	        支撑材料：钢管、木方料、夹板                                安6-3-1

| 序号 | 验收项目 | 验 收 要 求 | 检 点 记 录 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 方案完整，支撑系统设计计算、审批手续齐全。作业前应进行安全交底。交底资料完整 | 方案科学完整经审批手续齐全 | 施工方案符合要求， 资料齐全 |
| 2 | 支撑材质 | 支撑立柱材质：木杆应用松木或杉木，不得采用易变形、腐朽、折裂、枯节的木材；如采用钢管，管子外径不得小于ф48×3.5，钢管应无严重锈蚀、裂纹、变形 | 12 | ф48×3.5钢管合格，松木方料材质良好 |
| 3 | 立柱稳定 | 立柱底部的垫块材料，应符合施工组织设计要求，不得用砖块垫高 | 7 | 垫块采用木方料 |
|  |  | 按施工组织设计要求，支撑高度为（3.1）m时，立柱间水平撑设（三）道水平支撑，纵横向剪刀撑开档间距为（2.5）m。立柱间距符合设计要求，纵向（800）mm，横向（800）mm | 14 | 符合设计图纸及 规范要求 |
|  |  | 立柱接长杆件接头应错开，扣件距离不得小于500mm，木杆接长按设计要求 | 6 | 符合设计及规定要求 |
| 4 | 木杆连接及扣件 | 支撑木杆连接应采用符合要求的材料，不得采用铁丝、麻绳等绑扎；采用扣件固定其紧固力矩为4.5～5N·m，钢管支撑接长，应采用对接，不准绑接 | 20 | 连接紧固所采用的材料、形式符合规定 |
| 5 | 作业环境 | 2m以上高处支模作业，操作人员应有可靠的立足点，防护设施完善 | 7 | 搭设操作平台四周护栏 |
| 验收意见： 施工方案完整，计算科学，审批手续齐全。作业前交底及时，二级交底内容切合实际，措施可靠。资料及手续完整。支撑材料采用ф48×3.5钢管、方木、夹板符合要求，无锈蚀、裂纹变形。立柱、墙板等构件的几何尺寸符合设计及规范要求模板支撑的强度、刚度满足施工工艺要求和设计规定。连接可靠、规范。高处作业均已搭设了操作平台，设置防护栏杆。验收合格。 | 二层1～18轴模板支撑验收交接记录 |
|  | 移交部门 | 木工班组 | 模板支撑完成，验收合格，提请接收 |
|  | 接收部门 | 钢筋班组 | 符合要求，同意接收 |
|  | 接收部门 | 混凝土浇捣组 | 同意接收（施工过程请木工跟班监护） |
|  | 参加验收人员签名：×××、×××、××× |
| 支撑排架高度 | 3.1m | 验收日期 | 4.9 | 合格牌编号 | 005 | 搭设班组及负责人 | ××× | 施工负责人 | ××× |

# 模 板 支 撑 系 统 验 收 单

模板工程名称：三期3号楼三层1～18轴			                    施工部位：梁柱、墙板、楼板、楼梯、阳台

施 工 单 位：××市××建筑安装工程有限公司            	        支撑材料：钢管、木方料、夹板                                安6-3-1

| 序号 | 验收项目 | 验 收 要 求 | 检 点 记 录 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 方案完整，支撑系统设计计算、审批手续齐全。作业前应进行安全交底。交底资料完整 | 方案科学完整经审批手续齐全 | 施工方案符合要求， 资料齐全 |
| 2 | 支撑材质 | 支撑立柱材质：木杆应用松木或杉木，不得采用易变形、腐朽、折裂、枯节的木材；如采用钢管，管子外径不得小于ф48×3.5，钢管应无严重锈蚀、裂纹、变形 | 18 | ф48×3.5钢管合格，松木方料材质良好 |
| 3 | 立柱稳定 | 立柱底部的垫块材料，应符合施工组织设计要求，不得用砖块垫高 | 9 | 垫块采用木方料 |
|  |  | 按施工组织设计要求，支撑高度为（3.1）m时，立柱间水平撑设（三）道水平支撑，纵横向剪刀撑开档间距为（2.5）m。立柱间距符合设计要求，纵向（800）mm，横向（800）mm | 16 | 符合设计图纸及 规范要求 |
|  |  | 立柱接长杆件接头应错开，扣件距离不得小于500mm，木杆接长按设计要求 | 5 | 符合设计及规定要求 |
| 4 | 木杆连接及扣件 | 支撑木杆连接应采用符合要求的材料，不得采用铁丝、麻绳等绑扎；采用扣件固定其紧固力矩为4.5～5N·m，钢管支撑接长，应采用对接，不准绑接 | 10 | 连接紧固所采用的材料、形式符合规定 |
| 5 | 作业环境 | 2m以上高处支模作业，操作人员应有可靠的立足点，防护设施完善 | 8 | 搭设操作平台四周护栏 |
| 验收意见： 施工方案完整，计算科学，审批手续齐全。作业前交底及时，二级交底内容切合实际，措施可靠。资料及手续完整。支撑材料采用ф48×3.5钢管、方木、夹板符合要求，无锈蚀、裂纹变形。立柱、墙板等构件的几何尺寸符合设计及规范要求模板支撑的强度、刚度满足施工工艺要求和设计规定。连接可靠、规范。高处作业均已搭设了操作平台，设置防护栏杆。验收合格。 | 三层1～18轴模板支撑验收交接记录 |
|  | 移交部门 | 木工班组 | 模板支撑完成，验收合格，提请接收 |
|  | 接收部门 | 钢筋班组 | 符合要求，同意接收 |
|  | 接收部门 | 混凝土浇捣组 | 同意接收（施工过程请木工跟班监护） |
|  | 参加验收人员签名：×××、×××、××× |
| 支撑排架高度 | 3.1m | 验收日期 | 4.19 | 合格牌编号 | 007 | 搭设班组及负责人 | ××× | 施工负责人 | ××× |

# 模 板 支 撑 系 统 验 收 单

模板工程名称：三期3号楼四层1～18轴       			            施工部位：梁柱、墙板、楼板、楼梯、阳台

施 工 单 位：××市××建筑安装工程有限公司            	    支撑材料：钢管、木方料、夹板              　　　                  安6-3-1

| 序号 | 验收项目 | 验 收 要 求 | 检 点 记 录 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 方案完整，支撑系统设计计算、审批手续齐全。作业前应进行安全交底。交底资料完整 | 方案科学完整经审批手续齐全 | 施工方案符合要求， 资料齐全 |
| 2 | 支撑材质 | 支撑立柱材质：木杆应用松木或杉木，不得采用易变形、腐朽、折裂、枯节的木材；如采用钢管，管子外径不得小于ф48×3.5，钢管应无严重锈蚀、裂纹、变形 | 20 | ф48×3.5钢管合格，松木方料材质良好 |
| 3 | 立柱稳定 | 立柱底部的垫块材料，应符合施工组织设计要求，不得用砖块垫高 | 12 | 垫块采用木方料 |
|  |  | 按施工组织设计要求，支撑高度为（3.1）m时，立柱间水平撑设（三）道水平支撑，纵横向剪刀撑开档间距为（2.5）m。立柱间距符合设计要求，纵向（800）mm，横向（800）mm | 18 | 符合设计图纸及 规范要求 |
|  |  | 立柱接长杆件接头应错开，扣件距离不得小于500mm，木杆接长按设计要求 | 7 | 符合设计及规定要求 |
| 4 | 木杆连接及扣件 | 支撑木杆连接应采用符合要求的材料，不得采用铁丝、麻绳等绑扎；采用扣件固定其紧固力矩为4.5～5N·m，钢管支撑接长，应采用对接，不准绑接 | 16 | 连接紧固所采用的材料、形式符合规定 |
| 5 | 作业环境 | 2m以上高处支模作业，操作人员应有可靠的立足点，防护设施完善 | 5 | 搭设操作平台四周护栏 |
| 验收意见： 施工方案完整，计算科学，审批手续齐全。作业前交底及时，二级交底内容切合实际，措施可靠。资料及手续完整。支撑材料采用ф48×3.5钢管、方木、夹板符合要求，无锈蚀、裂纹变形。立柱、墙板等构件的几何尺寸符合设计及规范要求模板支撑的强度、刚度满足施工工艺要求和设计规定。连接可靠、规范。高处作业均已搭设了操作平台，设置防护栏杆。验收合格。 | 四层1～18轴模板支撑验收交接记录 |
|  | 移交部门 | 木工班组 | 模板支撑完成，验收合格，提请接收 |
|  | 接收部门 | 钢筋班组 | 符合要求，同意接收 |
|  | 接收部门 | 混凝土浇捣组 | 同意接收（施工过程请木工跟班监护） |
|  | 参加验收人员签名：×××、×××、××× |
| 支撑排架高度 | 3.1m | 验收日期 | 4.28 | 合格牌编号 | 009 | 搭设班组及负责人 | ××× | 施工负责人 | ××× |

模 板 支 撑 系 统 验 收 单

模板工程名称：三期3号楼五层1～18轴		        	            施工部位：梁柱、墙板、楼板、楼梯、阳台

施 工 单 位：××市××建筑安装工程有限公司            	        支撑材料：钢管、土方料、夹板                                  安6-3-1

| 序号 | 验收项目 | 验 收 要 求 | 检 点 记 录 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 方案完整，支撑系统设计计算、审批手续齐全。作业前应进行安全交底。交底资料完整 | 方案科学完整经审批手续齐全 | 施工方案符合要求， 资料齐全 |
| 2 | 支撑材质 | 支撑立柱材质：木杆应用松木或杉木，不得采用易变形、腐朽、折裂、枯节的木材；如采用钢管，管子外径不得小于ф48×3.5，钢管应无严重锈蚀、裂纹、变形 | 19 | ф48×3.5钢管合格，松木方料材质良好 |
| 3 | 立柱稳定 | 立柱底部的垫块材料，应符合施工组织设计要求，不得用砖块垫高 | 7 | 垫块采用木方料 |
|  |  | 按施工组织设计要求，支撑高度为（3.1）m时，立柱间水平撑设（三）道水平支撑，纵横向剪刀撑开档间距为（2.5）m。立柱间距符合设计要求，纵向（800）mm，横向（800）mm | 18 | 符合设计图纸及 规范要求 |
|  |  | 立柱接长杆件接头应错开，扣件距离不得小于500mm，木杆接长按设计要求 | 5 | 符合设计及规定要求 |
| 4 | 木杆连接及扣件 | 支撑木杆连接应采用符合要求的材料，不得采用铁丝、麻绳等绑扎；采用扣件固定其紧固力矩为4.5～5N·m，钢管支撑接长，应采用对接，不准绑接 | 12 | 连接紧固所采用的材料、形式符合规定 |
| 5 | 作业环境 | 2m以上高处支模作业，操作人员应有可靠的立足点，防护设施完善 | 6 | 搭设操作平台四周护栏 |
| 验收意见： 施工方案完整，计算科学，审批手续齐全。作业前交底及时，二级交底内容切合实际，措施可靠。资料及手续完整。支撑材料采用ф48×3.5钢管、方木、夹板符合要求，无锈蚀、裂纹变形。立柱、墙板等构件的几何尺寸符合设计及规范要求模板支撑的强度、刚度满足施工工艺要求和设计规定。连接可靠、规范。高处作业均已搭设了操作平台，设置防护栏杆。验收合格。 | 五层1～18轴模板支撑验收交接记录 |
|  | 移交部门 | 木工班组 | 模板支撑完成，验收合格，提请接收 |
|  | 接收部门 | 钢筋班组 | 符合要求，同意接收 |
|  | 接收部门 | 混凝土浇捣组 | 同意接收（施工过程请木工跟班监护） |
|  | 参加验收人员签名：×××、×××、××× |
| 支撑排架高度 | 3.1m | 验收日期 | 5.7 | 合格牌编号 | 011 | 搭设班组及负责人 | ××× | 施工负责人 | ××× |

# 模 板 支 撑 系 统 验 收 单

模板工程名称：三期3号楼六层1～18轴			            施工部位：梁柱、墙板、楼板、楼梯、阳台

施 工 单 位：××市××建筑安装工程有限公司            	支撑材料：钢管、木方料、夹板                                     安6-3-1

| 序号 | 验收项目 | 验 收 要 求 | 检 点 记 录 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 方案完整，支撑系统设计计算、审批手续齐全。作业前应进行安全交底。交底资料完整 | 方案科学完整经审批手续齐全 | 施工方案符合要求， 资料齐全 |
| 2 | 支撑材质 | 支撑立柱材质：木杆应用松木或杉木，不得采用易变形、腐朽、折裂、枯节的木材；如采用钢管，管子外径不得小于ф48×3.5，钢管应无严重锈蚀、裂纹、变形 | 22 | ф48×3.5钢管合格，松木方料材质良好 |
| 3 | 立柱稳定 | 立柱底部的垫块材料，应符合施工组织设计要求，不得用砖块垫高 | 10 | 垫块采用木方料 |
|  |  | 按施工组织设计要求，支撑高度为（3.1）m时，立柱间水平撑设（三）道水平支撑，纵横向剪刀撑开档间距为（2.5）m。立柱间距符合设计要求，纵向（800）mm，横向（800）mm | 18 | 符合设计图纸及 规范要求 |
|  |  | 立柱接长杆件接头应错开，扣件距离不得小于500mm，木杆接长按设计要求 | 8 | 符合设计及规定要求 |
| 4 | 木杆连接及扣件 | 支撑木杆连接应采用符合要求的材料，不得采用铁丝、麻绳等绑扎；采用扣件固定其紧固力矩为4.5～5N·m，钢管支撑接长，应采用对接，不准绑接 | 12 | 连接紧固所采用的材料、形式符合规定 |
| 5 | 作业环境 | 2m以上高处支模作业，操作人员应有可靠的立足点，防护设施完善 | 6 | 搭设操作平台四周护栏 |
| 验收意见： 施工方案完整，计算科学，审批手续齐全。作业前交底及时，二级交底内容切合实际，措施可靠。资料及手续完整。支撑材料采用ф48×3.5钢管、方木、夹板符合要求，无锈蚀、裂纹变形。立柱、墙板等构件的几何尺寸符合设计及规范要求模板支撑的强度、刚度满足施工工艺要求和设计规定。连接可靠、规范。高处作业均已搭设了操作平台，设置防护栏杆。验收合格。 | 六层1～18轴模板支撑验收交接记录 |
|  | 移交部门 | 木工班组 | 模板支撑完成，验收合格，提请接收 |
|  | 接收部门 | 钢筋班组 | 符合要求，同意接收 |
|  | 接收部门 | 混凝土浇捣组 | 同意接收（施工过程请木工跟班监护） |
|  | 参加验收人员签名：×××、×××、××× |
| 支撑排架高度 | 3.1m | 验收日期 | 5.16 | 合格牌编号 | 013 | 搭设班组及负责人 | ××× | 施工负责人 | ××× |

# 模 板 支 撑 系 统 验 收 单

模板工程名称：三期3号楼七层1～18轴			            施工部位：梁柱、墙板、楼板、楼梯、阳台

施 工 单 位：××市××建筑安装工程有限公司                支撑材料：钢管、木方料、夹板                                        安6-3-1

| 序号 | 验收项目 | 验 收 要 求 | 检 点 记 录 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 方案完整，支撑系统设计计算、审批手续齐全。作业前应进行安全交底。交底资料完整 | 方案科学完整经审批手续齐全 | 施工方案符合要求， 资料齐全 |
| 2 | 支撑材质 | 支撑立柱材质：木杆应用松木或杉木，不得采用易变形、腐朽、折裂、枯节的木材；如采用钢管，管子外径不得小于ф48×3.5，钢管应无严重锈蚀、裂纹、变形 | 21 | ф48×3.5钢管合格，松木方料材质良好 |
| 3 | 立柱稳定 | 立柱底部的垫块材料，应符合施工组织设计要求，不得用砖块垫高 | 19 | 垫块采用木方料 |
|  |  | 按施工组织设计要求，支撑高度为（3.1）m时，立柱间水平撑设（三）道水平支撑，纵横向剪刀撑开档间距为（2.5）m。立柱间距符合设计要求，纵向（800）mm，横向（800）mm | 17 | 符合设计图纸及 规范要求 |
|  |  | 立柱接长杆件接头应错开，扣件距离不得小于500mm，木杆接长按设计要求 | 6 | 符合设计及规定要求 |
| 4 | 木杆连接及扣件 | 支撑木杆连接应采用符合要求的材料，不得采用铁丝、麻绳等绑扎；采用扣件固定其紧固力矩为4.5～5N·m，钢管支撑接长，应采用对接，不准绑接 | 12 | 连接紧固所采用的材料、形式符合规定 |
| 5 | 作业环境 | 2m以上高处支模作业，操作人员应有可靠的立足点，防护设施完善 | 7 | 搭设操作平台四周护栏 |
| 验收意见： 施工方案完整，计算科学，审批手续齐全。作业前交底及时，二级交底内容切合实际，措施可靠。资料及手续完整。支撑材料采用ф48×3.5钢管、方木、夹板符合要求，无锈蚀、裂纹变形。立柱、墙板等构件的几何尺寸符合设计及规范要求模板支撑的强度、刚度满足施工工艺要求和设计规定。连接可靠、规范。高处作业均已搭设了操作平台，设置防护栏杆。验收合格。 | 七层1～18轴模板支撑验收交接记录 |
|  | 移交部门 | 木工班组 | 模板支撑完成，验收合格，提请接收 |
|  | 接收部门 | 钢筋班组 | 符合要求，同意接收 |
|  | 接收部门 | 混凝土浇捣组 | 同意接收（施工过程请木工跟班监护） |
|  | 参加验收人员签名：×××、×××、××× |
| 支撑排架高度 | 3.1m | 验收日期 | 5.25 | 合格牌编号 | 015 | 搭设班组及负责人 | ××× | 施工负责人 | ××× |

# 模 板 支 撑 系 统 验 收 单

模板工程名称：三期3号楼八层1～18轴			            施工部位：梁柱、墙板、楼板、楼梯、阳台

施 工 单 位：××市××建筑安装工程有限公司                支撑材料：钢管、木方料、夹板                                        安6-3-1

| 序号 | 验收项目 | 验 收 要 求 | 检 点 记 录 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 方案完整，支撑系统设计计算、审批手续齐全。作业前应进行安全交底。交底资料完整 | 方案科学完整经审批手续齐全 | 施工方案符合要求， 资料齐全 |
| 2 | 支撑材质 | 支撑立柱材质：木杆应用松木或杉木，不得采用易变形、腐朽、折裂、枯节的木材；如采用钢管，管子外径不得小于ф48×3.5，钢管应无严重锈蚀、裂纹、变形 | 16 | ф48×3.5钢管合格，松木方料材质良好 |
| 3 | 立柱稳定 | 立柱底部的垫块材料，应符合施工组织设计要求，不得用砖块垫高 | 7 | 垫块采用木方料 |
|  |  | 按施工组织设计要求，支撑高度为（3.1）m时，立柱间水平撑设（三）道水平支撑，纵横向剪刀撑开档间距为（2.5）m。立柱间距符合设计要求，纵向（800）mm，横向（800）mm | 12 | 符合设计图纸及 规范要求 |
|  |  | 立柱接长杆件接头应错开，扣件距离不得小于500mm，木杆接长按设计要求 | 8 | 符合设计及规定要求 |
| 4 | 木杆连接及扣件 | 支撑木杆连接应采用符合要求的材料，不得采用铁丝、麻绳等绑扎；采用扣件固定其紧固力矩为4.5～5N·m，钢管支撑接长，应采用对接，不准绑接 | 13 | 连接紧固所采用的材料、形式符合规定 |
| 5 | 作业环境 | 2m以上高处支模作业，操作人员应有可靠的立足点，防护设施完善 | 5 | 搭设操作平台四周护栏 |
| 验收意见： 施工方案完整，计算科学，审批手续齐全。作业前交底及时，二级交底内容切合实际，措施可靠。资料及手续完整。支撑材料采用ф48×3.5钢管、方木、夹板符合要求，无锈蚀、裂纹变形。立柱、墙板等构件的几何尺寸符合设计及规范要求模板支撑的强度、刚度满足施工工艺要求和设计规定。连接可靠、规范。高处作业均已搭设了操作平台，设置防护栏杆。验收合格。 | 八层1～18轴模板支撑验收交接记录 |
|  | 移交部门 | 木工班组 | 模板支撑完成，验收合格，提请接收 |
|  | 接收部门 | 钢筋班组 | 符合要求，同意接收 |
|  | 接收部门 | 混凝土浇捣组 | 同意接收（施工过程请木工跟班监护） |
|  | 参加验收人员签名：×××、×××、××× |
| 支撑排架高度 | 3.1m | 验收日期 | 6.23 | 合格牌编号 | 017 | 搭设班组及负责人 | ××× | 施工负责人 | ××× |

# 模 板 支 撑 系 统 验 收 单

模板工程名称：三期3号楼九层1～18轴			            施工部位：梁柱、墙板、楼板、楼梯、阳台

施 工 单 位：××市××建筑安装工程有限公司                支撑材料：钢管、木方料、夹板                                        安6-3-1

| 序号 | 验收项目 | 验 收 要 求 | 检 点 记 录 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 方案完整，支撑系统设计计算、审批手续齐全。作业前应进行安全交底。交底资料完整 | 方案科学完整经审批手续齐全 | 施工方案符合要求， 资料齐全 |
| 2 | 支撑材质 | 支撑立柱材质：木杆应用松木或杉木，不得采用易变形、腐朽、折裂、枯节的木材；如采用钢管，管子外径不得小于ф48×3.5，钢管应无严重锈蚀、裂纹、变形 | 18 | ф48×3.5钢管合格，松木方料材质良好 |
| 3 | 立柱稳定 | 立柱底部的垫块材料，应符合施工组织设计要求，不得用砖块垫高 | 10 | 垫块采用木方料 |
|  |  | 按施工组织设计要求，支撑高度为（3.1）m时，立柱间水平撑设（三）道水平支撑，纵横向剪刀撑开档间距为（2.5）m。立柱间距符合设计要求，纵向（800）mm，横向（800）mm | 16 | 符合设计图纸及 规范要求 |
|  |  | 立柱接长杆件接头应错开，扣件距离不得小于500mm，木杆接长按设计要求 | 8 | 符合设计及规定要求 |
| 4 | 木杆连接及扣件 | 支撑木杆连接应采用符合要求的材料，不得采用铁丝、麻绳等绑扎；采用扣件固定其紧固力矩为4.5～5N·m，钢管支撑接长，应采用对接，不准绑接 | 19 | 连接紧固所采用的材料、形式符合规定 |
| 5 | 作业环境 | 2m以上高处支模作业，操作人员应有可靠的立足点，防护设施完善 | 7 | 搭设操作平台四周护栏 |
| 验收意见： 施工方案完整，计算科学，审批手续齐全。作业前交底及时，二级交底内容切合实际，措施可靠。资料及手续完整。支撑材料采用ф48×3.5钢管、方木、夹板符合要求，无锈蚀、裂纹变形。立柱、墙板等构件的几何尺寸符合设计及规范要求模板支撑的强度、刚度满足施工工艺要求和设计规定。连接可靠、规范。高处作业均已搭设了操作平台，设置防护栏杆。验收合格。 | 九层1～18轴模板支撑验收交接记录 |
|  | 移交部门 | 木工班组 | 模板支撑完成，验收合格，提请接收 |
|  | 接收部门 | 钢筋班组 | 符合要求，同意接收 |
|  | 接收部门 | 混凝土浇捣组 | 同意接收（施工过程请木工跟班监护） |
|  | 参加验收人员签名：×××、×××、××× |
| 支撑排架高度 | 3.1m | 验收日期 | 7.20 | 合格牌编号 | 019 | 搭设班组及负责人 | ××× | 施工负责人 | ××× |

# 模 板 支 撑 系 统 验 收 单

模板工程名称：三期3号楼十层1～18轴			            施工部位：梁柱、墙板、楼板、楼梯、阳台

施 工 单 位：××市××建筑安装工程有限公司                支撑材料：钢管、木方料、夹板                                        安6-3-1

| 序号 | 验收项目 | 验 收 要 求 | 检 点 记 录 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 方案完整，支撑系统设计计算、审批手续齐全。作业前应进行安全交底。交底资料完整 | 方案科学完整经审批手续齐全 | 施工方案符合要求， 资料齐全 |
| 2 | 支撑材质 | 支撑立柱材质：木杆应用松木或杉木，不得采用易变形、腐朽、折裂、枯节的木材；如采用钢管，管子外径不得小于ф48×3.5，钢管应无严重锈蚀、裂纹、变形 | 22 | ф48×3.5钢管合格，松木方料材质良好 |
| 3 | 立柱稳定 | 立柱底部的垫块材料，应符合施工组织设计要求，不得用砖块垫高 | 10 | 垫块采用木方料 |
|  |  | 按施工组织设计要求，支撑高度为（3.1）m时，立柱间水平撑设（三）道水平支撑，纵横向剪刀撑开档间距为（2.5）m。立柱间距符合设计要求，纵向（800）mm，横向（800）mm | 20 | 符合设计图纸及 规范要求 |
|  |  | 立柱接长杆件接头应错开，扣件距离不得小于500mm，木杆接长按设计要求 | 10 | 符合设计及规定要求 |
| 4 | 木杆连接及扣件 | 支撑木杆连接应采用符合要求的材料，不得采用铁丝、麻绳等绑扎；采用扣件固定其紧固力矩为4.5～5N·m，钢管支撑接长，应采用对接，不准绑接 | 19 | 连接紧固所采用的材料、形式符合规定 |
| 5 | 作业环境 | 2m以上高处支模作业，操作人员应有可靠的立足点，防护设施完善 | 7 | 搭设操作平台四周护栏 |
| 验收意见： 施工方案完整，计算科学，审批手续齐全。作业前交底及时，二级交底内容切合实际，措施可靠。资料及手续完整。支撑材料采用ф48×3.5钢管、方木、夹板符合要求，无锈蚀、裂纹变形。立柱、墙板等构件的几何尺寸符合设计及规范要求模板支撑的强度、刚度满足施工工艺要求和设计规定。连接可靠、规范。高处作业均已搭设了操作平台，设置防护栏杆。验收合格。 | 十层1～18轴模板支撑验收交接记录 |
|  | 移交部门 | 木工班组 | 模板支撑完成，验收合格，提请接收 |
|  | 接收部门 | 钢筋班组 | 符合要求，同意接收 |
|  | 接收部门 | 混凝土浇捣组 | 同意接收（施工过程请木工跟班监护） |
|  | 参加验收人员签名：×××、×××、××× |
| 支撑排架高度 | 3.1m | 验收日期 | 7.29 | 合格牌编号 | 021 | 搭设班组及负责人 | ××× | 施工负责人 | ××× |

# 模 板 支 撑 系 统 验 收 单

模板工程名称：三期3号楼十一层1～18轴			            施工部位：梁柱、墙板、楼板、楼梯、阳台

施 工 单 位：××市××建筑安装工程有限公司                支撑材料：钢管、木方料、夹板                                        安6-3-1

| 序号 | 验收项目 | 验 收 要 求 | 检 点 记 录 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 方案完整，支撑系统设计计算、审批手续齐全。作业前应进行安全交底。交底资料完整 | 方案科学完整经审批手续齐全 | 施工方案符合要求， 资料齐全 |
| 2 | 支撑材质 | 支撑立柱材质：木杆应用松木或杉木，不得采用易变形、腐朽、折裂、枯节的木材；如采用钢管，管子外径不得小于ф48×3.5，钢管应无严重锈蚀、裂纹、变形 | 21 | ф48×3.5钢管合格，松木方料材质良好 |
| 3 | 立柱稳定 | 立柱底部的垫块材料，应符合施工组织设计要求，不得用砖块垫高 | 9 | 垫块采用木方料 |
|  |  | 按施工组织设计要求，支撑高度为（3.1）m时，立柱间水平撑设（三）道水平支撑，纵横向剪刀撑开档间距为（2.5）m。立柱间距符合设计要求，纵向（800）mm，横向（800）mm | 17 | 符合设计图纸及 规范要求 |
|  |  | 立柱接长杆件接头应错开，扣件距离不得小于500mm，木杆接长按设计要求 | 8 | 符合设计及规定要求 |
| 4 | 木杆连接及扣件 | 支撑木杆连接应采用符合要求的材料，不得采用铁丝、麻绳等绑扎；采用扣件固定其紧固力矩为4.5～5N·m，钢管支撑接长，应采用对接，不准绑接 | 20 | 连接紧固所采用的材料、形式符合规定 |
| 5 | 作业环境 | 2m以上高处支模作业，操作人员应有可靠的立足点，防护设施完善 | 6 | 搭设操作平台四周护栏 |
| 验收意见： 施工方案完整，计算科学，审批手续齐全。作业前交底及时，二级交底内容切合实际，措施可靠。资料及手续完整。支撑材料采用ф48×3.5钢管、方木、夹板符合要求，无锈蚀、裂纹变形。立柱、墙板等构件的几何尺寸符合设计及规范要求模板支撑的强度、刚度满足施工工艺要求和设计规定。连接可靠、规范。高处作业均已搭设了操作平台，设置防护栏杆。验收合格。 | 十一层1～18轴模板支撑验收交接记录 |
|  | 移交部门 | 木工班组 | 模板支撑完成，验收合格，提请接收 |
|  | 接收部门 | 钢筋班组 | 符合要求，同意接收 |
|  | 接收部门 | 混凝土浇捣组 | 同意接收（施工过程请木工跟班监护） |
|  | 参加验收人员签名：×××、×××、××× |
| 支撑排架高度 | 3.1m | 验收日期 | 8.7 | 合格牌编号 | 025 | 搭设班组及负责人 | ××× | 施工负责人 | ××× |

# 模 板 支 撑 系 统 验 收 单

模板工程名称：三期3号楼十二层1～18轴			            施工部位：梁柱、墙板、楼板、楼梯、阳台

施 工 单 位：××市××建筑安装工程有限公司                支撑材料：钢管、木方料、夹板                                        安6-3-1

| 序号 | 验收项目 | 验 收 要 求 | 检 点 记 录 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 方案完整，支撑系统设计计算、审批手续齐全。作业前应进行安全交底。交底资料完整 | 方案科学完整经审批手续齐全 | 施工方案符合要求， 资料齐全 |
| 2 | 支撑材质 | 支撑立柱材质：木杆应用松木或杉木，不得采用易变形、腐朽、折裂、枯节的木材；如采用钢管，管子外径不得小于ф48×3.5，钢管应无严重锈蚀、裂纹、变形 | 18 | ф48×3.5钢管合格，松木方料材质良好 |
| 3 | 立柱稳定 | 立柱底部的垫块材料，应符合施工组织设计要求，不得用砖块垫高 | 8 | 垫块采用木方料 |
|  |  | 按施工组织设计要求，支撑高度为（3.1）m时，立柱间水平撑设（三）道水平支撑，纵横向剪刀撑开档间距为（2.5）m。立柱间距符合设计要求，纵向（800）mm，横向（800）mm | 16 | 符合设计图纸及 规范要求 |
|  |  | 立柱接长杆件接头应错开，扣件距离不得小于500mm，木杆接长按设计要求 | 7 | 符合设计及规定要求 |
| 4 | 木杆连接及扣件 | 支撑木杆连接应采用符合要求的材料，不得采用铁丝、麻绳等绑扎；采用扣件固定其紧固力矩为4.5～5N·m，钢管支撑接长，应采用对接，不准绑接 | 16 | 连接紧固所采用的材料、形式符合规定 |
| 5 | 作业环境 | 2m以上高处支模作业，操作人员应有可靠的立足点，防护设施完善 | 6 | 搭设操作平台四周护栏 |
| 验收意见： 施工方案完整，计算科学，审批手续齐全。作业前交底及时，二级交底内容切合实际，措施可靠。资料及手续完整。支撑材料采用ф48×3.5钢管、方木、夹板符合要求，无锈蚀、裂纹变形。立柱、墙板等构件的几何尺寸符合设计及规范要求模板支撑的强度、刚度满足施工工艺要求和设计规定。连接可靠、规范。高处作业均已搭设了操作平台，设置防护栏杆。验收合格。 | 十二层1～18轴模板支撑验收交接记录 |
|  | 移交部门 | 木工班组 | 模板支撑完成，验收合格，提请接收 |
|  | 接收部门 | 钢筋班组 | 符合要求，同意接收 |
|  | 接收部门 | 混凝土浇捣组 | 同意接收（施工过程请木工跟班监护） |
|  | 参加验收人员签名：×××、×××、××× |
| 支撑排架高度 | 3.1m | 验收日期 | 8.16 | 合格牌编号 | 027 | 搭设班组及负责人 | ××× | 施工负责人 | ××× |

# 模 板 支 撑 系 统 验 收 单

模板工程名称：三期3号楼十三层1～18轴			            施工部位：梁柱、墙板、楼板、楼梯、阳台

施 工 单 位：××市××建筑安装工程有限公司                支撑材料：钢管、木方料、夹板                                        安6-3-1

| 序号 | 验收项目 | 验 收 要 求 | 检 点 记 录 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 方案完整，支撑系统设计计算、审批手续齐全。作业前应进行安全交底。交底资料完整 | 方案科学完整经审批手续齐全 | 施工方案符合要求， 资料齐全 |
| 2 | 支撑材质 | 支撑立柱材质：木杆应用松木或杉木，不得采用易变形、腐朽、折裂、枯节的木材；如采用钢管，管子外径不得小于ф48×3.5，钢管应无严重锈蚀、裂纹、变形 | 20 | ф48×3.5钢管合格，松木方料材质良好 |
| 3 | 立柱稳定 | 立柱底部的垫块材料，应符合施工组织设计要求，不得用砖块垫高 | 10 | 垫块采用木方料 |
|  |  | 按施工组织设计要求，支撑高度为（3.1）m时，立柱间水平撑设（三）道水平支撑，纵横向剪刀撑开档间距为（2.5）m。立柱间距符合设计要求，纵向（800）mm，横向（800）mm | 18 | 符合设计图纸及 规范要求 |
|  |  | 立柱接长杆件接头应错开，扣件距离不得小于500mm，木杆接长按设计要求 | 8 | 符合设计及规定要求 |
| 4 | 木杆连接及扣件 | 支撑木杆连接应采用符合要求的材料，不得采用铁丝、麻绳等绑扎；采用扣件固定其紧固力矩为4.5～5N·m，钢管支撑接长，应采用对接，不准绑接 | 16 | 连接紧固所采用的材料、形式符合规定 |
| 5 | 作业环境 | 2m以上高处支模作业，操作人员应有可靠的立足点，防护设施完善 | 6 | 搭设操作平台四周护栏 |
| 验收意见： 施工方案完整，计算科学，审批手续齐全。作业前交底及时，二级交底内容切合实际，措施可靠。资料及手续完整。支撑材料采用ф48×3.5钢管、方木、夹板符合要求，无锈蚀、裂纹变形。立柱、墙板等构件的几何尺寸符合设计及规范要求模板支撑的强度、刚度满足施工工艺要求和设计规定。连接可靠、规范。高处作业均已搭设了操作平台，设置防护栏杆。验收合格。 | 十三层1～18轴模板支撑验收交接记录 |
|  | 移交部门 | 木工班组 | 模板支撑完成，验收合格，提请接收 |
|  | 接收部门 | 钢筋班组 | 符合要求，同意接收 |
|  | 接收部门 | 混凝土浇捣组 | 同意接收（施工过程请木工跟班监护） |
|  | 参加验收人员签名：×××、×××、××× |
| 支撑排架高度 | 3.1m | 验收日期 | 8.25 | 合格牌编号 | 029 | 搭设班组及负责人 | ××× | 施工负责人 | ××× |

# 模 板 支 撑 系 统 验 收 单

模板工程名称：三期3号楼十四层1～18轴			            施工部位：梁柱、墙板、楼板、楼梯、阳台

施 工 单 位：××市××建筑安装工程有限公司                支撑材料：钢管、木方料、夹板                                        安6-3-1

| 序号 | 验收项目 | 验 收 要 求 | 检 点 记 录 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 方案完整，支撑系统设计计算、审批手续齐全。作业前应进行安全交底。交底资料完整 | 方案科学完整经审批手续齐全 | 施工方案符合要求， 资料齐全 |
| 2 | 支撑材质 | 支撑立柱材质：木杆应用松木或杉木，不得采用易变形、腐朽、折裂、枯节的木材；如采用钢管，管子外径不得小于ф48×3.5，钢管应无严重锈蚀、裂纹、变形 | 16 | ф48×3.5钢管合格，松木方料材质良好 |
| 3 | 立柱稳定 | 立柱底部的垫块材料，应符合施工组织设计要求，不得用砖块垫高 | 8 | 垫块采用木方料 |
|  |  | 按施工组织设计要求，支撑高度为（3.1）m时，立柱间水平撑设（三）道水平支撑，纵横向剪刀撑开档间距为（2.5）m。立柱间距符合设计要求，纵向（800）mm，横向（800）mm | 16 | 符合设计图纸及 规范要求 |
|  |  | 立柱接长杆件接头应错开，扣件距离不得小于500mm，木杆接长按设计要求 | 7 | 符合设计及规定要求 |
| 4 | 木杆连接及扣件 | 支撑木杆连接应采用符合要求的材料，不得采用铁丝、麻绳等绑扎；采用扣件固定其紧固力矩为4.5～5N·m，钢管支撑接长，应采用对接，不准绑接 | 18 | 连接紧固所采用的材料、形式符合规定 |
| 5 | 作业环境 | 2m以上高处支模作业，操作人员应有可靠的立足点，防护设施完善 | 6 | 搭设操作平台四周护栏 |
| 验收意见： 施工方案完整，计算科学，审批手续齐全。作业前交底及时，二级交底内容切合实际，措施可靠。资料及手续完整。支撑材料采用ф48×3.5钢管、方木、夹板符合要求，无锈蚀、裂纹变形。立柱、墙板等构件的几何尺寸符合设计及规范要求模板支撑的强度、刚度满足施工工艺要求和设计规定。连接可靠、规范。高处作业均已搭设了操作平台，设置防护栏杆。验收合格。 | 十四层1～18轴模板支撑验收交接记录 |
|  | 移交部门 | 木工班组 | 模板支撑完成，验收合格，提请接收 |
|  | 接收部门 | 钢筋班组 | 符合要求，同意接收 |
|  | 接收部门 | 混凝土浇捣组 | 同意接收（施工过程请木工跟班监护） |
|  | 参加验收人员签名：×××、×××、××× |
| 支撑排架高度 | 3.1m | 验收日期 | 9.2 | 合格牌编号 | 031 | 搭设班组及负责人 | ××× | 施工负责人 | ××× |

# 模 板 支 撑 系 统 验 收 单

模板工程名称：三期3号楼十五层1～18轴			            施工部位：梁柱、墙板、楼板、楼梯、阳台

施 工 单 位：××市××建筑安装工程有限公司                支撑材料：钢管、木方料、夹板                                        安6-3-1

| 序号 | 验收项目 | 验 收 要 求 | 检 点 记 录 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 方案完整，支撑系统设计计算、审批手续齐全。作业前应进行安全交底。交底资料完整 | 方案科学完整经审批手续齐全 | 施工方案符合要求， 资料齐全 |
| 2 | 支撑材质 | 支撑立柱材质：木杆应用松木或杉木，不得采用易变形、腐朽、折裂、枯节的木材；如采用钢管，管子外径不得小于ф48×3.5，钢管应无严重锈蚀、裂纹、变形 | 18 | ф48×3.5钢管合格，松木方料材质良好 |
| 3 | 立柱稳定 | 立柱底部的垫块材料，应符合施工组织设计要求，不得用砖块垫高 | 10 | 垫块采用木方料 |
|  |  | 按施工组织设计要求，支撑高度为（3.1）m时，立柱间水平撑设（三）道水平支撑，纵横向剪刀撑开档间距为（2.5）m。立柱间距符合设计要求，纵向（800）mm，横向（800）mm | 16 | 符合设计图纸及 规范要求 |
|  |  | 立柱接长杆件接头应错开，扣件距离不得小于500mm，木杆接长按设计要求 | 8 | 符合设计及规定要求 |
| 4 | 木杆连接及扣件 | 支撑木杆连接应采用符合要求的材料，不得采用铁丝、麻绳等绑扎；采用扣件固定其紧固力矩为4.5～5N·m，钢管支撑接长，应采用对接，不准绑接 | 19 | 连接紧固所采用的材料、形式符合规定 |
| 5 | 作业环境 | 2m以上高处支模作业，操作人员应有可靠的立足点，防护设施完善 | 7 | 搭设操作平台四周护栏 |
| 验收意见： 施工方案完整，计算科学，审批手续齐全。作业前交底及时，二级交底内容切合实际，措施可靠。资料及手续完整。支撑材料采用ф48×3.5钢管、方木、夹板符合要求，无锈蚀、裂纹变形。立柱、墙板等构件的几何尺寸符合设计及规范要求模板支撑的强度、刚度满足施工工艺要求和设计规定。连接可靠、规范。高处作业均已搭设了操作平台，设置防护栏杆。验收合格。 | 十五层1～18轴模板支撑验收交接记录 |
|  | 移交部门 | 木工班组 | 模板支撑完成，验收合格，提请接收 |
|  | 接收部门 | 钢筋班组 | 符合要求，同意接收 |
|  | 接收部门 | 混凝土浇捣组 | 同意接收（施工过程请木工跟班监护） |
|  | 参加验收人员签名：×××、×××、××× |
| 支撑排架高度 | 3.1m | 验收日期 | 9.16 | 合格牌编号 | 033 | 搭设班组及负责人 | ××× | 施工负责人 | ××× |

# 模 板 支 撑 系 统 验 收 单

模板工程名称：三期3号楼十六层1～18轴			            施工部位：梁柱、墙板、楼板、楼梯、阳台

施 工 单 位：××市××建筑安装工程有限公司	            支撑材料：钢管、木方料、夹板                                        安6-3-1

| 序号 | 验收项目 | 验 收 要 求 | 检 点 记 录 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 方案完整，支撑系统设计计算、审批手续齐全。作业前应进行安全交底。交底资料完整 | 方案科学完整经审批手续齐全 | 施工方案符合要求， 资料齐全 |
| 2 | 支撑材质 | 支撑立柱材质：木杆应用松木或杉木，不得采用易变形、腐朽、折裂、枯节的木材；如采用钢管，管子外径不得小于ф48×3.5，钢管应无严重锈蚀、裂纹、变形 | 16 | ф48×3.5钢管合格，松木方料材质良好 |
| 3 | 立柱稳定 | 立柱底部的垫块材料，应符合施工组织设计要求，不得用砖块垫高 | 8 | 垫块采用木方料 |
|  |  | 按施工组织设计要求，支撑高度为（3.1）m时，立柱间水平撑设（三）道水平支撑，纵横向剪刀撑开档间距为（2.5）m。立柱间距符合设计要求，纵向（800）mm，横向（800）mm | 18 | 符合设计图纸及 规范要求 |
|  |  | 立柱接长杆件接头应错开，扣件距离不得小于500mm，木杆接长按设计要求 | 6 | 符合设计及规定要求 |
| 4 | 木杆连接及扣件 | 支撑木杆连接应用符合要求的材料，不得采用铁丝、麻绳等绑扎；采用扣件固定其紧固力矩为4.5～5N·m，钢管支撑接长，应采用对接，不准绑接 | 16 | 连接紧固所采用的材料、形式符合规定 |
| 5 | 作业环境 | 2m以上高处支模作业，操作人员应有可靠的立足点，防护设施完善 | 6 | 搭设操作平台四周护栏 |
| 验收意见： 施工方案完整，计算科学，审批手续齐全。作业前交底及时，二级交底内容切合实际，措施可靠。资料及手续完整。支撑材料采用ф48×3.5钢管、方木、夹板符合要求，无锈蚀、裂纹变形。立柱、墙板等构件的几何尺寸符合设计及规范要求模板支撑的强度、刚度满足施工工艺要求和设计规定。连接可靠、规范。高处作业均已搭设了操作平台，设置防护栏杆。验收合格。 | 十六层1～18轴模板支撑验收交接记录 |
|  | 移交部门 | 木工班组 | 模板支撑完成，验收合格，提请接收 |
|  | 接收部门 | 钢筋班组 | 符合要求，同意接收 |
|  | 接收部门 | 混凝土浇捣组 | 同意接收（施工过程请木工跟班监护） |
|  | 参加验收人员签名：×××、×××、××× |
| 支撑排架高度 | 3.1m | 验收日期 | 9.25 | 合格牌编号 | 035 | 搭设班组及负责人 | ××× | 施工负责人 | ××× |

# 模 板 支 撑 系 统 验 收 单

模板工程名称：三期3号楼十七层1～18轴			            施工部位：梁柱、墙板、楼板、楼梯、阳台

施 工 单 位：××市××建筑安装工程有限公司	            支撑材料：钢管、木方料、夹板                                        安6-3-1

| 序号 | 验收项目 | 验 收 要 求 | 检 点 记 录 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 方案完整，支撑系统设计计算、审批手续齐全。作业前应进行安全交底。交底资料完整 | 方案科学完整经审批手续齐全 | 施工方案符合要求， 资料齐全 |
| 2 | 支撑材质 | 支撑立柱材质：木杆应用松木或杉木，不得采用易变形、腐朽、折裂、枯节的木材；如采用钢管，管子外径不得小于ф48×3.5，钢管应无严重锈蚀、裂纹、变形 | 18 | ф48×3.5钢管合格，松木方料材质良好 |
| 3 | 立柱稳定 | 立柱底部的垫块材料，应符合施工组织设计要求，不得用砖块垫高 | 8 | 垫块采用木方料 |
|  |  | 按施工组织设计要求，支撑高度为（3.1）m时，立柱间水平撑设（三）道水平支撑，纵横向剪刀撑开档间距为（2.5）m。立柱间距符合设计要求，纵向（800）mm，横向（800）mm | 16 | 符合设计图纸及 规范要求 |
|  |  | 立柱接长杆件接头应错开，扣件距离不得小于500mm，木杆接长按设计要求 | 8 | 符合设计及规定要求 |
| 4 | 木杆连接及扣件 | 支撑木杆连接应采用符合要求的材料，不得采用铁丝、麻绳等绑扎；采用扣件固定其紧固力矩为4.5～5N·m，钢管支撑接长，应采用对接，不准绑接 | 16 | 连接紧固所采用的材料、形式符合规定 |
| 5 | 作业环境 | 2m以上高处支模作业，操作人员应有可靠的立足点，防护设施完善 | 6 | 搭设操作平台四周护栏 |
| 验收意见： 施工方案完整，计算科学，审批手续齐全。作业前交底及时，二级交底内容切合实际，措施可靠。资料及手续完整。支撑材料采用ф48×3.5钢管、方木、夹板符合要求，无锈蚀、裂纹变形。立柱、墙板等构件的几何尺寸符合设计及规范要求模板支撑的强度、刚度满足施工工艺要求和设计规定。连接可靠、规范。高处作业均已搭设了操作平台，设置防护栏杆。验收合格。 | 十七层1～18轴模板支撑验收交接记录 |
|  | 移交部门 | 木工班组 | 模板支撑完成，验收合格，提请接收 |
|  | 接收部门 | 钢筋班组 | 符合要求，同意接收 |
|  | 接收部门 | 混凝土浇捣组 | 同意接收（施工过程请木工跟班监护） |
|  | 参加验收人员签名：×××、×××、××× |
| 支撑排架高度 | 3.1m | 验收日期 | 10.6 | 合格牌编号 | 037 | 搭设班组及负责人 | ××× | 施工负责人 | ××× |

# 模 板 支 撑 系 统 验 收 单

模板工程名称：三期3号楼十八层1～18轴			            施工部位：剪力墙、柱、楼梯、平台、阳台

施 工 单 位：××市××建筑安装工程有限公司	            支撑材料：钢管、木方料、夹板                                        安6-3-1

| 序号 | 验收项目 | 验 收 要 求 | 检 点 记 录 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 方案完整，支撑系统设计计算、审批手续齐全。作业前应进行安全交底。交底资料完整 | 方案科学完整经审批手续齐全 | 施工方案符合要求， 资料齐全 |
| 2 | 支撑材质 | 支撑立柱材质：木杆应用松木或杉木，不得采用易变形、腐朽、折裂、枯节的木材；如采用钢管，管子外径不得小于ф48×3.5，钢管应无严重锈蚀、裂纹、变形 | 20 | ф48×3.5钢管合格，松木方料材质良好 |
| 3 | 立柱稳定 | 立柱底部的垫块材料，应符合施工组织设计要求，不得用砖块垫高 | 10 | 垫块采用木方料 |
|  |  | 按施工组织设计要求，支撑高度为（3.1）m时，立柱间水平撑设（三）道水平支撑，纵横向剪刀撑开档间距为（2.5）m。立柱间距符合设计要求，纵向（800）mm，横向（800）mm | 22 | 符合设计图纸及 规范要求 |
|  |  | 立柱接长杆件接头应错开，扣件距离不得小于500mm，木杆接长按设计要求 | 10 | 符合设计及规定要求 |
| 4 | 木杆连接及扣件 | 支撑木杆连接应采用符合要求的材料，不得采用铁丝、麻绳等绑扎；采用扣件固定其紧固力矩为4.5～5N·m，钢管支撑接长，应采用对接，不准绑接 | 16 | 连接紧固所采用的材料、形式符合规定 |
| 5 | 作业环境 | 2m以上高处支模作业，操作人员应有可靠的立足点，防护设施完善 | 6 | 搭设操作平台四周护栏 |
| 验收意见： 施工方案完整，计算科学，审批手续齐全。作业前交底及时，二级交底内容切合实际，措施可靠。资料及手续完整。支撑材料采用ф48×3.5钢管、方木、夹板符合要求，无锈蚀、裂纹变形。立柱、墙板等构件的几何尺寸符合设计及规范要求模板支撑的强度、刚度满足施工工艺要求和设计规定。连接可靠、规范。高处作业均已搭设了操作平台，设置防护栏杆。验收合格。 | 十八层1～18轴模板支撑验收交接记录 |
|  | 移交部门 | 木工班组 | 模板支撑完成，验收合格，提请接收 |
|  | 接收部门 | 钢筋班组 | 符合要求，同意接收 |
|  | 接收部门 | 混凝土浇捣组 | 同意接收（施工过程请木工跟班监护） |
|  | 参加验收人员签名：×××、×××、××× |
| 支撑排架高度 | 3.1m | 验收日期 | 10.16 | 合格牌编号 | 039 | 搭设班组及负责人 | ××× | 施工负责人 | ××× |

# 模 板 支 撑 系 统 验 收 单

模板工程名称：三期3号楼屋面1～18轴			            施工部位：1～18轴、剪力墙、柱、楼梯、平台、阳台

施 工 单 位：××市××建筑安装工程有限公司	            支撑材料：钢管、木方料、夹板                                        安6-3-1

| 序号 | 验收项目 | 验 收 要 求 | 检 点 记 录 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 方案完整，支撑系统设计计算、审批手续齐全。作业前应进行安全交底。交底资料完整 | 方案科学完整经审批手续齐全 | 施工方案符合要求， 资料齐全 |
| 2 | 支撑材质 | 支撑立柱材质：木杆应用松木或杉木，不得采用易变形、腐朽、折裂、枯节的木材；如采用钢管，管子外径不得小于ф48×3.5，钢管应无严重锈蚀、裂纹、变形 | 18 | ф48×3.5钢管合格，松木方料材质良好 |
| 3 | 立柱稳定 | 立柱底部的垫块材料，应符合施工组织设计要求，不得用砖块垫高 | 8 | 垫块采用木方料 |
|  |  | 按施工组织设计要求，支撑高度为（4.5）m时，立柱间水平撑设（四）道水平支撑，纵横向剪刀撑开档间距为（3）m。立柱间距符合设计要求，纵向（600）mm，横向（600）mm | 16 | 符合设计图纸及 规范要求 |
|  |  | 立柱接长杆件接头应错开，扣件距离不得小于500mm，木杆接长按设计要求 | 8 | 符合设计及规定要求 |
| 4 | 木杆连接及扣件 | 支撑木杆连接应采用符合要求的材料，不得采用铁丝、麻绳等绑扎；采用扣件固定其紧固力矩为4.5～5N·m，钢管支撑接长，应采用对接，不准绑接 | 16 | 连接紧固所采用的材料、形式符合规定 |
| 5 | 作业环境 | 2m以上高处支模作业，操作人员应有可靠的立足点，防护设施完善 | 6 | 搭设操作平台四周护栏 |
| 验收意见： 施工方案完整，计算科学，审批手续齐全。作业前交底及时，二级交底内容切合实际，措施可靠。资料及手续完整。支撑材料采用ф48×3.5钢管、方木、夹板符合要求，无锈蚀、裂纹变形。立柱、墙板等构件的几何尺寸符合设计及规范要求模板支撑的强度、刚度满足施工工艺要求和设计规定。连接可靠、规范。高处作业均已搭设了操作平台，设置防护栏杆。验收合格。 | 层面1～18轴模板支撑验收交接记录 |
|  | 移交部门 | 木工班组 | 模板支撑完成，验收合格，提请接收 |
|  | 接收部门 | 钢筋班组 | 符合要求，同意接收 |
|  | 接收部门 | 混凝土浇捣组 | 同意接收（施工过程请木工跟班监护） |
|  | 参加验收人员签名：×××、×××、××× |
| 支撑排架高度 | 4.5m | 验收日期 | 10.25 | 合格牌编号 | 041 | 搭设班组及负责人 | ××× | 施工负责人 | ××× |

# 上回转塔式起重机安装（加节）验收单

安6-5-1

使用单位××市××建筑安装工程有限公司三期项目部		 设备所属单位××市××建筑安装工程有限公司

工程名称××花苑三期3号楼                               安装负责人××市××建筑机械销售服务中心技术负责人×××

| 塔式 起重机 | 型号 | QTZ80 | 设备编号 | 03 | 起升高度 | 22m | 与建筑物水平附着距离 | 5m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 幅度 | 45m | 起重力距 | 1.5 kN·m | 最大起重量 | 8t | 塔 高 | 36m |
| 各道附着间距 | — | 附着道数 | — | 锚固负责人 | — | 锚 固 后 高 | — |
| 验收部位 | 验收要求 | 结果 | 验收部位 | 验收要求 | 结果 |
| 塔吊 结构 | 部件、附件、连接件安装齐全，位置正确 | 合格 | 电气 系统 | 供电系统供电充分、正常工作、电压380±5% V | 正常 |
|  | 螺栓拧紧力矩达到技术要求，开口销完全撬开 | 符合出厂要求 |  | 炭刷、接触器、继电器触点良好 | 良好 |
|  | 结构无变形、开焊、疲劳裂纹 | 无 |  | 仪表、照明、报警系统完好、可靠 | 良好 |
|  | 压重、配重重量、位置达到说明书要求 | 符合要求 |  | 控制、操纵装置动作灵活、可靠,电气按要求设置短路和过电流、失压及零位保护,切断总电源的紧急开关符合要求 | 符合 要求 |
| 绳轮钩 系统 | 钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑良好 | 状态良好 |  |  |  |
|  | 钢丝绳规格正确，断丝和磨损未达到报废标准 | 合格 |  | 电气系统对地的绝缘电阻不小于0.5MΩ | 合格 |
|  | 钢丝绳固定和编插符合国家标准 | 符合国家标准 | 安全 限位 和 保险 装置 | 力矩限制器灵敏、可靠，其综合误差不大于额定值的8% | 符合要求 |
|  | 各部位滑轮转动灵活、可靠，无卡塞现象 | 灵活、可靠 |  | 重量限制器灵敏、可靠，其误差不大于额定值的5% | 符合要求 |
|  | 吊钩磨损未达到报废标准，保险装置可靠 | 可靠 |  | 回转限位器灵敏可靠 | 良好 |
| 传动 系统 | 各机构转动平稳、无异常响声 | 正常 |  | 行走限位器灵敏可靠 | 良好 |
|  | 各润滑点润滑良好，润滑油牌号正确 | 符合要求 |  | 变幅限位器灵敏可靠 | 良好 |
|  | 制动器动作灵活可靠，联轴节连接良好，无异常 | 灵活、可靠、良好 |  | 超高限位器灵敏可靠 | 良好 |
| 路基 复验 | 复查路基或基础隐蔽工程资料齐全、准确 | 资料齐全、准确 |  | 吊钩保险灵敏可靠 | 良好 |
|  | 钢轨顶面纵、横方向的倾斜度不大于1/1000 | — |  | 卷筒保险灵敏可靠 | 良好 |
|  | 塔身对支承面垂直度≤4/1000 | 符合规定 | 附着 锚固 之后 检查 项目 | 锚固框架安装位置符合规定要求 | — |
|  | 止挡装置距钢轨两端距离≥3m | — |  | 塔身与锚固框架固定可靠 | — |
|  | 行走限位装置距止挡装置距离≥3m | — |  | 框架、锚杆、墙板等各处螺栓、销轴齐全、正确可靠 | — |
| 附着 之前 检查 | 框架、锚杆、墙板等无开焊、变形和裂纹 | — |  | 垫铁、楔块等零部件齐全可靠 | — |
|  | 锚杆长度和结构形式符合附着要求 | — |  | 最高附着点以下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/100 | — |
|  | 建筑物上附着点布置和强度符合要求 | — |  | 最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不大于4/1000 | — |
|  | 基础经过加固后强度满足承压要求 | 合格 |  | 锚固点以上塔机自由高度不得大于规定要求 | — |
| 续 安6-5-1 |
| 安装班组自检情况： QTZ80上回转塔式起重机安装完成起升高度28m，塔高36m，经自查，塔吊结构、绳轮、钩、系统、路基、电气系统、安全限位和保险装置符合出厂要求和规范规定，安装合格。 日期：2000.2.18 | 安装班组人员签名 |
|  | 班组长 | ××建筑机械销售服务中心安装班长××× |
|  | 班组人员 | ×××、×××、××× |
| 工地验收意见： 起重机安装完成经项目部技术科、安全科验收，塔式起重机基础、塔身结构、安全限位及保险装置、电气系统符合要求，验收合格，同意使用。 法定检测单位，检测结果：一般项目合格率95%，关键项目合格率100%，软件齐全，整体评价优良。 日期：2000.2.20 | 工地验收人员签名 |
|  | 机管部门 | 项目副经理××× |  |
|  | 安全部门 | 安全科长××× |  |
|  | 安装部门 | ××销售服务中心负责人××× |  |
|  | 使用单位 | 三期项目部技术负责人××× |  |
| 结论：同意使用 | 限制性使用 | 不准使用，整改后二次验收 | 塔吊司机 | ×××、××× |  |
| √ |  |  | 塔吊指挥 | ×××、××× |  |
| 公司级验收意见： 严格按照操作规程操作，加强保养维修，保持良好性能状态，同意使用。 盖章： 日期：2000.3.26 | 公司级验收人员签名 |
|  | 机管部门 | 公司副经理××× |
|  | 安全部门 | 公司质安科长××× |
| 结论：同意使用 | 限制性使用 | 不准使用，整改后二次验收 | 注：验收栏目内有数据的，必须在验收栏内填写实测的数据，无数据用文字说明 |
| √ |  |  | √ |

# 上回转塔式起重机安装（加节）验收单

安6-5-1

使用单位××市××建筑安装工程有限公司三期项目部		 设备所属单位××市××建筑安装工程有限公司

工程名称××花苑三期3号楼                               安装负责人××市××建筑机械销售服务中心技术负责人×××

| 塔式 起重机 | 型号 | QTZ80 | 设备编号 | 03 | 起升高度 | 28m | 与建筑物水平附着距离 | 5m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 幅度 | 45m | 起重力距 | 1.5 kN·m | 最大起重量 | 8t | 塔 高 | 36m |
| 各道附着间距 | — | 附着道数 | — | 锚固负责人 | — | 锚 固 后 高 | — |
| 验收部位 | 验收要求 | 结果 | 验收部位 | 验收要求 | 结果 |
| 塔吊 结构 | 部件、附件、连接件安装齐全，位置正确 | 合格 | 电气 系统 | 供电系统供电充分、正常工作、电压380±5% V | 正常 |
|  | 螺栓拧紧力矩达到技术要求，开口销完全撬开 | 符合出厂要求 |  | 炭刷、接触器、继电器触点良好 | 良好 |
|  | 结构无变形、开焊、疲劳裂纹 | 无 |  | 仪表、照明、报警系统完好、可靠 | 良好 |
|  | 压重、配重重量、位置达到说明书要求 | 符合要求 |  | 控制、操纵装置动作灵活、可靠,电气按要求设置短路和过电流、失压及零位保护,切断总电源的紧急开关符合要求 | 符合 要求 |
| 绳轮钩 系统 | 钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑良好 | 状态良好 |  |  |  |
|  | 钢丝绳规格正确，断丝和磨损未达到报废标准 | 合格 |  | 电气系统对地的绝缘电阻不小于0.5MΩ | 合格 |
|  | 钢丝绳固定和编插符合国家标准 | 符合国家标准 | 安全 限位 和 保险 装置 | 力矩限制器灵敏、可靠，其综合误差不大于额定值的8% | 符合要求 |
|  | 各部位滑轮转动灵活、可靠，无卡塞现象 | 灵活、可靠 |  | 重量限制器灵敏、可靠，其误差不大于额定值的5% | 符合要求 |
|  | 吊钩磨损未达到报废标准，保险装置可靠 | 可靠 |  | 回转限位器灵敏可靠 | 良好 |
| 传动 系统 | 各机构转动平稳，无异常响声 | 正常 |  | 行走限位器灵敏可靠 | 良好 |
|  | 各润滑点润滑良好，润滑油牌号正确 | 符合要求 |  | 变幅限位器灵敏可靠 | 良好 |
|  | 制动器动作灵活可靠，联轴节连接良好，无异常 | 灵活、可靠、良好 |  | 超高限位器灵敏可靠 | 良好 |
| 路基 复验 | 复查路基或基础隐蔽工程资料齐全、准确 | 资料齐全、准确 |  | 吊钩保险灵敏可靠 | 良好 |
|  | 钢轨顶面纵、横方向的倾斜度不大于1/1000 | — |  | 卷筒保险灵敏可靠 | 良好 |
|  | 塔身对支承面垂直度≤4/1000 | 符合规定 | 附着 锚固 之后 检查 项目 | 锚固框架安装位置符合规定要求 | — |
|  | 止挡装置距钢轨两端距离≥3m | — |  | 塔身与锚固框架固定可靠 | — |
|  | 行走限位装置距止挡装置距离≥3m | — |  | 框架、锚杆、墙板等各处螺栓、销轴齐全，正确可靠 | — |
| 附着 锚固 之前 检查 | 框架、锚杆、墙板等无开焊、变形和裂纹 | — |  | 垫铁、楔块等零部件齐全可靠 | — |
|  | 锚杆长度和结构形式符合附着要求 | — |  | 最高附着点以下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/100 | — |
|  | 建筑物上附着点布置和强度符合要求 | — |  | 最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不大于4/1000 | — |
|  | 基础经过加固后强度满足承压要求 | 合格 |  | 锚固点以上塔机自由高度不得大于规定要求 | — |
| 续安6-5-1 |
| 安装班组自检情况： QTZ80上回转塔式起重机加节安装完成起升高度28m，塔高36m，经自查，塔吊结构、绳轮、钩、系统、路基、电气系统、安全限位和保险装置符合出厂要求和规范规定，安装合格。 日期：2000.3.26 | 安装班组人员签名 |
|  | 班组长 | ××建筑机械销售服务中心安装班长××× |
|  | 班组人员 | ×××、×××、××× |
| 工地验收意见： 起重机安装完成，经项目部技术科、安全科验收，塔式起重机基础、塔身结构、安全限位及保险装置、电气系统符合要求，验收合格，同意使用。 合格证编号PD—0—0796 日期：2000.3.26 | 工地验收人员签名 |
|  | 机管部门 | 项目副经理××× |  |
|  | 安全部门 | 安全科长××× |  |
|  | 安装部门 | ××销售服务中心负责人××× |  |
|  | 使用单位 | 三期项目部技术负责人××× |  |
| 结论：同意使用 | 限制性使用 | 不准使用，整改后二次验收 | 塔吊司机 | ×××、××× |  |
| √ |  |  | 塔吊指挥 | ×××、××× |  |
| 公司级验收意见： 严格按照操作规程操作，加强保养维修，保持良好性能状态，同意使用。 盖章： 日期：2000.3.26 | 公司级验收人员签名 |
|  | 机管部门 | 公司副经理××× |
|  | 安全部门 | 公司质安科长××× |
| 结论：同意使用 | 限制性使用 | 不准使用，整改后二次验收 | 注：验收栏目内有数据的，必须在验收栏内填写实测的数据，无数据用文字说明 |
| √ |  |  |  |

# 上回转塔式起重机安装（加节）验收单

安6-5-1

使用单位××市××建筑安装工程有限公司三期项目部		 设备所属单位××市××建筑安装工程有限公司

工程名称××花苑三期3号楼                               安装负责人××市××建筑机械销售服务中心技术负责人×××

| 塔式 起重机 | 型号 | QTZ80 | 设备编号 | 03 | 起升高度 | 37m | 与建筑物水平附着距离 | 5m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 幅度 | 45m | 起重力距 | 1.5 kN·m | 最大起重量 | 8t | 塔 高 | 42m |
| 各道附着间距 | — | 附着道数 | — | 锚固负责人 | — | 锚 固 后 高 | — |
| 验收部位 | 验收要求 | 结果 | 验收部位 | 验收要求 | 结果 |
| 塔吊 结构 | 部件、附件、连接件安装齐全，位置正确 | 合格 | 电气 系统 | 供电系统供电充分、正常工作、电压380Ｖ±5% | 正常 |
|  | 螺栓拧紧力矩达到技术要求，开口销完全撬开 | 符合出厂要求 |  | 炭刷、接触器、继电器触点良好 | 良好 |
|  | 结构无变形、开焊、疲劳裂纹 | 无 |  | 仪表、照明、报警系统完好、可靠 | 良好 |
|  | 压重、配重重量、位置达到说明书要求 | 符合要求 |  | 控制、操纵装置动作灵活、可靠,电气按要求设置短路和过电流、失压及零位保护,切断总电源的紧急开关符合要求 | 符合 要求 |
| 绳轮钩 系统 | 钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐，润滑良好 | 状态良好 |  |  |  |
|  | 钢丝绳规格正确、断丝和磨损未达到报废标准 | 合格 |  | 电气系统对地的绝缘电阻不小于0.5MΩ | 合格 |
|  | 钢丝绳固定和编插符合国家标准 | 符合国家标准 | 安全 限位 和 保险 装置 | 力矩限制器灵敏、可靠，其综合误差不大于额定值的8% | 符合要求 |
|  | 各部位滑轮转动灵活、可靠，无卡塞现象 | 灵活、可靠 |  | 重量限制器灵敏、可靠，其误差不大于额定值的5% | 符合要求 |
|  | 吊钩磨损未达到报废标准，保险装置可靠 | 可靠 |  | 回转限位器灵敏可靠 | 良好 |
| 传动 系统 | 各机构转动平稳，无异常响声 | 正常 |  | 行走限位器灵敏可靠 | 良好 |
|  | 各润滑点润滑良好、润滑油牌号正确 | 符合要求 |  | 变幅限位器灵敏可靠 | 良好 |
|  | 制动器动作灵活可靠，联轴节连接良好，无异常 | 灵活、可靠、良好 |  | 超高限位器灵敏可靠 | 良好 |
| 路基 复验 | 复查路基或基础隐蔽工程资料齐全、准确 | 资料齐全、准确 |  | 吊钩保险灵敏可靠 | 良好 |
|  | 钢轨顶面纵、横方向的倾斜度不大于1/1000 | — |  | 卷筒保险灵敏可靠 | 良好 |
|  | 塔身对支承面垂直度≤4/1000 | 符合规定 | 附着 锚固 之后 检查 项目 | 锚固框架安装位置符合规定要求 | — |
|  | 止挡装置距钢轨两端距离≥3m | — |  | 塔身与锚固框架固定可靠 | — |
|  | 行走限位装置距止挡装置距离≥3m | — |  | 框架、锚杆、墙板等各处螺栓、销轴齐全，正确可靠 | — |
| 附着 锚固 之前 检查 | 框架、锚杆、墙板等无开焊、变形和裂纹 | — |  | 垫铁、楔块等零部件齐全可靠 | — |
|  | 锚杆长度和结构形式符合附着要求 | — |  | 最高附着点以下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/100 | — |
|  | 建筑物上附着点布置和强度符合要求 | — |  | 最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不大于4/1000 | — |
|  | 基础经过加固后强度满足承压要求 | 合格 |  | 锚固点以上塔机自由高度不得大于规定要求 | — |
| 续安6-5-1 |
| 安装班组自检情况： QTZ80上回转塔式起重机安装完成起升高度37m，塔高42m，经自查，塔吊结构、绳轮、钩、系统、路基、电气系统、安全限位和保险装置，符合出厂要求和规范规定，安装合格。 日期：2000.4.20 | 安装班组人员签名 |
|  | 班组长 | ××建筑机械销售服务中心安装班长××× |
|  | 班组人员 | ×××、×××、××× |
| 工地验收意见： 起重机安装完成，经项目部技术科、安全科验收，塔式起重机基础、塔身结构、安全限位及保险装置、电气系统符合要求，验收合格，同意使用。 日期：2000.4.20 | 工地验收人员签名 |
|  | 机管部门 | 项目副经理××× |  |
|  | 安全部门 | 安全科长××× |  |
|  | 安装部门 | ××销售服务中心负责人××× |  |
|  | 使用单位 | 三期项目部技术负责人××× |  |
| 结论：同意使用 | 限制性使用 | 不准使用，整改后二次验收 | 塔吊司机 | ×××、××× |  |
| √ |  |  | 塔吊指挥 | ×××、××× |  |
| 公司级验收意见： 严格按照操作规程操作，加强保养维修，保持良好性能状态，同意使用。 盖章： 日期：2000.4.20 | 公司级验收人员签名 |
|  | 机管部门 | 公司副经理××× |
|  | 安全部门 | 公司质安科长××× |
| 结论：同意使用 | 限制性使用 | 不准使用，整改后二次验收 | 注：验收栏目内有数据的，必须在验收栏内填写实测的数据，无数据用文字说明 |
| √ |  |  |  |

# 上回转塔式起重机安装（加节）验收单

安6-5-1

使用单位××市××建筑安装工程有限公司三期项目部		 设备所属单位××市××建筑安装工程有限公司

工程名称××花苑三期3号楼                               安装负责人××市××建筑机械销售服务中心技术负责人×××

| 塔式 起重机 | 型号 | QTZ80 | 设备编号 | 03 | 起升高度 | 43m | 与建筑物水平附着距离 | 5m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 幅度 | 45m | 起重力距 | 1.5 kN·m | 最大起重量 | 8t | 塔 高 | 48m |
| 各道附着间距 | — | 附着道数 | — | 锚固负责人 | — | 锚 固 后 高 | — |
| 验收部位 | 验收要求 | 结果 | 验收 部位 | 验收要求 | 结果 |
| 塔吊 结构 | 部件、附件、连接件安装齐全，位置正确 | 合格 | 电气 系统 | 供电系统供电充分、正常工作、电压380Ｖ±5% | 正常 |
|  | 螺栓拧紧力矩达到技术要求，开口销完全撬开 | 符合出厂要求 |  | 炭刷、接触器、继电器触点良好 | 良好 |
|  | 结构无变形、开焊、疲劳裂纹 | 无 |  | 仪表、照明、报警系统完好、可靠 | 良好 |
|  | 压重、配重重量、位置达到说明书要求 | 符合要求 |  | 控制、操纵装置动作灵活、可靠,电气按要求设置短路和过电流、失压及零位保护,切断总电源的紧急开关符合要求 | 符合 要求 |
| 绳轮 钩 系统 | 钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐，润滑良好 | 状态良好 |  |  |  |
|  | 钢丝绳规格正确，断丝和磨损未达到报废标准 | 合格 |  | 电气系统对地的绝缘电阻不小于0.5MΩ | 合格 |
|  | 钢丝绳固定和编插符合国家标准 | 符合国家标准 | 安全 限位 和 保险 装置 | 力矩限制器灵敏、可靠，其综合误差不大于额定值的8% | 符合要求 |
|  | 各部位滑轮转动灵活、可靠，无卡塞现象 | 灵活、可靠 |  | 重量限制器灵敏、可靠，其误差不大于额定值的5% | 符合要求 |
|  | 吊钩磨损未达到报废标准，保险装置可靠 | 可靠 |  | 回转限位器灵敏可靠 | 良好 |
| 传动 系统 | 各机构转动平稳，无异常响声 | 正常 |  | 行走限位器灵敏可靠 | 良好 |
|  | 各润滑点润滑良好、润滑油牌号正确 | 符合要求 |  | 变幅限位器灵敏可靠 | 良好 |
|  | 制动器动作灵活可靠，联轴节连接良好，无异常 | 灵活、可靠、良好 |  | 超高限位器灵敏可靠 | 良好 |
| 路基 复验 | 复查路基或基础隐蔽工程资料齐全、准确 | 资料齐全、准确 |  | 吊钩保险灵敏可靠 | 良好 |
|  | 钢轨顶面纵、横方向的倾斜度不大于1/1000 | — |  | 卷筒保险灵敏可靠 | 良好 |
|  | 塔身对支承面垂直度≤4/1000 | 符合规定 | 附着 锚固 之后 检查 项目 | 锚固框架安装位置符合规定要求 | — |
|  | 止挡装置距钢轨两端距离≥3m | — |  | 塔身与锚固框架固定可靠 | — |
|  | 行走限位装置距止挡装置距离≥3m | — |  | 框架、锚杆、墙板等各处螺栓、销轴齐全，正确可靠 | — |
| 附着 锚固 之前 检查 | 框架、锚杆、墙板等无开焊、变形和裂纹 | — |  | 垫铁、楔块等零部件齐全可靠 | — |
|  | 锚杆长度和结构形式符合附着要求 | — |  | 最高附着点以下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/100 | — |
|  | 建筑物上附着点布置和强度符合要求 | — |  | 最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不大于4/1000 | — |
|  | 基础经过加固后强度满足承压要求 | 合格 |  | 锚固点以上塔机自由高度不得大于规定要求 | — |
| 续安6-5-1 |
| 安装班组自检情况： QTZ80上回转塔式起重机安装完成起升高度43m，塔高48m，经自查，塔吊结构、绳轮、钩、系统、路基、电气系统、安全限位和保险装置，符合出厂要求和规范规定，安装合格。 日期：2000.5.10 | 安装班组人员签名 |
|  | 班组长 | ××建筑机械销售服务中心安装班长××× |
|  | 班组人员 | ×××、×××、××× |
| 工地验收意见： 起重机加节完成，经项目部技术科、安全科验收，塔式起重机基础、塔身结构、安全限位及保险装置、电气系统符合要求，验收合格，同意使用。 日期：2000.5.12 | 工地验收人员签名 |
|  | 机管部门 | 项目副经理××× |  |
|  | 安全部门 | 安全科长××× |  |
|  | 安装部门 | ××销售服务中心负责人××× |  |
|  | 使用单位 | 三期项目部技术负责人××× |  |
| 结论：同意使用 | 限制性使用 | 不准使用，整改后二次验收 | 塔吊司机 | ×××、××× |  |
| √ |  |  | 塔吊指挥 | ×××、××× |  |
| 公司级验收意见： 严格按照操作规程操作，加强保养维修，保持良好性能状态，同意使用。 盖章： 日期：2000.5.12 | 公司级验收人员签名 |
|  | 机管部门 | 公司副经理××× |
|  | 安全部门 | 公司质安科长××× |
| 结论：同意使用 | 限制性使用 | 不准使用，整改后二次验收 | 注：验收栏目内有数据的，必须在验收栏内填写实测的数据，无数据用文字说明 |
| √ |  |  |  |

# 上回转塔式起重机安装（加节）验收单

安6-5-1

使用单位××市××建筑安装工程有限公司三期项目部		 设备所属单位××市××建筑安装工程有限公司

工程名称××花苑三期3号楼                               安装负责人××市××建筑机械销售服务中心技术负责人×××

| 塔式 起重机 | 型号 | QTZ80 | 设备编号 | 03 | 起升高度 | 49m | 与建筑物水平附着距离 | 5m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 幅度 | 45m | 起重力距 | 1.5 kN••m | 最大起重量 | 8t | 塔 高 | 54m |
| 各道附着间距 | 第一道23m | 附着道数 | 1 | 锚固负责人 | — | 锚 固 后 高 | 23m |
| 验收部位 | 验收要求 | 结果 | 验收 部位 | 验收要求 | 结果 |
| 塔吊 结构 | 部件、附件、连接件安装齐全，位置正确 | 合格 | 电气 系统 | 供电系统供电充分、正常工作、电压380Ｖ±5% | 正常 |
|  | 螺栓拧紧力矩达到技术要求，开口销完全撬开 | 符合出厂要求 |  | 炭刷、接触器、继电器触点良好 | 良好 |
|  | 结构无变形、开焊、疲劳裂纹 | 无 |  | 仪表、照明、报警系统完好、可靠 | 良好 |
|  | 压重、配重重量、位置达到说明书要求 | 符合要求 |  | 控制、操纵装置动作灵活、可靠,电气按要求设置短路和过电流、失压及零位保护,切断总电源的紧急开关符合要求 | 符合 要求 |
| 绳轮 钩 系统 | 钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐，润滑良好 | 状态良好 |  |  |  |
|  | 钢丝绳规格正确，断丝和磨损未达到报废标准 | 合格 |  | 电气系统对地的绝缘电阻不小于0.5MΩ | 合格 |
|  | 钢丝绳固定和编插符合国家标准 | 符合国家标准 | 安全 限位 和 保险 装置 | 力矩限制器灵敏、可靠，其综合误差不大于额定值的8% | 符合要求 |
|  | 各部位滑轮转动灵活、可靠，无卡塞现象 | 灵活、可靠 |  | 重量限制器灵敏、可靠，其误差不大于额定值的5% | 符合要求 |
|  | 吊钩磨损未达到报废标准，保险装置可靠 | 可靠 |  | 回转限位器灵敏可靠 | 良好 |
| 传动 系统 | 各机构转动平稳，无异常响声 | 正常 |  | 行走限位器灵敏可靠 | 良好 |
|  | 各润滑点润滑良好，润滑油牌号正确 | 符合要求 |  | 变幅限位器灵敏可靠 | 良好 |
|  | 制动器动作灵活可靠，联轴节连接良好，无异常 | 灵活、可靠、良好 |  | 超高限位器灵敏可靠 | 良好 |
| 路基 复验 | 复查路基或基础隐蔽工程资料齐全、准确 | 资料齐全、 准确 |  | 吊钩保险灵敏可靠 | 良好 |
|  | 钢轨顶面纵、横方向的倾斜度不大于1/1000 | — |  | 卷筒保险灵敏可靠 | 良好 |
|  | 塔身对支承面垂直度≤4/1000 | 符合规定 | 附着 锚固 之后 检查 项目 | 锚固框架安装位置符合规定要求 | 符合要求 |
|  | 止挡装置距钢轨两端距离≥3m | — |  | 塔身与锚固框架固定可靠 | 可靠 |
|  | 行走限位装置距止挡置距离≥3m | — |  | 框架、锚杆、墙板等各处螺栓、销轴齐全，正确可靠 | 齐全可靠 |
| 附着 锚固 之前 检查 | 框架、锚杆、墙板等无开焊、变形和裂纹 | 无开焊、裂纹 |  | 垫铁、楔块等零部件齐全可靠 | 齐全可靠 |
|  | 锚杆长度和结构形式符合附着要求 | 符合要求 |  | 最高附着点以下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/100 | 合格 |
|  | 建筑物上附着点布置和强度符合要求 | 符合要求 |  | 最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不大于4/1000 | 合格 |
|  | 基础经过加固后强度满足承压要求 | 合格 |  | 锚固点以上塔机自由高度不得大于规定要求 | 合格 |
| 续安6-5-1 |
| 安装班组自检情况： QTZ80上回转塔式起重机加节安装完成，起升高度49m，塔高54m，经自查，塔吊结构、绳轮、钩、系统、路基、电气系统、安全限位和保险装置，符合出厂要求和规范规定，安装合格。 日期：2000.6.2 | 安装班组人员签名 |
|  | 班组长 | ××建筑机械销售服务中心安装班长××× |
|  | 班组人员 | ×××、×××、××× |
| 工地验收意见： 起重机加节完成，经项目部技术科、安全科验收，塔式起重机基础、塔身结构、安全限位及保险装置、电气系统符合要求，验收合格，同意使用。 日期：2000.6.3 | 工地验收人员签名 |
|  | 机管部门 | 项目副经理××× |  |
|  | 安全部门 | 安全科长××× |  |
|  | 安装部门 | ××销售服务中心负责人××× |  |
|  | 使用单位 | 三期项目部技术负责人××× |  |
| 结论：同意使用 | 限制性使用 | 不准使用，整改后二次验收 | 塔吊司机 | ×××、××× |  |
| √ |  |  | 塔吊指挥 | ×××、××× |  |
| 公司级验收意见： 严格按照操作规程操作，加强保养维修，保持良好性能状态，同意使用。 盖章： 日期：2000.6.3 | 公司级验收人员签名 |
|  | 机管部门 | 公司副经理××× |
|  | 安全部门 | 公司质安科长××× |
| 结论：同意使用 | 限制性使用 | 不准使用，整改后二次验收 | 注：验收栏目内有数据的，必须在验收栏内填写实测的数据，无数据用文字说明 |
| √ |  |  |  |

# 上回转塔式起重机安装（加节）验收单

安6-5-1

使用单位××市××建筑安装工程有限公司三期项目部		 设备所属单位××市××建筑安装工程有限公司

工程名称××花苑三期3号楼                               安装负责人××市××建筑机械销售服务中心技术负责人×××

| 塔式 起重机 | 型号 | QTZ80 | 设备编号 | 03 | 起升高度 | 58m | 与建筑物水平附着距离 | 5m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 幅度 | 45m | 起重力距 | 1.5 kN••m | 最大起重量 | 8t | 塔 高 | 63m |
| 各道附着间距 | 23m | 附着道数 | 1 | 锚固负责人 | — | 锚 固 后 高 | 33m |
| 验收部位 | 验收要求 | 结果 | 验收 部位 | 验收要求 | 结果 |
| 塔吊 结构 | 部件、附件、连接件安装齐全，位置正确 | 合格 | 电气 系统 | 供电系统供电充分、正常工作、电压380Ｖ±5% | 正常 |
|  | 螺栓拧紧力矩达到技术要求，开口销完全撬开 | 符合出厂要求 |  | 炭刷、接触器、继电器触点良好 | 良好 |
|  | 结构无变形、开焊、疲劳裂纹 | 无 |  | 仪表、照明、报警系统完好、可靠 | 良好 |
|  | 压重、配重重量、位置达到说明书要求 | 符合要求 |  | 控制、操纵装置动作灵活、可靠,电气按要求设置短路和过电流、失压及零位保护,切断总电源的紧急开关符合要求 | 符合 要求 |
| 绳轮 钩 系统 | 钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐，润滑良好 | 状态良好 |  |  |  |
|  | 钢丝绳规格正确，断丝和磨损未达到报废标准 | 合格 |  | 电气系统对地的绝缘电阻不小于0.5MΩ | 合格 |
|  | 钢丝绳固定和编插符合国家标准 | 符合国家标准 | 安全 限位 和 保险 装置 | 力矩限制器灵敏、可靠，其综合误差不大于额定值的8% | 符合要求 |
|  | 各部位滑轮转动灵活、可靠，无卡塞现象 | 灵活、可靠 |  | 重量限制器灵敏、可靠，其误差不大于额定值的5% | 符合要求 |
|  | 吊钩磨损未达到报废标准，保险装置可靠 | 可靠 |  | 回转限位器灵敏可靠 | 良好 |
| 传动 系统 | 各机构转动平稳，无异常响声 | 正常 |  | 行走限位器灵敏可靠 | 良好 |
|  | 各润滑点润滑良好，润滑油牌号正确 | 符合要求 |  | 变幅限位器灵敏可靠 | 良好 |
|  | 制动器动作灵活可靠，联轴节连接良好，无异常 | 灵活、可靠、良好 |  | 超高限位器灵敏可靠 | 良好 |
| 路基 复验 | 复查路基或基础隐蔽工程资料齐全、准确 | 资料齐全、 准确 |  | 吊钩保险灵敏可靠 | 良好 |
|  | 钢轨顶面纵、横方向的倾斜度不大于1/1000 | — |  | 卷筒保险灵敏可靠 | 良好 |
|  | 塔身对支承面垂直度≤4/1000 | 符合规定 | 附着 锚固 之后 检查 项目 | 锚固框架安装位置符合规定要求 | 合格 |
|  | 止挡装置距钢轨两端距离≥3m | — |  | 塔身与锚固框架固定可靠 | 可靠 |
|  | 行走限位装置距止挡装置距离≥3m | — |  | 框架、锚杆、墙板等各处螺栓、销轴齐全，正确可靠 | 齐全可靠 |
| 附着 锚固 之前 检查 | 框架、锚杆、墙板等无开焊、变形和裂纹 | 无变形、开裂 |  | 垫铁、楔块等零部件齐全可靠 | 齐全可靠 |
|  | 锚杆长度和结构形式符合附着要求 | 符合要求 |  | 最高附着点以下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/100 | 符合要求 |
|  | 建筑物上附着点布置和强度符合要求 | 符合要求 |  | 最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不大于4/1000 | 符合要求 |
|  | 基础经过加固后强度满足承压要求 | 合格 |  | 锚固点以上塔机自由高度不得大于规定要求 | 合格 |
| 续安6-5-1 |
| 安装班组自检情况： QTZ80上回转塔式起重机加节安装完成，起升高度58m，塔高63m，锚固后高33m。经自查，塔吊结构、绳轮、钩、系统、路基、电气系统、安全限位和保险装置，附着锚固等，符合出厂要求和规范规定，安装合格。 日期：2000.6.24 | 安装班组人员签名 |
|  | 班组长 | ××建筑机械销售服务中心安装班长××× |
|  | 班组人员 | ×××、×××、××× |
| 工地验收意见： 起重机加节完成，经项目部技术科、安全科验收，塔式起重机基础、塔身结构、安全限位及保险装置、电气系统、附着锚固，符合要求，验收合格，同意使用。 日期：2000.6.25 | 工地验收人员签名 |
|  | 机管部门 | 项目副经理××× |  |
|  | 安全部门 | 安全科长××× |  |
|  | 安装部门 | ××销售服务中心负责人××× |  |
|  | 使用单位 | 三期项目部技术负责人××× |  |
| 结论：同意使用 | 限制性使用 | 不准使用，整改后二次验收 | 塔吊司机 | ×××、××× |  |
| √ |  |  | 塔吊指挥 | ×××、××× |  |
| 公司级验收意见： 严格按照操作规程操作，加强保养维修，保持良好性能状态，同意使用。 盖章： 日期：2000.6.25 | 公司级验收人员签名 |
|  | 机管部门 | 公司副经理××× |
|  | 安全部门 | 公司质安科长××× |
| 结论：同意使用 | 限制性使用 | 不准使用，整改后二次验收 | 注：验收栏目内有数据的，必须在验收栏内填写实测的数据，无数据用文字说明 |
| √ |  |  |  |

# 上回转塔式起重机安装（加节）验收单

安6-5-1

使用单位××市××建筑安装工程有限公司三期项目部		 设备所属单位××市××建筑安装工程有限公司

工程名称××花苑三期3号楼                               安装负责人××市××建筑机械销售服务中心技术负责人×××

| 塔式 起重机 | 型号 | QTZ80 | 设备编号 | 03 | 起升高度 | 70m | 与建筑物水平附着距离 | 5m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 幅度 | 45m | 起重力距 | 1.5 kN••m | 最大起重量 | 8t | 塔 高 | 74m |
| 各道附着间距 | 第一道22m | 附着道数 | 二 | 锚固负责人 | ××× | 锚 固 后 高 | 28m |
| 验收部位 | 验收要求 | 结果 | 验收 部位 | 验收要求 | 结果 |
| 塔吊 结构 | 部件、附件、连接件安装齐全，位置正确 | 合格 | 电气 系统 | 供电系统供电充分、正常工作、电压380Ｖ±5% | 正常 |
|  | 螺栓拧紧力矩达到技术要求，开口销完全撬开 | 符合出厂要求 |  | 炭刷、接触器、继电器触点良好 | 良好 |
|  | 结构无变形、开焊、疲劳裂纹 | 无 |  | 仪表、照明、报警系统完好、可靠 | 良好 |
|  | 压重、配重重量、位置达到说明书要求 | 符合要求 |  | 控制、操纵装置动作灵活、可靠,电气按要求设置短路和过电流、失压及零位保护,切断总电源的紧急开关符合要求 | 符合 要求 |
| 绳轮 钩 系统 | 钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐，润滑良好 | 状态良好 |  |  |  |
|  | 钢丝绳规格正确，断丝和磨损未达到报废标准 | 合格 |  | 电气系统对地的绝缘电阻不小于0.5MΩ | 合格 |
|  | 钢丝绳固定和编插符合国家标准 | 符合国家标准 | 安全 限位 和 保险 装置 | 力矩限制器灵敏、可靠，其综合误差不大于额定值的8% | 符合要求 |
|  | 各部位滑轮转动灵活、可靠，无卡塞现象 | 灵活、可靠 |  | 重量限制器灵敏、可靠，其误差不大于额定值的5% | 符合要求 |
|  | 吊钩磨损未达到报废标准，保险装置可靠 | 可靠 |  | 回转限位器灵敏可靠 | 良好 |
| 传动 系统 | 各机构转动平稳，无异常响声 | 正常 |  | 行走限位器灵敏可靠 | 良好 |
|  | 各润滑点润滑良好，润滑油牌号正确 | 符合要求 |  | 变幅限位器灵敏可靠 | 良好 |
|  | 制动器动作灵活可靠，联轴节连接良好，无异常 | 灵活、可靠、良好 |  | 超高限位器灵敏可靠 | 良好 |
| 路基 复验 | 复查路基或基础隐蔽工程资料齐全、准确 | 资料齐全、 准确 |  | 吊钩保险灵敏可靠 | 良好 |
|  | 钢轨顶面纵、横方向的倾斜度不大于1/1000 | — |  | 卷筒保险灵敏可靠 | 良好 |
|  | 塔身对支承面垂直度≤4/1000 | 符合规定 | 附着 锚固 之后 检查 项目 | 锚固框架安装位置符合规定要求 | 合格 |
|  | 止挡装置距钢轨两端距离≥3m | — |  | 塔身与锚固框架固定可靠 | 可靠 |
|  | 行走限位装置距止挡装置距离≥3m | — |  | 框架、锚杆、墙板等各处螺栓、销轴齐全，正确可靠 | 齐全可靠 |
| 附着 锚固 之前 检查 | 框架、锚杆、墙板等无开焊、变形和裂纹 | 无开焊、裂纹 |  | 垫铁、楔块等零部件齐全可靠 | 齐全可靠 |
|  | 锚杆长度和结构形式符合附着要求 | 符合要求 |  | 最高附着点以下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/100 | 不大于2/100 |
|  | 建筑物上附着点布置和强度符合要求 | 符合要求 |  | 最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不大于4/1000 | 不大于4/100 |
|  | 基础经过加固后强度满足承压要求 | 合格 |  | 锚固点以上塔机自由高度不得大于规定要求 | 符合规定 |
| 续安6-5-1 |
| 安装班组自检情况： QTZ80上回转塔式起重机加节安装完成，起升高度70m，塔高74m，增设第二道附着锚固，锚固后高28m。经自查，塔吊结构、绳轮、钩、系统、路基、电气系统、安全限位和保险装置、附着锚固等，符合出厂要求和规范规定，安装合格。 日期：2000.7.12 | 安装班组人员签名 |
|  | 班组长 | ××建筑机械销售服务中心安装班长××× |
|  | 班组人员 | ×××、×××、××× |
| 工地验收意见： 经项目部技术科、安全科验收，塔式起重机基础、塔身结构，安全限位及保险装置、电气系统、附着锚固，符合要求，验收合格，同意使用。 日期：2000.7.13 | 工地验收人员签名 |
|  | 机管部门 | 项目副经理××× |  |
|  | 安全部门 | 安全科长××× |  |
|  | 安装部门 | ××销售服务中心负责人××× |  |
|  | 使用单位 | 三期项目部技术负责人××× |  |
| 结论：同意使用 | 限制性使用 | 不准使用，整改后二次验收 | 塔吊司机 | ×××、××× |  |
| √ |  |  | 塔吊指挥 | ×××、××× |  |
| 公司级验收意见： 严格按照操作规程操作，加强保养维修，保持良好性能状态，同意使用。 盖章： 日期：2000.7.13 | 公司级验收人员签名 |
|  | 机管部门 | 公司副经理××× |
|  | 安全部门 | 公司质安科长××× |
| 结论：同意使用 | 限制性使用 | 不准使用，整改后二次验收 | 注：验收栏目内有数据的，必须在验收栏内填写实测的数据，无数据用文字说明 |
| √ |  |  |  |

# 上回转塔式起重机安装（加节）验收单

安6-5-1

使用单位××市××建筑安装工程有限公司三期项目部		 设备所属单位××市××建筑安装工程有限公司

工程名称××花苑三期3号楼                               安装负责人××市××建筑机械销售服务中心技术负责人×××

| 塔式 起重机 | 型号 | QTZ80 | 设备编号 | 03 | 起升高度 | 79m | 与建筑物水平附着距离 | 5m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 幅度 | 45m | 起重力距 | 1.5 kN••m | 最大起重量 | 8t | 塔 高 | 83m |
| 各道附着间距 | 第三道24 m | 附着道数 | 三 | 锚固负责人 | ××× | 锚 固 后 高 | 28m |
| 验收部位 | 验收要求 | 结果 | 验收 部位 | 验收要求 | 结果 |
| 塔吊 结构 | 部件、附件、连接件安装齐全，位置正确 | 合格 | 电气 系统 | 供电系统供电充分、正常工作、电压380Ｖ±5% | 正常 |
|  | 螺栓拧紧力矩达到技术要求，开口销完全撬开 | 符合出厂要求 |  | 炭刷、接触器、继电器触点良好 | 良好 |
|  | 结构无变形、开焊、疲劳裂纹 | 无 |  | 仪表、照明、报警系统完好、可靠 | 良好 |
|  | 压重、配重重量、位置达到说明书要求 | 符合要求 |  | 控制、操纵装置动作灵活、可靠,电气按要求设置短路和过电流、失压及零位保护,切断总电源的紧急开关符合要求 | 符合 要求 |
| 绳轮钩 系统 | 钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐，润滑良好 | 状态良好 |  |  |  |
|  | 钢丝绳规格正确，断丝和磨损未达到报废标准 | 合格 |  | 电气系统对地的绝缘电阻不小于0.5MΩ | 合格 |
|  | 钢丝绳固定和编插符合国家标准 | 符合国家标准 | 安全 限位 和 保险 装置 | 力矩限制器灵敏、可靠，其综合误差不大于额定值的8% | 符合要求 |
|  | 各部位滑轮转动灵活、可靠，无卡塞现象 | 灵活、可靠 |  | 重量限制器灵敏、可靠，其误差不大于额定值的5% | 符合要求 |
|  | 吊钩磨损未达到报废标准，保险装置可靠 | 可靠 |  | 回转限位器灵敏可靠 | 良好 |
| 传动 系统 | 各机构转动平稳，无异常响声 | 正常 |  | 行走限位器灵敏可靠 | 良好 |
|  | 各润滑点润滑良好，润滑油牌号正确 | 符合要求 |  | 变幅限位器灵敏可靠 | 良好 |
|  | 制动器动作灵活可靠，联轴节连接良好，无异常 | 灵活、可靠、良好 |  | 超高限位器灵敏可靠 | 良好 |
| 路基 复验 | 复查路基或基础隐蔽工程资料齐全、准确 | 资料齐全、 准确 |  | 吊钩保险灵敏可靠 | 良好 |
|  | 钢轨顶面纵、横方向的倾斜度不大于1/1000 | — |  | 卷筒保险灵敏可靠 | 良好 |
|  | 塔身对支承面垂直度≤4/1000 | 符合规定 | 附着 锚固 之后 检查 项目 | 锚固框架安装位置符合规定要求 | 符合要求 |
|  | 止挡装置距钢轨两端距离≥3m | — |  | 塔身与锚固框架固定可靠 | 可靠 |
|  | 行走限位装置距止挡装置距离≥3m | — |  | 框架、锚杆、墙板等各处螺栓、销轴齐全，正确可靠 | 齐全可靠 |
| 附着 锚固 之前 检查 | 框架、锚杆、墙板等无开焊、变形和裂纹 | 无变形、开裂 |  | 垫铁、楔块等零部件齐全可靠 | 齐全可靠 |
|  | 锚杆长度和结构形式符合附着要求 | 符合要求 |  | 最高附着点以下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/100 | 符合要求 |
|  | 建筑物上附着点布置和强度符合要求 | 符合要求 |  | 最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不大于4/1000 | 符合要求 |
|  | 基础经过加固后强度满足承压要求 | 合格 |  | 锚固点以上塔机自由高度不得大于规定要求 | 符合规定 |
| 续 安6-5-1 |
| 安装班组自检情况： QTZ80上回转塔式起重机加节完成，起升高度79m，塔高83m，第三道附着锚固，锚固后高28m。经自查，塔吊结构、绳轮、钩、系统、路基、电气系统、安全限位和保险装置、附着锚固等符合出厂要求和规范规定，安装合格。 日期：2000.8.2 | 安装班组人员签名 |
|  | 班组长 | ××建筑机械销售服务中心安装班长××× |
|  | 班组人员 | ×××、×××、××× |
| 工地验收意见： 起重机加节完成经项目部技术科、安全科验收，塔式起重机基础、塔身结构，安全限位及保险装置、电气系统、附着锚固符合要求，验收合格，同意使用。 日期：2000.8.4 | 工地验收人员签名 |
|  | 机管部门 | 项目副经理××× |  |
|  | 安全部门 | 安全科长××× |  |
|  | 安装部门 | ××销售服务中心负责人××× |  |
|  | 使用单位 | 三期项目部技术负责人××× |  |
| 结论：同意使用 | 限制性使用 | 不准使用，整改后二次验收 | 塔吊司机 | ×××、××× |  |
| √ |  |  | 塔吊指挥 | ×××、××× |  |
| 公司级验收意见： 严格按照操作规程操作，加强保养维修，保持良好性能状态，同意使用。 盖章： 日期：2000.8.4 | 公司级验收人员签名 |
|  | 机管部门 | 公司副经理××× |
|  | 安全部门 | 公司质安科长××× |
| 结论：同意使用 | 限制性使用 | 不准使用，整改后二次验收 | 注：验收栏目内有数据的，必须在验收栏内填写实测的数据，无数据用文字说明 |
| √ |  |  |  |

# 下 回 转 塔 式 起 重 机 安 装 验 收 单

安6-5-2

规格型号                                          		 设备所属单位

工程名称                                                 使 用 单 位

机械编号

| 验收部位 | 验收要求 | 结果 | 验收部位 | 验收要求 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置与 轨 道 | 布设位置合理，符合施工组织设计要求 |  | 钢丝绳与吊索具 | 钢丝绳断丝未超标，无锈蚀、无污染 |  |
|  | 与架空线最小距离符合规定并有防护架 |  |  | 滑轮组件活络，无裂缝、损伤 |  |
|  | 路轨两侧堆物距塔吊回转尾部大于50cm |  |  | 绳卡设置须合理，紧固正确 |  |
| 路基与 轨 道 | 路基坚实、平整、有排水措施 |  |  | 吊钩无变形，吊钩磨损小于原高度10%，超过则报废 |  |
|  | 路基箱或枕木铺设符合要求，夹板、道钉使用正确 |  | 限位与 保 险 装 置 | 力矩限制器（TM限位）灵敏可靠，其综合误差不大于额定值的8% |  |
|  | 拉杆设置正确牢固、轨距偏差小于1/1000 |  |  | 吊钩高度限位器灵敏可靠 |  |
|  | 轨接头应处于轨枕或路基箱上，两轨中间无杂物 |  |  | 变幅限位器灵敏可靠 |  |
|  | 轨接头间距不大于4mm，接头高低差不大于2mm |  |  | 行走限位器灵敏可靠 |  |
|  | 路轨顶面平整倾斜度小于1/1000 |  |  | 升降驾驶室乘人梯笼限位器，灵敏可靠 |  |
|  | 止挡缓冲装置距钢轨两端距离≥1m |  |  | 驾驶室防坠保险装置和避震器，齐全可靠 |  |
| 金 属 结 构 | 无疲劳、损伤、焊缝无漏、裂、脱焊 |  |  | 卷扬机绳筒防钢丝绳跳出保险装置完好、可靠 |  |
|  | 法兰及其螺栓齐全，紧固正确 |  |  | 防脱钩保险装置灵敏可靠 |  |
| 传 动 系 统 | 各制动调整合理 |  | 定 机 定 人 | 已落实持证专职司机 |  |
|  | 各传动机构平稳无异声，润滑良好 |  |  | 指挥有专人并持有上岗证书 |  |
|  | 滑轮应设钢丝绳防脱槽装置 |  |  | 机操、指挥人员上岗挂牌已落实 |  |
| 电 气 | 电缆电气线路绝缘良好有防破损措施 |  |  | 机械性能挂牌已落实 |  |
|  | 行走式塔吊电缆线不得拖地和有接头 |  | 其 他 | 塔吊夹轨钳齐全有效 |  |
|  | 仪表、照明、报警系统完好可靠 |  |  | 驾驶室能密闭，门窗玻璃完好，门能上锁 |  |
|  | 地面近塔台吊处有专用控制开关箱 |  |  | 塔吊配重正确，按规定堆放 |  |
|  | 失压、零位保护控制系统动作可靠 |  |  | 塔吊油漆无起壳、脱皮，保养良好 |  |
|  | 接地装置设置正确可靠 |  |  |  |  |
|  | 电气系统对地的绝缘电阻不大于0.5MΩ |  |  |  |  |

续安6-5-2

| 安装班组自检情况： 日期： | 安装班组人员签名 |
| --- | --- |
|  | 班组长 |  |
|  | 班组 人员 |  |
| 工地验收意见： 日期： | 工地验收人员签名 |
|  | 机管部门 |  |  |
|  | 安全部门 |  |  |
|  | 安装部门 |  |  |
|  | 使用单位 |  |  |
| 结论：同意使用 | 限制性使用 | 不准使用，整改后二次验收 | 塔吊司机 |  |  |
|  |  |  | 塔吊指挥 |  |  |
| 公司级验收意见： 盖章： 日期： | 公司级验收人员签名 |
|  | 机管 部门 |  |
|  | 安全 部门 |  |
| 结论：同意使用 | 限制性使用 | 不准使用，整改后二次验收 | 注：验收栏目内有数据的，必须在验收栏内填写实测的数据，无数据用文字说明 |

事 故 （月） 报 表

单位名称：  ××市××建筑安装工程有限公司    工程名称：  ××花苑三期3号楼

发生事故日期：        年        月      日       时        分

事故类别                          主要原因分析

| 受伤害人姓名 | 伤亡情况 （死、重、轻） | 工种及级别 | 性别 | 年龄 | 本工种 工龄 | 受过何种 安全教育 | 歇工总日数 | 经济损失 | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 直接 | 间接 |  |
| 事故经过和原因： 本月无事故 |
| 预防事故重复发生的措施： | 落实措施 负责人 |  |

项目部负责人×××         制表人：  ×××   2000年 2 月 29日

注：事故经过和原因、措施栏，如填不下可加附。工地如当月无事故，也须每月填写事故报表（一式二份），一份上报企业主管部门。

事 故 （月） 报 表

单位名称：  ××市××建筑安装工程有限公司    工程名称：  ××花苑三期3号楼

发生事故日期：        年        月      日       时        分

事故类别                          主要原因分析

| 受伤害人姓名 | 伤亡情况 （死、重、轻） | 工种及级别 | 性别 | 年龄 | 本工种 工龄 | 受过何种 安全教育 | 歇工总日数 | 经济损失 | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 直接 | 间接 |  |
| 事故经过和原因： 本月无事故 |
| 预防事故重复发生的措施： | 落实措施 负责人 |  |

项目部负责人×××         制表人：  ×××   2000年 3 月 28日

注：事故经过和原因、措施栏，如填不下可加附。工地如当月无事故，也须每月填写事故报表（一式二份），一份上报企业主管部门。

事 故 （月） 报 表

单位名称：  ××市××建筑安装工程有限公司    工程名称：  ××花苑三期3号楼

发生事故日期：        年        月      日       时        分

事故类别                          主要原因分析

| 受伤害人姓名 | 伤亡情况 （死、重、轻） | 工种及级别 | 性别 | 年龄 | 本工种 工龄 | 受过何种 安全教育 | 歇工总日数 | 经济损失 | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 直接 | 间接 |  |
| 事故经过和原因： 本月无事故 |
| 预防事故重复发生的措施： | 落实措施 负责人 |  |

项目部负责人×××         制表人：  ×××   2000年 4 月 29日

注：事故经过和原因、措施栏，如填不下可加附。工地如当月无事故，也须每月填写事故报表（一式二份），一份上报企业主管部门。

事 故 （月） 报 表

单位名称：  ××市××建筑安装工程有限公司    工程名称：  ××花苑三期3号楼

发生事故日期：        年        月      日       时        分

事故类别                          主要原因分析

| 受伤害人姓名 | 伤亡情况 （死、重、轻） | 工种及级别 | 性别 | 年龄 | 本工种 工龄 | 受过何种 安全教育 | 歇工总日数 | 经济损失 | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 直接 | 间接 |  |
| 事故经过和原因： 本月无事故 |
| 预防事故重复发生的措施： | 落实措施 负责人 |  |

项目部负责人×××         制表人：  ×××   2000年 5 月 28日

注：事故经过和原因、措施栏，如填不下可加附。工地如当月无事故，也须每月填写事故报表（一式二份），一份上报企业主管部门。

事 故 （月） 报 表

单位名称：  ××市××建筑安装工程有限公司    工程名称：  ××花苑三期3号楼

发生事故日期：        年        月      日       时        分

事故类别                          主要原因分析

| 受伤害人姓名 | 伤亡情况 （死、重、轻） | 工种及级别 | 性别 | 年龄 | 本工种 工龄 | 受过何种 安全教育 | 歇工总日数 | 经济损失 | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 直接 | 间接 |  |
| 事故经过和原因： 本月无事故 |
| 预防事故重复发生的措施： | 落实措施 负责人 |  |

项目部负责人×××         制表人：  ×××   2000年 6 月 28日

注：事故经过和原因、措施栏，如填不下可加附。工地如当月无事故，也须每月填写事故报表（一式二份），一份上报企业主管部门。

事 故 （月） 报 表

单位名称：  ××市××建筑安装工程有限公司    工程名称：  ××花苑三期3号楼

发生事故日期：        年        月      日       时        分

事故类别                          主要原因分析

| 受伤害人姓名 | 伤亡情况 （死、重、轻） | 工种及级别 | 性别 | 年龄 | 本工种 工龄 | 受过何种 安全教育 | 歇工总日数 | 经济损失 | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 直接 | 间接 |  |
| 事故经过和原因： 本月无事故 |
| 预防事故重复发生的措施： | 落实措施 负责人 |  |

项目部负责人×××         制表人：  ×××   2000年 7月 28日

注：事故经过和原因、措施栏，如填不下可加附。工地如当月无事故，也须每月填写事故报表（一式二份），一份上报企业主管部门。

事 故 （月） 报 表

单位名称：  ××市××建筑安装工程有限公司    工程名称：  ××花苑三期3号楼

发生事故日期：        年        月      日       时        分

事故类别                          主要原因分析

| 受伤害人姓名 | 伤亡情况 （死、重、轻） | 工种及级别 | 性别 | 年龄 | 本工种 工龄 | 受过何种安全 教育 | 歇工总日数 | 经济损失 | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 直接 | 间接 |  |
| 事故经过和原因： 本月无事故 |
| 预防事故重复发生的措施： | 落实措施 负责人 |  |

项目部负责人×××         制表人：  ×××   2000年 8 月 29日

注：事故经过和原因、措施栏，如填不下可加附。工地如当月无事故，也须每月填写事故报表（一式二份），一份上报企业主管部门。

事 故 （月） 报 表

单位名称：  ××市××建筑安装工程有限公司    工程名称：  ××花苑三期3号楼

发生事故日期：        年        月      日       时        分

事故类别                          主要原因分析

| 受伤害人姓名 | 伤亡情况 （死、重、轻） | 工种及级别 | 性别 | 年龄 | 本工种 工龄 | 受过何种 安全教育 | 歇工总日数 | 经济损失 | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 直接 | 间接 |  |
| 事故经过和原因： 本月无事故 |
| 预防事故重复发生的措施： | 落实措施 负责人 |  |

项目部负责人×××         制表人：  ×××   2000年 9 月 29日

注：事故经过和原因、措施栏，如填不下可加附。工地如当月无事故，也须每月填写事故报表（一式二份），一份上报企业主管部门。

事 故 （月） 报 表

单位名称：  ××市××建筑安装工程有限公司    工程名称：  ××花苑三期3号楼

发生事故日期：        年        月      日       时        分

事故类别                          主要原因分析

| 受伤害人姓名 | 伤亡情况 （死、重、轻） | 工种及级别 | 性别 | 年龄 | 本工种 工龄 | 受过何种 安全教育 | 歇工总日数 | 经济损失 | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 直接 | 间接 |  |
| 事故经过和原因： 本月无事故 |
| 预防事故重复发生的措施： | 落实措施 负责人 |  |

项目部负责人×××         制表人：  ×××   2000年 10 月 30日

注：事故经过和原因、措施栏，如填不下可加附。工地如当月无事故，也须每月填写事故报表（一式二份），一份上报企业主管部门。

事 故 （月） 报 表

单位名称：  ××市××建筑安装工程有限公司    工程名称：  ××花苑三期3号楼

发生事故日期：        年        月      日       时        分

事故类别                          主要原因分析

| 受伤害人姓名 | 伤亡情况 （死、重、轻） | 工种及级别 | 性别 | 年龄 | 本工种 工龄 | 受过何种安全 教育 | 歇工总日数 | 经济损失 | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 直接 | 间接 |  |
| 事故经过和原因： 本月无事故 |
| 预防事故重复发生的措施： | 落实措施 负责人 |  |

项目部负责人×××         制表人：  ×××   2000年11 月 28日

注：事故经过和原因、措施栏，如填不下可加附。工地如当月无事故，也须每月填写事故报表（一式二份），一份上报企业主管部门。

事 故 （月） 报 表

单位名称：  ××市××建筑安装工程有限公司    工程名称：  ××花苑三期3号楼

发生事故日期：        年        月      日       时        分

事故类别                          主要原因分析                                                                                安7-3

| 受伤害人姓名 | 伤亡情况 （死、重、轻） | 工种及级别 | 性别 | 年龄 | 本工种 工龄 | 受过何种安全 教育 | 歇工总日数 | 经济损失 | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 直接 | 间接 |  |
| 事故经过和原因： 本月无事故 |
| 预防事故重复发生的措施： | 落实措施 负责人 |  |

项目部负责人×××         制表人：  ×××   2001年 1 月 29日

注：事故经过和原因、措施栏，如填不下可加附。工地如当月无事故，也须每月填写事故报表（一式二份），一份上报企业主管部门。

# Text boxes

职责：对本单位劳动保护和安全生产的技术总负责，组织审批施工组织计划及各项安全措施，解决安全技术问题，参加事故调查，提出鉴定意见和改进措施

公司安全

管理处

职责：组织编写项目安全保证计划措施、责任制，协调筹措安全经费，并对保证计划运行负主要责任

项目经理

职责：具体负责安全保证计划技术措施、岗位职责、操作规程、特殊脚手架及各种方案的编制审核工作

项 目

副经理

职责：负责安全保证计划的运行及日常计划、组织、检查、验收、协调工作

项 目

工程师

职责:负责安全保证计划全过程运行、检查、检验、整改、防范及安全记录

安全科

职责:负责安全保证计划施工现场的控制,对组织人员、责任制动态管理按照保证计划的规定进行操作

施工科

职责:负责安全保证计划中对安全合格供应控制商的评估,签订合同,收审质保书、合格证

经营科

职责:负责安全保证计划运行过程中技术措施、防范措施、整改措施的制订以及大型机械安装拆除方案施工用电、施工方案的编制

技术科

职责:负责安全保证体系中合格供应商材料的检查验收以及采购工作。监督、检查、控制现场机械设备的管理工作和对机操人员进行培训教育

材料设备科

职责:负责安全保证计划运行文件的收集、登记、发放以及保证计划运行的经费

劳资科

职责:负责安全保证计划运行文件的收集、登记、发放以及保证计划运行经费。负责消防防火工作

综合办

职责:负责对保证计划的宣传落实，以及对职工的安全、三级教育、技能、操作规程、变换工种的教育

宣传科

职责:负责施工现场作业区、办公区、生活区的文明施工、生活卫生、环境卫生及食堂、厕所卫生

文明卫生办

职责:负责安全保证计划中电工班施工现场安全用电控制、交底、人员管理，维修、整改按规定进行操作

电工班组

职责:负责安全保证计划中电焊安全动火作业的控制、交底管理，申请动火、防范措施按规定进行

电焊班长

职责:负责安全保证计划中木工班施工现场的控制、交底、人员管理，隐患整改按规定进行操作

木工班长

职责:负责安全保证计划中钢筋班施工现场的控制、安全交底、人员管理，隐患整改按规定进行操作

钢筋班长

职责:负责安全保证计划中钢筋班施工现场的控制、安全交底、人员管理，隐患整改按规定进行操作

瓦工班长

职责:负责安全保证计划中安装班施工现场的控制、安全交底、人员管理，隐患整改按规定进行操作

安装班长

职责:负责安全保证计划中脚手架防护搭设控制交底、检查、验收、保养，按规定进行操作

架子班长

职责:负责安全保证计划中施工现场机械操作，违章作业控制、交底、检查、维修、保养、隐患整改按规定进行操作

机操班组

职责:负责安全保证计划中合格供应商的合格材料、防护用品的进库验收、收证工作

仓  库

职责:负责安全保证计划中工人生活、食堂卫生、取样及夏季、冬季、雨季工人施工安全，职业病的预防

后  勤

职责:学会消防器材的使用、保养，参加消防演习，做好夜间值班和巡视工作。

义务消防组

职责：严格按照安全保证计划中安全操作规程进行操作，自觉遵守安全生产六大纪律和工地各项制度，不违章作业，不违反劳动纪律，确保安全保证计划的顺利实施

工人

图1-2-1    工程项目部安全管理网络图

职责：对本单位劳动保护和安全生产的技术总负责，组织审批施工组织计划及各项安全措施，解决安全技术问题，参加事故调查，提出鉴定意见和改进措施

公司安全

管理处

职责：组织编写项目安全保证计划措施，责任制，筹措安全经费协调，并对保证计划运行负主要责任

项目经理

职责：具体负责安全保证计划技术措施，岗位职责，操作规程，特殊脚手架及各种方案的编制审核工作

项 目

副经理

职责：负责安全保证计划的运行及日常计划、组织、检查、验收协调工作

项 目

工程师

职责:负责安全保证计划全过程运行、检查、检验、整改防范及安全记录

安全科

职责:负责安全保证计划施工现场的控制,对组织人员,责任制动态管理按照保证计划的规定进行操作

施工科

职责:负责安全保证计划中对安全合格供应控制商的评估,签订合同,收审质保书、合格证。

经营科

职责:负责安全保证计划运行过程中技术措施、防范措施、整改措施的制订以及大型机械安装拆除方案施工用电、施工方案的编制。

技术科

职责:负责安全保证体系中合格供应商及采购工作。监督、检查、控制现场机械设备的管理工作和对机操人员培训教育

材设科

职责:负责安全保证计划运行文件的收集、登记、发放以及保证计划运行经费

劳资科

职责:负责安全保证计划运行文件的收集、登记、发放以及保证计划运行经费并负责消防防火工作

综合办

职责:负责对保证计划的宣传落实，以及对职工的安全、三级教育、技能、操作规程、变换工种的教育

宣传科

职责:负责施工现场作业区，办公区、生活区的文明施工、生活卫生、环境卫生及食堂、厕所卫生。

文明卫生办

职责:负责安全保证计划中电工班施工现场安全用电控制、交底、人员管理，维修、整改按规定进行操作

电工班组

职责:负责安全保证计划中电焊安全动火作业的控制、交底管理，申请动火、防范措施按规定进行

电焊班长

职责:负责安全保证计划中木工班施工现场的控制、交底、人员管理，隐患整改按规定进行操作

木工班长

职责:负责安全保证计划中钢筋班施工现场的控制、安全交底、人员管理，隐患整改按规定进行操作

钢筋班长

职责:负责安全保证计划中钢筋班施工现场的控制、安全交底、人员管理，隐患整改按规定进行操作

瓦工班长

职责:负责安全保证计划中钢筋班施工现场的控制、安全交底、人员管理，隐患整改按规定进行操作

安装班长

职责:负责安全保证计划中脚手架防护搭设控制交底、检查、验收、保养，按规定进行操作

架子班长

职责:负责安全保证计划中施工现场机械操作，违章作业控制、交底、检查、维修、保养、隐患整改按规定进行操作

机操班组

职责:负责安全保证计划中合格供应商的合格材料、防护用品的进库验收、收证工作

仓  库

职责:负责安全保证计划中工人生活、食堂卫生、取样及夏季、冬季、雨季工人施工安全，职业病的预防

后  勤

职责:学会消防器材的使用、保养、参加消防实习，做好夜间值班和巡视工作。

义务消防组

职责：严格按照安全保证计划中安全操作规程进行操作，自觉遵守安全生产六大纪律和工地各项制度，不违章作业，不违反劳动纪律，确保安全保证计划的顺利实施

工人

图2-0-3    安全管理网络图