5.10.1

土方开挖工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

010101□□01

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地基与基础分部 | 验收部位 | 基槽 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 010101土方开挖工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 项目 | 允许偏差或允许值（mm） |  |  |
|  | 柱基基坑基槽 | 挖方场 地平整 | 管沟 | 地（路）面基层 |  |  |
|  |  | 人工 | 机械 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 1 | 标高 | -50 | ±30 | ±50 | -50 | -50 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 符合施工验收规范要求 |
|  | 2 | 长度、宽度 （由设计中心）线向两边量） | +200 -50 | +300 -100 | +500 -150 | +100 | — | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | 3 | 边坡 | 设计要求 | 1：0.8 |  |
| 一般项目 | 1 | 表面平整度 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 |  |
|  | 2 | 基底土性 | 设计要求 | 与勘察报告相符 |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工验收规范要求，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.10.2

土方回填工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

010102□□01

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地基与基础分部 | 验收部位 | 1～2单元回填 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T010102土方回填工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 检查项目 | 允许偏差或允许值（mm） |  |  |
|  | 桩基基坑基槽 | 场地平整 | 管沟 | 地（路）面基础层 |  |  |
|  |  | 人工 | 机械 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 1 | 标高 | -50 | ±30 | ±50 | -50 | -50 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 分层压实系数 | 设计要求 | 压实系数0.97 | 符合要求 |
| 一般项目 | 1 | 回填土料 | 设计要求 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 分层厚度 及含水量 | 设计要求 | √ | 符合要求 |
|  | 3 | 表面平整度 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | √ | 符合要求 |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.10.2

土方回填工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

010102□□01

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地基与基础分部 | 验收部位 | 3～4单元回填 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T010102土方回填工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 检查项目 | 允许偏差或允许值（mm） |  |  |
|  | 桩基基坑基槽 | 场地平整 | 管沟 | 地（路）面基础层 |  |  |
|  |  | 人工 | 机械 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 1 | 标高 | -50 | ±30 | ±50 | -50 | -50 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 分层压实系数 | 设计要求 | 压实系数0.97 | 符合要求 |
| 一般项目 | 1 | 回填土料 | 设计要求 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 分层厚度 及含水量 | 设计要求 | √ | 符合要求 |
|  | 3 | 表面平整度 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | √ | 符合要求 |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.10.3

灰土地基工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

010301□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地基与基础分部 | 验收部位 | 基础1～2单元 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T010301 灰土地基工程施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 地基承载力 | 设计要求 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 配合比 | 设计要求 | √ | 符合要求 |
|  | 3 | 压实系数 | 设计要求 | √ | 符合要求 |
| 一般项目 | 1 | 石灰粒径（mm） | ≤5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 符合要求 |
|  | 2 | 土料有机质含量（%） | ≤5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 符合要求 |
|  | 3 | 土颗粒粒径（mm） | ≤15 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 符合要求 |
|  | 4 | 含水量（与要求的最优含水量比较）（%） | ±2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 符合要求 |
|  | 5 | 分层厚度偏差（与设计要求比较）（mm） | ±50 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 符合要求 |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.10.3

灰土地基工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

010301□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地基与基础分部 | 验收部位 | 基础3～4单元 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T010301 灰土地基工程施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 地基承载力 | 设计要求 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 配合比 | 设计要求 | √ | 符合要求 |
|  | 3 | 压实系数 | 设计要求 | √ | 符合要求 |
| 一般项目 | 1 | 石灰粒径（mm） | ≤5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 符合要求 |
|  | 2 | 土料有机质含量（%） | ≤5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 符合要求 |
|  | 3 | 土颗粒粒径（mm） | ≤15 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 符合要求 |
|  | 4 | 含水量（与要求的最优含水量比较）（%） | ±2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 符合要求 |
|  | 5 | 分层厚度偏差（与设计要求比较）（mm） | ±50 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 符合要求 |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.10.4

砂和砂石地基检验批质量验收记录表

GB50202—2002

010302□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地基与基础分部 | 验收部位 | 基础1-2单元 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T010302砂和砂石地基施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 地基承载力 | 设计要求 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 配合比 | 设计要求 | √ | 符合要求 |
|  | 3 | 压实系数 | 设计要求 | √ | 符合要求 |
| 一般项目 | 1 | 砂石料有机质含量（%） | ≤5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 符合要求 |
|  | 2 | 砂石料含泥量（%） | ≤5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 符合要求 |
|  | 3 | 石料粒径（mm） | ≤100 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 符合要求 |
|  | 4 | 含水量（与最优含水量比较）（%） | ±2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 符合要求 |
|  | 5 | 分层厚度（与设计要求比较）（mm） | ±50 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 符合要求 |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.10.4

砂和砂石地基检验批质量验收记录表

GB50202—2002

010302□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地基与基础分部 | 验收部位 | 基础3~4单元 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T010302砂和砂石地基施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 地基承载力 | 设计要求 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 配合比 | 设计要求 | √ | 符合要求 |
|  | 3 | 压实系数 | 设计要求 | √ | 符合要求 |
| 一般项目 | 1 | 砂石料有机质含量（%） | ≤5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 符合要求 |
|  | 2 | 砂石料含泥量（%） | ≤5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 符合要求 |
|  | 3 | 石料粒径（mm） | ≤100 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 符合要求 |
|  | 4 | 含水量（与最优含水量比较）（%） | ±2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 符合要求 |
|  | 5 | 分层厚度（与设计要求比较）（mm） | ±50 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 符合要求 |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |