5.17.1

成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录表

GB50303—2002

（Ⅲ）照明配电箱（盘）

060501□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 一层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060501照明配电箱安装施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 金属箱体的接地或接零 | 第6.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 电击保护和保护导体截面积 | 第6.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 箱（盘）间线路绝缘电阻值测试 | 第6.1.6条 | √ |  |
|  | 4 | 箱（盘）内结线及开关动作 | 第6.1.9条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 箱（盘）内检查试验 | 第6.2.4条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 低压电器组合 | 第6.2.5条 | √ |  |
|  | 3 | 箱（盘）间配线 | 第6.2.6条 | √ |  |
|  | 4 | 箱与其面板间可动部位的配线 | 第6.2.7条 | √ |  |
|  | 5 | 箱（盘）安装位置、开孔、回路编号等 | 第6.2.8条 | √ |  |
|  | 6 | 垂直度允许偏差 | ≤1.5‰ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |

5.17.1

成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录表

GB50303—2002

（Ⅲ）照明配电箱（盘）

060501□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 一层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060501照明配电箱安装施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 金属箱体的接地或接零 | 第6.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 电击保护和保护导体截面积 | 第6.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 箱（盘）间线路绝缘电阻值测试 | 第6.1.6条 | √ |  |
|  | 4 | 箱（盘）内结线及开关动作 | 第6.1.9条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 箱（盘）内检查试验 | 第6.2.4条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 低压电器组合 | 第6.2.5条 | √ |  |
|  | 3 | 箱（盘）间配线 | 第6.2.6条 | √ |  |
|  | 4 | 箱与其面板间可动部位的配线 | 第6.2.7条 | √ |  |
|  | 5 | 箱（盘）安装位置、开孔、回路编号等 | 第6.2.8条 | √ |  |
|  | 6 | 垂直度允许偏差 | ≤1.5‰ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |

5.17.1

成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录表

GB50303—2002

（Ⅲ）照明配电箱（盘）

060501□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 二层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060501照明配电箱安装施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 金属箱体的接地或接零 | 第6.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 电击保护和保护导体截面积 | 第6.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 箱（盘）间线路绝缘电阻值测试 | 第6.1.6条 | √ |  |
|  | 4 | 箱（盘）内结线及开关动作 | 第6.1.9条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 箱（盘）内检查试验 | 第6.2.4条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 低压电器组合 | 第6.2.5条 | √ |  |
|  | 3 | 箱（盘）间配线 | 第6.2.6条 | √ |  |
|  | 4 | 箱与其面板间可动部位的配线 | 第6.2.7条 | √ |  |
|  | 5 | 箱（盘）安装位置、开孔、回路编号等 | 第6.2.8条 | √ |  |
|  | 6 | 垂直度允许偏差 | ≤1.5‰ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |

5.17.1

成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录表

GB50303—2002

（Ⅲ）照明配电箱（盘）

060501□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 二层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060501照明配电箱安装施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 金属箱体的接地或接零 | 第6.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 电击保护和保护导体截面积 | 第6.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 箱（盘）间线路绝缘电阻值测试 | 第6.1.6条 | √ |  |
|  | 4 | 箱（盘）内结线及开关动作 | 第6.1.9条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 箱（盘）内检查试验 | 第6.2.4条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 低压电器组合 | 第6.2.5条 | √ |  |
|  | 3 | 箱（盘）间配线 | 第6.2.6条 | √ |  |
|  | 4 | 箱与其面板间可动部位的配线 | 第6.2.7条 | √ |  |
|  | 5 | 箱（盘）安装位置、开孔、回路编号等 | 第6.2.8条 | √ |  |
|  | 6 | 垂直度允许偏差 | ≤1.5‰ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |

5.17.1

成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录表

GB50303—2002

（Ⅲ）照明配电箱（盘）

060501□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 三层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060501照明配电箱安装施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 金属箱体的接地或接零 | 第6.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 电击保护和保护导体截面积 | 第6.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 箱（盘）间线路绝缘电阻值测试 | 第6.1.6条 | √ |  |
|  | 4 | 箱（盘）内结线及开关动作 | 第6.1.9条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 箱（盘）内检查试验 | 第6.2.4条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 低压电器组合 | 第6.2.5条 | √ |  |
|  | 3 | 箱（盘）间配线 | 第6.2.6条 | √ |  |
|  | 4 | 箱与其面板间可动部位的配线 | 第6.2.7条 | √ |  |
|  | 5 | 箱（盘）安装位置、开孔、回路编号等 | 第6.2.8条 | √ |  |
|  | 6 | 垂直度允许偏差 | ≤1.5‰ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |

5.17.1

成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录表

GB50303—2002

（Ⅲ）照明配电箱（盘）

060501□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 三层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060501照明配电箱安装施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 金属箱体的接地或接零 | 第6.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 电击保护和保护导体截面积 | 第6.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 箱（盘）间线路绝缘电阻值测试 | 第6.1.6条 | √ |  |
|  | 4 | 箱（盘）内结线及开关动作 | 第6.1.9条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 箱（盘）内检查试验 | 第6.2.4条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 低压电器组合 | 第6.2.5条 | √ |  |
|  | 3 | 箱（盘）间配线 | 第6.2.6条 | √ |  |
|  | 4 | 箱与其面板间可动部位的配线 | 第6.2.7条 | √ |  |
|  | 5 | 箱（盘）安装位置、开孔、回路编号等 | 第6.2.8条 | √ |  |
|  | 6 | 垂直度允许偏差 | ≤1.5‰ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |

5.17.1

成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录表

GB50303—2002

（Ⅲ）照明配电箱（盘）

060501□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 四层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060501照明配电箱安装施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 金属箱体的接地或接零 | 第6.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 电击保护和保护导体截面积 | 第6.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 箱（盘）间线路绝缘电阻值测试 | 第6.1.6条 | √ |  |
|  | 4 | 箱（盘）内结线及开关动作 | 第6.1.9条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 箱（盘）内检查试验 | 第6.2.4条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 低压电器组合 | 第6.2.5条 | √ |  |
|  | 3 | 箱（盘）间配线 | 第6.2.6条 | √ |  |
|  | 4 | 箱与其面板间可动部位的配线 | 第6.2.7条 | √ |  |
|  | 5 | 箱（盘）安装位置、开孔、回路编号等 | 第6.2.8条 | √ |  |
|  | 6 | 垂直度允许偏差 | ≤1.5‰ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |

5.17.1

成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录表

GB50303—2002

（Ⅲ）照明配电箱（盘）

060501□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 四层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060501照明配电箱安装施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 金属箱体的接地或接零 | 第6.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 电击保护和保护导体截面积 | 第6.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 箱（盘）间线路绝缘电阻值测试 | 第6.1.6条 | √ |  |
|  | 4 | 箱（盘）内结线及开关动作 | 第6.1.9条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 箱（盘）内检查试验 | 第6.2.4条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 低压电器组合 | 第6.2.5条 | √ |  |
|  | 3 | 箱（盘）间配线 | 第6.2.6条 | √ |  |
|  | 4 | 箱与其面板间可动部位的配线 | 第6.2.7条 | √ |  |
|  | 5 | 箱（盘）安装位置、开孔、回路编号等 | 第6.2.8条 | √ |  |
|  | 6 | 垂直度允许偏差 | ≤1.5‰ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |

5.17.1

成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录表

GB50303—2002

（Ⅲ）照明配电箱（盘）

060501□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 五层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060501照明配电箱安装施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 金属箱体的接地或接零 | 第6.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 电击保护和保护导体截面积 | 第6.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 箱（盘）间线路绝缘电阻值测试 | 第6.1.6条 | √ |  |
|  | 4 | 箱（盘）内结线及开关动作 | 第6.1.9条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 箱（盘）内检查试验 | 第6.2.4条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 低压电器组合 | 第6.2.5条 | √ |  |
|  | 3 | 箱（盘）间配线 | 第6.2.6条 | √ |  |
|  | 4 | 箱与其面板间可动部位的配线 | 第6.2.7条 | √ |  |
|  | 5 | 箱（盘）安装位置、开孔、回路编号等 | 第6.2.8条 | √ |  |
|  | 6 | 垂直度允许偏差 | ≤1.5‰ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |

5.17.1

成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录表

GB50303—2002

（Ⅲ）照明配电箱（盘）

060501□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 五层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060501照明配电箱安装施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 金属箱体的接地或接零 | 第6.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 电击保护和保护导体截面积 | 第6.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 箱（盘）间线路绝缘电阻值测试 | 第6.1.6条 | √ |  |
|  | 4 | 箱（盘）内结线及开关动作 | 第6.1.9条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 箱（盘）内检查试验 | 第6.2.4条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 低压电器组合 | 第6.2.5条 | √ |  |
|  | 3 | 箱（盘）间配线 | 第6.2.6条 | √ |  |
|  | 4 | 箱与其面板间可动部位的配线 | 第6.2.7条 | √ |  |
|  | 5 | 箱（盘）安装位置、开孔、回路编号等 | 第6.2.8条 | √ |  |
|  | 6 | 垂直度允许偏差 | ≤1.5‰ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |

5.17.1

成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录表

GB50303—2002

（Ⅲ）照明配电箱（盘）

060501□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 六层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060501照明配电箱安装施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 金属箱体的接地或接零 | 第6.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 电击保护和保护导体截面积 | 第6.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 箱（盘）间线路绝缘电阻值测试 | 第6.1.6条 | √ |  |
|  | 4 | 箱（盘）内结线及开关动作 | 第6.1.9条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 箱（盘）内检查试验 | 第6.2.4条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 低压电器组合 | 第6.2.5条 | √ |  |
|  | 3 | 箱（盘）间配线 | 第6.2.6条 | √ |  |
|  | 4 | 箱与其面板间可动部位的配线 | 第6.2.7条 | √ |  |
|  | 5 | 箱（盘）安装位置、开孔、回路编号等 | 第6.2.8条 | √ |  |
|  | 6 | 垂直度允许偏差 | ≤1.5‰ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |

5.17.1

成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装检验批质量验收记录表

GB50303—2002

（Ⅲ）照明配电箱（盘）

060501□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 六层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060501照明配电箱安装施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 金属箱体的接地或接零 | 第6.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 电击保护和保护导体截面积 | 第6.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 箱（盘）间线路绝缘电阻值测试 | 第6.1.6条 | √ |  |
|  | 4 | 箱（盘）内结线及开关动作 | 第6.1.9条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 箱（盘）内检查试验 | 第6.2.4条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 低压电器组合 | 第6.2.5条 | √ |  |
|  | 3 | 箱（盘）间配线 | 第6.2.6条 | √ |  |
|  | 4 | 箱与其面板间可动部位的配线 | 第6.2.7条 | √ |  |
|  | 5 | 箱（盘）安装位置、开孔、回路编号等 | 第6.2.8条 | √ |  |
|  | 6 | 垂直度允许偏差 | ≤1.5‰ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |

5.17.2

电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表

GB50303—2002

（Ⅰ）室内

060304□□

060405□□

060502□□

060605□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 一层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060502电线导管、电缆导管和线槽敷设施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 金属导管、金属线槽的接地或接零 | 第14.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 金属导管的连接 | 第14.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 防爆导管的连接 | 第14.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 绝缘导管在砌体剔槽埋设 | 第14.1.4条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 电缆导管的弯曲半径 | 第14.2.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 金属导管的防腐 | 第14.2.4条 | √ |  |
|  | 3 | 柜、台、箱、盘内导管管口高度 | 第14.2.5条 | √ |  |
|  | 4 | 暗配管的埋设深度，明配管的固定 | 第14.2.6条 | √ |  |
|  | 5 | 线槽固定及外观检查 | 第14.2.7条 | √ |  |
|  | 6 | 防爆导管的连接、接地、固定和防腐 | 第14.2.8条 | √ |  |
|  | 7 | 绝缘导管的连接和保护 | 第14.2.9条 | √ |  |
|  | 8 | 柔性导管的长度、连接和接地 | 第14.2.10条 | √ |  |
|  | 9 | 导管和线槽在建筑物变形缝处的处理 | 第14.2.11条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |

5.17.2

电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表

GB50303—2002

（Ⅰ）室内

060304□□

060405□□

060502□□

060605□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 一层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060502电线导管、电缆导管和线槽敷设施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 金属导管、金属线槽的接地或接零 | 第14.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 金属导管的连接 | 第14.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 防爆导管的连接 | 第14.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 绝缘导管在砌体剔槽埋设 | 第14.1.4条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 电缆导管的弯曲半径 | 第14.2.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 金属导管的防腐 | 第14.2.4条 | √ |  |
|  | 3 | 柜、台、箱、盘内导管管口高度 | 第14.2.5条 | √ |  |
|  | 4 | 暗配管的埋设深度，明配管的固定 | 第14.2.6条 | √ |  |
|  | 5 | 线槽固定及外观检查 | 第14.2.7条 | √ |  |
|  | 6 | 防爆导管的连接、接地、固定和防腐 | 第14.2.8条 | √ |  |
|  | 7 | 绝缘导管的连接和保护 | 第14.2.9条 | √ |  |
|  | 8 | 柔性导管的长度、连接和接地 | 第14.2.10条 | √ |  |
|  | 9 | 导管和线槽在建筑物变形缝处的处理 | 第14.2.11条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |

5.17.2

电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表

GB50303—2002

（Ⅰ）室内

060304□□

060405□□

060502□□

060605□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 二层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060502电线导管、电缆导管和线槽敷设施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 金属导管、金属线槽的接地或接零 | 第14.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 金属导管的连接 | 第14.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 防爆导管的连接 | 第14.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 绝缘导管在砌体剔槽埋设 | 第14.1.4条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 电缆导管的弯曲半径 | 第14.2.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 金属导管的防腐 | 第14.2.4条 | √ |  |
|  | 3 | 柜、台、箱、盘内导管管口高度 | 第14.2.5条 | √ |  |
|  | 4 | 暗配管的埋设深度，明配管的固定 | 第14.2.6条 | √ |  |
|  | 5 | 线槽固定及外观检查 | 第14.2.7条 | √ |  |
|  | 6 | 防爆导管的连接、接地、固定和防腐 | 第14.2.8条 | √ |  |
|  | 7 | 绝缘导管的连接和保护 | 第14.2.9条 | √ |  |
|  | 8 | 柔性导管的长度、连接和接地 | 第14.2.10条 | √ |  |
|  | 9 | 导管和线槽在建筑物变形缝处的处理 | 第14.2.11条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |

5.17.2

电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表

GB50303—2002

（Ⅰ）室内

060304□□

060405□□

060502□□

060605□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 二层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060502电线导管、电缆导管和线槽敷设施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 金属导管、金属线槽的接地或接零 | 第14.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 金属导管的连接 | 第14.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 防爆导管的连接 | 第14.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 绝缘导管在砌体剔槽埋设 | 第14.1.4条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 电缆导管的弯曲半径 | 第14.2.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 金属导管的防腐 | 第14.2.4条 | √ |  |
|  | 3 | 柜、台、箱、盘内导管管口高度 | 第14.2.5条 | √ |  |
|  | 4 | 暗配管的埋设深度，明配管的固定 | 第14.2.6条 | √ |  |
|  | 5 | 线槽固定及外观检查 | 第14.2.7条 | √ |  |
|  | 6 | 防爆导管的连接、接地、固定和防腐 | 第14.2.8条 | √ |  |
|  | 7 | 绝缘导管的连接和保护 | 第14.2.9条 | √ |  |
|  | 8 | 柔性导管的长度、连接和接地 | 第14.2.10条 | √ |  |
|  | 9 | 导管和线槽在建筑物变形缝处的处理 | 第14.2.11条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |

5.17.2

电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表

GB50303—2002

（Ⅰ）室内

060304□□

060405□□

060502□□

060605□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 三层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060502电线导管、电缆导管和线槽敷设施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 金属导管、金属线槽的接地或接零 | 第14.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 金属导管的连接 | 第14.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 防爆导管的连接 | 第14.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 绝缘导管在砌体剔槽埋设 | 第14.1.4条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 电缆导管的弯曲半径 | 第14.2.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 金属导管的防腐 | 第14.2.4条 | √ |  |
|  | 3 | 柜、台、箱、盘内导管管口高度 | 第14.2.5条 | √ |  |
|  | 4 | 暗配管的埋设深度，明配管的固定 | 第14.2.6条 | √ |  |
|  | 5 | 线槽固定及外观检查 | 第14.2.7条 | √ |  |
|  | 6 | 防爆导管的连接、接地、固定和防腐 | 第14.2.8条 | √ |  |
|  | 7 | 绝缘导管的连接和保护 | 第14.2.9条 | √ |  |
|  | 8 | 柔性导管的长度、连接和接地 | 第14.2.10条 | √ |  |
|  | 9 | 导管和线槽在建筑物变形缝处的处理 | 第14.2.11条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |

5.17.2

电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表

GB50303—2002

（Ⅰ）室内

060304□□

060405□□

060502□□

060605□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 三层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060502电线导管、电缆导管和线槽敷设施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 金属导管、金属线槽的接地或接零 | 第14.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 金属导管的连接 | 第14.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 防爆导管的连接 | 第14.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 绝缘导管在砌体剔槽埋设 | 第14.1.4条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 电缆导管的弯曲半径 | 第14.2.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 金属导管的防腐 | 第14.2.4条 | √ |  |
|  | 3 | 柜、台、箱、盘内导管管口高度 | 第14.2.5条 | √ |  |
|  | 4 | 暗配管的埋设深度，明配管的固定 | 第14.2.6条 | √ |  |
|  | 5 | 线槽固定及外观检查 | 第14.2.7条 | √ |  |
|  | 6 | 防爆导管的连接、接地、固定和防腐 | 第14.2.8条 | √ |  |
|  | 7 | 绝缘导管的连接和保护 | 第14.2.9条 | √ |  |
|  | 8 | 柔性导管的长度、连接和接地 | 第14.2.10条 | √ |  |
|  | 9 | 导管和线槽在建筑物变形缝处的处理 | 第14.2.11条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |

5.17.2

电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表

GB50303—2002

（Ⅰ）室内

060304□□

060405□□

060502□□

060605□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 四层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060502电线导管、电缆导管和线槽敷设施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 金属导管、金属线槽的接地或接零 | 第14.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 金属导管的连接 | 第14.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 防爆导管的连接 | 第14.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 绝缘导管在砌体剔槽埋设 | 第14.1.4条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 电缆导管的弯曲半径 | 第14.2.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 金属导管的防腐 | 第14.2.4条 | √ |  |
|  | 3 | 柜、台、箱、盘内导管管口高度 | 第14.2.5条 | √ |  |
|  | 4 | 暗配管的埋设深度，明配管的固定 | 第14.2.6条 | √ |  |
|  | 5 | 线槽固定及外观检查 | 第14.2.7条 | √ |  |
|  | 6 | 防爆导管的连接、接地、固定和防腐 | 第14.2.8条 | √ |  |
|  | 7 | 绝缘导管的连接和保护 | 第14.2.9条 | √ |  |
|  | 8 | 柔性导管的长度、连接和接地 | 第14.2.10条 | √ |  |
|  | 9 | 导管和线槽在建筑物变形缝处的处理 | 第14.2.11条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |

5.17.2

电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表

GB50303—2002

（Ⅰ）室内

060304□□

060405□□

060502□□

060605□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 四层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060502电线导管、电缆导管和线槽敷设施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 金属导管、金属线槽的接地或接零 | 第14.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 金属导管的连接 | 第14.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 防爆导管的连接 | 第14.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 绝缘导管在砌体剔槽埋设 | 第14.1.4条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 电缆导管的弯曲半径 | 第14.2.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 金属导管的防腐 | 第14.2.4条 | √ |  |
|  | 3 | 柜、台、箱、盘内导管管口高度 | 第14.2.5条 | √ |  |
|  | 4 | 暗配管的埋设深度，明配管的固定 | 第14.2.6条 | √ |  |
|  | 5 | 线槽固定及外观检查 | 第14.2.7条 | √ |  |
|  | 6 | 防爆导管的连接、接地、固定和防腐 | 第14.2.8条 | √ |  |
|  | 7 | 绝缘导管的连接和保护 | 第14.2.9条 | √ |  |
|  | 8 | 柔性导管的长度、连接和接地 | 第14.2.10条 | √ |  |
|  | 9 | 导管和线槽在建筑物变形缝处的处理 | 第14.2.11条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |

5.17.2

电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表

GB50303—2002

（Ⅰ）室内

060304□□

060405□□

060502□□

060605□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 五层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060502电线导管、电缆导管和线槽敷设施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 金属导管、金属线槽的接地或接零 | 第14.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 金属导管的连接 | 第14.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 防爆导管的连接 | 第14.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 绝缘导管在砌体剔槽埋设 | 第14.1.4条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 电缆导管的弯曲半径 | 第14.2.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 金属导管的防腐 | 第14.2.4条 | √ |  |
|  | 3 | 柜、台、箱、盘内导管管口高度 | 第14.2.5条 | √ |  |
|  | 4 | 暗配管的埋设深度，明配管的固定 | 第14.2.6条 | √ |  |
|  | 5 | 线槽固定及外观检查 | 第14.2.7条 | √ |  |
|  | 6 | 防爆导管的连接、接地、固定和防腐 | 第14.2.8条 | √ |  |
|  | 7 | 绝缘导管的连接和保护 | 第14.2.9条 | √ |  |
|  | 8 | 柔性导管的长度、连接和接地 | 第14.2.10条 | √ |  |
|  | 9 | 导管和线槽在建筑物变形缝处的处理 | 第14.2.11条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |

5.17.2

电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表

GB50303—2002

（Ⅰ）室内

060304□□

060405□□

060502□□

060605□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 五层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060502电线导管、电缆导管和线槽敷设施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 金属导管、金属线槽的接地或接零 | 第14.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 金属导管的连接 | 第14.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 防爆导管的连接 | 第14.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 绝缘导管在砌体剔槽埋设 | 第14.1.4条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 电缆导管的弯曲半径 | 第14.2.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 金属导管的防腐 | 第14.2.4条 | √ |  |
|  | 3 | 柜、台、箱、盘内导管管口高度 | 第14.2.5条 | √ |  |
|  | 4 | 暗配管的埋设深度，明配管的固定 | 第14.2.6条 | √ |  |
|  | 5 | 线槽固定及外观检查 | 第14.2.7条 | √ |  |
|  | 6 | 防爆导管的连接、接地、固定和防腐 | 第14.2.8条 | √ |  |
|  | 7 | 绝缘导管的连接和保护 | 第14.2.9条 | √ |  |
|  | 8 | 柔性导管的长度、连接和接地 | 第14.2.10条 | √ |  |
|  | 9 | 导管和线槽在建筑物变形缝处的处理 | 第14.2.11条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |

5.17.2

电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表

GB50303—2002

（Ⅰ）室内

060304□□

060405□□

060502□□

060605□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 六层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060502电线导管、电缆导管和线槽敷设施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 金属导管、金属线槽的接地或接零 | 第14.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 金属导管的连接 | 第14.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 防爆导管的连接 | 第14.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 绝缘导管在砌体剔槽埋设 | 第14.1.4条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 电缆导管的弯曲半径 | 第14.2.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 金属导管的防腐 | 第14.2.4条 | √ |  |
|  | 3 | 柜、台、箱、盘内导管管口高度 | 第14.2.5条 | √ |  |
|  | 4 | 暗配管的埋设深度，明配管的固定 | 第14.2.6条 | √ |  |
|  | 5 | 线槽固定及外观检查 | 第14.2.7条 | √ |  |
|  | 6 | 防爆导管的连接、接地、固定和防腐 | 第14.2.8条 | √ |  |
|  | 7 | 绝缘导管的连接和保护 | 第14.2.9条 | √ |  |
|  | 8 | 柔性导管的长度、连接和接地 | 第14.2.10条 | √ |  |
|  | 9 | 导管和线槽在建筑物变形缝处的处理 | 第14.2.11条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |

5.17.2

电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表

GB50303—2002

（Ⅰ）室内

060304□□

060405□□

060502□□

060605□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 六层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060502电线导管、电缆导管和线槽敷设施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 金属导管、金属线槽的接地或接零 | 第14.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 金属导管的连接 | 第14.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 防爆导管的连接 | 第14.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 绝缘导管在砌体剔槽埋设 | 第14.1.4条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 电缆导管的弯曲半径 | 第14.2.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 金属导管的防腐 | 第14.2.4条 | √ |  |
|  | 3 | 柜、台、箱、盘内导管管口高度 | 第14.2.5条 | √ |  |
|  | 4 | 暗配管的埋设深度，明配管的固定 | 第14.2.6条 | √ |  |
|  | 5 | 线槽固定及外观检查 | 第14.2.7条 | √ |  |
|  | 6 | 防爆导管的连接、接地、固定和防腐 | 第14.2.8条 | √ |  |
|  | 7 | 绝缘导管的连接和保护 | 第14.2.9条 | √ |  |
|  | 8 | 柔性导管的长度、连接和接地 | 第14.2.10条 | √ |  |
|  | 9 | 导管和线槽在建筑物变形缝处的处理 | 第14.2.11条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |

5.17.3

电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060105□□

060305□□

060406□□

060503□□

060606□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 一层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060503电线导管、电缆导管和线槽敷线施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 | 第15.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 电线穿管 | 第15.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 爆炸危险环境照明线路的电线、电缆选用和穿管 | 第15.1.3条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 电线、电缆管内清扫和管口处理 | 第15.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 同一建筑物、构筑物内电线绝缘层颜色的选择 | 第15.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 线槽敷线 | 第15.2.3条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.3

电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060105□□

060305□□

060406□□

060503□□

060606□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 一层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060503电线导管、电缆导管和线槽敷线施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 | 第15.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 电线穿管 | 第15.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 爆炸危险环境照明线路的电线、电缆选用和穿管 | 第15.1.3条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 电线、电缆管内清扫和管口处理 | 第15.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 同一建筑物、构筑物内电线绝缘层颜色的选择 | 第15.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 线槽敷线 | 第15.2.3条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.3

电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060105□□

060305□□

060406□□

060503□□

060606□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 二层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060503电线导管、电缆导管和线槽敷线施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 | 第15.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 电线穿管 | 第15.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 爆炸危险环境照明线路的电线、电缆选用和穿管 | 第15.1.3条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 电线、电缆管内清扫和管口处理 | 第15.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 同一建筑物、构筑物内电线绝缘层颜色的选择 | 第15.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 线槽敷线 | 第15.2.3条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.3

电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060105□□

060305□□

060406□□

060503□□

060606□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 二层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060503电线导管、电缆导管和线槽敷线施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 | 第15.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 电线穿管 | 第15.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 爆炸危险环境照明线路的电线、电缆选用和穿管 | 第15.1.3条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 电线、电缆管内清扫和管口处理 | 第15.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 同一建筑物、构筑物内电线绝缘层颜色的选择 | 第15.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 线槽敷线 | 第15.2.3条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.3

电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060105□□

060305□□

060406□□

060503□□

060606□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 三层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060503电线导管、电缆导管和线槽敷线施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 | 第15.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 电线穿管 | 第15.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 爆炸危险环境照明线路的电线、电缆选用和穿管 | 第15.1.3条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 电线、电缆管内清扫和管口处理 | 第15.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 同一建筑物、构筑物内电线绝缘层颜色的选择 | 第15.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 线槽敷线 | 第15.2.3条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.3

电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060105□□

060305□□

060406□□

060503□□

060606□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 三层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060503电线导管、电缆导管和线槽敷线施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 | 第15.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 电线穿管 | 第15.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 爆炸危险环境照明线路的电线、电缆选用和穿管 | 第15.1.3条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 电线、电缆管内清扫和管口处理 | 第15.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 同一建筑物、构筑物内电线绝缘层颜色的选择 | 第15.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 线槽敷线 | 第15.2.3条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.3

电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060105□□

060305□□

060406□□

060503□□

060606□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 四层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060503电线导管、电缆导管和线槽敷线施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 | 第15.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 电线穿管 | 第15.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 爆炸危险环境照明线路的电线、电缆选用和穿管 | 第15.1.3条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 电线、电缆管内清扫和管口处理 | 第15.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 同一建筑物、构筑物内电线绝缘层颜色的选择 | 第15.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 线槽敷线 | 第15.2.3条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.3

电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060105□□

060305□□

060406□□

060503□□

060606□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 四层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060503电线导管、电缆导管和线槽敷线施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 | 第15.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 电线穿管 | 第15.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 爆炸危险环境照明线路的电线、电缆选用和穿管 | 第15.1.3条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 电线、电缆管内清扫和管口处理 | 第15.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 同一建筑物、构筑物内电线绝缘层颜色的选择 | 第15.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 线槽敷线 | 第15.2.3条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.3

电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060105□□

060305□□

060406□□

060503□□

060606□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 五层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060503电线导管、电缆导管和线槽敷线施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 | 第15.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 电线穿管 | 第15.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 爆炸危险环境照明线路的电线、电缆选用和穿管 | 第15.1.3条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 电线、电缆管内清扫和管口处理 | 第15.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 同一建筑物、构筑物内电线绝缘层颜色的选择 | 第15.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 线槽敷线 | 第15.2.3条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.3

电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060105□□

060305□□

060406□□

060503□□

060606□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 五层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060503电线导管、电缆导管和线槽敷线施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 | 第15.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 电线穿管 | 第15.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 爆炸危险环境照明线路的电线、电缆选用和穿管 | 第15.1.3条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 电线、电缆管内清扫和管口处理 | 第15.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 同一建筑物、构筑物内电线绝缘层颜色的选择 | 第15.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 线槽敷线 | 第15.2.3条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.3

电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060105□□

060305□□

060406□□

060503□□

060606□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 六层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060503电线导管、电缆导管和线槽敷线施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 | 第15.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 电线穿管 | 第15.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 爆炸危险环境照明线路的电线、电缆选用和穿管 | 第15.1.3条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 电线、电缆管内清扫和管口处理 | 第15.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 同一建筑物、构筑物内电线绝缘层颜色的选择 | 第15.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 线槽敷线 | 第15.2.3条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.3

电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060105□□

060305□□

060406□□

060503□□

060606□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 六层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060503电线导管、电缆导管和线槽敷线施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 | 第15.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 电线穿管 | 第15.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 爆炸危险环境照明线路的电线、电缆选用和穿管 | 第15.1.3条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 电线、电缆管内清扫和管口处理 | 第15.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 同一建筑物、构筑物内电线绝缘层颜色的选择 | 第15.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 线槽敷线 | 第15.2.3条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.4

电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验

批质量验收记录表

GB50303—2002

060106□□,060407□□

060205□□,060506□□

060306□□,060607□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 1单元 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060506电缆头制作、接线和线路绝缘测试施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 高压电力电缆直流耐压试验 | 第18.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 低压电线和电缆绝缘电阻测试 | 第18.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 铠装电力电缆头的接地线 | 第18.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 电线、电缆接线 | 第18.1.4条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 芯线与电器设备的连接 | 第18.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 电线、电缆的芯线连接金具 | 第18.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 电线、电缆回路标记、编号 | 第18.2.3条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |

5.17.4              电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验

批质量验收记录表

GB50303—2002

060106□□,060407□□

060205□□,060506□□

060306□□,060607□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 2单元 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060506电缆头制作、接线和线路绝缘测试施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 高压电力电缆直流耐压试验 | 第18.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 低压电线和电缆绝缘电阻测试 | 第18.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 铠装电力电缆头的接地线 | 第18.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 电线、电缆接线 | 第18.1.4条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 芯线与电器设备的连接 | 第18.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 电线、电缆的芯线连接金具 | 第18.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 电线、电缆回路标记、编号 | 第18.2.3条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |

5.17.4

电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验

批质量验收记录表

GB50303—2002

060106□□,060407□□

060205□□,060506□□

060306□□,060607□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 3单元 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060506电缆头制作、接线和线路绝缘测试施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 高压电力电缆直流耐压试验 | 第18.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 低压电线和电缆绝缘电阻测试 | 第18.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 铠装电力电缆头的接地线 | 第18.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 电线、电缆接线 | 第18.1.4条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 芯线与电器设备的连接 | 第18.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 电线、电缆的芯线连接金具 | 第18.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 电线、电缆回路标记、编号 | 第18.2.3条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |

5.17.4

电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验

批质量验收记录表

GB50303—2002

060106□□,060407□□

060205□□,060506□□

060306□□,060607□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 4单元 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060506电缆头制作、接线和线路绝缘测试施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 高压电力电缆直流耐压试验 | 第18.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 低压电线和电缆绝缘电阻测试 | 第18.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 铠装电力电缆头的接地线 | 第18.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 电线、电缆接线 | 第18.1.4条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 芯线与电器设备的连接 | 第18.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 电线、电缆的芯线连接金具 | 第18.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 电线、电缆回路标记、编号 | 第18.2.3条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |

5.17.5

普通灯具安装检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060507□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 一层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060507普通灯具安装施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 灯具的固定 | 第19.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 花灯吊钩选用、固定及悬吊装置的过载试验 | 第19.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 钢管吊灯灯杆检查 | 第19.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 灯具的绝缘材料耐火检查 | 第19.1.4条 | √ |  |
|  | 5 | 灯具的安装高度和使用电压等级 | 第19.1.5条 | √ |  |
|  | 6 | 距地高度小于2.4m的灯具金属外壳的接地或接零 | 第19.1.6条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 引向每个灯具的电线线芯最小载面积 | 第19.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 灯具的外形，灯头及其接线检查 | 第19.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 变电所内灯具的安装位置 | 第19.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 装有白炽灯泡的吸顶灯具隔热检查 | 第19.2.4条 | √ |  |
|  | 5 | 在重要场所的大型灯具的玻璃罩安全措施 | 第19.2.5条 | √ |  |
|  | 6 | 投光灯的固定检查 | 第19.2.6条 | √ |  |
|  | 7 | 室外壁灯的防水检查 | 第19.2.7条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.5

普通灯具安装检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060507□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 一层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060507普通灯具安装施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 灯具的固定 | 第19.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 花灯吊钩选用、固定及悬吊装置的过载试验 | 第19.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 钢管吊灯灯杆检查 | 第19.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 灯具的绝缘材料耐火检查 | 第19.1.4条 | √ |  |
|  | 5 | 灯具的安装高度和使用电压等级 | 第19.1.5条 | √ |  |
|  | 6 | 距地高度小于2.4m的灯具金属外壳的接地或接零 | 第19.1.6条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 引向每个灯具的电线线芯最小载面积 | 第19.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 灯具的外形，灯头及其接线检查 | 第19.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 变电所内灯具的安装位置 | 第19.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 装有白炽灯泡的吸顶灯具隔热检查 | 第19.2.4条 | √ |  |
|  | 5 | 在重要场所的大型灯具的玻璃罩安全措施 | 第19.2.5条 | √ |  |
|  | 6 | 投光灯的固定检查 | 第19.2.6条 | √ |  |
|  | 7 | 室外壁灯的防水检查 | 第19.2.7条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.5

普通灯具安装检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060507□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 二层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060507普通灯具安装施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 灯具的固定 | 第19.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 花灯吊钩选用、固定及悬吊装置的过载试验 | 第19.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 钢管吊灯灯杆检查 | 第19.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 灯具的绝缘材料耐火检查 | 第19.1.4条 | √ |  |
|  | 5 | 灯具的安装高度和使用电压等级 | 第19.1.5条 | √ |  |
|  | 6 | 距地高度小于2.4m的灯具金属外壳的接地或接零 | 第19.1.6条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 引向每个灯具的电线线芯最小载面积 | 第19.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 灯具的外形，灯头及其接线检查 | 第19.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 变电所内灯具的安装位置 | 第19.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 装有白炽灯泡的吸顶灯具隔热检查 | 第19.2.4条 | √ |  |
|  | 5 | 在重要场所的大型灯具的玻璃罩安全措施 | 第19.2.5条 | √ |  |
|  | 6 | 投光灯的固定检查 | 第19.2.6条 | √ |  |
|  | 7 | 室外壁灯的防水检查 | 第19.2.7条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.5

普通灯具安装检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060507□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 二层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060507普通灯具安装施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 灯具的固定 | 第19.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 花灯吊钩选用、固定及悬吊装置的过载试验 | 第19.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 钢管吊灯灯杆检查 | 第19.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 灯具的绝缘材料耐火检查 | 第19.1.4条 | √ |  |
|  | 5 | 灯具的安装高度和使用电压等级 | 第19.1.5条 | √ |  |
|  | 6 | 距地高度小于2.4m的灯具金属外壳的接地或接零 | 第19.1.6条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 引向每个灯具的电线线芯最小载面积 | 第19.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 灯具的外形，灯头及其接线检查 | 第19.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 变电所内灯具的安装位置 | 第19.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 装有白炽灯泡的吸顶灯具隔热检查 | 第19.2.4条 | √ |  |
|  | 5 | 在重要场所的大型灯具的玻璃罩安全措施 | 第19.2.5条 | √ |  |
|  | 6 | 投光灯的固定检查 | 第19.2.6条 | √ |  |
|  | 7 | 室外壁灯的防水检查 | 第19.2.7条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.5

普通灯具安装检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060507□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 三层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060507普通灯具安装施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 灯具的固定 | 第19.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 花灯吊钩选用、固定及悬吊装置的过载试验 | 第19.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 钢管吊灯灯杆检查 | 第19.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 灯具的绝缘材料耐火检查 | 第19.1.4条 | √ |  |
|  | 5 | 灯具的安装高度和使用电压等级 | 第19.1.5条 | √ |  |
|  | 6 | 距地高度小于2.4m的灯具金属外壳的接地或接零 | 第19.1.6条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 引向每个灯具的电线线芯最小载面积 | 第19.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 灯具的外形，灯头及其接线检查 | 第19.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 变电所内灯具的安装位置 | 第19.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 装有白炽灯泡的吸顶灯具隔热检查 | 第19.2.4条 | √ |  |
|  | 5 | 在重要场所的大型灯具的玻璃罩安全措施 | 第19.2.5条 | √ |  |
|  | 6 | 投光灯的固定检查 | 第19.2.6条 | √ |  |
|  | 7 | 室外壁灯的防水检查 | 第19.2.7条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.5

普通灯具安装检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060507□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 三层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060507普通灯具安装施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 灯具的固定 | 第19.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 花灯吊钩选用、固定及悬吊装置的过载试验 | 第19.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 钢管吊灯灯杆检查 | 第19.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 灯具的绝缘材料耐火检查 | 第19.1.4条 | √ |  |
|  | 5 | 灯具的安装高度和使用电压等级 | 第19.1.5条 | √ |  |
|  | 6 | 距地高度小于2.4m的灯具金属外壳的接地或接零 | 第19.1.6条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 引向每个灯具的电线线芯最小载面积 | 第19.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 灯具的外形，灯头及其接线检查 | 第19.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 变电所内灯具的安装位置 | 第19.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 装有白炽灯泡的吸顶灯具隔热检查 | 第19.2.4条 | √ |  |
|  | 5 | 在重要场所的大型灯具的玻璃罩安全措施 | 第19.2.5条 | √ |  |
|  | 6 | 投光灯的固定检查 | 第19.2.6条 | √ |  |
|  | 7 | 室外壁灯的防水检查 | 第19.2.7条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.5

普通灯具安装检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060507□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 四层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060507普通灯具安装施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 灯具的固定 | 第19.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 花灯吊钩选用、固定及悬吊装置的过载试验 | 第19.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 钢管吊灯灯杆检查 | 第19.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 灯具的绝缘材料耐火检查 | 第19.1.4条 | √ |  |
|  | 5 | 灯具的安装高度和使用电压等级 | 第19.1.5条 | √ |  |
|  | 6 | 距地高度小于2.4m的灯具金属外壳的接地或接零 | 第19.1.6条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 引向每个灯具的电线线芯最小载面积 | 第19.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 灯具的外形，灯头及其接线检查 | 第19.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 变电所内灯具的安装位置 | 第19.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 装有白炽灯泡的吸顶灯具隔热检查 | 第19.2.4条 | √ |  |
|  | 5 | 在重要场所的大型灯具的玻璃罩安全措施 | 第19.2.5条 | √ |  |
|  | 6 | 投光灯的固定检查 | 第19.2.6条 | √ |  |
|  | 7 | 室外壁灯的防水检查 | 第19.2.7条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.5

普通灯具安装检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060507□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 四层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060507普通灯具安装施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 灯具的固定 | 第19.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 花灯吊钩选用、固定及悬吊装置的过载试验 | 第19.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 钢管吊灯灯杆检查 | 第19.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 灯具的绝缘材料耐火检查 | 第19.1.4条 | √ |  |
|  | 5 | 灯具的安装高度和使用电压等级 | 第19.1.5条 | √ |  |
|  | 6 | 距地高度小于2.4m的灯具金属外壳的接地或接零 | 第19.1.6条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 引向每个灯具的电线线芯最小载面积 | 第19.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 灯具的外形，灯头及其接线检查 | 第19.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 变电所内灯具的安装位置 | 第19.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 装有白炽灯泡的吸顶灯具隔热检查 | 第19.2.4条 | √ |  |
|  | 5 | 在重要场所的大型灯具的玻璃罩安全措施 | 第19.2.5条 | √ |  |
|  | 6 | 投光灯的固定检查 | 第19.2.6条 | √ |  |
|  | 7 | 室外壁灯的防水检查 | 第19.2.7条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.5

普通灯具安装检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060507□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 五层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060507普通灯具安装施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 灯具的固定 | 第19.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 花灯吊钩选用、固定及悬吊装置的过载试验 | 第19.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 钢管吊灯灯杆检查 | 第19.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 灯具的绝缘材料耐火检查 | 第19.1.4条 | √ |  |
|  | 5 | 灯具的安装高度和使用电压等级 | 第19.1.5条 | √ |  |
|  | 6 | 距地高度小于2.4m的灯具金属外壳的接地或接零 | 第19.1.6条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 引向每个灯具的电线线芯最小载面积 | 第19.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 灯具的外形，灯头及其接线检查 | 第19.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 变电所内灯具的安装位置 | 第19.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 装有白炽灯泡的吸顶灯具隔热检查 | 第19.2.4条 | √ |  |
|  | 5 | 在重要场所的大型灯具的玻璃罩安全措施 | 第19.2.5条 | √ |  |
|  | 6 | 投光灯的固定检查 | 第19.2.6条 | √ |  |
|  | 7 | 室外壁灯的防水检查 | 第19.2.7条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.5

普通灯具安装检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060507□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 五层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060507普通灯具安装施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 灯具的固定 | 第19.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 花灯吊钩选用、固定及悬吊装置的过载试验 | 第19.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 钢管吊灯灯杆检查 | 第19.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 灯具的绝缘材料耐火检查 | 第19.1.4条 | √ |  |
|  | 5 | 灯具的安装高度和使用电压等级 | 第19.1.5条 | √ |  |
|  | 6 | 距地高度小于2.4m的灯具金属外壳的接地或接零 | 第19.1.6条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 引向每个灯具的电线线芯最小载面积 | 第19.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 灯具的外形，灯头及其接线检查 | 第19.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 变电所内灯具的安装位置 | 第19.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 装有白炽灯泡的吸顶灯具隔热检查 | 第19.2.4条 | √ |  |
|  | 5 | 在重要场所的大型灯具的玻璃罩安全措施 | 第19.2.5条 | √ |  |
|  | 6 | 投光灯的固定检查 | 第19.2.6条 | √ |  |
|  | 7 | 室外壁灯的防水检查 | 第19.2.7条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.5

普通灯具安装检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060507□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 六层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060507普通灯具安装施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 灯具的固定 | 第19.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 花灯吊钩选用、固定及悬吊装置的过载试验 | 第19.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 钢管吊灯灯杆检查 | 第19.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 灯具的绝缘材料耐火检查 | 第19.1.4条 | √ |  |
|  | 5 | 灯具的安装高度和使用电压等级 | 第19.1.5条 | √ |  |
|  | 6 | 距地高度小于2.4m的灯具金属外壳的接地或接零 | 第19.1.6条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 引向每个灯具的电线线芯最小载面积 | 第19.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 灯具的外形，灯头及其接线检查 | 第19.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 变电所内灯具的安装位置 | 第19.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 装有白炽灯泡的吸顶灯具隔热检查 | 第19.2.4条 | √ |  |
|  | 5 | 在重要场所的大型灯具的玻璃罩安全措施 | 第19.2.5条 | √ |  |
|  | 6 | 投光灯的固定检查 | 第19.2.6条 | √ |  |
|  | 7 | 室外壁灯的防水检查 | 第19.2.7条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.5

普通灯具安装检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060507□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 六层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060507普通灯具安装施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 灯具的固定 | 第19.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 花灯吊钩选用、固定及悬吊装置的过载试验 | 第19.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 钢管吊灯灯杆检查 | 第19.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 灯具的绝缘材料耐火检查 | 第19.1.4条 | √ |  |
|  | 5 | 灯具的安装高度和使用电压等级 | 第19.1.5条 | √ |  |
|  | 6 | 距地高度小于2.4m的灯具金属外壳的接地或接零 | 第19.1.6条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 引向每个灯具的电线线芯最小载面积 | 第19.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 灯具的外形，灯头及其接线检查 | 第19.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 变电所内灯具的安装位置 | 第19.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 装有白炽灯泡的吸顶灯具隔热检查 | 第19.2.4条 | √ |  |
|  | 5 | 在重要场所的大型灯具的玻璃罩安全措施 | 第19.2.5条 | √ |  |
|  | 6 | 投光灯的固定检查 | 第19.2.6条 | √ |  |
|  | 7 | 室外壁灯的防水检查 | 第19.2.7条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.6

开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060408□□

060510□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 一层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060510开关、插座、风扇安装施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 交流、直流或不同电压等级在同一场所的插座应有区别 | 第22.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 插座的接线 | 第22.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 特殊情况下的插座安装 | 第22.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 照明开关的选用、开关的通断位置 | 第22.1.4条 | √ |  |
|  | 5 | 吊扇的安装高度、挂钩选用和吊扇的组装及试运转 | 第22.1.5条 | √ |  |
|  | 6 | 壁扇、防护罩的固定及试运转 | 第22.1.6条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 插座安装和外观检查 | 第22.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 照明开关的安装位置、控制顺序 | 第22.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 吊扇的吊杆、开关和表面检查 | 第22.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 壁扇的高度和表面检查 | 第22.2.4条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.6

开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060408□□

060510□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 一层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060510开关、插座、风扇安装施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 交流、直流或不同电压等级在同一场所的插座应有区别 | 第22.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 插座的接线 | 第22.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 特殊情况下的插座安装 | 第22.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 照明开关的选用、开关的通断位置 | 第22.1.4条 | √ |  |
|  | 5 | 吊扇的安装高度、挂钩选用和吊扇的组装及试运转 | 第22.1.5条 | √ |  |
|  | 6 | 壁扇、防护罩的固定及试运转 | 第22.1.6条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 插座安装和外观检查 | 第22.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 照明开关的安装位置、控制顺序 | 第22.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 吊扇的吊杆、开关和表面检查 | 第22.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 壁扇的高度和表面检查 | 第22.2.4条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.6

开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060408□□

060510□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 二层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060510开关、插座、风扇安装施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 交流、直流或不同电压等级在同一场所的插座应有区别 | 第22.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 插座的接线 | 第22.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 特殊情况下的插座安装 | 第22.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 照明开关的选用、开关的通断位置 | 第22.1.4条 | √ |  |
|  | 5 | 吊扇的安装高度、挂钩选用和吊扇的组装及试运转 | 第22.1.5条 | √ |  |
|  | 6 | 壁扇、防护罩的固定及试运转 | 第22.1.6条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 插座安装和外观检查 | 第22.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 照明开关的安装位置、控制顺序 | 第22.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 吊扇的吊杆、开关和表面检查 | 第22.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 壁扇的高度和表面检查 | 第22.2.4条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.6

开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060408□□

060510□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 二层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060510开关、插座、风扇安装施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 交流、直流或不同电压等级在同一场所的插座应有区别 | 第22.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 插座的接线 | 第22.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 特殊情况下的插座安装 | 第22.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 照明开关的选用、开关的通断位置 | 第22.1.4条 | √ |  |
|  | 5 | 吊扇的安装高度、挂钩选用和吊扇的组装及试运转 | 第22.1.5条 | √ |  |
|  | 6 | 壁扇、防护罩的固定及试运转 | 第22.1.6条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 插座安装和外观检查 | 第22.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 照明开关的安装位置、控制顺序 | 第22.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 吊扇的吊杆、开关和表面检查 | 第22.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 壁扇的高度和表面检查 | 第22.2.4条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.6

开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060408□□

060510□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 三层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060510开关、插座、风扇安装施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 交流、直流或不同电压等级在同一场所的插座应有区别 | 第22.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 插座的接线 | 第22.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 特殊情况下的插座安装 | 第22.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 照明开关的选用、开关的通断位置 | 第22.1.4条 | √ |  |
|  | 5 | 吊扇的安装高度、挂钩选用和吊扇的组装及试运转 | 第22.1.5条 | √ |  |
|  | 6 | 壁扇、防护罩的固定及试运转 | 第22.1.6条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 插座安装和外观检查 | 第22.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 照明开关的安装位置、控制顺序 | 第22.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 吊扇的吊杆、开关和表面检查 | 第22.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 壁扇的高度和表面检查 | 第22.2.4条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.6

开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060408□□

060510□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 三层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060510开关、插座、风扇安装施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 交流、直流或不同电压等级在同一场所的插座应有区别 | 第22.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 插座的接线 | 第22.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 特殊情况下的插座安装 | 第22.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 照明开关的选用、开关的通断位置 | 第22.1.4条 | √ |  |
|  | 5 | 吊扇的安装高度、挂钩选用和吊扇的组装及试运转 | 第22.1.5条 | √ |  |
|  | 6 | 壁扇、防护罩的固定及试运转 | 第22.1.6条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 插座安装和外观检查 | 第22.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 照明开关的安装位置、控制顺序 | 第22.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 吊扇的吊杆、开关和表面检查 | 第22.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 壁扇的高度和表面检查 | 第22.2.4条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.6

开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060408□□

060510□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 四层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060510开关、插座、风扇安装施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 交流、直流或不同电压等级在同一场所的插座应有区别 | 第22.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 插座的接线 | 第22.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 特殊情况下的插座安装 | 第22.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 照明开关的选用、开关的通断位置 | 第22.1.4条 | √ |  |
|  | 5 | 吊扇的安装高度、挂钩选用和吊扇的组装及试运转 | 第22.1.5条 | √ |  |
|  | 6 | 壁扇、防护罩的固定及试运转 | 第22.1.6条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 插座安装和外观检查 | 第22.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 照明开关的安装位置、控制顺序 | 第22.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 吊扇的吊杆、开关和表面检查 | 第22.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 壁扇的高度和表面检查 | 第22.2.4条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.6

开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060408□□

060510□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 四层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060510开关、插座、风扇安装施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 交流、直流或不同电压等级在同一场所的插座应有区别 | 第22.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 插座的接线 | 第22.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 特殊情况下的插座安装 | 第22.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 照明开关的选用、开关的通断位置 | 第22.1.4条 | √ |  |
|  | 5 | 吊扇的安装高度、挂钩选用和吊扇的组装及试运转 | 第22.1.5条 | √ |  |
|  | 6 | 壁扇、防护罩的固定及试运转 | 第22.1.6条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 插座安装和外观检查 | 第22.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 照明开关的安装位置、控制顺序 | 第22.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 吊扇的吊杆、开关和表面检查 | 第22.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 壁扇的高度和表面检查 | 第22.2.4条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.6

开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060408□□

060510□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 五层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060510开关、插座、风扇安装施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 交流、直流或不同电压等级在同一场所的插座应有区别 | 第22.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 插座的接线 | 第22.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 特殊情况下的插座安装 | 第22.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 照明开关的选用、开关的通断位置 | 第22.1.4条 | √ |  |
|  | 5 | 吊扇的安装高度、挂钩选用和吊扇的组装及试运转 | 第22.1.5条 | √ |  |
|  | 6 | 壁扇、防护罩的固定及试运转 | 第22.1.6条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 插座安装和外观检查 | 第22.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 照明开关的安装位置、控制顺序 | 第22.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 吊扇的吊杆、开关和表面检查 | 第22.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 壁扇的高度和表面检查 | 第22.2.4条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.6

开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060408□□

060510□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 五层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060510开关、插座、风扇安装施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 交流、直流或不同电压等级在同一场所的插座应有区别 | 第22.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 插座的接线 | 第22.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 特殊情况下的插座安装 | 第22.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 照明开关的选用、开关的通断位置 | 第22.1.4条 | √ |  |
|  | 5 | 吊扇的安装高度、挂钩选用和吊扇的组装及试运转 | 第22.1.5条 | √ |  |
|  | 6 | 壁扇、防护罩的固定及试运转 | 第22.1.6条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 插座安装和外观检查 | 第22.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 照明开关的安装位置、控制顺序 | 第22.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 吊扇的吊杆、开关和表面检查 | 第22.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 壁扇的高度和表面检查 | 第22.2.4条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.6

开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060408□□

060510□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 六层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060510开关、插座、风扇安装施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 交流、直流或不同电压等级在同一场所的插座应有区别 | 第22.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 插座的接线 | 第22.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 特殊情况下的插座安装 | 第22.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 照明开关的选用、开关的通断位置 | 第22.1.4条 | √ |  |
|  | 5 | 吊扇的安装高度、挂钩选用和吊扇的组装及试运转 | 第22.1.5条 | √ |  |
|  | 6 | 壁扇、防护罩的固定及试运转 | 第22.1.6条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 插座安装和外观检查 | 第22.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 照明开关的安装位置、控制顺序 | 第22.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 吊扇的吊杆、开关和表面检查 | 第22.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 壁扇的高度和表面检查 | 第22.2.4条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.6

开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060408□□

060510□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 六层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060510开关、插座、风扇安装施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 交流、直流或不同电压等级在同一场所的插座应有区别 | 第22.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 插座的接线 | 第22.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 特殊情况下的插座安装 | 第22.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 照明开关的选用、开关的通断位置 | 第22.1.4条 | √ |  |
|  | 5 | 吊扇的安装高度、挂钩选用和吊扇的组装及试运转 | 第22.1.5条 | √ |  |
|  | 6 | 壁扇、防护罩的固定及试运转 | 第22.1.6条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 插座安装和外观检查 | 第22.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 照明开关的安装位置、控制顺序 | 第22.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 吊扇的吊杆、开关和表面检查 | 第22.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 壁扇的高度和表面检查 | 第22.2.4条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.7

建筑物照明通电试运行检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060108□□

060511□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 一层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060510建筑物照明通电试运行施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 灯具回路控制与照明箱及回路的标识一致，开关与灯具控制顺序相对应 | 第23.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 照明系统全负荷通电连续试运行无故障 | 第23.1.2条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.7

建筑物照明通电试运行检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060108□□

060511□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 一层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060510建筑物照明通电试运行施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 灯具回路控制与照明箱及回路的标识一致，开关与灯具控制顺序相对应 | 第23.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 照明系统全负荷通电连续试运行无故障 | 第23.1.2条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.7

建筑物照明通电试运行检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060108□□

060511□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 二层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060510建筑物照明通电试运行施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 灯具回路控制与照明箱及回路的标识一致，开关与灯具控制顺序相对应 | 第23.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 照明系统全负荷通电连续试运行无故障 | 第23.1.2条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.7

建筑物照明通电试运行检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060108□□

060511□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 二层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060510建筑物照明通电试运行施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 灯具回路控制与照明箱及回路的标识一致，开关与灯具控制顺序相对应 | 第23.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 照明系统全负荷通电连续试运行无故障 | 第23.1.2条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.7

建筑物照明通电试运行检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060108□□

060511□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 三层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060510建筑物照明通电试运行施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 灯具回路控制与照明箱及回路的标识一致，开关与灯具控制顺序相对应 | 第23.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 照明系统全负荷通电连续试运行无故障 | 第23.1.2条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.7

建筑物照明通电试运行检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060108□□

060511□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 三层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060510建筑物照明通电试运行施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 灯具回路控制与照明箱及回路的标识一致，开关与灯具控制顺序相对应 | 第23.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 照明系统全负荷通电连续试运行无故障 | 第23.1.2条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.7

建筑物照明通电试运行检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060108□□

060511□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 四层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060510建筑物照明通电试运行施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 灯具回路控制与照明箱及回路的标识一致，开关与灯具控制顺序相对应 | 第23.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 照明系统全负荷通电连续试运行无故障 | 第23.1.2条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.7

建筑物照明通电试运行检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060108□□

060511□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 四层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060510建筑物照明通电试运行施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 灯具回路控制与照明箱及回路的标识一致，开关与灯具控制顺序相对应 | 第23.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 照明系统全负荷通电连续试运行无故障 | 第23.1.2条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.7

建筑物照明通电试运行检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060108□□

060511□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 五层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060510建筑物照明通电试运行施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 灯具回路控制与照明箱及回路的标识一致，开关与灯具控制顺序相对应 | 第23.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 照明系统全负荷通电连续试运行无故障 | 第23.1.2条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.7

建筑物照明通电试运行检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060108□□

060511□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 五层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060510建筑物照明通电试运行施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 灯具回路控制与照明箱及回路的标识一致，开关与灯具控制顺序相对应 | 第23.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 照明系统全负荷通电连续试运行无故障 | 第23.1.2条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.7

建筑物照明通电试运行检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060108□□

060511□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 六层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060510建筑物照明通电试运行施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 灯具回路控制与照明箱及回路的标识一致，开关与灯具控制顺序相对应 | 第23.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 照明系统全负荷通电连续试运行无故障 | 第23.1.2条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.7

建筑物照明通电试运行检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060108□□

060511□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 电气照明子分部工程 | 验收部位 | 六层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060510建筑物照明通电试运行施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 灯具回路控制与照明箱及回路的标识一致，开关与灯具控制顺序相对应 | 第23.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 照明系统全负荷通电连续试运行无故障 | 第23.1.2条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.8

接地装置安装检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060109□□

060206□□

060608□□

060701□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 防雷接地安装子分部工程 | 验收部位 | 1~4单元 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060608接地装置安装施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 接地装置测试点的设置 | 第24.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 接地电阻值测试 | 第24.1.2条 | √ |  |
|  | 3 | 防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设 | 第24.1.3条 | √ |  |
|  | 4 | 接地模块的埋设深度、间距和基坑尺寸 | 第24.1.4条 | √ |  |
|  | 5 | 接地模块设置应垂直或水平就位 | 第24.1.5条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 接地装置埋设深度、间距和搭接长度 | 第24.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 接地装置的材质和最小允许规格 | 第24.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 接地模块与干线的连接和干线材质选用 | 第24.2.3条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |

5.17.9

避雷引下线和变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录表

GB50303—2002

（Ⅰ）防雷引下线

060702□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 防雷接地安装子分部工程 | 验收部位 | 1~4单元 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060702避雷引下线和变配电室接地干线敷设施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 引下线的敷设、明敷引下线焊接处的防腐 | 第25.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 利用金属构件、金属管道作接地线时与接地干线的连接 | 第25.1.3条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 钢制接地线的连接和材料规格、尺寸 | 第25.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 明敷接地引下线持件的设置 | 第25.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 接地线穿越墙壁、楼板和地坪处的保护 | 第25.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 幕墙金属框架和建筑物金属门窗与接地干线的连接 | 第25.2.7条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.10

建筑物等电位联结检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060703□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 防雷接地安装子分部工程 | 验收部位 | 一层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060703建筑物等电位联结施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 建筑物等电位联结干线的连接及局部等电位箱间的连接 | 第27.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 等电位联结的线路最小允许截面积 | 第27.1.2条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线的连接可靠，导通正常 | 第27.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 需等电位联结的高级装修金属部件或零件等电位联结的连接 | 第27.2.2条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.10

建筑物等电位联结检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060703□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 防雷接地安装子分部工程 | 验收部位 | 一层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060703建筑物等电位联结施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 建筑物等电位联结干线的连接及局部等电位箱间的连接 | 第27.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 等电位联结的线路最小允许截面积 | 第27.1.2条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线的连接可靠，导通正常 | 第27.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 需等电位联结的高级装修金属部件或零件等电位联结的连接 | 第27.2.2条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.10

建筑物等电位联结检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060703□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 防雷接地安装子分部工程 | 验收部位 | 二层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060703建筑物等电位联结施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 建筑物等电位联结干线的连接及局部等电位箱间的连接 | 第27.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 等电位联结的线路最小允许截面积 | 第27.1.2条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线的连接可靠，导通正常 | 第27.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 需等电位联结的高级装修金属部件或零件等电位联结的连接 | 第27.2.2条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.10

建筑物等电位联结检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060703□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 防雷接地安装子分部工程 | 验收部位 | 二层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060703建筑物等电位联结施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 建筑物等电位联结干线的连接及局部等电位箱间的连接 | 第27.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 等电位联结的线路最小允许截面积 | 第27.1.2条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线的连接可靠，导通正常 | 第27.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 需等电位联结的高级装修金属部件或零件等电位联结的连接 | 第27.2.2条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.10

建筑物等电位联结检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060703□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 防雷接地安装子分部工程 | 验收部位 | 三层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060703建筑物等电位联结施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 建筑物等电位联结干线的连接及局部等电位箱间的连接 | 第27.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 等电位联结的线路最小允许截面积 | 第27.1.2条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线的连接可靠，导通正常 | 第27.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 需等电位联结的高级装修金属部件或零件等电位联结的连接 | 第27.2.2条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.10

建筑物等电位联结检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060703□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 防雷接地安装子分部工程 | 验收部位 | 三层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060703建筑物等电位联结施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 建筑物等电位联结干线的连接及局部等电位箱间的连接 | 第27.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 等电位联结的线路最小允许截面积 | 第27.1.2条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线的连接可靠，导通正常 | 第27.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 需等电位联结的高级装修金属部件或零件等电位联结的连接 | 第27.2.2条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.10

建筑物等电位联结检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060703□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 防雷接地安装子分部工程 | 验收部位 | 四层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060703建筑物等电位联结施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 建筑物等电位联结干线的连接及局部等电位箱间的连接 | 第27.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 等电位联结的线路最小允许截面积 | 第27.1.2条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线的连接可靠，导通正常 | 第27.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 需等电位联结的高级装修金属部件或零件等电位联结的连接 | 第27.2.2条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.10

建筑物等电位联结检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060703□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 防雷接地安装子分部工程 | 验收部位 | 四层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060703建筑物等电位联结施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 建筑物等电位联结干线的连接及局部等电位箱间的连接 | 第27.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 等电位联结的线路最小允许截面积 | 第27.1.2条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线的连接可靠，导通正常 | 第27.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 需等电位联结的高级装修金属部件或零件等电位联结的连接 | 第27.2.2条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.10

建筑物等电位联结检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060703□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 防雷接地安装子分部工程 | 验收部位 | 五层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060703建筑物等电位联结施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 建筑物等电位联结干线的连接及局部等电位箱间的连接 | 第27.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 等电位联结的线路最小允许截面积 | 第27.1.2条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线的连接可靠，导通正常 | 第27.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 需等电位联结的高级装修金属部件或零件等电位联结的连接 | 第27.2.2条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.10

建筑物等电位联结检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060703□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 防雷接地安装子分部工程 | 验收部位 | 五层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060703建筑物等电位联结施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 建筑物等电位联结干线的连接及局部等电位箱间的连接 | 第27.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 等电位联结的线路最小允许截面积 | 第27.1.2条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线的连接可靠，导通正常 | 第27.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 需等电位联结的高级装修金属部件或零件等电位联结的连接 | 第27.2.2条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.10

建筑物等电位联结检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060703□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 防雷接地安装子分部工程 | 验收部位 | 六层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060703建筑物等电位联结施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 建筑物等电位联结干线的连接及局部等电位箱间的连接 | 第27.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 等电位联结的线路最小允许截面积 | 第27.1.2条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线的连接可靠，导通正常 | 第27.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 需等电位联结的高级装修金属部件或零件等电位联结的连接 | 第27.2.2条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |

5.17.10

建筑物等电位联结检验批质量验收记录表

GB50303—2002

060703□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 防雷接地安装子分部工程 | 验收部位 | 六层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 060703建筑物等电位联结施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 建筑物等电位联结干线的连接及局部等电位箱间的连接 | 第27.1.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 等电位联结的线路最小允许截面积 | 第27.1.2条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线的连接可靠，导通正常 | 第27.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 需等电位联结的高级装修金属部件或零件等电位联结的连接 | 第27.2.2条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |  |  | √ |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人） 2003年×月×日 |  |  | √ |