5.11.1

模板安装工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010601□020101□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光花园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 模板 | 验收部位 | 首层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | GB50202-2000 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 模板支撑、立柱位置和垫板 | 第4.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 避免隔离剂沾污 | 第4.2.2条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 模板安装的一般要求 | 第4.2.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 用作模板地坪、胎膜质量 | 第4.2.4条 | √ |  |
|  | 3 | 模板起拱高度 | 第4.2.5条 | √ |  |
|  | 4 | 预埋件、预留孔允许偏差 | 预埋钢板中心线位置mm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋管、预留孔中心线位置mm | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 插筋 | 中心线位置mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外露长度mm | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋螺栓 | 中心线位置mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外露长度mm | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预留洞 | 中心线位置mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 尺寸mm | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 模板安装允许偏差 | 轴线位置mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 底模上表面标高mm | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 截面内部尺寸mm | 基础 | ±10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 柱、墙、梁 | +4,-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 层高垂直度mm | 不大于5m | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大于5m | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相邻两板表面高低差mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度mm | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年 × 月 × 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）：××× × 年 × 月 × 日 |

5.11.1

模板安装工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010601□020101□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光花园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 模板 | 验收部位 | 首层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | GB50202-2000 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 模板支撑、立柱位置和垫板 | 第4.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 避免隔离剂沾污 | 第4.2.2条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 模板安装的一般要求 | 第4.2.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 用作模板地坪、胎膜质量 | 第4.2.4条 | √ |  |
|  | 3 | 模板起拱高度 | 第4.2.5条 | √ |  |
|  | 4 | 预埋件、预留孔允许偏差 | 预埋钢板中心线位置mm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋管、预留孔中心线位置mm | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 插筋 | 中心线位置mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外露长度mm | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋螺栓 | 中心线位置mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外露长度mm | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预留洞 | 中心线位置mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 尺寸mm | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 模板安装允许偏差 | 轴线位置mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 底模上表面标高mm | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 截面内部尺寸mm | 基础 | ±10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 柱、墙、梁 | +4,-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 层高垂直度mm | 不大于5m | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大于5m | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相邻两板表面高低差mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度mm | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年 × 月 × 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）：××× × 年 × 月 × 日 |

5.11.1

模板安装工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010601□020101□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光花园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 模板 | 验收部位 | 二层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | GB50202-2000 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 模板支撑、立柱位置和垫板 | 第4.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 避免隔离剂沾污 | 第4.2.2条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 模板安装的一般要求 | 第4.2.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 用作模板地坪、胎膜质量 | 第4.2.4条 | √ |  |
|  | 3 | 模板起拱高度 | 第4.2.5条 | √ |  |
|  | 4 | 预埋件、预留孔允许偏差 | 预埋钢板中心线位置mm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋管、预留孔中心线位置mm | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 插筋 | 中心线位置mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外露长度mm | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋螺栓 | 中心线位置mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外露长度mm | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预留洞 | 中心线位置mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 尺寸mm | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 模板安装允许偏差 | 轴线位置mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 底模上表面标高mm | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 截面内部尺寸mm | 基础 | ±10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 柱、墙、梁 | +4,-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 层高垂直度mm | 不大于5m | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大于5m | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相邻两板表面高低差mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度mm | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年 × 月 × 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）：××× × 年 × 月 × 日 |

5.11.1

模板安装工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010601□020101□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光花园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 模板 | 验收部位 | 二层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | GB50202-2000 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 模板支撑、立柱位置和垫板 | 第4.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 避免隔离剂沾污 | 第4.2.2条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 模板安装的一般要求 | 第4.2.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 用作模板地坪、胎膜质量 | 第4.2.4条 | √ |  |
|  | 3 | 模板起拱高度 | 第4.2.5条 | √ |  |
|  | 4 | 预埋件、预留孔允许偏差 | 预埋钢板中心线位置mm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋管、预留孔中心线位置mm | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 插筋 | 中心线位置mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外露长度mm | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋螺栓 | 中心线位置mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外露长度mm | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预留洞 | 中心线位置mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 尺寸mm | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 模板安装允许偏差 | 轴线位置mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 底模上表面标高mm | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 截面内部尺寸mm | 基础 | ±10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 柱、墙、梁 | +4,-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 层高垂直度mm | 不大于5m | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大于5m | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相邻两板表面高低差mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度mm | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年 × 月 × 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）：××× × 年 × 月 × 日 |

5.11.1

模板安装工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010601□020101□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光花园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 模板 | 验收部位 | 三层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | GB50202-2000 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 模板支撑、立柱位置和垫板 | 第4.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 避免隔离剂沾污 | 第4.2.2条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 模板安装的一般要求 | 第4.2.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 用作模板地坪、胎膜质量 | 第4.2.4条 | √ |  |
|  | 3 | 模板起拱高度 | 第4.2.5条 | √ |  |
|  | 4 | 预埋件、预留孔允许偏差 | 预埋钢板中心线位置mm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋管、预留孔中心线位置mm | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 插筋 | 中心线位置mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外露长度mm | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋螺栓 | 中心线位置mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外露长度mm | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预留洞 | 中心线位置mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 尺寸mm | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 模板安装允许偏差 | 轴线位置mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 底模上表面标高mm | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 截面内部尺寸mm | 基础 | ±10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 柱、墙、梁 | +4,-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 层高垂直度mm | 不大于5m | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大于5m | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相邻两板表面高低差mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度mm | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年 × 月 × 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）：××× × 年 × 月 × 日 |

5.11.1

模板安装工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010601□020101□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光花园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 模板 | 验收部位 | 三层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | GB50202-2000 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 模板支撑、立柱位置和垫板 | 第4.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 避免隔离剂沾污 | 第4.2.2条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 模板安装的一般要求 | 第4.2.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 用作模板地坪、胎膜质量 | 第4.2.4条 | √ |  |
|  | 3 | 模板起拱高度 | 第4.2.5条 | √ |  |
|  | 4 | 预埋件、预留孔允许偏差 | 预埋钢板中心线位置mm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋管、预留孔中心线位置mm | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 插筋 | 中心线位置mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外露长度mm | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋螺栓 | 中心线位置mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外露长度mm | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预留洞 | 中心线位置mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 尺寸mm | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 模板安装允许偏差 | 轴线位置mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 底模上表面标高mm | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 截面内部尺寸mm | 基础 | ±10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 柱、墙、梁 | +4,-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 层高垂直度mm | 不大于5m | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大于5m | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相邻两板表面高低差mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度mm | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年 × 月 × 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）：××× × 年 × 月 × 日 |

5.11.1

模板安装工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010601□020101□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光花园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 模板 | 验收部位 | 四层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | GB50202-2000 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 模板支撑、立柱位置和垫板 | 第4.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 避免隔离剂沾污 | 第4.2.2条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 模板安装的一般要求 | 第4.2.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 用作模板地坪、胎膜质量 | 第4.2.4条 | √ |  |
|  | 3 | 模板起拱高度 | 第4.2.5条 | √ |  |
|  | 4 | 预埋件、预留孔允许偏差 | 预埋钢板中心线位置mm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋管、预留孔中心线位置mm | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 插筋 | 中心线位置mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外露长度mm | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋螺栓 | 中心线位置mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外露长度mm | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预留洞 | 中心线位置mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 尺寸mm | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 模板安装允许偏差 | 轴线位置mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 底模上表面标高mm | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 截面内部尺寸mm | 基础 | ±10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 柱、墙、梁 | +4,-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 层高垂直度mm | 不大于5m | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大于5m | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相邻两板表面高低差mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度mm | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年 × 月 × 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）：××× × 年 × 月 × 日 |

5.11.1

模板安装工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010601□020101□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光花园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 模板 | 验收部位 | 四层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | GB50202-2000 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 模板支撑、立柱位置和垫板 | 第4.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 避免隔离剂沾污 | 第4.2.2条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 模板安装的一般要求 | 第4.2.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 用作模板地坪、胎膜质量 | 第4.2.4条 | √ |  |
|  | 3 | 模板起拱高度 | 第4.2.5条 | √ |  |
|  | 4 | 预埋件、预留孔允许偏差 | 预埋钢板中心线位置mm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋管、预留孔中心线位置mm | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 插筋 | 中心线位置mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外露长度mm | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋螺栓 | 中心线位置mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外露长度mm | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预留洞 | 中心线位置mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 尺寸mm | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 模板安装允许偏差 | 轴线位置mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 底模上表面标高mm | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 截面内部尺寸mm | 基础 | ±10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 柱、墙、梁 | +4,-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 层高垂直度mm | 不大于5m | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大于5m | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相邻两板表面高低差mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度mm | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年 × 月 × 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）：××× × 年 × 月 × 日 |

5.11.1

模板安装工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010601□020101□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光花园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 模板 | 验收部位 | 五层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | GB50202-2000 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 模板支撑、立柱位置和垫板 | 第4.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 避免隔离剂沾污 | 第4.2.2条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 模板安装的一般要求 | 第4.2.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 用作模板地坪、胎膜质量 | 第4.2.4条 | √ |  |
|  | 3 | 模板起拱高度 | 第4.2.5条 | √ |  |
|  | 4 | 预埋件、预留孔允许偏差 | 预埋钢板中心线位置mm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋管、预留孔中心线位置mm | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 插筋 | 中心线位置mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外露长度mm | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋螺栓 | 中心线位置mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外露长度mm | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预留洞 | 中心线位置mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 尺寸mm | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 模板安装允许偏差 | 轴线位置mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 底模上表面标高mm | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 截面内部尺寸mm | 基础 | ±10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 柱、墙、梁 | +4,-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 层高垂直度mm | 不大于5m | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大于5m | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相邻两板表面高低差mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度mm | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年 × 月 × 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）：××× × 年 × 月 × 日 |

5.11.1

模板安装工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010601□020101□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光花园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 模板 | 验收部位 | 五层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | GB50202-2000 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 模板支撑、立柱位置和垫板 | 第4.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 避免隔离剂沾污 | 第4.2.2条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 模板安装的一般要求 | 第4.2.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 用作模板地坪、胎膜质量 | 第4.2.4条 | √ |  |
|  | 3 | 模板起拱高度 | 第4.2.5条 | √ |  |
|  | 4 | 预埋件、预留孔允许偏差 | 预埋钢板中心线位置mm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋管、预留孔中心线位置mm | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 插筋 | 中心线位置mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外露长度mm | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋螺栓 | 中心线位置mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外露长度mm | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预留洞 | 中心线位置mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 尺寸mm | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 模板安装允许偏差 | 轴线位置mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 底模上表面标高mm | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 截面内部尺寸mm | 基础 | ±10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 柱、墙、梁 | +4,-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 层高垂直度mm | 不大于5m | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大于5m | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相邻两板表面高低差mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度mm | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年 × 月 × 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）：××× × 年 × 月 × 日 |

5.11.1

模板安装工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010601□020101□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光花园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 模板 | 验收部位 | 六层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | GB50202-2000 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 模板支撑、立柱位置和垫板 | 第4.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 避免隔离剂沾污 | 第4.2.2条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 模板安装的一般要求 | 第4.2.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 用作模板地坪、胎膜质量 | 第4.2.4条 | √ |  |
|  | 3 | 模板起拱高度 | 第4.2.5条 | √ |  |
|  | 4 | 预埋件、预留孔允许偏差 | 预埋钢板中心线位置mm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋管、预留孔中心线位置mm | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 插筋 | 中心线位置mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外露长度mm | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋螺栓 | 中心线位置mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外露长度mm | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预留洞 | 中心线位置mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 尺寸mm | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 模板安装允许偏差 | 轴线位置mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 底模上表面标高mm | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 截面内部尺寸mm | 基础 | ±10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 柱、墙、梁 | +4,-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 层高垂直度mm | 不大于5m | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大于5m | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相邻两板表面高低差mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度mm | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年 × 月 × 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）：××× × 年 × 月 × 日 |

5.11.1

模板安装工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010601□020101□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光花园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 模板 | 验收部位 | 六层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | GB50202-2000 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 模板支撑、立柱位置和垫板 | 第4.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 避免隔离剂沾污 | 第4.2.2条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 模板安装的一般要求 | 第4.2.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 用作模板地坪、胎膜质量 | 第4.2.4条 | √ |  |
|  | 3 | 模板起拱高度 | 第4.2.5条 | √ |  |
|  | 4 | 预埋件、预留孔允许偏差 | 预埋钢板中心线位置mm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋管、预留孔中心线位置mm | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 插筋 | 中心线位置mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外露长度mm | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋螺栓 | 中心线位置mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外露长度mm | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预留洞 | 中心线位置mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 尺寸mm | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 模板安装允许偏差 | 轴线位置mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 底模上表面标高mm | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 截面内部尺寸mm | 基础 | ±10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 柱、墙、梁 | +4,-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 层高垂直度mm | 不大于5m | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大于5m | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相邻两板表面高低差mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度mm | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年 × 月 × 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）：××× × 年 × 月 × 日 |

5.11.2

预制构件模板工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅱ）                          020101□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光花园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | ××主体 | 验收部位 |  |
| 施工单位 | ×× | 项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 避免隔离剂沾污 | 第4.2.2条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 模板安装的一般要求 | 第4.2.3条 |  |  |
|  | 2 | 用作模板地坪、胎膜质量 | 第4.2.4条 |  |  |
|  | 3 | 模板起拱高度 | 第4.2.5条 |  |  |
|  | 4 | 预埋件、预留孔允许偏差 | 预埋钢板中心线位置mm | 3 |  |  |
|  |  |  | 预埋管、预留孔中心线位置mm | 3 |  |  |
|  |  |  | 插筋 | 中心线位置mm | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 外露长度mm | +10,0 |  |  |
|  |  |  | 预埋螺栓 | 中心线位置mm | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 外露长度mm | +10,0 |  |  |
|  |  |  | 预留洞 | 中心线位置mm | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 尺寸mm | +10,0 |  |  |
|  | 5 | 预制构件模板允许偏差 | 长度mm | 板、梁 | ±5 |  |  |
|  |  |  |  | 薄腹梁、桁梁 | ±10 |  |  |
|  |  |  |  | 柱 | 0，-10 |  |  |
|  |  |  |  | 墙板 | 0，-5 |  |  |
|  |  |  | 宽度mm | 板、墙板 | 0，-5 |  |  |
|  |  |  |  | 梁、薄腹梁、桁架、柱 | +2，-5 |  |  |
|  |  |  | 高（厚）度mm | 板 | +2，-3 |  |  |
|  |  |  |  | 墙板 | 0，-5 |  |  |
|  |  |  |  | 梁、薄腹梁、桁架、柱 | +2，-5 |  |  |
|  |  |  | 侧向弯曲mm | 梁、板、柱 | ι/1000且≤15 |  |  |
|  |  |  |  | 墙板、薄腹梁、桁架 | ι/1500且≤15 |  |  |
|  |  |  | 板的表面平整度mm | 3 |  |  |
|  |  |  | 相邻两板表面高低差mm | 1 |  |  |
|  |  |  | 对角线差mm | 板 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 墙板 | 5 |  |  |
|  |  |  | 翘曲 | 板、墙板 | ι/1500 |  |  |
|  |  |  | 设计起拱mm | 薄腹梁、桁架、梁 | ±3 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

5.11.3

模板拆除工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅲ）

010601□□

020101□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光花园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | ××主体 | 验收部位 | 首层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××建筑工程公司 | 项目经理 | ×× |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 底模及其支架拆除时的混凝土强度 | 第4.3.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 后张法预应力构件侧模和底模的拆除时间 | 第4.3.2条 | √ |  |
|  | 3 | 后浇带拆模和支顶 | 第4.3.3条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 避免拆模损伤 | 第4.3.4条 | √ |  |
|  | 2 | 模板拆除、堆放和清运 | 第4.3.5条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ×× | 施工班组长 | ×× |
|  | ×× 项目专业质量检查员： ×× ×× 年 ××月 ×× 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：×× （建设单位项目专业技术负责人）： ×× ×× 年 × 月× 日 |

5.11.3

模板拆除工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅲ）

010601□□

020101□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光花园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | ××主体 | 验收部位 | 首层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××建筑工程公司 | 项目经理 | ×× |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 底模及其支架拆除时的混凝土强度 | 第4.3.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 后张法预应力构件侧模和底模的拆除时间 | 第4.3.2条 | √ |  |
|  | 3 | 后浇带拆模和支顶 | 第4.3.3条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 避免拆模损伤 | 第4.3.4条 | √ |  |
|  | 2 | 模板拆除、堆放和清运 | 第4.3.5条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ×× | 施工班组长 | ×× |
|  | ×× 项目专业质量检查员： ×× ×× 年 ××月 ×× 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：×× （建设单位项目专业技术负责人）： ×× ×× 年 × 月× 日 |

5.11.3

模板拆除工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅲ）

010601□□

020101□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光花园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | ××主体 | 验收部位 | 二层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××建筑工程公司 | 项目经理 | ×× |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 底模及其支架拆除时的混凝土强度 | 第4.3.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 后张法预应力构件侧模和底模的拆除时间 | 第4.3.2条 | √ |  |
|  | 3 | 后浇带拆模和支顶 | 第4.3.3条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 避免拆模损伤 | 第4.3.4条 | √ |  |
|  | 2 | 模板拆除、堆放和清运 | 第4.3.5条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ×× | 施工班组长 | ×× |
|  | ×× 项目专业质量检查员： ×× ×× 年 ××月 ×× 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：×× （建设单位项目专业技术负责人）： ×× ×× 年 × 月× 日 |

5.11.3

模板拆除工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅲ）

010601□□

020101□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光花园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | ××主体 | 验收部位 | 二层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××建筑工程公司 | 项目经理 | ×× |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 底模及其支架拆除时的混凝土强度 | 第4.3.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 后张法预应力构件侧模和底模的拆除时间 | 第4.3.2条 | √ |  |
|  | 3 | 后浇带拆模和支顶 | 第4.3.3条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 避免拆模损伤 | 第4.3.4条 | √ |  |
|  | 2 | 模板拆除、堆放和清运 | 第4.3.5条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ×× | 施工班组长 | ×× |
|  | ×× 项目专业质量检查员： ×× ×× 年 ××月 ×× 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：×× （建设单位项目专业技术负责人）： ×× ×× 年 × 月× 日 |

5.11.3

模板拆除工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅲ）

010601□□

020101□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光花园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | ××主体 | 验收部位 | 三层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××建筑工程公司 | 项目经理 | ×× |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 底模及其支架拆除时的混凝土强度 | 第4.3.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 后张法预应力构件侧模和底模的拆除时间 | 第4.3.2条 | √ |  |
|  | 3 | 后浇带拆模和支顶 | 第4.3.3条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 避免拆模损伤 | 第4.3.4条 | √ |  |
|  | 2 | 模板拆除、堆放和清运 | 第4.3.5条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ×× | 施工班组长 | ×× |
|  | ×× 项目专业质量检查员： ×× ×× 年 ××月 ×× 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：×× （建设单位项目专业技术负责人）： ×× ×× 年 × 月× 日 |

5.11.3

模板拆除工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅲ）

010601□□

020101□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光花园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | ××主体 | 验收部位 | 三层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××建筑工程公司 | 项目经理 | ×× |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 底模及其支架拆除时的混凝土强度 | 第4.3.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 后张法预应力构件侧模和底模的拆除时间 | 第4.3.2条 | √ |  |
|  | 3 | 后浇带拆模和支顶 | 第4.3.3条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 避免拆模损伤 | 第4.3.4条 | √ |  |
|  | 2 | 模板拆除、堆放和清运 | 第4.3.5条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ×× | 施工班组长 | ×× |
|  | ×× 项目专业质量检查员： ×× ×× 年 ××月 ×× 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：×× （建设单位项目专业技术负责人）： ×× ×× 年 × 月× 日 |

5.11.3

模板拆除工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅲ）

010601□□

020101□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光花园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | ××主体 | 验收部位 | 四层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××建筑工程公司 | 项目经理 | ×× |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 底模及其支架拆除时的混凝土强度 | 第4.3.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 后张法预应力构件侧模和底模的拆除时间 | 第4.3.2条 | √ |  |
|  | 3 | 后浇带拆模和支顶 | 第4.3.3条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 避免拆模损伤 | 第4.3.4条 | √ |  |
|  | 2 | 模板拆除、堆放和清运 | 第4.3.5条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ×× | 施工班组长 | ×× |
|  | ×× 项目专业质量检查员： ×× ×× 年 ××月 ×× 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：×× （建设单位项目专业技术负责人）： ×× ×× 年 × 月× 日 |

5.11.3

模板拆除工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅲ）

010601□□

020101□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光花园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | ××主体 | 验收部位 | 四层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××建筑工程公司 | 项目经理 | ×× |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 底模及其支架拆除时的混凝土强度 | 第4.3.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 后张法预应力构件侧模和底模的拆除时间 | 第4.3.2条 | √ |  |
|  | 3 | 后浇带拆模和支顶 | 第4.3.3条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 避免拆模损伤 | 第4.3.4条 | √ |  |
|  | 2 | 模板拆除、堆放和清运 | 第4.3.5条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ×× | 施工班组长 | ×× |
|  | ×× 项目专业质量检查员： ×× ×× 年 ××月 ×× 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：×× （建设单位项目专业技术负责人）： ×× ×× 年 × 月× 日 |

5.11.3

模板拆除工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅲ）

010601□□

020101□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光花园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | ××主体 | 验收部位 | 五层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××建筑工程公司 | 项目经理 | ×× |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 底模及其支架拆除时的混凝土强度 | 第4.3.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 后张法预应力构件侧模和底模的拆除时间 | 第4.3.2条 | √ |  |
|  | 3 | 后浇带拆模和支顶 | 第4.3.3条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 避免拆模损伤 | 第4.3.4条 | √ |  |
|  | 2 | 模板拆除、堆放和清运 | 第4.3.5条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ×× | 施工班组长 | ×× |
|  | ×× 项目专业质量检查员： ×× ×× 年 ××月 ×× 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：×× （建设单位项目专业技术负责人）： ×× ×× 年 × 月× 日 |

5.11.3

模板拆除工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅲ）

010601□□

020101□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光花园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | ××主体 | 验收部位 | 五层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××建筑工程公司 | 项目经理 | ×× |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 底模及其支架拆除时的混凝土强度 | 第4.3.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 后张法预应力构件侧模和底模的拆除时间 | 第4.3.2条 | √ |  |
|  | 3 | 后浇带拆模和支顶 | 第4.3.3条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 避免拆模损伤 | 第4.3.4条 | √ |  |
|  | 2 | 模板拆除、堆放和清运 | 第4.3.5条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ×× | 施工班组长 | ×× |
|  | ×× 项目专业质量检查员： ×× ×× 年 ××月 ×× 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：×× （建设单位项目专业技术负责人）： ×× ×× 年 × 月× 日 |

5.11.3

模板拆除工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅲ）

010601□□

020101□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光花园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | ××主体 | 验收部位 | 六层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××建筑工程公司 | 项目经理 | ×× |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 底模及其支架拆除时的混凝土强度 | 第4.3.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 后张法预应力构件侧模和底模的拆除时间 | 第4.3.2条 | √ |  |
|  | 3 | 后浇带拆模和支顶 | 第4.3.3条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 避免拆模损伤 | 第4.3.4条 | √ |  |
|  | 2 | 模板拆除、堆放和清运 | 第4.3.5条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ×× | 施工班组长 | ×× |
|  | ×× 项目专业质量检查员： ×× ×× 年 ××月 ×× 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：×× （建设单位项目专业技术负责人）： ×× ×× 年 × 月× 日 |

5.11.3

模板拆除工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅲ）

010601□□

020101□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光花园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | ××主体 | 验收部位 | 六层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××建筑工程公司 | 项目经理 | ×× |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 底模及其支架拆除时的混凝土强度 | 第4.3.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 后张法预应力构件侧模和底模的拆除时间 | 第4.3.2条 | √ |  |
|  | 3 | 后浇带拆模和支顶 | 第4.3.3条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 避免拆模损伤 | 第4.3.4条 | √ |  |
|  | 2 | 模板拆除、堆放和清运 | 第4.3.5条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ×× | 施工班组长 | ×× |
|  | ×× 项目专业质量检查员： ×× ×× 年 ××月 ×× 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：×× （建设单位项目专业技术负责人）： ×× ×× 年 × 月× 日 |

5.11.4

钢筋加工检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010602□□

020102□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 首层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ×× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 力学性能检验 | 第5.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 抗震用钢筋强度实测值 | 第5.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 化学成分等专项检验 | 第5.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 受力钢筋的弯钩和弯折 | 第5.3.1条 | √ |  |
|  | 5 | 箍筋弯钩形式 | 第5.3.2条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 外观质量 | 第5.2.4条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 钢筋调直 | 第5.3.3条 | √ |  |
|  | 3 | 钢筋加工的形状、尺寸 | 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 | ±10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 弯起钢筋的弯折位置 | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 箍筋内净尺寸 | ±5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员：××× × 年 × 月 × 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）：××× × 年 × 月 × 日 |

5.11.4

钢筋加工检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010602□□

020102□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 首层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ×× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 力学性能检验 | 第5.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 抗震用钢筋强度实测值 | 第5.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 化学成分等专项检验 | 第5.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 受力钢筋的弯钩和弯折 | 第5.3.1条 | √ |  |
|  | 5 | 箍筋弯钩形式 | 第5.3.2条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 外观质量 | 第5.2.4条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 钢筋调直 | 第5.3.3条 | √ |  |
|  | 3 | 钢筋加工的形状、尺寸 | 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 | ±10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 弯起钢筋的弯折位置 | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 箍筋内净尺寸 | ±5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员：××× × 年 × 月 × 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）：××× × 年 × 月 × 日 |

5.11.4

钢筋加工检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010602□□

020102□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 二层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ×× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 力学性能检验 | 第5.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 抗震用钢筋强度实测值 | 第5.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 化学成分等专项检验 | 第5.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 受力钢筋的弯钩和弯折 | 第5.3.1条 | √ |  |
|  | 5 | 箍筋弯钩形式 | 第5.3.2条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 外观质量 | 第5.2.4条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 钢筋调直 | 第5.3.3条 | √ |  |
|  | 3 | 钢筋加工的形状、尺寸 | 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 | ±10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 弯起钢筋的弯折位置 | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 箍筋内净尺寸 | ±5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员：××× × 年 × 月 × 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）：××× × 年 × 月 × 日 |

5.11.4

钢筋加工检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010602□□

020102□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 二层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ×× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 力学性能检验 | 第5.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 抗震用钢筋强度实测值 | 第5.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 化学成分等专项检验 | 第5.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 受力钢筋的弯钩和弯折 | 第5.3.1条 | √ |  |
|  | 5 | 箍筋弯钩形式 | 第5.3.2条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 外观质量 | 第5.2.4条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 钢筋调直 | 第5.3.3条 | √ |  |
|  | 3 | 钢筋加工的形状、尺寸 | 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 | ±10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 弯起钢筋的弯折位置 | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 箍筋内净尺寸 | ±5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员：××× × 年 × 月 × 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）：××× × 年 × 月 × 日 |

5.11.4

钢筋加工检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010602□□

020102□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 三层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ×× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 力学性能检验 | 第5.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 抗震用钢筋强度实测值 | 第5.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 化学成分等专项检验 | 第5.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 受力钢筋的弯钩和弯折 | 第5.3.1条 | √ |  |
|  | 5 | 箍筋弯钩形式 | 第5.3.2条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 外观质量 | 第5.2.4条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 钢筋调直 | 第5.3.3条 | √ |  |
|  | 3 | 钢筋加工的形状、尺寸 | 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 | ±10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 弯起钢筋的弯折位置 | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 箍筋内净尺寸 | ±5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员：××× × 年 × 月 × 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）：××× × 年 × 月 × 日 |

5.11.4

钢筋加工检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010602□□

020102□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 三层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ×× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 力学性能检验 | 第5.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 抗震用钢筋强度实测值 | 第5.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 化学成分等专项检验 | 第5.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 受力钢筋的弯钩和弯折 | 第5.3.1条 | √ |  |
|  | 5 | 箍筋弯钩形式 | 第5.3.2条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 外观质量 | 第5.2.4条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 钢筋调直 | 第5.3.3条 | √ |  |
|  | 3 | 钢筋加工的形状、尺寸 | 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 | ±10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 弯起钢筋的弯折位置 | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 箍筋内净尺寸 | ±5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员：××× × 年 × 月 × 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）：××× × 年 × 月 × 日 |

5.11.4

钢筋加工检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010602□□

020102□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 四层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ×× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 力学性能检验 | 第5.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 抗震用钢筋强度实测值 | 第5.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 化学成分等专项检验 | 第5.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 受力钢筋的弯钩和弯折 | 第5.3.1条 | √ |  |
|  | 5 | 箍筋弯钩形式 | 第5.3.2条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 外观质量 | 第5.2.4条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 钢筋调直 | 第5.3.3条 | √ |  |
|  | 3 | 钢筋加工的形状、尺寸 | 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 | ±10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 弯起钢筋的弯折位置 | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 箍筋内净尺寸 | ±5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员：××× × 年 × 月 × 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）：××× × 年 × 月 × 日 |

5.11.4

钢筋加工检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010602□□

020102□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 四层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ×× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 力学性能检验 | 第5.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 抗震用钢筋强度实测值 | 第5.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 化学成分等专项检验 | 第5.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 受力钢筋的弯钩和弯折 | 第5.3.1条 | √ |  |
|  | 5 | 箍筋弯钩形式 | 第5.3.2条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 外观质量 | 第5.2.4条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 钢筋调直 | 第5.3.3条 | √ |  |
|  | 3 | 钢筋加工的形状、尺寸 | 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 | ±10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 弯起钢筋的弯折位置 | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 箍筋内净尺寸 | ±5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员：××× × 年 × 月 × 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）：××× × 年 × 月 × 日 |

5.11.4

钢筋加工检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010602□□

020102□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 五层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ×× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 力学性能检验 | 第5.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 抗震用钢筋强度实测值 | 第5.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 化学成分等专项检验 | 第5.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 受力钢筋的弯钩和弯折 | 第5.3.1条 | √ |  |
|  | 5 | 箍筋弯钩形式 | 第5.3.2条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 外观质量 | 第5.2.4条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 钢筋调直 | 第5.3.3条 | √ |  |
|  | 3 | 钢筋加工的形状、尺寸 | 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 | ±10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 弯起钢筋的弯折位置 | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 箍筋内净尺寸 | ±5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员：××× × 年 × 月 × 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）：××× × 年 × 月 × 日 |

5.11.4

钢筋加工检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010602□□

020102□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 五层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ×× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 力学性能检验 | 第5.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 抗震用钢筋强度实测值 | 第5.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 化学成分等专项检验 | 第5.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 受力钢筋的弯钩和弯折 | 第5.3.1条 | √ |  |
|  | 5 | 箍筋弯钩形式 | 第5.3.2条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 外观质量 | 第5.2.4条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 钢筋调直 | 第5.3.3条 | √ |  |
|  | 3 | 钢筋加工的形状、尺寸 | 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 | ±10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 弯起钢筋的弯折位置 | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 箍筋内净尺寸 | ±5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员：××× × 年 × 月 × 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）：××× × 年 × 月 × 日 |

5.11.4

钢筋加工检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010602□□

020102□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 六层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ×× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 力学性能检验 | 第5.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 抗震用钢筋强度实测值 | 第5.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 化学成分等专项检验 | 第5.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 受力钢筋的弯钩和弯折 | 第5.3.1条 | √ |  |
|  | 5 | 箍筋弯钩形式 | 第5.3.2条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 外观质量 | 第5.2.4条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 钢筋调直 | 第5.3.3条 | √ |  |
|  | 3 | 钢筋加工的形状、尺寸 | 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 | ±10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 弯起钢筋的弯折位置 | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 箍筋内净尺寸 | ±5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员：××× × 年 × 月 × 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）：××× × 年 × 月 × 日 |

5.11.4

钢筋加工检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010602□□

020102□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 六层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ×× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 力学性能检验 | 第5.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 抗震用钢筋强度实测值 | 第5.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 化学成分等专项检验 | 第5.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 受力钢筋的弯钩和弯折 | 第5.3.1条 | √ |  |
|  | 5 | 箍筋弯钩形式 | 第5.3.2条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 外观质量 | 第5.2.4条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 钢筋调直 | 第5.3.3条 | √ |  |
|  | 3 | 钢筋加工的形状、尺寸 | 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 | ±10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 弯起钢筋的弯折位置 | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 箍筋内净尺寸 | ±5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员：××× × 年 × 月 × 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）：××× × 年 × 月 × 日 |

5.11.5

钢筋安装工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅱ）

010602□□

020102□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 首层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 纵向受力钢筋的连接方式 | 第5.4.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 机械连接和焊接接头的力学性能 | 第5.4.2条 | √ |  |
|  | 3 | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量 | 第5.5.1条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 接头位置和数量 | 第5.4.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 机械连接、焊接的外观质量 | 第5.4.4条 | √ |  |
|  | 3 | 机械连接、焊接的接头面积百分率 | 第5.4.5条 | √ |  |
|  | 4 | 绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度 | 第5.4.6条 附录B | √ |  |
|  | 5 | 搭接长度范围内的箍筋 | 第5.4.7条 | √ |  |
|  | 6 | 钢筋安装允许偏差 | 绑扎钢筋网 | 长、宽mm | ±10 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 网眼尺寸mm | ±20 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎钢筋骨架 | 长mm | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 宽、高mm | ±5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 受力钢筋 | 间距mm | ±10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排距mm | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 保护层厚度mm | 基础 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 柱、梁 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 板、墙、壳 | ±3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎箍筋、横向钢筋间距mm | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋弯起点位置mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋件 | 中心线位置mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水平高差mm | +3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年 ×月 ×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）×××： × 年 × 月 ×日 |

5.11.5

钢筋安装工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅱ）

010602□□

020102□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 首层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 纵向受力钢筋的连接方式 | 第5.4.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 机械连接和焊接接头的力学性能 | 第5.4.2条 | √ |  |
|  | 3 | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量 | 第5.5.1条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 接头位置和数量 | 第5.4.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 机械连接、焊接的外观质量 | 第5.4.4条 | √ |  |
|  | 3 | 机械连接、焊接的接头面积百分率 | 第5.4.5条 | √ |  |
|  | 4 | 绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度 | 第5.4.6条 附录B | √ |  |
|  | 5 | 搭接长度范围内的箍筋 | 第5.4.7条 | √ |  |
|  | 6 | 钢筋安装允许偏差 | 绑扎钢筋网 | 长、宽mm | ±10 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 网眼尺寸mm | ±20 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎钢筋骨架 | 长mm | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 宽、高mm | ±5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 受力钢筋 | 间距mm | ±10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排距mm | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 保护层厚度mm | 基础 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 柱、梁 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 板、墙、壳 | ±3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎箍筋、横向钢筋间距mm | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋弯起点位置mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋件 | 中心线位置mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水平高差mm | +3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年 ×月 ×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）×××： × 年 × 月 ×日 |

5.11.5

钢筋安装工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅱ）

010602□□

020102□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 二层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 纵向受力钢筋的连接方式 | 第5.4.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 机械连接和焊接接头的力学性能 | 第5.4.2条 | √ |  |
|  | 3 | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量 | 第5.5.1条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 接头位置和数量 | 第5.4.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 机械连接、焊接的外观质量 | 第5.4.4条 | √ |  |
|  | 3 | 机械连接、焊接的接头面积百分率 | 第5.4.5条 | √ |  |
|  | 4 | 绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度 | 第5.4.6条 附录B | √ |  |
|  | 5 | 搭接长度范围内的箍筋 | 第5.4.7条 | √ |  |
|  | 6 | 钢筋安装允许偏差 | 绑扎钢筋网 | 长、宽mm | ±10 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 网眼尺寸mm | ±20 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎钢筋骨架 | 长mm | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 宽、高mm | ±5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 受力钢筋 | 间距mm | ±10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排距mm | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 保护层厚度mm | 基础 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 柱、梁 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 板、墙、壳 | ±3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎箍筋、横向钢筋间距mm | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋弯起点位置mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋件 | 中心线位置mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水平高差mm | +3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年 ×月 ×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）×××： × 年 × 月 ×日 |

5.11.5

钢筋安装工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅱ）

010602□□

020102□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 二层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 纵向受力钢筋的连接方式 | 第5.4.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 机械连接和焊接接头的力学性能 | 第5.4.2条 | √ |  |
|  | 3 | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量 | 第5.5.1条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 接头位置和数量 | 第5.4.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 机械连接、焊接的外观质量 | 第5.4.4条 | √ |  |
|  | 3 | 机械连接、焊接的接头面积百分率 | 第5.4.5条 | √ |  |
|  | 4 | 绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度 | 第5.4.6条 附录B | √ |  |
|  | 5 | 搭接长度范围内的箍筋 | 第5.4.7条 | √ |  |
|  | 6 | 钢筋安装允许偏差 | 绑扎钢筋网 | 长、宽mm | ±10 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 网眼尺寸mm | ±20 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎钢筋骨架 | 长mm | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 宽、高mm | ±5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 受力钢筋 | 间距mm | ±10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排距mm | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 保护层厚度mm | 基础 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 柱、梁 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 板、墙、壳 | ±3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎箍筋、横向钢筋间距mm | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋弯起点位置mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋件 | 中心线位置mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水平高差mm | +3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年 ×月 ×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）×××： × 年 × 月 ×日 |

5.11.5

钢筋安装工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅱ）

010602□□

020102□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 三层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 纵向受力钢筋的连接方式 | 第5.4.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 机械连接和焊接接头的力学性能 | 第5.4.2条 | √ |  |
|  | 3 | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量 | 第5.5.1条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 接头位置和数量 | 第5.4.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 机械连接、焊接的外观质量 | 第5.4.4条 | √ |  |
|  | 3 | 机械连接、焊接的接头面积百分率 | 第5.4.5条 | √ |  |
|  | 4 | 绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度 | 第5.4.6条 附录B | √ |  |
|  | 5 | 搭接长度范围内的箍筋 | 第5.4.7条 | √ |  |
|  | 6 | 钢筋安装允许偏差 | 绑扎钢筋网 | 长、宽mm | ±10 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 网眼尺寸mm | ±20 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎钢筋骨架 | 长mm | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 宽、高mm | ±5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 受力钢筋 | 间距mm | ±10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排距mm | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 保护层厚度mm | 基础 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 柱、梁 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 板、墙、壳 | ±3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎箍筋、横向钢筋间距mm | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋弯起点位置mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋件 | 中心线位置mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水平高差mm | +3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年 ×月 ×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）×××： × 年 × 月 ×日 |

5.11.5

钢筋安装工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅱ）

010602□□

020102□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 三层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 纵向受力钢筋的连接方式 | 第5.4.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 机械连接和焊接接头的力学性能 | 第5.4.2条 | √ |  |
|  | 3 | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量 | 第5.5.1条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 接头位置和数量 | 第5.4.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 机械连接、焊接的外观质量 | 第5.4.4条 | √ |  |
|  | 3 | 机械连接、焊接的接头面积百分率 | 第5.4.5条 | √ |  |
|  | 4 | 绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度 | 第5.4.6条 附录B | √ |  |
|  | 5 | 搭接长度范围内的箍筋 | 第5.4.7条 | √ |  |
|  | 6 | 钢筋安装允许偏差 | 绑扎钢筋网 | 长、宽mm | ±10 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 网眼尺寸mm | ±20 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎钢筋骨架 | 长mm | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 宽、高mm | ±5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 受力钢筋 | 间距mm | ±10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排距mm | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 保护层厚度mm | 基础 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 柱、梁 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 板、墙、壳 | ±3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎箍筋、横向钢筋间距mm | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋弯起点位置mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋件 | 中心线位置mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水平高差mm | +3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年 ×月 ×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）×××： × 年 × 月 ×日 |

5.11.5

钢筋安装工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅱ）

010602□□

020102□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 四层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 纵向受力钢筋的连接方式 | 第5.4.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 机械连接和焊接接头的力学性能 | 第5.4.2条 | √ |  |
|  | 3 | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量 | 第5.5.1条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 接头位置和数量 | 第5.4.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 机械连接、焊接的外观质量 | 第5.4.4条 | √ |  |
|  | 3 | 机械连接、焊接的接头面积百分率 | 第5.4.5条 | √ |  |
|  | 4 | 绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度 | 第5.4.6条 附录B | √ |  |
|  | 5 | 搭接长度范围内的箍筋 | 第5.4.7条 | √ |  |
|  | 6 | 钢筋安装允许偏差 | 绑扎钢筋网 | 长、宽mm | ±10 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 网眼尺寸mm | ±20 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎钢筋骨架 | 长mm | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 宽、高mm | ±5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 受力钢筋 | 间距mm | ±10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排距mm | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 保护层厚度mm | 基础 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 柱、梁 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 板、墙、壳 | ±3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎箍筋、横向钢筋间距mm | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋弯起点位置mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋件 | 中心线位置mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水平高差mm | +3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年 ×月 ×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）×××： × 年 × 月 ×日 |

5.11.5

钢筋安装工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅱ）

010602□□

020102□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 四层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 纵向受力钢筋的连接方式 | 第5.4.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 机械连接和焊接接头的力学性能 | 第5.4.2条 | √ |  |
|  | 3 | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量 | 第5.5.1条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 接头位置和数量 | 第5.4.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 机械连接、焊接的外观质量 | 第5.4.4条 | √ |  |
|  | 3 | 机械连接、焊接的接头面积百分率 | 第5.4.5条 | √ |  |
|  | 4 | 绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度 | 第5.4.6条 附录B | √ |  |
|  | 5 | 搭接长度范围内的箍筋 | 第5.4.7条 | √ |  |
|  | 6 | 钢筋安装允许偏差 | 绑扎钢筋网 | 长、宽mm | ±10 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 网眼尺寸mm | ±20 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎钢筋骨架 | 长mm | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 宽、高mm | ±5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 受力钢筋 | 间距mm | ±10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排距mm | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 保护层厚度mm | 基础 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 柱、梁 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 板、墙、壳 | ±3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎箍筋、横向钢筋间距mm | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋弯起点位置mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋件 | 中心线位置mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水平高差mm | +3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年 ×月 ×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）×××： × 年 × 月 ×日 |

5.11.5

钢筋安装工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅱ）

010602□□

020102□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 五层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 纵向受力钢筋的连接方式 | 第5.4.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 机械连接和焊接接头的力学性能 | 第5.4.2条 | √ |  |
|  | 3 | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量 | 第5.5.1条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 接头位置和数量 | 第5.4.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 机械连接、焊接的外观质量 | 第5.4.4条 | √ |  |
|  | 3 | 机械连接、焊接的接头面积百分率 | 第5.4.5条 | √ |  |
|  | 4 | 绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度 | 第5.4.6条 附录B | √ |  |
|  | 5 | 搭接长度范围内的箍筋 | 第5.4.7条 | √ |  |
|  | 6 | 钢筋安装允许偏差 | 绑扎钢筋网 | 长、宽mm | ±10 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 网眼尺寸mm | ±20 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎钢筋骨架 | 长mm | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 宽、高mm | ±5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 受力钢筋 | 间距mm | ±10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排距mm | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 保护层厚度mm | 基础 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 柱、梁 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 板、墙、壳 | ±3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎箍筋、横向钢筋间距mm | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋弯起点位置mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋件 | 中心线位置mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水平高差mm | +3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年 ×月 ×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）×××： × 年 × 月 ×日 |

5.11.5

钢筋安装工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅱ）

010602□□

020102□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 五层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 纵向受力钢筋的连接方式 | 第5.4.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 机械连接和焊接接头的力学性能 | 第5.4.2条 | √ |  |
|  | 3 | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量 | 第5.5.1条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 接头位置和数量 | 第5.4.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 机械连接、焊接的外观质量 | 第5.4.4条 | √ |  |
|  | 3 | 机械连接、焊接的接头面积百分率 | 第5.4.5条 | √ |  |
|  | 4 | 绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度 | 第5.4.6条 附录B | √ |  |
|  | 5 | 搭接长度范围内的箍筋 | 第5.4.7条 | √ |  |
|  | 6 | 钢筋安装允许偏差 | 绑扎钢筋网 | 长、宽mm | ±10 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 网眼尺寸mm | ±20 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎钢筋骨架 | 长mm | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 宽、高mm | ±5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 受力钢筋 | 间距mm | ±10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排距mm | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 保护层厚度mm | 基础 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 柱、梁 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 板、墙、壳 | ±3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎箍筋、横向钢筋间距mm | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋弯起点位置mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋件 | 中心线位置mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水平高差mm | +3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年 ×月 ×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）×××： × 年 × 月 ×日 |

5.11.5

钢筋安装工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅱ）

010602□□

020102□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 六层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 纵向受力钢筋的连接方式 | 第5.4.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 机械连接和焊接接头的力学性能 | 第5.4.2条 | √ |  |
|  | 3 | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量 | 第5.5.1条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 接头位置和数量 | 第5.4.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 机械连接、焊接的外观质量 | 第5.4.4条 | √ |  |
|  | 3 | 机械连接、焊接的接头面积百分率 | 第5.4.5条 | √ |  |
|  | 4 | 绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度 | 第5.4.6条 附录B | √ |  |
|  | 5 | 搭接长度范围内的箍筋 | 第5.4.7条 | √ |  |
|  | 6 | 钢筋安装允许偏差 | 绑扎钢筋网 | 长、宽mm | ±10 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 网眼尺寸mm | ±20 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎钢筋骨架 | 长mm | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 宽、高mm | ±5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 受力钢筋 | 间距mm | ±10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排距mm | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 保护层厚度mm | 基础 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 柱、梁 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 板、墙、壳 | ±3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎箍筋、横向钢筋间距mm | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋弯起点位置mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋件 | 中心线位置mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水平高差mm | +3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年 ×月 ×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）×××： × 年 × 月 ×日 |

5.11.5

钢筋安装工程检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅱ）

010602□□

020102□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 六层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 纵向受力钢筋的连接方式 | 第5.4.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 机械连接和焊接接头的力学性能 | 第5.4.2条 | √ |  |
|  | 3 | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量 | 第5.5.1条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 接头位置和数量 | 第5.4.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 机械连接、焊接的外观质量 | 第5.4.4条 | √ |  |
|  | 3 | 机械连接、焊接的接头面积百分率 | 第5.4.5条 | √ |  |
|  | 4 | 绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度 | 第5.4.6条 附录B | √ |  |
|  | 5 | 搭接长度范围内的箍筋 | 第5.4.7条 | √ |  |
|  | 6 | 钢筋安装允许偏差 | 绑扎钢筋网 | 长、宽mm | ±10 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 网眼尺寸mm | ±20 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎钢筋骨架 | 长mm | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 宽、高mm | ±5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 受力钢筋 | 间距mm | ±10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排距mm | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 保护层厚度mm | 基础 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 柱、梁 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 板、墙、壳 | ±3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎箍筋、横向钢筋间距mm | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋弯起点位置mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋件 | 中心线位置mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水平高差mm | +3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年 ×月 ×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）×××： × 年 × 月 ×日 |

5.15.7

混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010603□□

020103□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 首层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 水泥进场检验 | 第7.2.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 外加剂质量及应用 | 第7.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 混凝土中氯化物、碱的总含量控制 | 第7.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 配合比设计 | 第7.3.1条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 矿物掺合料质量及掺量 | 第7.2.4条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 粗细骨料的质量 | 第7.2.5条 | √ |  |
|  | 3 | 拌制混凝土用水 | 第7.2.6条 | √ |  |
|  | 4 | 开盘鉴定 | 第7.3.2条 | √ |  |
|  | 5 | 依砂、石含水率调整配合比 | 第7.3.3条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员：××× × 年 ×月 ×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）×××： × 年 × 月 ×日 |

5.15.7

混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010603□□

020103□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 首层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 水泥进场检验 | 第7.2.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 外加剂质量及应用 | 第7.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 混凝土中氯化物、碱的总含量控制 | 第7.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 配合比设计 | 第7.3.1条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 矿物掺合料质量及掺量 | 第7.2.4条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 粗细骨料的质量 | 第7.2.5条 | √ |  |
|  | 3 | 拌制混凝土用水 | 第7.2.6条 | √ |  |
|  | 4 | 开盘鉴定 | 第7.3.2条 | √ |  |
|  | 5 | 依砂、石含水率调整配合比 | 第7.3.3条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员：××× × 年 ×月 ×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）×××： × 年 × 月 ×日 |

5.15.7

混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010603□□

020103□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 二层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 水泥进场检验 | 第7.2.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 外加剂质量及应用 | 第7.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 混凝土中氯化物、碱的总含量控制 | 第7.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 配合比设计 | 第7.3.1条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 矿物掺合料质量及掺量 | 第7.2.4条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 粗细骨料的质量 | 第7.2.5条 | √ |  |
|  | 3 | 拌制混凝土用水 | 第7.2.6条 | √ |  |
|  | 4 | 开盘鉴定 | 第7.3.2条 | √ |  |
|  | 5 | 依砂、石含水率调整配合比 | 第7.3.3条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员：××× × 年 ×月 ×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）×××： × 年 × 月 ×日 |

5.15.7

混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010603□□

020103□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 二层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 水泥进场检验 | 第7.2.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 外加剂质量及应用 | 第7.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 混凝土中氯化物、碱的总含量控制 | 第7.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 配合比设计 | 第7.3.1条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 矿物掺合料质量及掺量 | 第7.2.4条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 粗细骨料的质量 | 第7.2.5条 | √ |  |
|  | 3 | 拌制混凝土用水 | 第7.2.6条 | √ |  |
|  | 4 | 开盘鉴定 | 第7.3.2条 | √ |  |
|  | 5 | 依砂、石含水率调整配合比 | 第7.3.3条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员：××× × 年 ×月 ×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）×××： × 年 × 月 ×日 |

5.15.7

混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010603□□

020103□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 三层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 水泥进场检验 | 第7.2.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 外加剂质量及应用 | 第7.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 混凝土中氯化物、碱的总含量控制 | 第7.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 配合比设计 | 第7.3.1条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 矿物掺合料质量及掺量 | 第7.2.4条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 粗细骨料的质量 | 第7.2.5条 | √ |  |
|  | 3 | 拌制混凝土用水 | 第7.2.6条 | √ |  |
|  | 4 | 开盘鉴定 | 第7.3.2条 | √ |  |
|  | 5 | 依砂、石含水率调整配合比 | 第7.3.3条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员：××× × 年 ×月 ×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）×××： × 年 × 月 ×日 |

5.15.7

混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010603□□

020103□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 三层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 水泥进场检验 | 第7.2.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 外加剂质量及应用 | 第7.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 混凝土中氯化物、碱的总含量控制 | 第7.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 配合比设计 | 第7.3.1条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 矿物掺合料质量及掺量 | 第7.2.4条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 粗细骨料的质量 | 第7.2.5条 | √ |  |
|  | 3 | 拌制混凝土用水 | 第7.2.6条 | √ |  |
|  | 4 | 开盘鉴定 | 第7.3.2条 | √ |  |
|  | 5 | 依砂、石含水率调整配合比 | 第7.3.3条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员：××× × 年 ×月 ×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）×××： × 年 × 月 ×日 |

5.15.7

混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010603□□

020103□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 四层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 水泥进场检验 | 第7.2.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 外加剂质量及应用 | 第7.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 混凝土中氯化物、碱的总含量控制 | 第7.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 配合比设计 | 第7.3.1条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 矿物掺合料质量及掺量 | 第7.2.4条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 粗细骨料的质量 | 第7.2.5条 | √ |  |
|  | 3 | 拌制混凝土用水 | 第7.2.6条 | √ |  |
|  | 4 | 开盘鉴定 | 第7.3.2条 | √ |  |
|  | 5 | 依砂、石含水率调整配合比 | 第7.3.3条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员：××× × 年 ×月 ×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）×××： × 年 × 月 ×日 |

5.15.7

混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010603□□

020103□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 四层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 水泥进场检验 | 第7.2.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 外加剂质量及应用 | 第7.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 混凝土中氯化物、碱的总含量控制 | 第7.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 配合比设计 | 第7.3.1条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 矿物掺合料质量及掺量 | 第7.2.4条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 粗细骨料的质量 | 第7.2.5条 | √ |  |
|  | 3 | 拌制混凝土用水 | 第7.2.6条 | √ |  |
|  | 4 | 开盘鉴定 | 第7.3.2条 | √ |  |
|  | 5 | 依砂、石含水率调整配合比 | 第7.3.3条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员：××× × 年 ×月 ×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）×××： × 年 × 月 ×日 |

5.15.7

混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010603□□

020103□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 五层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 水泥进场检验 | 第7.2.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 外加剂质量及应用 | 第7.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 混凝土中氯化物、碱的总含量控制 | 第7.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 配合比设计 | 第7.3.1条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 矿物掺合料质量及掺量 | 第7.2.4条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 粗细骨料的质量 | 第7.2.5条 | √ |  |
|  | 3 | 拌制混凝土用水 | 第7.2.6条 | √ |  |
|  | 4 | 开盘鉴定 | 第7.3.2条 | √ |  |
|  | 5 | 依砂、石含水率调整配合比 | 第7.3.3条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员：××× × 年 ×月 ×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）×××： × 年 × 月 ×日 |

5.15.7

混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010603□□

020103□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 五层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 水泥进场检验 | 第7.2.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 外加剂质量及应用 | 第7.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 混凝土中氯化物、碱的总含量控制 | 第7.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 配合比设计 | 第7.3.1条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 矿物掺合料质量及掺量 | 第7.2.4条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 粗细骨料的质量 | 第7.2.5条 | √ |  |
|  | 3 | 拌制混凝土用水 | 第7.2.6条 | √ |  |
|  | 4 | 开盘鉴定 | 第7.3.2条 | √ |  |
|  | 5 | 依砂、石含水率调整配合比 | 第7.3.3条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员：××× × 年 ×月 ×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）×××： × 年 × 月 ×日 |

5.15.7

混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010603□□

020103□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 六层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 水泥进场检验 | 第7.2.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 外加剂质量及应用 | 第7.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 混凝土中氯化物、碱的总含量控制 | 第7.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 配合比设计 | 第7.3.1条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 矿物掺合料质量及掺量 | 第7.2.4条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 粗细骨料的质量 | 第7.2.5条 | √ |  |
|  | 3 | 拌制混凝土用水 | 第7.2.6条 | √ |  |
|  | 4 | 开盘鉴定 | 第7.3.2条 | √ |  |
|  | 5 | 依砂、石含水率调整配合比 | 第7.3.3条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员：××× × 年 ×月 ×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）×××： × 年 × 月 ×日 |

5.15.7

混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010603□□

020103□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 六层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 水泥进场检验 | 第7.2.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 外加剂质量及应用 | 第7.2.2条 | √ |  |
|  | 3 | 混凝土中氯化物、碱的总含量控制 | 第7.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 配合比设计 | 第7.3.1条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 矿物掺合料质量及掺量 | 第7.2.4条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 粗细骨料的质量 | 第7.2.5条 | √ |  |
|  | 3 | 拌制混凝土用水 | 第7.2.6条 | √ |  |
|  | 4 | 开盘鉴定 | 第7.3.2条 | √ |  |
|  | 5 | 依砂、石含水率调整配合比 | 第7.3.3条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员：××× × 年 ×月 ×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）×××： × 年 × 月 ×日 |

5.11.8

混凝土施工检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅱ）

010603□□

020103□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 首层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 混凝土强度等级及试件的取样和留置 | 第7.4.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 混凝土抗渗及试件取样和留置 | 第7.4.2条 | √ |  |
|  | 3 | 原材料每盘称量的偏差 | 第7.4.3条 | √ |  |
|  | 4 | 初凝时间控制 | 第7.4.4条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 施工缝的位置和处理 | 第7.4.5条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 后浇带的位置和浇筑 | 第7.4.6条 | √ |  |
|  | 3 | 混凝土养护 | 第7.4.7条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年 × 月× 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | × 专业监理工程师×××：× （建设单位项目专业技术负责人）： ××× × 年 × 月 × 日 |

5.11.8

混凝土施工检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅱ）

010603□□

020103□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 首层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 混凝土强度等级及试件的取样和留置 | 第7.4.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 混凝土抗渗及试件取样和留置 | 第7.4.2条 | √ |  |
|  | 3 | 原材料每盘称量的偏差 | 第7.4.3条 | √ |  |
|  | 4 | 初凝时间控制 | 第7.4.4条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 施工缝的位置和处理 | 第7.4.5条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 后浇带的位置和浇筑 | 第7.4.6条 | √ |  |
|  | 3 | 混凝土养护 | 第7.4.7条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年 × 月× 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | × 专业监理工程师×××：× （建设单位项目专业技术负责人）： ××× × 年 × 月 × 日 |

5.11.8

混凝土施工检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅱ）

010603□□

020103□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 二层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 混凝土强度等级及试件的取样和留置 | 第7.4.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 混凝土抗渗及试件取样和留置 | 第7.4.2条 | √ |  |
|  | 3 | 原材料每盘称量的偏差 | 第7.4.3条 | √ |  |
|  | 4 | 初凝时间控制 | 第7.4.4条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 施工缝的位置和处理 | 第7.4.5条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 后浇带的位置和浇筑 | 第7.4.6条 | √ |  |
|  | 3 | 混凝土养护 | 第7.4.7条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年 × 月× 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | × 专业监理工程师×××：× （建设单位项目专业技术负责人）： ××× × 年 × 月 × 日 |

5.11.8

混凝土施工检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅱ）

010603□□

020103□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 二层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 混凝土强度等级及试件的取样和留置 | 第7.4.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 混凝土抗渗及试件取样和留置 | 第7.4.2条 | √ |  |
|  | 3 | 原材料每盘称量的偏差 | 第7.4.3条 | √ |  |
|  | 4 | 初凝时间控制 | 第7.4.4条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 施工缝的位置和处理 | 第7.4.5条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 后浇带的位置和浇筑 | 第7.4.6条 | √ |  |
|  | 3 | 混凝土养护 | 第7.4.7条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年 × 月× 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | × 专业监理工程师×××：× （建设单位项目专业技术负责人）： ××× × 年 × 月 × 日 |

5.11.8

混凝土施工检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅱ）

010603□□

020103□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 三层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 混凝土强度等级及试件的取样和留置 | 第7.4.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 混凝土抗渗及试件取样和留置 | 第7.4.2条 | √ |  |
|  | 3 | 原材料每盘称量的偏差 | 第7.4.3条 | √ |  |
|  | 4 | 初凝时间控制 | 第7.4.4条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 施工缝的位置和处理 | 第7.4.5条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 后浇带的位置和浇筑 | 第7.4.6条 | √ |  |
|  | 3 | 混凝土养护 | 第7.4.7条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年 × 月× 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | × 专业监理工程师×××：× （建设单位项目专业技术负责人）： ××× × 年 × 月 × 日 |

5.11.8

混凝土施工检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅱ）

010603□□

020103□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 三层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 混凝土强度等级及试件的取样和留置 | 第7.4.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 混凝土抗渗及试件取样和留置 | 第7.4.2条 | √ |  |
|  | 3 | 原材料每盘称量的偏差 | 第7.4.3条 | √ |  |
|  | 4 | 初凝时间控制 | 第7.4.4条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 施工缝的位置和处理 | 第7.4.5条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 后浇带的位置和浇筑 | 第7.4.6条 | √ |  |
|  | 3 | 混凝土养护 | 第7.4.7条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年 × 月× 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | × 专业监理工程师×××：× （建设单位项目专业技术负责人）： ××× × 年 × 月 × 日 |

5.11.8

混凝土施工检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅱ）

010603□□

020103□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 四层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 混凝土强度等级及试件的取样和留置 | 第7.4.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 混凝土抗渗及试件取样和留置 | 第7.4.2条 | √ |  |
|  | 3 | 原材料每盘称量的偏差 | 第7.4.3条 | √ |  |
|  | 4 | 初凝时间控制 | 第7.4.4条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 施工缝的位置和处理 | 第7.4.5条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 后浇带的位置和浇筑 | 第7.4.6条 | √ |  |
|  | 3 | 混凝土养护 | 第7.4.7条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年 × 月× 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | × 专业监理工程师×××：× （建设单位项目专业技术负责人）： ××× × 年 × 月 × 日 |

5.11.8

混凝土施工检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅱ）

010603□□

020103□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 四层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 混凝土强度等级及试件的取样和留置 | 第7.4.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 混凝土抗渗及试件取样和留置 | 第7.4.2条 | √ |  |
|  | 3 | 原材料每盘称量的偏差 | 第7.4.3条 | √ |  |
|  | 4 | 初凝时间控制 | 第7.4.4条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 施工缝的位置和处理 | 第7.4.5条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 后浇带的位置和浇筑 | 第7.4.6条 | √ |  |
|  | 3 | 混凝土养护 | 第7.4.7条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年 × 月× 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | × 专业监理工程师×××：× （建设单位项目专业技术负责人）： ××× × 年 × 月 × 日 |

5.11.8

混凝土施工检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅱ）

010603□□

020103□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 五层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 混凝土强度等级及试件的取样和留置 | 第7.4.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 混凝土抗渗及试件取样和留置 | 第7.4.2条 | √ |  |
|  | 3 | 原材料每盘称量的偏差 | 第7.4.3条 | √ |  |
|  | 4 | 初凝时间控制 | 第7.4.4条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 施工缝的位置和处理 | 第7.4.5条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 后浇带的位置和浇筑 | 第7.4.6条 | √ |  |
|  | 3 | 混凝土养护 | 第7.4.7条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年 × 月× 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | × 专业监理工程师×××：× （建设单位项目专业技术负责人）： ××× × 年 × 月 × 日 |

5.11.8

混凝土施工检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅱ）

010603□□

020103□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 五层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 混凝土强度等级及试件的取样和留置 | 第7.4.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 混凝土抗渗及试件取样和留置 | 第7.4.2条 | √ |  |
|  | 3 | 原材料每盘称量的偏差 | 第7.4.3条 | √ |  |
|  | 4 | 初凝时间控制 | 第7.4.4条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 施工缝的位置和处理 | 第7.4.5条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 后浇带的位置和浇筑 | 第7.4.6条 | √ |  |
|  | 3 | 混凝土养护 | 第7.4.7条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年 × 月× 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | × 专业监理工程师×××：× （建设单位项目专业技术负责人）： ××× × 年 × 月 × 日 |

5.11.8

混凝土施工检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅱ）

010603□□

020103□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 六层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 混凝土强度等级及试件的取样和留置 | 第7.4.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 混凝土抗渗及试件取样和留置 | 第7.4.2条 | √ |  |
|  | 3 | 原材料每盘称量的偏差 | 第7.4.3条 | √ |  |
|  | 4 | 初凝时间控制 | 第7.4.4条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 施工缝的位置和处理 | 第7.4.5条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 后浇带的位置和浇筑 | 第7.4.6条 | √ |  |
|  | 3 | 混凝土养护 | 第7.4.7条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年 × 月× 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | × 专业监理工程师×××：× （建设单位项目专业技术负责人）： ××× × 年 × 月 × 日 |

5.11.8

混凝土施工检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅱ）

010603□□

020103□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 六层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 混凝土强度等级及试件的取样和留置 | 第7.4.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 混凝土抗渗及试件取样和留置 | 第7.4.2条 | √ |  |
|  | 3 | 原材料每盘称量的偏差 | 第7.4.3条 | √ |  |
|  | 4 | 初凝时间控制 | 第7.4.4条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 施工缝的位置和处理 | 第7.4.5条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 后浇带的位置和浇筑 | 第7.4.6条 | √ |  |
|  | 3 | 混凝土养护 | 第7.4.7条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年 × 月× 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | × 专业监理工程师×××：× （建设单位项目专业技术负责人）： ××× × 年 × 月 × 日 |

5.11.9

现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010603□□

020105□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 首层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 外观质量 | 第8.2.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 过大尺寸偏差处理及验收 | 第8.3.1条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 外观质量一般缺陷 | 第8.2.2条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 轴线位置mm | 基础 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 独立基础 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 墙、柱、梁 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 剪力墙 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 垂直度mm | 层高 | ≤5m | 8 |  | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | >5m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全高（H） | H/1000且≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 标高mm | 层高 | ±10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 全高 | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 截面尺寸 | +8，-5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |
|  | 6 | 电梯井 | 进筒长、宽对定位中心线mm | +25，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 井筒全高（H）垂直度mm | H/1000且≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 表面平整度mm | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |  |  |  |
|  | 8 | 预埋设施中心线位置mm | 预埋件 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋螺栓 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋管 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 预留洞中心线位置mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年× 月× 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：×××× （建设单位项目专业技术负责人）： ××× × 年 ×月 × 日 |

5.11.9

现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010603□□

020105□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 首层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 外观质量 | 第8.2.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 过大尺寸偏差处理及验收 | 第8.3.1条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 外观质量一般缺陷 | 第8.2.2条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 轴线位置mm | 基础 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 独立基础 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 墙、柱、梁 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 剪力墙 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 垂直度mm | 层高 | ≤5m | 8 |  | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | >5m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全高（H） | H/1000且≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 标高mm | 层高 | ±10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 全高 | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 截面尺寸 | +8，-5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |
|  | 6 | 电梯井 | 进筒长、宽对定位中心线mm | +25，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 井筒全高（H）垂直度mm | H/1000且≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 表面平整度mm | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |  |  |  |
|  | 8 | 预埋设施中心线位置mm | 预埋件 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋螺栓 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋管 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 预留洞中心线位置mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年× 月× 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：×××× （建设单位项目专业技术负责人）： ××× × 年 ×月 × 日 |

5.11.9

现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010603□□

020105□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 二层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 外观质量 | 第8.2.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 过大尺寸偏差处理及验收 | 第8.3.1条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 外观质量一般缺陷 | 第8.2.2条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 轴线位置mm | 基础 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 独立基础 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 墙、柱、梁 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 剪力墙 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 垂直度mm | 层高 | ≤5m | 8 |  | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | >5m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全高（H） | H/1000且≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 标高mm | 层高 | ±10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 全高 | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 截面尺寸 | +8，-5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |
|  | 6 | 电梯井 | 进筒长、宽对定位中心线mm | +25，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 井筒全高（H）垂直度mm | H/1000且≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 表面平整度mm | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |  |  |  |
|  | 8 | 预埋设施中心线位置mm | 预埋件 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋螺栓 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋管 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 预留洞中心线位置mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年× 月× 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：×××× （建设单位项目专业技术负责人）： ××× × 年 ×月 × 日 |

5.11.9

现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010603□□

020105□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 二层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 外观质量 | 第8.2.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 过大尺寸偏差处理及验收 | 第8.3.1条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 外观质量一般缺陷 | 第8.2.2条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 轴线位置mm | 基础 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 独立基础 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 墙、柱、梁 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 剪力墙 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 垂直度mm | 层高 | ≤5m | 8 |  | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | >5m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全高（H） | H/1000且≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 标高mm | 层高 | ±10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 全高 | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 截面尺寸 | +8，-5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |
|  | 6 | 电梯井 | 进筒长、宽对定位中心线mm | +25，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 井筒全高（H）垂直度mm | H/1000且≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 表面平整度mm | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |  |  |  |
|  | 8 | 预埋设施中心线位置mm | 预埋件 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋螺栓 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋管 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 预留洞中心线位置mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年× 月× 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：×××× （建设单位项目专业技术负责人）： ××× × 年 ×月 × 日 |

5.11.9

现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010603□□

020105□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 三层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 外观质量 | 第8.2.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 过大尺寸偏差处理及验收 | 第8.3.1条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 外观质量一般缺陷 | 第8.2.2条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 轴线位置mm | 基础 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 独立基础 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 墙、柱、梁 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 剪力墙 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 垂直度mm | 层高 | ≤5m | 8 |  | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | >5m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全高（H） | H/1000且≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 标高mm | 层高 | ±10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 全高 | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 截面尺寸 | +8，-5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |
|  | 6 | 电梯井 | 进筒长、宽对定位中心线mm | +25，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 井筒全高（H）垂直度mm | H/1000且≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 表面平整度mm | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |  |  |  |
|  | 8 | 预埋设施中心线位置mm | 预埋件 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋螺栓 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋管 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 预留洞中心线位置mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年× 月× 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：×××× （建设单位项目专业技术负责人）： ××× × 年 ×月 × 日 |

5.11.9

现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010603□□

020105□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 三层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 外观质量 | 第8.2.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 过大尺寸偏差处理及验收 | 第8.3.1条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 外观质量一般缺陷 | 第8.2.2条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 轴线位置mm | 基础 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 独立基础 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 墙、柱、梁 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 剪力墙 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 垂直度mm | 层高 | ≤5m | 8 |  | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | >5m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全高（H） | H/1000且≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 标高mm | 层高 | ±10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 全高 | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 截面尺寸 | +8，-5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |
|  | 6 | 电梯井 | 进筒长、宽对定位中心线mm | +25，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 井筒全高（H）垂直度mm | H/1000且≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 表面平整度mm | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |  |  |  |
|  | 8 | 预埋设施中心线位置mm | 预埋件 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋螺栓 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋管 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 预留洞中心线位置mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年× 月× 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：×××× （建设单位项目专业技术负责人）： ××× × 年 ×月 × 日 |

5.11.9

现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010603□□

020105□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 四层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 外观质量 | 第8.2.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 过大尺寸偏差处理及验收 | 第8.3.1条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 外观质量一般缺陷 | 第8.2.2条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 轴线位置mm | 基础 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 独立基础 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 墙、柱、梁 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 剪力墙 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 垂直度mm | 层高 | ≤5m | 8 |  | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | >5m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全高（H） | H/1000且≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 标高mm | 层高 | ±10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 全高 | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 截面尺寸 | +8，-5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |
|  | 6 | 电梯井 | 进筒长、宽对定位中心线mm | +25，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 井筒全高（H）垂直度mm | H/1000且≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 表面平整度mm | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |  |  |  |
|  | 8 | 预埋设施中心线位置mm | 预埋件 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋螺栓 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋管 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 预留洞中心线位置mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年× 月× 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：×××× （建设单位项目专业技术负责人）： ××× × 年 ×月 × 日 |

5.11.9

现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010603□□

020105□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 四层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 外观质量 | 第8.2.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 过大尺寸偏差处理及验收 | 第8.3.1条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 外观质量一般缺陷 | 第8.2.2条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 轴线位置mm | 基础 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 独立基础 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 墙、柱、梁 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 剪力墙 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 垂直度mm | 层高 | ≤5m | 8 |  | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | >5m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全高（H） | H/1000且≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 标高mm | 层高 | ±10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 全高 | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 截面尺寸 | +8，-5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |
|  | 6 | 电梯井 | 进筒长、宽对定位中心线mm | +25，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 井筒全高（H）垂直度mm | H/1000且≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 表面平整度mm | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |  |  |  |
|  | 8 | 预埋设施中心线位置mm | 预埋件 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋螺栓 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋管 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 预留洞中心线位置mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年× 月× 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：×××× （建设单位项目专业技术负责人）： ××× × 年 ×月 × 日 |

5.11.9

现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010603□□

020105□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 五层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 外观质量 | 第8.2.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 过大尺寸偏差处理及验收 | 第8.3.1条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 外观质量一般缺陷 | 第8.2.2条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 轴线位置mm | 基础 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 独立基础 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 墙、柱、梁 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 剪力墙 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 垂直度mm | 层高 | ≤5m | 8 |  | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | >5m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全高（H） | H/1000且≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 标高mm | 层高 | ±10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 全高 | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 截面尺寸 | +8，-5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |
|  | 6 | 电梯井 | 进筒长、宽对定位中心线mm | +25，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 井筒全高（H）垂直度mm | H/1000且≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 表面平整度mm | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |  |  |  |
|  | 8 | 预埋设施中心线位置mm | 预埋件 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋螺栓 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋管 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 预留洞中心线位置mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年× 月× 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：×××× （建设单位项目专业技术负责人）： ××× × 年 ×月 × 日 |

5.11.9

现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010603□□

020105□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 五层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 外观质量 | 第8.2.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 过大尺寸偏差处理及验收 | 第8.3.1条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 外观质量一般缺陷 | 第8.2.2条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 轴线位置mm | 基础 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 独立基础 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 墙、柱、梁 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 剪力墙 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 垂直度mm | 层高 | ≤5m | 8 |  | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | >5m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全高（H） | H/1000且≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 标高mm | 层高 | ±10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 全高 | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 截面尺寸 | +8，-5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |
|  | 6 | 电梯井 | 进筒长、宽对定位中心线mm | +25，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 井筒全高（H）垂直度mm | H/1000且≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 表面平整度mm | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |  |  |  |
|  | 8 | 预埋设施中心线位置mm | 预埋件 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋螺栓 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋管 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 预留洞中心线位置mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年× 月× 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：×××× （建设单位项目专业技术负责人）： ××× × 年 ×月 × 日 |

5.11.9

现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010603□□

020105□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 六层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 外观质量 | 第8.2.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 过大尺寸偏差处理及验收 | 第8.3.1条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 外观质量一般缺陷 | 第8.2.2条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 轴线位置mm | 基础 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 独立基础 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 墙、柱、梁 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 剪力墙 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 垂直度mm | 层高 | ≤5m | 8 |  | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | >5m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全高（H） | H/1000且≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 标高mm | 层高 | ±10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 全高 | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 截面尺寸 | +8，-5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |
|  | 6 | 电梯井 | 进筒长、宽对定位中心线mm | +25，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 井筒全高（H）垂直度mm | H/1000且≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 表面平整度mm | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |  |  |  |
|  | 8 | 预埋设施中心线位置mm | 预埋件 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋螺栓 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋管 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 预留洞中心线位置mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年× 月× 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：×××× （建设单位项目专业技术负责人）： ××× × 年 ×月 × 日 |

5.11.9

现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

010603□□

020105□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 主体 | 验收部位 | 六层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 外观质量 | 第8.2.1条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 过大尺寸偏差处理及验收 | 第8.3.1条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 外观质量一般缺陷 | 第8.2.2条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 轴线位置mm | 基础 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 独立基础 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 墙、柱、梁 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 剪力墙 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 垂直度mm | 层高 | ≤5m | 8 |  | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | >5m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全高（H） | H/1000且≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 标高mm | 层高 | ±10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 全高 | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 截面尺寸 | +8，-5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |
|  | 6 | 电梯井 | 进筒长、宽对定位中心线mm | +25，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 井筒全高（H）垂直度mm | H/1000且≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 表面平整度mm | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |  |  |  |
|  | 8 | 预埋设施中心线位置mm | 预埋件 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋螺栓 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋管 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 预留洞中心线位置mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年× 月× 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：×××× （建设单位项目专业技术负责人）： ××× × 年 ×月 × 日 |

5.11.10

预制构件检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅰ）

020106□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  | 验收部位 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 构件标志和预埋件等 | 第9.2.1条 |  |  |
|  | 2 | 外观质量严重缺陷处理 | 第9.2.2条 |  |  |
|  | 3 | 过大尺寸偏差处理 | 第9.2.3条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 外观质量一般缺陷处理 | 第9.2.4条 |  |  |
|  | 2 | 长度mm | 板、梁 | +10，-5 |  |  |
|  |  |  | 柱 | +5，-10 |  |  |
|  |  |  | 墙板 | ±5 |  |  |
|  |  |  | 薄腹梁、桁架 | +15，-10 |  |  |
|  | 3 | 宽度、高（厚）度mm | 板、梁、柱、墙板、薄腹梁、桁架 | ±5 |  |  |
|  | 4 | 侧向弯曲mm | 梁、柱、板 | L/750且≤20 |  |  |
|  |  |  | 墙板、薄腹梁、桁架 | L/1000且≤20 |  |  |
|  | 5 | 预埋件 | 中心线位置mm | 10 |  |  |
|  |  |  | 螺栓位置mm | 5 |  |  |
|  |  |  | 螺栓外露长度mm | +10，-5 |  |  |
|  | 6 | 预留孔 | 中心线位置mm | 5 |  |  |
|  | 7 | 预留洞 | 中心线位置mm | 15 |  |  |
|  | 8 | 主筋保护层厚度mm | 板 | +5，-3 |  |  |
|  |  |  | 梁、柱、墙板、薄腹梁、桁架 | +10，-5 |  |  |
|  | 9 | 对角线差mm | 板、墙板 | 10 |  |  |
|  | 10 | 表面平整度mm | 板、墙板、柱、梁 | 5 |  |  |
|  | 11 | 预应力构件预留孔道位置mm | 梁、墙板、薄腹梁、桁架 | 3 |  |  |
|  | 12 | 翘曲mm | 板 | L/750 |  |  |
|  |  |  | 墙板 | L/1000 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

5.11.11

装配式结构施工检验批质量验收记录表

GB50204—2002

（Ⅱ）

020106□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  | 验收部位 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 预制构件进场检查 | 第9.4.1条 |  |  |
|  | 2 | 预制构件的连接 | 第9.4.2条 |  |  |
|  | 3 | 接头和拼缝的混凝土强度 | 第9.4.3条 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 预制构件支承位置和方法 | 第9.4.4条 |  |  |
|  | 2 | 安装控制标志 | 第9.4.5条 |  |  |
|  | 3 | 预制构件吊装 | 第9.4.6条 |  |  |
|  | 4 | 临时固定措施和位置校正 | 第9.4.7条 |  |  |
|  | 5 | 接头和拼缝的质量要求 | 第9.4.8条 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |