目录

第一章 001—总包与分包管理	7

第1节 000-封面及卷内文件目录	7

第2节 0001-总包与分包的合同书	10

第3节 0002-安全生产文明施工协议书	13

第4节 0003－安全生产、文明施工管理协议书	31

第5节 0004-安全生产、文明施工管理协议书（消防）	35

第6节 0005-施工现场临时用电管理协议（附机、电、架设备设施移交单）	48

第7节 0006-防水工程安全管理协议书	57

第8节 0007-分项工程安全措施交底单	64

第9节 0008-室内电梯安装安全管理协议书	68

第10节 0009-电气焊工操作防火安全协议书	75

第11节 0010-施工现场消防安全管理协议书	78

第二章 002—项目部安全生产责任制	84

第1节 000-封面及卷内目录	84

第2节 001-项目经理责任制	87

第3节 002-主管副经理责任制	91

第4节 003-技术负责人责任制	95

第5节 004-施工员责任制	99

第6节 005-安全员责任制	102

第7节 006-劳务员责任制	106

第8节 007-班组长责任制	110

第9节 008-外施队长责任制	113

第10节 009-生产人员责任制	116

第11节 010-项目人员安全生产责任状	118

第三章 003—安全措施方案	139

第1节 000-封面及卷内目录	139

第2节 001基础施工安全措施方案	142

第3节 002结构施工安全措施方案	152

第4节 003装修施工安全措施方案	166

第5节 004大模板存放、吊运、组装、拆除安全措施方案	171

第四章 004—脚手架施工方案	177

第1节 000-封面及卷内目录	177

第2节 001-脚手架施工方案	180

第3节 002-卸料平台方案	188

第4节 003-外挂吊篮方案	191

第五章 005—各类安全防护设施的验收检查记录	192

第1节 000-封面及卷内文件目录	193

第2节 001-脚手架安全网验收单	196

第3节 002-四口防护验收表	202

第4节 003-五临边验收表	206

第5节 004-倒料平台验收表	210

第六章 006—分部分项工程安全技术交底	214

第1节 000-封面及卷内文件目录	214

第2节 001－架子工安全技术交底	217

第3节 002－信号工安全技术交底	221

第4节 003－木工安全技术交底	226

第5节 004－混凝土工安全技术交底	230

第6节 005－钢筋工安全技术交底	235

第七章 007—安全检查记录	239

第1节 000-封面及卷内文件目录	239

第2节 001-安全生产检查记录表	242

第3节 002-文明施工检查表	246

第4节 003-安全生产检查隐患通知书	250

第5节 004-文明施工整改回执单	252

第八章 008—违章登记及奖罚记录	256

第1节 000-封面及卷内文件目录	256

第2节 0001-违章登记及奖罚记录	259

第九章 009—特殊工种名册及证件复印件	262

第1节 000-封面及卷内文件目录	262

第2节 001-架子工名册及复印件	266

第3节 002-信号工名册及复印件	269

第4节 003-暂设电工名册及复印件	270

第5节 004-电焊工名册及复印件	272

第6节 005-分工种人员名册	273

第十章 010—入场安全教育记录	275

第1节 000-封面及卷内文件目录	275

第2节 001-安全培训记录表	278

第3节 002-分工种入场安全教育人员清单	281

第4节 003-职工应知考核试卷样本	284

第5节 004-电工考试卷	288

第6节 005-电气焊工试卷	290

第7节 006-信号工考试卷	293

第8节 007-架子工考试卷	296

第9节 008-建筑施工人员入场安全生产教育培训试卷答案	300

第十一章 011—防护用品合格证及检测资料	306

第1节 000-封面及卷内文件目录	306

第2节 001-安全帽供应方资料、合格证、检测记录	309

第3节 002-安全网供应方资料、合格证、检测记录	312

第4节 003-安全带供应方资料、合格证、检测记录	315

第5节 004-扣件供应方资料、合格证、检测记录	318

第6节 005-其他供应方资料、合格证、检测记录	321

第十二章 012—班前讲话记录	324

第十三章 index1	327

# 001—总包与分包管理

## 000-封面及卷内文件目录

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

卷内文件目录

安全防护内业资料(1)-----总包与分包管理

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 总包与分包的合同书 |  |
| 1-2 | 安全生产、文明施工协议书 |  |
| 1-3 | 安全生产、文明施工管理协议书（消防） |  |
| 1-4 | 施工现场临时用电管理 |  |
| 1-5 | 防水工程安全管理协议书 |  |
| 1-6 | 分项工程安全措施交底单 |  |
| 1-7 | 室内电梯安装安全管理协议书 |  |
| 1-8 | 电气焊工操作防火安全协议书 |  |

## 0001-总包与分包的合同书

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

卷内文件目录

安全防护内业资料(1)---- 总包与分包的合同书

| 序号 | 签订总包与分包合同书的单位 | 备注 |
| --- | --- | --- |

## 0002-安全生产文明施工协议书

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

卷内文件目录

安全防护内业资料(1)----- 安全生产、文明施工管理协议书

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1--1 | 安全生产、文明施工管理协议书（三方协议） |  |
| 1--2 | 施工现场安全生产管理协议书（总包与分包） |  |

安全生产、文明施工管理协议书（范本）

依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》及《××市生产安全事故责任划分试行办法》的有关规定，切实加强施工现场安全生产、文明施工管理，避免和减少各类生产安全事故，自觉遵守国家、××市法律、法规及施工现场安全生产、文明施工管理规定，经协商签订“安全生产、文明施工管理协议书”（以下简称《协议书》）。本《协议书》适用于建设单位直接发包施工、总承包单位配合或提供相关服务的具体情况。

本《协议书》的宗旨是：在建设单位的统一领导下，由施工总承包单位和分包单位共同负责，为建设单位服务，齐心协力完成建设单位交给的各项施工任务。确保工程全过程的安全生产和文明施工。

一、建设单位的权力和义务

l．审查分包单位的施工资质。营业执照及管理人员资质证书，不将施工项目发包给不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位或个人。

2．审查分包单位施工方案、生产安全事故应急救援预案及安全技术措施。并督促分包单位将上述文件送总承包单位备案。

3．协调分包单位与总承包单位之间发生的施工配合事项，并以书面形式告知总承包单位。

4．如发生生产安全事故，协助分包单位做好抢险、救人及现场保护等相关工作。

5．对分包单位的安全生产、文明施工中的问题，有权提出批评和建议。

二、总承包单位的权利、责任和义务

l．按时完成建设单位交办的各项施工配合工作。

2．配合建设单位做好对分包单位的安全监督与服务工作，对施工现场的安全生产、文明施工负总责。

3．分包单位使用总承包单位的机械、临电、脚手架等设备、设施，双方须办理交接手续，签订《施工现场临时用电管理协议》和《机电架设备、设施移交单》。

4．对分包单位提出的安全生产要求及相关工作提供帮助。

5．对分包单位发生的生产安全事故提供应急救援服务。

6．由于总承包单位或总承包与分包双方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任划分，承担相应的事故责任和经济责任。

三、分包单位的权利、责任和义务

l．贯彻落实国家及××市有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对分包施工区域的安全生产管理负全面责任。

2．服从建设单位、总承包单位的安全生产管理，有权拒绝违反安全生产法规的指令。

3．对由总承包单位交付使用的安全防护设施（如脚手架、洞口、临边等）负有全部责任，并按有关标准设置安全标志。在进行有可能危害他人安全的施工作业前，须告之相关单位及人员。

4．对管辖范围的施工用电负有全部管理责任。B级配电箱以下部分必须符合有关安全用电标准，有权拒绝不符合安全标准的用电设备从所辖线路中拉接电源。

5．对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护保养的责任，并符合××市有关安全标准。使（租）用特种设备时，应在使用前向总承包单位备案。

6．为本单位作业人员提供合格的劳动保护用品，进行危险预知的教育。对特种作业人员进行安全管理，保证特种作业人员持证上岗，负责建立特种作业人员档案，并向总承包单位备案。

7．按照××市有关安全管理规定，定期组织对所辖施工区域进行安全生产检查。在安全检查中发现的其他事故隐患，应向总承包方及时报告。

8．按照××市有关安全管理规定，定期组织安全生产培训教育和安全生产活动。在安全教育或安全活动中如需要，可要求总承包单位提供帮助。

9．使用总承包单位提供的安全防护设施设备前，应与总承包方办理相关手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善造成的生产安全事故负责。

10．服从总承包单位现场文明施工管理，并负责所辖施工区域内的文明施工管理工作。保证所辖区域消防通道畅通。

11．由于自身原因造成的生产安全事故或导致总承包方和第三方人员伤亡时，由分包单位承担事故责任和经济责任。

12．由于总承包方责任造成的生产安全事故，分包方有义务负责协助处理善后事宜。

13．由于双方或第三方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

14．发生生产安全事故后，必须在1h内向总承包方报告，并按照××市有关规定向有关主管部门报告。迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。

四、补充条款

建设单位、总承包单位、分包单位需另行注明事项可在补充条款中说明。补充条款如下：

本协议书一式三份，签字（盖章）后生效，建设单位、总承包单位、分包单位各保存一份。

建设单位（章）

项目负责人：                                     年    月     日

总承包单位（章）                  安全管理人员：

项目负责人：                                    年    月     日

分包单位（章）                    安全管理人员：

项目负责人：                                    年    月     日

施工现场安全生产管理协议书（总包与分包）

总包单位（以下简称甲方）：

分包单位（以下简称乙方）：

工程名称：

承包形式：劳务专业承包口

其他专业承包口

乙方在施工现场从事生产经营的人员总数                  人

为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》。以及《北京市生产安全事故责任划分试行办法》的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签定本协议书。甲方和乙方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产。

一、甲方的权利、责任和义务

1．贯彻落实国家及北京市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查。

2．严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

3．提供施工现场安全生产条件。安全防护设施由甲方提供的，交付使用前双方要办理交接手续，由甲方按照北京市有关安全标准对乙方进行日常监督检查。

4．提供施工用电，并保证符合安全标准。负责提供符合安全标准的施工用电电源到B级配电箱。按照有关安全用电标准对乙方的施工用电设施设备进行监督检查，发现隐患责成乙方予以整改。

5．督促乙方特种作业操作人员建立档案并在甲方备案。

6．对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。

7．要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。

8．建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

9．对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

10．对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

11．提供施工现场消防安全通道和消防设备设施。

12．乙方发生生产安全事故时提供协助救援服务。

13．对乙方开展的安全生产活动提供帮助。

14．由于甲方责任造成生产安全事故，导致乙方人员伤亡时，由甲方承担事故责任和经济责任。

15．由于乙方责任造成生产安全事故时，甲方有义务协助处理善后事宜。

16．由于双方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

二、乙方的权利、责任和义务

1．贯彻落实国家及北京市有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对分承包施工区域的安全生产管理负全面责任。

2．接受甲方的施工资质审查，并负责提供有关资料。严格按照施工资质范围施工，不得承接超资质范围的施工任务。严格遵守《中华人民共和国建筑法》和北京市有关规定，不得将分承包项目再次转包。

3．服从甲方安全生产管理；有权拒绝总承包单位违反安全生产法规的指令。

4．对管辖范围由甲方交付使用的安全防护设施（如脚手架、洞口、临边等）的搭设、拆除、维护和改造负有全部责任。必须符合北京市有关安全标准并符合总承包单位对施工现场整体安全防护的要求；在搭设、拆除和改造前，必须向总承包单位报告。

5．对管辖范围的施工用电负有全部管理责任。B级配电箱以下部分必须符合有关安全用电标准，有权拒绝不符合安全标准的用电设备从所辖线路中拉接电源。

6．对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护保养的责任，并符合北京市有关安全标准。使（租）用大型机械设备时，应在使用前向甲方备案。

7．为本单位作业人员提供合格的劳动保护用品，进行危险预知的教育。对特种作业人员进行安全管理，保证特种作业人员持证上岗，负责建立特种作业人员档案，并向甲方备案。

8．按照《中华人民共和国安全生产法》和北京市有关安全管理规定，及时将《生产安全事故应急救援预案》报甲方备案。

9．按照北京市有关安全管理规定，定期组织对所辖施工区域进行安全生产检查。在安全检查中发现甲方管辖范围内的事故隐患，应向甲方及时报告。

10．按照北京市有关安全管理规定，定期组织安全生产培训教育和安全生产活动。在安全教育或安全活动中如需要，可要求甲方提供帮助。

11．使用甲方提供的安全防护设施设备前，应与甲方办理相关手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善造成的生产安全事故负责。

12．服从施工现场文明施工管理，并负责所辖施工区域内的文明施工管理工作。保证所辖区域消防通道畅通。

13．由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务负责协助处理善后事宜。

14．由于甲方责任造成生产安全事故，乙方有义务负责协助处理善后事宜。

15．由于双方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

16．发生生产安全事故后，必须在回小时内向甲方报告，并按照北京市有关规定向有关主管部门报告。迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。

三、补充条款：

补充条款如下：

本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份。

本协议与双方经济合同时效相同。签定经济合同的同时，签定本协议。经济合同到期后，本协议同时终止。

甲方单位（章）                乙方单位（章）

项目负责人：                  项目负责人：

年      月       日

## 0003－安全生产、文明施工管理协议书

安全生产、文明施工管理协议书

（2004年第三次修订）

依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》及《北京市生产安全事故责任划分试行办法》的有关规定，切实加强施工现场安全生产、文明施工管理，避免和减少各类生产安全事故，自觉遵守国家、北京市法律、法规及施工现场安全生产、文明施工管理规定，经协商签订“安全生产、文明施工管理协议书”（以下简称《协议书》）。本《协议书》适用于建设单位直接发包施工、总承包单位配合或提供相关服务的具体情况。

本《协议书》的宗旨是：在建设单位的统一领导下，由施工总承包单位和分包单位共同负责，为建设单位服务，齐心协力完成建设单位交给的各项施工任务。确保工程全过程的安全生产和文明施工。

一、建设单位的权力和义务

l、审查分包单位的施工资质。营业执照及管理人员资质证书，不将施工项目发包给不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位或个人。

2、审查分包单位施工方案、生产安全事故应急救援预案及安全技术措施。并督促分包单位将上述文件送总承包单位备案。

3、协调分包单位与总承包单位之间发生的施工配合事项，并以书面形式告知总承包单位。

4、如发生生产安全事故，协助分包单位做好抢险、救人及现场保护等相关工作。

5、对分包单位的安全生产、文明施工中的问题，有权提出批评和建议。

二、总承包单位的权利、责任和义务

l、按时完成建设单位交办的各项施工配合工作。

2、配合建设单位做好对分包单位的安全监督与服务工作，对施工现场的安全生产、文明施工负总责。

3、分包单位使用总承包单位的机械、临电、脚手架等设备、设施双方办理交接手续，签订《施工现场临时用电管理协议》和《机电架设备、设施移交单》。

4、对分包单位提出的安全生产要求及相关工作提供帮助。

5、对分包单位发生的生产安全事故提供应急救援服务。

6、由于总承包单位或总承包与分包双方责任造成的生产安全事故，根

据市政府有关部门的责任划分，承担相应的事故责任和经济责任。

三、分包单位的权利、责任和义务

l、贯彻落实国家及北京市有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对分包施工区域的安全生产管理负全面责任。

2、服从建设单位、总承包单位的安全生产管理，有权拒绝违反安全生产法规的指令。

3、对由总承包单位交付使用的安全防护设施（如脚手架、洞日、临边等）负有全部责任，并按有关标准设置安全标志。在进行有可能危害他人安全的施工作业前，须告之相关单位及人员。

4、对管辖范围的施工用电负有全部管理责任。B级配电箱以下部分必须符合有关安全用电标准，有权拒绝不符合安全标准的用电设备从所辖线路中拉接电源。

5、对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护保养的责任，并符合北京市有关安全标准。使（租）用特种设备时，应在使用前向总承包单位备案。

6、为本单位作业人员提供合格的劳动保护用品，进行危险预知的教育。对特种作业人员进行安全管理，保证特种作业人员持证上岗，负责建立特种作业人员档案，并向总承包单位备案。

7、按照北京市有关安全管理规定，定期组织对所辖施工区域进行安全生产检查。在安全检查中发现的其它事故隐患，应向总承包方及时报告。

8、按照北京市有关安全管理规定，定期组织安全生产培i）］墩育和安全生产活动。在安全教育或安全活动中如需要，可要求总承包单位提供帮助。

9、使用总承包单位提供的安全防护设施设备前，应与总承包方办理相关手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善造成的生产安全事故负责。

10、服从总承包单位现场文明施工管理，并负责所辖施工区域内的文明施工管理工作。保证所辖区域消防通道畅通。

11、由于自身原因造成的生产安全事故或导致总承包方和第三方人员伤亡时，由分包单位承担事故责任和经济责任。

12、由于总承包方责任造成的生产安全事故，分包方有义务负责协助处理善后事宜。

13、由于双方或第三方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

14、发生生产安全事故后，必须在1小时内向总承包方报告，并按照北京市有关规定向有关主管部门报告。迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。

四、建设单位、总承包单位、分包单位需另行注明事项可在补充条款中说明。补充条款如下：

本协议书一式三份，签字（盖章）后生效，建设单位、总承包单位、分包单位各保存一份。

建设单位（章）

项目负责人：

年    月     日

总承包单位（章）                                   安全管理人员：

项目负责人：

年    月     日

分包单位（章）                                        安全管理人员：

项目负责人：

年    月     日

## 0004-安全生产、文明施工管理协议书（消防）

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

卷内文件目录

安全防护内业资料(1)----- 安全生产合同书

| 序号 | 签订安全生产合同书的单位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 安全生产合同书 |  |
|  | 文明施工管理协议书（消防） |  |

安全生产合同书（范本）

经××市城乡建设委员会、××市经济委员会批准办理进京注册登记，并取得《施工企业安全资格审查认可证》的外省市建筑施工队或本市郊区、县建筑施工队（以下简称外施队），在本公司所属各单位或工程项目承包劳务时，须在签定《劳务合作合同》的同时签定本《合同书》。

第一条：双方的责任和权利

1．严格执行有关安全生产的法律、法规和安全生产、文明施工管理制度。

2．每个施工现场都须明确安全生产、文明施工负责人，并设置安全专职管理人员，共同搞好安全生产、文明施工和劳动保护工作。

3．进人现场的人员需符合有关用工手续和条件。经安全培训、考核合格后准许上岗。特种作业人员需持有国家经贸委或北京市经委核发的操作证上岗。

4．发生因工伤亡事故（重大未遂事故）要全力抢救伤者并保护现场，按规定时间和程序上报。配合上级主管部门做好事故的调查工作。

第二条：总包方的责任和权利

1．对外施队人员开展经常性安全教育活动，及时宣传、贯彻企业和上级安全生产、文明施工、劳动保护等方面的制度与规定。

2．各级安全部门和人员对安全生产实行监督检查。遇有重大危险隐患有权指令停工，限期整改。对违章者、事故责任者及外施队有处罚权。

3．公司各级技安部门，对不服从安全生产管理或连续发生事故的外施队，有权收回《安全资格认可证》，终止劳务合同，其损失由外施队负责。

4．负责提供安全生产、文明施工的防护设施，进行安全交底；检查安全措施的落实情况，对盲目施工和损坏安全设施的进行教育或处罚，直至清退。

第三条：劳务分包队伍的责任和权利

1．进场人员须符合用工条件及总包方使用要求，所报人员名册应与实际相符，不得擅自更换。人员需调换时，应提前通知总包方，经同意后办理有关手续，严禁私招乱雇。

2．认真落实安全技术交底，并依据作业环境进行有针对性的二次安全交底，教育施工人员严格遵守操作规程和安全管理制度，正确使用劳动保护用品，提高自我保护能力。

3．服从总包方管理，对违章和隐患问题接受经济处罚，按时交纳罚金，并根据问题的具体情况采取整改措施。

4．对总包方不安全、不文明的指令有权拒绝，在危及人身及设备安全时，有权采取停工措施，要求总包方提供符合安全生产的条件和安全防护设施。

第四条：安全事故处理

1．发生因工伤亡事故，按事故调查组的责任认定进行处理。属分包方责任或工人违章操作发生的事故，由分包方对其伤者和家属按有关规定进行经济赔偿；属总包方责任，由总包方承担经济赔偿；属双方责任，依据责任大小由双方单位协商解决。经济赔偿采取一次性方式。

2．分包方发生伤亡事故后，不分责任属于哪一方，其伤者的具体善后工作均由分包方负责安排和处理。

3．发生死亡、重伤事故，不论其责任属于哪一方，均由总包单位统一报告。

工程名称：

总包单位：

项目经理或委托代理人（签字）

年    月    日

劳务分包队伍名称：

分包施工内容：

劳务分包队伍队长（签字）

年    月    日

文明施工管理协议书（范本）

总包单位（以下简称甲方）

分包单位（以下简称乙方）

工程名称：

甲方消防安全责任人：             管理人：

消防安全管理人员：

乙方消防安全责任人：             管理人：

消防安全管理人员：

为了加强和规范施工现场消防安全管理，落实逐级消防安全责任制，依据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部61号令）、《××市建设工程施工现场消防安全管理规定》、《××市消防安全责任监督管理办法》等法律、法规，本着“谁主管，谁负责”的原则，签订本协议书，双方应严格遵守和执行本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的消防安全。

一、甲方的权力、责任和义务

1．贯彻落实国家和××市有关施工现场消防安全法规和总包的消防安全管理制度，总包单位对施工现场、生活区的消防安全负总责，对施工现场、生活区的消防安全进行全面管理、监督、检查和指导。

2．运用多种形式开展经常性的消防安全宣传教育，对现场所有人员每年至少进行一次消防安全培训，并有培训记录和登记；对采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备有火灾危险的，要对从业人员进行专门的消防安全教育和培训；对不接受培训、教育、考核或考核不合格以及经审查有其他不符合规定要求的人员，有权拒绝其进入施工现场或清退出现场。

3．建立健全各项消防安全管理制度和操作规程，并督促落实。明确逐级和岗位消防安全职责，确定现场各栋号、分包、外包单位和各职能部门、各工种和各区域、层段等各级别和岗位的消防安全责任人；建立健全施工现场各级消防安全组织机构和义务消防队组织；对重点工种人员（如电气焊人员、防水作业人员等）进行登记，建立档案。

4．严格落实有关运用明火的管理制度。施工现场动用明火，应当按照规定事先办理审批手续；用火操作前，须对乙方电气焊工作业人员以班组或分包为单位进行用火操作交底，填写《用火申请审批表》，由甲方项目主管负责人签字（有效期10d），并开具当天用火证。

开具用火证人员必须由消防安全专职人员担任，其他人员代理应有书面委托；开具动火证时应严格把关，根据施工情况提出有针对性的防火措施。高层、外檐和孔洞周围作业，必须要求乙方和有关作业人员配备接挡工具，并在动火证上注明具体要求和措施。有防水施工和火灾、爆炸危险作业的，应停止各种明火作业。

5．负责对乙方在施工现场、生活区的用火、用电、使用易燃、易爆化学危险物品、防水作业及材料存储进行审查、批准和监督、检查，做到工程内不设置宿舍和住人，不做仓库使用和存放易燃、易爆化学危险物品及可燃材料；对违章指挥、违规操作等违章、违纪行为进行制止、纠正，并按有关规定进行处理。

6．负责在施工现场、生活区内，按有关规定设置、配备相应的消防设施和灭火器材，设置消防应急疏散通道和指示标志；制定整体的灭火和应急疏散预案，并至少每半年进行一次演练。

7．定期召开施工现场消防安全会议，组织防火检查，督促落实火灾隐患整改；有针对性地部署做好防水施工、聚苯保温材料使用、冷却塔、贵重机器设备（电梯、冷水机组、空调机等）安装以及装修等各阶段的防火工作；协调和处理本施工现场的有关消防安全问题。

8．要求乙方提供施工作业和生活住宿方面的消防应急预案。

9．发生火灾，应及时报警、迅速组织扑救和人员疏散。紧急情况下甲方有权调用乙方的相关人员及物资。

10．积极配合各级消防监督检查机关进行消防安全检查，参与对火灾事故的调查、处理。

二、乙方的权利、责任和义务

1．贯彻落实各级政府及相关部门有关施工现场消防安全的法规和总包的消防安全管理制度，对所属施工区域、生活区宿舍的消防安全管理负全面责任。

2．负责建立健全本单位的防火组织及义务消防队组织，明确消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防管理人员。按照甲方的要求提供施工人员花名册及特殊工种的证件复印件及有关资料，在本施工区域内，尤其是重点部位按规定配备相应的灭火器材，并保证灵敏有效。

3．电气焊等特种作业人员必须持证上岗。用火操作前，必须到甲方用火审批部门办理动火证，不得由他人代理。在操作中应确保高层、外檐和孔洞周围作业对电气焊割产生的火花、焊渣有接挡和封堵措施，并避免与防水施工、冷却塔安装等易燃危险性作业同时交叉进行；要清除周围易燃可燃物，配备灭火器材或灭火用水，设专人看火监护。禁止非焊工进行电气焊操作。

4．负责对本单位在施人员进行消防法规、制度、操作规程和施工现场火灾危险性教育；进行报火警、扑救初起火灾和自救逃生知识、技能教育。对施工现场采用的新工艺、新技术、新材料或使用的新设备必须了解、掌握其安全消防技术特性，经培训教育后方可上岗作业。在消防安全教育或安全活动中，可要求甲方提供帮助。

5．按××市有关规定，工程不准作为仓库使用，不准存放易燃、易爆化学危险物品和易燃可燃材料，不得在建设工程内设置宿舍。甲方指令乙方违反上述规定的，乙方有权拒绝。在建设工程外设置宿舍和库房的，禁止使用可燃材料做分割和围挡。严禁在宿舍内私接乱拉电线，严禁使用“热得快”、电饭锅、电褥子等电热器具；使用液化石油气应经甲方批准，并办理合格证。乙方使用或存储易燃易爆化学危险品，应向甲方有关部门提出申请，经甲方批准和登记，并有可靠的防火安全措施后才准许使用和存储。

6．负责所在施工区域及所属生活区宿舍内的消防安全管理，制定消防应急预案，保证所施工区域内的消防设施、器材等完好无损、灵敏有效，确保消防应急通道畅通，并有权拒绝甲方违反消防安全法规的指令。

7．经常进行自我防火安全检查，及时制止、纠正各种违章用火、用电和违章操作行为，在防火安全检查中发现的消防隐患及问题，应及时整改或采取必要的安全措施，并及时通报甲方有关部门共同协商解决，消除消防隐患。

8．积极配合、服从各级消防机关、部门及甲方消防安全监督、检查和管理，对于查出的防火安全问题及时进行整改，并将整改情况书面报甲方备案。

9．发生火灾事故，立即向甲方报告，并迅速组织扑救，事后积极协助有关部门进行调查，迟报或隐瞒不报造成严重后果的，要承担相应责任。

10．因乙方责任造成火灾事故，导致甲方或第三方人身伤亡和经济损失的，乙方承担全部经济损失和法律责任。

三、补充条款

补充条款如下：

本协议一两份，甲乙双方各执一份。

本协议与经济合同同时签订，自签订之日起生效，经济合同到期后，本协议同时终止。

甲方单位：（章）                          乙方单位（章）

负责人签字：                             负责人签字：

年  月  日                               年  月  日

## 0005-施工现场临时用电管理协议（附机、电、架设备设施移交单）

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

卷内文件目录

安全防护内业资料(1)----- 施工现场临时用电管理协议

| 序号 | 签订施工现场临时用电管理协议的单位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 施工现场临时用电管理协议 |  |
|  | 机、电、架设备设施移交单 |  |

施工现场临时用电管理协议（范本）

为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，保证施工用电安全，根据市建委建施（2003）1号文件要求，特制定本协议，本协议适用于全额承包施工作业的单位。

一、施工现场总承包或行使总承包职责的供电方为甲方，以下简称甲方；分包单位用电方为乙方，以下简称乙方。甲、乙双方签订协议人员应为具有负领导职责或受领导委托的责任人员。

二、甲方的职责与义务

1、甲方应按照《GB50194---93建设工程施工现场供用电安全规范》和《JGJ46---88施工现场临时用电安全技术规范》的标准及京建施（2003）1号文件规定为乙方提供符合标准要求的电源。

2、甲方在为乙方提供的电源箱应设置第一级保护线路和设备的漏电保护装置，甲方负责B级箱及以上的线路、设备的安全管理，箱内三相、单相插座严禁直接连接电气设备或手持电动工具。

3、甲方应乙方要求提供专用B箱（含箱内专路专闸）时，甲方应同乙方单独签定电气设备设施移交单，该移交单经双方对电源验收合格交接签字后生效。

4、甲方负有对乙方安全用电进行监督和检查的责任，对发现乙方用电中存在的问题或隐患用书面形式提出整改要求，乙方有义务按甲方提出的整改要求进行整改，如乙方未按要求进行整改或拒绝整改，甲方有权停电并用书面形式通知乙方，对乙方严重违章行为有经济处罚的权利。

5，甲方应按乙方要求提供相应的B箱及负荷需要。

三、乙方的职责与义务

1、乙方必须严格执行《GB50194---93建设工程施工现场供用电安全规范》和《JGJ46---88施工现场临时用电安全技术规范》及京建施（2003）1号文件。

2、乙方需要B箱时，应将用电设备及负荷量上报甲方，负荷超过50KW及以上时；应上报用电管理方案交甲方备案。

3、乙方必须配备电气专业技术人员或操作人员；持有效证件并经有关部门安全技术培训经考试合格后上岗作业。严禁非电工私拉乱接电源线。

4、乙方应执行安全技术交底制度，对本方的用电单位或个人进行安全技术交底，避免违章操作和误操作，确保用电安全。

5、乙方应执行两极漏电保护的规定并定期对漏电开关进行检查，确保其完好。使用的交流电焊机必须装设专用防触电保护装置。

6、乙方的电气机械设备必须做到“一机、一闸、一漏、一箱”，不得使用各种多用塑制插座。

7、电气机械设备在操作人员离开时应拉闸断电，闸箱上锁。

8、乙方使用的电源线必须使用橡套缆线，不得使用塑料软线或有屏蔽层的各种缆线。

9、乙方使用220V及以上电压照明设备，室内高度不得低于2.4m，室外高度不得低于3m。现场使用的流动碘钨灯必须使用全封闭式灯具。在室内灯具高度低于2.4m和在潮湿及特殊场所必须使用小于36V安全电压照明。

10、乙方对甲方在安全检查中提出的关于安全用电方面存在的问题或隐患应按要求认真进行整改。

11、乙方因违反上述协议和违章使用移交设备设施造成的一切后果，由乙方负全部责任。

附：《机、电、架设备设施移交单》

甲　方：　　　　　　　　         乙 方：

负责人（签字）            　　　 负责人（签字）：

年  月  日               年  月  日

机、电、架设备设施移交单

工程名称：

| 移 交 单 位 |  | 使 用 单 位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 移交验收项目 |  | 移交验收日期 |  |
| 经双方共同验收，此项目符合使用单位要求及规程要求。 使用单位对于移交方提供的设备、设施不得私自拆改，须改动时应书面通知移交方负责人，由移交方指派专业人员进行整改。 使用单位、人员在使用移交方设备设施时应服从移交方安全人员的管理，如发现违章及冒险作业，安全人员有权制止或书面通知使用单位及进行经济处罚。 移交后的设备设施由于使用单位人员违章使用，造成的一切后果由使用单位负责。 使用电气设备应注明设备名称及总用电量。 此移交验收单自双方单位负责人签字之日起生效。 |
| 备注： |
| 移交单位负责人签字： 年 月 日 | 使用单位负责人签字： 年 月 日 |

注：此验收单一式三份，一联存档，二、三联移交双方单位。

## 0006-防水工程安全管理协议书

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

施工现场安全生产管理协议书（范本）

总包单位（以下简称甲方）：

分包单位（以下简称乙方）：

工程名称：

承包形式：劳务专业承包

其他专业承包  □

乙方在施工现场从事生产经营的人员总数          人。

为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》。以及《××市生产安全事故责任划分试行办法》的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产。

一、甲方的权利、责任和义务

1．彻落实国家及××市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查。

2．严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

3．提供施工现场安全生产条件。安全防护设施由甲方提供的，交付使用前双方要办理交接手续，由甲方按照××市有关安全标准对乙方进行日常监督检查。

4．提供施工用电，并保证符合安全标准。负责提供符合安全标准的施工用电电源到B级配电箱。按照有关安全用电标准对乙方的施工用电设施设备进行监督检查，发现隐患责成乙方子以整改。

5．督促乙方特种作业操作人员建立档案并在甲方备案。

6．对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。

7．要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。

8．建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

9．对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见；并监督落实情况。

10．对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

11．提供施工现场消防安全通道和消防设备设施。

12．乙方发生生产安全事故时提供协助救援服务。

13．对乙方开展的安全生产活动提供帮助。

14．由于甲方责任造成生产安全事故，导致乙方人员伤亡时，由甲方承担事故责任和经济责任。

15．由于乙方责任造成生产安全事故时，甲方有义务协助处理善后事宜。

16．由于双方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的

责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

二、乙方的权利、责任和义务

1．贯彻落实国家及××市有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对分承包施工区域的安全生产管理负全面责任。

2．接受甲方的施工资质审查，并负责提供有关资料。严格按照

施工资质范围施工，不得承接超资质范围的施工任务。严格遵守《中华人民共和国建筑法》和××市有关规定，不得将分承包项目再次转包。

3．服从甲方安全生产管理；有权拒绝总承包单位违反安全生产法规的指令。

4．对管辖范围由甲方交付使用的安全防护设施（如脚手架、洞口、临边等）的搭设、拆除、维护和改造负有全部责任。必须符合××市有关安全标准并符合总承包单位对施工现场整体安全防护的要求；在搭设、拆除和改造前，必须向总承包单位报告。

5．对管辖范围的施工用电负有全部管理责任。B级配电箱以下部分必须符合有关安全用电标准，有权拒绝不符合安全标准的用电设备从所辖线路中拉接电源。

6．对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护保养的责任，并符合××市有关安全标准。使（租）用大型机械设备时，应在使用前向甲方备案。

7．为本单位作业人员提供合格的劳动保护用品，进行危险预知的教育。对特种作业人员进行安全管理，保证特种作业人员持证上岗，负责建立特种作业人员档案，并向甲方备案。

8．按照《中华人民共和国安全生产法》和××市有关安全管理规定，及时将《生产安全事故应急救援预案》报甲方备案。

9．按照××市有关安全管理规定，定期组织对所辖施工区域进行安全生产检查。在安全检查中发现甲方管辖范围内的事故隐患，应向甲方及时报告。

10．按照××市有关安全管理规定，定期组织安全生产培训教育和安全生产活动。在安全教育或安全活动中如需要，可要求甲方提供帮助。

11．使用甲方提供的安全防护设施设备前，应与甲方办理相关手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善造成的生产安全事故负责。

12．服从施工现场文明施工管理，并负责所辖施工区域内的文明施工管理工作。保证所辖区域消防通道畅通。

13．由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务负责协助处理善后事宜。

14．由于甲方责任造成生产安全事故，乙方有义务负责协助处理善后事宜。

15．由于双方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

16．发生生产安全事故后，必须在4h内向甲方报告，并按照××市有关规定向有关主管部门报告。迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。

三、补充条款

补充条款如下：

本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份。

本协议与双方经济合同时效相同。签订经济合同的同时，签订本协议。经济合同到期后，本协议同时终止。

甲方单位（章）                乙方单位（章）

项目负责人：                  项目负责人：

年   月   日                     年   月   日

## 0007-分项工程安全措施交底单

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

分项工程安全措施交底单

年   月    日

| 单位 |  | 施工栋号(车间) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工项目 |  | 任务书编号 |  |
| 安 全 措 施 |  |
| 执行情况 |  |
| 交底人 |  | 执行组长签字 |  |
| 交底日期 |  | 备 录 |  |

注：此表一式三份，工长、安全、班组各一份。

## 0008-室内电梯安装安全管理协议书

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

施工现场安全生产管理协议书（范本）

总包单位（以下简称甲方）：

分包单位（以下简称乙方）：

工程名称：

承包形式：劳务专业承包

其他专业承包  □

乙方在施工现场从事生产经营的人员总数          人。

为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》。以及《××市生产安全事故责任划分试行办法》的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产。

一、甲方的权利、责任和义务

1．彻落实国家及××市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查。

2．严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

3．提供施工现场安全生产条件。安全防护设施由甲方提供的，交付使用前双方要办理交接手续，由甲方按照××市有关安全标准对乙方进行日常监督检查。

4．提供施工用电，并保证符合安全标准。负责提供符合安全标准的施工用电电源到B级配电箱。按照有关安全用电标准对乙方的施工用电设施设备进行监督检查，发现隐患责成乙方子以整改。

5．督促乙方特种作业操作人员建立档案并在甲方备案。

6．对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。

7．要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。

8．建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

9．对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见；并监督落实情况。

10．对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

11．提供施工现场消防安全通道和消防设备设施。

12．乙方发生生产安全事故时提供协助救援服务。

13．对乙方开展的安全生产活动提供帮助。

14．由于甲方责任造成生产安全事故，导致乙方人员伤亡时，由甲方承担事故责任和经济责任。

15．由于乙方责任造成生产安全事故时，甲方有义务协助处理善后事宜。

16．由于双方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的

责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

二、乙方的权利、责任和义务

1．贯彻落实国家及××市有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对分承包施工区域的安全生产管理负全面责任。

2．接受甲方的施工资质审查，并负责提供有关资料。严格按照

施工资质范围施工，不得承接超资质范围的施工任务。严格遵守《中华人民共和国建筑法》和××市有关规定，不得将分承包项目再次转包。

3．服从甲方安全生产管理；有权拒绝总承包单位违反安全生产法规的指令。

4．对管辖范围由甲方交付使用的安全防护设施（如脚手架、洞口、临边等）的搭设、拆除、维护和改造负有全部责任。必须符合××市有关安全标准并符合总承包单位对施工现场整体安全防护的要求；在搭设、拆除和改造前，必须向总承包单位报告。

5．对管辖范围的施工用电负有全部管理责任。B级配电箱以下部分必须符合有关安全用电标准，有权拒绝不符合安全标准的用电设备从所辖线路中拉接电源。

6．对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护保养的责任，并符合××市有关安全标准。使（租）用大型机械设备时，应在使用前向甲方备案。

7．为本单位作业人员提供合格的劳动保护用品，进行危险预知的教育。对特种作业人员进行安全管理，保证特种作业人员持证上岗，负责建立特种作业人员档案，并向甲方备案。

8．按照《中华人民共和国安全生产法》和××市有关安全管理规定，及时将《生产安全事故应急救援预案》报甲方备案。

9．按照××市有关安全管理规定，定期组织对所辖施工区域进行安全生产检查。在安全检查中发现甲方管辖范围内的事故隐患，应向甲方及时报告。

10．按照××市有关安全管理规定，定期组织安全生产培训教育和安全生产活动。在安全教育或安全活动中如需要，可要求甲方提供帮助。

11．使用甲方提供的安全防护设施设备前，应与甲方办理相关手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善造成的生产安全事故负责。

12．服从施工现场文明施工管理，并负责所辖施工区域内的文明施工管理工作。保证所辖区域消防通道畅通。

13．由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务负责协助处理善后事宜。

14．由于甲方责任造成生产安全事故，乙方有义务负责协助处理善后事宜。

15．由于双方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

16．发生生产安全事故后，必须在4h内向甲方报告，并按照××市有关规定向有关主管部门报告。迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。

三、补充条款

补充条款如下：

本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份。

本协议与双方经济合同时效相同。签订经济合同的同时，签订本协议。经济合同到期后，本协议同时终止。

甲方单位（章）                乙方单位（章）

项目负责人：                  项目负责人：

年   月   日                     年   月   日

## 0009-电气焊工操作防火安全协议书

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

电气焊工操作防火安全协议书（范本）

为贯彻公安部61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《北京市消防条例》，将消防工作落到实处，确保不发生火灾责任事故，             经理部特与                 单位焊工           签订本防火安全协议书。

电气焊工操作必须执行消防部门下发的有关通告中的规定，落实文件精神。

电气焊工操作人员必须持证上岗，焊前开用火证，配备看火人员及防火器材，作业结束交回用火证，严禁非电气焊工操作。

作业时要按规定时间、地点作业，必须对周围易燃、可燃物进行清理，垂直作业要进行隔挡和用石棉布封严孔洞。高层外檐作业下面要增设人员看火，做到万无一失。

焊割作业与油漆、喷漆、木工、防水施工的等易燃易爆作业，严禁同部位、同时上下交叉作业。

遇有五级以上大风等恶劣气候、高空、露天焊割作业立即停止。

作业完毕，必须切断电源、气源、检查现场，确无火险后方可离去。

对违反防火规定造成不良后果的，有权建议给予批评教育、经济处罚，直至追究法律责任。

此协议一式两份，双方各存一份。

有限一　　项目经理部                       焊工单位

签字：                                     焊工签字：

## 0010-施工现场消防安全管理协议书

施工现场消防安全管理协议书（范本）

总包单位（以下简称甲方）

分包单位（以下简称乙方）

工程名称：

甲方消防安全责任人：             管理人：

消防安全管理人员：

乙方消防安全责任人：             管理人：

消防安全管理人员：

为了加强和规范施工现场消防安全管理，落实逐级消防安全责任制，依据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部61号令）、《××市建设工程施工现场消防安全管理规定》、《××市消防安全责任监督管理办法》等法律、法规，本着“谁主管，谁负责”的原则，签订本协议书，双方应严格遵守和执行本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的消防安全。

一、甲方的权力、责任和义务

1．贯彻落实国家和××市有关施工现场消防安全法规和总包的消防安全管理制度，总包单位对施工现场、生活区的消防安全负总责，对施工现场、生活区的消防安全进行全面管理、监督、检查和指导。

2．运用多种形式开展经常性的消防安全宣传教育，对现场所有人员每年至少进行一次消防安全培训，并有培训记录和登记；对采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备有火灾危险的，要对从业人员进行专门的消防安全教育和培训；对不接受培训、教育、考核或考核不合格以及经审查有其他不符合规定要求的人员，有权拒绝其进入施工现场或清退出现场。

3．建立健全各项消防安全管理制度和操作规程，并督促落实。明确逐级和岗位消防安全职责，确定现场各栋号、分包、外包单位和各职能部门、各工种和各区域、层段等各级别和岗位的消防安全责任人；建立健全施工现场各级消防安全组织机构和义务消防队组织；对重点工种人员如电气焊人员、防水作业人员进行登记，建立档案。

4．严格落实有关运用明火的管理制度。施工现场动用明火，应当按照规定事先办理审批手续；用火操作前，须对乙方电气焊工作业人员以班组或分包为单位进行用火操作交底，填写《用火申请审批表》，由甲方项目主管负责人签字（有效期10d），并开具当天用火证。

开具用火证人员必须由消防安全专职人员担任，其他人员代理应有书面委托；开具动火证时应严格把关，根据施工情况提出有针对性的防火措施。高层、外檐和孔洞周围作业，必须要求乙方和有关作业人员配备接挡工具，并在动火证上注明具体要求和措施。有防水施工和火灾、爆炸危险作业的，应停止各种明火作业。

5．负责对乙方在施工现场、生活区的用火、用电、使用易燃易爆化学危险物品、防水作业及材料存储进行审查、批准和监督、检查。做到工程内不设置宿舍和住人，不做仓库使用和存放易燃易爆化学危险物品可燃材料；对违章指挥、违规操作等违章、违纪行为进行制止、纠正，并按有关规定进行处理。

6．负责在施工现场、生活区内，按有关规定设置、配备相应的消防设施和灭火器材，设置消防应急疏散通道和指示标志；制定整体的灭火和应急疏散预案，并至少每半年进行一次演练。

7．定期召开施工现场消防安全会议，组织防火检查，督促落实火灾隐患整改；有针对性地部署做好防水施工、聚苯保温材料使用、冷却塔、贵重机器设备（电梯、冷水机组、空调机等）安装以及装修等各阶段的防火工作；协调和处理本施工现场的有关消防安全问题。

8．要求乙方提供施工作业和生活住宿方面的消防应急预案。

9．发生火灾，应及时报警、迅速组织扑救和人员疏散。紧急情况下甲方有权调用乙方的相关人员及物资。

10．积极配合各级消防监督检查机关进行消防安全检查，参与对火灾事故的调查、处理。

二、乙方的权利、责任和义务

1．贯彻落实各级政府及相关部门有关施工现场消防安全的法规和总包的消防安全管理制度，对所属施工区域、生活区宿舍的消防安全管理负全面责任。

2．负责建立健全本单位的防火组织及义务消防队组织，明确消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防管理人员。按照甲方的要求提供施工人员花名册及特殊工种的证件复印件及有关资料，在本施工区域内，尤其是重点部位按规定配备相应的灭火器材，并保证灵敏有效。

3．电气焊等特种作业人员必须持证上岗。用火操作前，必须到甲方用火审批部门办理动火证，不得由他人代理。在操作中应确保高层、外檐和孔洞周围作业对电气焊割产生的火花、焊渣有接挡和封堵措施，并避免与防水施工、冷却塔安装等易燃危险性作业同时交叉进行；要清除周围易燃可燃物，配备灭火器材或灭火用水，设专人看火监护。禁止非焊工进行电气焊操作。

4．负责对本单位在施人员进行消防法规、制度、操作规程和施工现场火灾危险性教育；进行报火警、扑救初起火灾和自救逃生知识、技能教育。对施工现场采用的新工艺、新技术、新材料或使用的新设备必须了解、掌握其安全消防技术特性，经培训教育后方可上岗作业。在消防安全教育或安全活动中，可要求甲方提供帮助。

5．按××市有关规定，工程不准作为仓库使用，不准存放易燃、易爆化学危险物品和易燃可燃材料，不得在建设工程内设置宿舍。甲方指令乙方违反上述规定的，乙方有权拒绝。在建设工程外设置宿舍和库房的，禁止使用可燃材料做分割和围挡。严禁在宿舍内私接乱拉电线，严禁使用“热得快”、电饭锅、电褥子等电热器具；使用液化石油气应经甲方批准，并办理合格证。乙方使用或存储易燃易爆化学危险品，应向甲方有关部门提出申请，经甲方批准和登记，并有可靠的防火安全措施后才准许使用和存储。

6．负责所在施工区域及所属生活区宿舍内的消防安全管理，制定消防应急预案，保证所施工区域内的消防设施、器材等完好无损、灵敏有效，确保消防应急通道畅通，并有权拒绝甲方违反消防安全法规的指令。

7．经常进行自我防火安全检查，及时制止、纠正各种违章用火、用电和违章操作行为，在防火安全检查中发现的消防隐患及问题，应及时整改或采取必要的安全措施，并及时通报甲方有关部门共同协商解决，消除消防隐患。

8．积极配合、服从各级消防机关、部门及甲方消防安全监督、检查和管理，对于查出的防火安全问题及时进行整改，并将整改情况书面报甲方备案。

9．发生火灾事故，立即向甲方报告，并迅速组织扑救，事后积极协助有关部门进行调查，迟报或隐瞒不报造成严重后果的，要承担相应责任。

10．因乙方责任造成火灾事故，导致甲方或第三方人身伤亡和经济损失的，乙方承担全部经济损失和法律责任。

三、补充条款

补充条款如下：

本协议一两份，甲乙双方各执一份。

本协议与经济合同同时签订，自签订之日起生效，经济合同到期后，本协议同时终止。

甲方单位：（章）                          乙方单位（章）

负责人签字：                             负责人签字：

年  月  日                               年  月  日

# 002—项目部安全生产责任制

## 000-封面及卷内目录

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

卷内文件目录

安全防护内业资料(2)-----项目部安全生产责任制

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2-1 | 项目经理安全生产责任制 |  |
| 2-2 | 项目主管副经理安全生产责任制 |  |
| 2-3 | 项目部技术负责人安全生产责任制 |  |
| 2-4 | 项目部施工员（工长）安全生产责任制 |  |
| 2-5 | 项目部安全员安全生产责任制 |  |
| 2-6 | 项目部劳资员、劳务部门安全生产责任制 |  |
| 2-7 | 班组长安全生产责任制 |  |
| 2-8 | 劳务分包队长安全生产责任制 |  |
| 2-9 | 生产人员安全生产责任制 |  |
| 2-10 | 项目部与管理人员签定安全生产责任状 |  |

## 001-项目经理责任制

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

项目经理安全生产责任制（范本）

1、贯彻执行国家、本市和上级有关安全生产、文明施工、劳动保护政策、法规和有关规定。对本单位生产经营过程中的安全生产负全面领导责任。积极参加公司各项安全生产、文明施工会议和活动。

2、随时掌握安全生产动态，根据上级要求和生产特点确定技安管理机构和人员。加强劳动保护工作，明确各管理岗位、各职能人员的安全责任和考核指标。领导并支持技安管理人员的工作，保证安全检查监督工作持续有效。

3、在工作中坚持做到“五同时”，学习推广安全生产、文明施工的先进经验，不断提高本单位的管理水平。

4、执行公司安全生产、文明施工年度计划和月份工作要点，实行领导安全值班工作制度。组织安全检查，针对施工生产中的安全隐患，制定并实施整改措施。对上级检查提出的安全生产与管理方面的问题，定时、定人、定措施予以解决，并按时复查。

5、领导并落实安全生产的培训、教育工作，严格执行外施工队使用管理规定；制止违章指挥和违章工作；对施工生产区域内人员的安全与健康负责。

6、严格对分包单位的使用管理，负责审查其施工资质证书。在与分包单位签订施工生产合同或协议的同时，签定或审定有关安全生产合同或协议。

7、组织落实施工组织设计（方案）和质量计划中的安全技术措施，领导并监督施工中的安全技术交底制度和设备设施验收制度的实施。

8、发生因工伤亡事故及未遂事故，按要求及时上报。保护现场、组织抢救。组织或配合事故的调查处理，组织制定并落实防范措施。

## 002-主管副经理责任制

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

项目主管副经理安全生产责任制（范本）

1．贯彻执行国家、本市和上级有关安全生产、文明施工、劳动保护政策法规和有关规定，在项目经理的领导下对本单位生产经营过程中的安全生产负直接领导责任，积极参加公司各项目安全生产、文明施工会议和活动。

2．随时掌握安全生产动态，负责协助经理做好本单位各职能部门安全生产责任的落实并检查执行情况。领导并支持技安员的工作，对安全检查监督工作的持续有效负责。

3．在生产工作中坚持做到“五同时”，学习推广安全生产、文明施工的先进经验，不断提高本单位的管理水平。

4．执行公司安全生产、文明施工年度计划和月份工作要点，实行安全值班工作制度，组织安全检查，针对施工生产中的安全隐患，制定并实施整改措施。对上级检查提出安全生产与管理方面的问题：定时、定人、定措施予以解决并按时复查。

5．组织并落实安全生产的培训、教育工作。严格执行外施队使用管理规定，及农民工进场培训、考核和特种作业人员持有效操作证件上岗的有关规定。制止违章指挥和违章作业。对本单位的生产作业人员的安全与健康负责。

6．严格对分包单位的使用管理，负责协助经理审查其施工安全资质。在与分包单位签订施工生产合同或协议的同时，做好有关安全生产合同或协议的落实。

7．组织落实施工组织设计（方案）和质量计划中的安全技术措施，负责组织施工中的安全技术交底制度和设备设施验收制度的实施。

8．发生因工伤亡事故及未遂事故，要积极抢救伤者，保护现场，按要求及时上报。组织或参加事故的调查，制定落实防范措施。

## 003-技术负责人责任制

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

项目部技术负责人安全生产责任制（范本）

1．贯彻执行国家、本市和上级有关安全生产、劳动保护法规、技术规范、工艺标准。对工程项目安全生产负技术责任。

2．领导编制和审批施工组织设计（方案）、特殊或专项施工方案时，须认真编制、审批安全技术措施，并负责其所编制和审批方案的技术措施的可行性和验收。

3．领导组织安全技术和劳动保护课题的攻关活动。从安全技术上负责对尘毒、噪声等职业危害的治理。

4．对施工生产中使用的新技术、新材料、新工艺的技术安全性负责，组织编制或审定相应的操作规程，组织落实有关安全技术交底。

5．参加因工伤亡事故、未遂事故的调查。从技术方面分析原因，提出并制定防范措施。

## 004-施工员责任制

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

项目部施工员（工长）安全生产责任制（范本）

1．施工生产过程中严格执行各项安全技术措施和安全操作规程。对所辖的生产班组、外施队班组的安全生产负直接领导责任。

2．严格按施工组织设计（方案）、工艺指导生产，对施工生产中应用的新材料、新工艺、新技术严格执行申报、审批制度。发现问题及时停止使用，并上报有关部门和领导。

3．向班组下达任务前，必须先进行书面有针对性的安全技术措施交底，严格履行签字手续，实行安全管理“三清三跟踪”。

4．对施工现场（车间）内本人所辖范围的一切安全防护设施（机、电、架、四口等）负管理责任。各种设施要符合国家标准和规范要求，对重点部位或特殊部位的施工人员要跟踪到位，保证安全措施的实施。

5．定期或不定期组织所管辖班组或外施队班组，进行安全教育，认真学习安全操作规程。检查班组安全讲话接受技安部门或人员的监督检查，及时解决各类隐患问题。做到不违章指挥，纠正违章作业。

6、发生因工伤亡事故和未遂事故，要积极抢救伤者、保护现场，按要求及时上报，积极协助上级部门和事故调查组做好事故调查。

## 005-安全员责任制

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

项目部安全员安全生产责任制（范本）

1．宣传贯彻党和国家及上级关于安全生产的方针、政策、文件和要求，负责日常安全生产培训、考核和安全生产活动。

2．实施安全生产、文明施工计划和公司质量体系文件《施工安全管理控制程序》。

3．监督检查施工过程中安全负责标准化的执行情况，配合技术部门做好脚手架搭设与各项防护措施方案的审核并参加验收。

4．监督检查各类安全防护用品的购买、使用及产品质量情况。对出现的问题及时上报公司技安部门。

5．监督检查特种作业人员持有效操作证件上岗。协助办理操作证件的年审、换证、取证等项工作。

6．实施安全跟踪管理，做到“一清、二查、三落实”。

7．开展安全、文明施工检查，填写《文明施工安全检查评分表》对存在的问题填发《五定情况表》和《隐患通知书》，并按时复查。

8．负责工伤事故的统计、上报，参加工伤事故的调查、分析，提出防范措施。

9．参加生产工作会议，了解生产过程和施工进度，提出安全防护标准和安全措施意见。

## 006-劳务员责任制

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

项目部劳资 、劳务部门安全生产责任制（范本）

1．健全完善劳务用工制度，协同各级技安等部门对新招收的人员（含劳务分包队伍）组织相应的入场培训、教育和资格审查。检查外施队注册情况，对不符合用工条件的给与清退。

2．对违反劳动纪律者加强教育，提出处理意见，按程序报上级主管领导。

3．严格执行各种作业人员岗位作业证件的有关规定，对其操作证件负责审查，不符合要求的不允许上岗作业，井向技安部门和主管领导通报情况。

4．参加因工伤亡事故调查，从劳务用工方面分析事故原因，提出防范措施，认真执行对责任者（含外施队人员）的处理意见并将处理材料归档。

5．贯彻落实市建委、集团公司创建达标与文明施工的管理标准，参加创建达标与文明施工的检查，对检查发现的问题，提出纠正措施，并规范相关内业资料。

## 007-班组长责任制

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

班组长安全生产责任制（范本）

认真执行安全生产规章制度和安全操作规程，合理安排班组人员的工作，对班组人员在生产中的安全和健康负责。

负责组织班组的日常安全生产活动，学习安全操作规程，进行班前安全讲话，严格执行安全技术交底。

监督检查班组人员正确使用个人劳动保护用品。纠正违章作业，不违章指挥，不冒险蛮干。

掌握班组作业现场安全生产状况，发现问题及时解决处理，凡处理不了的及时上报有关领导进行解决，确保施工安全。

保证人员的稳定。认真做好班组新工人上岗安全教育，不经教育或安全考试不合格的人员不准上岗作业。

发生因工伤亡事故要全力抢救伤者、保护现场，立即上报。并积极协助上级部门和事故调查组查找原因，提供客观证据。

## 008-外施队长责任制

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

劳务分包队长安全生产责任制（范本）

1．认真执行国家和上级安全生产、文明施工、劳动保护的各项政策、法规和安全操作规程及项目经理部管理规定。对本队人员在生产中安全和健康负全面责任。

2．服从用工单位的管理，积极参加各项安全活动，组织开展小组班前安全讲话活动。设置专职安全管理人员，保证安全管理到位。做到不违章，制止违章作业。

3．严格履行各项劳务用工手续。对本队人员符合用工条件负责。做到人员数量满足生产需要，管理岗位、作业工种配套合理。保证人员的稳定，需更换增补人员时，须提前向用工单位主管领导申报。

4．积极配合用工单位做好进场人员的安全培训考核工作。对本队使用的特种作业人员持有效操作证件上岗负责。严禁使用无证人员。

5．使用总包单位机、电、架、压力容器等设备必须经双方事先办理交接验收手续，确保安全使用。

6．组织开展安全自查，发现隐患问题立即处理。对自身处理解决不了得立即上报总包单位领导。

7．根据总包单位的施工方案和安全技术交底，针对施工特点、作业环境向本队各工种进行详细的书面安全交底，严格履行签字手续并监督其执行。

8．发生因工伤亡事故及未遂事故，要全力抢救伤者、保护现场，立即上报。并积极配合上级部门和事故调查组做好事故的调查处理工作。

## 009-生产人员责任制

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

生产人员安全生产责任制（范本）

认真学习并严格执行各项安全技术操作规程和安全技术交底，自觉遵规守纪。

积极参加各项安全培训教育和安全生产活动，加强安全生产意识，提高自我保护能力。

发扬团结友爱精神，互相帮助、互相监督。做到不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害。

维护各种施工安全设备、设施，正确使用安全防护用品，做到不随意拆改，不违章使用，不违章作业。

发生因工伤亡事故要全力抢救伤者，保护现场，立即上报。并主动向事故调查组提供客观证据和事故经过。

## 010-项目人员安全生产责任状

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

项目副经理安全生产责任状（范本）

1．贯彻执行国家、上级及本企业消防保卫的法规、规定协助领导做好消防保卫工作。

2．定制年、季度消防保卫工作计划和消防安全管理制度并对执行情况进行监督检查。参加施工组织设计、施工方案的会审、审批，提出具体建议并监督实施。

3．配合消防监督机关对职工进行消防安全教育，会同有关部门对特种作业人员进行消防安全考核。

4．组织消防安全检查，督促有关部门对火灾隐患进行解决。

5．负责调查事故的原因，提出处理意见和防范措施意见。

6．负责施工现场的保卫，对新招人员的暂住证、就业证等进行检查，并将情况及时通知安全管理部门便于监督管理。

7．贯彻执行国家、本市和上级有关环境保护的法规、标准。制定措施和计划并认真落实。

8．深入现场，车间监督检查施工生产中有关扬尘、烟尘噪声和水污染等防治措施的落实。

9．负责宣传、教育、考核，不断提高职工的环保意识和法制观念。

10．协助技术部门做好尘毒、噪声的治理，并做好各种有关数据的测定。测定资料及时向主管领导汇报。

11．认真做好夏季防暑降温和冬季防煤气中毒的预防及检查落实工作。协助做好防暑药品的购买和发放。

12．发生工伤事故积极采取抢救、治疗措施，并向事故调查组织提供伤势情况。

13．组织配合有关部门对职工进行体格普查和对特殊工种的定期体格检查。发现不适应某种工作的人员应向有关部门提出建议。

14．经常对行政岗位人员进行专业安全知识教育，对所使用的机电设备和炊事机具要指定专人负责并定期检查维修，保证其安全防护设施齐全、灵敏、有效。

15．负责企业食堂的管理工作，搞好饮食卫生，预防食源性疾病和食物中毒的发生。

16．贯彻落实市建委、集团公司创建达标与文明施工的管理标准，参加传达标与文明施工的检查，对检查发现的问题，提出纠正措施，并规范相关内业资料。

项目经理签字：                        年    月     日

项目副经理签字：                      年    月     日

项目生产副经理安全生产责任状（范本）

1、贯彻执行国家、本市和上级有关安全生产、文明施工、劳动保护政策法规和有关规定。在经理的领导下对本单位生产经营过程中的安全生产负直接领导责任。积极参加公司各项目安全生产、文明施工会议和活动。

2、随时掌握安全生产动态，负责协助经理做好本单位各职能部门安全生产责任的落实并检查执行情况。领导并支持技安员的工作，对安全检查监督工作的持续有效负责。

3、在生产工作中坚持做到“五同时”，学习推广安全生产、文明施工的先进经验，不断提高本单位的管理水平。

4、执行公司安全生产、文明施工年度计划和月份工作要点，实行安全值班工作制度，组织安全检查，针对施工生产中的安全隐患，制定并实施整改措施。对上级检查提出安全生产与管理方面的问题应定时、定人、定措施予以解决并按时复查。

5、组织并落实安全生产的培训、教育工作。严格执行外施队使用管理规定，及农民工进场培训、考核和特种作业人员持有效操作证件上岗的有关规定。制止违章指挥和违章作业。对本单位的生产作业人员的安全与健康负责。

6、严格对分包单位的使用管理，负责协助经理审查其施工安全资质。在与分包单位签订施工生产合同或协议的同时，做好有关安全生产合同或协议的落实。

7、组织落实施工组织设计（方案）和质量计划中的安全技术措施，负责组织施工中的安全技术交底制度和设备设施验收制度的实施。

8、发生因工伤亡事故及未遂事故，要积极抢救伤者，保护现场，按要求及时上报。组织或参加事故的调查，制定落实防范措施。

项目经理签字：               年      月      日

生产副经理签字：             年      月      日

项目技术负责人安全生产责任状（范本）

1．贯彻执行国家、本市和上级有关安全生产、劳动保护法规、技术规范、工艺标准。对工程项目安全生产负技术责任。

2．领导编制和审批施工组织设计（方案）、特殊或专项施工方案时，须认真编制、审批安全技术措施，并负责其所编制和审批方案的技术措施的可行性和验收。

3．领导组织安全技术和劳动保护课题的攻关活动。从安全技术上负责对尘毒、噪声等职业危害的治理。

4．对施工生产中使用的新技术、新材料、新工艺的技术安全性负责，组织编制或审定相应的操作规程，组织落实有关安全技术交底。

5．参加因工伤亡事故、未遂事故的调查。从技术方面分析原因，提出并制定防范措施。

项目经理签字：               年      月      日

技术负责人签字：             年      月      日

项目部施工员（工长）安全生产责任状（范本）

1、施工生产过程中严格执行各项安全技术措施和安全操作规程。对所辖的生产班组、外施队班组的安全生产负直接领导责任。

2、严格按施工组织设计（方案）、工艺指导生产，对施工生产中应用的新材料、新工艺、新技术严格执行申报、审批制度。发现问题及时停止使用，并上报有关部门和领导。

3、向班组下达任务前，必须先进行书面有针对性的安全技术措施交底，严格履行签字手续，实行安全管理“三清三跟踪”。

4、对施工现场（车间）内本人所辖范围的一切安全防护设施（机、电、架、四口等）负管理责任。各种设施要符合国家标准和规范要求，对重点部位或特殊部位的施工人员要跟踪到位，保证安全措施的实施。

5、定期或不定期组织所管辖班组或外施队班组，进行安全教育，认真学习安全操作规程。检查班组安全讲话接受技安部门或人员的监督检查，及时解决各类隐患问题。做到不违章指挥，纠正违章作业。

6、发生因工伤亡事故和未遂事故，要积极抢救伤者、保护现场，按要求及时上报，积极协助上级部门和事故调查组做好事故调查。

项目经理签字：               年      月      日

工长签字：                   年      月      日

劳务分包队伍负责人安全生产责任状（范本）

1、认真执行国家和上级安全生产、文明施工、劳动保护的各项政策、法规和安全操作规程及项目经理部管理规定。对本队人员在生产中安全和健康负全面责任。

2、服从用工单位的管理，积极参加各项安全活动，组织开展小组班前安全讲话活动。设置专职安全管理人员，保证安全管理到位。做到不违章，制止违章作业。

3、严格履行各项劳务用工手续。对本队人员符合用工条件负责。做到人员数量满足生产需要，管理岗位、作业工种配套合理。保证人员的稳定，需更换增补人员时，须提前向用工单位主管领导申报。

4、积极配合用工单位做好进场人员的安全培训考核工作。对本队使用的特种作业人员持有效操作证件上岗负责。严禁使用无证人员。

5、使用总包单位机、电、架、压力容器等设备必须经双方事先办理交接验收手续，确保安全使用。

6、组织开展安全自查，发现隐患问题立即处理。对自身处理解决不了得立即上报总包单位领导。

7、根据总包单位的施工方案和安全技术交底，针对施工特点、作业环境向本队各工种进行详细的书面安全交底，严格履行签字手续并监督其执行。

8、发生因工伤亡事故及未遂事故，要全力抢救伤者、保护现场，立即上报。并积极配合上级部门和事故调查组做好事故的调查处理工作。

项目经理签字：               年      月      日

外施队负责人签字：           年      月      日

劳资 、劳务部门安全生产责任状（范本）

1、健全完善劳务用工制度，协同各级技安等部门对新招收的人员（含外施队）要组织相应的入场培训、教育和资格审查。检查外施队注册情况，对不符合用工条件的给予清退。

2、对违反劳动纪律者加强教育，提出处理意见，按程序报上级主管领导。

3、严格执行各种作业人员岗位作业证件的有关规定，对其操作证件负责审查，不符合要求的不允许上岗作业，井向技安部门和主管领导通报情况。

4、参加因工伤亡事故调查，从劳务用工方面分析事故原因，提出防范措施，认真执行对责任者（含外施队人员）的处理意见并将处理材料归档。

5、贯彻落实市建委、集团公司创建达标与文明施工的管理标准，参加创建达标与文明施工的检查，对检查发现的问题，提出纠正措施，并规范相关内业资料。

项目经理签字：               年      月      日

劳资员签字：                 年      月      日

项目技安员安全生产责任状（范本）

1、宣传贯彻党和国家及上级关于安全生产的方针、政策、文件和要求，负责日常安全生产培训、考核和安全生产活动。

2、实施安全生产、文明施工计划和公司质量体系文件《施工安全管理控制程序》。

3、监督检查施工过程中安全负责标准化的执行情况，配合技术部门做好脚手架搭设与各项防护措施方案的审核并参加验收。

4、监督检查各类安全防护用品的购买、使用及产品质量情况。对出现的问题及时上报公司技安部门。

5、监督检查特种作业人员持有效操作证件上岗。协助办理操作证件的年审、换证、取证等项工作。

6、实施安全跟踪管理，做到“一清、二查、三落实”。

7、开展安全、文明施工检查，填写《文明施工安全检查评分表》对存在的问题填发《五定表》和《隐患通知书》，并按时复查。

8、负责工伤事故的统计、上报。参加工伤事故的调查、分析，提出防范措施。

9、参加生产工作会，了解生产过程和施工进度，提出安全防护标准和安全措施意见。

项目经理签字：               年      月      日

安全员签字：                 年      月      日

临电人员安全生产责任状（范本）

贯彻执行国家和本市及上级有关安全生产和施工用电与电气管理的规范。对施工生产供电、用电设备、设施的安全运行负管理责任。

负责编制施工生产用电方案，进行安全技术交底和相关的检查验收工作。从技术上保证安全用电。

参加电器伤亡事故和设备、设施事故的调查，制定防范措施。

贯彻落实市建委、集团公司创建达标与文明施工的管理标准，参加创建达标与文明施工的检查，对检查发现的问题，提出纠正措施，并规范相关内业资料。

项目经理签字：               年      月      日

临电人员签字：               年      月      日

材料管理人员安全生产责任状（范本）

执行公司及上级有关部门对材料及产品采购的规定和要求，对所购材料、产品的安全性负责。

对劳动保护用品和用于安全防护的产品及脚手架材料，须严格审查其产品检验合格证和产品说明及相关技术资料。并按月填报《劳动保护用品购置明细表》，接受技安部门监督检查。

对回收再利用的或租用的有关安全防护用品和脚手架材料，须进行检验。

按施工现场平面布置图和库房管理规定及材料码放标准，做好材料的码放和存储，保证安全。

贯彻落实市建委、集团公司创建达标与文明施工的管理标准，参加创建达标与文明施工的检查，对检查发现的问题，提出纠正措施，并规范相关内业资料。

项目经理签字：               年      月      日

材料人员签字：               年      月      日

财务人员安全生产责任状（范本）

根据国家规定和本企业实际情况及企业安全技术措施经费的需要按计划及时提取安全技术措施经费劳动保护经费及其他安全生产所需经费，保证专款专用。

按国家和上级及企业对劳动保护用品有关标准和规定，审查购置劳动保护用品的合法性，对超范围采购的财务部门不予报销，并报请领导处理。

对材料部门采购的劳动保护用品和安全防护产品的付款收据须经同级计安部门负责人签字后方可付款。

协助技安部门办理安全奖励、事故罚款及违章处罚等手续。

项目经理签字：               年      月      日

财务人员签字：               年      月      日

# 003—安全措施方案

## 000-封面及卷内目录

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

卷内文件目录

安全防护内业资料(3)----- 施工方案

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 3-1 | 基础施工安全措施方案 |  |
| 3-2 | 结构施工安全措施方案 |  |
| 3-3 | 装修施工安全措施方案 |  |
| 3-4 | 大模板存放、吊运、组装、拆除安全措施方案 |  |

## 001基础施工安全措施方案

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

基础施工安全措施方案（范本）

一、编制依据

1．施工组织设计。

2．主要规范。

二、工程概况

基础施工阶段的平面布置，使用的机械设备及劳动力情况等。

三、安全措施

1．在施工中，始终贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针，认真执行国务院、建设部、××市关于建筑施工企业安全生产管理的各项规定，把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划，使安全生产工作与生产任务紧密结合，保证职工在生产过程中的安全与健康，严防各类事故发生，以安全促生产。强化安全生产管理，通过组织落实、责任到人、定期检查、认真整改，实现杜绝死亡事故，控制重伤事故在0.5‰以下，尽量减少轻伤事故的工作目标。

2．项目经理部成立以项目经理为首，各施工单位安全生产负责人参加的“安全生产管理委员会”组织领导施工。成立现场“安全纠察队”，“安全纠察队”开展日常安全生产检查工作。项目经理部主要负责人与各分包单位主要负责人签订安全生产责任状，施工单位主要负责人再与本单位施工负责人签订安全生产责任状，使安全生产工作责任到人，层层负责。开展人人都做安全员的活动。

3．每半月召开一次“安全生产管理委员会”工作例会。在组织施工中，施工现场必须保证领导在现场值班，不得空岗、失控。严格执行施工现场安全生产管理的技术方案和措施，在执行中发现问题应及时向有关部门汇报。更改方案和措施时，应经原设计方案的技术主管部门领导审批签字后实施，否则任何人不得擅自更改方案和措施。建立并执行安全生产技术交底和班前安全生产讲话、全生产检查制度。重大不安全隐患问题，检查组有权下达停工指令，待隐患问题排除，并经检查组批准后方可施工。建立机械设备、临电设施和各类脚手架工程设置完成后的验收制度，未经过验收和验收不合格的严禁使用。

4．进入施工现场的人员必须按规定戴安全帽，并系下颌带。戴安全帽不系下颌带视同违章。凡从事2m以上无法采用可靠防护设施的高处作业人员必须系安全带。安全带应高挂低用，不得低挂高用，操作中应防止摆动碰撞，避免意外事故发生。参加现场施工的所有电工等专业较强的工种，必须是自有职工或长期合同工，不允许安排劳务分包队伍人员担任。参加现场施工的所有特殊工种人员必须持证上岗，并将证件复印件报投标人项目经理部安全文明部备案。项目部使用的劳务分包队伍人员，必须接受建筑施工安全生产教育，经考试合格后方可上岗作业，未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者，严禁上岗作业。劳务分包队伍人员上岗作业前的建筑施工安全生产教育，分别由施工单位负责组织实施，总学时不得少于24学时。劳务分包队伍人员上岗前须由施工单位劳务部门负责人将劳务分包队伍人员名单提供给本单位安全部门，由安全部门负责组织安全生产教育，授课时间不得少于8学时，劳务分包队伍人员上岗作业前，必须由劳务分包队长（或班组长）负责组织本队(组)学习本工种的安全操作规程和一般安全生产知识。劳务分包队伍中的特种作业人员，必须持有原所在地地（市）级以上劳动保护监察机关核发的特种作业证，并换领××市临时特种作业操作证，方准从事特种作业。

5．开挖槽、坑、沟深度超过2m的，必须在边沿处设置两道护身栏杆。危险处，夜间应设红色标志灯。槽、坑、沟边1m以内不得堆土、堆料、停置机具。槽、坑、沟边与建筑物、构筑物的距离不得小于1.5m，特殊情况必须采用有效技术措施。

6．制定防坠人落物、防坍塌等安全防护措施。各类施工脚手架严格按照脚手架安全技术防护标准和支搭规范搭设，脚手架立网统一采用绿色密目网防护，密目网应绷拉平直，封闭严密。钢管脚手架应用外径48mm、壁厚3~3.5mm、无严重锈蚀、弯曲、压扁或有裂纹的钢管。脚手架不得钢木混搭。钢管脚手架的杆件连接必须使用合格的玛钢扣件，不得使用钢丝或其他材料绑扎。脚手架的操作面必须满铺脚手板，离墙面不得大于20cm，不得有空隙和探头板、飞跳板。施工层脚手板下一步架处兜设水平安全网。操作面外侧应设两道护身栏杆和一道挡脚板或设一道护身栏杆，立挂安全网，下口封严，防护高度应为1.5m。脚手架必须保证整体结构不变形。结构内1.5m×1.5m以下的孔洞，应预埋通长钢筋网或加固定盖板。1.5m×1.5m以上的孔洞，四周必须设两道护身栏杆，中间支挂水平安全网。

7．临时用电管理：

建立现场临时用电检查制度，按××市建委关于现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查，并将检查、抽查记录存档。

临时配电线路必须按规范架设，架空线必须采用绝缘导线，不得采用塑胶软线，不得成束架空敷设，也不得沿地面明敷设。

施工机具、车辆及人员，应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时，必须采用可靠的防护措施。

配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠、完好，其选型、定值要符合有关规定，开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制，箱体统一刷涂桔黄色，并按规定设置围拦和防护棚，流动箱与上一级电闸箱的连接，采用外插连接方式。

独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统，非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。

在采用接地和接零保护方式的同时，必须设两级漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。

手持电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好，电源线不得任意接长和调换，工具的外绝缘应完好无损，维修和保管应由专人负责。

结构施工内部照明使用行灯照明的，其电源电压应不超过36V，灯体与手柄应坚固，绝缘良好，电源线须使用橡套电缆线，不得使用塑胶线。行灯变压器应有防潮、防雨水设施。外围的强电照明，必须搭设灯架，灯架高度不得低于2m，并做好绝缘。

电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5m，二次线长度应小于30m。接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损，绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。

8．施工机械管理：

施工机械的地基、安装和使用须符合原厂使用规定，并办理验收手续，经检验合格后，方可使用，并应定期进行检测，安全装置必须齐全、灵敏、可靠。

蛙式打夯机必须两人操作，操作人员必须戴绝缘手套和穿绝缘鞋。手柄应采取绝缘措施。打夯机用后应切断电源，严禁在打夯机运转时清除积土。

氧气瓶不得曝晒、倒置、平放使用，瓶口处禁止沾油。氧气瓶和乙炔瓶工作间距不得小于5m，两瓶同焊炬间的距离不得小于10m。施工现场内严禁使用浮桶式乙炔发生器。如采用二氧化碳气体保护焊焊接，应严格执行各项有关安全规定，应保持通风良好，并不得在密闭场所施工，施工人员与焊接点应保持在安全距离。

9．通过强化塔机作业的指挥、管理和协调，在施工中要保证安全、合理使用、提高效率、发挥最大效能，满足生产进度的要求。做好塔机司机交接办班工作。

信号工必须考试合格并取得操作证书方可上岗指挥。并应与塔机组相对固定，无特殊原因不得随意更换信号指挥人员，信号工未经主管负责人同意，不得私自换岗。换班时，采用当面交接制。

起重工要严格执行十不吊操作规定。按规定对被吊物进行绑扎，绑扎必须牢靠。杜绝发生“天女散花”的现象。作业前、作业中、交班时，必须对钢丝绳进行检查与鉴定，不合格的钢丝绳严禁使用。

## 002结构施工安全措施方案

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

结构施工安全措施方案（范本）

一、编制依据

1．施工组织设计。

2．主要规范。

二、工程概况

结构施工阶段的平面布置，主要分包项目，使用的机械设备及劳动力情况等。

三、安全保证措施

安全管理方针是：“安全第一，预防为主”。

1．项目安全管理机构。项目经理部成立安全生产委员会，具体负责施工的安全生产管理。安全生产委员会由项目经理任主任，生产经理、安全员任副主任，与生产有关的管理人员任成员。

2．安全施工原则。本工程所有的施工组织，必须以保证安全为前提，必须遵守下列原则：安全第一、预防为主；管施工必须管安全；动态管理、全面控制。

3．安全目标：死亡事故为零；重伤事故为零；减少和杜绝轻伤事故；无重大机械伤害事故；无食物中毒事故；无火警事故发生；除尘降噪控制达到国家有关标准。

4．安全达标活动。安全生产管理的内业和外业工作必须达到××市关于安全生产的有关规定，并达到“××市安全文明工地”。

5．认真执行安全技术交底制度、班前检查制度、特种作业人员年审制度、安全隐患否决制度。

四、结构施工安全技术措施

（一）安全技术措施

吊装作业要建立统一的指挥信号，起重工要持证上岗。

对外部高压线要用杉槁支搭安全有效的护线安全防护架，用木板将线上面盖严，绑实。

建筑物出入口处，搭设安全防护棚，电梯井和楼板洞口设置护洞板，电梯井及楼梯处设护身栏杆。

做好施工避雷工作，避雷地线在基础施工时及时安装。地上施工时可用塔式起重机的基础做避雷接地线。

（二）模板施工安全注意事项

现场要划出专门模板堆放区，场区内的大模板应按规格、型号分区堆放，并要设立明确的标志，非操作人员不得随意进入模板堆放场，不得在大模板下休息、乘凉。

进入现场必须佩戴安全帽，高空作业必须系安全带。

大模板存放时应及时将插入模板堆放架中，面对面放置防止倾倒；模板底应设通长垫木。两块模板将还应留出便于清理和涂刷隔离剂作业的通道，板底间距不小于60㎝。角模和其他配套模板应放在专用堆放架上，或者平卧堆放，严禁靠放在大模板和其他构件上，以防下滑倾翻伤人。

大模板起吊前，应将吊车的位置调整适当，并检查吊装用绳索、卡具及每块模板上的吊环是否牢固可靠，然后将吊钩挂好，拆除一切临时支撑，稳起稳吊；禁止在不挂钩的情况下拆除大模板；严禁用人力搬动模板。吊运过程中，严防模板大幅度摆动或碰倒其他模板。

塔式起重机司机及指挥信号工必须经过培训，持证上岗。施工中指挥人员与司机必须统一信号，禁止违章指挥和操作。

大模板安装放置时，下面不得压有电线和气焊管线。

大模板组装或拆除时，指挥拆除和挂钩人员必须站在安全可靠的地方方可操作，严禁任何人员随大模板起吊。安装外模板的操作人员应戴安全带。

大模板必须搭设混凝土浇筑平台架子，便于浇筑混凝土（可在电梯井筒中）。

大模板安装时，里外角模和临时摘挂的面板与大模板必须连接牢固，防止脱开和断裂坠落。

拆模后起吊前，应复查穿墙螺栓及其他拉结是否拆净，在确无遗漏且模板与墙体完全脱离后方可起吊。

吊运大模板必须使用卡环，使用卡环时应使销轴和环底受力。

吊运大模板时，如有防止脱钩装置，可吊运同一房间的两块，但禁止隔着墙同时吊运一面一块。

五级以上应大风停止模板作业。

（三）混凝土施工安全注意事项

混凝土泵应按要求搭设安全防护棚，挂安全操作使用标牌。

混凝土泵必须严格按操作规程进行操作，司机要经过专业培训。

墙柱混凝土浇筑要搭设专门的操作平台，施工人员要系好安全带。

振捣棒操作人员应穿胶鞋并戴绝缘手套，使用过程中如发生事故，要立即切断电源，进行检查修理。

混凝土泵要有专用的配电箱和开关盒，并由专业电工接线，非专业人员不得随意接线。

混凝土泵送施工时，统一指挥和调度，应用无线通信设备进行混凝土搅拌运输车与浇筑地点的联络，把握好浇筑和泵送的时间，并门口的交通进行疏导，保证道路的畅通，行人的安全。

加强混凝土输送泵的保养和维修，坚持一日三检制度，即：班前检查、泵送中的检查、工作完成后的检查修理。

施工时，现场车辆出入口处，设置交通安全指挥人员：夜间施工时，在交通入口和运输道路上，应有良好照明，危险区域，应设警戒标志。

混凝土运送车进场后要服从现场指挥人员的调度指挥，并按要求进行下料喂灰。喂料作业应由该车驾驶员完成，严禁非驾驶人员操作。

泵送混凝土时，输送管道的接头应紧密可靠不漏浆，安全阀必须完好，输送管道的架子、布料杆均要按要求进行固定，经全面检查无误后，方可进行泵送。每次输送前要试验，检查时必须卸压。

排除堵塞，重新泵送或清洗混凝土泵时，布料设备的出口应朝安全方向，以防堵塞物或废浆高速飞出伤人。

每次混凝土浇筑前要认真计算混凝土用量，控制准确并应及时与搅拌站相互及时联系。

专人观测边坡的稳定状况，泵车及运送车与边坡要有安全距离，边坡设置1.2m高护身栏，并设红灯示警。槽边设置挡脚墙，墙高100mm。

泵管架子随时派人检查，防止卡件、扣件松动导致泵管爆裂。

（四）钢筋加工与绑扎安全注意事项

现场材料应按要求位置进行码放，不得随处乱放，并做好标识。

塔式起重机运输时一定要服从信号指挥，上料、卸料时要按指挥进行。

焊接必须由持证焊工操作进行，并开具施工用火证，配备消防器具。

使用电动机械（如无齿锯等）要注意用电安全，按操作规程施工。

使用钢筋切断机，只有当机械运转正常时方可断料。切断钢筋严禁超过机械的负载能力。

使用弯曲机时，调头弯曲，防止碰撞人和物。更换插头、加油和清理时必停机后进行。

施焊场地周围应清除易燃易爆物品或进行覆盖、隔离。

（五）雨期施工安全注意事项

加强雨期施工安全值班、雨期施工安全生产教育以及雨期施工防汛抢险工作的组织落实。

雨期施工期间，对架子、塔机、机电设备等经常检查，保证安全工作，要有防雷接地。发现隐患及时排除。

模板、混凝土构件等材料堆放均做好基础。竖直放置的构件、模板有可靠的稳定措施。支模过程中，应随支随加固，拆除时应随拆随解支撑及连接螺栓，大模板拆除时，卸最后两个螺栓时应用塔吊先将大模板吊好，防止大风吹倒或拆模不当模板造成安全事故。

加强电气设备安全检查。动力、照明线路按有关规定安装，非机电人员不准私自操作。强电进楼方案由专业人员事先编制，审批后方可实施。雨后要进行机电设备的漏电检查，防止触电发生事故。对现场常移动的电机电器设备，均要定期进行漏电检测。

消防器材有防雨、防潮、防晒措施。地下消火栓要高于地面防止泡水。

对化学品、油类、易燃品应设专人妥善保管，防止受潮变质及起火。

各工程部要建立用火管理制度，对电气焊作业须有专人看火。

劳务工人宿舍区要有专人负责卫生，室内、院内要经常消毒、灭蝇。

各工程部和劳务工人食堂，炊事人员须身体健康，三证齐全。食堂内有灭蝇措施，生熟分开，避免食物中毒，食堂内燃具、灶具管理必须符合指挥部要求。如发现患病人员应马上送医院检查，防止发生传染病。

（六）冬期施工安全注意事项

冬期施工要注意施工人员的个人防寒防护措施，穿戴好必要的防寒劳保服装。

进入冬期施工前各部门对现场的脚手架、暂设用房、塔式起重机、中小型机械、电气设备、临时上下水管道等进行检查维修。

做好防火、防煤气中毒、防冻防滑防雪工作。加强对职工的宣传教育。

冬季风大物燥，高空作业和使用明火及电气焊的施工时，要采取有效措施，并做好详细书面交底，严格执行有关规定。电气焊必须有专人看火并有灭火设施；

进行定期现场安全检查，坚持进入现场必须戴安全帽，高空作业系安全带。洞口盖沿、深基坑边坡设栏杆，出入口支搭护头棚，测温以前要熟悉周围环境，确保安全。

加强各施工工序的管理，如做好电线管及钢筋的焊接，进行模板外保温，以免引燃保温材料，选用保温材料尽可能采用阻燃性材料。

各种架子、上人马道应牢固可靠并定期进行检修，大风及雪后要认真清扫、检查，及时消除隐患。施工人员要做到遵章守纪，杜绝违章作业、违章指挥和冒险作业。

入冬前，要组织现场全体职工进行冬期施工安全、消防的宣传教育工作，制定安全生产和防滑、防冻、防火、防爆、防煤气中毒的具体措施，教育职工注意施工岗位安全，严守各项规章制度。

施工现场必须按方案要求做好防冻保温工作，注意天气预报，注意大风天气及寒流袭击对安全生产带来的影响。冬期施工现场保温材料一律使用阻燃保温草帘。

电、气焊操作必须经申请同意，并设专人看火，配备好消防器材和消防用水。集中供氧、乙炔站的管理详见专业部门编制的管理细则。

各种化学外加剂及有毒物品、油料等可燃物品，要设专库存放，专人负责管理并建立严格的领发制度。

雪后高空吊装作业必须先将积雪打扫干净后方可操作，并尽可能避免在高空钢构件上行走。

因冬期施工中不涉及土方问题，故不必计算土方热工；又因为采用商品混凝土，不计算拌合温度、出机温度，入模温度进行现场出罐前监测。

其他有关冬期施工及日常安全消防措施，按集团、公司有关规定执行。

（七）马道搭设安全措施

搭设马道人员必须是架子工，操作前由工长进行安全交底，施工时必须带齐所要求的安全装置，必须严格执行有关操作规程。

马道搭设的安全设施不能缺少，立杆下部应垫平。

架子与边坡顶撑要固定牢固。

在施工过程中，工人应系好安全带，架子不得悬空，施工面在马道架子范围内时应采取有效措施临时加固。

马道的木脚手板要求接缝严密，马道侧面作挡脚板及护身拦。

马道顶部设1.5m高护身拦。

施工过程中随时对马道进行维护，发现隐患，及时停止使用并进行维修。

架子上下人员严禁超载。

注意双立杆接头应相互错开。

验收后的架子任何人不得擅自修改，如做局部修改时经有关部门同意（施工负责人）签证后，由架子工进行。

## 003装修施工安全措施方案

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

装修施工安全措施方案（范本）

一、编制依据

1．施工组织设计。

2．主要规范。

二、工程概况

装修施工阶段的平面布置，主要分包项目，使用的机械设备及劳动力情况等。

三、安全措施及注意事项

在施工中，始终贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针。

项目经理部成立以项目经理为首，各施工单位安全生产负责人参加的“安全生产管理委员会”组织领导施工。成立现场“安全纠察队”，“安全纠察队”开展日常安全生产检查工作。

每半月召开一次“安全生产管理委员会”工作例会。

进入施工现场的人员必须按规定戴安全帽，并系下颌带。

室内施工应支搭活动平台架，二次结构施工支搭单排脚手架，在使用前应由专业工长验收合格后，方可使用。

二次结构施工各相关专业应及时做好预埋、预留，避免事后剔凿。

楼内所有管井、管洞做好封盖，避免漏人或落物伤人。

外脚手架的拉杆卸荷，任何工种不得随意拆改，必须由专业工长配合拆改。脚手架上杂物及时清理，避免落物伤人。

安全员及架子工长应经常检查架子的安全性能和防雷性能，有隐患及时清除。

幕墙施工与土建结构连接处应先做临时封堵，避免落物。

外用电梯每层必须做防护门，电梯必须设超重和超高限位，限位应反应灵敏，安全有效。由专业司机开梯，操作人员等候电梯时不得将头探出架子。

小型电动机具电线接头完好，电箱必须有漏电保护装置且灵敏可靠。电箱不得放置在有水的地面上。

电焊机必须配置漏电保护器，一次、二次接线头必须规范，防止漏电伤人。

电焊、气焊等明火施工必须开具动火证，并配有专人看火，带必要的灭火器具，孔洞部位和靠近成品的位置动火必须用石棉布做好遮挡和封闭。施工完后应检查现场确认无火患后，方可离开。

装修阶段木制品及易燃物品较多，各专业做好相应的防火措施，动火必须远离易燃物。灰膏淋灰应在现场预制淋灰槽。

做好射钉枪的保管及发放，使用时非操作者应远离操作位置，操作者应正确使用，防止射钉弹出伤人。

油料及稀料等易燃材料应在专用库房存放，随用随领，库房应做好防火措施。

## 004大模板存放、吊运、组装、拆除安全措施方案

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

模板存放、调运、组装及拆除安全措施方案(范本)

一、编制依据

施工组织设计及结构施工阶段现场平面布置图。

二、模板项目简介

模板的类型及数量。

三、安全注意事项及措施

（一）大模板的存放

安全员、架子工长应对架子工人认真进行安全技术交底，让工人熟悉该插板架子的特殊性及针对性，并注意安全施工。

验收：插板架子搭设完毕后，技术负责人、安全员、架子工长应结合方案进行脚手架验收，保证脚手架满足设计要求。要有记录，可追溯。

验收后的架子任何人不得擅自修改，如做局部修改时经有关部门同意（施工负责人）签证后，由架子工进行。

现场要划出专门模板堆放区，场区内的大模板应按规格、型号分区堆放，并要设立明确的标志，非操作人员不得随意进入模板堆放场，不得在大模板下休息、乘凉。

大模板存放时应及时将插入模板堆放架中，面对面放置防止倾倒；模板底应设通长垫木。两块模板将还应留出便于清理和涂刷隔离剂作业的通道，板底间距不小于60㎝。角模和其他配套模板应放在专用堆放架上，或者平卧堆放，严禁靠放在大模板和其他构件上，以防下滑倾翻伤人。

大模板必须搭设混凝土浇筑平台架子，便于浇筑混凝土（可在电梯井筒中）。

（二）大模板的吊运、组装及拆除

施工作业人员进入现场必须佩戴安全帽，高空作业必须系安全带。

大模板起吊前，应将吊车的位置调整适当，并检查吊装用绳索、卡具及每块模板上的吊环是否牢固可靠，然后将吊钩挂好，拆除一切临时支撑，稳起稳吊；禁止在不挂钩的情况下拆除大模板；严禁用人力搬动模板。吊运过程中，严防模板大幅度摆动或碰倒其他模板。

塔式起重机司机及指挥信号工必须经过培训，持证上岗。施工中指挥人员与司机必须统一信号，禁止违章指挥和操作。

大模板安装放置时，下面不得压有电线和气焊管线。

大模板组装或拆除时，指挥拆除和挂钩人员必须站在安全可靠的地方方可操作，严禁任何人员随大模板起吊。安装外模板的操作人员应戴安全带。

安装时，里外角模和临时摘挂的面板与大模板必须连接牢固，防止脱开和断裂坠落。

拆模后起吊前，应复查穿墙螺栓及其他拉结是否拆净，在确无遗漏且模板与墙体完全脱离后方可起吊。

吊运大模板必须使用卡环，使用卡环时应使销轴和环底受力。

吊运大模板时，如有防止脱钩装置，可吊运同一房间的两块但禁止隔着墙同时吊运一面一块。

五级以上大风应停止模板作业。

# 004—脚手架施工方案

## 000-封面及卷内目录

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

卷内文件目录

安全防护内业资料(4)-----脚手架施工方案

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 4--1 | 脚手架施工方案 |  |
| 4--2 | 卸料平台方案 |  |
| 4--3 | 外挂吊篮方案 |  |

## 001-脚手架施工方案

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

脚手架施工方案（范本）

一、编制依据

1．施工组织设计。

2．主要规范。

二、工程概况

1．图纸要求。

2．施工难点。

三、施工准备

1．人员准备。施工操作人员除进行必须的入场教育外，还应按《特种作业人员劳动安全管理方法》的规定执行，在施工前对操作者做好书面技术交底。

2．材料准备。各种材料进场采购均应符合安全有关规定。

四、施工部署

（应根据工程具体情况进行详细部署）

五、主要施工方法及有关技术要求

（一）搭设方法

架子搭设为了保证外部整齐美观，工程四面支搭长方形架子，大面平齐，建筑凹槽处补搭平台架与整体架子相连。架子下脚要拉线定点，保证外架子的位置平齐，立杆间距1.5m，大横杆间距1.8m，小横杆间距1.0m，脚手架宽1.0m（四块板）里皮立杆距墙500mm（施工中里皮架与墙面间加绑一块板）。架子大面戗杆为由下至上做五八戗（五根立杆，八步横杆），戗杆为双杆。每根立杆底部应设垫板，厚度5cm。底部必须设横、纵向扫地杆，纵向扫地杆应采用直角扣件固定，距垫板上皮不大于200mm 处的立杆上，横向扫地杆应绑在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。立杆必须用连墙件与建筑作可靠连接，连墙件竖向固定于每层圈梁顶板位置、横向间距为每隔三根立杆设一个点。立杆及十字盖均应使用对接扣件连接，对接扣件要交错布置，两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不大于500mm，各接头中心至最近的节点的距离不大于步距的1/3，即600mm。立杆顶部要高于檐口上皮1.5m。

大横杆纵向水平杆要设在立杆内侧，长度6m，要用对接扣件连接，接头应交错布置，两根相邻横杆接头不能设在同步或同跨内，且水平方向错开距离大于500mm，各接头中心至最近的节点的距离不大于纵距的1/3，即500mm。

小横杆排木间距1.0m，脚手板为平铺对头搭板，对接位置要设双排木，间距不大于300mm。脚手板端头用钢丝或 φ6钢筋压牢。

（二）搭设要求

刚性连接：连接点在每层顶板梁位置预留，间距6m，预埋钢管，用扣件与脚手架作有效的连接。

防护措施：脚手架离地面超过2m，每步绑两道护身栏和一道18cm高挡脚板。架子顶端的高度必须超过女儿墙1.2m。脚手架外立面全部采用小眼网封严。

施工期间在楼内框架柱处架绑两道护身栏并设上架子通道。

防雷措施：在脚手架底部立杆钢管连接避雷导线，引入地下并深埋。防雷接地材料全部采用镀锌材料，所有连接均采用焊接，搭接长度，圆钢搭接长度为圆钢直径的6倍，两面施焊，扁钢搭接长度为扁钢宽度的2倍，三面施焊，焊口均做防腐处理（混凝土中除外），接地电阻不超过4Ω。

外用电梯：外用电梯采用人货双笼电梯两部。

（三）架子支搭顺序

基础处理→铺放垫木→拉线放底座→摆放扫地杆→ 逐根树立杆并与扫地杆扣紧→  装扫地小横杆并与立杆和扫地杆扣紧→ 装第一步大横杆并与各立杆扣紧→安第一步小横杆→  安第二步大横杆→ 安第二步大横杆→安第三步小横杆→安第三步小横杆→加临时斜撑杆，上端和第三步大横杆扣紧（在装连墙杆后拆除）→铺脚手板→绑扎护身栏杆及挡脚板→ 安第四、五步大横杆和小横杆→ 绑窗口别杆→ 接立杆→ 加剪刀撑→铺钢脚手板→绑扎护身栏杆及挡脚板，并挂立网防护……依此类推。

（四）脚手架拆除

架子的拆除由上而下按步按层拆除，先拆护身栏，脚手板和排木，再依次拆十字盖的上部绑扣和接杆，拆除全部十字盖以前和架子拆到底部时必须绑好临时支撑，防止架子倾斜，禁止采用推倒或拉倒的方法拆除。

拆杆和放杆时，必须协同操作，拆横杆时应由站在上面的人将杆尽量下递，等下方人员接到后再放手，严禁向下抛物。

拆除架子时，作业区周围和进出口处必须设专人了望，严禁非作业人员进入危险区域，并加设临时围栏，作业区内电线及其他设备有妨碍时，应事先与有关单位联系拆除、转移或加以保护。

操作人员必须佩带安全带及安全帽，拆除的全过程由架子工长担任指挥，并负责拆除、撒料和看护全部操作人员的安全作业，拆除过程中应注意避免踩在滑动的杆件上和缺扣、绷扣及拆的不合格的地方。

已拆下的钢管和玛钢卡应及时清理，运至指定地点码放。

六、脚手架受力验算

（应根据脚手架具体布置方案进行计算和验算）

七、安全、技术措施

在架子搭设前，工长必须写好书面安全交底 ，班组必须严格按操作要求和技术安全交底施工。操作者要坚持各种工人操作证上岗。

架子工作业时，必须带安全帽系安全带穿软底鞋，所有材料应堆放整齐平稳，工具放入工具袋内，上下传递物体不得抛掷。

搭设脚手架材料规格必须符合要求，材料不得有变形、腐蚀。

脚手架地基应平整坚实，并加设垫木、垫板，以防止发生整体或局部沉陷。

大风、雨雪过后，应对脚手架进行严格检查，发现立杆沉陷悬空、连接点松动、架子倾斜等情况应及时处理，检查合格后方可使用。

架子的搭设必须符合方案要求，不得随意进行更改。

脚手板要满铺，铺平铺稳，不得有探头板。

在脚手架搭设过程中要及时设置联墙杆和剪刀撑以及必要的拉绳或吊索，避免在搭设过程中发生偏斜和倾斜。

在脚手架的四角设置避雷措施，接地电阻不大于4Ω，经过架子的电线要严格检查，不得有裸露。

卸荷点及吊架子部分钢丝绳要使用Φ18.5mm钢丝绳，吊钩为Φ25钢筋锚入混凝土中，卸荷缆风绳需将立杆及大横杆一并拉平使架子整体受力。

验收后的架子任何人不得擅自修改，如做局部修改时经有关部门同意（施工负责人）签证后，由架子工进行。

## 002-卸料平台方案

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

卸料平台方案（范本）

一、编制依据

1．施工组织设计。

2．主要规范。

二、工程概况

三、准备工作

四、支搭方法

五、受力计算

六、安全工作要求

在下层料已倒完后，将脚手板撤下换至上一层，板下层支托双层平网（大眼网+小眼网），防止落物伤人。

平台在铺板位置四面边缘横杆应为双杆。

平台板下做顶板对横杆加固支撑。

板上限定荷载重量（对最不利节点力学计算确定），不得超载。

平台做双道护身栏、挡脚板，板面用钢筋压绑固定。

平台不得与外脚手架连接固定。

二层顶板位置留一层平网。

平台架三面挂立网满封闭。

在地下一层、二层架子位置做好支撑，平台架下应垫板。

平台架支搭完毕经验收合格后方可使用。

架子工、木工等使用支搭平台的专业工种，必须经专业工长进行书面安全交底后，方可使用倒料平台。

平台架与塔式起重机若有视线被挡现象，应加设传递信号进行吊装指挥。

卸荷点锚环要锚入顶板梁混凝土中，与钢板梁主筋做好锚固及锚拉。

## 003-外挂吊篮方案

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

# 005—各类安全防护设施的验收检查记录

## 000-封面及卷内文件目录

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

卷内文件目录

安全防护内业资料(5)-----各类安全防护设施的验收检查记录

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 5--1 | 脚手架、安全网验收单 |  |
| 5--2 | “四口”防护验收表 |  |
| 5--3 | “五临边”验收表 |  |
| 5--4 | 倒料平台验收表 |  |

## 001-脚手架安全网验收单

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

××公司脚手架、安全网验收单

施工单位：                      工地名称：

| 架子名称 |  | 架子类别 |  | 材 质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方 案 |  | 审 批 |  | 荷 载 |  |
| 验收部位 |  | 基 础 |  | 立杆横距 |  |
| 立杆纵距 |  | 横杆步距 |  | 排木间距 |  |
| 脚 手 板 |  | 挡 脚 板 |  | 护 身 栏 |  |
| 剪刀撑（戗） |  | 拉 接 |  | 卸 荷 |  |
| 绑 扎 |  | 挑 梁 |  | 吊 索 |  |
| 保 险 绳 |  | 别 杠 |  | 虎 头 钩 |  |
| 螺栓（母） |  | 天（地）轮 |  | 卸料平台 |  |
| 吊盘及进料口 |  | 限位装置 |  | 制动停靠装置 |  |
| 传动系统 |  | 缆 风 绳 |  | 地 锚 |  |
| 卡 具 |  | 马道宽度 |  | 马道坡度 |  |
| 防 滑 条 |  | 安 全 网 |  | 网底有效高度 |  |
| 网内外差 |  | 其 它 |  |  |  |
| 验收意见 |  |
| 验收人 | 审批人 | 项目经理 | 技术负责人 | 安全员 | 架子工长 | 使用人 |

年    月    日

填表说明：

本验收单适用于各种脚手架。按不同脚手架只填写相关的项目。

“材质”填写杉槁、钢管及铸造扣件是否合格。合格“√”，不合格“×”。

“方案”“审批”内容手续齐全有效。合格“√”，不合格“×”。

“荷载”：填写设计承载能力。单位：N

“基础”：填写实际验收基础夯实、排水、垫通板、纵横向扫地杆是否符合标准。合格“√”，不合格“×”。验收井架、龙门架填写基础混凝土垫板厚度，单位：cm。

“立杆横距”、“立杆纵距”、“横杆步距”、“排木间距”、“马道宽度”，按实测数据填写。

“脚手板”填写作业面是否满铺。合格“√”，不合格“×”。

“挡脚板”填写实测高度是否齐全完整。单位：cm

“护身栏”填写实测高度，若为两道护身栏则应填写两个数据。单位：m

“剪刀撑（戗）”填写实测角度和跨度（几个立杆）。

“拉接”填写实际水平和垂直距离是否符合要求，合格“√”，不合格“×”。单位m

“卸荷”填写脚手加卸荷方式。如：采用“撑”、“挑”、“吊”、“双杆”等。

“挑梁”填写验收吊篮脚手架挑梁末端稳固状态，及预埋环隐检单等。

“吊索”填写验收吊篮脚手架的吊索类型及规格。如：每组三节吊杆Φ14。

“保险绳”填写验收吊篮保险钢丝绳的规格。

“别杠”填写插口架子别杠实际验收情况，合格“√”，不合格“×”。

“虎头钩”填写验收外挂架子虎头钩完好程度和数量是否合格。合格“√”，不合格“×”。

“螺栓（母）”填写验收外挂架子的螺栓（母）是否合格。合格“√”，不合格“×”。

“天（地）轮”填写验收井架、龙门架的天（地）轮是否符合标准。合格“√”，不合格“×”。

“卸料平台”填写是否有门等防护措施。“有”或“无”。

“吊盘及进料口”填写实际验收的防护门是否齐全。合格“√”，不合格“×”。

“限位装置”填写各种限位器是否齐全有效。合格“√”，不合格“×”。

“制动停靠装置”填写实际验收吊盘的保险杠或保险钩。合格“√”，不合格“×”。

“传动系统”填写实际验收传动系统的安全状态。合格“√”，不合格“×”。

注：传动系统包括：卷扬机与地锚的连接，卷筒防滑脱保险，钢丝绳。

“揽风绳”填写实际验收状态。符合标准“√”，不符合标准“×”。

“马道坡度”填写按设计要求搭设的实际坡度比。如上人马道填1：3或上料马道1：6。

“防滑条”填写实测间距。单位：cm

“网底有效高度”填写安全网下的有效高度的实测数据。单位：m

“网内外差”填写支搭平网外高差的实测数据。单位：cm

“其它”填写本验收单例项以外的项目。

“验收意见”简单填写验收中发现的问题和验收结论。

## 002-四口防护验收表

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

“四口”防护验收表

施工单位：                工程名称：                    部位：

| 序号 | 验收项目 | 具体要求 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洞口 | 2.5～50cm采取封堵或用2.5～5cm木板封严并牢固；50～150cm预留通长钢筋距离不大于20cm，并用脚手板封严牢固；150cm以上洞口四周有防护栏杆高度不低于1.2m，立挂密目网封严，洞口下设水平安全网。凡高度超过80cm的立洞口须用密目网封严；大孔径桩口、降水井口应固定盖板封严 |  |
| 2 | 电梯井竖向管道井管道间 | 电梯井必须装工具式可向上开启的金属门，高度不低于1.5m井道内按标准设水平安全网（安全网垂直距离不大于10m）竖向管道井必须安装防护门或栏杆高度不低于1.5m井内按标准设水平网，竖向管道间有预留钢筋网片应加固定盖板或防护门 |  |
| 3 | 楼梯口 | 设两道栏杆，高度不低于1.2m |  |
| 4 | 通道口防护棚 | 多层结构防护棚距结构或外脚手架外皮长度不小于3m，高层结构不小于6m，高度不低于3m，宽于通道两侧各50cm，两侧加栏杆用密目网封严，顶部用不小于5cm厚脚手板盖严绑牢，50m以上高层结构为双层板，间隔30cm |  |
| 验收意见 |  |
| 验收人员 | 主管工长 | 施工班组 | 安全员 |  |  |  |

年    月    日

## 003-五临边验收表

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

“五临边”防护验收表

施工单位：                工程名称：                    部位：

| 序号 | 验收项目 | 具体要求 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基槽、坑沟 | 深度超过2m的槽、坑、沟应设置高度不低于1.2m的不少于2道防护栏杆，立挂密目网封闭 |  |
| 2 | 结构周边、后浇带、伸缩缝 | 结构外侧无防护的必须设置高度不低于1.2m的两道临边防护栏杆，立挂密目网封严。后浇带、伸缩缝应用厚度不少于2.5cm盖板封严。 |  |
| 3 | 屋面周边 | 平屋顶周边防护高度不低于沿口1m坡屋顶周边防护高度不低于檐口1.5m |  |
| 4 | 平台周边 | 落地或悬挑平台周边必须设置高度不低于1.5m的防护栏杆密目网封严并设置挡脚板 |  |
| 5 | 斜道楼梯侧边 | 斜道楼梯两侧必须按其坡度设置高度1.2m，两道栏杆斜坡两侧设置挡脚板 |  |
| 验收意见 |  |
| 验收人员 | 主管工长 | 施工班组 | 安全员 |  |  |  |

年    月    日

## 004-倒料平台验收表

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

悬挑式倒料平台验收表

施工单位：                工程名称：                    部位：

| 序号 | 验收项目 | 具体要求 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案 | 方案要根据施工情况由技术部门编制并有审批意见。方案中要有平台长宽尺寸、使用材料规格、钢丝绳直径卡扣设置、保险装置、荷载计算和安全系数 |  |
| 2 | 材料 | 使用的材料应符合方案设计要求和质量等级 |  |
| 3 | 承重与 支撑 | 钢丝绳承重点必须牢固并有防剪措施，卡扣齐全、设置合理，保险绳与承重绳不能在同一吊点，平台支撑点平稳牢固，有足够承载力 |  |
| 4 | 防护与 标志 | 平台临边必须设置两道防护栏杆，高度不低于1.5m，立挂密目安全网封严，设18cm高挡脚板，要有限荷载标志，并注明码放材料规格，数量和高度 |  |
| 验 收 意 见 |  |
| 验 收 人 员 | 主管工长 | 施工班组 | 安全员 |  |  |  |

年    月    日

# 006—分部分项工程安全技术交底

## 000-封面及卷内文件目录

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

卷内文件目录

安全防护内业资料(6)-----分部分项工程安全技术交底

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 6--1 | 架子工安全技术交底 |  |
| 6--2 | 信号工安全技术交底 |  |
| 6--3 | 木工安全技术交底 |  |
| 6--4 | 混凝土工安全技术交底 |  |
| 6--5 | 钢筋工安全技术交底 |  |

## 001－架子工安全技术交底

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

架子工施工安全措施交底单（范本）

年   月    日

| 单 位 |  | 施工栋号(车间) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工项目 |  | 任务书编号 |  |
| 安 全 措 施 | 施工要求： 拆除时要从上至下逐步拆除，要清理干净每层的杂物，每三层留支道安全网（大眼密目网）各一张，拆除时，电梯井口要有专人看护。拆除的各种材料要码放在离井口3m以外的地方。 安全要求： 要带好安全帽，并系牢下额带，挂好安全带，严禁喝酒，严禁违章指挥违章操作，上下要呼应，各种材料严禁抛扔，听从指挥，搭设时按施工方案要求，认真搭设，安全网严禁拆除，要支平支牢，文明施工，施工完毕后，材料清理干净。 |
| 执行情况 |  |
| 交底人 |  | 执行组长签字 |  |
| 交底日期 |  | 备 录 |  |

注：此表一式三份，工长、安全、班组各一份。

## 002－信号工安全技术交底

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

信号工施工安全措施交底单（范本）

年   月    日

| 单 位 |  | 施工栋号(车间) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工项目 |  | 任务书编号 |  |
| 安 全 措 施 | 1．应掌握所指挥的起重机的技术性能和起重工作性能，能定期配合司机进行检查。能熟练的运用手势、旗语、哨声和通信设备。 2．能看懂一般的建筑结构施工图，能按现场平面布置图和工艺要求指挥起吊、就位构件、材料和设备等。 3．掌握常用材料的重量和吊运就位方法及构件中心位置，并能计算非标准构件和材料的重量。 4．正确的使用吊具、索具，编插各种规格的钢丝绳。 5．有防止构件装卸、运输、堆放过程中变形的知识。 6．掌握起重机最大起重量和各种高度、幅度时的起重量。熟知吊装、起重有关知识。 7．具有指挥单机、双机或多机作业的指挥能力。 8．严格执行“十不吊”的原则，即被吊物重量超过力学性能允许范围、信号不清、吊物下方有人、吊物上站人、埋在地下物、斜拉斜牵物、散物捆绑不牢、立式构件、大模板等不用卡环；零碎物无容器和吊装物重量不明等。 |
| 执行情况 |  |
| 交底人 |  | 执行组长签字 |  |
| 交底日期 |  | 备 录 |  |

注：此表一式三份，工长、安全、班组各一份。

## 003－木工安全技术交底

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

木工施工安全措施交底单（范本）

年   月    日

| 单 位 |  | 施工栋号(车间) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工项目 |  | 任务书编号 |  |
| 安 全 措 施 | 1．在2m以上作业时必须系好安全带，安全带必须系在牢固的地方。 2．使用的工具不得乱放，在架子及地面作业时应随时放入工具装内，作业时使用的钢钉，不得含在嘴中，入模时严禁站在墙上水平筋上合模。 3．操作人员登高必须走人行梯道，严禁利用模板支撑可攀登上下，不得在墙顶及独立梁等其他高处狭窄面、无防护的模板上行走。模板上的钢丝卡扣必须拧紧方可使用。 4．使用手提锯（包括圆锯）必须装设分料器锯片上方应有防护罩，和滴水设备，开料锯与截料锯不得混用。 5．作业前应检查锯片不得有裂纹，不得连续使用铁齿，螺栓必须拧紧，使用时木料走偏时应立即切断电源停机调整后再锯，不得猛力推进或拉齿。 6．使用手提平刨时（包括平刨）必须设可靠的安全防护装置，刨料时应保持身体平行，双手操作刨大面时手应按在料上面，刨小面时手指应不低于料高的一半，并不得小于3cm。 7．每次刨削量不得超过1.5mm，进料速度应均匀，严禁在刨刀上回料。 9．被刨木料的厚度小于3cm长度小于40cm时应用压板或压棍推进，厚度小于1.5cm，长度小于25 cm时木料不得在平刨上加工。 10．两人操作时进料速度应配合一致，当木料前端超过刀口30 cm后，下手操作人方可接料。木料刨至尾端时，上手操作人员应注意早松手，下手操作人员不得猛拉。 |
| 执行情况 |  |
| 交底人 |  | 执行组长签字 |  |
| 交底日期 |  | 备 录 |  |

注：此表一式三份，工长、安全、班组各一份。

## 004－混凝土工安全技术交底

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

混凝土工施工安全措施交底单（范本）

年   月    日

| 单 位 |  | 施工栋号(车间) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工项目 |  | 任务书编号 |  |
| 安 全 措 施 | 1．所有施工人员必须经安全培训，经考试合格后持证上岗。 2．进入施工现场，必须按规定戴好安全帽。 3．施工现场严禁吸烟，班前不许饮酒，不准穿拖鞋进入施工现场。 4．作业高度2m以上必须搭操作平台，并有护身栏不准搭探头板或飞跳，不许站在模板上沿操作，并按规定挂好、系好安全带。 5．脚手架由专业工种搭设，经验收合格方可使用，不得随意拆改架子、挪移脚手架。 6．使用吊斗作业时，检查吊斗及吊点吊具是否安全、牢固，作业要有活动范围，以防撞伤、挤伤。 7．使用混凝土泵作业，布料杆应有2个以上人员转动方向，并检查绳子及时更换，使用布料杆必须支撑稳固，移动时，挂好吊具，再拆加固支撑，就位后必须四角填垫时，加固好支撑，方可摘除吊具。 8．使用布料杆作业，冲洗泵管时，管口必须向下，并伸入坚固容器内，固定后10m以内，不得有人，以防冲洗球、石子、气压打伤。 9．振捣器使用前，须经电工检查，合格后方可使用，电源线不准有破皮损坏，防止漏电伤人，操作者必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋。 10．混凝土运送车进场，设专人指挥，搬动溜槽时，指挥车辆时，与司机通话，密切配合，不得抢干蛮干，避免出现挤伤、碰伤等安全事故。 11．落地灰及时清理，遗撤设专人清扫，放料人员要认真及负责、精力集中，防止进料口打空气，喷出造成伤人事故。 12．混凝土运送车不宜高速转动，避免产生不必要的噪声，严禁随意向罐内加自来水。 |
| 执行情况 |  |
| 交底人 |  | 执行组长签字 |  |
| 交底日期 |  | 备 录 |  |

注：此表一式三份，工长、安全、班组各一份。

## 005－钢筋工安全技术交底

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

钢筋工施工安全措施交底单（范本）

年   月    日

| 单 位 |  | 施工栋号(车间) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工项目 |  | 任务书编号 |  |
| 安 全 措 施 | 未经安全培训和注册不得上岗，进入施工现场必须戴好安全帽，并系好下额带。施工现场严禁吸烟，不得随地大小便，在楼上施工不得往下抛杂物，在2m（含2m）以上施工必须有操作平台，在施工前必须经专业安全员检查合格后方可使用。施工现场电器不得随意乱动，机器要有专人看管，用塔吊料要听从信号人员的指挥，用电焊必须开用火证，有专人看火，带好灭火用具。绑扎劲性柱，必须挂好安全带，不得交差作业，严禁酒后施工作业，不得攀登外架子，拒绝违章指挥，加强自我保护意识。 |
| 执行情况 |  |
| 交底人 |  | 执行组长签字 |  |
| 交底日期 |  | 备 录 |  |

注：此表一式三份，工长、安全、班组各一份

# 007—安全检查记录

## 000-封面及卷内文件目录

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

卷内文件目录

安全防护内业资料(7)-----安全生产检查记录表

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 7--1 | 安全生产检查记录表 |  |
| 7--2 | 文明施工检查表 |  |
| 7--3 | 安全生产检查隐患通知书 |  |
| 7--4 | 文明施工整改回执单 |  |

## 001-安全生产检查记录表

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

安全生产检查记录表

检查单位（章）                                    年     月      日

安全生产检查员：

被检查单位：

被检查单位负责人：                  限期整改时间：

| 检查情况： | 整改措施： |
| --- | --- |

复查记录：

复查人：                                        年      月     日

被检查单位负责人签名：

双联复写：第一联存档，第二联交被检单位

## 002-文明施工检查表

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

× × 市 施 工 现 场 检 查 评 分 记 录 表

（安全防护部分）              　　 表1

施工单位：              工程名称                 年   月   日

| 序号 | 检 查 项 目 | 检查情况 | 标准分值 | 评定分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现 场 管 理 | 土方工程安全防护符合标准。 |  | 5 |  |
| 2 |  | 脚手架支搭符合标准。 |  | 10 |  |
| 3 |  | 脚手架作业面安全防护齐全有效。 |  | 5 |  |
| 4 |  | 安全网支搭符合标准。 |  | 10 |  |
| 5 |  | 防护棚、架设置合理，符合要求。 |  | 5 |  |
| 6 |  | 楼梯安全防护牢固可靠。 |  | 5 |  |
| 7 |  | 阳台、楼层、屋面、临边防护措施可靠。 |  | 5 |  |
| 8 |  | 孔、洞、坑有牢固防护措施。 |  | 5 |  |
| 9 |  | 电梯井口有固定防护措施。 |  | 5 |  |
| 10 |  | 井字架、龙门架、照明架支搭符合标准。 |  | 5 |  |
| 11 |  | 高车吊笼、卸料平台安全防护措施可靠。 |  | 5 |  |
| 12 |  | 材料、设备放置安全合理。 |  | 5 |  |
| 13 |  | 施工现场无违章作业。 |  | 5 |  |
| 14 | 资 料 | 安全措施方案符合实际并能贯彻实施。 |  | 5 |  |
| 15 |  | 高大异形架子有设计审批、验收手续。 |  | 5 |  |
| 16 |  | 安全技术交底资料齐全。 |  | 5 |  |
| 17 |  | 安全检查资料齐全。 |  | 5 |  |
| 18 | 职 工 应 知 考 核 |  | 5 |  |
| 应得分： 实得分： 得分率： 折合标准分值： |

检查员签字：

## 003-安全生产检查隐患通知书

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

安全生产检查隐患通知单

工程名称：

施工单位：                         项目负责人：

工程地址：                         建筑面积：                        ㎡

工程结构形式：                     在施部位：

检查情况：

受检项目负责人（签字）：                  联系电话：

检查人员：                               检查单位（盖章）

年     月     日

双联复写：第一联存档，第二联交被检单位

## 004-文明施工整改回执单

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

文明施工检查问题整改回执单

单位：                              检查时间：

部门：                              检查级别：

责任人：                                              年    月   日

# 008—违章登记及奖罚记录

## 000-封面及卷内文件目录

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

卷内文件目录

安全防护内业资料(8)-----违章登记及奖罚记录表

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 8--1 | 违章登记及奖罚记录表 |  |

## 0001-违章登记及奖罚记录

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

安全生产事故、隐患、违章罚款通知单

建工检第    号

| 处罚单位人员： |
| --- |
| 惩处 原因 |  |
| 处罚 意见 |  |
| 罚 款 金 额（大写） |  |
| 罚款单鉴发部门（章） | 年 月 日 | 受罚单位 财务章 | 年 月 日 | 收款单位财务章 | 年 月 日 |

注：此通知单一式三份，盖章页交被检查单位           签发人：        收款人：

一联存根，二联上报。

全生产事故、隐患、违章罚款通知单

建工检第    号

| 处罚单位人员： |
| --- |
| 惩处 原因 |  |
| 处罚 意见 |  |
| 罚 款 金 额（大写） |  |
| 罚款单鉴发部门（章） | 年 月 日 | 受罚单位 财务章 | 年 月 日 | 收款单位财务章 | 年 月 日 |

注：此通知单一式三份，盖章页交被检查单位           签发人：        收款人：

一联存根，二联上报

# 009—特殊工种名册及证件复印件

## 000-封面及卷内文件目录

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

卷内文件目录

安全防护内业资料(9)----- 特殊工种名册及复印件

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 9--1 | 架子工名册及证件复印件 |  |
| 9--2 | 信号工名册及证件复印件 |  |
| 9--3 | 暂设电工名册及证件复印件 |  |
| 9--4 | 电焊工名册及证件复印件 |  |
| 9--5 | 其他工种人员名册 |  |

## 001-架子工名册及复印件

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

人员名册

| 单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 类别 | 证书号 | 最后取证日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 002-信号工名册及复印件

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

## 003-暂设电工名册及复印件

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

## 004-电焊工名册及复印件

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

## 005-分工种人员名册

人员名册

| 单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 类别 | 证书号 | 最后取证日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 010—入场安全教育记录

## 000-封面及卷内文件目录

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

卷内文件目录

安全防护内业资料(10)----- 入场安全教育记录

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 10--1 | 安全培训记录表 |  |
| 10--2 | 分工种入场安全教育人员清单 |  |
| 10--3 | 职工应知考试试卷 |  |

## 001-安全培训记录表

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

安  全  培  训  记  录  表

包工队名称：

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 培训内容 | 成绩 | 上岗证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 002-分工种入场安全教育人员清单

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

特殊工种作业人员入场安全教育人员清单

工种

| 单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 类别 | 证书号 | 最后取证日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 003-职工应知考核试卷样本

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

卷内文件目录

安全防护内业资料(10)----- 职工应知考试试卷

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 10-3-1 | 电工考试试卷 |  |
| 10-3-2 | 电气焊工考试试卷 |  |
| 10-3-3 | 信号工考试试卷 |  |
| 10-3-4 | 架子工考试试卷 |  |
| 10-3-5 | 建筑施工人员入场安全生产教育培训考试试卷 |  |

## 004-电工考试卷

施工现场职工应知考试试卷（电工）

单位                       姓名                   考核日期

填空题

1．临时用电设备在           以上或设备总容量在       以上者应编制临时用电施工组织设计。

2．施工现场内一般不得架设         。架空线路与施工建筑物的水平距离一般不得小于       ；与底面垂直距离不得小于       ；跨越建筑物时与其顶部的垂直距离不得小于              。

3．采用接地保护的单相220V电气设备，应设有单独的           ，不得利用设备自身的工作接线兼做        。

4．三相胶盖闸一般只可作为         使用。使用三相胶盖闸时应加装       ，胶盖层内不许          。

5．电焊机的外壳应完好，其一、二次侧接线柱         安装要牢固。一次电源线宜取用橡套线，长度一般不大于         。

6．办公室、宿舍的灯，每盏应设         控制。工作棚、场地可采取      控制，但应使用       开关。灯具对地面垂直距离不应低于       。

7．行灯变压器应使用        ，一、二次侧均应加装       ，一次线应使用橡套缆线，其长度不应超过        。

8.本施工现场的变压器容量是       ，用电设备总容量是       ，重点防火部位是           。

答　　　　案

1.5台及5台以上    50KW

2.裸导线   10米   6米   2.5米

3.保护接零     接零保护

4.断路开关   熔断器   设置

5.防护罩    5米

6.开关    分路    双板     2.4米

7.双圈的    熔断器     3米

## 005-电气焊工试卷

施工现场职工应知考试试卷（电气焊工）

单位：                      姓名：     考核日期：

填空题

1、电焊机使用前应         ，绝缘良好，各种电焊机外壳必须有可靠的       ．一次线长度不得大于    m，1-2次接线柱应有      ，一次线应用塑料带将     ，二次线应用线卡子       。

2、电焊机接地线应         ，不要与装有气体的气瓶       ，也不要与气焊的导管         ，电焊机的地线要求用和焊机把线同等截面的      ，该地线不准接在       ，必源设立       ，连接焊件上，并           。

3、施焊前必须       、     ，施焊地点潮湿时焊工应       ，电焊工上下班时必须      并将地线       ，不许       。

4、电焊钳应有可靠           。在锅炉压力容器焊接或其它狭小的工作场地，焊工周身均不得接触       ，为确保安全，焊工脚下应       或站在其它可靠绝缘体上。

5、乙炔瓶禁止       ，不得靠近      ，夏季要停止，      与明火的距离一般不少于       m，乙炔瓶应轻装轻卸，严禁     ，同时使用氧气瓶和乙炔瓶应保持          距离。

6、冬季瓶阀冻结，严禁用       。必要时可用      以下的温水解冻。使用时要注意固定       ，严禁卧放使用，并严禁用一个乙炔瓶带         。

答　　　案

1．详细检查   接地接零    5     防护罩   接线柱包孔严密    压接牢固

2．绝缘良好    气体接触   放在一起    绝缘铜线    建筑结构轨道、管道和金属架上    专用地线    压接牢固

3．戴绝缘手套、穿绝缘鞋   放在干燥木板上   切断电源    分开搅在一起

4．绝缘   容器    垫木板

5.敲击碰撞    热源和电气设备   曝晒    10    抛、滑、滚、砸

5m

6．火烘烤   40℃     防止倾倒     二个焊枪

## 006-信号工考试卷

施工现场职工应知考试试卷（信号工）

单位               姓名                   考核日期

一．填空题（每空3分）

1．信号工要保证指挥旗语，手势           ，哨声       、       ，下信号要服从上信号         ，上下密切        协调。

2．信号工应站在司机容易         的位置指挥，上下信号          并始终能够       所吊重物的起吊，吊运直到              的全过程。

3．吊物起吊后离地           时应停钩检查起重机的        系统，       ，      吊索具等是否符合要求，发现      起重机钢丝绳打扭，       吊点位置不当，吊物松散，不平稳或吊物上有      件，以及与其他物体勾挂时应立即        经处理解决后方对再吊装。

4．群机作业，或两台搭在同一轨道上，各机信号要       严格遵守施工       的作业措施，注意保持两机之间的安会距离不得小于      米，防止两机          吊物勾挂等。

5．严禁吊物在         和其他有人的建筑和         上方旋转，如吊物必须在上述建筑设施上方旋转时，应事先按有关         后方可作业。

二．简答题（2吩）

塔式起重机十不吊是什么？

答　　　案

填空题

1．明确   清楚   洪亮   指挥   配合

2．看得到    互相联系    看清楚     就位

3.20~30cm   制动  稳定性   吊物捆绑   超载   变形，钩未挂牢，吊索受力不均     浮摆物    指挥落钩

4.互相配合   方案中规定   5   碰撞

5.民房街巷   高压线    规定采取措施

简答题

被吊物重量超过力学性能允许范围内不准吊。

信号不清不准吊

吊物下方有人不准吊

吊物上站人不准吊

埋在地下物不准吊

斜拉斜牵不准吊

散物捆扎不牢不准吊

零小物无容器不准吊

吊物不明，吊索具不符合规定不准吊

6级以上风不准吊

## 007-架子工考试卷

施工现场职工应知考试试卷（架子工）

单位               姓名                   考核日期

一．填空题（每空2.5分）

1．架子工在高处       作业时，必须佩戴安全带，严禁       后作业。

2．架子工小组接受任务后必须根据              进行认真讨论，确定             。

3．两杆连接时其           不得小于        ，两杆搭接处，绑扎应             ，钢管立杆应用           对头连接。

4．各种非标准的架子跨度过大，负载过重等特殊架子或其他新型架子，必须              经上级          方可使用。

5．在带电设备附近搭拆脚手架时，应         否则必须遵守以下规定，严禁             带电设备。水平距离应      m。10kV及以下，水平和垂直距离      m并应有             。

6．脚手架材料规格规定钢管，以外径       mm，壁厚     mm的钢管为宜。有严重         、            、         禁止使用。

7.安全网绳不得         ，每块支好的安全网应能承受超过     N的冲击荷重。在施高层建筑除首层       每隔      层还要固定一道三米宽的安全网。严禁使用         的安全网           网

网和            只准做立网使用。

8．结构脚手架             m以上每步          护身栏，并须绑

挡脚板。

9.升降桥架的操作人员要             ，安全带应          倒链吊点应放在              上，保险绳每升          时倒一次。

10.凡高度超过     m的脚手架为             。支搭高层脚手架前，必须            有            和            搭设方案要有

。

架子工安全生产考试卷答案

填空：

1、2m以上   酒

2、任务特点、交底要求   支搭方法、明确分工

3、有效搭接长度   1.5m    不少于三道   接头卡子

4、经过设计、计算、试验和签订合格    技术领导批准

5、停电进行   跨越35千伏以上   不小于3   不小于1.5   电气工作人员监护

6、48-51   3-3.5   锈蚀   弯曲压扁   有裂纹

7、损坏和腐朽   不小于1000   固定一道6米宽双层安全网   4

损坏和腐朽   丙纶   小眼网    金属网

8、2m以上   绑一道   18cm以上

9、佩戴安全带    挂在立柱上   立柱中心位置上   50cm

10、15  高层脚手架    有设计   结构计算书   架子施工图   文字说明

## 008-建筑施工人员入场安全生产教育培训试卷答案

建筑施工人员入场安全生产教育培训考试试卷　分数

姓名　　　性别　　年龄　　工种　　外施队名称

填空题，（每空１分）

造成施工生产安全事故的主要原因是“三违”即　　　　　、　　　　　、　　　　　。

建筑施工的“三宝”是：　　　　　、　　　　　、　　　　　。

建筑施工易发的五大伤害是　　　　、　　　　、　　　　、　　　　、　　　　　。

凡在坠落高度超过　　，有可能坠落的高处进行作业挂好　　　　。

脚手架施工作业面必须满铺脚手板，里口板距墙面不小于20厘米，不得有　　　　和

、　　　　　　　。

进入施工现场必须戴　　　帽，并系好　　　带，使用安全带时应　　　　　。

大模板施工中，　　　　、　　　　　、　　　　、　　　　等作业系统必须齐全有效。

建筑施工中的“五临边”是指：深度超过两米的　　　　的周边，无外脚手架的　　　　　的周边；分层施工的楼梯口的　　　　；井子架、龙门架，外用电梯和脚手架与建筑物的

、　　　　　　、　　　　　两侧边，尚未安装栏杆或栏板的　　　、　　　　、　　　　　。

机械设备严格执行　　　、　　　、　　　、　　　、　　　的“十字作业法”。

10、“四口”是指：　　　　、　　　　、　　　　、　　　　　。

11、施工现场特种作业须持上岗证，其作业种类包括：　　　、　　　　　、　　　　　　　、

、　　　　　、　　　　　　、　　　　　　　　　　　　。

12、蛙式打夯机必须使用　　　开关，操作扶手要采取　　　措施，必须　　　　操作，并穿戴好　　　　手套、穿　　　　鞋。

13、预防事故三不伤害是：　　　　　　　、　　　　　　、　　　　　　　。

14、使用手持电动工具时电源线不得私自　　　或　　　，电焊机须装设专用　　　　　　　　。

15、严禁　　　作业，不得在禁止烟火的地方　　　。

16、使用行灯和低压照明灯具，其电源电压不得超过　　，行灯灯体与手柄应　　、　　良好，电源线应使     电缆线，不得使用　　　　。

17、对施工作业违章指挥每个人都有　　　　权。

18、发现事故隐患或其他不安全因素应当立即向现场　　　　　　　　　　　。

简答题：

你的安全生产责任是什么？

答：

公司职业健康安全管理方针是什么？

答：

建筑施工人员入场安全生产教育培训试卷答案

一、填空

１、造成施工生产安全事故的主要原因是“三违”即违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。

２、建筑施工的“三宝”是：安全帽、安全带、安全网。

３、建筑施工易发的五大伤害是高处坠落、物体打击、机械伤害、触电、土方塌落。

４、凡在坠落高度超过2米，有可能坠落的高处进行作业挂好安全带。

５、脚手架施工作业面必须满铺脚手板，里口板距墙面不小于20厘米，不得铺设空隙和探头板、飞跳板。

６、进入施工现场必须戴安全帽，并系好安全带，使用安全带时应高挂低用。

７、大模板施工中操作平台、上下梯道、防护栏杆、支撑等作业系统必须齐全有效。

８、建筑施工中的“五临边”是指：深度超过两米的槽、沟、坑的周边，无外脚手架的屋面与楼层的周边；分层施工的楼梯口的楼段边；井子架、龙门架，外用电梯和脚手架与建筑物的通道、上下跑道、斜道两侧边，尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台、挑平台的周边。

９、机械设备严格执行清洁、润滑、紧固、调整、防腐的“十字作业法”。

10、“四口”是指：孔洞口、楼梯口、出入口、电梯井口。

11、施工现场特种作业须持上岗证，其作业种类包括：电工、电气焊工、外用电梯司机、搅拌机工、卷扬机工、架子工、塔式司机、信号工。

12、蛙式打夯机必须使用单项开关，操作扶手要采取绝缘措施，必须两人操作，并穿戴好绝缘手套，穿绝缘鞋。

13、预防事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害。

14、使用手持电动工具时电源线不得私自接长或调换，电焊机须装设专用防触电保护装置。

15、严禁酒后作业，不得在禁止烟火的地方吸烟。

16、使用行灯和低压照明灯具，其电源电压不得超过36伏，行灯灯体与手柄应坚固、绝缘良好，电源线应使橡套电缆线，不得使用塑胶线。

17、对施工作业违章指挥每个人都有拒绝权。

18、发现事故隐患或其他不安全因素应当立即向现场负责人安全生产管理人员报告。

二、简答题：

１、你的安全生产责任是什么？

答：　　1）认真学习并严格执行各项安全技术操作规程和安全技术交底，自觉遵规守矩。　　2）积极参加各项安全培训教育和安全生产活动，加强安全生产意识，提高自我保护能力。　　3）发扬团结友爱精神，互相帮助、互相监督。做到不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害。　　4）维护各种施工安全设备、设施，正确使用安全防护用品，做到不随意拆改，不违章使用，不违章作业。　　5）发生因工伤亡事故要全力抢救伤者，保护现场，立即上报。并主动向事故调查组提供客观证据和事故经过。

２、公司职业健康安全管理方针是什么？

答：遵规守法、以人为本、降低职业健康安全风险

务实进取、尊重科学、营造安全卫生工作环境

# 011—防护用品合格证及检测资料

## 000-封面及卷内文件目录

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

卷内文件目录

安全防护内业资料(11)-----防护用品合格证及检测资料

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 11--1 | 安全帽供应方资料、合格证、检测记录 |  |
| 11--2 | 安全网供应方资料、合格证、检测记录 |  |
| 11--3 | 安全带供应方资料、合格证、检测记录 |  |
| 11--4 | 扣件供应方资料、合格证、检测记录 |  |
| 11--5 | 其它供应方资料、合格证、检测记录 |  |

## 001-安全帽供应方资料、合格证、检测记录

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

安全专控用品购置明细表

单位（公章）                                                                           年    月

| 序号 | 购买日期 （年月日） | 产品名称 | 厂家名称 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） | 供货单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |

注：此表采购方和使用方都应填写一式两份，每月5日前将上月购置情况填报公司技安部门一份，一份留存。

专控用品：安全帽、安全带、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防尘防毒口罩、电焊工作服、配电箱、漏电保安器、电线、电缆、脚手架扣件等。

主管：

## 002-安全网供应方资料、合格证、检测记录

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

安全专控用品购置明细表

单位（公章）                                                                           年    月

| 序号 | 购买日期 （年月日） | 产品名称 | 厂家名称 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） | 供货单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |

注：此表采购方和使用方都应填写一式两份，每月5日前将上月购置情况填报公司技安部门一份，一份留存。

专控用品：安全帽、安全带、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防尘防毒口罩、电焊工作服、配电箱、漏电保安器、电线、电缆、脚手架扣件等。

主管：

## 003-安全带供应方资料、合格证、检测记录

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

安全专控用品购置明细表

单位（公章）                                                                           年    月

| 序号 | 购买日期 （年月日） | 产品名称 | 厂家名称 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） | 供货单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |

注：此表采购方和使用方都应填写一式两份，每月5日前将上月购置情况填报公司技安部门一份，一份留存。

专控用品：安全帽、安全带、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防尘防毒口罩、电焊工作服、配电箱、漏电保安器、电线、电缆、脚手架扣件等。

主管：

## 004-扣件供应方资料、合格证、检测记录

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

安全专控用品购置明细表

单位（公章）                                                                           年    月

| 序号 | 购买日期 （年月日） | 产品名称 | 厂家名称 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） | 供货单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |

注：此表采购方和使用方都应填写一式两份，每月5日前将上月购置情况填报公司技安部门一份，一份留存。

专控用品：安全帽、安全带、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防尘防毒口罩、电焊工作服、配电箱、漏电保安器、电线、电缆、脚手架扣件等。

主管：

## 005-其他供应方资料、合格证、检测记录

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

安全专控用品购置明细表

单位（公章）                                                                           年    月

| 序号 | 购买日期 （年月日） | 产品名称 | 厂家名称 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） | 供货单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |

注：此表采购方和使用方都应填写一式两份，每月5日前将上月购置情况填报公司技安部门一份，一份留存。

专控用品：安全帽、安全带、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防尘防毒口罩、电焊工作服、配电箱、漏电保安器、电线、电缆、脚手架扣件等。

主管：

# 012—班前讲话记录

建筑工程文明安全施工资料

安全防护:

安全专控用品购置明细表

单位（公章）                                                                           年    月

| 序号 | 购买日期 （年月日） | 产品名称 | 厂家名称 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） | 供货单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |

注：此表采购方和使用方都应填写一式两份，每月5日前将上月购置情况填报公司技安部门一份，一份留存。

专控用品：安全帽、安全带、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防尘防毒口罩、电焊工作服、配电箱、漏电保安器、电线、电缆、脚手架扣件等。

主管：

# index1

建筑工程文明安全施工资料

编制样本

文件目录∶ 安全防护内业资料

工程名称∶

职能部门∶     安   全

责 任 人∶

卷内文件目录

安全防护内业资料

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总包与分包管理 |  |
| 2 | 项目部安全生产责任制 |  |
| 3 | 安全措施方案 |  |
| 4 | 脚手架施工方案 |  |
| 5 | 各类安全防护设施的验收检查记录 |  |
| 6 | 分部分项工程安全技术交底 |  |
| 7 | 安全检查记录 |  |
| 8 | 违章登记及奖罚记录 |  |
| 9 | 特殊工种名册及证件证件复印件 |  |
| 10 | 入场安全教育记录 |  |
| 11 | 防护用品合格证及检测资料 |  |
| 12 | 班前讲话记录 |  |

# 施工组织设计

# 1、概况

## 1.1工程简介

中心渔港一期工程位于舟山本岛普陀山浦东西两侧。

### 1.1.1工程内容

（1）中心渔港：300-500吨级浮码头栈桥四条（3#栈桥140.5*6米，4#栈桥

136.5*6米，5#栈桥137.1*6米，6#栈桥133.3*6米），8个撑墩。

（2）渔政东海基地：千吨级固定码头一座（平台104.0*10米，1#栈桥165.5*6

米），浮码头2#栈桥148.1*6米，3个撑墩。

### 1.1.2工程结构

（1）引桥结构：靠岸的九跨采用Ф800mm钻孔灌注桩基础，每个排架2根，排架间距为9.5-10米；其余靠海打桩船能进入的地方采用600*600mm预应力钢筋混凝土空心方桩。桩上为现浇横梁，横梁上搁置预制空心大板。

（2）撑墩结构：采用600*600mm预应力钢筋混凝土空心方桩基础，每个

撑墩4根桩，上部结构为现浇墩台结构。

（3）码头结构：1000吨级码头采用高桩梁板结构。总长104米，分为各52

米的2个结构段，宽10米，桩基为600*600mm预应力钢筋混凝土空心方

桩，排架间距7米，每个排架4根桩，桩上为现浇横梁，横梁上搁置纵梁，

面板为叠合板。平台前沿设置人员上落的踏步平台及固定钢爬梯。

### 1.1.3主要工程数量表

根据投标文件，本次投标的主要工程数量见下表：

# 主 要 工 程 量 表

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中心渔港 | 东海基地 | 合计 |
| 1 | 钻孔桩工作平台 | m2 | 1754 | 875.8 | 2629.8 |
| 2 | 钻孔桩钢护筒埋设 | t | 22.234 | 11.12 | 33.354 |
| 3 | 水上钻孔灌注桩成孔 | m | 2255 | 1160 | 3415 |
| 4 | 800mm钻孔灌注桩(C30) | 根/m3 | 72/1347.8 | 36/729.28 | 108/2077.1 |
| 5 | 800mm钻孔灌注桩钢筋 | t | 84.528 | 42.266 | 126.794 |
| 6 | 600*600预制方桩(C45) | m3 | 949.78 | 1115.83 | 2065.61 |
| 7 | 预应力方桩施打 | 根 | 88 | 108 | 196 |
| 8 | 现浇纵横梁(C30) | m3 | 497.52 | 768.66 | 1266.18 |
| 9 | 现浇混凝土板及板接缝 | m3 | 54.31 | 63.11 | 117.42 |
| 10 | 现浇码头及引桥面层 | m3 | 525.7 | 416.5 | 942.2 |
| 11 | 现浇引桥墩台 | m3 | 106 | 26.5 | 132.5 |
| 12 | 现浇护轮坎 | m3 | 62 | 48.3 | 110.3 |
| 13 | 现浇撑墩 | m3 | 280.75 | 105.28 | 386.03 |
| 14 | 制安靠船构件 | 件/ m3 |  | 16/19.76 | 16/19.76 |
| 15 | 制安水平撑,剪刀撑 | 件/ m3 |  | 18/22.82 | 18/22.82 |
| 16 | 制安纵梁 | 件/ m3 |  | 56/181.8 | 56/181.8 |
| 17 | 制安空心板 | 件/ m3 |  | 130/174.46 | 130/174.46 |
| 18 | 制安空心大板 | 件/ m3 | 224/989.96 | 132/572.4 | 356/1562.36 |
| 19 | 预应力钢筋 | t | 110.062 | 122.467 | 232.529 |
| 20 | 预制件钢筋 | t | 181.283 | 163.945 | 345.228 |
| 21 | 现浇钢筋 | t | 85.821 | 87.766 | 173.587 |
| 22 | 150KN系船柱 | 个 | 9 | 9 | 18 |
| 23 | 预埋铁件 | t | 8.397 | 9.449 | 17.846 |
| 24 | 橡胶支座 | 块 | 936 | 546 | 1482 |

### 1.1.4施工技术标准

本工程施工中的所有材料、设备、工艺和施工质量均符合如下技术规范的要求，施工组织设计的编写遵循施工技术规范和工程质量检验评定标准，    本工程施工及验收应遵循的主要施工技术规范和验收标准如下：

（1）交通部《水运工程混凝土施工规范》（JTJ268-96）；

（2）交通部《水运工程混凝土质量控制标准》（JTJ269-96）；

（3）交通部《港口工程地基规范》（JTJ250-98）；

（4）交通部《高桩码头设计与施工规范》（JTJ291-98）；

（5）交通部《港口工程质量检验评定标准》（JTJ221-98）；

（6）国家和地方政府颁布的有关技术法规和规范。

在工程施工期间，如上述标准或规范有修改或重新颁布业将遵循执行。

## 1.2、自然条件

### 1.2.1气象

工程位于舟山本岛，地处纬度地带，属北亚热带季风海洋性气候。冬季受蒙古高压的控制，盛行偏北和西北风；夏季盛行温热的东南风。

该地区常风向为N、SE，频率为11%；其次为NW、NN向，频率为9%。实测最大风速为18m/s（E、SE、SSE、NW）。多年平均风速为3.97m/s。

### 1.2.2水文

码头处的潮汐变化过程属于不规则半日潮型，港域内潮流呈往复流，涨潮由东南向西北，落潮由西北往东南。涨潮流速大于落潮流速，潮流流向与水道走向一致。

设计高潮位：+1.96m

设计低潮位：-1.65m

极端高水位：+2.92m

极端低水位：-2.31m

根据舟山市水文站提供的高程基准面资料，85国家基准面在定海潮站基准面以上7.538m。

码头位置处的波要素是：H1%=1.74m，Hs=1.15m，波向135°,波长21.9m，原始波向SE。

### 1.2.3地质

根据所提供的设计图纸的说明，工程区的地质情况，其土质分为7个地质单元体：

（1）淤泥：层厚度约为0.3-1.4m，土层压缩性大，物理力学性质较差，不能作为基础持力层。

（2）淤泥质粉质粘土：层厚度约为13.6-36.7m，顶板标高约为1.2-8.7m，土层压缩性大，含水量较高。

（3）粘土：层厚度约为13.1-14.7m，顶标高约为-22.6- -23.5m，该土层的地基承载力较高，但土层分布不均匀，大部分钻孔中未见该土层。

（4）粉质粘土：层厚度约为5.4-42.2m，顶标高约为-19.9- -38.5m，土层分布较为均匀，地质承载力较高，是桩基的持力层。

（5）砂层：以中细砂、中粗砂为主，层厚度约为0.7-3.7m，顶标高约为-31- -45.6m，分布不均匀，多夹在粉质粘土中。

（6）粘土混砂砾、砂砾混粘土及碎石土层。

（7）风化基岩(J3)：棕红、肉红色，钻进厚度约为1.4-2.4m，顶标高约为-42.2- -43.5m。

# 2、施工总体安排

根据本工程的结构型式和现场的施工条件，总体施工安排上作如下考虑：分两部份，采用二种不同的施工工艺，基本上同时进行施工。

# 一、陆上施工部分

1．施工范围：

（1）1~6#栈桥的全部钻孔灌注桩。

（2）上述桩的现浇横梁。

（3）1~6#栈桥的全部预制空心大板。

（4）1~6#栈桥的全部现浇面层砼。

2．施工顺序：

3、主要施工方法：

（1）施工作业平台搭设

平台采用支撑在钢管桩上的型钢横梁、纵梁、木板面层结构，宽度6米，长度满足各栈桥施工作业需要。同时搭设两座平台。搭设方法：用兵15~25吨履带吊机吊加30KW电动振动锤，由岸向海逐跨搭设。

（2）钻孔灌注桩施工

每座平台上二台钻机，由海向陆逐跨施工，下钢筋笼和浇注砼既可以用钻机的起重设备，又可用吊机辅助作业。

（3）横梁浇注

紧跟桩基逐跨施工，利用平台纵、横梁悬吊底侧模，人工手推车浇注砼。

（4）空心大板预制

在海堤后方的陆上适当位置建设临时预制场。

（5）空心大板安装

用贝雷片组装成双导梁架桥机，由岸向海逐跨安装。

# 二、水上施工部分

1．施工范围

（1）全部预应力钢筋混凝土空心方桩的沉桩。

（2）1#~6#栈桥方桩基础的横梁施工。

（3）全部撑墩的施工。

（4）千吨级固定码头的施工。

2、施工方法

与常规的码头施工相同。

以上总体施工安排的优点是：两部分同时施工，互不影响，有利于缩短工期。缺点是：投入较大。无论是设备和管理力量的投入都比较大。但我单位有足够的设备和管理能力，实施上述施工方案，总工期可以缩短21天。

# 3、施工总流程图

## 3.1.钻孔灌注桩基础栈桥施工流程图

## 3.2.千吨级码头施工流程图

# 4、主要工程项目施工方法

## 4.1施工测量及试验和试验设备

### 4.1.1施工基线和水准点的布设

根据业主提供的平面控制点和高程控制点，在施工区域内布置并测设施工基线和水准点，程序如下：

（1）复核业主提供的平面布置控制点和水准点；

（2）布置并测设施工基线和水准点，基点布设在通视良好，不易被干扰和损坏的地方并能有效覆盖整个施工区域。考虑到施工现场情况，基点用混凝土墩做成（混凝土墩下打木桩做基础），点位以十字铜头标记，并设置明显的保护标志；

（3）整理测量报告和绘制施工测量平面图，报工程师审批，

（4）施工期间定期对基线及水准点进行复核。

### 4.1.2测量仪器

# 测量仪器一览表

| 名称 | 型号 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全站仪 | TC2002 | 1台 | 瑞士 |
| 经纬仪 | T2 | 4台 | 瑞士 |
| 水准仪 | N3 | 2台 | 瑞士 |

### 4.1.3测量精度控制

（1）施工基线方向的允许角度误差值为12秒。

（2）施工基线长度的允许误差值为1/10000。

### 4.1.4试验和试验设备

本工程在进场后临时设施建设时，设立现场实验室，面积约80m2(见施工总平面布置图)。

工地实验室配备足够人员，实验室工作人员均要有相应资质和上岗证。     工地实验室为检验工程所用原材料及混凝土施工质量控制而设立，主要试验项目及配备检测设备仪器见下表：

# 主要试验项目及配备检测设备仪器表

| 类 别 | 名称 | 检 测 项 目 | 主要设备名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原 材 料 物 理 力 学 性 能 指 标 | 水 泥 | 标准稠度和凝结时间 | 标准稠度和凝结时间测定仪 |
|  |  | 安定性 | 雷氏夹 |
|  |  | 细度 | 负压筛 |
|  |  | 比表面积 | 比表面积测定仪 |
|  |  | 胶砂强度 | 标准试模4*4*16 |
|  |  | 比重 | 比重瓶 |
|  | 钢材 | 力学性能及拉弯性能检测 | 万能材料试验机 |
|  |  | 焊接性能 | 万能材料试验机 |
|  | 砂 | 表观密度及堆积密度 | 李氏比重瓶及测量筒 |
|  |  | 颗粒级配筛分 | 摇筛机及分析筛 |
|  |  | 含泥量及有机质含量 | 玻璃器皿 |
|  | 碎石 | 粒径级配 | 分析筛 |
|  |  | 针片状含量 | 石针、片状规准仪 |
|  |  | 压碎指标 | 压碎指标测定仪 |
|  |  | 含泥量及泥块含量 | 玻璃器皿 |
|  |  | 表观密度及堆积密度 | 比重瓶及测量筒 |
| 施 工 质 量 控 制 | 混凝土 | 混凝土配合比设计 | 搅拌机、试模、压力机 |
|  |  | 混凝土3d、28d抗压强度 | 抗压强度试模 |
|  |  | 坍落度 | 坍落度筒 |
|  |  | 初（终）凝时间 | 电动阻力贯入仪 |
|  |  | 含气量 | 含气量测定仪 |
|  |  | 保护层厚度 | 探测仪 |
|  |  | 其他 | 抗渗、砂浆试模、维勃稠度仪，标准养护室、电动取芯机等 |

实验室内设置力学性能，物理性能，水泥试验检测室，混凝土配合比搅拌成型室，标准养护室，样品储藏室和办公室。

在建立工地实验室的同时，选取1-2家具有CMA认证资质的检测单位，并申报监理工程师批准后，作为工地实验室的补充，进行工地实验室不具备检测条件的项目检测。如减水剂性能测试，必要时进行砂中氯离子含量测定及钢材的化学分析等。

所有结构用料运到现场后，均要按规范频率和数量抽检，取样及检测过程配合监理工程师执行“见证取样”规定，所有试验项目在自检的同时执行监理工程师的平行抽检的指令或规定。

## 4.2.钻孔灌注桩基础栈桥施工

本工程一共有六座栈桥，由东向西方向分布分别是1#~6#栈桥。接岸段总工程量如下：φ800水下灌注桩106根；岸上空心板预制及安装348块，其中。栈桥施工包括:钻孔灌注桩平台施工、钻孔灌注桩施工、现浇横梁施工、陆上预制空心板、陆上空心板安装、现浇面层砼施工六分项工程。六座栈桥由东向西方向施工，每两座为一个工作段，共分为三个工作段。下一个工作段的施工等上一个工作段的施工材料回收后再进行。每座栈桥的施工流程如下：

钻孔灌注桩平台施工

↓

# 钻孔灌注桩施工

↓

# 现浇横梁施工

↓

# 陆上预制空心板 →　陆上空心板安装

↓

# 现浇面层砼施工

### 4.2.1.钻孔灌注桩平台施工

钻孔灌注桩施工平台搭设的施工工艺流程图如下：

# 沉钢管桩

# 支架搭设

# 支架焊接

# 模板铺设

# 栏杆焊接

根据现场环境的勘测，钻孔灌注桩的施工场地处于浅滩上，而浅滩面上2~3m为淤泥层，不能支承施工机械及施工时的荷载。因此，在钻孔灌注桩施工前，先采取震动下沉φ400钢管桩作为支承桩，【20槽钢作支架，50mm厚的木板作面板搭设施工平台，作为钻孔灌注桩的施工工作面用。而钢管桩长度的确定，由于在投标图纸总说明当中，地质勘测中第二个单元的土体没有具体标明土层标高等详细的情况，目前钢管桩的长度暂时按照10~12m设计，在施工当中如遇到不满足要求的情况再作加长。1#~6#栈桥的结构形式基本相同，在施工方案中就不一一列举，现以3#栈桥为例，说明其具体的施工方法。

# a.测量放线

首先要设定施工平台的顶面标高。3#引桥中最高的钻孔灌注桩桩顶标高为+2.50m，现浇横梁的最高点为+3.85m，根据施工方便的原则，设定3#引桥的面标高为+3.85m，设定此标高是因为在钻孔灌注桩以及现浇横梁的施工中，需要有如履带吊机，及钻孔桩机等机械在走动，施工平台太低，会造成钻孔灌注桩的桩头或预留钢筋高出施工平台而对施工造成影响。而施工平台太高，又会因高差大对钻孔灌注桩及现浇横梁施工带来不便。实际测量时用经纬仪定向，水准仪控制标高。

# b.沉钢管桩

根据测量所放样所定出的方向及位置，采用履带吊机加电动震动锤从岸边开始将10~12m长φ400钢管桩沉入土中。用水准仪控制，沉至设定的标高时，检查单桩的承载力是否能满足施工荷载的要求，如不满足，则接桩再打，满足则进行下一根桩的施工。钢管桩的中心间距为4.0m，每跨长度为5.0m，3#引桥φ400钢管桩沉桩顺序见下图：

# c.槽钢支架搭设及焊接

每一排钢管桩上安放背靠背焊接起来的[20槽钢横梁，槽钢与钢管桩要紧密接触，然后焊接，如接触不平整还需在钢管桩面上先焊接一块钢板再安放槽钢横梁，槽钢横梁长度为6~6.5m。横梁焊接好后，在横梁上按照0.75~1.0m的间距安装[20槽钢纵梁，纵梁与横梁接触点要电焊机焊接。在主要的干道上，纵梁要用2~3根槽钢安装。

# d.模板铺设及栏杆焊接

整个支架成型以后，为了便于人员的行走和安全通过，在纵梁的面上铺设50mm厚木板，在横梁上焊接小钢管及挂上安全网。每沉桩一跨，就安装一跨的槽钢支架，铺摊一跨的厚木板，如此循环，直到满足最离岸一根钻孔灌注桩可以施工为止。到此，整个施工平台的施工就算完成，在整个施工的过程中，测量人员要是始终控制好施工平台施工的方向及标高，防止位置的偏移。施工平台的施工进度按照10m/天计算，一座施工平台要在10天内完成，钻孔灌注桩施工平台施工简见下图：

### 4.2.2.钻孔灌注桩施工

#### 4.2.2.1.钻孔灌注桩的施工工艺流程如图：

#### 4.2.2.2施工方法

a.护筒埋设

钻孔桩护筒采用3mm厚钢板制作，高3~4m，直径为设计桩径+0.02m，护筒埋设高出桩顶60cm以上，并保证护筒底部低于淤泥层底标高。钢护筒采用震动锤震动埋设的施工方法，埋设要保持垂直，桩位钢护筒中心与桩中心偏差不大于50mm，护筒斜度偏差小于1%。

# b.泥浆池设置

泥浆循环池布置根据现场施工场地情况，沿引桥两侧边布置，由钢板焊接形成，泥浆处理池由泥浆池和沉淀池组成，形成泥浆循环系统。因钻孔灌注桩数量不多，钻孔桩施工时，对沉淀池中沉渣及灌筑砼时溢出的废弃泥浆及时用手推车运至允许的弃土区，严防泥浆溢流污染海面。

# c.泥浆配制泥浆系统：

根据每孔的实际量确定泥浆池及废浆池的容量，该工程采用每台机用一个循环池，泥浆采用原土造浆，遇砂层等不良层时，加适当膨润土造浆。制备的泥浆应满足下述要求：

粘度：一般地层16～22S，松散砂层19～28S。

含砂率：新制泥浆小于4%，循环泥浆不大于8%。

胶体率：不小于90%。

PH值： 8～10。

比重：粘性土中，泥浆比重1.1～1.2kg/L，砂土和较厚的夹砂层为1.2～1.3，砂卵石层为1.3～1.5，清孔泥浆比重为1.15kg/L。

# d.成孔及清孔：

根据我单位施工经验及现场情况，采用TXB-1000A型回转钻机带动笼式合金钻头成孔，在正常的施工条件下，1天~1.5天可以完成一根钻孔灌注桩的成孔及清孔工作，在施工过程中，一座引桥采用两台钻机，按先离岸后近岸的顺序施工。

钻机安装就位后，底座和顶端应平稳，不得产生位移。顶部的起吊滑轮缘、转盘中心和桩孔中心在同一铅垂线上，其偏差不得大于20mm，以确保钻孔桩垂直度误差小于或等于0.5%H（H为桩长）的要求。

正式钻进前，先启动泥浆泵，使之空转一段时间，待泥浆输入孔口一定数量后方可正式钻进。开始钻进时，应控制进尺速度及钻压，采用“低压慢进”措施，待钻至护筒下1m后，再以正常速度钻进。

钻进速度根据土层类别、钻孔深度、供水量确定，对淤泥钻进速度不宜大于1m/分钟，以不超负荷为准。成孔须一次完成，中间不能间断施工作业，成孔完毕至灌注砼的间隔时间不能大于24小时。在成孔施工过程中应勤测泥浆比重，并定期测定粘度、含砂量、胶体率和稳定性，并应经常注意土层变化。

当钻孔距设计标高1m时，注意控制钻进速度和深度，防止超钻，并核实地质资料，判断是否达到设计要求的地层。钻孔到设计深度后，应对孔深、孔径和孔形等进行检查，检查合格后通知监理等有关各方进行终孔验收签证，验收合格后应立即进行清孔工作。

成孔至设计深度后，采用钻头在孔底空钻的方法进行第一次清换孔内泥浆。由于本工程粘土层较厚，成孔时应调整泥浆的粘度及比重，（粘度16～22S、比重1.1～1.2）根据现场踏勘情况，局部地区位于在淤泥层下有夹层存在，主要是以碎石、块石为主，夹有中粗砂、粉砂，成孔过程中应加以注意，如果遇到这种情况则需要调整泥浆的粘度及比重（粘度19～28S、比重1.3～1.5）。如果钻进困难，应采用冲锤处理。

# e.钢筋笼制作安装

钢筋笼制作在现场进行，钢筋笼成型后采用吊机配合载重汽车吊运至相应桩位进行吊装就位。

①制作：钢筋笼纵筋下料，应按钢筋笼大样图尺寸要求，驳接时焊口必须符合规范规定，应按规范错开（同一截面内的接口不超过总数50%）。加劲箍筋焊接成闭合的圆箍，且应设在纵向钢筋的内侧，并与纵向钢筋的交接点全部焊接牢固，以便其真正起到加劲钢筋的作用，使钢筋在运吊中避免产生不可恢复的变形。螺旋箍在纵向钢筋的外侧，其焊接应均匀，间隔距离符合设计和规范要求。控制平整度误差不超过50mm。钢筋笼成型后应经有关人员验收合格方可安装。吊装钢筋笼的桩孔，应预先清理干净，并标出定高度。钢筋笼入孔后，应按其保护层厚度要求调正固定，使其在灌注砼时，不移动不上浮。钢筋笼制作的允许偏差应满足规范要求。

②吊装：吊装钢筋笼入孔时，不得碰撞孔壁。灌注砼时，应采取措施，校正设计标高固定钢筋位置。为了便于运吊和避免钢筋笼产生较大的变形，钢筋笼过长，可采取分段接驳的方式，上下节拼接时，主筋采用单面搭接焊，搭接长度为10d。

# f.砼灌注：

采用自制的螺纹接头法兰导管浇筑水下砼。砼由陆上搅拌站搅和，手推车运输，砼坍落度18～22cm，砼面上升速度大于2m/h，埋管深度为2～6m，严禁埋管过深和灌浆管拔出砼面，并做好试件留样工作并按标准条件养护，以备试验用。

桩体水下混凝土采用425#普通硅酸盐水泥，粗骨料采用碎石，其最大粒径不大于导管内径的1/6～1/8和钢筋净距的1/4，同时不大于40mm，细骨料采用中砂。混凝土的配制强度应大于设计强度15%，混凝土的含砂率40～50%，水灰比采用0.45，为使混凝土拌合物有良好的和易性，在运输和灌注过程中无显著离析、泌水，其塌落度取18～22cm（以孔口检测的指标为准）。每立方米混凝土的水泥用量不小于360kg，宜掺外加剂。

灌注水下砼是确保成桩质量的关键工序，灌注前应做好一切准备工作，保证砼灌注连续紧凑地进行。单桩砼灌注时间不应超过6小时，上升速度不小于2m/h。砼灌注用导管直径250mm，壁厚大于5mm，导管第一节管大于6m，标准节长度2m。导管应全部安装在桩孔内，安装位置居中，导管底端距孔底0.3～0.5m。隔水塞用混凝土预制或袋装砼，用铁丝悬挂于导管内。砼灌入前应先在储料斗内灌入少量水泥砂浆，然后再灌注砼，等储料斗内初灌砼足量后，方可截断隔水塞的导结钢丝，将砼灌注孔底。砼初灌量应能保证砼灌放后，导管埋入砼深度不少于1.0m。

砼灌注过程中导管应始终埋在砼中，严格控制导管不能提出砼面。导管埋入砼面以下的深度保持在2～4m之间，最小埋入深度不得小于1m，最大埋入深度不大于6m。导管应勤提勤拆，一次提留拆管不得超过6m。砼灌制中应防止钢筋上浮。砼实际灌注高度应比设计桩顶标高高出0.6m，以确保桩顶砼能符合设计强度要求。

必须对每一根桩做好一切施工记录，每根桩留取混凝土抗压强度试件2组，并提交试验结果，整理好资料提交给监理工程师。

#### 4.2.2.3施工布置及施工机具配置

施工布置

a.钻孔桩施工分二个桩机组施工，每个桩机组2台桩机。第一桩机组负责1#、3#、5#栈桥，共50根桩，第二桩机组负责2#、4#、6#栈桥，共56根桩，每座栈桥在施工平台搭设完成后，由海侧向岸侧逐根施工钻孔灌注桩。

b.泥浆池在施工平台两侧布置，钢筋笼加工场地设于岸边空地，施工平台留出施工便道。

主要施工机具如下表所示：

| 序 号 | 名 称 | 用 途 | 规 格 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻桩机 | 成孔 施工 | TXB-1000A | 台套 | 4 |
| 2 | 泥浆泵 |  | 3PNL | 台 | 6 |
| 3 | 电焊机 | 钢筋笼制安 | ZX5、BX1 | 台 | 3 |
| 4 | 钢筋切割机 |  | CT14-40 | 台 | 1 |
| 5 | 钢筋弯曲机 |  | H-400 | 台 | 1 |
| 6 | 灌浆导管 | 砼浇筑 | Φ250mm | 套 | 4 |
| 7 | 砼料斗 |  | 1m3 | 个 | 4 |
| 8 | 吊车 | 8t | 辆 | 1 |
| 9 | 柴油发电机 | 200kW | 台套 | 1 |
| 10 | 其它机具 | 根据施工需要配备 |

因为施工的工期较紧，每座引桥的钻孔灌注桩数量为16~20根，目前按照每台两天一根桩的速度计算，两台钻机20天可完成一座引桥的施工。

### 4.2.3.现浇横梁施工

1#~6#栈桥的现浇横梁一共有60根，其编号及断面尺寸如下表：

# 陆上现浇横梁数量分类表

| 横梁编号 | 断面尺寸 | 数量 | C30砼方量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZHL2 | （500*650/1200*900）*6000 | 54 | 111.24 |
| ZHL3 | （500*650/1200*900）*7000 | 6 | 14.40 |
| 合计 |  | 60 | 125.64 |

现浇横梁施工工艺流程如下：

桩头凿除  → 模板安装 → 钢筋绑扎 → 砼浇注

# → 模板拆除

# a.钻孔灌注桩桩头头凿除

在钻孔灌注桩强度达到100%后，就可以进行桩头凿除的施工，为保证桩头凿除完后桩顶的砼强度符合设计的要求，而且桩头凿除的工程数量不大，采取人工凿除的施工方法，凿除后的桩顶标高以伸入横梁5cm控制。

# b.现浇横梁模板制安

在桩头凿除及清洗完之后，可进行横梁模板的安装。横梁模板采用悬吊散拼的形式，直接计算横梁的标高及平面位置尺寸后，在钻孔灌注桩施工平台的纵梁上用【20槽钢焊接现浇横梁的立柱及底梁。支架焊接完成后先拼装底板及侧板，模板拼装后要调整至规范允许的范围内，两端的封头板要等钢筋绑扎完成后才能安装。

# c.钢筋开料及绑扎

钢筋开料在岸边的加工场地进行，开料时严格按照施工图纸施工，由于与钻孔桩同时施工，为防止材料的混乱，开料后马上做好标示或用轻便运输工具运往现场。

模板安装经监理验收通过后，开始钢筋的绑扎。由于现浇横梁的钢筋都比较简单，施工时主要是要注意钢筋的数量及预埋件的安装位置。

# d.现浇横梁砼浇注

钢筋绑扎通过验收后，开始砼的浇注。由于现浇横梁的砼方量不大，现浇横梁砼的搅拌与陆上预制空心板统一安排，砼采用手推车运至现场浇注，为保证砼的质量，整个砼浇注过程中相关各工种要有人现场值班。

# e.现浇横梁的砼强度达到75%后，横梁的模板就可以拆除，每拆除完一根横梁的模板后，履带吊机配合震动锤开始回收该跨的施工材料。

现浇横梁模板拼装见下图：

### 4.2.4.引桥空心板预制

六座引桥的空心板预制共348块，其中钻孔灌注桩上部安装的数量为216块，具体的规格及数量如下表：

| 构件编号 | 数量 | 结构尺寸 |
| --- | --- | --- |
| KB1 | 116 | (1420/1470)*550*9500 |
| KB2 | 116 | (1400/1500)*550*9500 |
| KB1’ | 12 | (1420/1470)*550*9460 |
| KB2’ | 12 | (1400/1500)*550*9460 |
| KB3 | 2 | (1420/1470)*550*3360 |
| KB4 | 2 | (1400/1500)*550*3360 |
| KB5 | 22 | (1420/1470)*550*9000 |
| KB6 | 22 | (1400/1500)*550*9000 |
| KB5’ | 12 | (1420/1470)*550*8960 |
| KB6’ | 12 | (1400/1500)*550*8960 |
| KB7 | 2 | (1420/1470)*550*4210 |
| KB8 | 2 | (1400/1500)*550*4210 |
| KB9 | 2 | (1420/1470)*550*6610 |
| KB10 | 2 | (1400/1500)*550*6610 |
| KB11 | 2 | (1420/1470)*550*4910 |
| KB12 | 2 | (1400/1500)*550*4910 |
| KB13 | 2 | (1420/1470)*550*3610 |
| KB14 | 2 | (1400/1500)*550*3610 |
| KB15 | 2 | (1420/1470)*550*4210 |
| KB16 | 2 | (1400/1500)*550*4210 |
| 合计 | 348 |  |

# 预制场地选择

根据现场的地形及六座引桥的分布，5#~6#引桥与1#~4#引桥没有施工道路相连，因此选用两个施工场地作为空心板的预制，1#预制场地预制1#~4#引桥的空心板，2#预制场地预制5#~6#引桥的空心板。两个预制场地都设于靠近道路的某个合适场地上。

由于预制构件的数量较多，预制构件的周转期需要10天左右，为满足施工的进度要求，1#预制场地配置10条的生产线，每条生产线可施工4~5块的空心板。2#预制场地的数量可以减半，每个预制场地配置有各自的钢筋加工场、模板加工场及搅拌设备。空心板预制的施工流程及机械设备配置如下：

模板制作     混凝土拌制

(          (

# 钢筋加工绑扎(模板安装(混凝土浇注(养护、转堆

# 空心板预制施工流程图

主要机械设备如下：

拌和系统：四台0.4m3自落式混凝土搅拌机；

手推车20台；

15t轮胎吊机一台；

15t平板车二辆；

风电焊、D40插入式振捣棒等配套设施；

# a.  钢筋

钢筋在车间开料加工好，运送到现场，直接在底模上绑扎成形。

# b.  模板

底模：底模采用C20混凝土结构，四周边上铺设φ20mm左右的透明软塑料管作止浆用，防止构件裙脚漏浆。底模两侧预埋[10槽钢作侧模支撑用。如下图：

侧模及封头板：侧模全部采用整片式钢模板或定型钢模板拼制，中间空心部分采用冲汽胶囊内胆形成，冲汽胶囊由厂家定做。端头有冲汽胶囊部分采用木模板。加工套数为6套。

脱模剂：采用柴油、石腊、滑石粉按一定配合比混合而成。

# c.  混凝土浇注

混凝土由拌和机供应，手推车运送到现场。混凝土入仓根据各构件特征，制作手推车的上料支架，砼直接用手推车入仓。D40插入式振捣棒振捣密实，人工抹面。

构件面上按设计要求需凿毛处理。处理方法为：在已浇注完成的砼面上涂刷缓凝剂，在适当的时间砼初凝后，用高压水枪冲涮混凝土表面，至露出骨料而成毛面，但应确保骨料不松动或掉落。当上述方法处理效果不满意时，人工凿毛加以补充。混凝土浇注完后，洒淡水潮湿养护14天。

# e.  构件转堆

构件混凝土强度达到设计强度的70％后，即可进行转堆作业，转堆用45t汽车吊机将构件吊到平板车上，到堆场后再由20t汽车吊机堆放。采用多点支垫，堆高3~4层。堆放时做好标示，便于安装时出运，堆场场地应平整并压实。

空心板预制每天完成3~4块，四个月内全部完成。

### 4.2.5.陆上空心板安装

所有陆上安装的空心板都在陆上预制场地预制。在现浇横梁及预制空心板的强度达到100%强度满足设计要求后，即可进行预制空心板安装工作。由于重量最大的空心板约11.5t，安装采用拼装20吨双导梁式架桥机施工，配以龙门吊和运梁平车。安装施工时，注意构件规格及位置的准确性，避免返工情况的出现，空心板的安装应符合图纸及规范范的要求。

# a.空心板安装的施工流程如下；

# b.安装方法

引桥空心板采用20吨龙门吊及20吨双导梁架桥机配合安装。导梁移至安装跨后，将中、后支墩的行走轮系统转向90度，放下前支墩。空心板用轮胎吊及20t平板车运至引桥根部，通过龙门吊将空心板置于运梁小车上，沿轨道将梁运到安装跨的后方，然后由架桥机上的平车起吊空心板通过架桥机导梁移至安装跨，安装的位置由横移小车控制，确定位置准确后安装。如此重复，安装完一跨后，中、后支墩行走轮系统转向90度，前移导梁至下一安装跨。导梁前移时，将上横梁等移至后端，并加平衡压重，收起前支腿缓慢前行，以确保安全。加长铺设运梁小车轨道，进行下一跨的安装工作，直至全部安装完成。

桥侧最外边梁安装由于位于架桥机导梁下，无法一次性安装就位，且受梁间距影响，施工时须先将最外边梁安放，然后进行滑梁、横移安装就位后，才进行中梁一次性安装。空心板安装示意图如下：

### 4.2.6.现浇面层砼施工

在整座引桥的空心板安装完成后，开始进行面层砼的浇注。施工的顺序是由引桥端部向岸边施工，具体的施工方法如下：

a.清理引桥顶面：先人工彻底清除空心板顶面的施工垃圾，凿除松动混凝土、浮浆及各种油渍，然后采用高压水冲洗主梁顶面，待安装完钢筋网后，再次用高压水清洗干净主梁顶面方可浇注混凝土。

b.测量放样：首先对整个主梁顶面的实际标高进行全面的复测，以便采取措施，保证面板层厚度比较均匀一致，不小于设计厚度。测量定出模板安装高度。

c.钢筋绑扎架立砼浇注通道：按照图纸的规格和数量绑扎钢筋，超过12m的钢筋需要采取搭接的方法绑扎，搭接长度为35d。浇注混凝土前架设混凝土运输机具的通道，避免机具碾压钢筋网发生变形、变位，使钢筋网位置始终保持在距引桥面有保护层的距离，并使其在假缝的地方要连续通过。

d.浇注混凝土：混凝土采用Ｃ30混凝土，由砼搅拌机拌制，手推车运输到现场浇筑，浇注混凝土前，对主空心板顶面淋水，在梁顶潮湿时浇混凝土：一是利于主梁于铺装混凝土紧密结合，二是对主梁降温，降低混凝土水化热减少混凝土收缩。尤其夏天，除对砂石淋水降温外，避开酷暑时间而选择在傍晚时候开始浇注混凝土，同时搭设好防雨遮荫棚。混凝土采用 (30插入式振动棒与平板振动器交叉振捣密实。

## 4.3.构件预制

### 4.3.1 预应力方桩预制

本工程的桩基础除栈桥部分的钻孔灌注桩外，尚采用C45的600mm×600mm预应力空心钢筋混凝土方桩,共2065.61m3/196根。其中渔政东海基地一期工程，在栈桥深水区撑墩和千吨级码头上，共1115.83 m3/108根；中心渔港工程，在栈桥深水区撑墩上共949.78 m3/88根。主要工程量及规格如下表：

| 桩长(m) | 渔政东海基地一期工程 | 中心渔港工程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 桩数量(根) | 砼方量(m3/根) | 桩数量(根) | 砼方量(m3/根) |  |
| 27 | 8 | 7．69 | 8 | 7．69 |  |
| 32 | 8 | 9．04 | 2 | 9．04 |  |
| 33 | 8 | 9．31 | 2 | 9．31 |  |
| 34 | 19 | 9．56 | 2 | 9．56 |  |
| 35 | 7 | 9．85 | 6 | 9．85 |  |
| 36 | 13 | 10．12 | 22 | 10．12 |  |
| 37 | 14 | 10．38 | 18 | 10．38 |  |
| 38 | 5 | 10．66 | 2 | 10．66 |  |
| 39 | 8 | 10．928 |  |  |  |
| 40 |  |  | 4 | 11．202 |  |
| 41 | 2 | 11．476 |  |  |  |
| 42 | 8 | 11．75 |  |  |  |
| 43 | 2 | 12．02 |  |  |  |
| 44 | 6 | 12．29 |  |  |  |
| 45 |  |  | 16 | 12．56 |  |
| 46 |  |  | 2 | 11．93 |  |
| 47 |  |  | 2 | 12．29 |  |
| 48 |  |  | 2 | 12．65 |  |

# a.  预制场地选择及机械设备配备

根据现场情况，预应力钢筋砼空心方桩600mm×600mm共196根，安排在我单位在附近租用的专业预制场内进行预制。预制场共布置4条预应力桩生产线，每条线可使用长度为100米，可同时预制2～3根桩，每条线周转为3天，平均每月预制100根桩左右。详见现场预制场平面布置图。

根据本工程实际情况，预制场拟配备以下机械设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拌 和 机 | 750L | 台 | 2 |  |
| 2 | 履 带 吊 | 65t | 台 | 1 | 方桩预制 |
| 3 | 轮 胎 吊 | 16t | 台 | 1 | 梁板和其他构件预制 |
| 4 | 平 板 车 | 15t | 台 | 2 | 梁板等构件运输 |
| 5 | 平板汽车 | 5t | 台 | 2 | 运输砼 |
| 6 | 装载机 | 3m3 | 台 | 2 | 拌和站用 |
| 7 | 张拉设备 | 通 用 | 套 | 4 |  |

# b.  施工工艺流程

预应力混凝土预制方桩施工工艺流程见预制方桩施工工艺流程图图所示。

# c.  施工方法

# (a)  模板工程

模板采用定型钢底模和钢侧模。空心部分根据桩长订购直径为φ330mm的充气胶囊，预应力桩桩尖加钢桩靴。

钢筋加工、对焊          校核张拉机具

钢筋绑扎              调整初应力

# 安放钢筋骨架

清理台座  吊装侧模板                  入胶囊  施加预应力

及安装联合器

胶囊充气



安装桩顶、桩尖模板

（安装压钢筋卡）

水泥、砂、石、水、减水剂   搅拌砼       浇筑砼    制砼试块

胶囊放气、拔出

拆模、养护

出运    转堆   脱模   编号   放松、切断预应力筋

养护           压试块，砼抗压强度达70%

# 预制方桩施工工艺流程图

为了防止胶囊在砼振捣作用下而导致上浮，沿胶囊通长方向按设计要求布置胶囊固定钢筋并与钢筋骨架固定牢固。

模板在砼浇注前要认真检查，确保模板安装的允许偏差满足规范要求。

在砼浇注过程中，配备木工值班，检查模板有无变形、支顶松动现象，确保模板在施工过程中符合要求。

拆模应在砼强度能保证其表面及棱角不因拆模而受到损坏时，方可拆除（一般宜在浇注完后24小时进行，胶囊放气及拨出时间应在砼确保其不因胶囊放气而发生沉陷及出现裂缝为准），一般约在砼浇注后2～3小时进行。

# (b)  钢筋工程

钢筋原材料必须有出厂检验合格证书，加工前必须按规范分批量抽样试验。检验合格后方可使用。

主筋搭接采用闪光对焊。为了保证对焊接头质量，施焊前，必须对每个焊接工人每种钢筋的焊接产品按规范取样进行抗拉、冷弯试验，不合格者，取消其焊接资格。闪光对焊的接头应定期分批进行外观检查和机械性能检验，以保证焊接质量。

主筋对焊后应进行冷拉加工，以便调直、除锈和提高钢筋强度，冷拉采用控制冷拉率的单控方法进行。

钢筋在车间开料加工好后运至现场绑扎成型，钢筋骨架绑扎必须注意主筋接头的面积在同一截面内不得大于主筋总面积的50％。

# (c)  施加预应力

施加预应力采用先张法，初始张拉必须均匀加载，并调整均匀，以防止张拉钢筋受力不均匀造成断筋。为了减少预应力筋的松驰影响，采用超张拉方法进行张拉。

张拉程序：

放松调整            持荷2min

0  0.6(k            0       1.05(k                (k

砼浇注完成后，当砼强度达到设计强度的70％时才能放松预应力钢筋。预应力筋的放松采用楔形放松器放松的方法。

张拉过程应做好详细记录，并提交给监理工程师审核。

# (d)  砼工程

所需用水泥、砂、石、水、外加剂等原材料必须符合规范要求，并事先将出厂合格证、抽样试验资料提交给监理工程师验证。

砼配合比在试验室设计试拌，并提交给监理工程师审核。

砼由拌和站拌制，用5t平板汽车车卡放置灰罐运送至现场，吊机吊灰罐沿线连续浇注，D50插入式振捣棒振捣密实，振捣应均匀，避免漏振，并应尽量避免碰撞钢筋、模板和充气胶囊，瓦工二次抹面。

在砼浇注过程中，充气胶囊要始终保持足够气压，内充气压大小为0.03～0.035Mpa。

因桩头部分钢筋较密，所以浇注桩头砼时，采用较小级配碎石的砼浇注，并用D30插入式振捣棒振捣密实，保证桩头部分砼的质量。

砼浇注完成后及时覆盖麻袋，洒淡水潮湿养护14天。

# (e)  转堆

当桩砼强度达到70％时，放松、切断预应力钢筋后，用65t履带吊进行水平吊运转堆，起吊按设计要求采用四点吊。

桩在堆场用方木多点支垫，堆放层数不多于三层，同一型号的桩放在一起。堆放场地应平整、坚实，避免不均匀沉降。垫木要坚实、耐用，安放时，由测量工测标高，保证各垫木顶标高在同一水平面上。

# (f)  桩出运

当桩砼强度达到100％并经外观检查合格后方可出运。用65t履带吊将桩直接吊入停靠在出运码头旁边的1000t方驳上，425kw拖轮拖运至现场施打。

桩出运按沉桩顺序分层装驳，装驳层数不多于三层。方驳拖运过程中采取加固措施：方驳两侧焊设封仓架，桩与封仓架、桩与桩之间采用木枋、木尖支顶牢固，避免桩在拖运过程中发生平移、倾倒事故。

d   施工进度安排

本工程共196根预应力砼方桩，平均每月预制100根，共二个月完成。

### 4.3.2 码头构件预制

本工程预制构件总数212件，混凝土总量380.66m3。工程数量统计如下：

# 工  程  数  量  一  览  表

| 序号 | 构件种类 | 数量(件) | 方量(m3/件) | 总量(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面板B1 | 114 | 1.39 | 158.46 |
| 2 | 面板B2 | 6 | 1.34 | 8.04 |
| 3 | 面板B3 | 6 | 0.63 | 3.78 |
| 4 | 纵梁ZL1 | 28 | 3.7 | 103.6 |
| 5 | 纵梁ZL2 | 1 | 3.22 | 3.22 |
| 6 | 纵梁ZL2’ | 1 | 3.22 | 3.22 |
| 7 | 边梁BL1 | 26 | 2.76 | 71.76 |
| 8 | 靠船构件KCJ1 | 2 | 1.22 | 2.44 |
| 9 | 靠船构件KCJ2 | 12 | 1.24 | 14.88 |
| 10 | 靠船构件KCJ3 | 2 | 1.22 | 2.44 |
| 11 | 水平撑SPC | 14 | 0.63 | 8.82 |
|  | 合 计 | 212 |  | 380.66 |

# a  预制场地布置

构件预制安排在与预应力方桩同一预制场内进行，详见施工总平面布置图。

预制场机械设备配备详见预制预应力桩部分。

b 主要施工工艺流程及预制顺序

预制顺序按照各种预制构件安装顺序进行，即按先安装先预制的原则进行：

# c 施工方法

# (1) 钢筋

钢筋在车间开料加工好，运送到现场，直接在底模上绑扎成形。

# (2) 模板

①  底模

底模采用C20砼结构，采用帮包底形式，四周边上铺设φ20mm左右的透明软塑料管作止浆用，防止构件裙脚漏浆。底模两侧预埋[10槽钢作侧模支撑用。

侧模

侧模全部采用整片式钢模板或定型钢模板拼制，端头有外露钢筋部分采用木模板。加工套数为面板8套、纵梁2套、靠船构件2套。

脱模剂

采用柴油、石腊、滑石粉按一定配合比混合而成。

模板装拆用16t轮胎吊机配合进行。

（3）  砼浇注

混凝土由拌和站供应，用5t平板汽车车卡放置灰罐运送至现场，浇筑时根据各构件特征，采用吊机＋吊罐和人工打铲入模等方法进行，然后用D40插入式振捣棒振捣密实，人工抹面。

构件端头有外露钢筋面按设计要求需凿毛处理。处理方法为：在该侧面的模板上涂刷缓凝剂，在适当的时间拆模后，用高压水枪冲涮混凝土表面，至露出骨料而成毛面，但应确保骨料不松动或掉落。

当上述方法处理效果不满意时，人工凿毛加以补充。

混凝土浇注完后，洒淡水潮湿养护14天。

# （4）  预埋件

砼浇注前，应根据设计图纸和施工需要仔细设置、检查核对构件上的各种预埋件、孔洞，位置准确，安装牢固。

# （5）  构件转堆、出运

构件砼强度达到设计强度的70％后，即可进行转堆作业，转堆用16t轮胎吊加15t平板车以及65t履带吊机将构件从底模转到堆场上。梁采用不设支点的单层存放，板采用多点支垫，堆高三层。堆场场地应平整并压实。

构件混凝土达到设计强度后，方可出运安装。出运时，在堆场用16t轮胎吊装车，15t平板车运送构件至出运码头前沿，利用65t履带吊装上方驳上运至施工现场。

d、  施工进度安排

预制构件共212件，计划51天完成。

## 4.4  千吨级码头施工

### 4.4.1  水上沉桩

渔政东海基地一期工程共108根600mm×600mm预应力钢筋砼空心方桩,其中直桩44根，斜桩64根。中心渔港工程共82根600mm×600mm预应力方桩，其中直桩46根，斜桩36根。

# a.  主要船机配备

根据本工程实际情况，本工程的桩最长为48m，最大重量约32t。根据打桩船性能及本工程水域施工条件，本工程沉桩选用我单位自有的打桩船配MB－70柴油锤进行施工，运桩采用1000t方驳，425kw拖轮拖运。打桩船性能如下，能满足本工程沉桩需求。

打桩船主要性能：

桩船尺寸（长×宽×高）  43.8m×20.0m×3.6m

桩架高                  53.55m

最大桩径                管桩φ1200，方桩600×600

最大桩长                42m＋水深

最大桩重                40t

最大倾角                30(

主要船机配备表

| 序号 | 船机名称 | 规 格 型 号 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打桩船 | 53.55m高桩架 | 1艘 |  |
| 2 | 桩 锤 | MB－70 | 1个 |  |
| 3 | 方 驳 | 1000t 长×宽：50×13.5 m | 1艘 |  |
| 4 | 拖 轮 | 421kw | 2艘 |  |
| 5 | 锚 艇 | 120HP | 1艘 |  |

b.  沉桩技术要求

沉桩以标高控制为主，贯入度作为校核，当桩尖已达到设计标高而贯入度仍较大时，继续锤击，使其贯入度达到15mm/击内，且继续锤击下沉深度一般不超过1m，当桩尖距离设计标高较大而贯入度已较小，且沉桩有困难时，继续锤击20击，其平均贯入度不大于控制贯入度，但桩尖距设计标高不宜超过1～2m。桩锤施打过程必须重锤轻击，严格按设计提供的控制标准进行施工，如沉桩过程中出现无法满足沉桩控制标准时，应及时会同业主、监理等研究解决。

沉桩质量检验标准为：

基桩沉放后，直桩桩顶偏位不大于50mm；斜桩桩顶偏位不大于100mm。桩身垂直度：(1％。

c.  沉桩顺序

根据现场情况和工期要求结合打桩船的平面尺寸，沉桩平面施工顺序为：

其中结构沉桩顺序为：先施打栈桥靠岸侧的基桩，然后往海侧逐根施打，最后施打码头平台（撑墩）基桩。详见千顿级固定码头基桩沉放顺序图。2#～6#栈桥及撑墩基桩沉放顺序与千顿级固定码头基桩沉放顺序相类似，先施打栈桥基桩，然后施打撑墩基桩。

沉桩前，应先将编制好的沉桩顺序报监理工程师审批。

d.  船位布置

桩船沉桩时，抛八字锚，带缆控制船横向移位，首尾抛锚带缆，控制前后移位，装桩方驳与打桩船两船纵轴线成T型布置。

e.  测量控制

利用设置在陆侧平行码头前沿线的基线进行打桩测量控制，采用经纬仪前方任意角交会控制。斜桩的定位标高设在施工水位以上，并尽可能接近桩顶标高，桩的平面扭角由打桩船上用六分仪对岸标进行控制。打桩时，用三台经纬仪测量控制，其中两台用于定位，一台用于校核，标高测量用水准仪。

打桩测量程序如下：

# (1)  由打桩主管工程师编制打桩顺序；

(2)  测量工程师根据打桩顺序依次计算每根桩的座标及各个测站的测量控制数据，打桩主管工程师复核测量内业计算成果，主任工程师审核。将有关资料报监理工程师审批。

(3)  将打桩测量控制数据交给负责各测站司测的测量员进行现场测量。

(4)  测量工程师及主管工程师在打桩船上随时对打桩测量过程中出现的问题进行处理。

f.  沉桩要求

(1)  沉桩前，先根据桩位布置图结合沉桩允许偏差，校核各桩是否相碰；

# (2)  对施工区域原有障碍物进行探明及清理；

(3)  在斜坡上定位，应根据现场实际操作的情况及已有施工经验，适当确定提前量定位下桩；

(4)  锤击过程中，桩锤、替打和桩应保持在同一直线上，避免偏心锤击；

# (5)  桩垫的材料和厚度应严格按设计要求加工制作；

(6)  沉桩应尽量连续，不要中途停锤，以免土壤恢复而增加沉桩阻力；

(7)  每根桩必须作好原始记录，沉桩过程中出现的任何不正常现象都作好详细记录，并及时通知业主、监理工程师研究解决。打桩完成后，应及时将该桩的沉桩记录提交给监理工程师。

g.  夹桩

沉桩完毕后应即时进行夹桩，夹桩采用10×15cm及[12槽钢，纵横夹桩，将单个墩台的桩联成一稳定网络结构，增强稳定性。

h.  桩头处理

桩施打完毕后，若桩顶标高高于设计值，应将高出部分凿除，凿桩时，测量放出桩顶标高，利用夹桩材料搭设简易平台，砼桩头用人工凿除，用趸船配合吊住桩头，以策安全，并将长出桩头吊入趸船仓内运上岸。

i.  施工进度计划安排

本工程共196根600mm×600mm预应力混凝土方桩，沉桩进度按平均每天4根，总工期安排60天完成。

### 4.4.2  现浇横梁施工

桩基施工完成后，即可进行码头现浇横梁施工。现浇横梁分为HL1、HL2和2HL3三种，其主要工程量如下表所示：

横梁规格及数量

| 序号 | 规格 | 砼强度等级 | 件数 | 数量(m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横梁HL1 | C30 | 4 | 4×20.8 |  |
| 2 | 横梁HL2 | C30 | 8 | 8×22.32 |  |
| 3 | 横梁HL3 | C30 | 4 | 4×21.5 |  |
| 4 | 合 计 | C30 | 16 | 347.76 |  |

a   施工流程

横梁施工顺序与沉桩方向一致,当横梁的基桩施打完成后,马上进行

横梁施工,其施工工艺流程如下：

b.  模板工程

底模支承采用10×15cm木枋及[12槽钢作两层井字型夹桩，用Ф22螺栓与基桩夹紧成整体。然后在夹桩木长度方向铺设[14槽钢作为底模的支撑，底模面板和侧模采用定型钢模板，外侧用对拉螺栓固定。详见横梁模板示意图：

模板在岸上木工车间内加工,然后由工作船运至现场趸船配合安装。

c  钢筋工程

所有进场钢筋均要有出厂要有合格证，并按规定取样进行试验。不合格品不得用于工程。

先根据构件的尺寸和分层浇筑情况编制好钢筋配料单。然后根据钢筋配料单在陆上钢筋车间内加工，工作船运至现场人工绑扎。

d  混凝土工程

i.  混凝土供应及运输

砼采用0.75m3砼搅拌机进行拌和，1t翻斗车运输至工作码头，通过溜槽将砼卸入装在交通船上的砼吊斗内，吊斗容积约1.5m3，交通船运至浇注地点，由趸船吊吊斗入仓。

ii.  混凝土浇注

混凝土浇注必须连续进行,横梁分下横梁和上横梁二次浇筑,第一次浇注至纵梁的搁置面,厚度为0.9m，浇筑方量为11.82m3，第二次在码头纵梁安装后浇注,厚度为1.5m,浇筑方量为10.5m3。如下图：

新旧混凝土接缝处进行凿毛处理，并在浇注新混凝土之前先用水清洗，再铺一层砂浆。砂浆厚1～2cm。

混凝土分层浇注，每层厚度不大于50 cm，插入式振捣棒振捣密实，为保证上、下层砼结合成整体，振捣棒插入下层砼5cm。并进行二次振捣，二次抹面。

e.  养护

砼养护由专人进行，采用拆模后喷涂养护液进行。

### 4.4.3 码头构件安装

码头构件安装包括码头纵梁、边梁及面板等。共212件,如下表示。栈桥空心板的安装采用陆上安装。详见陆上安装部分。

# 构 件 安 装 数 量 一 览 表

| 序号 | 构 件 名 称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纵梁 | 件 | 30 |
| 2 | 边梁 | 件 | 26 |
| 3 | 面板 | 件 | 126 |
| 4 | 靠船构件 | 件 | 16 |
| 5 | 水 平 撑 | 件 | 14 |
|  | 合 计 | 件 | 212 |

# a  船机配备

本工程预制构件单件最重约10t，码头构件安装跨度为10m以内，拟配备以下船机进行构件安装：

# 船  机  设  备  一  览  表

| 序号 | 船 机 名 称 | 规 格 型 号 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起重船 | 30t | 1艘 |  |
| 2 | 方 驳 | 1000t | 2艘 |  |
| 3 | 拖 轮 |  | 1艘 |  |
| 4 | 锚 艇 |  | 1艘 |  |

b 安装顺序

安装靠船构件(安装水平撑(安装纵梁、边梁(现浇节点砼(安装面板

c 安装工艺流程

在支承点处表面（或侧面）测放梁板等构件安装的端边线和侧边线(测量支承点处的标高(水泥砂浆找平(起重船吊构件就位安装(检查合格后解扣(焊接加固。

d 施工方法及要求

(1)  构件安装前，先根据分段流水作业的部署仔细编排各类构件的安装顺序，以此安排构件装驳顺序。并在出运时逐件检查，以防出错。

(2)  构件安装时，应严格控制搁置面的平整度，保证构件底面与搁置面接触紧密，安装完后要及时勾缝。

(3)  用水泥砂浆铺填预制件搁置面时，砂浆应随铺随安，不得等砂浆硬化后安装构件，水泥砂浆不宜太厚，一般为1～2cm，以座浆饱满，安装后略有余浆挤出缝口为准。

(4)  码头前、后沿线和侧边线的构件安装时，要用经纬仪控制其边线，确保码头边线的位置准确及平直。

(5)  安装靠船构件及悬臂板时，须将主筋与横梁焊接牢固后方可松钩，以保证构件的安全稳定。构件安装完成后，要及时将外露钢筋焊接牢固，增强抗风浪能力，必要时要进行加焊、拉、顶等加固措施。并且要及时跟上节点砼的施工，及早成为整体结构，保证台风期的安全。

# e  注意事项

上部构件安装完毕后，应进行验收：核对构件编号，检查安装位置并复核标高。

在已安装完毕的构件上面，堆放临时荷载或使机械进行运输安装时，应验算构件强度及稳定性。

f  施工进度安排

本工程的构件安装所需工期约为45天。

### 4.4.4  现浇面层砼施工

现浇面层包括码头和1#、2#栈桥两部分,其中码头现浇面层由130mm的现浇层和50～60mm的磨耗层组成，栈桥现浇层由100mm的现浇层和45～60mm的磨耗层组成，砼强度等级为C30，砼方量共416.5 m3。其施工方法与4.2.5 钻孔灌注桩基础栈桥现浇面层砼施工一样,详见该部分。

## 4.5  撑墩施工

本工程共有11个撑墩,砼方量为:384.78 m3。在基桩完成后即可进行撑墩施工，撑墩分二次浇筑，第一次先浇筑底座，厚度为：1m，浇筑方量为16m3;第二次浇筑上部墩身，厚度2.3m,浇筑方量为18.98m3,如下图示。

# a.预埋件加工

上部墩身的预埋件为10mm厚的钢板和Ф50的锚环，每个撑墩各预

埋一个，在浇筑第二次砼时需要预埋，严格按照图纸的尺寸，选用合格的钢材在车间内加工，然后运至现场安装。

# b.预埋件安装

钢筋绑扎好后，按照图纸位置尺寸进行测量放样安装，利用钢筋焊

接固定在已绑扎成型的钢筋骨架上，砼浇筑过程中严禁碰撞。

# c. 撑墩的模板、钢筋及砼浇筑工艺与横梁施工一样，详见4.4.2 现浇横梁施工部分。

# 5、投入本合同工程的主要施工船机设备

## 5.1主要施工船机设备表

| 船 机 名 称 | 规 格 型 号 | 额定功率(KW)或容量(m3)或吨位(t) | 厂牌及出厂时间 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 其 中 |  |
|  |  |  |  |  | 自有 | 新购 | 租赁 |  |
| 钻桩机 | (TXB-1000A) | 96年 | 4台 | 4 |  |  |  |
| 泥浆泵 | (3PNL) |  | 93年 | 6台 | 6 |  |  |  |
| 电焊机 | (ZX5,BX1) |  | 94年 | 8台 | 8 |  |  |  |
| 振动锤 |  | 30KW | 95年 | 1个 | 1 |  |  |  |
| 发电机 |  | 200KW | 92年 | 1台 | 1 |  |  |  |
| 履带吊机 |  | 35t | 90年 | 1台 | 1 |  |  |  |
| 搅拌机 |  | 0.75m3 | 99年 | 2台 | 2 |  |  |  |
| 履带吊机 |  | 65t | 95年 | 1台 | 1 |  |  |  |
| 汽车吊机 |  | 16t | 99年 | 1台 | 1 |  |  |  |
| 平板车 |  | 15t | 98年 | 2台 | 2 |  |  |  |
| 平板汽车 |  | 5t | 97年 | 2部 | 2 |  |  |  |
| 装载机 |  | 3m3 | 93年 | 2部 | 2 |  |  |  |
| 钢筋加工设备 |  |  | 95年 | 2套 | 2 |  |  |  |
| 打桩船 | (54m高桩架) | 85年 | 1艘 | 1 |  |  |  |
| 起重船 |  | 30t | 88年 |  |  |  | 1 | 当地租赁 |
| 方驳 |  | 1000t | 84年 | 2艘 | 2 |  |  |  |
| 拖轮 |  | 442KW | 87年 | 1艘 | 1 |  |  |  |
| 交通船 |  |  | 90年 | 2艘 |  |  | 2 |  |
| 工作船 | (100~200t) | 89年 | 3艘 |  |  | 3 | 当地租赁 |
| 张拉设备 |  |  | 96年 | 4套 | 4 |  |  | 当地租赁 |
| 木工加工设备 |  |  | 98年 | 2套 | 2 |  |  |  |

## 5.2主要船机进场计划

| 序 号 | 设备名称规格型号 | 数 量 | 单 位 | 2002年 | 2003年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二 | 一月 |
| 1 | 钻桩机(TXB-1000A) | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 泥浆泵(3PNL) | 6 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电焊机(ZX5,BX1) | 8 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 振动锤(60KW) | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 发电机(200KW) | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 履带吊机(35t) | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 搅拌机(0.75m3) | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 履带吊机(65t) | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 汽车吊机(16t) | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 平板车(15t) | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 平板汽车(5t) | 2 | 部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 装载机(3m3) | 2 | 部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 钢筋加工设备 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 打桩船(54m高桩架) | 1 | 艘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 起重船(30t) | 1 | 艘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 方驳(1000t) | 3 | 艘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 拖轮(442KW) | 2 | 艘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 交通船 | 2 | 艘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 工作船(100~200t) | 3 | 艘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 张拉设备 | 4 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 拼装式架桥机 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |

# 6、主要物质进场计划

| 序 号 | 主要物质名称 | 数 量 | 单 位 | 2002年 | 2003年 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二 | 一月 |  |
| 1 | 钻孔桩平台用料 | Φ400钢管桩 | 80 | 根 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20#槽钢 | 2400 | m | 1000 | 1400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5cm厚木板 | 1300 | m2 | 300 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 钻孔桩钢护筒 | 33.4 | t |  | 11.2 | 6.0 | 5.0 | 11.1 |  |  |  |
| 3 | 钻孔桩钢筋 | 126.8 | t |  | 45 | 22 | 22 | 37.8 |  |  |  |
| 4 | 预应力钢筋 | 232.6 | t |  | 150 | 82.6 |  |  |  |  |  |
| 5 | 预制件钢筋 | 345.3 | t |  | 100 | 100 | 100 | 45.3 |  |  |  |
| 6 | 现浇钢筋 | 173.5 | t |  |  | 50 | 50 | 40 | 33.5 |  |  |
| 7 | 150KN系船柱 | 18 | 个 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 8 | 预埋铁件 | 17.9 | t |  |  | 10 | 7.9 |  |  |  |  |
| 9 | 橡胶支座 | 1482 | 块 |  |  |  | 500 | 500 | 482 |  |  |
| 10 | 水泥 | 4362.8 | t |  | 800 | 900 | 900 | 1000 | 862.8 |  |  |
| 11 | 海水耐蚀剂 | 484.8 | t |  | 90 | 100 | 95 | 105 | 94.8 |  |  |
| 12 | 碎石 | 8253 | m3 |  | 1600 | 1700 | 1700 | 2000 | 1253 |  |  |
| 13 | 中粗砂 | 4602 | m3 |  | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 502 |  |  |

# 7、劳动力安排计划

| 序 号 | 人员名称 | 单 位 | 2002年 | 2003年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二 | 一月 |
|  |  |  | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
| 1 | 项目经理 | 人 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 项目副经理 | 人 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 项目总工 | 人 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 技术管理人员 | 人 |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 测量工 | 人 |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 6 | 电工 | 人 |  | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | 机驶工 | 人 |  | 0 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 起重工 | 人 |  | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| 9 | 木工 | 人 |  | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 8 |
| 10 | 钢筋工 | 人 |  | 0 | 0 | 4 | 10 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 4 |
| 11 | 铁焊工 | 人 |  | 8 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 4 |
| 12 | 砼工 | 人 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 243 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 4 |
| 13 | 修理工 | 人 |  | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 |
| 14 | 试验工 | 人 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 15 | 钻桩工 | 人 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 司机 | 人 |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 17 | 普工 | 人 |  | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 20 | 10 |
| 合 计 | 人 |  | 35 | 73 | 89 | 146 | 150 | 160 | 174 | 208 | 210 | 225 | 229 | 229 | 233 | 225 | 234 | 232 | 220 | 199 | 102 | 57 |

# 8、 工程质量的技术组织措施

## 8.1、质量保证体系

### 8.1.1、政策声明

我单位在承建本工程中，将完全按照合同条款、工程图纸、技术规格书进行施工，并对施工全过程实施有计划、有系统的质量管理，给业主提供充分的质量信任，确保合同范围内的各项工程的施工质量满足合同规定的要求并使业主和监理工程师满意。

### 8.1.2、本工程质量目标

严格按照规范精心施工，争创优质工程。按招标文件要求，施工质量按《港口工程质量检验评定标准》（JTJ221-98）检验评定，工程质量达到优良等级。

## 8.2、质量保证体系

我单位已按GB/T19001-2000idt ISO9001:2000标准建立并实施质量保证体系，在1997年通过了质量认证公司的现场审核，并获得了该公司颁发的质量认证证书。

### 8.2.1 质量方针、质量目标和质量承诺

# 1．质量方针

科学管理、持续改进、优质高效、顾客满意。

# 2、质量目标

(1) 确保质量体系按GB/T19001-2000idt ISO9001:2000标准有效运行；

(2) 竣工工程合格率为100％，经评定的竣工工程优良品率达到85％以上。

(3) 树立良好的社会信誉。

# 3、质量承诺

鼓励和支持全体员工对工程和服务质量精益求精，积极推动企业技术进步，努力提高质量水平。

### 8.2.2 主要质量体系文件

――质量手册：QM

――管理程序：

1.	QP4-1	文件和资料控制程序

2.	QP4-2	记录控制程序

3.	QP6-1	人力资源控制程序

4.	QP6-2	船机设备控制程序

5.	QP7-1	施工组织设计编制程序

6.	QP7-2	合同评审控制程序

7.	QP7-3	采购控制程序

8.	QP7-4	生产和服务过程控制程序

9.	QP7-5	产品标识和可追溯性程序

10.QP7-6	监视和测量装置控制程序

11.QP8-1	顾客满意度监视测量程序

12.QP8-2	内部审核控制程序

13.QP8-3	产品的监视和测量控制程序

14.QP8-4	不合格品控制程序

15.QP8-5	纠正措施和预防措施控制程序

16.QP9-1	安全生产控制程序

――作业指导书：

共编制37个作业指导文件，对工序施工进行具体指导。

我单位质量保证体系履盖我单位各施工单位。质量方针是我单位质量工作的宗旨；质量目标是我们工程施工的最终目标。质量手册、程序文件和作业指导书是我单位质量保证体系文件。质量保证体系也将在本工程中得到有效的运行。

### 8.2.3 质量保证遵守的原则

(1) 按照GB/T19001-2000idt ISO9001:2000标准及质量管理八项原则，并结合本工程的特点建立有效的质量保证体系并使之有效运行。

(2) 根据“谁施工谁负责质量，谁操作谁保证质量”的原则，实施生产者自觉控制质量的工序管理。

(3) 坚持质量的“三检”和严格的监督检查制度，防止不合格品产生。

(4) 坚持不合格的材料、半成品、成品不得使用或交付。

(5) 坚持试验、检验和工程验收制度。

(6) 遵守施工技术规范、质量检验评定标准，严格按照设计图纸施工。

## 8.3、质量管理组织机构

### 8.3.1 概述

我单位总部将抽调技术水平高、施工经验丰富的人员组建实施本工程的项目部，总部将对工程进度、质量、安全等方面对项目部进行指导、协助、监督，并在人、财、物等方面给予全面的支持和配合，确保工程质量满足业主的要求。

总部与质量有关的部门有质保办、工程管理处、技术处、经营处、组人处、财务处、劳资处、安全处、综合处、办公室等，这些机构包含了从事与质量有关的管理、执行和验证工作的部门和人员。

项目部与质量有关的部门有质保部、质检部（含试验站）、安全部、技术部、工程部、机务部、财务部、劳资部、合约部、物资部、办公室等。

### 8.3.2 质量保证机构

(1) 总部质保办

质保办是独立行使质量保证职权的管理部门，其主要职责是通过组织内部质量体系审核及平时的质保监督，及时发现存在的或潜在的问题，责成责任部门采取纠正和预防措施，质保人员跟踪验证，从而确保质量保证体系的有效运行。总部质保办向管理者代表报告工作。

# (2) 项目部质保部

质保部是项目部内独立行使质量保证职权的管理部门，其主要职责是通过参与内部质量体系审核及进行平时的质保监督，发现存在的或潜在的问题并跟踪验证项目部纠正和预防措施的实施，从而确保项目部内质量体系的有效运行。质保部在业务上受总部质保办的监督、协助和指导，在项目部内向项目经理报告工作。

### 8.3.3 检验和试验机构

(1) 总部工程管理处

工程管理处是总部独立行使质量监督、检验、试验的职能部门，其主要职责是监督、指导、检查，通过对进货的产品、过程中半成品及最终产品的检验和试验，确保不合格的产品不使用、转序或交付。工程管理处向总部主管质量的领导报告工作。

(2) 项目部质检部（下设试验站）

质检部是项目部内独立行使质量监督、检验、试验的职能部门，其主要职责是具体实施项目部内进货产品、过程中半成品及最终产品的检验和试验工作，对不符合规范规定施工或对工程质量造成严重危害的施工方法的操作过程有权加以制止，对经核实不符合质量标准的项目有权制止继续施工，确保项目工程质量。下设的试验站负责对工程所用材料检测工作，由质检部直接领导。质检部向项目部总工程师报告工作。

### 8.3.4 以顾客为关注焦点

我们将实现顾客满意作为本单位质量方针和质量目标的重要内容。

(1) 规定识别顾客明确的或隐含的需求和期望的职责权限、工作程序并控制执行。

(2) 将顾客的需求转化为产品的技术和服务的要求。

(3) 通过质量管理体系的有效运行，实现顾客要求。

(4) 制定各种激励政策，鼓励员工主动在满足顾客要求方面提出改进措施，并对切实可行的改进措施积极采纳。

### 8.3.5 质量保证体系组织框图

# 质量保证体系组织框图

## 8.4、工程质量保证措施

### 8.4.1 生产过程控制

生产过程控制从签订合同，完成设计图纸后开始，其控制程序如下图所示：

# 生产过程控制程序

### 8.4.2 采购控制

物资部根据工程部编制的材料请购计划和技术要求制定材料采购计划，对于构成工程产品的结构材料，将对供应厂商进行调查、评价，确定其为合格的分供方后，才能实施采购，以确保工程用材料的质量满足规定的要求。结构材料进场时，要求厂家提供材质证书，之后，由工地试验站按规定进行抽样检验。

### 8.4.3 检验和试验控制

#### 8.4.3.1 进货检验和试验

用于工程的所有的结构材料进场后，均应对其验证合格后方能用于工程。对于对工程质量影响较大的材料（如钢筋、水泥、砂、碎石等），除应由供贷单位提供材料出厂材质证明书外，进场后还应按规定由项目试验站进行抽样检验，当试验项目超出项目部实验站的能力范围，可委托具有相应资质等级的试验单位进行试验。对于无法进行检验的结构材料，应由质检员对其外观和厂家提供的材质证书进行验证，合格后方能用于工程。结构材料检验程序如下图所示：

# 结构材料检验程序

#### 8.4.3.2 施工过程检验和试验

(1) 根据国家有关规范的要求，对本工程进行分部、分项工程的划分，施工时对各工序、分项工程、分部工程逐级进行检查控制、验收和评定，以确保本工程质量达到优良标准。

(2) 设立质量管理点

对工程主要部位，影响质量的关键工序或材料作为重点控制对象，即以质量管理点加以控制管理。施工前按设计要求、规范、标准等制定相应的技术措施、检查手段、工具、方法，并制定成文件。

(3) 施工中严格按照下图所示的质量监督检查程序搞好工程质量的自检、互检和监督检查：

# 质量监督检查程序

# 质量监督检查程序

(4) 测量基线、水准点、隐蔽工程的检查验收

基线、水准点在项目部自检合格的基础上由上一级派出专职的测量工程师进行复查验收，经测量工程师检查合格后报业主代表和监理复核确认，经监理工程师检查确认后方能开始后续工序的施工。

隐蔽工程在项目部质检员自检合格的基础上报请业主代表和监理工程师检查验收，经检验签认后，方能进行下一工序的施工。

#### 8.4.3.3 最终检验和试验控制

当所有的进货、工序、分项和分部工程检验和试验均已完成且验证合格后才能进行最终的工程验收。项目部质检部负责组织收集、整理竣工资料，检查否齐全及准确无误之后向总部递交完工申请，由总部派出验收小组对工程实物质量及竣工资料进行验收，合格后方能向业主申请验收。

================================================================

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600

# Text boxes

由岸上向海逐跨搭设施工工作平台

由海向岸逐跨施工钻孔灌注桩

由海向岸逐跨浇注横梁

由海向岸逐跨拆除施工作业平台

由岸向海逐跨安装预制空心大板

由海向岸逐段浇注面层砼

测量放线

平台钢管桩加工

平台钢管桩施打

平台材料加工

搭设平台

施放钻孔桩桩位

钻孔桩钢护筒埋设

泥浆检查

钻机定位、钻孔

废渣土外运

泥浆循环

清孔，测孔深、沉淤

钢筋笼制作

沉放钢筋笼

下导管，第二次清孔

钻机移位

配制砼

灌注砼

平台拆除

现浇横梁

空心大板安装

施工准备

施工船舶进场

测量基线布置

预制场台座建设

预应力方桩预制

方桩水上沉桩

桩头处理

靠船构件安装

水上夹桩

现浇下横梁

靠船构件预制

现浇踏步板

纵梁、水平撑、

剪刀撑预制

纵梁、水平撑、剪刀撑安装

实心板预制

现浇上横梁

实心板安装

现浇封头面板

现浇面板

现浇护轮坎

系船柱安装

合 格

配 制 砼

泥浆循环

钻机移位

拔出导管

灌注混凝土

安放隔水栓

测 沉 淤

第二次清孔

下 导 管

钢筋笼制作

沉放钢筋笼

测孔深、沉淤

清    孔

泥浆检查

钻    孔

钻机定位

钢护筒设置

定 桩 位

不 合 格

合 格

合 格

不合格

废渣土外运

现场检查

测量放样、定出支承线

拼装双导梁架桥机

龙门吊就位

铺设该跨导梁枕木、轨道

龙门吊吊装板至桥面轨道平车

卷扬机拖空心至架桥机位置

架桥机吊空心板、横移梁就位

架桥机安放导梁处的空心板

架桥机安放中间跨空心板

铺设桥上枕木、轨道

龙门吊吊装梁上平车

卷扬机拖梁到位

混凝土拌制

模板制作

拆模

混凝土浇注

钢筋加工绑扎

模板安装

出运

养护、转堆

面板预制

边梁预制

纵梁预制

靠船构件及水平撑预制

千吨级码头及1#栈桥

3# 栈 桥

2# 栈 桥

4# 栈 桥

5# 栈 桥

6# 栈 桥

钢筋绑扎

砼浇筑

砼养护

侧模安装

夹桩铺设底模

管理线

业务指导线

各工区负责人

项目部试验室

项目部测量班

项目部质检工程师

项目质保部

项目总工程师

项目经理

移交工程竣工资料

改善施工管理

效果检查，质量检查

开展质量活动

设 备 供 应

材 料 供 应

执行施工方案

根据计划编制任务书

执行施工计划

试验段施工

审查批准

编制施工组织设计、质量措施计划

设计交底,研究图纸及说明

施工质量的鉴定和评价

退回，不得用于工程

用于工程

检验不合格

检验合格

项目部试验站检验

物 资 部 验 收

材料进场、材质证书

确定合格分供方

对分供方调查、评价

下一工序（项目）施工

签认，形成质量记录文件

业主代表，监理工程师检查

专职质检员检查

技术主管项目检查

下一工序互检或交接检

生产工人或班组自检

总包与分包管理

1

总包与分包的合同书

1-1

安全生产文明施工协议书

1-2

安全生产、文明施工

管理协议书

1-3

施工现场临时用电管理协议

1-4

防水工程安全管理协议书

1-5

分项工程安全措施交底单

1-6

室内电梯安装安全管理协议书

1-7

电气焊工操作

防火安全协议书

1-8

项目部安全生产责任制

2

项目经理责任制

2-1

项目主管副经理责任制

2-2

项目部技术负责人安全生产责任制

2-3

项目部施工员责任制

2-4

项目部安全员安全生产责任制

2-5

项目部劳资 、劳务部门

安全生产责任制

2-6

班组长安全生产责任制

2-7

劳务分包队长安全生产责任制

2-8

生产人员安全生产责任制

2-9

项目人员责任状

2-10

安全措施方案

3

基础施工安全措施方案

3-1

结构施工安全措施方案

3-2

装修施工安全措施方案

3-3

大模板存放、吊运、组装拆除安全措施方案

3-4

脚手架施工方案

4

脚手架施工方案

4-1

卸料平台方案

4-2

外挂吊篮方案

4-3

各类安全防护设施的验收检查记录

5

脚手架、安全网验收单

5-1

“四口”防护验收表

5-2

“五临边”防护验收表

5-3

倒料平台验收表

5-4

分部分项工程安全技术交底

6

架子工安全技术交底

6-1

信号工安全技术交底

6-2

木工安全技术交底

6-3

混凝土工安全技术交底

6-4

钢筋工安全技术交底

6-5

安全检查记录

7

安全生产检查记录表

7-1

文明施工检查表

7-2

安全生产检查隐患通知单

7-3

文明施工整改回执单

7-4

违章登记及奖罚记录

8

违章登记及奖罚记录

8-1

特殊工种名册及证件复印件

9

架子工名册及证件复印件

9-1

信号工名册及证件复印件

9-2

暂设电工名册及证件复印件

9-3

电焊工名册及证件复印件

9-4

入场安全教育记录

10

安全培训记录表

10-1

分工种入场安全教育人员清单

10-2

职工应知考试试卷样本

10-3

防护用品合格证及检测资料

11

安全帽供应方资料、合格证、检测记录

11-1

安全网供应方资料、合格证、检测记录

11-2

安全带供应方资料、合格证、检测记录

11-3

扣件供应方资料、合格证、检测记录

11-4

其他供应方资料、合格证、检测记录

11-5

其他供应方资料、合格证、检测记录

11-5