一、工程概况：

东方广场东一、东四楼地下工程为全现浇框架剪力墙结构体系。地下室外墙为挡土墙。建筑面积约40000平方米。工程南北长约为153米，东西宽约为80米。地下三层，局部有四层，各层地面标高见表一：

表一

| 部位 | 标高 |
| --- | --- |
| 首层 | ±0.000 |
| 地库一层 | -5.00 |
| 夹层 | -8.525 |
| 地库二层 | -11.50 |
| 地库三层 | -15.675 |
| 地库四层 | -19.725 |

基础筏基厚1900~2200mm，独立柱基部分抗水板厚650mm。楼板多为无梁楼盖体系，板厚多为275mm，柱帽为矩形或条形，柱帽厚450~600mm。梁为矩型梁，梁的两个下角切边长为25mm的45。斜角。柱子的形式较多，其中圆柱共14根，直径从800~2600mm，异形柱有梯形、L形和椭圆形多种。矩形柱子多为大截面柱，柱四角切边长为25mm的45。斜角。地下结构墙、柱、板大部分为清水模板。

二、模板及支撑体系配置情况：

一般柱子模板采用冷轧钢模板（基本规格1500×600）。圆柱子采用定型钢柱模板。异形多边柱子采用150mm厚多层板拼支。柱头模板符合模数时采用钢模板，不符合模数的采用多层板。模板加固采用钢管、方钢或木方子。

梁板模板采用多层板，龙骨为木方子，支撑体系采用碗扣架子。混凝土板下配快拆托，梁下设U型支托。特殊房间模板支撑体系采用钢管架子。

墙模板用中型冷轧钢模板，钢管加固。

三、施工准备：

1、技术准备：

认真审阅图纸和说明，做好技术、质量及安全的书面交底。组织好施工翻样工作，及早把圆柱、大截面矩形柱及异形柱的模板、穿墙螺栓等特殊环节的加工图绘制完毕，统计好数量，做好预留孔洞及埋件的加工，以便施工。

2、材料准备：

顶板、梁模板及支撑系统配两层，墙柱模板配一层。碗扣架子按地上标准层四层配置。

3、现场准备：

在现场设置模板及相应材料的堆放场地，分类码放。搭设必要的工作棚，做好防火、防尘等环保工作。根据工期要求组织好材料进场，按部位进行施工。模板存放场地做好排水。

四、施工部署：

1、本工程地下各层模板原则上采用层层平端的方法进行施工。东一、东四分为2个工作面，中心筒剪力墙要求作为施工重点部位进行施工。由于本工程模板一次性投入量很大，因此要尽可能的创造条件，加快施工进度，以保证本工程按期完成。

2、施工顺序：

抄平、放墙、柱线→验线→钢筋调整、绑扎、焊接→做专业管线、下埋件、预留洞→墙柱模板拼装、墙柱支模调整、找正加固→墙、柱浇注混凝土→拆模→放50cm标高线→混凝土养护→梁板支撑系统支搭→支梁板模板→梁板钢筋绑扎→专业管线下埋件、预留洞→浇注梁、板混凝土→混凝土养护→墙、柱抄平放线

五、主要项目施工方法：

模板放线时应先清理好现场，然后根据施工图用墨线弹出墙模板的内边线和50cm的外控制线、柱模板的内边线和中心线。模板内的底部要清理干净。沿模板的内边线

1：3水泥砂浆找平，防止模板底部漏浆。模板安装前按施工需要的配件规格数量逐项清点检查，逐个检查固定。模板表面应涂刷液体脱模剂，但严禁在模板上涂刷废机油。

1、筏基内深基坑支模：

深坑支模采用小钢模，钢模尺寸尽量采用P3015模板。模板背面每750mm横竖设一道背楞，背楞采用Φ48钢管（双根），穿过钢模孔将钢管连在筏基下皮铁上，用Φ8钢筋每750mm拉结一道，见图一。

钢模与斜筋之间放置4cm厚混凝土垫块，垫块每750~  1200mm放置一块，梅花型布置。由于斜坡混凝土与坑底混凝土一次浇注，为防止底板混凝土拱起，在筏基四周1200mm范围内铺底模。

为使斜坡混凝土振捣密实，在斜坡模板上水平每隔1500mm留置一个750×300振捣孔，上下设两道。振捣孔留置位置见图二。振捣完后用P3075钢模将振捣孔封严。

为防止模板上浮，用Φ8钢筋将模板与筏基底铁相连。

2、筏基周边墙支模：

筏基周边墙采用冷轧钢模板（600×1500），模板设横竖钢管龙骨，间距750mm。由于墙体较高，需设三道斜支撑，斜支撑下脚支在方子上。墙体除设斜支撑外，另设一道拉戗。考虑到模板上浮问题，需在模板上设抗浮拉筋。见图三。

3、柱子支模：

普通柱子采用钢模支模。柱截面边长小于或等于600mm时，柱箍采用Φ48钢管，间距300mm。柱截面边长大于600mm时，柱箍采用80×40方钢，间距300mm，其中截面大于800×800时加穿柱螺栓，间距750mm，双向。每面至少加两道立楞，每道立楞设两道斜支撑，一道拉结（配花栏螺栓）保证柱模垂直并且不扭曲。柱子下口用木方子锁死，柱子模板见图四。

异形柱子模板采用多层板。预先将多层板作成柱子每面形状，并钉上竖向板肋（5×10方子，间距视截面大小为250~300mm），组拼到一起后，用方钢柱箍加固，必要时设穿柱螺栓，双向750一道。

圆柱支模。圆柱子模板为外加工定型模板，每个圆弧分4~6块，每块高度为1200~1500mm，板厚4~5mm，其它做法与普通柱子相同。

所有柱模板均为散支散拆，拆出的模板应设专人负责清理及刷脱模剂。

4、梁板支模：

无梁楼盖模板采用1.5mm厚多层板，有梁板楼盖的梁模采用钢模组拼，板模采用多层板。支撑体系大部分为碗扣架子，支板模时，立杆间距1250mm，配快拆头。支梁模时立杆间距950mm，配U型托。梁板支撑体系部分采用

Φ48钢管架子，相应的模板加固也采用钢管，见图五。本工程设计没有明确梁板起拱要求，但施工中按规范要求起拱，跨度大于4米时，按1~3/1000起拱。

梁支模见图六。

使用多层板支顶板模板方法见图七。

考虑到拆模方便，在多层板接缝处加2mm厚丁字铁，拆模时钩住丁字铁往下拉，不允许直接撬多层板。

柱帽部分支模采用多层板，用碗扣架子支撑，立杆间距加密。支梁高大于900mm的梁模板时，梁下支撑采用钢管架子，立杆间距不大于600mm。

5、墙体支模：

墙体支模分内外墙。

内墙允许用穿墙螺栓，支模方法见图八。

外墙外包法施工混凝土墙穿墙螺栓采用甲方指定防水螺栓。外墙内包法施工混凝土墙模板不能加防水螺栓，应设模板抗浮拉结，见图九。

在墙的转角处及墙遇梁处等地方，由于模板模数所限不配套的部位使用木模，木模里面刨光，并用螺丝与旁边钢模紧密连接。

六、模板拆除：

拆除模板时混凝土强度必须符合GB50204-92，施工及验收规范要求。拆模时，操作人员应站在安全处，以免发生安全事故。严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬，待该片模板全面拆除后，方准将模板配件支架等运出堆放。拆下的模板等配件严禁抛扔，要有人传递，堆放到指定地点，并作到及时清理、维修、涂刷好脱模剂。预拼大模板应在挂好吊钩检查所有连接件是否拆除后，方可起吊。

七、模板安装技术质量要求：

1、按配板设计和模板施工图的要求进行拼装，以保证模板系统的整个稳定。模板板缝应拼接严密。

2、配件必须装插牢固，支柱和斜撑下的支撑面应平整垫实，并有足够的受压面积。

3、预埋件与预留洞必须位置准确，安设牢固。

4、底板及板面墙模施工应提前做支撑用的埋件工作。

5、墙和柱子模板的底面应找平，下口应提前做好定位基准，靠紧垫平，在墙柱上继续安装模板时，模板应有可靠的支撑点，其平直度应进行核正。

6、预组装墙模板吊装就位后，下立面应垫平，紧靠定位基准两侧模板均应利用支撑调整和固定，其垂直度应符合要求。

7、多层支设的立柱应对应在同一竖向中心线上。

8、横龙骨宜采用整根杆件，接头应错开布置。

9、认真做好模板的预检，填写预检记录。

10、所有穿墙螺栓均要求加塑料管套筒，螺栓要求周转反复使用。

11、小钢模有端部连接时，端部所有卡件必须全部卡齐。

12、多层板尽量用整张的，如必须裁板时，裁口要刷封边漆。多层板之间的缝隙要用胶带封严。

13、模板安装的允许偏差应满足下表要求：见表二

表二

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 轴线位置 | 5 |
| 底模上表面标高 | ±5 |
| 截面内部尺寸 | 基础 | ±10 |
|  | 柱、墙、梁 | +4 -5 |
| 层高垂直 | 全高小于等于5米 | 6 |
|  | 全高大于5米 | 8 |
| 相邻两板表面高低差 | 2 |
| 表面平整（2米长度上） | 5 |

八、安全消防措施：

1、对进入现场施工的所有人员应进行安全教育，特别对外施人员必须进行入场教育，建立安全管理领导小组，安全人员责任到人。

2、施工前应做好安全交底，安全员应对各安全项目进行检查。

3、配合吊装的信号工及勾工应按规定配齐。

4、结构内的孔洞一定要堵死，防止坠落。

5、钢立柱、支撑架在使用过程中，各部位的连接杆要按规定支搭牢固。

6、小钢模在吊运过程中必须使用铁笼子，在铁笼落稳后方可脱钩。

7、进入现场的一切人员都必须配戴安全帽。

8、模板上架设的机电设备采取有效的安全措施。

9、高空作业、各种配件应放在工具箱或工具袋中不得掉落。

10装拆模板时上下应有人接应，随拆随用，把活动部件固定牢靠。

11、装拆模板应登在牢靠的架子上，大块模板应随时支撑固定，防止倾覆。预拼装板垂直吊运时应不少于两个吊点。

12、现场设足够的消火栓，保持现场内的循环道路。

13、现场用火应办理用火证后方可施工。

14、现场内易燃物品应远离火源。

附：模板计算书。

五建东方广场项目部

一九九八年二月十七日