- 施工测量

#### 1、定位方法

本工程测量定位根据业主提供的施工总平面图，先用J2E经纬仪控制点和轴线，再由直角关系定位出其他方向轴线。

本工程的基础结构施工将采用“轴线平面坐标测量定位”的方法来进行轴线控制。

地上部分将采用垂准经纬仪将闭合控制点由下引上来测定控制轴线的方案。

水准测量采用往返“精密水准”的测量方案。

#### 2、测量仪器的选用

| 名 称 | 型 号 | 等 级 | 产 地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光学经纬仪 | J2E | 2(级 | 苏州光学仪器厂 |
| 垂准经纬仪 | DJ6-C6 | 2(级 | 上海光学仪器厂 |
| 水准仪 | NA28 | 二等 | LEICA |
| 钢卷尺 | 50M |  | 上海卷尺厂 |

#### 3、平面轴线控制测量

基准平面轴线的设置以业主提供的基准点为依据，根据设计总平面图纸轴线的布置要求，采用平面坐标测量法测量轴线，原则上应一次测量到位。

轴线坐标控制点投测完毕之后，互相间应进行校核，同时可检验偏差情况，以及时纠正。

#### 4、楼层垂直控制测量

本工程±0.000以上的轴线控制测量，采用垂准经伟仪通过在每单元的四角设置引测孔，再以此引出控制轴线的测量方法，每单元的引测轴线必须闭合。在底层楼板处建立垂直基准控制点，其必须闭合。

以此基准控制点来进行建筑物垂直控制测量，并在该基准点上的楼板上预留150×150的通视孔，并设置盖板。测量时打开，结束后关闭，以防坠物伤人。

#### 5、高程控制测量

根据业主提供的城市等级水准点，采用往返水准或闭合水准测量（若业主提供二点）。用精密水准仪引测施工基准水准点。

施工基准水准点应布置在受施工环境影响小且不易遭破坏的地方。

以基准水准点为依据，用精密水准仪采用往返水准测量的方法将高程引测至楼层埋设的水准点上。

用钢尺将基准点通过其垂直向上引测至楼层，标高始终从基准点引上，以免累积误差。

用水准仪将接受的高程基准点传递至各施工部位。

#### 6、沉降观测测量

①结构施工至一层，即根据设计要求埋设沉降观测点。

②结构施工二层时，即开始第一次观测，首先用精密水准仪采用往返水准的方法测定初值。

③二层顶板砼浇注后第二天，应观测一次，如此，结构施工阶段，每浇筑好一层结构，均应观测一次。结构封顶后每月观测一次。装饰工程完工后、竣工验收前观测一次。

④竣工验收后，应将全部沉降观测资料转交于业主委托的有专业资质的测量单位。

⑤沉降观测应采用相同的观测路线和观测方法（采用环形闭合方法或往返闭合法），应采用同一仪器和设备，并固定观测人员。

⑥每次观测结束，应认真填写好沉降观测成果表。