二、施工定位测量方法：

1、工程特点:

由于主楼造型变化较复杂,建筑物长度大，给总体施工定位带来了一定的难度。故定位测投时，原则上以直角坐标为主，局部采用直角坐标换算成极坐标后，再进行投测定位建筑物的控制轴线。

2、测量原则：

根据业主提供的规划红线、地界边线、平面基准坐标控制点和基准水准点，严格按照设计施工图的要求进行投测。引测建立建筑物定位用的轴线控制坐标网和水准点（基点）在场地相对固定的位置上，用红漆作出标记。

3、平面测设定位：

- 对总图上所标注的定位坐标尺寸用计算闭合导线方法核算是否交圈。

- 根据总图上提供的直角坐标，计算出测量时所需的距离、角度以及局部通过坐标反算，换算成极坐标后进行平面控制网的测投。

- 测设时先核算施工现场已测设的坐标点，然后根据已测设出的坐标点测设出平面布置图上的坐标点，并使各个坐标点分布在施工现场内。

- 每次用直角坐标测设后，用极坐标进行校核。局部用极坐标测设后，再用直角坐标校核。

- 主要坐标控制点测设后，建立整个现场的平面控制线，控制线的间距按需要保持在30~50m之间。

- 然后测设出建筑物的轴线与主要控制点

4、楼层垂直控制的测量定位

- 垂直基准测量控制点设置：

在建筑物底层面板上（±0.000线处）布置垂直基准控制点，可设建筑物外边线附近视线畅通处，每幢楼设4~6个点。（预先在面板上预埋200×200×10钢板，并在钢板上作出红漆标记，控制点预埋件高出地面2cm，四周砌120砖保护）并在该基准控制点的上层楼板同一铅垂线位置留设200*200的通视孔，并设置盖板。测量时打开，结束后关闭，以防垫物伤人。

- 垂准主要测量方法

本工程±0.000线以上的轴线控制测量采用“天顶倒锥体”原理，测定主楼控制轴线基准点。每层楼面轴线引测好后，局部再用经纬仪测角量距定出园弧径向中垂线若干等分线，最后将等分线上的各等分点连成横向弧形轴线即完成圆弧部分的梁柱的轴线定位。由于砼的收缩徐变，会使基准点控制点之间产生相对位移。相互之间距离回会缩短，因此要定期校核纠正。

5、±0.000线以上高程控制测量

每个施工区引测两个基准标高（一个在外墙转角处，另一个在垂准测量基点铁板上），用钢丝线下挂重锤固定后，建立垂直度控制线，并在各楼层墙、边梁上，用红漆做醒目标记，标明高程数据。以基准水准点为依据，用精密水准仪采用往返水准测量法，将高程引测至主楼埋设的水准点上。随着楼层的升高，用钢尺不断往上引测，每次引测必须从基准点向上拉，为减少钢尺丈量时引起的误差，每三层进行一次总标高复核，并结合沉降量进行修正

6、测量工具表

主要测量仪器一览表

| 名称 | 型号规格 | 精度等级 | 使用范围 | 使用部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬仪 | J2 | 2〃 | 结构楼层轴线控制引测垂直控制 | 测量、技术 |
| 水准仪 | DSZ3 | (3mm/km | 结构楼层标高平水控制 | 关砌 |
| 水准仪 | DSZ3 | (3mm/km | 结构楼层标高平水控制 | 木翻 |
| 全站仪 | 索佳JET2C | 2"（+3mm+Pm-D） | 结构楼层轴线控制定位 结构水平面轴线控制定位用 | 测量、技术 |
| 垂准仪 | DZG6 | 1/30000 | 垂线引测，垂直控制测量、技术 |  |
| 钢卷尺 | 30M | I级 | 楼层弹线和模板尺寸、标高的丈量复核 | 木翻 |
| 钢卷尺 | 50M | I级 | 楼层弹线和模板尺寸、标高的丈量复核 | 木翻 |
| 钢卷尺 | 30M | I级 | 楼层梁板、柱、钢筋复核 | 钢翻 |
| 钢卷尺 | 30M | I级 | 楼层弹线和标高引测的丈量及复核 | 关砌 |
| 拉力器 | 10kg |  | 配合钢卷尺 |  |

以上仪器经鉴定合格、在有效的使用期内。