第二章  工程概况

# 建筑概况

工程名称：金域豪庭１-1、1-2＃楼工程

建设单位：永泰辉印刷（深圳）有限公司

设计单位：深圳市城建工程设计公司

本工程位于深圳市宝安区福永镇，东临金菊下路，南、西、北侧均为前期已开发完工成型的住宅小区；本工程为两栋十三层塔式住宅，无地下室，地上部分总建筑面积为14226.62m2。本工程建筑设计使用年限为3类50年，按防火设计规范属于二类高层建筑，耐火等级为二级。

本工程共设置电梯4部，其中消防电梯2部；建筑物外墙采用涂料，铝合金门窗；内装修除除公共部分一次装修到位外住宅内为纯毛呸装修。

目前，“三通一平”已基本完成，临时用电自小区总变配电室接入工地围墙范围内的临时配电箱，临时配电箱总开关为500A；临时用水已接通至施工现场；城市道路均直通施工现场。

# 结构概况

本工程住宅基础为预制预应力管桩（D400），以强风化岩作基础持力层，单桩承载力特征值为1100K；主体结构为现浇钢筋砼剪力墙结构，本工程抗震等级为二级，按７度抗震烈度设防；本工程设计标高±0.000相当于绝对标高5.700米；所采用的主要材料砼除14.47ｍ标高以下墙柱为C30之外所有墙柱梁板均为C25，基础垫层采用C10；钢筋主要为HPB235和HRB335及少量HRB400；墙体材料主体外墙和内隔墙采用MU5的加气混凝土砌块（容重≤8KN/m3），地面以下采用MU7.5混凝土空心砌块（容重≤15KN/m3）；砌筑砂浆为主体墙体M5混合砂浆，地面以下采用M10水泥砂浆。