第三十章  文明施工及环保措施

- 文明施工总目标

文明施工总目标：

文明施工检查达标90%以上，达到市级文明示范工地标准，努力做好规划管理，场容场貌创一流水平。

- 文明施工管理

- 项目经理部严格执行深圳市安全监督站印发的《文明施工手册》，以《深圳市文明施工检查评分表》为文明施工设计、布置、检查标准。

- 安全文明施工领导小组负责组织制定文明施工措施，建立文明施工管理岗位责任制，明确划分责任范围和责任区域，安全主任为项目文明施工直接管理者，负责日常文明施工工作。质量、安全部负责贯彻文明施工措施，文明施工是日常安全巡视的一项重要内容，每周一上午进行安全文明施工大检查，对各施工队文明施工平分，月末进行综合评比，优奖劣罚，其结果在工地黑板墙上进行公布。

- 安全文明施工领导小组每月初召开全体管理人员会议，组织学习深圳市文明施工文件和企业内部文件，使每个人都熟悉文明施工标准，认识文明施工的重要性。

- 施工组织机构

组长：项目经理

副组长：项目副经理、项目总工、安全主任

成员：各部门负责人、各专业单位有关负责人、各施工队负责人。

- 文明施工措施

- 工程标志牌（五牌一图）

按深圳市建筑工程现场文明施工管理办法的要求，在现场主出入口大门侧边醒目位置设置工程标志牌“五牌一图”，即工程概况牌、组织网络牌、安全纪律牌、防火须知牌、文明施工管理牌和现场平面布置图。

- 临时设施

- 临时设施的布置，应方便生产和生活，尽量少占用地。生活与施工区明确划分。

- 临时道路

- 运输便道

路面要硬地化，其厚度和强度应满足施工和行车需要。周边设排水沟，路面不得有坑洼积水。

- 人行通道

人行通道的路径应避开作业区。宽度不小于1米；人行步梯必须坚固，设防滑措施和扶手，保证行人安全。

- 临时供电、给排水

- 在夜间施工必须装设自备电源的应急照明。工地照明应保证亮度充足，均匀及不闪烁。

- 布置管道时，应全面规划、线路最短，干扰最少，所有给水设施均不得渗漏。

- 施工现场设置连续、顺畅的排水系统，沟渠成网，合理组织排水。排水沟穿越道路应埋管或加盖板。

- 现场建筑材料的堆放，要按照施工现场平面布置图制定的区域范围分类堆放。材料应码放整齐，做到横成排、竖成行。

- 现场组织4人左右的场容清洁队，专门负责场内外的清洁工作，分派管理责任到人。

- 在批准的施工场地内组织施工。需要临时租用施工场地或临时占用道路的，应当依法办理有关批准手续，先批后用。

- 施工现场内所有物品必须严格按施工现场平面布置图定位堆放，做到图物相吻。同时根据工程进展，适时地对施工现场进行整理和整顿，或进行必要的调整。

- 水土保持及环境保护措施

- 环境保护措施

本单位按有关要求申办相关手续、承担施工现场和周围环境保护和水土保持：

- 现场应落实各项除四害措施，严格控制“四害”滋生。

- 建筑垃圾必须集中堆放并随时清理，当天运走；不用的料具和机械应及时清退出场，保持场内整洁。生活区内设置垃圾容器，不得将垃圾及杂物乱丢乱弃。

- 生活区内设置开水房和茶水桶，并做到有盖、有标志。夏季施工应有防暑降温措施。

- 水泥库要封闭严密；场内的土路面和非硬化地面要经常洒水，避免扬尘。砼路面和大门口每天清扫两次，保持无泥土。

- 装卸有粉尘的材料时应采取有效措施防止粉尘飞扬。

- 所有生活或其他污水必须分别处理后排入市政排水管网。搅拌站设置沉淀池，使废水经沉淀排入市政污水管线。

- 现场存放油料的库房，必须进行防渗漏处理，防止跑、冒、滴、漏，污染水体。

- 禁止在施工现场烧有毒、有害和有恶臭气味的物质。

- 严禁向围墙外抛掷垃圾。

- 厕所应设有盖化粪池，大小便池应有冲洗设备。由专人一日数次定期清洗，保证无异臭味。

- 工地医务室的医务人员负责工地员工的医疗保健，作好防病治病，开展医疗卫生宣传。设立职工健康手册，负责监督检查食堂的食品卫生状况，防止食物中毒，并定期对施工作业场所及生活后勤区域进行药物喷洒、消毒工作。

- 临时住宿、办公区做到清洁卫生，窗明几净。

- 工地汽车出入口均设置冲洗槽，用水枪将外出的汽车冲洗干净，确认不会对外部环境产生污染后，方可让车辆出门。

- 装运建筑材料、土石方、建筑垃圾和工程渣土的车辆，应采取有效措施，保证行驶途中不污染道路和环境。

- 保持睦邻良好关系，教育全体职工遵纪守法，不侵害居民利益。

- 噪音控制措施

- 禁止中午（12时至14时）和夜间（23时至凌晨7时）施工，由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况，确需中午或夜间施工作业时，应向建设行政主管部门和环保部门申请。

- 加强机械设备的维修保养工作，确保机械运转正常，降低噪音。

- 发电机房内墙壁装饰吸音板，减少噪音污染。

- 现场施工所有机械设备、车辆不得鸣号；地面和楼层的联系采用对讲机；工人施工时禁止大喊大叫。