目     录

第一章  总 则-----------------------------------------------------------2

第二章  岗位责任制---------------------------------------------------2

第三章  安全教育------------------------------------------------------5

第四章   高处作业的安全管理措施--------- --------- 14

第五章   安全组织框架图------------------------------------- 16

第六章    安全目标控制--------------------------------------------16

第七章   交底附表--------------------------------------------------- 17

第一章   总 则

全方位的落实安全生产责任制，严格严谨的操作规程，是做好建筑施工的基础和保证，为真正的落实安全生产责任制，确保全员的人身安全，根据有关的法律、法规以及各项有关规定，结合本工程的特点，特制定《钢结构工程安全方案》（简称方案），请全体人员遵照执行。

第二章   岗位责任制

按照“谁主管，谁负责 ”的安全生产原则，在施工现场共分为项目经理，项目副经理，质量检查员，资料员，工段长，安全员的岗位，人员设置的多少，根据项目的大小来确定。

一  项目经理安全岗位责任制

- 对承包项目工程，生产经营以及安装过程负全面领导责任。

- 认真，全面，细致的传达大包方对安全工作的一切要求，并要求项目部全体成员和全体施工人员扎扎实实的做好各项安全工作。

- 有权处理在安全工作中所发现的一切违章行为，并给予及时的制止，同时责成有关人员调查和处理违章事实，并将处理情况上报有关领导。

- 健全和完善用工管理手续，录用外地人员时要向有关部门申报，严格用工制度和管理，适时组织上岗前的安全教育，对外包队伍的健康和安全负责，加强劳动保护工作。

- 组织落实施工组织中的安全技术措施，监督项目工程施工中的安全技术交底制度和设备、实施验收制度的落实。

- 领导、组织施工现场定期的安全生产检查，发现施工生产中的不安全问题，组织制定措施，及时的给予解决；对上级提出的安全生产与管理方面的问题，要定时、定人、定措施的予以解决。

- 发生事故，要做好现场保护与抢救工作并及时上报，组织和配合事故的调查，认真落实制定防范措施，吸取事故教训，本着“四不放过”的原则，举一反三，消灭一切事故，正常文明安全工地。

二  项目副经理安全岗位责任制

项目副经理在项目经理不在岗位时，全权履行项目经理的安全责任，并对项目经理负责。

三  质量监督员安全岗位责任制

- 在做好本质工作的同时，质量监督员有义务对现场的安全工作中发现的不安全隐患提出自己的建议，并向有关部门和领导反映。

- 积极的协助项目经理做好各项安全工作。

四  资料员安全岗位责任制

- 在做好本质工作的同时，资料员有义务对现场的安全工作中发现的不安全隐患提出自己的建议，并向有关部门和领导反映。

- 做好本质工作中的各项安全管理工作，包括防火，防盗，防丢失。

五  工段长安全岗位责任制

- 认真执行上级和本项目部有关安全生产的规定，对所管辖班组的安全生产负直接领导责任。

- 认真执行安全技术措施及安全操作规程，针对生产任务特点，向班组进行书面安全技术交底，履行签字手续，并对规程、措施、交底要求的执行情况，进行经常的检查，随时纠正各类违章。

- 经常检查所辖班组作业环境及各种设备，实施的安全状况，发现问题及时纠正解决；对重点、特殊部位的施工，必须检查作业人员及各种设备，实施的安全技术状况是否安全有效，严格执行技术交底制度，落实技术安全措施，并监督其执行，做到不违章指挥。

- 定期和不定期的组织所辖班组学习安全操作规程，开展安全教育活动，接受安全部门或安全管理人员的安全监督检查，及时解决提出的不安全问题。

- 发生因工伤亡及未遂事故，要保护好现场并立即上报，协助有关部门的人员做好事故调查的各项工作。

六  安全员安全岗位责任制

- 认真贯彻执行上级和有关部门安全生产的法律、法规和规程、规定以及各项管理制度，对本单位职工在生产经营活动中的安全和健康负直接责任；

- 组织实施并制定安全生产工作目标、规划以及实施计划。

- 落实施工中安全管理方案以及安全技术要求，严格执行安全技术措施和审批制度，施工项目安全技术交底制度以及设备交接、验收及使用制度。

- 随时掌握安全生产动态，监督并保障安全生产保障体系的正常运转，定期和不定期的组织安全生产检查，及时消除隐患与不安全因素，制止违章指挥和违章作业。

- 严格遵守特殊工种及民工使用的安全生产管理规定，领导组织职工的安全生产教育。

- 发生因工伤亡及重大未遂事故时，要做好现场保护并及时上报，协助事故调查组参与事故的调查处理工作，制定并落实各项防范措施并认真吸取教训。

第三章  安全教育

施工现场的安全教育分为现场安全技术交底，班组安全教育，适时活动的安全教育，集体安全教育，特殊工种的安全技术教育等。

第1条：现场安全技术交底

第2条：结构吊装安全技术交底（见表一）

第3条：现场焊接安全技术交底（见表二）

第4条：现场内外墙板安全技术交底（见表三）

第5条：现场屋面板安全技术交底（见表四）

第6条：现场维护系统技术交底（见表五）

第7条：班组安全教育

施工队伍必须接受三级安全教育，经考试合格后方可上岗作业，未经安全教育和考核不合格者，严禁上岗作业。

三级安全教育，分别为用工单位、项目经理部、班组负责组实施，总学时不得少于24学时。

施工队伍抵达现场后，工段长要将全部人员的情况上报用人单位和安全部门，由安全部门负责组织安全教育并以表格的方式上报给大包方，对施工队以及班组进行的安全教育的具体内容是：

·安全生产的方针、政策和法律、法规；

·安全生产的重要意义和必要性；

·建筑安装工程施工中安全生产的特点；

·建筑施工中因工伤亡事故的典型案列和控制事故发生的措施。

·建筑施工中高处坠落、触电、物体打击、机械（起重）伤害、坍塌等五大突出伤害事故的控制和预防措施。

第8条：适时活动的安全教育

·建筑施工现场的应急预案教育；

·建筑施工现场的消防安全教育；

·建筑施工现场突发事件的安全教育；

·重大节假日和重大活动的安全教育；

第9条：集体活动的安全教育

·介绍项目工程现场的基本情况；

·介绍项目工程施工现场安全生产和文明施工的制度和规定；

·采用新技术、新工艺、新材料和从事非本工种的岗位操作教育；

第10条：特殊工种的安全技术教育

首先掌握的是基本知识，包括：电气安全基本知识、电气运行安全、爆炸危险场所的电气安全、常用焊接与切割方法的基本原理与安全、焊接的防火与防爆、焊接的安全用电、焊接作业的安全技术、焊接作业的防护、安全操作过程、安全防火制度、起重机械的原理与安全、起重设备的安全规程、起重设备的一般防护标准、起重索具和吊具的性能及使用方法、起重作业的安全规程，起重人员的安全要求、一般信号员所掌握的基本知识等。

其次就是操作能力，包括：必须是经过专业考核并领取国家权威机构颁发的、在有效期内的特种作业上岗证书，对其设备掌握的能力和熟练程度、正确的解决突发事件的能力，熟练的操作程序，较强的安全意识和素质等。

第11条：现场用电的安全技术教育

在施工队伍进入现场后需要使用临时电的，要经过大包方的同意，并按照大包方的有关规定，在大包方专业电工的带领下，正确的安装电器设施，并通过验收合格后开始投入使用。

- 露天使用的电器设备应搭设防雨罩，凡被雨淋、水淹的电气设备应进行必要的干燥处理，经检查绝缘合格后方可使用。

- 配电箱必须牢固、完整、严密并加锁箱内不能存放杂物。

- 施工现场的照明线路的敷设除设保护线外，应分开设置或穿管敷设，办公室照明应设开关控制，工作棚，临时办公场所的照明装置应距可燃物不小于2米。

- 电工作业时，必须穿绝缘鞋，戴绝缘手套，禁止酒后作业。

- 电气设备不带电的金属外壳、框架、部件、管道、金属操作台和移动式碘钨灯的金属柱等，均应做保护接零。

- 定期和不定期对临时用电工程的接地、设备绝缘和漏电保护开关进行检测、维修，发现隐患，及时消除，并建立检测维修记录。

- 照明线路不得拴在金属脚手架、龙门架上，严禁在上面乱拉、乱。灯具需要安装在金属架、龙门架上时，线路和灯具必须用绝缘物与其隔开，且距离工作面高度在3米以上，控制刀闸应配有熔断器和防雨措施。

- 电工作业人员必须经过专业安全技术考核合格，并有上岗证书后才能上岗，非电工人员禁止电气作业。

第12条：电焊工的安全技术教育

现场实施电气焊时属于明火作业，按照规定，要向大包方安全管理部门开具明火动火证，并采取相应的安全防护措施方可进行施焊作业。

在每次进行电气焊作业时，操作人员要认真检查电焊机和焊枪遗迹焊把线的安全技术状况是否处于良好状态，发现问题，应立即排除，遇有重大隐患时，应立即报告有关人员给予及时的消除。

在现场进行和用电有关的作业时，要严格执行《建筑施工现场用电安全技术规范》，应采用专项临时电气的施工组织设计，强调突出线缆架设及线路保护，严格采用三级配电二级保护的三相五线制，每台设备和电动工具都应安装漏电保护装置，漏电保护装置必须灵敏可靠，电焊机必须采取防雨措施。

要保持焊枪和焊把线绝缘良好，要做到一机一闸一漏电的保护器，机电设备使用前应经过认真的检查，调试合格后方可进行作业。

电焊工在进行作业时，必须使用面罩和专用的绝缘手套、帽等防护用品，并持证上岗，随时接受有关人员的检查。

在高空气割或实施电气焊时，应采取措施防止金属和火花落 下伤人或引燃地面可燃物，下方应设专人看守，并配备相应的灭火实施。

在使用气割时，乙炔瓶必须直立并装有回火装置，氧气瓶和乙炔瓶之间的距离应大于8米，远离火源并有遮盖。

电气操作人员必须遵守以下规定：

·在合闸前，电焊人员要检查一、二次线是否有破损处，如有破损要用胶布包好，否则不准使用；

·在合闸前，电焊人员要检查焊机附近有无易燃易爆物品，如有可以物品，要在挪开并保持有安全距离后，方可进行作业；

·合闸时，要带好手套，以防短路发生火花烧伤；

·电焊机应放置在清洁干燥的地方，严禁放在有水及潮湿处或高压线下进行运转；

·电焊线禁止放在泥水中通过，以防止发生漏电；

·电焊线禁止与钢丝绳，气焊线混在一起；

·不准在带有压力的罐及锅炉上进行焊接；

·遇有雨天，禁止电气焊作业；

·清理焊道熔渣，必须带好防护眼睛，以防烫伤眼睛；

·点火时，焊枪口不准带人，正燃烧的焊枪不准放在工件或地面上，带有乙炔和氧气时，不准放在金属容器内，以防气体逸出发生燃烧事故；

·电气焊工在实施操作时，如发现自己有头晕等不适应症状，要及时与地面人员取得联系，及时的休息，防止发生意外；

·为保证质量，遇有风力4-5级时，停止焊接作业；

·其它不能焊接的因素。

第13条：高处作业的安全技术教育

高处作业的范畴应包括临边作业、攀登作业、交叉作业、悬空作业等。凡是在高处作业的人员，必须接受有关部门和有关人员的安全技术教育，并认真学习赶处施工作业的安全技术规范，经过考核合格后签字被案方可作业。

在高处作业时，作业人员要集中精力，杜绝与高处作业以外的活动；在高处作业时，要按照规定但好安全带和安全帽；，在梁面行走时，其一侧的临时护拦横杆了采用钢索，当改为扶手绳时，绳的自由下垂度不应大于L/20，并应控制在100mm以内。

在高处事实电气焊时，必须使用标准的安全带，并系在构件上，如使用吊蓝，应按照有关规定制作合格的吊蓝，不得在高处来回抛掷物品，防止物品坠落伤及地面人员，下方要与专人看护，对在高处实施电气焊时，下方地面要及时清理，防止熔渣和火花掉下引燃地面可燃物而发生火灾。

焊接电缆应绑紧在固定的地方，严禁饶在身上或搭在背上作业；焊接电缆通过道路时，必须架空或采取保护措施。

焊接时二次线必须双线到位，严禁借用金属管道，金属脚手架，轨道及结构钢筋作回路线；下班后必须拉闸断电，必须将地线和把线分开，并确认火已熄灭方可离开现场。

在高处作业时所使用的物料，均应对方平稳，不妨碍通行，装卸工具要随手放入工具带内；作业中的通道，通道板和登高用具，应随时清扫干净，拆卸下的物品及余料均应及时清理运走；不得任意乱至或想下丢弃传递物件，因作业必须临时拆除或变动安全防护措施时，必须经项目负责人同意，并采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复；施工中对高处作业的安全技术措施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决，危及人身安全时，必须停止作业。

严禁酒后高空作业。

在高处进行结构安装各工种立体交叉作业时，不得在同一垂直方向上操作，下层作业的位置，必须处于依上垂高度确定的可能最落半径之外，不符合以上条件时，应设置安全防护层，安全带的正确挂法一般应高挂低用。

在安装构件时，使用撬杠校正后件的位置要安全，必须防止因撬杠滑落而引起的高空坠落；在脚手板上作业时，应思想集中，防止踏上探头板而发生高空坠落；作业人员所使用的工具及其它零部件，应随时放入工具带内，防止脱落而砸伤地面人员；地面操作人员，尽量避免在高空作业的下方停留或通过，也不得在起重机的吊杆和正在吊装的构件下停留或通过；构件安装后，必须检查连接质量，确认无误后，才能摘钩或拆除临时固定工具，以防止构件掉落伤人，在安装结构和屋面板时，应设置安全区，禁止与吊装作业无关的人员进入作业区，必要时，拉出警戒线。

第14条：起重吊装作业的安全技术教育

在每次吊装一个作业面时，项目负责人和安全员要根据现场实际情况进行安全技术交底，宣布注意事项，重申现场安全管理规定，全体参与起重吊装作业的人员，要在安全记录中签字备案。

在具体实施中，要听从上下信号员的指挥，遇有问题时，要立即停止作业，待问题解除后再进行吊装。

起重机操作人员，要完全服从现场指挥员和信号员的指挥，遇有风（5级以上），雪、雨、大雾等恶劣天气，要停止吊装。

在每次作业前，起重工要认真检查起重机械的安全状况是否符合标准，有问题要及时排除，并向项目负责人汇报，有重大隐患时，要将起重机械立即移出作业区，待问题解决后再行进入。

吊装钢柱钢梁时，要认真检查钢丝绳是否处于良好状态，要按正确的操作程序进行实际操作，不得违章蛮干，不得违章指挥，不得强行起吊。

起吊物品时，钢丝绳要将物品捆扎牢固，不得出现死折，打弯和套吊，更不得超限吊装。

两台起重机间的距离，应保证在最不利位置时，任何一台起重机具的吊臂不会另一台的车身，起重臂相碰，并至少有2米的安全距离，应避免两台起重机具的大臂在垂直的位置相交；起重机具应安装有起重超位器，高度限位器，幅度指示器，形成开关等，防止安全装置失灵而造成事故。

起重吊装作业的6个不吊

·起重机械及其附件存在有不明隐患时不吊

·遇有雪、雨、大雾以及5级大风时不吊

·信号员不在现场时不吊

·作业区内存在有重大安全隐患时不吊

·作业区上空有高压线的不吊

·超限额的不吊

使用起重机具，必须正确的选择吊点的位置，合理穿挂索具、试吊除指挥和挂钩人员外，严禁其他人员进入吊装作业区。

第四章     高处作业的安全管理措施

按照《建筑施工高处作业安全技术规范》的有关规定，2米并超过2米以上为高处作业。凡从事高处作业的施工人员外，除接受安全技术教育外，安全管理部门应按照规定，配置必要的安全防护装置（安全网）。

·以两个跨距为一个单元体，纵向在地面上用通长高强钢丝绳布置在跨距上，然后在地面预先铺设安全防护网，系在钢丝绳上，系紧，绷平。

·钢丝绳的四个拉点，同时在梁上面人工拉起，拉至加固位置（梁上面向下返一米左右处），先从平行两点处用卡具固定钢丝绳，然后拉紧钢丝绳，用卡具固定另外两点，下饶过大梁处用吊索提拽吊点固定在梁面或檩条下面。

·拆换安全网。当屋面板在安全检查合格后方可进行下一步工作，按顺序解开安全网系扣，折叠好以备下次使用，严禁生拉硬拽安全网，高强钢丝绳拆除时（系扣和卡具）要缓慢拆除，安全网拆除时，下部严禁站人。

安全网拉设面积至少要比安装作业面多两个跨距，所使用的安全网及高强钢丝绳要有安全出厂合格证书及检测报告，安全网拉设完毕后，必须经安全管理人员和监理检查合格后，方可进行作业。

安全网拉设完毕后，网面不应有漏洞、网边栓接不牢、网面不平等现象，现场用100公斤沙袋从屋面施工作业面向网面抛掷做破损失效实验，以承接住沙袋而不破损为符合要求。

安全网为临时安全防护用品，严禁施工人员在网面上行走和借用网面放置施工用品。

安全网在一个结构单元体上使用完毕后拆换到另一个结构单元体上时，应及时对索具及安全网进行检查，严禁网面有破损及绳索有严重刻痕的情况。

第五章    安全组织框架图

项目经理部安全组织框架图

第六章  安全目标控制

1、员工死亡事故无 。

2、重伤：20万工时重伤人次0.3；轻伤：20万工时轻伤人次4。

3、特殊工种持证上岗率100%，安全交底率100% 。

4、职业病防治有效率100%。

5、化学危险品泄露无。

6、火灾、爆炸事故无。

第五章  交底附表

安   全   技   术   交   底（表一）

项目名称：北京西郊汽配市场中心汽修城钢结构项目

| 分部工程项目 | 钢结构安装 | 分项工程名称 | 结构吊装 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 |
| 结构部分进入现场后，即可进行吊装。 吊装结构所使用的吊装器具，必须符合国家的有关规定，同时，吊装作业人员必须备有国家权威机构颁发的上岗操作证，车辆要有合格证明。 现场实施吊装作业，必须有专职安全员和现场安全员在场，负责指挥和监督。 构件在起吊时，构件的下方不得站人，更不能任意从构件的下方通过。 在高处作业的施工人员，必须佩带安全带，安全帽，螺丝、扳子等工具，要随时放在工具带内，禁止抛接任何物料，以防落下伤人。 构件在进行拼接时，上下人员要配合一致，安全员进行监督。 施工人员上下钢梁钢柱时，须使用爬梯，爬梯应于钢梁和钢柱结合牢固，严禁在钢柱上随意上下。 钢梁上禁止堆放零散材料，安装用料做到随用随清理，防止坠落伤人。 施工现场用电由专职电工负责，电工必须持证上岗，严禁乱接电动工具。 施工人员严禁酒后上岗。 未尽事宜必须执行国家的安全规范的要求。 交底人员： 交底对象： 交底日期： |

安   全   技   术   交   底（表二）

项目名称：北京西郊汽配市场中心汽修城钢结构项目

| 分部工程项目 | 钢结构安装 | 分项工程名称 | 结构焊接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 |
| 现场焊接属于明火作业，必须向甲方安全管理部门申请开具动火证，在得到甲方安全管理部门的同意后，方可进行焊接作业。 焊接属于特种作业，所有焊接人员，必须具有特种作业证，证件必须齐全有效，禁止酒后上岗。 在焊工人员实施焊接时，必须清理焊接现场周围易燃物，防止因焊渣掉在易燃物上发生火灾。 在高处实施焊接作业时，必须戴好安全帽，系好安全带，安全带要在钢梁上挂好，挂牢。 实施焊接作业时，随身携带工具要及时的放在工具带内，禁止在钢梁上随意放置工具，防止工具掉落伤人。 在高处实施焊接作业时，有必要在安全笼里进行作业的，必须使用安全笼，安全笼的制作按国家的有关规定执行。 施工人员在上下钢梁钢柱时，须使用爬梯，爬梯的具体做法，按有关规定执行，经甲方验收合格后，方可投入使用。 禁止在高处抛掷任何施工材料和工具。 在每天进行焊接作业前，要认真的检查焊接现场区域内有无异常，经检查安全无误后，再开始进行作业。 现场用电由专职电工负责，电工必须持证上岗，用电设备保证一机一箱，严禁乱接电动工具，雨天禁止实施焊接作业。 未尽事宜，按国家有关规定执行。 交底人： 交底对象： 交底时间： |

安   全   技   术   交   底（表三）

工程名称：北京西郊汽配市场中心汽修城钢结构项目

| 分部工程项目 | 钢结构安装 | 分项工程名称 | 内外墙板安装 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 |
| 现场施工人员必须佩戴安全帽，系好安全带。 墙板安装时，移动操作平台架的搭设必须有安全部门的审批的方案，方可使用。 移动操作平台必须牢固，与地面接触处必须平整，并垫实；侧面与钢柱，钢梁要拉接牢固。 脚手架要有足够的斜撑，保证刚度和稳定性，已搭设好的脚手架不得随意拆改。 施工人员在操作平台上进行作业时，安全带必须在钢梁上及C型钢上安挂牢固。 脚手架上下操作人员必须行动一致，搬动移动平台时动作要协调，以保证脚手架的稳定。跨梁间进行施工时，必须搭设操作平台。 严禁抛掷任何物料，工具，脚手架上操作人员随手工具必须放在工具带内，以防落下伤人。 现场用电由专职电工负责，电工必须持证上岗，用电设备保证一机一箱，严禁乱接电动工具， 雨天禁止施工，并将电源切断电闸箱上锁。 施工人员禁止酒后上岗，有高血压，心脏病，颠邪病者禁止参与施工。 未尽事宜，按国家有关规定执行。 屋面板操作人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽，系好安全带，安全带在钢梁上挂好，挂牢。 跨梁间进行施工时，必须搭设操作平台。 在屋面操作人员的工具必须放入工具带，以防工具坠落。 严禁抛掷任何施工材料和工具。 屋面板操作人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽，系好安全带，安全带在钢梁上挂好，挂牢。 跨梁间进行施工时，必须搭设操作平台。 在屋面操作人员的工具必须放入工具带，以防工具坠落。 严禁抛掷任何施工材料和工具。 屋面板操作人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽，系好安全带，安全带在钢梁上挂好，挂牢。 跨梁间进行施工时，必须搭设操作平台。 |

安   全   技   术   交   底（表四）

工程名称：北京西郊汽配市场中心汽修城钢结构项目

| 分部工程项目 | 钢结构安装 | 分项工程名称 | 屋面板安装 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 |
| 在屋面操作人员的工具必须放入工具带，以防工具坠落。 严禁抛掷任何施工材料和工具。 屋面安装人员下方必须悬挂水平安全网，安全网必须挂设严密，与钢梁绑扎牢固，不得有松扣。 现场用电由专职电工负责，电工必须持证上岗，用电设备保证一机一箱，严禁乱接电动工具， 雨天禁止施工，并将电源切断电闸箱上锁。 施工人员禁止酒后上岗，有高血压，心脏病，颠邪病者禁止参与施工。 未尽事宜，按国家有关规定执行。 交底人： 交底对象： 交底时间： |

维护系统技术交底（表五）

- 施工依据

  - 按仓库屋面设计图纸施工，制作和安装人员均应在施工前熟悉相应施工图纸、技术条件及设计和工程变更文件。

  - 按《北京西郊汽配市场中心汽修城施工组织设计》施工。各工序的施工质量均应遵循《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205---2001的相应要求。

  - 严格按已批准的、规定的施工步骤进行施工。

- 施工方法

（一）（墙面檩条施工）

  - 熟悉排板图，分清规格型号，逼供内按排板图领取材料。

  - 安装前要检查檩托板位置、孔距、孔直径是否正确，合格后方可施工。

  - 安装时注意檩条正反方向，洞口尺寸误差，控制在±5mm之内。

  - 1.2m围墙上檩条安装时，必须检查标高尺寸及水平度。

  - 整平：安装前对檩条支撑进行检测和整平，对檩条逐根复查其平整度，安装的檩条间高差控制在±5mm范围内。

  - 弹线：檩条支撑点应按设计要求的支撑点位置固定，为此，支撑点应用线划出，经檩条安装定位，按檩条布置图验收。

  - 墙面檩条间距误差为±5mm，檩条下绕不应超过±10mm，垂直面误差为±10mm，如果误差不符合规范，用拉调调整或改檩条孔距等方法解决，直至符合设计与规范要求。

  - 固定：按设计要求进行焊接或螺栓固定，固定前再次调整位置，偏差≤±5mm。

  - 檩条连接螺栓必须加垫片年，并按规范拧紧。

  - 檩条安装后由项目技术负责人通知质量员或监理工程师验收，确认合格后转入下道工序。

（二）墙面内板（ADP-2）施工

- 熟悉排版图，分清规格型号，并按排版图领取材料。

- 内墙板代号为ADP—2，长度代号为P43—00000。

- 侧向搭接为小边压大边，板要向前推、靠严、缝隙小，符合规范要求。

- 柱边要安装J形收边（TM33）。

- 安装第一张板时，必须用线锤吊线，每隔5张板划出定位线，先安装板底部J形收边，再进行内墙的安装。

- 结构钉（101）、接缝钉（100）施工时，严格按施工图进行，必须在板上划出位置线，保证安装的钉在一条直线上。

- 安装板时注意墙板不许有折痕，不许打空钉；板过长时，应采取合理的提升方式；板外表面有脏物时，必须擦干净后，再进行安装。

（三）墙面保温棉施工

- 检查保温棉规格型号与尺寸，并按当天施工面积领取材料。

- 保温棉为100 mm厚，带单贴面玻璃纤维棉，安装时不要与皮肤接触。

- 墙面保温棉纵向不可搭接，墙面上端高出墙面200，下端与板平齐。侧向拼接必须严密，不许有缝隙，外贴面插接内贴面，并用钉书机钉在一起。

- 檩条保温棉铺设完，由项目技术责任人通知质量员或监理工程师进行隐蔽验收，确认合格后转入下道工序。

（四）墙面外板（ADP--1）施工

- 熟悉排版图，分清规格型号，并按排版图领取材料，运输时注意成品保护。

- 外墙板代号为ADP—1，长度代号为P50—00000。

- 侧向搭接为小边压大边，板要向前推、靠严、缝隙小，符合规范要求。

- 逆风向安装起板位置必须以施工图为准。

- 安装第一张板时，必须用线锤吊线，每隔5张板划出定位线，并重新用线捶吊线，墙板底部拉通线找直。

- 自攻钉拧金深度控制一样，保证墙板平整度。

- 结构钉（101）、接缝钉（100）施工时，必须在板上划出位置线，保证钉在一直线上。

- 安装同一墙面的最后一张板，位置必须符合施工图纸要求，保证阳角与阴角的安装。

- 安装爆时注意墙板不许有折痕，不许打空钉；板过长时，应采取合理的提升方式；板外表面有脏物时，必须擦干净后，再进行安装。

技术交底对象：                     技术交底人：

北京贝伦钢结构有限责任公司

2007年

# Text boxes

王建明

王云峰

刘 勇

李

国松

史金生

刘宗才

刘维新

胡广佟

周广春

张杰

刘

海