龙门起重机设计计算

一．设计条件

1. 计算风速

最大工作风速：  6级

最大非工作风速：10级(不加锚定)

最大非工作风速：12级(加锚定)

2. 起升载荷

Q=40吨

3. 起升速度

满载：v=1   m/min

空载：v=2   m/min

- 小车运行速度：

满载：v=3  m/min

空载：v=6  m/min

- 大车运行速度：

满载：v=5  m/min

空载：v=10  m/min

- 采用双轨双轮支承型式，每侧轨距2 米。

- 跨度44米，净空跨度40米。

- 起升高度:H上=50米，H下=5米

二． 轮压及稳定性计算

(一) 载荷计算

1．起升载荷：Q=40t

2．自重载荷

小车自重                G1=6.7t

龙门架自重              G2=260t

大车运行机构自重        G3=10t

司机室                  G4=0.5t

电气                    G5=1.5t

- 载荷计算

| 名称 | 正面 | 侧面 |
| --- | --- | --- |
|  | 风力系数C | 高度系数Kh | 挡风面积A | 计算结果CKhA | 高度h | 风力系数C | 高度系数Kh | 挡风面积A | 计算结果CKhA | 高度h |
| 货物 | 1.2 | 1.62 | 22 | 42.8 | 50 | 1.2 | 1.62 | 22 | 42.8 | 50 |
| 小车 | 1.1 | 1.71 | 6 | 11.3 | 68 | 1.1 | 1.71 | 6 | 11.3 | 68 |
| 司机室 | 1.1 | 1.51 | 4.5 | 7.5 | 40 | 1.1 | 1.51 | 3 | 5.0 | 40 |
| 门架 | 1.6 | 1.51 | 188 | 454.2 | 44 | 1.6 | 1.51 | 142 | 343 | 44 |
| 大车 | 1.1 | 1.0 | 2 | 2.2 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 2 | 2.2 | 0.5 |
| 合计 |  |  |  | 518 | 44.8 |  |  |  | 404 |  |

工作风压：qⅠ=114 N/m

qⅡ=190  N/m

qⅢ=800  N/m(10级)

qⅢ=1000  N/m(12级)

正面： FwⅠ=518x114N=5.91N

FwⅡ=518x190N=9.86N

FwⅢ=518x800N=41.44N  (10级)

FwⅢ=518x1000N=51.8N  (12级)

侧面：FwⅠ=4.61N

FwⅡ=7.68N

FwⅢ=32.34N (10级)

FwⅢ=40.43N (12级)

（二）轮压计算

1． 小车位于最外端，Ⅱ类风垂直于龙门吊正面吹大车, 运行机构起制动，并考虑惯性力的方向与风载方向相同。

龙门吊自重：G=G1+ G2+G3+G4+G5=6.7+260+10+2=278.7t

起升载荷：  Q=40t

水平风载荷：FwⅡ=9.86t

水平风载荷对轨道面的力矩：MwⅡ=9.86 X 44.8=441.7 tm

水平惯性力:Fa=(G+Q) X a

=(278.7+40) X 0.2 X 1000

= 6.37 X 10000 N

=6.37 t

水平惯性力对轨道面的力矩：Ma  = 6.37 X 44=280.3tm

总的水平力力矩：          M1   = Ma+ MwⅡ

=722 tm

小车对中心线的力矩：M2=（6.7+40）X 16=747.2tm

最大腿压：         Pmax=0.25  (G+Q) + M1/2L + Mq/2K

=0.25 318.7 + 722.0/48 + 747.2/84

=79.675+15.04+8.9

=103.6t

最大工作轮压：Rmax= Pmax/4 =25.9t =26t

(三) 稳定性计算

工况1：无风、静载，由于起升载荷在倾覆边内侧, 故满足∑M≧0

工况2：有风、动载，∑M=0.95  (278.7+40)  12-628.3

=3004.9 >0

工况3：突然卸载或吊具脱落，按规范不需验算

工况4：10级风袭击下的非工作状态:

∑M=0.95  278.7 12 – 1.15  41.44 44

=3177.2-2668.7

=1080.3>0

飓风袭击下：

∑M=0.95  278.8 12 –1.15  51.8  44.8

=508.5>0

为防止龙门吊倾覆或移动，龙门吊设置风缆。

三 起升机构设计计算

- 设计参数

  - 起重量：   Q=40t

  - 起升速度： V吊=1m/s

V空=2m/s

  - 钢丝绳倍率: q=4

- 钢丝绳计算

Smax=Q/(qaη)

Q=40t=4000Kg

q—倍率， q=4

- 卷入卷筒根数  a=2

η=0.97

Smax=Q/(qaη)=40000/(240.97)=5.1510Kg

选择 6w(19)-20-185-Ⅰ-光

Sp=Φ∑S=0.8530.25=25.70t> n  Smax=5  5.15=25.75t

- 电动机的选择及校核

KW

选择变速调速电机 YTSZ180L-8

额定功率：  11Kw

额定转矩：  140.1Nm

额定转速：  735r/min

转动惯量：  0.285Kgm2

重量：       250Kg

过载系数λ：2.8

过载校核:

Pn=11KW>5.9KW 满足要求。

四  小车机构设计计算

- 确定车轮直径

小车采用四轮布置，轨距2m,轮距2.5m。

小车自重引起的轮压Rt

起升载荷引起的轮压

最大轮压：

最小轮压：

车轮的等效疲劳计算载荷

采用圆柱车轮和铁路轨道，初选车轮直径φ400，铁路轨道P43，车轮材料为45号刚，踏面硬度HB=300—380,硬度层为15mm,P43轨道是凸形，曲率半径R=300mm.

车轮的许用轮压为：

C1----车轮转速系数，车轮的转数

C2----运行机构工作级别系数，1

K2---与车轮材料有关的电接触应力系数，0.1

R----曲率半径，为300mm

m---曲率半径的比值所确定的系数，为0.45

N

- 运行阻力计算

  - 运行摩擦阻力Ff=wG,

w=0.008

  - 坡度阻力

  - 风阻力

N

F=Ff+Fr+Fw=(3.74+4.61+6.1)  103=14.58 103N

- 电动机的计算

KW

四  减速器以及链传动计算

总传动比i=940/2.39=393.3

i=i1•i2

初估链传动比i2=2

输出转速n=2.392=4.78 r/min

选择SEW生产的斜齿轮减速电机

型号：R103DV112M6

输出转速：nout=5.5 r/min

则链传动比 i2=5.5/2.39=2.3

Z1=17, Z2=39, i1=39/17=2.3

五、大车运行计算

- 确定车轮直径

大车采用44轮布置，轨距2m, 轮距1.8m

由总体计算，可知大车轮的最大轮压 Rmax=26t.

最小轮压: Rmin=13.9t ≈ 14t

等效计算轮压：RC==16.5t

初选大车车轮直径600，轨道P43

车轮的许用轮压:RC=C1C2K2 (N)

C1为转速系数，

车轮的转速:

n=

=

C1=1.17

C2=1

K2=0.1

R=300

m=0.3388

RC=1.17>16.5104N

满足要求。

- 运行阻力计算

1．运行摩擦阻力

Ff = wG

w = 0.007

G280 t

2．坡道阻力

3.  风阻力:FW = 475111N =5.42

总阻力:F= (1.96+2.8+5.42) = 10.18104N

满载阻力:F’ =11.35104N,  F’/F=1.12

（三）电动机选择

总功率 N= KW

由于速度低，选二套驱动

Pj=  KW

选两台11KW电机

（四）减速器及链传动计算

选择减速电机　R163DV160M4,

输出转速11 r/min，并通过变频调速，使空载时输出速度增加1.2倍，

即输出转速ｎ＝111.2=13.2 r/min

则链传动比为　i2=

取小链轮齿数为Z1=17

则Z2 = i2Z1 = 42

i2 =