# 上海市第五建筑有限公司

沉桩（挖土）工程开工令

| 工 程 名 称 | 龙门宾馆改扩建工程 |
| --- | --- |
| 开 工 日 期 | 06年9月7日 | 竣 工 日 期 |  |
| 主 要 技 术 措 施 | 1、本工程室外地坪相当于相对标高－1.350。以下标高均以相对标高记。 2、土方开挖主方向由西向东，次方向由南向北。 3、先整体开挖至相对标高－3.400底板底标高. 4、再进行机械进行地梁开槽，开槽深度至－4.100。 4、土方开挖施工时，坑边自然土地坪10米范围内严禁堆放弃土和堆放重物基坑开挖过程中，严格控制基坑边的堆载以及其他载重运输设备荷载，不得超过20KN/M2，基坑内机械进出口通道处，应事先在基坑护壁附近铺设路基箱或钢板以扩散压力，减少侧压力。基坑内的行走道路上，也要在土方上铺设路基箱或钢板。 5、严格控制土坡坡度，在挖土过程中留坡的按1:1放坡，确保边坡稳定。 6、严格执行开挖程序，严禁超挖，最后100～150mm厚土层应用人工开挖以控制标高，确保基坑土体不松动。 7、在每个限定范围的开挖段中严格按开挖程序进行开挖。 施工负责人 |
| 监测领导小组组长 |  | 付 组 长 |  |
| 技 术 负 责 人 |  | 质量监督负责人 |  |
| 总 工 程 师 意 见 | 总工程师 |

日期：              年      月      日

# Text boxes

C2—7