六、工程质量保证措施：

1、为保证工程质量，本公司特成立了以项目经理为首的质检机构。

2、按质量管理程序图进行质量管理

质量管理程序图

3、质量管理目标及工程质量保证措施：

本工程的质量管理目标是争创优质工程。为达到此目标，必须要求所有参加本合同工程施工的全体工程技术人员，施工员，质检员及全体工人深入学习业主编制的招标文件《施工技术规范》，以《公路桥涵施工技术规范》为施工准则，熟悉各项技术标准，熟悉施工图纸和项目设计要求，从进一步提高质量意识，完善质量管理制度和工序检查验收入手，严格把好质量关，履行各项合同条款，接受监理工程师在施工全过程的监督和管理。我总公司制定的质量方针是“重振雄风，开拓进取，干一项工程，创一流产品，树一方信誉，争一片市场。”并愿借此次中标承建东南西环WD3—2标高架桥工程的契机，作为贯彻实施GB/T19000系列标准，建立质量保证体系与试运行过程。全体参战人员上下一条心，决心发扬连续作战、不怕疲劳、顽强拼搏的优良作风，顺利完成本段高架桥工程，干出让业主满意的优质工程。具本制定的质量保证措施如下：

1、建立质量管理保证体系。

各施工作业班组配备兼职质检员，各施工队有专职质检员，工程项目经理部设置质检组，有专职质检工程师，自上而下构成质量检查网络，做到层层把关，对各个部位工程、分项工程，严格按程序控制施工全过程，按质量检查制度组织内部自检与互检。对于桥梁钢筋砼工程，在浇筑砼之前，必须进行隐蔽验收检查，注意钢筋的规格、类型、安装根数、受力筋与箍筋的间距，绑扎与焊接质量，保护层厚度以及模板支撑牢固与否等，都要绝对保证符合设计及规范的要求。在自检合格的基础上，及时约请市质监站、监理公司工程师到现场进行复检，经验收合格后，填写工程隐蔽验收单签证后，方能进行下道工序的作业。

2、积极参加图纸会审，认真听取设计院工程师对工程的技术交底，不折不扣按施工图纸精心施工，不得擅自变更。施工阶段若涉及工程变更，尤其是重要结构中的受力钢筋需要代用时，必须按程序征得监理及设计院工程师的同意，并以设计变更通知或工程洽商记录的书面形式答复后方可实施。

3、甲方供应施工用的水泥、钢筋、预应力钢绞线、橡胶支座、伸缩缝装置、以及自购的各种型号钢料、锚具、电焊条等必须有生产厂家的出厂质量证明书和试验报告。

4、质检员要协助搅拌站材料验收员对指定生产厂家的每批水泥进场，必须对其厂别、品种、标号、生产日期等与出厂合格证进行核对和检查验收。使用前要取样送经监理公司确定的检验单位进行试验。水泥如果受潮或对照生产时间超过3个月时，则重新取样，要对其抗压强度和安定性等进行复查试验，并按复查的结果进行使用。为增加砼的和易性，需掺外掺剂 ，必须有生产厂家的证明书，外加剂的使用量应符合生产厂家说明书规定。

5、钢筋、钢绞线进场应分批量、分型号进行验收。验收的内容包括查对标牌。只有经外观检查合格后，才可以按有关技术标准的规定，自每批中随机抽取送指定的测试单位作机械性能和可焊性试验，只有检验合格后方可使用。若钢筋在加工过程中发生脆断或弯曲处有裂缝，或焊接性能不良等现象，则应进行化学成分检验或其它专项检验。如第一次试验不合格，须再双倍取样重作试验。如试验再不合格，应及时报告监理工程师作出对该批材料的处理意见。

6、拌制砼所用碎石，中粗砂必须送检做级配试验，检测其颗粒级配及含泥量是否符合规范要求。若砂中含泥量超规定时，应用水淘干净后方能使用。碎石最大粒径不得超过结构最小边尺寸的1/4和钢筋间最小净距的3/4，并要求石粉含量不宜太多。泵送砼的碎石最大粒径不宜超过输送管径的1/3。要注意含有难以清除的如煤、煤渣、石灰等杂物的石料不得使用。

7、工程各部位包括基础钻孔桩、系梁、墩柱、盖梁、预应力T梁、桥面防撞拦等所用砼配合比均委托测试单位进行设计试配，选出最优配合比，使配制的砼拌合物能满足和易性、凝结速度等施工强度、耐久性质量要求。所有砼材料，除水外，其余均应按照重量配合，用散装水泥要用专用的料斗称量。并使用经过批准的类型和容量的搅拌机进行拌合。

8、砼浇筑完成后，派出专人专责立即对砼养生，时间不小于7天，在拆模之前均应连续保持湿润。

9、始终如一地做好定点放线的复核工作，严格按照铁二院测量队提供的坐标点，建立本高架桥工程测量控制网，并按桩中心座标放出桩位、确定高架桥及纵轴线及各墩台横轴线，由专职测量工程师用精密全站仪进行严格控制，确保工程能按照设计要求精心施工。水泥构筑物完成后要进行沉降观测，由专职负责定时按月进行沉降观测，并做好记录。若发现有不均匀沉降或沉降量过大时，则应增加观测次数，并将详细记录向业主及监理工程师、设计人员报告。

10、做好施工过程中为检验施工质量必须做的试验。主要包括：

（1）、所有钢筋砼结构工程包括钻孔桩、系梁、墩柱、盖梁、预制T梁、湿接缝、防撞墙等按规范规定的28天标准养护砼试件、抗压强度试验报告及强度统计评定资料。

（2）、钻孔桩有抽芯和无损坏测试报告。

（3）、每批钢筋在正式焊接之前，按规范规定的批量留取接头焊接试件的试验报告。（抗压强度及冷弯试验）

（4）、预应力张拉孔道压浆的水泥浆制作的28天标准养护砂浆（水泥浆）试件抗压强度试验报告。

11、做好各部位，各工序的施工原始记录。主要包括：

（1）、桩基钻孔钻进记录、水下砼灌注记录、钻孔桩成孔记录。

（2）、各墩台轴线定位测量放线复核记录及标高控制复测记录。

（3）、各墩位系梁、墩柱的沉降观测记录。

（4）、工程各部位、各分项工程包括基础、系梁、墩柱、盖梁、桥面系防撞墙等砼浇注记录。

# Text boxes

填写开工申请单

每道（步）工序完工后

质检机构自检

填报质量验收申请单

请监理工程师进行质量检查，填写质量验收单

单项工程已完

质检机构自检

填报中间交工证书

请监理工程师检查、汇总质量验收单

签认中间交工证书

计量

进行下道工序

返工

不合格

合格

返工

不合格

不合格

合格

项目经理部

工程技术组

质检组

机械材料部

试验室

各施工队长

各专业施工质检组

各班组质检员